建设项目环境影响报告表

项目名称：杭州临安坤成电子加工厂年产300吨绝缘板材建设项目

环境影响报告表

建设单位（盖章）：       杭州临安坤成电子加工厂

浙江冶金环境保护设计研究有限公司

zhe jiang metallurgical environmental protection design & research Co.,LTD

二〇一九年八月

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、项目所在地自然环境及相关规划情况	11

三、环境质量状况	24

四、评价适用标准	29

五、项目工程分析	33

六、建设项目污染物产生及排放情况汇总	40

七、环境影响分析	41

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	65

九、结论与建议	66

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：厂区总平面布置图

附图3：周边环境照片

附图4：环境空气质量功能区划分图

附图5：水环境功能区划图

附图6：环境功能区划图

附图7：杭州市临安区生态保护红线分布图

附件：

附件1：企业营业执照

附件2：法人身份证

附件3：企业现有项目环评批文（临环审[2015]252号）

附件4：企业现有项目竣工验收意见（临环验[2016]Y06）

附件5：土地证

附件6：房权证

附件7：租房协议

附件8：灌溉协议

附件9：承诺书

附件10：环评受理请示

附表：

附表1：建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州临安坤成电子加工厂年产300吨绝缘板材建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州临安坤成电子加工厂 |
| 法人代表 | 方中平 | 联系人 | 方中平 |
| 通讯地址 | 杭州市临安区於潜镇铜山村东顺路1号 |
| 联系电话 | 13071805170 | 邮政编码 | 311305 |
| 建设地点 | 杭州市临安区於潜镇铜山村东顺路1号（见附图1） |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 迁扩建 | 行业类别 及代码 | C3834绝缘制品制造 |
| 占地面积 （m2） | 不新增用地，租赁建筑面积 800平方米 | 绿化面积 （m2） | / |
| 总投资 （万元） | 200 | 环保投资 （万元） | 34 | 环保投资占 总投资比例 | 17% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | 2020年4月 |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来 杭州临安坤成电子加工厂（原临安市坤成电子加工厂，营业执照见附件1，法人身份证复印件见附件2）成立于2015年，是一家主要从事绝缘板材生产销售的公司。 2015年6月，杭州临安坤成电子加工厂委托编制了《临安市坤成电子加工厂年产100吨绝缘板材新建项目环境影响报告表》，主要建设内容为租用临安市星宇电路板厂位于临安於潜镇牧亭村的厂房，配置热压机、剪板机、导热油炉及换热器等设备，利用玻纤布和半固化片为原料，实施年产100吨绝缘板材新建项目。2015年8月，临安环境保护局对该项目进行了批复（临环审[2015]252号，见附件3）；2016年8月，经临安环境保护局验收（临环验[2016]Y06，见附件4），企业具备年产100吨绝缘板材的生产能力。 2019年3月，由于企业现有场地所限，不能满足企业发展的需要，企业决定整体搬迁至临安区於潜镇铜山村东顺路1号实施迁扩建，迁扩建后原生产场地及生产内容不再保留。企业计划投资200万元，租用临安恒大执纸业科技有限公司位于临安区於潜镇铜山村东顺路1号的厂房800平方米（土地证见附件5，房权证见附件6，租赁协议见附件7）作为生产场所，利用部分原有设备（热压机、剪板机等），新增液化石油气导热油炉等设备，项目实施后企业可形成年产300吨绝缘板材的生产规模。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规的有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），项目从事绝缘板材的生产，属于“C3834绝缘制品制造”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原中华人民共和国环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目归入类别“二十七、电气机械和器材制造业- 78电气机械及器材制造”中的“其他（仅组装的除外）”，因此项目需编制环境影响报告表。 受杭州临安坤成电子加工厂委托，浙江冶金环境保护设计研究有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我们在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关规范完成了该项目的环境影响报告表的编制，报请审批。 1.1.2编制依据 法律法规及规范性文件 （1）《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第七十七号，2003年9月1日起施行，2016年7月2日修订，2018年12月29日修正）； （2）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）； （3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第七十七号，1997年3月1日起施行，2018年12月29日修正）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第三十一号，2016年1月1日起施行，2018年10月26日修正）； （6）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第八十七号，2008年6月1日起施行，2017年6月27日修订）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中华人民共和国主席令第三十一号，2005年4月1日起施行，2016年11月7日修订）； （8）《产业结构调整指导目录（2013年修正及2016年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号及国家发展和改革委员会令第36号）； （9）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号，2018年6月27日发布）； （10）《关于取消建设项目环境影响评价资质行政许可事项后续相关工作要求的公告（暂行）》（生态环境部公告，公告2019年第2号）； （11）《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙江省淘汰办、省经信委、省质量技监局、省环保厅浙淘汰办[2012]20号，2012年12月28日印发）； （12）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第364号，2018年3月1日起施行）； （13）《浙江省大气污染防治条例》（浙江省第十二届人民代表大会常务委员会公告第41号，2016年7月1日起施行）； （14）《浙江省人民政府关于浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）的批复》（浙江省人民政府，浙政函[2015]71号，2015年6月30日印发）； （15）《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（浙政发[2018]35号，2018年9月25日发布）； （16）《杭州市人民政府关于印发杭州市打赢蓝天保卫战行动计划的通知》（杭政函[2018]103号，2018年11月28日发布）； （17）关于印发《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》的通知，浙环发[2017]41号； （18）《杭州市产业发展导向与产业平台布局指引（2019年本）》，杭发改产业[2019]330号； （19）《临安区环境功能区划》（2015.10）。 2、相关的技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》，HJ2.1-2016，原环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》，HJ2.2-2018，生态环境部； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》，HJ2.3-2018，生态环境部； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016，原环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》，HJ2.4-2009，原环境保护部； （6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，HJ964-2018，生态环境部； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19-2011，原环境保护部； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ169-2018，生态环境部； （9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告 2017年 第43号），原环境保护部。 1.1.2建设项目基本情况 项目名称：杭州临安坤成电子加工厂年产300吨绝缘板材建设项目 项目性质：迁扩建 产品方案如下： 表1-1 迁扩建前后企业产品方案变化表 序号 产品名称 产量 环保审批产能 迁扩建项目新增产能 迁扩建完成后总体产能 备注 1 绝缘板材 t/a 100 200 300 迁建前后，企业的产品类别不变，产能增大至300t/a 1.1.3项目组成内容 表1-2 项目主要组成内容 工程类别 组成内容 位置 主体工程 生产车间 布置剪板机、热压机、导热油炉等设备 厂区南侧 辅助工程 办公室 厂区北侧 公用 工程 给水工程 自来水管网供水； 排水工程 雨水排入市政雨水管道，生活污水经化粪池生化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后清运做农肥； 供电工程 由工业区电网提供； 环保工程 废气 热压废气：热压工序位于单独的热压车间内，热压机上方设集气罩，废气经集气罩收集后由1套光催化氧化+活性炭吸附装置处理，经15m排气筒（编号DA001）高空排放； 有机废气治理设施技术要求：光催化氧化装置每万风量功率应达到10-15kw；活性炭吸附装置废气停留时间达到0.5-1秒，并满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）有关要求； 液化石油气燃烧烟气采用低氮燃烧器后经15m排气筒（编号DA002）高空排放； 废水 生活污水：经化粪池生化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后清运做农肥； 一般固废贮存场所 位于厂区西北角； 危险固废暂存场所 1间独立的危废仓库（L2m×W2m×H3m），位于厂区西侧中部； 储运工程 原辅材料运输 由厂家根据要求走常规运输路线（国道或省道）进行定期运送； 原料储存 玻纤布、半固化片位于厂区中部； 液化石油气位于液化气瓶存放区； 成品仓库 位于厂区东侧； 依托工程 污水管网、 污水处理厂 生活污水：经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于农灌； 雨水管网 厂区内雨水经由雨水管网排入附近水体。 1.1.4生产设备清单 项目生产设备清单见表1-3。 表1-3 迁扩建项目生产设备变化情况一览表 序号 设备名称 型号规格 单位 现有合法设备 迁扩建项目利旧 迁扩建项目新增 迁抢扩建完成后企业设备总量 位置 备注 1 剪板机 GX150 台 1 1 0 1 厂区 北侧 用于下料 2 热压机 SDR110 台 1 1 0 1 车间内 用于产品热压，利用导热油炉保温 3 生物质 导热油炉 YGI-230T 套 1 0 0 0 / 淘汰停用 4 叉车 3T 台 2 0 0 0 / 淘汰停用 5 液化气 导热油炉 / 台 0 0 1 1 车间内 新增1台液化气导热油炉 6 换热器 I6740-1.0 只 1 1 0 1 用于热压后产品冷却；介质为自来水，隔套冷却，冷却水循环使用 7 生物质燃烧烟气处理设施（袋除尘+碱液喷淋） / 套 1 0 0 0 / 淘汰停用 8 热压废气 处理设施 / 套 1 1 0 1 车间内 现有项目实际上采用光催化氧化处理；迁扩建后计划采用光催化氧化+活性炭吸附装置处理热压废气 1.1.5原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗情况见表1-4。 表1-4 迁扩建项目实施后原辅材料消耗情况 序号 名称 单位 环评审批消耗量 迁扩建后消耗量 变化情况 包装形式 最大 贮存量 贮存位置 备注 1 玻纤布 t/a 30 160 +130 成卷 20t 原料仓库 原料，幅宽1.3m 2 半固化片 t/a 80 160 +80 盒装 20t 原料仓库 原料，尺寸为 1.3m×1.05m 3 生物质 颗粒 t/a 200 0 -200 / / / 不再使用 4 液化 石油气 t/a 0 15 +15 50kg/瓶 550kg 液化气储存区 液化气储存区常存10瓶，导热油炉附近1瓶 5 导热油 t/a / 0.5 （初次添加量） +0.5 / 0.5t 位于导热油炉内部 导热油炉介质；企业厂区内不存放桶装导热油，设备内导热油约两年更换一次； 6 水 m3/a 120 150 +30 / / / / 7 电 万度/年 / 5 / / / / 项目位于杭州市临安区於潜镇铜山村东顺路1号，不额外占用土地资源；项目所用水、电用量均较小，不突破资源利用上线。 根据企业提供资料，主要原料性质见表1-5。 表1-5 相关原辅材料性质介绍 序号 名称 主要性质 1 玻纤布 又称为土工布，是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。 2 半固化片 半固化片是以玻纤布（土工布）为基材，利用环氧树脂、溶剂（丙酮）、滑石粉、固化剂（双氰胺）等原料经过物理混合配置成胶水，在上胶机将上述配置的胶水涂覆在玻纤布上，然后经过加热烘干（160℃以上），压制成型，经过裁切得到半固化片。半固化片组成成分：玻纤布260g/m，环氧树脂229g/m，滑石粉143g/m，双氰胺71g/m，N,N-二甲基甲酰胺（DMF）及丙酮1g/m，每米合计约704g；幅宽一般为1.3m。 本项目所用的半固化片为外购，不自行生产。 3 导热油 主要为深度加氢精制物和添加剂的混合物，不含PCBs、PCTs、PBBs。室温下为琥珀色液体，呈现出矿物油特性；沸点＞280℃，闪点220℃以上，燃烧上下限1-10%，密度0.89g/cm3；不溶于水，自然温度＞320℃，分解温度无数据。急性毒性LD50＞5000mg/kg。 1.1.6产能核算： 企业配置1台热压机，加工能力为500kg/批，每批耗时约4h（原料上机、下机合计约1h，热压过程约2.5h，冷却约0.5h，合计4h），每天可加工2批，全年可生产300t，因此可以满足本项目年产300t绝缘板材的生产需要。 1.1.7劳动定员及生产安排 企业原有员工8人，计划新增2人，迁扩建项目实施后企业劳动定员为10人；生产班次采用单班制，作业时间 08:00~17:00；年工作日300天。 热压及冷却时间：6h/d，1800h/a；液化石油气燃烧时间：5h/d，1500h/a； 项目不设置食堂，不设宿舍。 1.1.8公用工程 ①给水：本项目用水主要为员工生活用水，水源利用当地自来水。 ②排水：采用雨、污分流制。雨水直接排入市政雨水管道；生活污水经化粪池生化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后清运做农肥； ③供电：本项目由城市电网供电。 1.1.9平面布置及合理性分析 项目利用位于杭州市临安区於潜镇铜山村东顺路1号的闲置工业厂房进行生产。 项目生产工序较少，中部为原料区、成品区；南侧为生产车间，主要工序下料、热压、修边都布置在生产车间内；北侧为办公室及边角料存放区； 项目废气处理设施位于生产车间内部热压机附近，危废仓库设置单独隔间，位于厂区中部西侧，各工序有明确的分区，高噪声设备布置在车间内部且远离周边的声环境敏感点，平面布局总体上比较合理。项目总平面布置详见表1-1和附图2。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要的环境问题 本项目为迁建项目，企业现有项目已经通过竣工环境保护设施验收，企业目前实际已停止生产，本环评根据企业的环评审批和验收情况对现有项目进行简介。 1.2.1环保审批与验收情况 现有项目环评审批与验收情况如下： 表1-6 现有项目产品方案 序号 项目名称 产品方案 审批情况 验收情况 1 临安市坤成电子加工厂年产100吨绝缘板材新建项目 年产100吨 绝缘板材 临安环境保护局， 临环审[2015]252号， 2015年8月 临安环境保护局， 临环验L[2016]Y06， 2016年8月 1.2.2产品方案 表1-7 现有项目产品方案 序号 名称 环评审批规模 1 绝缘板材 100t/a 1.2.3生产工艺流程 图1-1 现有项目生产工艺流程图 工艺简介：外购半固化片和玻纤布通过手工叠配后进入热压机进行热压（约180℃），热压机由导热油炉（以生物质成型颗粒为燃料）。工件经冷却后脱模，冷却过程需要用到冷却水简介冷却，冷却水循环使用，不外排。经过剪板机剪板后入库。 1.2.4主要设备 表1-8 现有项目主要生产设备 序号 设备名称 型号规格 单位 环评审批情况 实际 情况 备注 1 剪板机 GX150 台 1 1 与环评一致 2 热压机 SDR110 台 1 1 3 生物质导热油炉 YGI-230T 套 1 0 4 叉车 3T 台 2 0 5 换热器 I6740-1.0 只 1 1 6 生物质颗粒燃烧料烟气处理设施 / 套 1 1 与环评一致，采用布袋除尘+碱液喷淋处理 1.2.5主要原辅材料 表1-9 现有项目主要原辅材料 序号 名称 单位 环评审批消耗量 备注 1 玻纤布 t/a 30 目前实际未生产 2 半固化片 t/a 80 3 生物质颗粒 t/a 200 1.2.6现有项目达标排放情况和排放量 （1）达标排放情况 根据2016年验收监测报告（临环监验[2015]153号），生物质颗粒燃料导热油炉烟气可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准；热压废气实际未接入生物质颗粒燃烧炉中处理，实际上采用光催化氧化装置处理后高空排放；厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值；企业一般废物回收利用，生活垃圾委托环卫部门清运。 （2）环评审批排放量 根据企业现有项目环评文件，企业达标排放量如下： 表1-10 现有项目主要污染物排放量 类型 污染源 污染因子 达标排放量（t/a） 废气 热压废气 挥发性有机物 0.004 生物质颗粒燃料燃烧烟气 烟尘 0.038 SO2 0.05 NOx 0.2 废水 生活污水* 水量 102 m3/a CODCr 0.01 NH3-N 0.002 固废 一般工业废物 废边角料、废包装等 0 日常生活 生活垃圾 0 *注：废水排放环境量根据排放标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准核算。 1.2.7环评批复的污染防治措施落实情况 表1-11 环评审批污染防治措施的落实情况 序号 环评审批要求 企业实际情况 1 生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一标准后用于农灌，严禁排放至附近水体。 采用地埋式污水处理设施进行处理后用于农灌； 2 锅炉废气经收集处理达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2标准； 生产过程产生的有机度气经集气罩收集处理达标后高空排放，丙酮废气执行《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中相关计算值，DMF执行《工作场所有害因素职业接触限值》车间空气中有害物质的最高容许浓度折算值； 同时生产车间内要求加强通风，车间内污染物浓度执行《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ.1-2007)中的相关要求； 生物质颗粒燃料的燃烧烟气采用布袋除尘+碱液喷淋处理； 热压废气实际经收集采用光催化氧化装置处理达标后高空排放； 3 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值； 根据2016年验收监测结果，企业正常工况可达到GB12348-2008中2类 标准限值要求； 1.2.8环境问题及整改措施 企业原有项目已于2016年通过环保设施竣工验收；目前已经停止生产，因此不存在环境问题，无需整改。 企业迁扩建项目按照本环评提出的污染防治措施进行建设。 |

# 二、项目所在地自然环境及相关规划情况

| 2.1自然环境简况（地形、地貌、气候、水文、植被、生物多样性等） 2.1.1地理位置及周围环境概况 临安区总面积3126.8平方公里，地处浙江省西北部天目山区，北纬29°56′～30°23′，东经118°51′～119°52′；东邻杭州市余杭区，南连富阳区市和桐庐、淳安县，西接安徽省歙县，北界安吉县及安徽省绩溪、宁国县。市境东西宽约100 km，南北长约50 km；中心城市锦城（概指临安区治所在城市）东距杭州市46 km、上海市258 km，西距黄山市128 km，处在杭州至黄山的黄金旅游线上，杭徽高速公路贯穿全境，交通便捷。 本项目位于临安区於潜镇铜山村东顺路1号临安恒大卫生制品有限公司内，地理位置见附图1，平面布置图见附图2。根据现场踏勘，项目周围环境概况见表2-1和图2-1，周围环境照片见附图3。 表2-1 周围环境概况 方位 现状 东 为临安恒大卫生制品有限公司的厂房，出租给杭州临安洁琼塑料制品厂作生产用房 南 空地，约45m处为铜山村民居 西 杭州樱花集团有限公司 北 杭州樱花线业有限公司 图2-1 周边环境示意图 2.1.2自然环境 1.地形、地貌、地质 临安大地构造位置属扬子淮地台东南边缘浙西的一部分，中元古代以后，地层发育齐全，岩浆作用频繁，地质复杂。近期由于现代构造运动趋向缓和，地震活动显得微弱，地壳相当稳定。其地貌可分为山地、丘陵、平原三部分，自西向东地貌结构的层次和区域过渡十分明显。项目所在地地貌属太湖水网平原亚区，在全新世中、晚期由太湖水携带来的泥沙堆积而成，地势平坦，地面标高4.50～7.50m，表层为冲积、冲湖积褐黄、灰黄、灰色轻亚粘土、亚粘土、粉砂、细砂及亚砂土层组成。 2.气候特征 杭州市临安区属中亚热带季风气候区，温暖湿润，四季分明，具有春多雨、夏湿热、秋气爽、冬干冷的气候特征。全年降雨量1628.6毫米，全年平均气温16.4℃，全年日照时数1847.3小时，森林覆盖率76.5%。气候温和，雨量充沛，气候在垂直方向上差异悬殊。多年平均气温为15.8℃，七月为最热月，历年平均为28.1℃，1月为最冷月，历年平均为3.4℃。极端高温41.9℃（1996年8月6日），极端低温-13.3℃（1967年1月16日）。历年平均日照明数1939小时，无霜期234天。 全区常年偏东风最多，以东北东风和东北风为主，出现频率分别为12%和11%，主导风向东北偏东风全年平均风速为2.3m/s；偏西风也较多，以西南风和西南西风为主，出现频率分别为10%和9%；静风占30%，年平均风速为1.8m/s（2级风），最大风速出现在1981年7月15日，为18.0m/s（8级风）。 根据《浙江省环境空气质量功能区划分图集》，项目所在地属于大气环境二类区（详见附图4）。 2.1.3水文特征 杭州市临安区境内主要河流有：南苕溪、中苕溪属长江水系，昌化溪、天目溪属钱塘江水系。 南苕溪发源于东天目山北麓的临目马尖岗，海拔1271.4米，南流经里畈水库、杨岭、穿越锦城城区入青山水库，在余杭境内与中苕溪、北苕溪汇合后称东苕溪，流经德清、吴兴等地入太湖。境内主流长65.6km，流域面积620.6km2。 中苕溪发源于石门与安吉交界的青草湾岗，海拔1073.9米，流经水涛庄水库、高虹、横畈至余杭长乐入东苕溪，境内主流长27.8km，流域面积185.6km2。 昌化溪是分水江主干流，在龙岗以上分为昌北溪、昌西溪。主流昌北溪发源于安徽省绩溪县笔架山，海拔1385米，自新桥西舍村入境，流经石门潭水库（在建）、华光潭水库、浙西大峡谷、龙岗、昌化至河桥汇昌南溪入青山殿水库，至紫溪与天目溪汇合称分水江，经乐平、分水等地汇入富春江，境内流域面积1376km2，主流长93km。 天目溪为分水江主要支流，发源于西天目山与安吉县交界的桐坑岗，海拔1506米，向南流经西天目、淤潜、潜川至紫溪与昌化溪汇合入分水江，境内主流长56.8km，流域面积788.3km2。 除此外另有：三口水经富阳入富春江；乐平的紫坊水、里伍水、沈家水、七坑水在本市境内入分水江；源于洪岭南部的青坑溪，经桐庐县印渚入分水江。 根据现场调查，本项目所在地附近地表水为太阳溪；根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015版）》，该段南苕溪水体编号为钱塘216，其环境功能区划和水质要求如下表2-2，具体见附图5： 表2-2 项目所在地附近地表水环境功能区划 编号 水功能区 水环境功能区 流域 水系 钱塘216 编号 名称 编号 名称 G0102101603023 太阳溪临安农业用水区2 330185GA010507030950 农业用水区 浙闽皖 钱塘江 河流（湖、库） 起始断面 终止断面 现状 水质 目标水质 / 太阳溪 太阳镇 天目溪交汇口 Ⅲ Ⅲ / 1.1.4土壤和植被 杭州市临安区境内土壤类型较多，主要有红壤土、黄壤土、岩性土、山地草甸土、潮土、水稻土等6大类。其中红土壤分布最大，面积262.8万亩，占全市土壤面积的58.94%（杭州市临安区土壤面积445.8万亩），主要分布在西、北部海拔650m以上的中、低山区；岩性土面积48.9万亩，占10.97%，由石灰岩、泥质灰岩等风化发育而言，分布在西南、东南等岩石地区；山地草甸土主要分布在千亩田、道场坪等中山夷平面上，面积0.1万亩；潮土面积0.4万亩，主要分布在昌化溪、天目溪、苕溪等中下游河谷平原区；水稻土面积43万亩，占全市土壤面积的9.64%，广泛分布在丘陵岗背、低山缓坡山垄及河谷，是各种自然土壤经长期耕作熟化所形成的特殊农业土壤。 杭州市临安区植被属中亚热带常绿阔叶林北部亚地带，为浙皖山丘青冈苦槠栽培植被区。植被类型主要有暖性针叶林、落叶阔叶林、常绿阔叶林、常绿落叶阔叶林、针阔混交林、山顶矮林、竹林、经济林等。 2.2相关规划情况 2.2.1临安总体规划 （1）城镇经济区划 临安区分为三个经济区，分别以市区、昌化、於潜为中心。 ①东部经济区 位于市域东部，以市区为中心，包括高虹、横畈、太湖源、板桥等城镇。应强化与杭州市区的社会经济联系，积极参与杭州都市区域镇群的职能分工，重点建设市级社会设施、旅游服务设施、玲珑工业园区、临安经济开发区，高虹以节能灯为特色的工业区，锦城农特产品批发市场等。发展成为杭州市西部集旅游、工贸于一体的综合经济区。 ②西部经济区 位于市域西部，以昌化镇为中心，包括昌化、大峡谷、龙岗、清凉峰、湍口、河桥等城镇。应强化昌化镇的中心城镇功能，积极发展生态旅游业、农林产品加工业，合理组织交通网络，提高社会经济发展整体水平，努力缩小东西部差距。重点建设昌化旅游服务设施、社会服务设施和以农特产品加工为特色的工业区，突出生态建设，积极发展旅游业。发展成为生态环境优美，社会设施齐全，以生态旅游、农林产品加工、生态农业为特色的经济区。 ③中部经济区 位于市域中部，以於潜镇为中心，包括於潜、藻溪、太阳、潜川等城镇。应加快中心镇於潜镇的发展建设，强化其中心功能，重点建设於潜的社会服务设施，以轻纺、五金、电子、农林产品加工为主的综合工业区。同时，还应加强生态建设，形成中心城镇职能突出、区内城镇各具特色，集旅游、工业于一体的综合经济区。 （2）城镇体系职能结构 杭州市临安区城镇职能分为三个等级：中心城市，中心镇和一般城镇。职能类型包括综合型、工业型和工贸型、旅游型、集贸型等类型。 表2-3 城镇职能结构及产业发展方向引导一览表 等级 城镇名称 职能类型 主要产业发展方向 一级 市区 生态旅游城市，市域中心。综合型 生态旅游业，电缆电子为特色的高新技术产业，鞋业为特色的轻型加工业等。 二级 於潜 综合型 第二产业：目前工业门类较多，应在规划期内逐步形成特色产业；旅游业。 昌化 综合型 旅游业，农特产品加工业。 三级 高虹-横畈 工业 高虹片以节能灯生产为特色的第二产业为主，横畈片工贸、旅游。 太湖源 工业、旅游 以服装加工为特色、轻纺工业、农林产品加工业、旅游业。 藻溪 工贸 以食品、轻纺等资源型加工业为基础，努力发展高技术、高附加值产业。同时适当发展商贸业。 太阳 工业 以五金、农林产品加工业为基础，努力发展高技术、高附加值产业。 潜川 | 工业 以电子产品加工为主，工贸和旅游相结合。 大峡谷-岛石 集贸、旅游 昌北片中心，以农林产品加工、集散、生态旅游业为主，严格限制污染工业。 龙岗 集贸、旅游 以农产品集散、生态旅游业为主。 湍口 集贸、旅游 以农产品加工为主，发展温泉旅游、边界贸易。 河桥 旅游、历史文化名镇 以林特产品、装饰材料、矿产为主，加强历史文化保护与旅游开发。 清凉峰 旅游 以生态旅游、农特产品加工为主。 （3）市政工程设施规划 一、给水工程规划 1、规划目标 保护和合理利用水资源，开源与节流并举，建成可靠的取水水源和完善的给水系统，给水工程的建设适当超前于社会经济发展的需要，供水的水量、水质、水压及供水安全达到新的水平，积极推进城乡供水一体化。 2、给水量预测 根据城市发展规划，2010年总需水量为43.68万平方米，2020年总需水量为65.7万平方米。 3、给水规划 给水分区：分为中部城镇群、西部城镇群和东部城镇群三个给水分区。 表2-4 给水分区分布表 供水分区 供水区域 水源 西部 岛石、龙岗、昌化、清凉峰、河桥、湍口 水库水 中部 太阳、於潜、潜川、藻溪 水库水 东部 太湖源、高虹、临安主城区、板桥 水库水 4、水厂规划 主要给水厂如下： （1）东部分区设置8座给水厂，2010年水厂规模28万立方米/日，2020年水厂规模48.6万立方米/日。 （2）中部分区设置5座给水厂，2010年水厂规模28万立方米/日，2020年水厂规模48.6万立方米/日。 （3）西部分区设置7座给水厂，2010年水厂规模4.44万立方米/日，2020年水厂规模7.57万立方米/日。 （4）农村饮水工程“十一五”规划建造农村自来水厂45座，供水范围扩大到320个村庄，供水规模达到日供水8万吨，解困人口达到16万人。 5、节水规划 以建立节水型城市为目标，按照科学发展观和发展循环经济的要求，以提高城市用水效率为核心，采用多种措施，做好节水工作，提高工业用水，生活用水的重复利用率，控制城市用水的不合理增长，初步建成完善的节水机制。 二、排水工程规划 1、规划目标 （1）近期续建中心城区及建制镇污水处理设施，改造整合现状管网，新建污水干管，中期末形成较为完善的骨干污水收集系统及处理设施；远期进一步完善收集系统，扩大污水处理规模和收集范围，提高截污率、处理率。 （2）针对农村污水极其分散的实际情况，建立完善的农村污水处理系统。 （3）根据相关防涝规划，新建雨水排放设施，提高排涝能力。 2、排水规划 （1）排水体制 中心城区及建制镇新区全部实行雨污分流制。 （2）规划污水量 2010年市域污水量约为25.2万立方米/日，2020年市域污水量约为43万立方米/日。 （3）主要污水厂 ①临安区污水厂远期（2020年）污水处理能力达到14万立方米/日，青山污水厂远期（2020年）污水处理能力达到12万立方米/日。 ②排水分区：分为中部城镇群、西部城镇群和东部城镇群三个排水分区。 表2-5 排水分区分布表 供水分区 供水区域 西部 岛石、龙岗、昌化、清凉峰、河桥、湍口 中部 太阳、於潜、潜川、藻溪 东部 太湖源、高虹、临安主城区、板桥 （4）工业用地规划 1、规划指标 规划工业用地为648.7公顷，占城市建设用地的23.6%，人均用地指标为25.9平方米/人，其中玲珑工业园区为301.1公顷，临安经济开发区为347.6公顷（临安经济开发区为省级开发区，已批准的工业用地为610公顷）。 2、工业用地布局 规划两个大的工业园区，玲珑工业园区和临安经济开发区。 玲珑工业园区位于南苕溪以南、规划高速公路以北、现环城西路以西，利用平地和低山缓坡布置工业用地，以二类工业为主，严格控制水污染的工业项目落户，布置运输量小、需水量小的工业项目。城区内现有的工业企业近期以控制为主，加强对其污染物排放的管理，中远期逐步搬迁至工业园区内。 规划符合性分析：本项目位于临安区於潜镇铜山村东顺路1号，项目用地属于工业用地，符合临安城市总体发展规划（2006-2020）的要求。 2.2.2项目所在地环境功能区划 根据《临安环境功能区划》（临安市人民政府，2015年10月），项目所在区域环境功能区划为於潜-潜川综合产业发展环境重点准入区（0185-VI-0-01，详见附图6），具体环境功能区划登记表详见表2-6。 表2-6 临安区环境功能区划登记表 编号及名称 基本概况 主导功能及目标 管控措施 於潜-潜川综合产业发展环境重点准入区 （0185-VI-0-01） 面积为18.42 km2，主要包括於潜镇和潜川集镇建成区及於潜工业功能区块、太阳集镇规划区范围及中部杭徽高速公路沿线，包括2005年杭州市公布的重点培育特色城镇工业功能区——於潜镇轻纺功能区及省级经济开发区整合提升平台——於潜工业功能区开发区拓展区块，区块涉及潜川镇。据临安市“十二五”工业发展规划，该区块主要以坚果食品、五金工具、精密元器件、高端家具、造纸、制线等传统产业发展为主，同时以於潜副中心城镇积极构筑“环保新材料产业基地”为契机，积极拓展精细化工、生物医药、水处理设备、锂电池、纳米材料等新兴产业领域。其中於潜-潜川片区工业布局分散，企业规模小、档次低，经济实力较弱，不同程度地存在“三废”污染问题。重点污染源企业有临安王氏造纸有限公司、杭州樱花线业有限公司和临安市佳洁纸业有限公司等企业，主要分布在造纸、建材等行业。该区域产业的发展应顺应社会主义市场经济的发展趋势，顺应工业化进程，大力实现农业产业化，着力培育新兴主导产业，改造传统产业，重组产业优势，继续提高第三产业，促进产业布局的合理化。在经济增长方式上改变原粗放式生产模式，把经济活动对自然环境的影响降到最小程度。 生态系统敏感性：不敏感到中等敏感 生态系统重要性：不重要到中等重要 主导环境功能： 保障工业企业的正常生产，并维持区域环境质量的良好状态不受破坏。 环境质量目标： 地表水环境质量达到地表水环境功能区的要求； 大气环境质量达到《杭州市环境空气质量功能区》要求； 声环境质量达到《声环境质量标准》3类标准； 土壤环境质量达到相关评价标准并不低于现状。 1、调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量； 2、禁止新建、扩建不符合园区发展（总体）规划及当地主导（特色）产业的其他三类工业建设项目； 3、新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平； 4、合理规划居住区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全； 5、禁止畜禽养殖； 6、加强土壤和地下水污染防治； 7、最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除以防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止除生态护岸建设以外的堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能； 8、区域实行重点开发，引导产业集聚发展，为发展先进制造业、高新技术产业提供承载空间。重点发展先进装备制造业、绿色照明产业、环保新材料产业等产业项目；加强节能减排,推行低碳发展、绿色发展,积极打造生态型工业集聚区，特别是新兴工业发展区块，提高项目准入门槛,坚决杜绝先污染后治理的情况发生； 9、加强造纸行业污染整治，加强废水的处理；加强对矿山的管理工作，加大矿山整治力度； 10、严格污染物排放总量控制,建设项目按浙江省、杭州市主要污染物的总量准入审核和总量削减要求执行，强化污染治理手段,加大监督和执法力度，确保“三废”达标排放。 负面清单：禁止发展《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013）》中禁止（淘汰）类工业项目（根据杭州市发改委最新文件调整），详见文本第十三条环境重点准入区负面清单。 禁止发展有化学反应的化工、造纸、印染、冶炼、农药等项目。 如《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013）》进行修改调整，则按照调整后最新公布的版本执行。 表2-7 《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》 序号 禁止（淘汰）类 1 土法（钳锅炉）炼铜、铝、铅、锌项目。 2 土法采选金、钼、铅锌项目。 3 等电离交工艺的谷氨酸生产线，5万吨/年以下味精生产装置。 4 年处理15万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线（特种玉米淀粉生产线除外）。 5 生产能力12000瓶/时以下的玻璃瓶啤酒灌装生产线。 6 3万吨/年以下酒精生产线（废糖蜜制酒精除外）。 7 未经改造的74型染整生产线。 8 使用年限超过15年的国产和使用年限超过20年的进口印染前处理设备、拉幅和定形设备、圆网和平网印花机、连续染色机。 9 使用年限超过15年的浴比大于1∶10的棉及化纤间歇式染色设备。 10 可比单位综合能耗高于30千克标准煤/百米的印染布生产能力。 11 太湖流域、钱塘江流域的未纳管印染企业，排放废水化学需氧量（COD）高于60毫克/升，氨氮高于10毫克/升，总氮高于12毫克/升和总磷高于0.5毫克/升；其它地区未纳管印染企业，排放废水化学需氧量（COD）高于80毫克/升，氨氮高于12毫克/升，总氮高于15毫克/升和总磷高于0.5毫克/升。 12 年产200 万米以下的呢绒染色项目。 13 年产500 万米以下的土工布项目(除传统和手工艺外)。 14 年产50 万张（折成牛皮标张）及以下制革项目。 15 年产3 万吨以下的薄型纸生产项目。 16 5.1万吨/年以下的化学木浆生产线。 17 单条3.4万吨/年以下的非木浆生产线。 18 单条1万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线。 19 年产3万吨及以下的以废纸为原料的造纸生产线（特种纸除外）。 20 化学制浆生产线（特种纸浆除外）。 21 幅宽在1.76米以下并且车速为120米/分钟以下的文化纸生产线。幅宽在2米以下并且车速为80米/分钟以下的白纸板、箱纸板、瓦楞纸及低档纸板生产线。 22 年产15万吨及以下的，产品单位产量综合能耗高于195千克标准煤/吨的涂布白纸板（合格品）生产能力。 23 年产10万吨及以下的，产品单位产量综合能耗高于200千克标准煤/吨的箱纸板（合格品）生产能力。 24 年产10万吨及以下的，瓦楞芯（原）纸（合格品）产品单位产量综合能耗高于180千克标准煤/吨的瓦楞芯（原）纸（合格品）生产能力。 25 产品单位产量综合能耗高于940千克标准煤/吨的卷烟纸生产能力。 26 水污染排放化学需氧量（COD）高于100毫克/升或氨氮高于12毫克/升或基准排水量高于50吨/吨（浆）的制浆生产线。水污染排放化学需氧量（COD）高于90毫克/升或氨氮高于8毫克/升或基准排水量高于40吨/吨（浆）的制浆和造纸联合生产线。水污染排放化学需氧量（COD）高于80毫克/升或氨氮高于8毫克/升或基准排水量高于20吨/吨（浆）（特种纸除外）的造纸生产线。 27 单位产品废水排放量高于18立方米/吨的白板纸生产线，单位产品废水排放量高于16立方米/吨的箱板纸生产线，单位产品废水排放量高于16立方米/吨的瓦楞纸生产线，其他单位产品废水排放量高于20立方米/吨的造纸生产线（特种纸除外）（太湖流域外造纸企业）；单位产品废水排放量高于10立方米/吨的造纸生产线（特种纸除外）（太湖流域内造纸企业）。 28 炼焦、油（包括废油提纯再生）项目。 29 土法农药制造项目。 30 高毒农药产品：六六六、二溴乙烷、丁酰肼、敌枯双、除草醚、杀虫脒、毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、二溴氯丙烷、治螟磷（苏化203）、磷胺、甘氟、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、硫环磷（乙基硫环磷）、福美胂、福美甲胂及所有砷制剂、汞制剂、铅制剂、10%草甘膦水剂，甲基硫环磷、磷化钙、磷化锌、苯线磷、地虫硫磷、磷化镁、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、三氯杀螨醇。 31 根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰农药产品：氯丹、七氯、溴甲烷、滴滴涕、六氯苯、灭蚁灵、林丹、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、硫丹、氟虫胺、十氯酮、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷。 32 钠法百草枯生产工艺，敌百虫碱法敌敌畏生产工艺，小包装（1公斤及以下）农药产品手工包（灌）装工艺及设备，雷蒙机法生产农药粉剂，以六氯苯为原料生产五氯酚（钠）装置。 33 10万吨/年以下的硫铁矿制酸和硫磺制酸，平炉氧化法高锰酸钾，隔膜法烧碱生产装置（作为废盐综合利用的可以保留）。 34 平炉法和大锅蒸发法硫化碱生产工艺、芒硝法硅酸钠（泡花碱）生产工艺，间歇焦炭法二硫化碳工艺。 35 单台产能5000吨/年以下和不符合准入条件的黄磷生产装置，有钙焙烧铬化合物生产装置。 36 单线产能3000吨/年以下普通级硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置。 37 产能1万吨/年以下氯酸钠生产装置。内燃式电石炉，高汞催化剂（氯化汞含量6.5％以上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯，使用汞或汞化合物的甲醇钠、甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾、聚氨酯、乙醛、烧碱、生物杀虫剂和局部抗菌剂生产装置，氨钠法及氰熔体氰化钠生产工艺。 38 单线产能1万吨/年以下三聚磷酸钠、0.5万吨/年以下六偏磷酸钠、0.5万吨/年以下三氯化磷、3万吨/年以下饲料磷酸氢钙、5000吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、5000吨/年以下湿法氟化铝及敞开式结晶氟盐生产装置。 39 单线产能0.3万吨/年以下氰化钠（100%氰化钠）、1万吨/年以下氢氧化钾、1.5万吨/年以下普通级白炭黑、2万吨/年以下普通级碳酸钙、10万吨/年以下普通级无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、0.3万吨/年以下碳酸锂和氢氧化锂、2万吨/年以下普通级碳酸钡、1.5万吨/年以下普通级碳酸锶生产装置。 40 半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨、一氧化碳常压变化及全中温变换（高温变换）工艺。 41 没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺。 42 没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定层间歇式煤气化装置。 43 没有配套工艺冷凝液水解解析装置的尿素生产设施。 44 土法炼硫、明矾。 45 氯氟烃（CFCs）、含氢氯氟烃（HCFCs）（化工原料用途且不对外销售的除外）、用于清洗的1,1,1-三氯乙烷（甲基氯仿）、主产四氯化碳（CTC）、以四氯化碳（CTC）为加工助剂的所有产品、以PFOA为加工助剂的含氟聚合物、含滴滴涕的涂料、采用滴滴涕为原料非封闭生产三氯杀螨醇生产装置（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰）。 46 单位产品综合能耗高于1480千克标准煤/吨的合成氨生产能力（合成氨原料用优质无烟块煤 ）。 47 单位产品综合能耗高于1630千克标准煤/吨的合成氨生产能力合成氨原料用非优质无烟块煤、型煤、水煤浆。 48 合成氨工业废水排放含氨氮浓度高于40毫克/升或单位产品基准排水量高于10立方米/吨的合成氨（大型）生产能力；合成氨工业废水排放含氨氮浓度高于70毫克/升或单位产品基准排水量高于50立方米/吨的合成氨（中型）生产能力。 49 改性淀粉、改性纤维、多彩内墙(树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的O/W型涂料)、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液外墙、焦油型聚氨酯防水、水性聚氯乙烯焦油防水、聚乙烯醇及其缩醛类内外墙（106、107涂料等）、聚醋酸乙烯乳液类（含乙烯/醋酸乙烯酯共聚物乳液）外墙涂料。 50 有害物质含量超标准的内墙、溶剂型木器、玩具、汽车、外墙涂料，含双对氯苯基三氯乙烷、三丁基锡、全氟辛酸及其盐类、全氟辛烷磺酸、红丹等有害物质的涂料。 51 在还原条件下会裂解产生24种有害芳香胺的偶氮染料（非纺织品用的领域暂缓）、九种致癌性染料（用于与人体不直接接触的领域暂缓）。 52 含苯类、苯酚、苯甲醛和二（三）氯甲烷的脱漆剂，立德粉，聚氯乙烯建筑防水接缝材料(焦油型)，107胶，瘦肉精，多氯联苯（变压器油）。 53 年产1 万吨以下合成染料制造。 54 无挥发性有机物收集、回收/净化设施，涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等生产和使用的项目。 55 100吨/年以下皂素（含水解物，综合利用除外）生产装置，盐酸酸解法皂素生产工艺及污染物排放不能达标的皂素生产装置。 56 劳动保护、三废治理不能达到国家标准的医药中间体、原料药生产装置。 57 4万吨/年及以下粘胶常规短纤维生产线。 58 湿法氨纶生产工艺。二甲基甲酰胺（DMF）溶剂法氨纶及腈纶生产工艺。 59 常规聚酯（PET）间歇法聚合生产工艺及设备（不包括经技改后能耗接近连续法生产，开发差别化切片的设备）。 60 单位产量综合能耗高于120千克标准煤/吨的涤纶PTA－PET生产能力。 61 单位产量综合能耗高于170千克标准煤/吨的涤纶短纤维（直纺）生产能力；单位产量综合能耗高于180千克标准煤/吨的涤纶短纤维（切片纺）生产能力。 62 单位产量可比综合能耗高于125千克标准煤/吨的涤纶POY－DTY（弹力丝）生产能力；单位产量可比综合能耗高于185千克标准煤/吨的涤纶POY－DTY（重网络丝）生产能力；单位产量可比综合能耗高于140千克标准煤/吨的涤纶POY－DTY（轻网络丝）生产能力。 63 单位产量可比综合能耗高于165千克标准煤/吨的涤纶PTA－POY生产能力；单位产量可比综合能耗高于180千克标准煤/吨的涤纶PTA－FDY生产能力；单位产量可比综合能耗高于100千克标准煤/吨的涤纶PET－POY生产能力；单位产量可比综合能耗高于185千克标准煤/吨的涤纶PET－FDY生产能力。 64 产品单位综合能耗高于1000千克标准煤/吨的粘胶短纤维生产能力；产品单位综合能耗高于2300千克标准煤/吨的粘胶长丝生产能力。 65 用火直接加热的涂料用树脂、四氯化碳溶剂法制取氯化橡胶生产工艺。 66 50万条/年及以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎生产线。 67 1.5万吨/年及以下的干法造粒炭黑（特种炭黑和半补强炭黑除外）、3亿只/年以下的天然胶乳安全套，橡胶硫化促进剂N-氧联二(1,2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡胶防老剂D生产装置。 68 软边结构自行车胎，以棉帘线为骨架材料的普通输送带和以尼龙帘线为骨架材料的普通V带，轮胎、自行车胎、摩托车胎手工刻花硫化模具。 69 厚度低于0.025毫米的超薄型塑料袋、厚度低于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、一次性泡沫塑料餐具、添加塑料微珠的牙膏和淋洗类化妆品。 70 砖瓦轮窑，立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑。 71 干法中空窑（生产铝酸盐水泥等特种水泥除外），水泥机立窑，立波尔窑、湿法窑水泥生产线，日产1500吨以下小型新型干法水泥熟料生产线、直径3米（含）以下水泥磨机，日产300吨和350吨浮法玻璃生产线，直径3米（含）以下的落后矿粉磨机（生产特种水泥除外），年产20万吨以下的水泥生产企业、非资源地新建和扩建水泥熟料生产项目。停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥。 72 非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线。 73 人工浇筑、非机械成型的石膏（空心）砌块生产工艺。 74 实心粘土砖。 75 单位产品综合能耗高于48千克标准煤/吨或单位产品电耗高于17.5千瓦时/吨的烧结多孔砖和多孔砌块生产能力。 76 单位产品综合能耗高于50千克标准煤/吨或单位产品电耗高于18.5千瓦时/吨的烧结空心砖和空心砌块生产能力。 77 单位产品综合能耗高于52千克标准煤/吨或单位产品电耗高于19.0千瓦时/吨的烧结保温砖和保温砌块生产能力。 78 陶土坩埚拉丝玻璃纤维和制品及其增强塑料(玻璃钢)制品。 79 石棉及其他放射性物质制品。 80 倒焰窑制面砖、马赛克、耐火材料生产。 81 市生态环境管理部门核准的电镀集中区块以及为省、市重点项目配套的必要工艺外的存量电镀、发兰、酸处理等金属表面处理项目。手工电镀生产线（确因镀件或工艺需要进行手工电镀的，1 家企业只能保留1 条手工电镀生产线）和综合评价未达到进区标准、镀槽总容积在4 万升以下、连续两年产值在500 万元以下、中水回收率在50%以下的电镀企业和生产线。含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外）、含氰沉锌工艺。 82 铁粉还原法工艺（4，4-二氨基二苯乙烯-二磺酸［DSD酸］、2-氨基-4-甲基-5-氯苯磺酸［CLT酸］、1-氨基-8-萘酚-3，6-二磺酸［H酸］三种产品暂缓执行）。 83 废旧汽车的翻新、改装项目。 84 白炽灯、高压汞灯，能效指标未达到国家标准的高压钠灯等光源产品和镇流器产品。 85 开口式普通铅酸电池、干式荷电铅蓄电池。 86 35蒸吨/小时以下（不含）的燃煤（含水煤浆）锅炉。 87 燃煤发电项目（热电联产项目除外），热电行业抽凝机组改造，1 家热电企业原则上只保留1 台抽凝式发电机组。 88 不符合国家公布的淘汰机电设备目录和各类设备能效标准的电动机、变压器、锅炉、风机、泵、压缩机等落后低端设备。 89 国家发展改革委、商务部发布的《市场准入负面清单（2018年版）》禁止准入类的投资项目。 90 《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中明确的淘汰的装备、产品、生产线等落后产能。 91 《浙江省制造业产业发展导向目录（2008年本）》规定的禁止和淘汰类项目。 92 《浙江省人民政府办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的实施意见》（浙政办发[2016]170号）规定的禁止和淘汰类项目。 93 《浙江省人民政府办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的实施意见》（浙政办发[2017]81号）规定的禁止和淘汰类项目。 94 不符合《大气污染防治法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《节约能源法》《安全生产法》《产品质量法》《土地管理法》《职业病防治法》等国家法律法规，不符合国家安全、环保、能耗、质量方面强制性标准，不符合国际环境公约等要求的工艺、技术、产品、装备。 95 国家发展和改革委员会最新发布的《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类项目。 符合性分析：本项目位于於潜-潜川综合产业发展环境重点准入区（0185-VI-0-01），主要生产绝缘板材，不属于重污染高能耗高环境风险的三类工业项目，也不属于国家、省、市、县落后产能的限制类、淘汰类项目； 本项目生活污水经化粪池生化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准用于农灌，不外排；废气可实现达标排放；各类固废均能妥善处理，且项目不在区块负面清单内，能符合管控措施要求，能满足所在地环境功能区的要求。 2.3《临安区生态保护红线》 杭州市临安区生态保护红线分布图详见附图7。 本项目位于杭州市临安区於潜镇铜山村东顺路1号，项目不触及生态保护红线。 |
| --- | --- |

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境等）： 3.1大气环境质量现状评价 根据7.2.1大气环境影响分析，本项目大气环境影响评价等级为二级评价，因此调查了项目所在区域环境质量达标情况，并引用相关其他污染物的监测数据对区域环境质量进行评价。 3.1.1区域达标判定 根据浙江省空气质量功能区划，本项目所在区域大气环境为二类环境质量功能区。本环评引用区政府2018年的基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO及O3）监测数据来判定所在区域达标情况，具体见表3-1。 表3-1 临安区区域空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度/ （μg/m3） 标准值/ （μg/m3） 占标率 /（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3% 达标 百分位（98%）数 日平均质量浓度 16 150 10.7% 达标 NO2 年平均质量浓度 28 40 70.0% 达标 百分位数（98%） 日平均质量浓度 65 80 81.3% 达标 PM10 年平均质量浓度 66 70 94.3% 达标 百分位数（95%） 日平均质量浓度 135 150 90.0% 达标 PM2.5 年平均质量浓度 37 35 105.7% 不达标 百分位数（95%） 日平均质量浓度 81 75 108.0% 不达标 CO 百分位数（95%） 24h平均质量浓度 1200 4000 30.0% 达标 O3 日最大8h滑动平均值百分位数（90%） 146 160 91.3% 达标 根据《环境空气评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），2018年度临安城区环境空气质量相关指标二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、颗粒物（PM10）、臭氧均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度为37μg/m3、百分位数（95%）日平均质量浓度为81μg/m3，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中的相关要求。项目所在地属于不达标区。 3.1.2其他污染物现状评价 项目引用《浙江环俣再生资源有限公司年收集、储存、转运8000吨废旧铅酸蓄电池、6000吨废机油项目环境影响报告书》（2017年8月）中相关监测数据对其他污染物进行评价，监测点位基本信息详见表3-2，监测结果见表3-3。 表3-2 其他污染物监测点位基本信息表 监测点位 监测点坐标/m 监测因子 监测时段 位于本项目 距离本项目厂界 经度 纬度 铜山村 119.343523°E 30.181381°N 非甲烷总烃 2017.5.2- 2017.5.6 S 约80m 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位 污染物 平均时间 评价标准/（mg/m3） 监测浓度范围/（mg/m3） 最大浓度占标率 超标率/% 达标情况 铜山村 非甲烷总烃 一次值 2 <0.04 ＜2% / 达标 由以上监测结果可知，项目附近非甲烷总烃可达到《大气污染物综合排放标准详解》中一次值浓度限值。 3.1.3区域减排计划 临安区将进一步深化大气污染防治工作，落实《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，主要措施如下： （1）加快产业结构调整。今年继续借势中央环保督察整改，推进大气污染企业的结构调整和散乱污整治，2018年完成11家淘汰整治，11家全部淘汰或关停；完成大气散乱污企业整治19家；3家玻璃企业清洁化改造全部完成；2家矿山粉尘治理，规划和自然资源临安分局牵头已完成，生态环境局临安分局监测站已进行监测。 （2）深化有机废气治理。制定颁布《杭州市临安区人民政府办公室关于印发＜杭州市临安区“清洁排放区”建设暨大气污染防治2018年实施计划＞＜杭州市临安区治污水暨水污染防治行动2018年实施计划＞＜杭州市临安区土壤污染防治2018年实施计划＞的通知》（临政办[2018]56号），继续加大工业治理力度，完成挥发性有机物治理10家，完成挥发性有机物在线监测试点5家，同时完成临安经济开发区园区废气专项整治方案编制。 （3）开展秋冬季大气保障工作。2018年长三角首次列入秋冬季大气保障，9月份以来基础调查和整治任务较多。一是完成336台锅炉、窑炉的排查。二是重点应急响应企业应急减排方案的制定，完成59家列入应急响应名单企业的应急响应方案编制。三是汽修行业的应急响应工作，按照省、市要求汽修行业也纳入秋冬季应急响应，全区涉及126家有喷漆的汽修厂全部完成应急响应方案编制。四是大气散乱污企业的整治，我区上报生态环境部的秋冬季保障131家大气散乱污企业，基本完成关停和整治工作。 随着上述工作的持续推进，不达标区会逐渐转变成达标区，项目所在地大气环境质量状况将逐渐得到改善。 3.2地表水环境质量现状评价 项目所在地周边主要地表水为太阳溪，依据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，该段南苕溪属钱塘216，水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准。 本环评引用杭州河道水质APP中的数据对太阳溪水质现状进行评价，监测时间2019年4月2日，具体监测及评价结果见表3-4。 表3-4 太阳溪水质现状监测结果 单位：mg/L 河流名称 断面名称 溶解氧 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 太阳溪 南山坞 13.5 1.1 0.238 0.047 Ⅲ类标准 ≥5 ≤6 ≤1.0 ≤0.2 标准指数 / 0.18 0.238 0.235 达标情况 达标 达标 达标 达标 根据监测结果，项目附近太阳溪监测断面各项水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，表明目前水质状况为良好。 3.3声环境质量现状 为了解项目所在地的声环境质量现状，环评单位对项目所在地进行了声环境现状监测。项目北侧紧邻其他工业企业不具备监测条件，因此在项目东侧、南侧、西侧厂界各设置1个监测点，南侧下铜山居民点设1个监测点，共计4个监测点位；监测点位图见图2-1，监测结果见表3-5。 表3-5 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 测点位置 昼间 夜间 主要影响声源 达标 情况 监测值 标准值 监测值 标准值 厂界东侧 57.3 60 47.6 50 工业噪声 达标 厂界南侧 56.8 60 47.2 50 工业噪声 达标 厂界西侧 58.2 60 46.5 50 工业噪声 达标 下铜山居民点 55.5 60 45.9 50 居民生活 达标 根据监测结果，项目东侧、南侧、西侧3个测点昼、夜声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，下铜山居民点昼、夜声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，项目所在地声环境质量良好。 3.4土壤环境质量现状 本项目属于C3834绝缘制品制造，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018附录A中的Ⅳ类项目，因此本项目不开展土壤环境影响评价。 3.5主要环境保护目标（列出名单及保护级别） （1）保护级别 大气环境：项目大气环境影响评级等级为二级，评级范围为以项目为中心，边长5km的矩形区域；区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 水环境：太阳溪水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 声环境：项目所在地属于工业、居住区，为2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 （2）保护目标 项目主要环境保护目标见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标一览表 类别 保护目标名称 ①坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气环境 方源铺 726177.79 3341502.79 村庄，200户 人群健康 环境空气二类区 E 660 罗古园 727293.93 3341710.83 村庄，20户 E 1945 钱家 727197.62 3340692.04 村庄，40户 SE 1845 昔口村 727646.45 3340242.02 村庄，110户 SE 2460 董村 726790.10 3339261.44 村庄，30户 SE 2450 下铜山 725189.83 3341439.68 民居，15户 S 45 铜山村 724506.45 3341104.21 村庄，50户 SW 576 更楼村 724533.20 3341715.40 村庄，150户 NW 435 沈家村 723688.23 3341230.87 村庄，30户 SW 1552 枫树岭村 723220.50 3341735.49 村庄，50户 W 1850 正坞口村 727423.00 3342472.00 村庄，20户 NE 2070 沙坦头 726674.00 3343539.00 村庄，100户 NE 2262 水环境 太阳溪 / / 水质及生态环境 / 地表水Ⅲ类 S 170 声环境 下铜山 居民点 725189.83 3341439.68 民居，15户 声环境质量 声环境2类区 S 45 注：①注：XY值参考google earth软件中的通用横轴墨卡托投影数据。 图3-1 大气评价范围及评价范围内主要敏感目标示意图（边长5km）

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气质量标准 项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及《关于发布<环境空气质量标准>(GB3095-2012)修改单的公告》（生态环境部公告，2018年第29号）要求，非甲烷总烃排放参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中一次值浓度限值，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染因子 环境标准限值 单位 备注 1小时平均 日最大8h平均 24小时平均 年平均 SO2 500 / 150 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准及修改单 TSP / / 300 200 PM10 / / 150 70 PM2.5 / / 75 35 NO2 200 / 80 40 NOx 250 / 100 50 O3 200 160 / / CO 10 / 4 / mg/m3 非甲烷总烃 2.0 / / / mg/m3 大气污染物综合排放标准详解 2.地表水环境质量标准 项目拟建地南侧约180m处为太阳溪，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015年），该段太阳溪本项目所在河段（太阳镇—天目溪交汇口）为Ⅲ类水环境多功能区，水功能区为太阳溪临安农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：除pH 外，其它均为mg/L 项目 pH DO CODcr BOD5 NH3-N 石油类 总磷 氟化物 LAS III类标准值 6～9 ≥5 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.2 ≤1.0 ≤0.2 3.声环境标准 项目位于杭州市临安区於潜镇铜山村东顺路1号，属于2类声环境功能区，项目所在地声环境质量执行2类标准。项目具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼间 夜间 适用范围 2类 60 50 项目所在地 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气 热压废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准，具体标准见表4-4；项目恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值，具体标准见表4-5； 液化石油气燃烧废气NOx和SO2排放从严参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求；具体标准见表4-6。 车间内主要污染物的控制浓度执行《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）的相关标准要求，具体标准值见表4-7。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度(mg/Nm3) 最高允许排放速率(kg/h)* 无组织排放监控浓度限值(mg/Nm3) 排气筒高度(m) 二级 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度最高点4.0 *注：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 表4-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物 排放标准值 厂界标准值（二级；新改扩建） 排气筒高度（m） 排放量 臭气浓度 15 2000(无量纲) 20(无量纲) 表4-6 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）特别排放限值 污染物项目 燃气锅炉限值（mg/m3） 污染物排放监控位置 颗粒物 20 烟囱或烟道 二氧化硫 50 氮氧化物 150 烟气黑度(林格曼黑度，级) ≤1 烟囱排放口 表4-7 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007） 污染因子 工作场所质量标准OELs 时间加权平均容许浓度PC-TWA 短时间接触容许浓度PC-STEL 丙酮 300 mg/m3 450 mg/m3 二甲基甲酰胺 20 mg/m3 / 2.废水 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于农灌；具体标准见表4-8。 表4-8 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：除pH外，mg/L 标准值 pH SS COD 氨氮 动植物油 磷酸盐 一级 6-9 70 100 15 20 0.5 3.噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体见表4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别 时段 适用范围 昼间 夜间 2 60 50 厂界 4.固体废物 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》(浙环发[2009]76号)中的有关规定要求。危险废物及一般工业固体废物分别执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其相应标准修改单中规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 浙江省目前进行总量控制的的主要污染物种类包括：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物和重点重金属污染物。 本项目应纳入总量控制的污染物为COD、氨氮、VOCs。 （1）迁扩建项目实施后企业污染物排放情况 表4-10 迁扩建前后企业污染物排放量变化情况表 单位：t/a 类别 排放源或工序 污染物名称 现有项目环评审批排放量 迁扩建项目 以新带老削减量 迁建后企业总排放量 迁建项目实施前后排放增减量 产生量 削减量 排放量 大气污染物 热压废气 VOCs 0.004 0.078 0.052 0.026 0 0.026 +0.022 燃料燃烧烟气 颗粒物 0.038 0 0 0 0.038 0 -0.038 SO2 0.05 0.004 0 0.004 0.046 0.004 -0.046 NOx 0.2 0.036 0 0.036 0.164 0.036 -0.164 水污 染物 生活污水 废水量 102 128 128 0 102 0 -102 CODCr 0.01 0.038 0.038 0 0.01 0 -0.01 氨氮 0.001 0.004 0.004 0 0.001 0 -0.001 固体 废物 剪板、修边 边角料 0 20 20 0 0 0 0 废气治理 废活性炭 0 0.59 0.59 0 0 0 0 导热油炉维护 废导热油 0 0.25 0.25 0 0 0 0 一般原料使用 一般废包装 0 5 5 0 0 0 0 员工生活 生活垃圾 0 3 3 0 0 0 0 （2）总量调剂方案 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》(浙环发[2012]10号)第八条的规定：“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（[2012]10号）中的规定：本项目新增的SO2和NOx排放总量和替代削减量的比例不得低于1:2。根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29号）：“空气质量未达到国家二级标准的杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州和台州等市，建设项目新增VOCs排放量，实行区域内现役源2倍削减量替代”。 根据2017年浙江省大气环境质量（PM2.5）和跨行政区域河流交接断面水环境质量情况的通报，临安水环境质量达标、细颗粒（PM2.5）年均浓度不达标，故项目新增废气污染物按1:2进行替代削减。 （3）替代削减情况 项目总量控制指标区域平衡替代削减情况见表4-11。 表4-11 项目总量控制指标区域平衡替代削减量 序号 指标 单位 现有项目环评核准排放量 迁扩建项目实施后企业排放总量 新增排放 总量 替代削减比例 削减代替量 1 SO2 t/a 0.05 0.004 / 1:2 / 2 NOx t/a 0.2 0.036 / 1:2 / 3 VOCs t/a 0.004 0.026 0.022 1:2 0.044 本项目生活污水处理后用于农灌不外排，无需区域替代削减；SO2、NOx未超出原环评审批排放量，无需替代削减；挥发性有机物根据当地区域替代削减办法获得指标后，符合总量控制要求。 |

# 五、项目工程分析

5.1建设阶段污染源分析 本项目在已建厂房内实施，仅需将设备安装到位后，即可投入营运，故项目建设阶段对周围环境的影响较小。 5.2项目生产工艺流程 本项目主要生产绝缘板材，工艺流程图见图5-1。 图5-1 生产工艺流程图 生产工艺简介： 裁剪：外购玻纤布，半固化片进厂暂存，利用剪板机将玻纤布、半固化片裁剪成一定尺寸； 叠片：将玻纤布、半固化片按照客户需求，人工叠成一定厚度； 热压：将叠好的不同厚度的半成品绝缘板材依次放进热压机中，在180℃下维持2.5h左右，使绝缘板材的不同片层结合在一起；然后经过冷却器（自来水隔套冷却）0.5h；热压机具有一定的高度上限，每批最多可加工500kg的半成品；导热油炉使用液化石油气为燃料；热压冷却完成后，从热压机内取出； 修边：人工修边后即为成品。 5.3污染工序及污染因子 项目营运期污染因子具体见表5-1。 表5-1 项目污染工序及污染因子汇总 时期 类别 编号 污染源 主要污染因子 生产运行阶段 废气 G1 热压及冷却废气 有机废气（非甲烷总烃，丙酮、DMF等）；臭气浓度 G2 导热油炉燃烧烟气 SO2、NOx 废水 W1 生活污水 CODCr、氨氮 固废 S1 边角料 废玻纤布、废树脂 S2 废活性炭 废活性炭，有机废气 S3 废导热油 废导热油 S4 一般废包装 塑料、纸箱等 S5 生活垃圾 生活垃圾 噪声 N 设备噪声 等效声级(dB) 5.4项目生产运行阶段污染源强核算 5.4.1废气 （1）热压废气 ①废气产生情况 项目利用玻纤布和半固化片为原料，半固化片其主要成分比例为玻纤布260g/m，环氧树脂229g/m，滑石粉143g/m，双氰胺71g/m，残留的DMF和丙酮合计1g/m；在热压时会产生有机废气，主要成分为非甲烷总烃、丙酮、DMF等挥发性有机物，本项目统一按照非甲烷总烃进行评价。参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（2015年）中塑料板材的单位排放系数0.539kg/t原料计算；本项目半固化片用量为160t，则有机废气产生情况为：非甲烷总烃0.086t/a。 ②废气收集与治理情况 要求热压机安置在密闭的单独隔间内，隔间尺寸为5m×5m×4m；隔间只设一扇门供叉车进出，在热压、冷却作业时候密闭；热压机上方设置集气罩（集气罩面积大于热压机作业面）集气，风量为8000m3/h（折合罩口风速为0.8m/s，热压间换气次数为15次，集气率按90%计）；废气经过1套光催化氧化+活性炭吸附装置处理，经15m排气筒（DA001排气筒）高空排放； 采取上述措施后，本项目废气收集和处理效率如下表所示： 表5-2 项目有机废气收集和治理情况表 工序 污染物 收集措施 收集率 风量 处理措施 处理率 热压 有机废气 热压机布置在单独的隔间内，热压机上方设置集气罩集气 90% 8000 m3/h 经一套光催化氧化+活性炭吸附装置，经15m排气筒排放 75% ③废气产生与排放量 表5-3 热压废气产排情况表 排放形式 工序 污染物 产生情况 削减量 排放情况 产生量 产生速率 产生浓度 排放量 排放速率 排放浓度 （t/a） （kg/h） （mg/m3） （t/a） （t/a） （kg/h） （mg/m3） DA001排气筒 热压、冷却 非甲烷总烃 0.070 0.039 4.9 0.052 0.018 0.0098 1.2 热压室无组织 热压、冷却 非甲烷总烃 0.008 0.004 / 0.000 0.008 0.0043 / 合计 热压、冷却 非甲烷总烃 0.078 / / 0.052 0.026 / / 工作时间：6h/d，1800h/a （2）恶臭气体 本项目使用玻纤布、半固化片为原料，经热压后得到成品绝缘板材。根据半固化片原料成分分析（环氧树脂、滑石粉、双氰胺、丙酮、DMF），在热压时后会有异味产生，以恶臭表征。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于各种物质之间的相互作用(相加、协同、抵消及掩饰作用等)，加之人类嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准。 类比同类型项目车间的现场踏勘，本项目采用新料进行生产，正常情况下车间内能闻到少许的气味，且能辨认气味的性质。对照北京环境监测中心提出的恶臭6级分级法，本项目车间内恶臭等级在1-2级左右；车间外勉强能闻到有气味，恶臭等级在1级左右。 在加强设备运行维护、废气收集和处理、加强作业管理后，项目的恶臭影响有限。 （3）液化石油气燃烧烟气 导热油炉使用液化石油气为燃料，燃烧烟气主要污染物为SO2和NOx。燃料的产污系数根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，详见表5-4；要求企业采取低氮燃烧措施，液化石油气燃烧烟气经收集后经不低于15m的排气筒高空排放（DA002排气筒）。燃烧废气产生及排放情况详见表5-5。 表5-4 液化石油气燃烧大气污染物排放系数 原料 名称 工艺 名称 规模 等级 污染物 指标 单位 产污系数 排污系数 液化 石油气 室燃炉 所有 规模 工业废气量 标立方米/万立方米-原料 375,170.58 375,170.58 二氧化硫 千克/万立方米-原料 0.02S① 0.02S 氮氧化物 千克/万立方米-原料 59.61 59.61 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。项目燃料中含硫量（S）按343mg/m3计，则S=343。 表5-5 液化石油气燃烧污染物产生排放情况 排放形式 工序 污染物 产生情况 排放情况 产生量 （t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量 （t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） SO2 0.004 0.003 18.3 0.004 0.003 18.3 NOx 0.036 0.024 150.0 0.036 0.024 150.0 注：①根据GB11174-2011，液化石油气密度按2.35kg/m3计；②液化石油气用量为15t，合0.6383万m3/a；烟气量为239470.6m3/a、159.6 m3/h；③氮氧化物在采取低氮燃烧器后，排放浓度按150mg/m3计；④燃烧器工作时间5h/d，1800h/d； 5.4.2废水 本项目无生产废水，仅产生生活污水。项目劳动定员为10人，用水量按50L/人·d计，污水产生系数为0.85，则生活用水量为150t/a，污水量为128t/a。生活污水水质按照COD 300mg/L、氨氮30mg/L计。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于农灌；本项目废水中污染物产排情况详见表5-6。 表5-6 项目废水污染物产排情况汇总 废水 种类 污染 因子 产生情况 厂区内削减量（t/a） 纳管 排放量（t/a） 依托污水处理设施削减量（t/a） 环境排放情况(t/a) 产生浓度 (mg/L) 产生量（t/a） 排放浓度 (mg/L) 排放量（t/a） 生活 污水 水量 / 128 128 / / / / CODCr 300 0.038 0.038 / / / / 氨氮 30 0.004 0.004 / / / / 5.4.3噪声 项目噪声主要来自于生产设备运行噪声。根据类比监测，项目主要设备噪声级见表5-8。 表5-7 项目主要设备噪声级汇总 序号 名 称 数量 (台/条) 空间位置 发声持续时间 声级 （dB） 监测 位置 所在厂房结构 室内或室外 所在 车间 相对地面高度 1 剪板机 1 室内 1F 0.5m 昼间 连续 72 测量点距设备1m处 砖混 结构 2 热压机 1 室内 1F 70 3 废气处理风机 1 室外 1F 78 5.4.4固废 一、 废物汇总 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）判断每种废弃物是否属于固体废物，具体统计及判定结果见表5-8。 表5-8 项目废弃物产生情况汇总 序号 废弃物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于 固体废物 判定依据* 1 边角料 剪板，修边 固态 废玻纤布，废树脂 是 4.2a 2 废活性炭 废气治理 固态 活性炭，有机溶剂 是 4.3l 3 废导热油 导热油炉维护 液态 废导热油 是 4.1d 4 一般废包装 一般原料使用 固态 纸箱，塑料等 是 4.1a 5 生活垃圾 员工生活 固态 生活垃圾 是 3.1定义 *注：判定依据按《固体废物鉴别标准 通则》填写。 二、危险废物属性判定及处理处置情况 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-9。项目危险废物基本情况见表5-10。环评要求企业危废经收集后在厂区内暂存，并委托有资质单位运输、处置。 表5-9 危险废物属性判定 序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 边角料 剪板，修边 否 / 2 废活性炭 废气治理 是 HW49，900-041-49 4 废导热油 导热油炉维护 是 HW08，900-249-08 4 一般废包装 一般原料使用 否 / 5 生活垃圾 员工生活 否 / 注：“废物代码”按《国家危险废物名录》填写 表5-10 建设项目危险废物基本情况表 序号 危险废物名称 危险废物类别及代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 1 废活性炭 HW49，900-041-49 0.59 废气治理 固态 活性炭，有机废气 有机 废气 每年 T/In 2 废导热油 HW08，900-249-08 0.25 设备维护 固态 废导热油 废导 热油 每2年 T 三、废弃物产生量核算 根据项目原料、工艺分析，核算每种固废的产生量，具体核算结果见表5-11。 表5-11 项目固废产生量核算 序号 废弃物名称 产生工序 产生量 （t/a） 产生量核算依据 1 边角料 剪板，修边 20 主要为剪板产生的废玻纤布、废半固化片；根据同类项目类比，废边角料产生量为20t/a； 2 废活性炭 废气治理 0.59 采用UV光催化氧化+废活性炭处理；根据烘干废气有组织收集量（0.7t/a）核算；光催化氧化环节去除效率按30%，活性炭吸附环节效率按65%；风量为8000m3/h，停留时间0.5s；装填量不低于1.1m3（按活性炭密度0.5t/m3即装填量0.56t），吸附能力按0.15t有机废气/1t活性炭，每年更换1次；则废活性炭产生量为0.59t/a。 3 废导热油 设备维护 0.25 导热油炉系统内循环量为0.5t，每两年更换一次，则产生量为0.25t/a。 4 一般废包装 一般原料使用 5 根据原料使用量估算，约为5t/a。 5 生活垃圾 员工生活 3 根据员工数估算，10人，产生系数为1kg/人·天，则产生量为3t/a。 合计 28.84 / 四、固体废物分析情况汇总 将项目产生的固体废物名称、类别、属性和数量等情况列入表5-12。 表5-12 项目固体废物分析结果汇总表 序号 废弃物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于危险废物 废物代码 预测产生量(t/a) 1 边角料 剪板，修边 固态 废树脂 否 / 20 2 废活性炭 废气治理 固态 活性炭，有机溶剂 是 HW49，900-041-49 0.59 3 废导热油 设备维护 液态 废导热油 是 HW10，900-010-10 0.25 4 一般废包装 一般原料使用 固态 纸箱，塑料等 否 / 5 5 生活垃圾 员工生活 固态 生活垃圾 否 / 3 5.4.5迁扩建项目实施后企业污染源强汇总 表5-13 迁扩建项目污染源强汇总表 单位：t/a 类别 排放源或工序 污染物名称 产生量 削减量 排放量 大气污染物 热压废气 非甲烷总烃 0.078 0.052 0.026 液化石油气燃烧烟气 SO2 0.004 0 0.004 NOx 0.036 0 0.036 水污 染物 生活污水 废水量 128 128 0 CODCr 0.038 0.038 0 氨氮 0.004 0.004 0 固体 废物 剪板、修边 边角料 20 20 0 废气治理 废活性炭 0.59 0.59 0 导热油炉维护 废导热油 0.25 0.25 0 一般原料使用 一般废包装 5 5 0 员工生活 生活垃圾 3 3 0 噪声 项目设备声级在70~78dB(A)之间。 5.5迁扩建前后污染物源强变化汇总情况 表5-14 迁扩建前后企业污染物排放量变化情况表 单位：t/a 类别 排放源或工序 污染物名称 现有项目环评审批排放量 迁扩建项目 以新带老削减量 迁建后企业总排放量 迁建项目实施后企业排放量与原环评审批排放增减量 产生量 削减量 排放量 大气污染物 热压废气 VOCs 0.004 0.078 0.052 0.026 0 0.026 +0.022 燃料燃烧烟气 颗粒物 0.038 0 0 0 0.038 0 -0.038 SO2 0.05 0.004 0 0.004 0.046 0.004 -0.046 NOx 0.2 0.036 0 0.036 0.164 0.036 -0.164 水污 染物 生活污水 废水量 102 128 128 0 102 0 -102 CODCr 0.01 0.038 0.038 0 0.01 0 -0.01 氨氮 0.001 0.004 0.004 0 0.001 0 -0.001 固体 废物 剪板、修边 边角料 0 20 20 0 0 0 0 废气治理 废活性炭 0 0.59 0.59 0 0 0 0 导热油炉维护 废导热油 0 0.25 0.25 0 0 0 0 一般原料使用 一般废包装 0 5 5 0 0 0 0 员工生活 生活垃圾 0 3 3 0 0 0 0

# 六、建设项目污染物产生及排放情况汇总

| 内容 类型 | 排放源或工序 | 污染物名称 | 处理前产生量及 产生浓度 | 最终排放量及 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 t/a | 产生浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 排放浓度mg/m3 |
| 大气污染物 | DA001排气筒 （废气处理） | 非甲烷总烃 | 0.070 | 4.9 | 0.018 | 1.2 |
|  | 热压间无组织 | 非甲烷总烃 | 0.008 | / | 0.008 | / |
|  | DA002排气筒 （液化石油气燃烧烟气） | SO2 | 0.004 | 18.3 | 0.004 | 18.3 |
|  |  | NOx | 0.036 | 150.0 | 0.036 | 150.0 |
|  | 挥发性有机物合计 | 0.078 | / | 0.026 | / |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 | 128 | / | 0 | / |
|  |  | CODCr | 0.038 | 300 mg/L | 0 | / |
|  |  | 氨氮 | 0.004 | 30mg/L | 0 | / |
| 固体 废物 | 剪板、修边 | 边角料 | 20 t/a | 0 |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 0.59 t/a |  |
|  | 导热油炉维护 | 废导热油 | 0.5t/2a |  |
|  | 一般原料使用 | 一般废包装 | 5 t/a |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 3 t/a |  |
| 噪声 | 项目设备声级在70~78dB(A)之间。 |
| 生态 | 项目实施地址为杭州市临安区於潜镇铜山村东顺路1号，用地性质属于工业用地，原来的生态环境已被破坏并消失。项目污染物发生量较小，经落实相应的污染防治措施后均可做到达标排放，正常生产过程中对周边生态环境影响较小。 |

# 七、环境影响分析

7.1建设阶段环境影响分析 杭州临安坤成电子加工厂搬迁至杭州市临安区於潜镇铜山村东顺路1号的厂房实施杭州临安坤成电子加工厂年产300吨绝缘板材建设项目；项目租赁已建成厂房作为生产场地。建设阶段主要为设备安装，环境影响较小。

7.2生产运行阶段环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018要求，本次环评对项目废气进行环境影响分析。 （1）污染源强 本次环评主要对生产过程的废气进行环境影响分析。 项目废气有组织排放情况见表7-1，无组织排放（矩形面源）情况详见表7-2。 表7-1 项目点源参数表 编号 DA001排气筒 DA002排气筒 名称 热压废气 液化石油气燃烧烟气 排气筒底部中心坐标/m X 725270.57 725267.64 Y 3341514.31 3341515.52 排气筒底部海拔高度/m 96 96 排气筒高度/m 15 15 排气筒出口内径/m 0.5 0.08 烟气流速/（m/s） 11.3 8.8 烟气温度/℃ 25 60 年排放小时数/h 1500 1500 排放工况 正常 正常 污染物排放速率（kg/h） 非甲烷总烃 0.0098 / SO2 / 0.003 NOx / 0.024 注：XY值参考google earth软件中的通用横轴墨卡托投影数据。 表7-2 项目矩形面源参数表 编号 1#面源 名称 热压间 面源起点坐标/m X 772606.42 Y 3350683.01 面源海拔高度/m 96 与正北向夹角/° 20 面源长度/m 5 面源宽度/m 5 面源有效排放高度/m 4 年排放小时数/h 1500 排放工况 正常 污染物排放速率（kg/h） 非甲烷总烃 0.0043 注：XY值参考google earth软件中的通用横轴墨卡托投影数据。 （2）评价因子和评价标准筛选 项目评价因子和评价标准筛选详见表7-3。 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 *标准值/（μg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 1次值浓度 2000 大气污染物综合排放标准详解 SO2 1小时平均 500 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） NOx 1小时平均 250 （3）估算模型参数 项目选用AERSCREEN模型，估算模型参数详见表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最低环境温度/℃ -13.3 最高环境温度/℃ 41.9 土地利用类型 落叶林 区域湿度条件 湿 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （4）主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源（有组织）估算模型计算结果详见表7-5~表7-6，主要污染源（无组织）估算模型计算结果详见表7-7。 表7-5 主要污染源估算模型计算结果表（有组织） 下风向距离/m DA001排气筒（热压废气） NMHC 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 10 0.028967 0.00 25 0.43351 0.02 50 0.90421 0.05 75 1.1807 0.06 100 1.2011 0.06 125 1.1983 0.06 150 1.0958 0.05 175 0.97371 0.05 200 0.85888 0.04 下风向最大质量浓度及占标率 1.2212 0.06 下风向最大质量浓度落地点/m 111 D10%最远距离/m / 表7-6 主要污染源估算模型计算结果表（有组织） 下风向距离/m DA002排气筒（液化石油气燃烧烟气） SO2 NOx 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 10 0.064402 0.01 0.528318 0.21 25 0.32189 0.06 2.6406 1.06 50 0.3338 0.07 2.73831 1.10 75 0.28765 0.06 2.35972 0.94 100 0.29869 0.06 2.45028 0.98 125 0.30018 0.06 2.46251 0.99 150 0.28918 0.06 2.37227 0.95 175 0.26556 0.05 2.1785 0.87 200 0.23953 0.05 1.96497 0.79 下风向最大质量浓度及占标率 0.36658 0.07 3.00721 1.20 下风向最大质量浓度落地点/m 37 37 D10%最远距离/m / / 表7-7 主要污染源估算模型计算结果表（无组织） 下风向距离/m 1#面源（热压间） NMHC 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 10 36.483 1.82 25 20.096 1.00 50 14.383 0.72 75 11.207 0.56 100 9.1527 0.46 125 7.8244 0.39 150 6.8439 0.34 175 6.0235 0.30 200 5.3461 0.27 下风向最大质量浓度及占标率 36.483 1.82 下风向最大质量浓度落地点/m 10 D10%最远距离/m / 可见，项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax =1.82%，小于10%，确定大气评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。项目废气正常排放对周围大气环境及敏感点影响较小。 （5）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算详见表7-8。 表7-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放速率/ （kg/h） 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算年排放量/ （t/a） 一般排放口 1 DA001排气筒 非甲烷总烃 0.0098 1.2 0.018 3 DA002排气筒 SO2 0.003 18.3 0.004 4 NOx 0.024 150.0 0.036 一般排放口合计 挥发性有机物 0.018 SO2 0.004 NOx 0.036 有组织排放总计 有组织排放总计 挥发性有机物（VOCs） 0.018 SO2 0.004 NOx 0.036 ②无组织排放量核算 项目大气污染物无组织排放量核算详见表7-9。 表7-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值/ （mg/m3） 1 1#面源 热压 非甲烷总烃 加强通风 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源的无组织排放监控浓度限值 4 0.008 2 无组织排放总计 无组织排放总计 挥发性有机物（VOCs） 0.008 ③大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量核算详见表7-10。 表7-10 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 挥发性有机物（VOCs） 0.026 2 SO2 0.004 3 NOx 0.036 （6）建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表详见表7-11。 表7-11 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a( 评价因子 基本污染物（SO2） 其他污染物（NOx、非甲烷总烃） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量 现状调差数据来源 长期例行监测 数据□ 主管部门发布的 数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤ -20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（非甲烷总烃、臭气、SO2、NOx） 无组织废气监测( 有组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 本项目无需设置大气环境防护距离。 污染源年排放量 VOCs： （0.026）t/a SO2： （0.004）t/a NOx： （0.036）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项； 本项目为二级评价，根据导则，可不进行进一步预测。 （7）恶臭气体 本项目使用玻纤布、半固化片为原料，经热压后得到成品绝缘板材。根据半固化片原料成分分析（环氧树脂、滑石粉、双氰胺、丙酮），在热压时后会有异味产生，以恶臭表征。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于各种物质之间的相互作用(相加、协同、抵消及掩饰作用等)，加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准。 类比同类型项目车间的现场踏勘，本项目采用新料进行生产，正常情况下车间内能闻到少许的气味，且能辨认气味的性质。对照北京环境监测中心提出的恶臭6级分级法，本项目车间内恶臭等级在1-2级左右；车间外勉强能闻到有气味，恶臭等级在1级左右。 在加强设备运行维护、废气收集和处理、加强作业管理后，项目的恶臭影响有限。 7.2.2水环境影响分析 （1）项目废水产生与排放情况 本项目废水污染物仅排放生活污水，主要污染物源强为CODCr 300mg/L，氨氮30mg/L，污染物产生量分别为废水量128t/a，CODCr 0.038t/a、氨氮0.004t/a。 污水去向：经过生化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于农灌；要求企业建设生活污水贮存池并与周边农户签订协议，确保生活污水能够全部消纳。 本项目生活污水量较小，在采取措施后，正常工况下对地表水环境影响较小。 （2）项目地表水环境影响评价等级 项目废水不外排，评价等级为三级B。 （3）水污染控制措施有效性评价及水环境影响减缓措施有效性评价 （2）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目排水采用室内污、废分流制，室外雨、污分流制。项目冷却水循环使用不外排，排放的废水为职工生活污水，生活污水经地埋式生活污水处理设施处理到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于农灌；因此，项目水污染控制措施和水环境影响减缓措施是有效的。 （3）生活污水农灌可行性评价 项目废水产生量为128t/a（约0.43t/d）。根据《浙江省农业用水定额标准》（DB33/T769-2009）中的农业用水量，灌溉水量以255m3/亩计，则项目所需的农田面积约为0.5亩左右，附近有较多的农地和山林，污水经处理达标后可以被消纳综合利用。 建设单位与周边居民签订废水农灌协议（见附件9），因此项目废水经处理后用于农灌是可行的。 总体而言，本项目生活污水排放对地表水环境影响较小。 （4）废水管理相关表格 表7-12 项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型；水文要素影响型□ 水环境保护 目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地 □；重点保护与珍惜水水生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄流通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ 影响途径 水污染影响型 水文要求影响型 直接排放□；间接排放；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值 □；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要求影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收 □；既有实测□；现场监测□； 入河排放口数据□；其他□ 受影响水体 水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□； 冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□； 补充监测□；其他□ 区域水资源 开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□； 其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面 或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□； 冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期□；平水期 □；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期 □；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 污染源排放量 核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 0 处理到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于农灌 NH3-N 0 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证 编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□； 依托其他工程措施；其他□； 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□； 无监测□ 手动；自动□； 无监测□ 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受；不可以接受□ 备注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。 7.2.3声环境影响分析 （1）噪声源调查分析 项目噪声主要来自剪板机、热压机、风机等设备噪声，类比同类型设备，项目主要设备噪声声压级见表7-13。 表7-13 项目主要设备噪声声压级 序号 名 称 数量 (台/条) 空间位置 发声持续时间 声级 （dB） 监测 位置 所在厂房结构 室内或室外 所在 车间 相对地面高度 1 剪板机 1 室内 1F 0.5m 昼间 连续 72 测量点距设备1m处 砖混 结构 2 热压机 1 室内 1F 70 3 废气处理风机 1 室内 1F 78 （2）噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目中主要噪声源为室内声源。对于室内声源，可采用等效室外声源声功率级法进行计算，需分析围护结构的尺寸及使用的建筑材料，确定室内声源的源强和运行的时间及时间段。本次评价噪声预测采用BREEZE NOISE软件，该软件是BREEZE软件开发团队以HJ2.4-2009中的相关模式要求编制，具有与导则严格一致性的特点，适用于噪声领域的各个级别的评价。 （3）噪声控制措施 从总图合理布局、声源自身控制、传播途径控制、日常管理措施四方面采取有效降噪措施，详见第5章。为进一步维护区域声环境质量，环评提出以下噪声防治要求： ①加强管理：设备定期维护保养，以防止设备故障形成的非正常生产噪声； ②车间合理布局，高噪声设备尽量布置于车间中间，生产时关闭门窗； ③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声； ④夜间不生产。 （4）预测结果结果与评价 经预测，项目厂界噪声预测计算及结果见表7-14。 表7-14 噪声预测结果 单位：dB(A) 点位位置 时段 贡献值 GB12348 标准值 厂界贡献值 达标情况 本底值 叠加值 GB3096 标准值 环境功能达标情况 东厂界1m 昼间 53.9 60 达标 57.3 58.9 60 达标 南厂界1m 53.9 60 达标 56.8 58.6 60 达标 西厂界1m 53.9 60 达标 58.2 59.6 60 达标 北厂界1m* 36.3 60 达标 / / / / 下铜山 居民点 37.2 / / 55.5 55.6 60 达标 注：北侧紧邻其他厂界，未进行现状监测，因此只评价贡献值的厂界达标情况。 根据预测计算，各厂界昼间噪声排放均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的厂界外2类标准；叠加本底值后，项目东侧、南侧、西侧声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准；项目周边敏感目标昼间噪声叠加值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 本项目夜间不生产，总体而言项目噪声排放对周围环境影响较小。 7.2.4固废影响分析 根据分析，项目固体废物利用处置方式详见表7-15。 表7-15 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物 名称 产生工序 属性 废物代码 预测产生量(t/a) 利用处置 方式 是否符合环保要求 1 边角料 剪板，修边 一般废物 / 20 收集后由专业回收公司进行回收或综合利用 符合 2 一般废包装 一般原料使用 一般废物 / 5 符合 3 废活性炭 废气治理 危险废物 HW49，900-041-49 0.59 在厂区内安全贮存，委托有资质单位处理 符合 4 废导热油 设备维护 危险废物 HW08，900-249-08 0.25 符合 5 生活垃圾 员工生活 一般废物 / 3 委托环卫部门清运处理 符合 项目危险废物收集、贮存、运输、处置环节污染防治措施见表7-16、表7-17。 表7-16 项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置环节污染防治措施 序号 危废名称 废物类别及代码 污染防治措施 收集 贮存 运输 处置 1 废活性炭 HW49，900-041-49 制定收集计划，做好台账和安全防护 分类设置暂存车间，分类贮存，并做好“四防”措施 委托有资质的单位定期进行安全运输、处置 2 废导热油 HW08，900-249-08 注：项目危废收集、暂存应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中相关要求。 表7-17 建设项目危险废物贮存基本情况表 序号 贮存场所 （设施）名称 危险废物名称 位置 占地面积（m2） 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危险废物 仓库 废活性炭 位于单独的危废仓库内 L2m×W2m×H3m 袋装 1t 每年 废导热油 桶装 1t 两年 一次 固体废弃物环境影响分析： 根据国家对一般固体废弃物，尤其是废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，建设单位应优先对各类可回收工业固废进行回收利用，对无法利用的固废委托当地环卫部门进行焚烧或填埋处置。 危废贮存、运输及处置情况分析： 1.危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 项目危废贮存须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的要求进行，主要要求如下：危废贮存场所地面必须防渗（1m厚粘土层，渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯材料或其他材料，渗透系数≤10-12cm/s），要做到防风、防雨、防晒，不相容危废必须分开堆放，同时应设计堵截泄露的裙脚。另外，企业须作好危废情况的记录，同时设置警示标志。 项目危废性质稳定，对周围敏感点影响很小；项目危废暂存处进行防渗设置，对土壤、地下水影响很小；危废定期委托有资质单位安全处置，能满足危废暂存需要。 2.运输过程的环境影响分析 项目应委托具有道路运输经营许可证以及经营性危险货物运输资质单位进行运输。危废运输过程应避免出现散落情况，如出现散落情况，主要对周围地表水产生不利影响，环评要求企业避免雨天运输危废。 3.委托处置的环境影响分析 项目危废需委托有资质单位进行安全处置，且应严格按有关规定进行交换和转移，并报生态环境局备案。 项目各项固体废物均能妥善落实处置途径，基本上不会对周围环境造成不利影响。 7.2.5土壤环境影响分析 1、土壤环境评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A的表A.1，本项目属于“其他行业中的全部”，土壤环境影响评价项目类别为IV类，故本项目无需开展土壤环境影响评价。 2、本项目对土壤环境的污染 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 本项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下几种： （1）大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，本项目主要大气污染物为非甲烷总烃，降落到地表可引起土壤质量下降，破坏土壤肥力与生态系统的平衡，会造成土壤的多种污染； （2）水污染型：本项目废导热油发生泄漏会使土壤受到污染； （3）固体废物污染型：本项目固体废物在堆放或贮存过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 3、土壤污染控制措施 （1）控制本项目“三废”排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求； （2）在今后的过程中做好设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、警报措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 4、土壤环境影响评价自查表 根据上述分析，本项目土壤环境影响自查表见表7-18。 表7-18 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□ 土地利用类型 建设用地；农用地口；未利用地口 占地规模 （0.08）hm2 敏感目标信息 敏感目标（/）、方位（/）、距离（/） 影响途径 大气沉降；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（） 全部污染物 非甲烷总烃 特征因子 非甲烷总烃 所属土壤环境影响评价项目类别 I类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；IV类 敏感程度 敏感□ 较敏感□ 不敏感 评价工作等级 一级□ 二级□ 三级□ 现 状 调 查 内 容 资料收集 / 理化性质 / 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 见第三章点位布置图 表层样点数 / / / 柱状样点数 / / / 现状监测因子 / 现 状 评 价 评价因子 / 评价标准 GB15618□；GB36600□；表D.1□；表D.2□；其他（） 现状评价结论 / 影 响 预 测 预测因子 / 预测方法 附录E□、附录F、其他（） 预测分析内容 / 预测结论 达标结论：a）；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ 防 治 措 施 防控措施 / 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 / / / 信息公开指标 / 评价结论 / 注1：“口”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 7.3环境风险影响预测与评价 本环评事故风险评价不考虑工程外部事故风险因素(如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等)，主要考虑可能对厂区外敏感点和周围环境造成污染的危害事故，假想事故应当是可能对厂区外敏感点和周围环境造成最大影响的可信事故。 7.3.1风险调查 （1）风险源调查 建设项目风险源基本情况如下表7-19： 表7-19 建设项目风险源调查表 储存量单位：t/a 序号 危险物质 最大储存量 分布情况 生产工艺特点 1 液化 石油气 0.5 集中储存在液化石油气储存区 本项目导热油炉使用液化石油气加热，液化石油气规格为50kg/瓶，厂区内平时在液化气储存区存放10瓶，导热油炉附近存放1瓶； 0.05 导热油炉附近存放1瓶 2 导热油 0.5 导热油炉 导热油正常在导热油炉内循环，企业厂区内平时不存放桶装原料导热油； 3 废活性炭 0.59 位于危废 暂存场所 废活性炭按照每年更换；在危废仓库暂存。 4 废导热油 0.5 一般两年更换，本项目按照一次更换量评价。 相关物料的理化性质见表7-20。 表7-20 重点关注的危险物质性质简介 危险物质 性质介绍 液化石油气 理化性质： liquefied petroleum gas (LPG)；CAS号:68476-85-7； 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味；经由炼油厂所得到的液化石油气主要组成成分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯中的一种或者两种，而且其还掺杂着少量戊烷、戊烯和微量的硫化物杂质。 易燃; 与空气混合易爆；具有麻醉性；引燃温度（℃）：426～537；爆炸上限%（V/V）：9.5；爆炸下限%（V/V）：1.5；燃烧值：45.22～50.23MJ/kg； 健康危害： 本品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 燃爆危险：本品易燃，具麻醉性。 急救措施：皮肤接触：若有冻伤，就医治疗；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要要善处理，修复、检验后再用。 操作注意事项：密闭操作，全面通风。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。 （2）环境敏感目标调查 项目主要环境敏感目标分布情况详见第三章表3-4。 2.环境风险潜势初判及环境风险评价工作等级 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见表7-21。 表7-21 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） IV+ IV III III 环境中度敏感区（E2） IV III III II 环境低度敏感区（E3） III III II I 注：IV+为极高环境风险 P的分级确定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= q1/Q1+ q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据调查，本项目不设物料储罐，主要危险物质液化石油气（50kg钢瓶装）在液化石油储存区存放，原料根据公司需求由厂家进行配送。项目危险物质存储情况见表7-22。 表7-22 危险物质存储情况 序号 物质名称 实际最大储存量（t） 风险物质临界量(t) q/Q 1 液化石油气 0.55 10 0.055 2 导热油 0.5 2500 0.0002 3 废活性炭 0.59 50 0.0118 4 废导热油 0.5 50 0.01 合计 0.077 根据以上分析，项目Q值小于1，故环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分见表7-23。 表7-23 评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 根据以上分析，本项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 3.风险识别 （1）物质危险性识别 本项目储存的液化石油气具有易燃易爆特点，导热油具有易燃性；危险废物具有一定的毒性。 （2）生产系统危险性识别 根据对企业各功能单元的功能特征及污染物特性分析，企业环境危险源主要为瓶装液化气储存区、危废仓库等风险单元。主要环境风险事故有火灾事故、泄漏事故、交通运输泄漏事故、废气处理设施超标排放事故等。污染特征主要表现为大气环境污染、水环境污染及土壤污染等。另外具体事故类型及其环境污染特征如表7-24。 表7-24 环境风险分析（潜在环境风险） 风险单元 潜在危险环节 风险类别 主要风险物质 主要危害对象 生产车间 电器电路 火灾 / 整个厂区 导热油炉 爆炸、泄漏 导热油 地表水体、环境空气、土壤、操作人员 原料储存 液化石油气 储存区 火灾、爆炸 液化石油气 地表水体、环境空气、土壤、操作人员 原料运输 原料运输 泄漏 液化石油气、导热油等 地表水体、环境空气、土壤、操作人员 环境保护 设施 废气收集设施 损坏 SO2、NOx、VOCs 环境空气 废气治理设施 失效 SO2、NOx、VOCs 环境空气 危废存贮间 渗漏 废活性炭、废导热油 地表水体、土壤、地下水 恶劣自然条件 泄漏、火灾 厂区内所有危险源 地表水体、环境空气、土壤 I、生产过程中风险识别 项目不涉及危险工艺及高温高压工艺。 项目生产设施环境风险识别见表7-25。 表7-25 工程生产设施环境风险因素识别 危险 目标 事故 类型 事故引发可能原因 热压 车间 泄漏、火灾、爆炸 1.液化石油气管道和阀门口跑冒滴漏遇到明火高热而引起燃烧、爆炸； 2.液化石油气钢瓶受热、压力变大发生爆炸； 3.导热油炉破损或管路问题引发物料（导热油）泄漏； 4.电器元件、设备、线路老化、短路、接触不良引发电火花引起燃烧和爆炸； 5.设备、管道接地电阻不良静电引发燃烧和爆炸； 6.装卸工具（铁质）碰撞引发火花引发燃烧、爆炸； 7.建筑物雷击引发燃烧爆炸； 8.人为操作不当、管理不严、安全环保意识薄弱引起的火灾、爆炸事故； 9.废气处理设施故障引发废气泄漏 液化石油气储存区 泄漏、火灾、爆炸 1.遇到明火（含电气）或者高热产生燃烧，在无法控制时候产生爆炸； 2.包装不密引起泄漏，蒸汽挥发空间在爆炸极限遇到明火或者高热引起爆炸； 3.装卸时候装卸工具摩擦产生火花引燃装卸物或者产品引起燃伤； 4.储存容器破损引发物料泄漏； 5.装卸车辆故障或尾气引起燃烧； 6.建筑物雷击引发燃烧爆炸 7.装卸车时候操作人员未带防护引起夹手、跌落，工具碰伤等伤害。 8.液化石油气钢瓶受热、压力变大发生爆炸； 9.电气设备、电气线路老化绝缘不良短路产生电火花引发燃烧爆炸。 II、储运过程环境风险分析 a、大气污染事故风险 大气污染事故主要为物料在储运过程的泄漏。根据调查，本项目使用的液化石油气为瓶装，采用卡车运输；在厂内也不设物料储罐，仅存放瓶装液化石油气。 在汽车运输过程中有可能发生交通事故，如撞车、侧翻等，一旦发生此类事故，包装容器可能受损导致物料泄漏，液化石油气进入大气，遇火星还可能引发火灾、爆炸事故。 厂内存储过程中，液化气在存放过程有可能因意外而阀门松开、钢瓶侧翻或阀门管线破损，也会发生液化石油气泄漏。一旦发生泄漏、挥发将造成一定的大气污染。遇明火也会发生火灾爆炸，污染大气环境。 b、水污染事故风险 运输过程中如发生泄漏，则泄漏物料有可能进入水体。厂内存储过程如发生泄漏，则泄漏物料可能会进入污水管道。 III、重点风险源 通过对物质危险性及生产系统危险性识别可知，其突发事故环境风险主要表现为在公司在生产过程中非正常工况、环保设施非正常运转以及其他等情况下突发的泄漏、火灾、爆炸事故导致的大气、水体及土壤的环境污染。 本次风险评价的重点是液化石油气原料和导热油的泄漏、火灾及爆炸风险；危险废物的泄露、遗失等。 （3）环境风险类型及危害分析 ①非正常工况事故 Ⅰ、火灾事故 a、风险单元：液化石油气存放点，导热油炉附近、危废仓库。 b、危险物质：液化石油气、导热油、废活性炭。 c、潜在环境危害：液化石油气、导热油、废活性炭为易燃物质，遇明火易发生火灾事故，处理不当，甚至引发爆炸等事故，对环境产生一定的危害。 Ⅱ、爆炸事故 a、风险单元：液化石油气存放点，导热油炉附近。 b、危险物质：液化石油气、导热油。 c、潜在环境危害：因生产操作不当等可导致设备等设备发生物理性或化学性爆炸，如处理不当，将对环境存在一定的危害。 Ⅲ、泄漏事故及超标排放 a、风险单元：液化石油气存放点，导热油炉附近。 b、危险物质：液化石油气、导热油；超标排放的废气（热压废气） c、潜在环境危害：泄漏物质直接进入大气或者废气处理设施故障引起超标排放，对周围大气环境产生影响。导热油、危废导热油泄漏造成地表水体及土壤等环境污染事件。 ②恶劣自然条件 由于恶劣自然条件引起的突发环境污染事故主要表现为生产车间等遭台风、暴雨影响，造成仓库、厂房、环保设施倒塌等情况下导致化学物质大量泄漏进入大气，将形成严重的大气污染。若由于恶劣自然条件，导致各生产车间发生火灾爆炸事故，所产生的环境污染事故将更为严重。此外，危险固废暂存在专用危废仓库，在恶劣自然条件下，一旦随雨水进入附近的地表水体，也会引起水污染事故、土壤污染事故以及生态污染事故。环境污染事故的发生往往是由于生产安全事故派生而出，且两者相互交织、相互影响。 4.环境风险分析 表7-26 危害后果 事故类型 危害后果 环境空气 地表水 地下水 土壤 泄露 液化石油气会挥发进入大气，降低环境空气质量 导热油泄露外流进入地表水，降低地表水质量，影响水生生态； 导热油泄露外流，渗入地下，污染地下水和土壤环境质量 火灾爆炸 液化石油气泄露发生火灾、爆炸，影响环境空气质量 消防水外流进入地表水，降低地表水质量，影响水生生态； 消防水外流深入地下水，降低地下水质量 5.环境风险防范措施及应急要求 环境风险管理是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。 本项目存在危险化学品（液化石油气、导热油等）的泄露、火灾、爆炸等环境风险，需采取相应的风险防范措施，以降低各类风险事故发生的概率。具体措施详见表7-27。 表7-27 环境风险防范措施 防范要求 措施内容 截流措施 导热油炉所在车间、液化石油气存放间和危废暂存仓库等环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施； 生产废水处理系统风险防控措施 本项目不涉及生产废水；事故废液、消防废水应确保水不排出厂外； 加强教育 强化管理 必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则。 必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩带上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和厂外消防队，启动外界应急救援计划。 加强员工的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸。 安排专人负责全厂的安全管理，要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。 按照《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。 运输过程风险防范 运输路线 须考虑尽量避开商住区等敏感点，大大减少运输事故发生时对商住区等敏感点的影响。 运输车辆 必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。 运输人员 准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。 运输包装 有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）、《危险货物包装标志》（GB190-2009）等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。 运输装卸 严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》（JT3130-2013）、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT3145-2004）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2012）等；危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。 贮存过程 场所 严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 管理人员 必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 标识 贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛炬。 布置 原料贮存场所、加工车间、成品仓库的布置必须符合《建筑设计防火规范》中相应的消防、防火防爆要求。 消防设施 在生产车间、原料贮存场所中配备足量的ABC干粉灭火器，由于各种化学品等引起的火灾不能利用消防水进行灭火，只能用ABC干粉等来灭火，用水降温。 生产过程 设备检修 火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联。企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 员工培训 公司应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 巡回检查 必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 6.分析结论 本项目风险事故主要为液化石油气泄漏导致的火灾及爆炸、导热油炉发生泄露、火灾及爆炸等环境风险事故；发生事故时，一方面物料直接进入大气、地表水、地下水及土壤，另一方面事故处置的消防废水可能通过水体进入水体、土壤等环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，加强环境风险事故应急培训和演练，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需的危险化学品安全知识和技能，严格遵守危险化学品安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 表7-28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 杭州临安坤成电子加工厂年产300吨绝缘板材建设项目 建设地点 （浙江）省 （杭州）市 （临安）区 （）县 於潜镇 地理坐标 经度 东经119°20'41.56" 纬度 北纬30°10'55.58" 主要危险物质及分布 ①液化石油气：位于液化石油气存放区； ②导热油：位于导热油炉设备内； ③危险废物：废活性炭、废导热油暂存于危险废物仓库； 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 大气：液化气钢瓶发生泄露，废气治理设施损坏，废气排放超标，造成环境污染； 地表水：不规范操作引发火灾、爆炸等，被污染的消防废水处理不当时可能通过雨水管网排入周边地表水系统。液体物料泄漏后处理不当，可能通过雨水管网排入周边地表水系统。项目采用了防泄漏、事故废水“三级防控”，能将污染控制在厂区内，防止泄漏物料、受污染消防废水等外流； 地下水：地下污水管线等出现破损发生物质渗漏进入地下水环境。由于泄漏位置均具有隐蔽性，需要较长时间才能发现，会对地下水造成一定的影响，但能够控制在较小范围内，故项目对地下水的环境影响较小 风险防范措施要求 导热油炉、液化气、危废仓库等风险单元设置一定高度的围堰用于收集泄漏物料及事故废水 表7-29 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 液化石油气 导热油 废活性炭 废导热油 存在总量/t 0.55 0.5 0.6 0.5 环境 敏感性 大气 500 m 范围内人口数 人 5 km 范围内人口数 人 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 □ F2 □ F3 □ 环境敏感目标分级 S1 □ S2 □ S3 □ 地下水 地下水功能敏感性 G1 □ G2 □ G3 □ 包气带防污性能 D1 □ D2 □ D3 □ 物质及工艺系统危险性 Q 值 Q＜1 ( 1≤Q＜10 □ 10≤Q＜100 □ Q＞100 □ M 值 M1 □ M2 □ M3 □ M4 □ P 值 P1 ( P2 □ P3 □ P4 □ 环境敏感程度 大气 E1 □ E2 □ E3 □ 地表水 E1 □ E2 □ E3 □ 地下水 E1 □ E2 □ E3 □ 环境风险潜势 Ⅳ+ □ Ⅳ □ Ⅲ □ Ⅱ □ I ( 评价等级 一级□ 二级□ 三级□ 简单分析( 风险识别 物质危险性 有毒有害( 易燃易爆( 环境风险类型 泄漏( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( 影响途径 大气( 地表水( 地下水( 事故情形分析 源强设定方法 计算法□ 经验估算法□ 其他估算法□ 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB □ AFTOX □ 其他□ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范措施 导热油炉、液化气、危废仓库等风险单元设置一定高度的围堰用于收集泄漏物料及事故废水 评价结论 与建议 本项目主要环境风险为液化气、导热油泄露导致的火灾、爆炸等，企业经过落实风险防范措施，泄漏事故的发生概率可有效降低，其环境影响也可进一步减轻，项目环境风险是可以承受的。 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 7.4相关整治规范符合性分析 根据《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》（浙环发[2017]41号）要求，“其他工业行业VOCs减排。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。木业应重点治理干燥、涂胶、热压过程VOCs排放；电子信息行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装、热压等工序VOCs排放控制。” 本项目生产绝缘板，涉及热压工艺，要求企业对热压及冷却过程中的废气进行收集处理，具体见第8章、在落实本环评提出的防治措施后，满足上述要求。 7.5“环境质量底线”符合性分析 对照《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）： 根据第三章内容，根据2018年临安区环境空气质量数据，项目所在地属于不达标区。引用《浙江环俣再生资源有限公司年收集、储存、转运8000吨废旧铅酸蓄电池、6000吨废机油项目环境影响报告书》（2017年8月）中相关监测数据对其他污染物进行评价，项目所在区域非甲烷总烃可达到《大气污染物综合排放标准详解》中一次值浓度限值，项目所在区域大气环境中特征污染物可以达到相关标准。随着区域减排计划工作的持续推进，不达标区会逐渐转变成达标区，项目所在地大气环境质量状况将逐渐得到改善。 由监测结果可以看出，太阳溪监测断面各项水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，表明目前水质状况为良好。 项目东侧、南侧、西侧厂界各测点昼间和夜间声环境均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 根据第七章内容，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物（见第八章、项目拟采取的防治措施及预期治理效果），则本项目在生产运行阶段，各项污染物对周边的影响较小，不触及环境质量底线。 7.6环境监测计划 （1）环境管理 项目生产运行阶段，建设单位应提高对环境保护工作的认识和态度，加强环境保护意识教育，建立健全的环境保护管理制度体系，并配备兼职环境保护管理工作人员，主管日常的环境管理工作。 （2）污染源监测计划 根据导则及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。 项目污染源监测计划详见表7-30。 表7-30 污染源监测计划 项目 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 废气 有组织废气 热压废气处理装置进口、出口 （DA001排气筒） 非甲烷总烃、臭气浓度 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 无组织废气 周界外浓度最高点 噪声 厂界 LAeq 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 污染物 | 污染因子 | 防治对策 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 热压 | 非甲烷总烃、 臭气浓度 | 热压机位于封闭的隔间内，热压机上方设集气罩，热压废气收集后经1套光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，经15m排气筒（DA001）高空排放； | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；恶臭达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准限值 |
|  | 液化石油气燃烧 | SO2、NOx | 企业采取低氮燃烧措施，液化石油气燃烧烟气经收集后经不低于15m的排气筒（DA002排气筒）高空排放； | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）燃气锅炉特别排放限值 |
| 废水 | 生活污水 | CODCr | 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于农灌； | 用于农灌，不排入环境 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | ①车间降噪设计：日常生产关闭窗户。②加强管理：定期检查，加强维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。③实施减振隔声措施，避免对周围敏感点产生影响。④车间内设备应合理布局，高噪声设备尽量布置于厂房中央或隔声间内。禁止夜间生产。 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 固废 | 边角料 | 收集后由专业回收公司综合利用 | 各项废物均可以得到妥善处理，对周围环境影响较小 |
|  | 一般废包装 |  |  |
|  | 废活性炭 | 收集后在厂区内暂存，委托有相应危废处理资质的单位进行安全运输、处置 |  |
|  | 废导热油 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处置 |  |
| 建 设 项 目 环 保 投 资 | 项目总投资200万元，环保投资34万元，环保投资占总投资17％，具体见表8-1。 表8-1 项目环保投资 序号 项目名称 内容 效果 投资(万元) 1 废气治理 废气收集管道、光催化氧化+活性炭吸附处理系统 防治废气污染 25 2 废水处理 地埋式污水处理设施 防治废水污染 3 3 固废暂存 危险固废暂存设施 防止二次污染 2 一般固废暂存设施 1 4 噪声治理 隔声罩、减振垫等降噪减振措施 防治噪声污染 3 合计 — — 34 |

# 九、结论与建议

9.1环保审批原则符合性分析 9.1.1建设项目环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第364号）规定，环评审批原则是： 1.建设项目符合环境功能区规划的要求 本项目位于於潜-潜川综合产业发展环境重点准入区（0185-VI-0-01），项目主要生产绝缘板材，属于二类工业项目，不属于新建、扩建三类工业项目，也不属于国家、省、市、县落后产能的限制类、淘汰类项目，满足管控措施要求，不在功能区负面清单内。项目废气处理后达标排放，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于农灌，固废可以得到安全处置，因此项目建设符合临安区环境功能区划要求。 2.排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和国家、省规定的重点污染物排放总量控制指标 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的污染防治措施后项目可以做到达标排放。浙江省目前进行总量控制的的主要污染物种类包括：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物和重点重金属污染物。本项目应纳入总量控制的污染物为COD、氨氮、VOCs。 （1）迁扩建项目实施后企业污染物排放情况 表9-1 迁扩建前后企业污染物排放量变化情况表 单位：t/a 类别 排放源或工序 污染物名称 现有项目环评审批排放量 迁扩建项目 以新带老削减量 迁建后企业总排放量 迁建项目实施前后排放增减量 产生量 削减量 排放量 大气污染物 热压废气 VOCs 0.004 0.078 0.052 0.026 0 0.026 +0.022 燃料燃烧烟气 颗粒物 0.038 0 0 0 0.038 0 -0.038 SO2 0.05 0.004 0 0.004 0.046 0.004 -0.046 NOx 0.2 0.036 0 0.036 0.164 0.036 -0.164 水污 染物 生活污水 废水量 102 128 128 0 102 0 -102 CODCr 0.01 0.038 0.038 0 0.01 0 -0.01 氨氮 0.001 0.004 0.004 0 0.001 0 -0.001 固体 废物 剪板、修边 边角料 0 20 20 0 0 0 0 废气治理 废活性炭 0 0.59 0.59 0 0 0 0 导热油炉维护 废导热油 0 0.25 0.25 0 0 0 0 一般原料使用 一般废包装 0 5 5 0 0 0 0 员工生活 生活垃圾 0 3 3 0 0 0 0 （2）总量调剂方案 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》(浙环发[2012]10号)第八条的规定：“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》（[2012]10号）中的规定：本项目新增的SO2和NOx排放总量和替代削减量的比例不得低于1:2。根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29号）：“空气质量未达到国家二级标准的杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州和台州等市，建设项目新增VOCs排放量，实行区域内现役源2倍削减量替代”。 根据2017年浙江省大气环境质量（PM2.5）和跨行政区域河流交接断面水环境质量情况的通报，临安水环境质量达标、细颗粒（PM2.5）年均浓度不达标，故项目新增废气污染物按1:2进行替代消减。 （3）替代削减情况 项目总量控制指标区域平衡替代削减情况见表9-2。 表9-2 项目总量控制指标区域平衡替代削减量 序号 指标 单位 现有项目环评核准排放量 迁扩建项目实施后企业排放总量 新增排放 总量 替代削减比例 削减代替量 1 SO2 t/a 0.05 0.004 / 1:2 / 2 NOx t/a 0.2 0.036 / 1:2 / 3 VOCs t/a 0.004 0.026 0.022 1:2 0.044 本项目生活污水用于农灌不外排；SO2、NOx未超出原环评审批排放量，无需替代削减；挥发性有机物根据当地区域替代削减办法获得指标后，符合总量控制要求。 3.建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求 项目位于杭州市临安区於潜镇铜山村东顺路1号，符合临安总体规划的要求。项目满足临安区环境功能区划要求。项目从事绝缘板材生产加工，不属于国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》（含国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定）中的禁止类和限制类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中的淘汰类项目。因此，项目符合国家机地方产业政策及相关产业导向。项目建设符合国家及地方的产业政策。 9.1.2“三线一单”对照分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关要求，本次环境影响评价与“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）进行对照分析，详见表9-3。 表9-3 “三线一单”对照分析情况 序号 “三线一单”内容 本项目对照情况 1 生态保护红线 项目产品为绝缘板材，属于C3834绝缘制品制造。项目属于二类工业，满足管控措施要求，不在负面清单所列；项目满足於潜-潜川综合产业发展环境重点准入区（0185-VI-0-01）要求。 根据《杭州市临安区生态保护红线》，本项目不在生态保护红线内。 2 环境质量底线 大气环境 根据2018年临安环境空气质量数据，项目所在地属于不达标区。 引用《浙江环俣再生资源有限公司年收集、储存、转运8000吨废旧铅酸蓄电池、6000吨废机油项目环境影响报告书》（2017年8月）中相关监测数据对其他污染物进行评价，项目所在区域非甲烷总烃可达到《大气污染物综合排放标准详解》中一次值浓度限值，项目所在区域大气环境中特征污染物可以达到相关标准。随着区域减排计划工作的持续推进，不达标区会逐渐转变成达标区，项目所在地大气环境质量状况将逐渐得到改善。 地表水环境 太阳溪监测断面各项水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，表明目前水质状况为良好。 声环境 项目厂界区域昼、夜声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 3 资源利用上线 项目不额外占用土地，且所用气、水、电用量均较小，远低于资源利用上线 4 环境准入负面清单 项目位于杭州市临安区於潜镇铜山村东顺路1号，进行绝缘板材生产，属于C3834绝缘制品制造，不在负面清单内。 根据以上对照分析情况，本次项目建设满足“三线一单”的相关要求。 9.2基本结论 9.2.1项目概况 杭州临安坤成电子加工厂决定投资200万元，租用临安恒大执纸业科技有限公司位于杭州市临安区於潜镇铜山村东顺路1号的厂房800平方米，利用部分原有设备（热压机、剪板机等），新增液化石油气导热油炉等设备，实施年产300吨绝缘板材建设项目。 9.2.2主要污染物排放量 根据工程分析，项目实施后主要的污染物产生及排放情况见表9-4。 表9-4 迁扩建项目污染物产生及排放情况 内容 类型 排放源或工序 污染物名称 处理前产生量及 产生浓度 最终排放量及 排放浓度 产生量 t/a 产生浓度 mg/m3 排放量 t/a 排放浓度mg/m3 大气污染物 DA001排气筒 （废气处理） 非甲烷总烃 0.070 4.9 0.018 1.2 热压间无组织 非甲烷总烃 0.008 / 0.008 / DA002排气筒 （液化石油气燃烧烟气） SO2 0.004 18.3 0.004 18.3 NOx 0.036 150.0 0.036 150.0 挥发性有机物合计 0.078 / 0.026 / 水污 染物 生活污水 废水量 128 / 0 / CODCr 0.038 300 mg/L 0 / 氨氮 0.004 30mg/L 0 / 固体 废物 剪板、修边 边角料 20 t/a 0 废气治理 废活性炭 0.59 t/a 导热油炉维护 废导热油 0.5t/2a 一般原料使用 一般废包装 5 t/a 员工生活 生活垃圾 3 t/a 噪声 项目设备声级在70~78dB(A)之间。 9.2.3污染防治措施 表9-5 项目污染治理措施汇总 污染物 污染因子 防治对策 达标情况 废气 热压 非甲烷总烃，臭气浓度 热压机位于封闭的隔间内，热压机上方设集气罩，热压废气收集后经1套光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，经15m排气筒（DA001）高空排放； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；恶臭达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准限值 液化石油气燃烧 SO2、NOx 企业采取低氮燃烧措施，液化石油气燃烧烟气经收集后经不低于15m的排气筒（DA002排气筒）高空排放； 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）燃气锅炉特别排放限值 废水 生活污水 CODCr 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于农灌； 用于农灌，不排入环境 氨氮 噪声 设备噪声 噪声 ①车间降噪设计：日常生产关闭窗户。②加强管理：定期检查，加强维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。③实施减振隔声措施，避免对周围敏感点产生影响。④车间内设备应合理布局，高噪声设备尽量布置于厂房中央或隔声间内。禁止夜间生产。 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 固废 边角料 收集后由专业回收公司综合利用 各项废物均可以得到妥善处理，对周围环境影响较小 一般废包装 废活性炭 收集后在厂区内暂存，委托有相应危废处理资质的单位进行安全运输、处置 废导热油 生活垃圾 委托环卫部门清运处置 9.3环境影响评价主要结论 9.3.1环境质量现状评价 （1）环境空气 项目所在地2018年环境空气质量属于不达标区。引用监测数据显示，区域非甲烷总烃可达到《大气污染物综合排放标准详解》中一次值浓度限值。随着区域减排计划工作的持续推进，不达标区会逐渐转变成达标区，项目所在地大气环境质量状况将逐渐得到改善。 （2）地表水 太阳溪监测断面各项水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，表明目前水质状况为良好。 （3）声环境 项目厂界区域昼、夜声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 9.3.1环境影响评价 （1）废气 项目运营期，热压废气经过收集后经1套光催化氧化+活性炭吸附装置处理后从15m排气筒（DA001）高空排放，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值和企业边界大气污染物浓度限值，恶臭可以达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准限值；液化石油气燃烧采取低氮燃烧措施经收集后经不低于15m的排气筒（DA002排气筒）高空排放，可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）燃气锅炉的特别排放限值要求； 在估算模式预设的多种气象组合条件下（包括最不利气象条件），项目排放废气最大地面浓度占标率小于10%，确定大气评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。项目废气正常排放对周围大气环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目不存在厂界超标的情况，无须设置大气环境防护距离。 （2）废水 项目地表水环境影响评价等级为三级B；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于农灌；在采取措施后，总体而言对地表水环境影响较小。 （3）噪声 项目厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。因此，项目生产噪声对周围声环境影响较小。 （4）固废 本项目固体废物处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。因此，企业只要对固废加强管理，及时回收或清运，项目产生的固体废弃物基本上不会对周围环境造成不利影响。 9.4环境管理要求与建议 1、要求企业做好热压工艺废气的收集治理，加强废气治理设施管理维护； 2、生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于农灌； 3、加强一般固体废物、危险固体废物（废活性炭、废导热油）的收集、暂存和委托处置工作；不得使用含PCBs、PCTs和PBBs的导热油； 4、项目产品方案、生产规模、生产工艺或者厂区总平面布局发生重大变动以及选址更改，建设单位应及时另行报批，必要时重新进行环境影响评价。 9.5环评总结论 杭州临安坤成电子加工厂年产300吨绝缘板材建设项目位于杭州市临安区於潜镇铜山村东顺路1号。建设项目符合环境功能区规划的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求；建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求，符合“三线一单”的要求。 项目实施过程中，企业应加强环境质量管理，认真落实环境保护措施，采取相应的污染防治措施，能使废水、废气、噪声达标排放，固废安全处置，则本项目的建设对环境影响不大。从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

☆1#~4#为噪声环境监测点位

▲G1：为引用的大气环境监测点位（距离本项目约80m）

▲G1

45m

项目所在地

☆4#

杭州樱花线业有限公司

洁琼塑料

东顺路

杭州樱花集团有限公司

下铜山

☆3#

☆1#

☆2#

下铜山

居民点

项目所在地

钱家

N

罗古园

正坞口村

方家

沙坦头

更楼村

铜山村

枫树岭村

沈家村

董村

昔口村

太阳溪

方源铺

杀青

揉捻

鲜叶

摊青

提香

噪声、水蒸气

包装

噪声

废包装材料

成品

平炒

噪声、废气

圆筛

拣梗

噪声、废气

噪声

噪声

二次杀青

噪声、废气

烘干