# 第一章  现状概况

## 一、地理位置

板桥村地处临安市东部、板桥镇的中部地区。板桥村东连花戏村，南接豆川村，西邻锦南街道，北靠灵溪村，区位优势明显。

## 二、自然条件及资源概况

板桥村属亚热带季风气候，四季分明、气候温和、雨量充沛、阳光适宜，年平均气温16.1℃，全年日照时数在1850~2050小时之间。年均降雨量为1350毫米左右，无霜期224天。全村现有耕地总面积1456亩，森林面积1135亩。

## 三、交通条件

板桥村地处板桥镇中部，206省道从村庄东侧经过，是板桥村主要的对外交通道路，也是人流、物流、信息流和资金流的主要通道，现状道路宽度为4.5米。

四、经济社会发展概况

1、经济发展概况

近年来，板桥村农村经济发展不断加快，农民人均收入不断提高。

2、社会事业概况

（1）人口情况

现状，板桥村共有户籍人口2460人；全村辖张家头、罗家头、南山上、明堂桥、外珠西、下坞岭、陈家头、伏虎山、罗塘里、木树山、大畈地、支青坞、孟坞里13个自然村。

（2）社会事业

近年来，板桥村在“村美、天蓝、山清、水秀、户富、班子强”的要求指导下社会事业得到稳步发展，精神文明建设上新台阶，基础设施等各方面建设大大改善，先后完成了“道路硬化、卫生洁化、河道净化、四旁绿化、路灯亮化”的“五化”工程，“脏、乱、差、散”等现象明显改观。

第二章  规划总则

## 一、规划背景

“绿色家园、富丽山村”建设是临安市委、市政府根据临安市村庄特色和乡村资源条件而提出的新农村建设要求，是统筹城乡发展，推进生态文明建设的重要战略措施，规划以促进人与自然和谐相处、提升农民生活品质为核心，围绕打造“村美、家富、社兴、人和”为主要内容，是对“千村示范、万村整治”工程建设的深化和提升。因此，板桥村在临安富丽山村建设的指导下，编制村庄规划要体现产业兴村的发展理念，把板桥村打造成“宜居宜业宜游”的富丽村庄典范。

## 二、规划依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2008）

2、《中华人民共和国土地管理法》（2004）

3、《中华人民共和国环境保护法》（1989）

4、《镇规划标准》（GB50188-2007）

5、《村庄整治规划编制办法》（2013）

6、《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号）

7、《关于村庄整治工作的指导意见》（建设部[2005]174号）

8、《浙江省城乡规划条例》（2010）

9、《浙江省村镇规划建设管理条例》（1998）

10、《浙江省建设厅村庄规划编制导则（试行）》（浙建村〔2003〕116号）

11、《浙江省美丽乡村建设行动计划》（2011）

12、《关于加快农村住房改造建设的实施意见》（市委[2009]34号）

13、《杭州市中心村规划编制导则》（2010）

14、《临安市“绿色家园、富丽山村”建设总体规划》

15、《临安市地质灾害防治规划（2008-2015）》

16、《临安市板桥镇城镇总体规划（2011-2025）》

17、《临安市板桥镇土地利用总体规划（2006-2020）》

18、与本规划相关的国家、省、市颁布的标准、规范、规定等。

## 三、规划原则

1、城乡统筹、相互衔接原则

立足“市—镇—村”经济社会发展全局，着眼城乡一体化发展趋势，统筹考虑村庄的功能和发展方向，同时主动与市域总规、城镇总规、土地利用总体规划、“绿色家园、富丽山村”规划和土地利用综合整治规划相衔接，统筹安排基础设施和公共服务设施建设。

2、挖掘特色、持续发展原则

规划应积极挖掘板桥村的内涵，融入历史文化、产业发展和自然环境等特色元素，同时协调生态环境保护和社会经济发展两者关系，合理开发、综合利用资源，以确保社会经济的可持续发展。

3、公众参与、可操作性原则

规划应切实保障村民的知情权、参与权、表达权和监督权，规划编制过程中要全过程、多角度地听取村民的意见和建议，以便合理安排村民安置区、公共设施、基础设施等建设用地，增强规划的可操作性，促进农村各项事业健康发展。

4、完善配套、资源集聚原则

规划在“人口集中、产业集聚、要素集约、功能集成”要求指导下，根据村庄的功能定位、区域定点以及农村人口的分布，强化村庄建设空间管制，着力引导农村产业和农村人口的集聚转移，推动基础设施和公共服务设施向中心区域的重点配置。

## 四、规划期限和规划范围

1、规划期限

板桥村村庄规划综合考虑板桥镇社会、经济发展计划及相关规划，确定本次规划期限为：2013--2020年。其中：

近期：2013-2016年；

远期：2017-2020年。

2、规划范围

根据板桥村的村庄规模及发展方向，确定规划范围：东至伏虎山居民点，南至明堂坞居民点，西至张家头居民点，北至孟坞里居民点，规划用地面积为57.20公顷。

## 五、规划重点

通过现状调查，了解村民关注的焦点，同时结合板桥村实际，确定规划重点如下：

1、明确居民点发展类型，控制居民点数量，合理引导村庄居民点建设。

2、合理布局村庄各类建设用地及产业发展用地，统一布置建设新村住宅，配套停车场（位）、公共厕所、垃圾房等各项基础设施。

3、疏通、硬化规划道路，并对主要道路两旁进行绿化、亮化。

4、整治村庄环境，拆除危房、破房以及违章建筑，建设道路沿线公共绿地，形成“一线一景”的布局；完善村民活动场所，塑造经济活跃、环境优美的现代化新农村。

5、通过人口集聚、居民点缩减、闲置土地利用等土地综合整理手段，达到土地集约节约利用的目的。

# 第三章  村庄性质与发展规模

## 一、村庄性质

根据板桥村现状基础条件与发展目标，从“人口集中、产业集聚、要素集约、功能集成”等方面来指导板桥村的各项建设。

至规划期末，将板桥村建设成为：板桥镇域中部，以生态效益农业为主导的生态型新农村。

## 二、发展规模

1、人口规模

（1）现状人口

根据调查资料，现状板桥村在册户籍人口为2460人。

（2）户籍人口预测

板桥村人口总数基本处于稳定状态，从近几年板桥村户籍人口的变动情况分析，确定其自然增长率为3.0‰。同时随着新农村建设逐步推进，必将带来一定的流动人口，综上最后确定板桥村综合增长率为15‰。

（3）流动人口预测

考虑板桥村随着板桥镇区的扩张和新农村建设的推进，必将带来一定量的流动人口。流动（暂住）人口最后确定近期（2016年）为300人，远期（2020年）为700人。

（4）人口计算公式

Qn=Q0（1+K）n+P，式中：Qn——常住人口预测数（人）；Q0——现状户籍人口（人）；K——规划期内人口自然增长率（％）；n——规划期限（年）；P——规划期内暂住人口（人）。

表3-1：板桥村常住人口计算表

| 期限 人口 | 近期（2016年） | 远期（2020年） |
| --- | --- | --- |
| 常住人口（人） | 2917 | 3477 |
| 其中 | 户籍人口（人） | 2617 | 2777 |
|  | 暂住人口（人） | 300 | 700 |

经测算，确定板桥村：近期（2016年）户籍人口为2617人，常住人口为2917人；

远期（2020年）户籍人口为2777人，常住人口为3500人。

2、用地规模

（1）现状用地规模

现状（2012年）村庄建设用地面积26.58公顷，人均建设用地面积108.0平方米。

（2）规划用地规模

规划（2020年）村庄建设用地面积34.83公顷，人均建设用地面积99.4平方米。

# 第四章  村域发展规划

## 一、现状及存在问题分析

1、村庄建设用地

板桥村建设用地分布较分散，空间上大致分为张家头、罗家头、南山上、明堂桥、外珠西、下坞岭、陈家头、伏虎山、罗塘里、木树山、大畈地、支青坞、孟坞里13个自然村。总体来说，整个板桥村用地性质较单一，村民住宅用地占总用地的比重较大。

2、社会服务设施

板桥村社会服务设施为板桥村社区服务中心，服务项目比较单一，其余自然村则基本没有配置，区域共享性不足。

3、市政公用设施

板桥村基础设施逐步加强，但是仍有所欠缺。村内缺少污水处理设施，影响了村落的整体环境。全村部分电力电信设施也比较陈旧，不能满足日益增长的生活需求。

4、建筑风貌

板桥村各自然村中都存在居民建筑布局混乱，土地集约程度不高等问题，且大部分建筑朝向不一、间距不足，缺乏统一规划设计。板桥村建筑的整体色彩、高度及建筑材料的使用上缺少协调性，缺乏地方特色，村庄风貌不佳。

5、道路广场

板桥村现有路网已基本实现硬化，但村内部道路质量不一，部分路段通行能力较差。

## 二、用地发展方向

板桥村整体上呈现各自然村沿主要村道分布的形态。规划贯彻保护基本农田、集约利用土地等原则，衔接板桥镇城镇总体规划的相关内容，规划确定板桥村村内各居民点沿村内主要道路两侧作为主要拓展用地。

板桥村的用地方向选择：为配合土地综合整治的开展，将部分村庄建设用地置换为农田用地；为配合老村整治，将涉及拆迁及道路控制的建设用地置换为安置点。

## 三、村庄布局规划

村庄布点应有利于现代化农业生产，方便村民日常生活。与当地基础设施条件、农业机械化水平相适应，耕作半径合理。受地理条件限制、产业发展、文化保护等方面有特殊要求的村庄可适当保留，但要体现村庄集聚发展的要求。

（1）积极引导从事第一产业的农村人口在村庄集中居住，积极鼓励从事第二、三产业的农村人口进入板桥镇区居住，合理推进城镇化进程；

（2）保护农村生态环境，有利农业生产发展，提高村民生活质量；

（3）根据经济社会发展水平，实事求是，量力而行；

（4）保护耕地，节约用地，充分利用闲置地、空地及其它非耕地进行建设；

（5）村庄布局规划应以上位规划为基础，考虑现实，科学预测，合理引导。

## 四、规划结构

根据现状地形分析，本着尊重自然，保护环境，以人为本打造居住环境，打造特色景观，规划形成：一心三区的布局结构。

一心：即板桥村公共服务中心，以村社区服务中心为核心。

三区：以道路、水域、山体为主要界限，将村域划分为山林生态区、文化教育区、居住区3个功能分区。

第五章  居民点详细规划

## 一、现状建筑质量评价

1、新建建筑缺乏统一规划设计，色彩、风格失调。

2、农村内部的农宅历经几轮翻建，新旧住宅有明显的异构特征。

3、农村内部的农宅内部采光、通风和消防方面都达不到要求。

4、部分建筑缺乏外立面装修，砖墙直接裸露在外。

5、部分房屋为较旧的砖木结构，一般为1—2层，日照通风条件不良，年久失修，急待更新。

## 二、规划结构

根据现状地形分析，本着尊重自然，保护环境，以人为本打造居住环境，打造特色景观，我们把板桥村设计成以下模式：一心一轴多组团。

一心：以板桥村服务中心及周边区域为核心，通过建筑立面、层高、色彩等元素的控制和绿化节点的建设，使之成为板桥村村域的核心功能区。

一轴：结合板珠线沿线改造工程，改善道路沿线的建筑风貌，提升沿线的景观风貌，形成一条村庄发展主轴线。

多组团：根据板桥村的实际情况，为便于分阶段、分层次、分类别进行建设与管理，也为了实践真正生态化、均好化的布局模式，设计结合现状、地界分划等因素，把板桥村划分成为十三个居住组团，即张家头、罗家头、南山上、明堂桥、外珠西、下坞岭、陈家头、伏虎山、罗塘里、木树山、大畈地、支青坞、孟坞里13个居住组团。

## 三、建设用地布局规划

1、居民住宅用地规划

居民住宅用地以现有居住条件为基础，规划布置三个居住组团。老区内通过拆迁、改造、整治等技术手段，拓宽建筑间距，满足消防、日照等技术规范要求，新区建筑以联体低层住宅为主，局部布置多层建筑，形成富有层次、错落的建筑风貌。衔接城镇总体规划的相关内容，规划期内将进行控制发展。

规划居民住宅用地面积为23.75公顷，占总建设用地面积的68.2%，人均居住用地面积67.9平方米。

2、公共服务设施用地规划

（1）布局原则

刚性与弹性相结合原则——加强对管理性、公益型公共设施用地的刚性控制，切实保障管理性、公益型公共设施的建设用地供给，对除农贸市场外的经营性、商业性公共设施在内容上和标准上尊重顺应市场要求，在总量和设置内容方面可根据市场需要作灵活选择。

集中与分散相结合原则——考虑设施的运营和维护成本，同时也为了形成合力、产生规模效应，打造一个有较强辐射能力的公共中心，管理性和公益性公共设施适当集中设置，经营性、商业性设施主要为了满足村民的日常生活需要，便利第一，可灵活分散布局。

（2）规划布局

按照村庄规划的相关要求，对公共设施适当集中设置。

■管理性、公益型设施用地：

社区服务中心：规划保留现状板桥村村委用地，同时增加服务中心内部警务、会议、图书阅览、老年活动、村民人口学校、求助保障、农业服务站等功能，完善内部办公、活动设施。

规划管理性、公益型设施用地面积为0.36公顷，占总建设用地面积的1.0%，人均用地面积1.0平方米。

■经营性、商业性设施用地：

在罗塘里居民点内，规划布置集中的经营性、商业服务设施。

规划经营性、商业性设施用地面积为0.75公顷，占总建设用地面积的2.2%，人均用地面积2.1平方米。

3、生产用地规划

规划保留现状村庄南部的工业生产用地和村庄北部的农业生产设施用地，远期适当增加村庄南部的工业生产用地，增设村庄北部工业备用地。

规划工业生产用地面积为2.52公顷，占总建设用地面积的7.2%，人均用地面积为7.2平方米；

规划农业生产设施用地面积为1.30公顷，占总建设用地面积的3.7%，人均用地面积为3.7平方米。

4、道路广场规划

（1）对外交通规划

板桥村对外交通主要依托板珠线，规划道路路面宽度10米。

（2）内部交通规划

■道路网结构

衔接城镇总体规划的基本道路框架，村内规划道路主要分为对于交通道路、主要道路、次要道路和通向各户的宅间小路四个等级，各自承担了“通”与“达”的交通功能。对外交通道路，道路宽度10米，承担了村庄对外主要的机动车流量；主要道路，道路宽度为5-8米，贯穿和联系村落；次要道路承担了各个组团的交通功能，道路宽度为4-5米；通向各户的小路结合停车设计，宽度为3-4米。

■消防通道

规划消防道路宽度应大于3.5米，净空高度不小于4米：当沿街建筑长度超过80米时，应设置通往内院的入行通道；当沿街建筑长度超过150米，应设置穿过建筑物的消防通道，其净宽与净高均不小于4米；尽端式消防道的回车场尺度应不小于12米×12米。

规划道路交通用地面积为3.4公顷，占总建设用地面积的9.8%，人均用地面积9.7平方米。

■道路坡度

道路坡度一般在4%之内，考虑到临安山区地势起伏较大，局部地段控制在8%之内。

5、公共绿地规划

以“点——线——面”相结合进行绿地布局，利用道路绿化、节点绿化和宅间绿化交织形成绿色网状系统。同时利用村庄内部的自然溪流和外部山体景观的引入，展现山清水秀的景观特征。

（1）绿化节点：规划各个居民点入口设置入村公园，布置景观小品和活动设施，为村民提供良好的休憩和娱乐场所。

（2）滨水绿化：加强村内溪流的滨水绿化，形成一条滨水绿化景观带。

（3）道路绿化：主要村道布置道路绿化带，重点强化交通广场等节点的绿化。

（4）宅间绿化：利用街坊围合的空间，鼓励村民根据自己的意愿实施绿化美化，提高空间环境的多样性。注意利用现状村中的园地和菜地，打造村中的绿化空间，保持村庄的田园气息。

规划按照服务半径和梳理整治的条件，分散式布置公共绿地，公共绿地面积为2.50公顷，占总建设用地面积的7.2%，人均用地面积7.1平方米。

6、开发强度控制

规划村庄内主要用地类型为居民住宅用地（E6-R），管理性、公益性设施用地（E6-C1），经营性、商业性设施用地（E6-C2），工业、农业生产用地（E6-M），公用设施用地（E6-U），绿地（E6-G）。具体用地控制详情见下表：

表5-1：开发地块控制指标一览表

| 代码（大类） | 用地名称 | 容积率 | 建筑密度 | 兼容性质 | 限高（米） | 绿地率（％） | 建筑间距 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E6-R | 居民住宅用地 | 1.0-1.2 | ≤30 | C/R（商住） | ≤12 | ≥30 | 1：1满足消防间距 | 含单身公寓、敬老院等 |
| E6-C | C1管理性、公益性设施用地 | 1.2-1.4 | ≤45 | C/R（商住） | ≤20 | ≥25 | 满足消防间距 | 含政府、文体、医疗、休疗养等机构用地 |
|  | C2经营性、商业性设施用地 | 1.2-1.4 | ≤45 | C/R（商住） | ≤20 | ≥25 | 满足消防间距 | 含各类商业服务业、银行、信用、集市等机构用地 |
| E6-M | M1工业生产用地 | 0.8-1.2 | ≤45 | / | ≤20 | ≥20 | 满足消防间距 | / |
|  | M2农业生产设施用地 | / | / | / | / | / | 满足消防间距 | / |
| E6-U | 公用设施用地 | / | / | / | / | / | 满足消防间距 | / |
| E6-G | 绿地 | / | / | / | / | ≥75 | / | / |

第六章  村庄整治与建筑设计

一、村庄整治规划

1、整治原则

（1）保留新建质量较好并与农村风貌协调的建筑，翻新部分建筑的立面。

（2）清理整治一户多宅、建新不拆旧现状，搬迁、拆除危旧房和闲置房。

（3）拓宽改造过窄、过陡、过弯道路，同时硬化道路路面。

（4）重点整治建设公共活动场所，美化主要道路和河流两侧的环境。

（5）完善村内给水、排水、供电、电信等基础设施，增加垃圾箱、公厕等环卫设施。

2、村庄整治目标

充分利用现状基础条件，对建筑、道路、环境进行综合整治，完善各类公共服务设施、市政基础设施，保护和完善村庄形象，突出板桥村山水环绕的优美景观，打造“宜居”型村庄。

3、整治项目及措施

整治项目主要从以下几方面着手：

（1）房屋整治：通过“保留、整治、拆除”三种措施，有计划、有目的地对现状保留居民点建筑进行整治。

■保留——2000年以后的建筑质量普遍较好，规划采取保留的措施。主要为外立面改造等

■整治——大部分2000年以前的建筑采取整治的措施，分为外立面改造和内部功能更新两种。外立面改造主要包括平改坡、门窗整治和墙面整治等；建筑内部更新指在不改变建筑结构的前提下增设卫浴设施、文化娱乐等功能用房。

■拆除——对于已经失去使用价值的危旧建筑和沿主要道路的一些简易附属建筑，近期应予拆除；同时对宅基地退耕地块内建筑也予以拆除。

（2）道路硬化及路灯亮化：部分步行道可改造成为具有江南特色的石板路；村内主干道和公共场所，路灯安装率达90％，路边增设停车位；村内主路满足消防的基本要求。

（3）村庄绿化：在主要道路两侧、入村街头及溪流两侧布置绿化。通过道路绿化、宅间绿化等提高村庄绿化率，实现“点——线——面”相结合的绿化格局。

（4）溪流整治：清理河道，平整河床，清除淤泥杂草，对河岸进行修整。

（5）卫生洁化：完善给水、排水系统，合理规范管网布局，自来水入户率达到100%；村庄内设专用公共厕所，农户卫生厕所改造率达到90％以上；保洁制度健全，垃圾等废弃物集中处理；生产和生活污水净化处理，达标排放，基本消除垃圾及废水污染。

二、农居建筑设计

1、指导思想

（1）在建筑风格上，应充分考虑江南民居特点，强调人性化，注意建筑风格的历史延续性。

（2）建筑设计突出时代感，通过色彩的变化和空间的穿插，创造出了丰富的居住空间，形成现代又不失典雅的建筑风貌。

（3）户型设计在功能合理，绿色节能的基础上充分体现人性化需求，努力做到全明设计。

2、户型设计

（1）户型设计特点

■建筑底层安排厨房、客厅、储藏室、餐厅等非居住空间，二楼以上安排居住空间。

■主卧最大可能朝南向，获得最好的日照效果。

■户型设计实现全明化，充分利用空间，改善采光和通风条件，优化居住环境。

（2）户型类型

充分考虑当地风俗习惯和体现人性化需求。

（3）户型面积

安置区建筑户型户均占地控制在120平方米以内，部分住宅根据地块需要适当调整。

3、立面设计

在考虑与原有建筑风格统一的前提下，在材质、色彩、细部装饰等方面精心推敲，营造出丰富多彩的建筑空间。用古朴的色泽、淡雅的材质体现乡村的自然韵味，与周边秀丽的水乡风光融为一体。

4、建筑间距

新建住宅以条式布置为主，住宅原则控制在三层，采用坡屋面，檐口高度不超过10.5米，住宅日照间距比不小于1：1。

表6-1：不同方位建筑间距折减系数换算表

| 方位 | 0°—15° | 15°—30° | 30°—45° |
| --- | --- | --- | --- |
| 折减系数 | 1.0L | 0.9L | 0.8L |

# 第七章  市政公用设施规划

## 一、给排水设施规划

1、给水工程规划

（1）现状概况

现状板桥村没有统一的供水体系，主要以村民自备水源和水井的形式供水。

（2）用水量预测

根据板桥村的现状和实际的需要，取用相应的用水指标，根据农村习惯，牲口用水、公共用水和家庭用水按150升/人·天，板桥村规划常住人口为3500人，规划生活用水量约为525立方米/天。

（3）给水系统

规划根据板桥镇给水系统的规划，逐步与镇区供水系统相衔接。规划区内给水管网布局由主次干管构成环状管网，其他配水管以树枝状管网布置。

（4）消防供水

规划采用生活与消防共用的供水管道系统。消防设施的设置应符合相关规范的要求，沿供水管道每隔120米布置室外消防栓1个，室外消防栓应布置道路两侧，距建筑墙体应大于50厘米。

2、排水工程规划

（1）现状概况

现状村内的污水处理主要靠村内现有污水处理设施，雨水主要依靠明沟、暗沟就近排放至水体。

（2）污水量预测

污水量根据总水量进行预测，按总用水量的80%进行计算，则污水量为420立方米/天。

（3）雨水排放

雨水排放：雨水系统充分利用地形和沟渠，采用管网和沟渠相结合的排放方式，分散布置，就近排入水体，并逐步完善雨水管网工程系统。

（4）污水处理

规划板桥村近期利用现有的污水处理设施对生活污水进行处理，远期规划将纳入板桥镇污水处理厂进行收集处理。规划排水管采用深埋的方式，避免管线交叉，同时为其他地下管线预留竖向空间。污水管采用UPVC双壁波纹管或HDPE缠绕管。

## 二、电力电信规划

1、电力工程规划

（1）电源

规划板桥村由村内布置的变电房和板桥镇区共同供电。

（2）电网供电负荷计算

规划板桥村人口为3500人，户均3.2人计，则规划板桥村共1093户，村民生活用电按8-10KW/户计算，则板桥村用电负荷为8744-10930KW。

（3）供配电系统

电力线路采用架空式沿道路布置，南北向道路布置在东侧，东西向道路布置在南侧。

2、电信工程规划

（1）规划居民按每户1.2门电话计，配套公建按100平方米1门计。每户住宅内预留两对电话管线，设置电话出线盒，具体由电信部门设计及实施。每户住宅预留3个有线电视出线盒及预留有线电视管线，有线电视网和数字电视网两网合一，具体由当地有线广播电视台设计及实施。

（2）村内预设通信电缆通道，干线由多孔砼块组成，次干线及支线则由PVC塑料排管形式解决，线路全部进入地下，在转弯及变坡处设置标志桩及设置人孔或手孔。

# 第八章  村庄环境保护与环卫设施规划

## 一、环境保护规划

1、规划目标

实现生态系统的完整性、多样性，推进生态环境的可持续发展。规划期末村域内溪流水质应达到国标II类以上，大气环境质量应达到国标一级，同时应积极创建噪声达标区的活动。

2、规划措施

（1）水环境保护：积极创造条件将生活污水排入村级污水管网，污水管网接入污水处理设施进行统一处理，达标排放。

（2）大气环境保护：全面推行“蓝天”工程，强化对流动污染源的管理，有效控制机动车尾气污染，降低大气污染。

（3）噪声防治：规划入村道路两侧布置防护绿带，降低过境车辆的噪声污染，同时板桥村庄内部禁止机动车鸣高音喇叭，积极开展噪声达标区建设。

（4）运用法律手段和经济手段，加强环境管理工作，做到高起点、严要求，搞好区域环境评价工作，统一规划，合理布局。

（5）加强绿化布置，街头绿地、防护绿地、生态绿地等普遍绿化与滨河绿地、休闲公园等重点绿化相结合，使各类绿地构成完善的绿地系统，创造良好的生态环境。

## 二、环卫设施规划

1、规划目标

（1）垃圾处理要达到无害化，收集运输实现容器化、密封化和机械化。

（2）垃圾清运机械化、半机械化程度到2016年达到90%，2020年达到100%。

2、规划措施

（1）全村环卫工作由村委会统一管理并组织实施。

（2）规划范围内设置小型垃圾收集点，服务半径不大于200米，每处占地面积不小于10平方米，垃圾由村统一管理运至垃圾中转站。

（3）垃圾箱按每50米间距并结合现状设置，同时结合景观设计的要求做成小品，既满足功能的要求，又能融入周围环境。

（4）规划考虑公厕的同期建设，在村民活动中心设置2处水冲式公共厕所，每座面积不小于30平方米。

（5）粪便无害化处理：采用三格化粪池处理后，接入排水管道系统，送生态污水处理池处理。

# 第九章  综合防灾规划

## 一、防洪规划

1、规划目标

根据《城市规划编制办法》和《防洪标准》中的相关要求，同时结合《临安市板桥镇总体规划》中的相关内容，板桥村设置相应的防洪设施。

2、规划措施

（1）规划对境内溪流进行综合治理，全面疏浚，清淤，挖深，提高蓄容量，保证雨水下泄的顺畅，同时做好河岸的修整，减少河岸的凹凸面，提高过水能力。

（2）注重道路广场的竖向设计，加强雨水管道的建设和维护，确保暴雨期间排水通畅。

（3）增加排涝设施，避免内涝，在排水较困难的地势低洼处建议设置排涝泵站。

（4）沿街建筑的室外地坪不低于道路标高，室内地坪标高应高于室外地坪0.3米以上。

## 二、消防规划

1、消防供水

消防供水系统与生活供水系统采用同一系统，输配水管网系统主干管要求采用环状布置，沿供水管网布设消火栓，间距不超过120米，保护半径不超过150米。另外，消防供水应当充分利用江河、湖泊等天然水源，并修建连通天然水源的消防车通道和取水设施。

2、消防通道及设施

按国家规定建设和改造消防车通道，宽度不应小于4米，道路上空的管架、栈桥等构筑物净高不应小于4米。对于核心保护区内不能满足消防间距要求的建筑，应加强消防设备布置的密度。

三、地质灾害防治规划

1、规划原则

对板桥村内地质灾害及隐患点，要按轻重缓急分期实施治理，重点抓好近期防治规划。近期防治规划要“量力而行，以人为本”，突出可操作性和实用性，主要是加强减灾、防灾监管系统建设，优先安排危险性大的重要地质灾害点或隐患点避让与治理。中、远期防治规划考虑指导性和前瞻性，做到近期与长远相结合，局部防治与区域环境保护相结合。

2、规划任务

衔接《临安市地质灾害防治规划（2008-2015）》的相关内容，切实做好以下几点主要内容：

（1）加强组织领导；

（2）加强监督检查和汛期巡查；

（3）加强宣传教育，提高群众地质灾害自防自救和互救能力；

（4）严格执行地质灾害危险性评估监督检查制度；

（5）依法惩处地质灾害防治中的违法行为。

## 四、抗震规划

1、抗震设防标准

新建工程一般按《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）及相应规范中六度标准设防。

2、抗震设防要求及设施

在村庄建设时，各项建设项目的扩初设计审查要考虑抗震设防要求，满足震时避震疏散、抢险救灾等必要条件，尽可能减少震时损失。

# 第十章  规划实施措施

## 一、实施建议

近期以新农居点建设和老村整治为主，从长远来看，村庄建设主要在老村改造的基础上进行，因此，村庄今后的建设主要是以内部功能的更新为主。由于现状居民点内建筑分布比较混乱、紧密、建筑质量参差不齐、部分村民建筑用地面积过大、闲置用地较多，造成建设用地的严重浪费。通过规划整治，能较好的改善村民居住环境。由于规划建设涉及到大部分村民的切身利益，有必要制定相关的政策措施来保障规划的顺利实施。

1、规划编制完成后，应积极宣传公示。

2、规划审批通过后，在相当长的时期内将作为村庄发展的依据，各项建设要严格在规划的指导下进行，如有变动，须经村民代表大会审议通过，报区规划行政主管部门批准同意后才能执行。

3、制定相应的奖励措施，鼓励居民按照规划要求对危旧房进行整治。

4、根据自身经济实力和实际情况，制定规划实施计划，分步实施。

## 二、建设管制

为保障村庄总体规划的有效实施，有必要对村庄内空间进行建设管制，划为以下几个空间管制区域：

1、农田保护区：农田保护区内除了修建一些为农业生产配套的建筑设施之外，禁止其他一切无关项目的建设。

2、村庄居民点：规划的居民点应分别制定居民点详细规划和整治规划，区域内的村庄建设按照居民点详细规划和整治规划执行。

3、已建道路、规划道路及高压走廊两侧应严格进行建筑后退红线控制。

## 三、资金筹措

盘活村级经济资产，拓宽传统融资渠道，壮大村级集体经济，确保板桥村经济、社会全面发展。村庄发展的主要资金来源有以下几个方面：

1、村办工业企业、村农副生产基地等收入。

2、存量土地使用费收入。

3、预留部分建设用地用以发展村第三产业。

4、村民和单位筹集部分资金用于基础设施的改善和村庄的综合整治。

5、争取上级有关部门给予优惠政策，获取国家政策扶持资金。

# 附表：村庄建设用地平衡表

板桥村村庄规划建设用地平衡表

| 序号 | 类别代码 | 用地名称 | 现状（2012年） | 规划（2020年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积 (ha) | 比例 (%) | 人均 (平方米/人) | 面积 (ha) | 比例 (%) | 人均 (平方米/人) |
|  | 大类 | 小类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | E6-R | 居民住宅用地 | 20.2 | 76.0 | 82.1 | 23.75 | 68.2 | 67.9 |
| 2 | E6-C | E6-C1 | 管理性、公益性设施用地 | 0.32 | 1.2 | 1.3 | 0.36 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | E6-C2 | 经营性、商业性设施用地 | 0.35 | 1.3 | 1.4 | 0.75 | 2.2 | 2.1 |
| 3 | E6-S | 道路广场用地 | 2.6 | 9.8 | 10.6 | 3.4 | 9.8 | 9.7 |
| 4 | E6-U | 市政公用设施用地 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.7 | 0.7 |
| 5 | E6-G1 | 公共绿地 | 0.75 | 2.9 | 3.0 | 2.50 | 7.2 | 7.1 |
| 6 | E6-M | E6-M1 | 工业生产用地 | 2.11 | 7.9 | 8.6 | 2.52 | 7.2 | 7.2 |
|  |  | E6-M1 | 农业生产设施用地 | 0.22 | 0.8 | 0.9 | 1.30 | 3.7 | 3.7 |
| 小 计 |  | 26.58 | 100.0 | 108.0 | 34.83 | 100.0 | 99.4 |
| 其 它 |  |  |  |  | 22.37 |  |  |
| 规划用地面积 |  |  |  |  | 57.20 |  |  |

注：（1）板桥村2012年总人口2460人；规划2020年总人口3500人。（2）考虑到临安山区地形导致建设用地实际利用率较低的特点，对规划范围内参与建设用地平衡的用地面积进行适当折减。

# Text boxes

板桥镇在临安市的区位

板桥村在板桥镇的区位

联立式住宅意向图

垃圾收集示意图

公厕示意图

独立式住宅意向图