建设项目环境影响报告表

项目名称:   临安华中五金工具有限公司年产600万支扳手、年加工300付模具生产线项目

建设单位:      临安华中五金工具有限公司

浙江冶金环境保护设计研究有限公司

国环评乙字第2011号

二○一八年一月

目 录

1．建设项目基本情况	1

2．建设项目所在地自然环境概况及相关规划情况	6

3．环境质量状况	13

4．评价适用标准	16

5．建设项目工程分析	19

6．项目主要污染物产生及预计排放情况	23

7．环境影响分析	24

8．建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	31

9．结论与建议	32

附图

附图1、建设项目地理位置示意图

附图2、建设项目周边环境示意图

附图3、项目周边环境照片

附图4、项目厂区总平面布置图

附图5、临安市地表水环境功能区划图

附图6、太阳镇环境功能区划图

附件

附件1：企业营业执照

附件2：法人身份证复印件

附件3：房产证

附件4：土地证

附件5：租赁协议

附件6：承诺书

附表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

# 1．建设项目基本情况

| 项目名称 | 临安华中五金工具有限公司年产600万支扳手、年加工300付模具生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 临安华中五金工具有限公司 |
| 法人代表 | 宋向华 | 联系人 | 宋向华 |
| 通讯地址 | 临安区太阳镇宜中王家70（4幢102） |
| 联系电话 | 13175058488 | 传真 | - | 邮政编码 | 311300 |
| 建设地点 | 临安区太阳镇宜中王家70（4幢102） |
| 项目备案部门 | / | 项目代码 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3422手工具制造 C3525 模具制造 |
| 厂房面积 (平方米) | 1485.42 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资(万元) | 150 | 其中：环保投资(万元) | 19 | 环保投资占总投资比例 | 12.7% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2018.3 |
| 1.1项目由来 临安华中五金工具有限公司成立于2010年6月，注册地位于临安区太阳镇太阳大街193号，统一社会信用代码为913301853219428400，经营范围为：扳手、钳子。由于市场原因，企业注册后一直未进行生产。临安华中五金工具有限公司拟投资150万元，租用临安圣泽电子厂闲置厂房，厂房面积为1485.42平方米购置磨床、电火花、高频炉、锻压机、拉床、冲床、切割机等设备，项目建成后，将形成年产600万支扳手、年加工300付模具生产能力。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规的有关规定，该项目须进行环境影响评价。根据项目生产工艺，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部令第44号，2017版），项目扳手产品属于《名录》中“二十二、金属制品业67金属制品加工制造”中的“其他（仅切割组装除外）”；模具产品属于《名录》中“二十四、专用设备制造业第70专用设备制造与维修”中的“其他”类（仅组装的除外），故该项目编制环境影响报告表。为此，临安华中五金工具有限公司特委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。我们在现场踏勘、调查及资料收集的基础上，进行了周边敏感点等调查及环境质量现状调查等工作，并进行了项目工程分析及环境影响预测和评价，按国家《环境影响评价技术导则》的规范要求编制了项目环境影响报告表，现报请审批。 1.2 项目组成 项目组成见表1-1。 表1-1 项目工程组成内容 工程类别 工程名称 组成内容 主体 工程 生产厂房 一幢厂房为一层，作为本项目生产区，模具加工区面积为100 m2，扳手生产区面积为1380m2等 辅助工程 办公区 办公区位于大门入口处，面积为5.42m2 公用工程 给水工程 用水由当地自来水厂提供，依托厂房出租方现有工程 排水工程 雨水纳入市政雨水管网，生活污水纳入出租方污水管网 供电工程 用电由供电局供给，本项目不新增变压器，依托厂房出租方现有供电系统 环保工程 废水治理 职工生活污水依托出租方现有化粪池，经处理达标后纳管。 废气治理 喷砂颗粒物经过自带布袋除尘装置 固废治理 一般固废暂存 噪声治理 隔声降噪 储运工程 原料运输 原材料运输方式为汽车运输；原料运至厂内存放于车间 1.3项目概况 1.3.1项目选址及平面布置 项目选址位于临安区太阳镇宜中王家70（4幢102），租用临安圣泽电子厂现有厂房进行生产（厂房租赁合同见附件）。项目东侧临安富泽纸业有限公司；南侧为临安杭徽五金工具厂；西侧为临安市鹏达五金工具有限公司；北侧为五其他金工具厂。（项目地理位置见附图1，周边环境概况见附图2）。 企业厂房面积为1485.42 m2。厂区大门朝南，大门进入车间南侧由西向东依次为办公区、磨床区、电火花加工区、磨具毛坯存放区，南侧中间为断料区、冲压、锻压、滚轧和高频炉等设备摆放区，东侧为钢材等原材料堆放区；北侧由东向西依次为废料存放区、喷砂区、冲床、压机、滚轧机、高频炉、冷却塔、维修用电焊机摆放区；厂房最西侧由北向南依次为卫生间、螺杆泵、气泵、钢印机、拉床、锯床、冲床、砂轮机、冷却塔等设备摆放区。厂区平面布置见附图4 。 1.3.2总投资及建设内容 项目总投资150万元，建设年产600万支扳手、年加工300付模具生产线项目。本项目不涉及金属表面处理。 1.3.3 产品组成 项目主要进行各类扳手、模具的加工，项目产品方案见表1-2。 表1-2 项目完成后全厂产品方案 序号 产品名称 年产量 备注 1 扳手 600万支/年 / 2 模具 300付/年 1.3.4生产设备和原辅材料消耗 项目主要设备见表1-3。 表1-3 主要设备一览表 序号 设备名称 规格或型号 数量 单位 备注 磨具 1 磨床 M7130 1 台 2 电火花 EDM7135 4 台 / 扳手 3 压机 300T 1 台 4 160T 1 台 5 冲床 40T 1 台 6 35T 1 台 7 16T 2 台 8 拉床 / 2 台 9 高频炉 / 2 台 10 断料机 / 1 台 11 滚轧机 / 2 台 12 喷砂机 / 1 台 13 砂轮机 MQ3225 2 台 14 台钻 / 1 台 15 钢印机 / 1 台 16 电焊机 / 2 台 维修用 17 切割机 / 1 台 18 气泵 LK20A 1 台 19 冷却塔 3m3/h 2 台 项目主要原辅材料消耗量情况如表1-4所示。 表1-4 项目主要原辅材料年消耗量情况 序号 原料名称 年使用量 单位 备注 扳手 1 圆钢 500 吨 / 2 砂料 3.5 吨 3 切割片 10 片 模具 4 磨具毛坯 300 付 5 砂轮 10 只 / 其他 6 焊条 20 KG 7 乳化液 50 KG 稀释比为10:1 8 润滑油 40 KG 9 煤油 800 KG 10 水 800 吨 11 电 10 万度 主要辅料理化性质 煤油：纯品为无色透明液体，含有杂质时呈淡黄色。略具臭味。沸程180～310℃（不是绝对的，在生产时常需根据具体情况变动），凝固点：-47℃(-40℃for JET A) 。平均分子量在200～250 之间，密度0.8g/cm³，熔点-40℃以上，运动黏度40℃为1.0～2.0mm²/s。不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。易挥发、易燃。挥发后与空气混合形成爆炸性的混合气。爆炸极限2～3% 。燃烧完全，亮度足，火焰稳定，不冒黑烟，不结灯花，无明显异味，对环境污染小。不同用途的煤油，其化学成分不同。同一种煤油因制取方法和产地不同，其理化性质也有差异。各种煤油的质量依次降低：动力煤油、溶剂煤油、灯用煤油、燃料煤油、洗涤煤油。 企业租用临安圣泽电子厂厂区内的闲置厂房进行生产，不新增土地，所用原料均从正规合法单位购得，同时水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言本项目所用资源相对较小，也不占用当地其他自然资源和能源，不会突破区域资源利用上线。 1.3.5公用工程 （1）供电 企业所用电力依托出租方提供的400KV变压器供电。 （2）给水 项目生活给水由太阳镇自来水公司给水管网负责供给，保证本项目车间的水压和水量。 （3）排水 企业实行清污分流。项目排放的废水主要为生活污水，生活污水依托出租方现有的化粪池处理后纳管，最终由太阳镇污水处理厂处理达标后排入太阳溪。 1.3.6生产组织和劳动定员 项目劳动定员20人，企业白天生产，生产时间为8:00—17:00。厂区内不设食堂、不提供住宿。 |
| 1.4 与本项目有关的现有污染源及主要环境问题 （1）本项目有关的现有污染源及主要环境问题。本次项目为新建，项目租用厂房，不存在现有污染源。 （2）出租方项目审批、“三同时”验收、设施运行及危险废物处置情况。项目租用临安圣泽电子厂闲置厂房，临安圣泽电子厂原为电镀生产企业，根据临安市人民政府统一部署，临安圣泽电子厂于2012年6月关停。 |

# 2．建设项目所在地自然环境概况及相关规划

| 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 2.1地理位置 临安市总面积3126.8平方公里，是浙江省陆地面积最大的县级市。地处浙江省西北部天目山区，北纬29°56′～30°23′，东经118°51′～119°52′；东邻杭州市余杭区，南连富阳市和桐庐、淳安县，西接安徽省歙县，北界安吉县及安徽省绩溪、宁国县。市境东西宽约100 km，南北长约50 km；中心城市锦城（概指临安市治所在城市）东距杭州市46 km、上海市258 km，西距黄山市125 km，处在杭州至黄山的黄金旅游线上，杭徽高速公路贯穿全境，交通便捷。 项目租用临安圣泽电子厂现有厂房，项目东侧杭州临安富泽纸业有限公司；南侧为临安杭徽五金工具厂；西侧为临安市鹏达五金工具有限公司；北侧为其他五金工具厂。（项目地理位置见附图1，周边环境概况见附图2，厂区平面布置见附图4）。 表2-1 机械产品项目周围环境概况 方位 内容 距离（m） 东 杭州临安富泽纸业有限公司 紧邻 南 临安杭徽五金工具厂 紧邻 西 临安市鹏达五金工具有限公司 紧邻 北 其他五金工具厂 紧邻 2.2 地质地貌 临安市属江南地层区中江山至临安地层分区，境内地层自元古界震旦纪至新生界第四系，除中生界三叠系和新生界第三系缺失外，均有发育；区域构造属扬子准地台钱塘台褶带。在漫长的地质年代中，受印支运动和燕山运动的作用，构成境内地形地貌的多样性和奇特性。 境内地势自西北向东南倾斜，市境北、西、南三面环山，形成一个东南向的马蹄形屏障。西北多崇山峻岭，深沟幽谷；东南为丘陵宽谷，地势平坦，全境地貌以中低山丘陵为主。西北、西南部山区平均海拔在1000m以上，东部河谷平原海拔在50 m以下；西部清凉峰海拔1787m，东部石泉海拔仅9m，东西海拔相差1770余米，为浙江省罕见。境内低山丘陵与河谷盆地相间排列，交错分布，大致可分为中山——深谷、低山丘陵——宽谷和河谷平原三种地貌形态，中山（海拔高度1000m以上）面积占5.4%，中低山（海拔高度200m~1000m）占8.8%，低山（500m~200m）占18.3%，丘陵岗地（100m~500m）占57.4%，河谷平原（100m以下）占10.4%。 本区出露地层以侏罗系与第四系为主。 （1）侏罗系下统黄尖组（J3h）：为凝灰岩，出露于良源二级水电站大部分地区。 （2）第四系（Q4）：为松散堆积物，分布在河床、山麓、坡地。 （3）全新统冲洪积层（al-plQ4）：岩性为砂砾卵石，分布在河床、漫滩。漂石砾径最大超过1m。 （4）全新统残坡积层（dl-elQ4）：由粉质粘土夹碎石组成，分布在两岸山坡。 根据国家地震局编制的《中国地震动峰加速度区划图》（2001年版），本区地震动峰加速度为<0.05g，地震动反应谱特征周期为0.05，地震基本烈度小于Ⅵ度，可不设防。 根据现场踏勘，距离项目中心点5km内的山坡高度超过项目排气筒高度，对照《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2008)，本项目工程区属复杂地形。 2.3 气候特征 临安地处浙江省西北部、中亚热带季风气候区南缘，属季风型气候，温暖湿润，光照充足，雨量充沛，四季分明。年均降水量1613.9mm，降水日158天，无霜期年平均为237天，受台风、寒潮和冰雹等灾害性天气影响。境内以丘陵山地为主，地势自西向东南倾斜，立体气候明显，从海拔不足50米的锦城至820米的天目山顶，年平均气温由16℃降至9℃，年温差7℃，相当横跨亚热带和温带两个气候带。 据临安气象站气象资料统计，多年平均气温15.2℃，最高月平均气温29.7℃(8月)，最低月平均气温-0.8℃(1月)，极端最高气温41.9℃，极端最低气温13.3℃，多年平均相对湿度80%，多年平均水面蒸发量818.1mm。 根据气象站的气象统计资料，临安市全年盛行风向为NE（主导风向下年平均风速为2.5m/s），频率17.7%；其次为NNE，频率16.6%；该地区静风频率达5.9%。该区域冬、夏风向变化明显。春季盛行风向为NE，频率18.4%；夏季盛行风向为SW，频率18.6%；秋季盛行风向为NE，频率20.8%；冬季盛行风向为NE，频率为17.2%。全年平均风速为2.1 m/s。各季平均风速与全年平均风速相差不大，冬季（一月）的平均风速为1.9 m/s；春季（四月）的平均风速为2.3 m/s；夏季（七月）的平均风速为2.4 m/s；秋季（十月）的平均风速为2.0 m/s。 冬季NE风向污染系数最大，为15.9%，NNE风向下次之，为15.0%；春季NE风向下的污染系数最大，为16.5%，NNE风向次之，为13.9%；夏季SW风向的污染系数最大，为17.3%，NNE风向次之，为14.9%；秋季NE风向的污染系数最大，为18.6%，NNE风向次之，为15.7%。 各风向均以D类稳定度出现频率较高，全年统计频率为47.2%，E类稳定度出现频率次之，为17.9%。稳定类（E、F）合计频率为32.0%，不稳定类（A-B至C-D）的频率为20.8%。 2.4 地表水水文特征 临安市境内水资源拥有总量26.63亿m3，人均占有5063m3，多年平均地表水资源量23.13亿m3，占总量的86.9%，地下水资源量3.50亿m3，占总量的13.1%。目前，全市工农业生产和人民生活需水总量为每年2.50亿m3，占总水资源的9.4%。但由于对水资源的蓄水控制能力较低，导致干旱年份尚缺水0.6亿m3。 临安市境内主要河流有：南苕溪、中苕溪属于苕溪水系，昌化溪、天目溪属于钱塘江水系。 南苕溪属于东苕溪主流，位于我省杭嘉湖平原西部山区，发源于临安市天目山镇马尖岗，流经临目、杨岭、青云、锦城街道、青山湖街道进入杭州市余杭区，至瓶窑上游4km处相继有中苕溪和北苕溪汇入后称之为东苕溪，与西苕溪在湖州汇合以后注入太湖。该流域气候温和，雨量充沛，年平均气温15.8℃，多年平均降水量1593.0mm。南苕溪属典型的山溪性河流，在临安市境内主流长65.6km，有南溪、潘溪、马溪、南苕溪、横溪、灵溪等6条主要支流汇入，流域面积620.8km2，多年平均流量11.8m3/s，流域高程由上游至下游呈急降趋势，河道坡度亦为上陡下缓。南苕溪在青山水库以下主流长68.0km，平均河宽30~40m，其中在临安经济开发区附近河宽100m，平均水深2.1m。 中苕溪发源于石门与安吉交界的青草湾岗，海拔1073.9m，流经水涛庄水库、高虹、横畈至余姚长乐入东苕溪，溪内主流长27.8km，流域面积185.6km2。 昌化溪是分水江干流，在龙岗以上分为昌北溪、长西溪。主流昌北溪发源于安徽省绩溪县笔架山，海拔1385m，自新桥西舍村入境，流经石门潭水库、华光潭水库、浙西大峡谷、龙岗、昌化至河桥汇昌南溪入青山殿水库，至紫溪与天目溪汇合称分水江，经乐平、分水等地汇入富春江，境内流域面积1376km，主流长93km。 天目溪为分水江主要支流，发源于西天目山与安吉县交界的桐坑岗，海拔826m，向南流经西天目、于潜、潜川至紫溪与昌化溪汇合入分水江，境内主流长56.8km，流域面积788.3km2。 项目附近地表水体为太阳溪，水环境功能区为农业多功能区。 2.5土壤植被 土壤分为红壤、黄壤、岩性土、山地草甸土、潮土、水稻土等六类，其中红壤土分布最大，面积262.8万亩，占全市土壤面积的58.94%。临安市位于浙江省西北部，属中亚热带季风气候，太湖、钱塘江水系。植被以森林植被为主，属亚热带东部常绿阔叶林植被区。乔木层建群种主要是马尾松，其间伴生短叶松、枫香、木荷、青冈栎、冬青、麻栎等乔木，灌木常见的有木荷，石栎、青冈栎、乌饭树、映山红等，草本主要为铁芒萁、蕨类、苦竹、茅草等。山地植被为次生林与人工林混合分布，次生林有落叶乔木针闹叶混交林和灌木林等，人工林有杉木，松木等。经济林有山核桃、板栗等。 |
| --- |
| 2.6 临安市环境功能区规划 本项目位于杭州市临安区太阳镇枫树岭村（太阳镇工业集聚区内），该项目区域属于太阳综合产业发展环境优化准入区（0185-V- 0-08）。 具体规划内容如下： 1、基本特征 该小区面积为 5.03km2，位于太阳集镇规划区范围及中部杭徽速公路沿线。据临安市“十二五”平台建设，该区域为太阳工业功能区重点建设区块。区域所在乡镇的定位为：沿杭徽速城镇带的特色工业重镇和重要连接组团。区域内产业主要以五金、机械、制药等产业为主，并以五金制造业为优势，并有“五金工具之乡”的称号，此外，区域也积极引进电子、汽配、食品等高附加值、高技术产业。该区域属于一般的生态环境敏感区和生态服务功能区。目前已基本形成五金工具、机械制造、玻璃安瓶、纺织和农产品加工等 5 大支柱产业。本区域为临安市五金工具制造业的重要基地，五金工具制造行业在生产过程中，会产生一定量的电镀废水及噪声污染。区域产业发展应进一步强化太阳五金等特色产业基础上，大力发展农产品加工业、新兴高新产业，加强污染控制，对污染企业实施改造和搬迁；同时用地尽量规模化、集约化发展，形成较大规模的工业片区。 生态系统重要性：不重要到中等重要 2、主导环境功能和环境质量目标 主导环境功能：保障工业企业的正常生产，并维持区域环境质量的良好状态不受破坏。 环境质量目标：地表水环境质量达到地表水环境功能区的要求；大气环境质量达到《杭州市环境空气质量功能区》要求；声环境质量达到《声环境质量标准》3 类标准；土壤环境质量达到相关评价标准并不低于现状。 3、管控措施 （1）除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造； （2）新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平； （3）严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 （4）优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全； （5）禁止畜禽养殖； （6）加强土壤和地下水污染防治与修复； （7）最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除以防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能； （8）区域实行重点开发，引导产业集聚发展，为发展先进制造业、高新技术产业提供承载空间。优化提升农副产品加工业、五金制造等传统优势产业；加强节能减排,推行低碳发展、绿色发展，积极打造生态型工业集聚区，特别是新兴工业发展区块，提高项目准入门槛,坚决杜绝先污染后治理的情况发生； （9）实施生态保育区建设、形成太阳镇的绿色生态屏障，开展小流域综合治理，保护水体环境；加强农业环境保护，保障农产品区的粮食及食品安全； （10）严格污染物排放总量控制，建设项目按浙江省、杭州市主要污染物的总量准入审核和总量削减要求执行，强化污染治理手段,加大监督和执法力度，确保“三废”达标排放。 4、负面清单 禁止新、改、扩三类工业项目，包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的有化学反应过程的）86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。 本项目主要从事各类扳手、模具的生产加工，属于二类工业项目，不涉及金属制品的表面处理，不在该环境功能区负面清单内，符合该功能区的管控措施要求。项目不属于能耗水耗高、资源消耗高的工业项目；生产过程产生的污染物少，基本不会对周围环境造成明显的污染。此外，本项目的建设可进一步加快太阳镇五金加工行业的发展，提高企业经济效益，促进太阳镇经济社会进一步发展。综上所述，项目符合临安市环境功能区划要求。 2.7临安太阳镇污水处理厂概况 临安太阳镇污水处理厂位于临安市太阳镇，占地约4000m2，处理对象主要为太阳镇工业园区内的工业废水及太阳镇集镇上生活污水的混合废水。一期工程设计规模为2000m3/d，其中生活污水和工业废水各占50%。该污水处理工程采用A2/O工艺，废水经污水处理厂处理后水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，就近排入太阳溪。具体工艺流程如下所示： 图2-1 太阳镇污水处理厂工艺流程图 设计的处理效果见表2-2所示。 表2-2 太阳镇污水处理厂设计进出水水质及去除率 标准名称 pH SS COD 氨氮 石油类 BOD5 总磷 太阳镇污水处理厂设计进水标准 6~9 200 300 35 / 200 2.5 尾 排放标准 6~9 10 50 5(8) 1 10 | 0.5 去除率（%） / 95% 90% 85.7% / 95% 80% 注：括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标。 目前，本项目所在地块污水管网已铺设完毕，并已与临安太阳镇污水处理厂接管，本项目生活污水能纳入临安太阳镇污水处理厂进行处理。因此，本项目污水纳管在时间和空间上具有较好的衔接性。 |

# 3．环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 3.1大气环境质量现状评价 该项目所在地根据环境空气质量功能区分类划分为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3925-2012）二级标准。 为了解项目所在区域空气环境质量现状，本环评引用浙江省环境空气质量指数（AQI）发布平台的实时监控数据（指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5）的监测结果进行评价，站点位于临安市府大楼。环境空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 大气环境监测结果 单位：ug/m3 采样时间 污染物浓度 SO2 (24小时平均值) NO2 (24小时平均值) PM10(24)小时平均值 PM2.5(24)小时平均值) 2016.7.14 5 11 34 18 2016.7.15 5 9 32 15 2016.7.16 5 12 26 14 2016.7.17 5 10 40 17 2016.7.18 6 13 52 27 2016.7.19 5 10 36 23 2016.7.20 5 11 40 22 二级标准限值 150 80 150 75 根据表3-1可知，监测时间内该地区的环境空气质量较好，各监测项目均满足《环境空气质量标准》（GB3925-2012）中的二级标准，达到当地环境空气功能区划二类区要求。 综上所述，项目所在区域内环境空气质量良好。 3.2水环境质量现状评价 该项目南侧河道为太阳溪，水系为钱塘216。根据《浙江省水功能区水环境功能区划方案（2015）》（浙政函[2015]71号），本项目所在河段（太阳镇——天目溪交汇口）为Ⅲ类水环境多功能区，水功能区为太阳溪临安农业用水区2，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。为了解项目附近水体太阳溪的水环境现状，采用临安市环境保护监测站提供的2016年的监测资料，具体监测结果见下表。 表3-2 项目附近地表水水质监测结果与分析 （mg/L） 河流名称 断面名称 pH无量纲 高锰酸盐指数mg/L 氨氮mg/L 总磷mg/L 太阳溪 沈家桥 7.83 1.77 2.2541 0.081 Ⅲ类标准 6~9 ≤6 ≤1.0 ≤0.2 标准指数 0.415 0.295 2.2541 2.254 达标情况 达标 达标 达标 达标 由上表可知，太阳溪各因子监测值均可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，水环境质量良好。 3.3 声环境质量现状 为了解项目建设地声环境质量现状，环评于2017年11月21日使用AWA5633A型声级计对企业四周边界及敏感点柯家村的环境噪声进行了监测，具体监测点位见图1-1，监测结果见表3-3。 表3-3 项目现状声环境质量监测结果 单位：dB（A） 监测点 方位 噪声值 标准 监测结果 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 东厂界 55.6 48.2 60 50 达标 2# 南厂界 56.5 46.5 60 50 达标 3# 西厂界 57.0 47.3 60 50 达标 4# 北厂界 55.4 47.0 60 | 50 达标 5# 钟宜王家 55.2 43.5 60 50 达标 监测结果表明，项目东、南、西、北各厂界昼间噪声为55.4 dB ~57dB，夜间为46.5~48.2dB，各厂界四周昼夜声环境监测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的2类标准限值，敏感点钟宜王家声环境质量也能满足《声环境质量标准》（GB3926-2008）中的2类区标准，项目所在地声环境质量良好，能够满足相应功能区的要求。 3.4 主要环境保护目标 （1）水环境保护目标 项目水环境保护目标为附近的太阳溪，水环境质量保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 （2）环境空气保护目标 保证项目所在区域及附近区域的空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3925- 2012）二级标准。 （3）噪声环境保护目标 项目所在区域位于临安区太阳镇宜中王家70（4幢102）），声环境质量保护级别为《声环境质量标准》（GB3926-2008）中的2类区标准。 （4）环境敏感点 根据现场调查，项目主要环境保护目标为附近水体太阳溪。具体敏感保护目标如下表： 表3-4 项目主要保护目标 环境要素 名称 方位 与本项目最近距离 规模 敏感性描述 保护级别 环境空气 环境空气 / / / / (GB3925-2012)二级 宜钟王家 NE 最近一户距本项目厂房130m 5户 一般 地表水 太阳溪 S 570m 中河 一般 (GB3838-2002) Ⅲ类 噪声 宜钟王家 NE 最近一户距本项目厂房130m 5户 一般 （GB3926-2008）2类 厂界及厂界外200m范围内 |
| --- | --- |

# 4．评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1 环境质量标准 4.1.1环境空气质量标准 项目区域为二类环境空气质量功能区，常规污染因子环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3925-2012)中二级标准。具体标准见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物 年平均 24平均 一小时平均 采用标准及单位 SO2 60 150 500 GB3925-2012 单位：μg/m3 NO2 40 80 200 NOx 50 100 250 TSP 200 300 / PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / 4.1.2水环境质量标准 项目附近水体主要为太阳溪，水系为钱塘216。按环境功能区划，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） （单位：除pH 外mg/L） 名称 pH CODMn BOD5 DO 总磷 氨氮 Ⅲ类 6-9 ≤6 ≤4 ≥5 ≤0.2 ≤1.0 4.1.3声环境质量标准 项目厂界及敏感点执行《声环境质量标准》（GB3926-2008）2类标准。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3926-2008） （单位：dB(A)） 类别 适用区域 等效声级 昼间 夜间 2类 居住、商业、工业混杂区域 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.2 污染物排放标准 4.2.1 废水排放标准 项目排放的废水主要为生活污水，生活污水依托出租方现有化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中三级标准纳管，最终由太阳镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后外排。具体标准见表4-4~表4-5。 表4-4 污水综合排放标准 单位：除pH外，mg/L 污染物 三级标准 污染物 三级标准 pH 6-9 氨氮* 35 SS 400 BOD5 300 CODCr 500 总磷* 8 *纳管氨氮和总磷参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） 表4-5 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：除pH外，mg/L 序 号 项 目 一级A标准 1 pH 6～9 2 CODCr ≤50 3 BOD5 ≤10 4 SS ≤10 5 氨氮* ≤5（8） 6 LAS ≤0.5 7 石油类 ≤1 注：*括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。 4.2.2废气排放标准 项目排放的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准要求。相应废气排放标准见表4-6。 表4-6大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 (kg/h) 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) 排气筒(m) 二级标准值 监控点 浓度限值 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 | 1.0 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 4.2.3 噪声控制标准 本项目厂界在2类声环境功能区，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的标准限值，项目东北侧钟宜王家执行2类标准限值，具体指标见表4-7。 表4-7工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别 标准值 适用方位 昼间 夜间 2类 60 50 项目东、南、西、北厂界 4.2.4固废 项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2092]76号）中的有关规定要求。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其相应标准修改单中规定。 |
| 总量控制指标 | 4.3 总量控制指标 (1）总量控制 根据浙江省现有总量控制要求，主要污染物总量控制种类包括：CODCr、NH3-N、SO2、NOX、工业烟粉尘、VOCs和重点重金属。根据工程分析，项目纳入总量控制的污染物为COD、氨氮、颗粒物。 项目完成后全厂污染物总量控制情况见表4-8。项目建成后，全厂污染物总量控制建议值为COD0.0255 t/a、氨氮0.00255 t/a、颗粒物0.46 t/a。 表4-8主要污染物排放情况及总量控制值 单位：t/a 指标 全厂排入环境的量 新增排放量 CODCr 0.0255 0.0255 氨氮 0.00255 0.00255 颗粒物 0.46 0.46 (2¦)总量平衡 项目废水污染物建议值为COD0.0255 t/a、氨氮0.00255t/a，根据浙江省环境保护厅文件《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的相应要求，“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代消减”，项目排放的废水主要为生活污水，故项目排放的废水污染物无需环保部门调剂解决。 根据环发[2014]197号文，细颗粒（PM2.5）年均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍消减替代。项目新增排放的粉尘需进行1:2替代消减。根据表4-8，项目新增粉尘排放量为0.46t/a，故新增粉尘排放量需按1:2进行替代消减，粉尘替代消减量为0.92 t/a。本项目总量指标要求企业向当地环保部门提出申请，在区域范围内予以平衡调剂。 在此基础上，项目的实施符合总量控制要求。 |

# 5．建设项目工程分析

项目在租赁厂房内进行设备安装、建设。因此，项目基本无施工期环境影响，项目的环境影响主要体现在运营阶段。 5.1 运营期污染源分析 5.1.1运营期污染因素分析 一、 项目工艺流程及产污环节图 1、项目扳手生产工艺流程见图5-1。 图5-1 项目生产工艺流程及产污环节图 主要工艺流程：外购的圆钢通过下料机下料后在高频炉内加热至40~80℃时软化出炉，然后经过滚轧机塑型，对经过塑型半成品通过锻压机进行锻打，以增加圆钢韧性、强度，再通过冲床冲压切边，形成具有一定雏形的扳手，接着进行喷砂去毛刺，得到的半成品后经过打钢字、冲压开口、拉成型等处理后，形成扳手成品。 2、项目模具生产工艺流程见图5-2 图5-2 项目生产工艺流程图及产污图 主要工艺流程简介： 对外购的毛坯模具在磨床上进行磨削（湿法），对经过磨削的模具半成品经过电火花加工，对模具进行检验、包装入库。 二、 主要污染因子 项目在现有厂房内进行生产，建设期的环境影响已基本消除，而营运期产生的环境影响主要来自焊接烟尘、喷砂颗粒物、设备噪声、固废和生活垃圾等，详见表5-1。 表5-1 建设项目主要污染因子 污染因子 污染工序 污染物 废气 喷砂 粉尘 电火花 非甲烷总烃 废水 高频炉 冷却水（热量） 职工生活 生活污水（CODCr、SS、氨氮） 噪声 设备运行及车辆行驶 等效声级 固废 下料、冲压切边、冲开口 边角料 检验 不合格产品 废气处理 集尘灰 砂轮机 废砂轮 职工生活 生活垃圾 5.2 运营期源强分析 5.2.1废水 本项目不产生生产性废水。项目高频炉冷却水经过冷却塔冷却后循环使用、不外排。本项目设有3t/h的冷却塔2座，定期补充蒸发等损耗。 项目员工20人，年工作日300天，企业无食堂，无宿舍，职工生活用水量按100L/人·d计算，则生活用水量约为2t/d、600 t/a。废水产生量按用水量的85%计算，则生活污水产生量约为1.7t/d、510t/a。生活污水中水质按CODCr 350 mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 35mg/L计，由此可计算出生活污水中主要污染物产生量分别为CODCr：0.1785t/a，SS：0.102 t/a，NH3-N：0.01785t/a。 生活污水经化粪池处理达太阳镇污水处理厂纳管标准后经排入市政污水管网，经太阳镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放，则本项目生活污水排放量为510t/a，CODCr、NH3-N和SS的排放浓度分别为50mg/L、5mg/L和10mg/L，废水中污染物最终外排环境总量为：CODCr：0.0255t/a、NH3-N：0.00255t/a、SS：0.0051t/a。 5.2.2废气 （1）焊接烟气 本项目设备维修时使用焊机，而且焊条使用量为20kg，产生少量焊接烟气，环评不做定量分析。 （2）高频炉加热废气 本项目高频炉加热采用电加热，无废气。 （3）喷砂粉尘 项目生产过程产生的废气主要为喷砂颗粒物。项目喷砂五金工具量约为1.67t/d（500t/a），砂料用量每年约1.8t/a，喷砂过程会产生细小粉尘，经喷砂机自身配备的布袋除尘器除尘后排放。砂料基本以颗粒物形式排放，另外五金工具中也有少量的颗粒物排放，排放量按五金工具用量的0.1%计，则颗粒物产生量约为2.3t/a。据同类设备资料，喷砂机颗粒物经布袋除尘后（除尘效率98%），其排放浓度可低于50 mg/m3。按喷砂机排风量2000 m3/h、日均工作时间16小时计，则项目喷砂机颗粒物排放浓度为47.9 mg/m3，排放速率0.9258 kg/h，排放量约0.46 t/a。喷砂颗粒物排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物浓度二级标准要求（15m，3.5 kg/h，120mg/m3）。颗粒物消减量为2.254t/a。 （4）电火花废气 项目产生的废气主要是电火花生产过程中采用煤油作为润滑剂过程中挥发的少量非甲烷总烃。因此在使用过程中挥发少量的烃类废气，本次评价以非甲烷总烃为评价因子，根据建设单位提供的资料，煤油挥发量约为1%。项目年工业煤油用量为0.8t，年生产2400 小时，非甲烷总烃产生量0.008t/a，产生速率0.0033kg/h，该工序产生的非甲烷总烃以无组织形式在车间排放。 5.2.3噪声 项目噪声主要来自设备运行时产生的噪声，类比同类企业设备运行情况，噪声强度约70-92dB。设备噪声源强见下见表5-2。 表5-2项目主要设备噪声声压级 单位：dB 序号 名 称 数量 空间位置 发声持 续时间 声级 （dB） 监测 位置 所在厂 房结构 室内或 室外 所在车间 相对地 面高度 1 磨床 1 室内 机加工 0 8h 80 设备外1m处 砖混 2 电火花 4 室内 0 8h 70 3 高频炉 1 室内 0 8h 85 4 下料机 1 室内 0 8h 90 5 滚轧机 1 室内 0 8h 85 6 冲床 40T 1 室内 0 4h 85 7 35T 1 室内 0 6h 85 8 16T 2 室内 0 4h 70 9 压机 300T 1 室内 0 8h 82 10 160T 1 室内 0 8h 80 11 台钻 1 室内 0 6h 83 12 切割机 1 室内 0 4h 90 13 台式砂轮机 2 室内 0 2h 87 14 电焊机 2 室内 0 1h 80 15 拉床 2 室内 0 8h 70 16 风机 2 室内 0 4 85 17 冷却塔 2 室外 0 8h 92 5.2.4固体废物 项目产生的固废主要有金属边角料、不合格产品、废砂轮、集尘灰、生活垃圾一般工业固体废物。 （1）废边角料 本项目钢材使用量约500t/a，根据临安金轮五金工具厂类比，则废边角料产生量约为8t/a，收集后外售。 （2）不合格产品 本项目钢材使用量约500t/a，根据临安金轮五金工具厂类比，则不合格产品产生量约为30t/a，收集后外售。 （3）废砂轮 本项目砂轮10只/a，根据临安金轮五金工具厂类比，则废砂轮产生量约为0.8t/a，收集后外售。 （4）集尘灰 本项目粉尘经过布袋除尘除尘后收集量约2.254t/a，收集后外售。 （6）生活垃圾 项目员工20人，生活垃圾按人均产生量0.3kg/d计算，产量1.8t/a，生活垃圾设置固定收集点，委托当地环卫人员统一清运处理。 根据《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》(浙环发[2092]76号)，环评首先统计项目废物产生情况。根据现场调查，项目废弃物产生情况汇总至见表5-3。 表5-3 本项目固体废物产生汇总表 序号 固体废物名称 产生工序 形态 属性 废物代码 预测产生量（t/a） 1 边角料 下料、冲压切边、冲开口 固态 一般固废 / 8 2 不合格产品 检验 固态 一般固废 / 30 3 废砂轮 砂轮机 固态 一般固废 / 0.8 4 集尘灰 废气处理 固态 一般固废 / 2.254 5 生活垃圾 职工生活 固态 一般固废 / 1.8 项目磨削过程中乳化液循环使用、电火花生产过程中使用的煤油循环使用、机加工过程中使用的润滑油循环使用，不外排。 本项目各项固体废弃物能妥善落实处置途径，因此其最终排放量为零。

# 6．项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源或工序 | 污染物名称 | 处理前产生量及 产生浓度 | 最终排放量及 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷砂 | 颗粒物 | 2.3t/a | 有组织：0.46t/a，47.9mg/m3 |
|  | 电火花 | 非甲烷总烃 | 0.008 t/a | 无组织：0.008 t/a，0.0033kg/h |
| 水污染物 | 职工生活 | 废水量 | 510m3/a | 510m3/a |
|  |  | CODCr | 0.1785 t/a，350 mg/L | 0.0255t/a，50 mg/L |
|  |  | NH3-N | 0.01785 t/a，35 mg/L | 0.00255t/a，5 mg/L |
| 固体废物 | 下料、冲压切边、冲开口 | 边角料 | 8/a | 0 |
|  | 检验 | 不合格产品 | 30 t/a | 0 |
|  | 砂轮机 | 废砂轮 | 0.8 t/a | 0 |
|  | 废气处理 | 集尘灰 | 2.254 t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.8 t/a | 0 |
| 噪声 | 项目噪声主要来自切割机、高频炉、冲床、压机等机械设备，作业时噪声声级为70~92dB。 |
| 其它 | / |
| 主要生态影响 项目租用临安圣泽电子厂现有厂房进行生产，无新增建设物；项目生产过程中主要污染物为少量的焊接烟尘、喷砂颗粒物、非甲烷总烃、噪声及固体废弃物等，经处理后可达到国家和地方有关环境保护标准规定要求，基本不会对周围生态环境产生明显的不利影响。 |

# 7．环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析： 项目在租赁厂房进行生产，经安装设备后即可运营，故不涉及建设施工期环境影响问题。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1水环境影响分析 （1）源强分析 项目运营过程产生的生活污水，产生量为510 m3/a。各污染物产生量为CODcr0.1785 t/a、350 mg/L，氨氮0.01785 t/a、35 mg/L，环境排放量为CODcr0.0255 t/a、氨氮0.00255t/a。 （2）废水去向 项目排水采用室内污、废分流制，室外雨、污分流制。根据现场调查，目前项目所处的污水管网已接入太阳镇污水处理厂公司，项目生活污水经厂区化粪池处理达标后排入市政污水管网。 （3）水环境影响分析 项目生活废水依托出租方自建的化粪池处理后，纳入市政污水管网，最终由太阳镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准后排。 7.2.2 大气环境影响分析 （1）达标可行性分析 项目产生的废气主要是焊机烟尘及喷砂过程产生的颗粒物。 根据工程分析，项目焊接烟气产生量极少，经车间排放换气后排出室外，对环境影响较小。 项目产生的废气主要喷砂颗粒物，经设备自带的布袋除尘器处理后15m高空排放，经布袋除尘器处理后污染物浓度可低于50mg/m3，颗粒物排放速率0.9258kg/h，则项目颗粒物排放速率及排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准要求。 项目电火花生产过程中使用煤油，煤油挥发主要污染物为非甲烷总烃产生量较少，经车间排放换气后排出室外，对环境影响较小。 （2）大气环境影响预测与评价 为进一步分析本项目废气对周围环境的影响，环评根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2008），综合考虑各污染物的排放负荷和毒性，采用估算模式SCREEN3对项目排放的主要污染物颗粒物、非甲烷总烃进行地面污染浓度扩散预测，计算污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围。 ① 预测源强、参数 根据工程分析，项目各废气污染物排放源参数汇总如表7-1。 表7-1 a 项目主要废气污染物排放源参数 点源 名称 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 烟气出口流速（m/s） 烟气出口温度 （℃） 年排放小时数 （h） 排放工况 评价因子源强 （kg/h） 喷砂排气筒 15 0.2 17.7 25 4800 正常 颗粒物 0.9258 表7-2b 项目废气污染物排放源参数（面源） 序号 面源 名称 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源初始排放高度 年排放小时数（h） 排放工况 评价因子源强（kg/h） 1 电火花 25 5 6 2400 正常 非甲烷总烃 0.0033 ② 预测结果 预测结果见表7-2。 表7-2 估算模式预测结果汇总表 污染源 名称 污染物名称 下风向最大浓度[mg/m3] 最大浓度处距源中心的距离[m] 评价标准[ug/m3] 最大地面浓度占标率 有组织 喷砂排气筒 颗粒物 0.00564 254 450 1.25 无组织 电火花 非甲烷总烃 0.0124 56 2000 0.62 根据表7-2，在估算模式预设的多种气象组合条件下（包括最不利气象条件），项目实施后各污染源所有污染物地面扩散浓度中，下风向最大落地浓度为0.0124mg/m3；最大地面浓度占标率为1.25%，最大落地浓度位于该源中心约254 m处。喷砂颗粒物最大落地浓度能满足《环境空气质量标准》（GB 3925-2012）中二级标准要求。 ③大气环境防护距离计算 由于项目部分废气污染物在生产工序内无组织排放，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。计算结果见表7-3。 表7-3大气环境防护距离计算结果 污染源名称 污染物 Cm（mg/m3） QC (kg/h) 计算结果 电火花 非甲烷总烃 2 0.0033 无超标点 根据上述计算结果，项目无组织排放的废气污染物无超标点，对周围环境影响很小。因此根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2008）的模型计算结果，本项目厂界外无须设大气环境防护距离。 7.2.3 噪声环境影响分析 （1）预测模式 根据HJ2.4-2009，本项目中主要噪声源为室内声源。对于室内声源，需分析围护结构的尺寸及使用的建筑材料，确定室内声源的源强和运行的时间及时间段。 ⑴室内声源等效为室外声源 根据HJ2.4-2009中“附录A.1.3 室内声源等效室外声源声功率级计算方法”，室内声源等效为室外声源可按如下步骤进行。 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场， 则可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。 图7-1室内声源等效为室外声源图例 LP1＝Lw+10lg() 式中：Q-指向性因数。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R-房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： LP1i (T) 式中：LP1i (T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内 j 声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-(TLi+6) 式中：LP2i (T)-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2( T) +10lgs 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 本次评价噪声预测采用声场BREEZE NOISE软件，BREEZE NOISE软件是BREEZE软件开发团队以中国环保部于2010年开始正式实施的《环境影响评价技术导则---声环境》（HJ2.4-2009）中的相关模式要求编制，具有与导则严格一致性的特点，适用于噪声领域的各个级别的评价。 （2）预测源强 从总图合理布局、声源自身控制、传播途径控制、日常管理措施四方面采取有效防噪措施，项目各源强经采取措施后各污染源强见表7-4。 表7-4 企业各主要车间噪声强度 序号 名 称 数量 空间位置 发声持 续时间 声级 （dB） 监测 位置 所在厂 房结构 室内或 室外 所在车间 相对地 面高度 1 磨床 1 室内 机加工 0 8h 80 设备外1m处 砖混 2 电火花 4 室内 0 8h 70 3 高频炉 1 室内 0 8h 85 4 下料机 1 室内 0 8h 90 5 滚轧机 1 室内 0 8h 85 6 冲床 40T 1 室内 0 4h 85 7 35T 1 室内 0 6h 85 8 16T 2 室内 0 4h 70 9 压机 300T 1 室内 0 8h 82 10 160T 1 室内 0 8h 80 11 台钻 1 室内 0 6h 83 12 切割机 1 室内 0 4h 90 13 台式砂轮机 2 室内 0 2h 87 14 电焊机 2 室内 0 1h 80 15 拉床 2 室内 0 8h 70 16 风机 2 室内 0 4 85 17 冷却塔 2 室外 0 8h 92 （3）噪声防治措施 本工程建成投产后主要噪声来自生产设备噪声。为减少噪声对周边环境影响，环评要求采取以下噪声防治措施：①设备选型时，选择低噪高效的设备，同时加强设备维修；②生产时尽量关闭门窗；③设备进行减震消声防护措施；④厂房四周加强绿化。 （4）预测计算结果 根据上述计算模式，采取有效防噪措施后，分别就项目车间对各厂界噪声的影响进行预测计算，预测结果见表7-5。 表7-5 厂界周边噪声预测值一览表 单位dB 点位位置 时间 贡献值 本底值 叠加值 标准值 达标情况 东厂界1m 昼间 44.8 / / 60 达标 南厂界1m 昼间 47.6 / / 60 达标 西厂界1m 昼间 56.6 / / 60 达标 北厂界1m 昼间 57.4 / / 60 达标 钟宜王家 昼间 36.1 55.2 55.2 60 达标 预测结果表明：项目正常生产时，东、南、西、北各厂界的昼间噪声贡献值为47.6dB~57.4dB，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的2类标准限值要求（昼间≤60dB）。 此外，项目东北侧钟宜王家最近点离厂界在130m以上，经距离衰减后，昼间噪声叠加值为55.2dB，不会对其造成不良影响。 总体而言，本项目在采取相关措施后对周围声环境无明显的不良影响 7.2.4 固体废弃物 项目完成后，全厂产生的固体废弃物主要有金属边角料、废砂轮、生活垃圾、不合格产品一般工业固体废物。 根据相关文件的规定，企业固体废物产生、处置情况见表7-6。 表7-6 企业固体废物产生、处置情况 单位：t/a 序号 固体废物名称 产生工序 属性 废物 代码 产生量 利用处置方式 拟委托利用处置的单位 是否符合环保要求 1 边角料 下料、冲压切边、冲开口 一般工业固废 / 8t/a 收集后出售 / 是 2 不合格产品 检验 一般工业固废 / 30 t/a / 是 3 废砂轮 砂轮机 一般工业固废 / 0.8 t/a / 是 4 集尘灰 废气处理 一般工业固废 / 2.254 t/a 填埋或焚烧 环卫部门 是 5 生活垃圾 职工生活 一般工业固废 / 1.8 t/a 是 根据国家对工业固体废弃物，尤其是废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，建设单位应优先对各类可回收工业固废进行回收利用，对无法利用的固废委托当地环卫部门进行焚烧或填埋处置（如生活垃圾等）。 项目产生的金属边角料、不合格产品、废砂轮、集尘灰收集后出售；项目磨削过程中乳化液循环使用、电火花生产过程中使用的煤油循环使用、机加工过程中使用的润滑油循环使用，不外排。生活垃圾由企业统一收集后由当地环卫部门统一清运处置；各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。 只要认真落实这些处理措施，则本项目固体废弃物对周围环境的影响基本可消除，并达到部分废弃物资源化综合利用的目的。故在此前提下，本项目固废不会对周围环境产生不良的污染影响。 7.3 环境质量底线符合性分析 对照《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]82号）：根据环境质量现状分析，项目区域大气环境、地表水环境及噪声环境质量均能满足相应的标准限值，且根据环境影响分析，项目排放废气经处理后达标排放，经预测对周边环境影响较小，噪声经采取措施后均能满足要求，则项目在建设阶段及生产运行阶段，各项污染物对周边的影响较小，不触及环境质量底线。 7.4 环保投资估算 工程环保投资主要为营运期污染防治费用，总投资150万元，环保投资19万元，环保投资比例为12.7%，概算见表7-7所示。 表7-7本项目污染治理投资估算 污染源 环保设施名称 投资（万元） 废气 布袋除尘器，通风设施 12 废水 管道维护 1.0 噪声 门窗隔声处理 1.0 固废 垃圾箱 1.0 煤油循环使用系统 2.0 乳化液循环使用系统 2.0 合计 / 19

# 8．建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODcr、氨氮 SS | 1、室外排水雨、污分流制，雨水经雨水管收集后，排入雨水管网； 2、生活污水依托厂区现有化粪池处理后纳管，最终由太阳镇污水处理厂处理达标后外排。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准 |
| 大气污染物 | 喷砂 | 颗粒物 | 布袋除尘装置处理后通过15m排气筒高空排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准 |
|  | 电火花 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | / |
| 噪声 | 生产、设备噪声 | Leq（A） | 尽量选用低噪声设备，合理布置厂区平面布局，加强设备维修，降低设备噪声强度，加强日常生产管理，夜间不得生产。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 固废 | 下料、冲压切边、冲开口 | 边角料 | 企业收集后外售 | 资源化、无害化 |
|  | 检验 | 不合格产品 |  |  |
|  | 砂轮机 | 废砂轮 |  |  |
|  | 废气处理 | 集尘灰 | 企业收集后由环卫部门清运 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目租用现有厂房进行生产，营运期产生的污染物经治理后均能达标排放，基本不会造成生态影响。 |

# 9．结论与建议

9.1建设项目环评审批原则符合性分析 9.1.1 “三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环评[2016]82号）》规定，建设项目“三线一单”相符性分析如下： 建设项目在现有厂房内实施，不涉及生态保护区及生态红线；由环境现状数据可知，项目所在区域环境空气、地表水环境质量和声环境均能达到环境功能区要求。项目产生的噪声经处理后达标排放，满足环境质量底线要求；项目所用原料均从正规合法单位购得，同时水、电等公共资源由当地专门部门供应，且整体而言本项目所用资源相对较小，也不占用当地其它自然资源和能源，因此不触及资源利用上限。项目主要从事扳手、模具生产，生产过程中无生产废水排放，职工生活污水经处理达标后纳管，环境保护措施落实到位，对周围环境影响较小，符合所在生态功能区划的要求，因此整体而言项目符合“三线一单”要求。 9.1.2环评审批原则符合性 （1）环境功能区规划符合性分析 根据《临安市环境功能区规划》，项目所在区域属于“太阳综合产业发展环境优化准入区（0185-V- 0-08）”。项目主要从事扳手、模具，属于二类工业，不属于该功能区负面清单中项目。项目产生的废水主要为生活污水，经处理达标后纳管，最终由太阳镇污水处理厂处理达标后外排；项目产生的噪声经降噪措施处理对周边环境影响很小，符合临安市环境功能区要求。 （2）污染物达标排放符合性分析 通过工程分析中的计算及环境影响分析，项目完成后，项目生活污水依托出租方现有化粪池处理后纳管，最终由太阳镇污水处理厂处理达标后外排；颗粒物经过布袋除尘装置处理后通过15m排气筒排放；噪声通过各项治理设施治理后均能达标排放，固废有合理可行的处置措施。因此，建设方必须切实做好各项环保措施，确保项目产生的“三废”经处理后均能达标排放，项目的建设符合污染物达标排放原则。 （3）总量控制符合性分析 根据工程分析，项目纳入总量控制的污染物为COD、氨氮、烟粉尘。项目废水污染物建议值为COD0.0255 t/a、氨氮0.00255 t/a，根据浙江省环境保护厅文件《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的相应要求，“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代消减”，项目排放的废水主要为生活污水，故项目排放的废水污染物无需环保部门调剂解决。 根据环发[2014]197号文，细颗粒（PM2.5）年均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍消减替代。项目新增排放的粉尘需进行1:2替代消减。根据表4-8，项目新增粉尘排放量为0.46t/a，故新增粉尘排放量需按1:2进行替代消减，粉尘替代消减量为0.92 t/a。本项目总量指标要求企业向当地环保部门提出申请，在区域范围内予以平衡调剂。 在此基础上，项目的实施符合总量控制要求。 （4）维持环境质量原则符合性分析 经环评分析评价，企业严格遵守相关各项污染物排放标准，切实落实各项污染治理措施，项目拟建地将能很好的维持环境质量现状。 因此本项目符合维持环境质量原则。 9.1.3建设项目环评审批要求符合性分析 （1）环保设施符合性分析 根据本项目实际情况，项目主要环保设施包括布袋除尘装置，通风设施等，建设单位只要认真落实本评价提出的各项环保措施，严格执行“三同时”要求，环保设施正常运行后能够达到环保要求。 9.1.4建设项目其它部门审批要求符合性分析 （1）规划符合性分析 项目位于临安区太阳镇宜中王家70（4幢102）），项目用地为工业用地，项目符合土地利用规划。 （2）产业政策符合性分析 项目主要从事扳手、模具，对照国家产业政策《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修改）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目；根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发【2005】40号）第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”； 对照关于印发《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》浙淘汰办〔2012〕20号的通知，本项目不属于禁止发展和限制类产业；根据《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》和《临安市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年）》，本项目不属于禁止发展和限制类产业，故本项目符合国家产业政策。 9.2 主要环评结论 9.2.1 项目概况 临安华中五金工具有限公司成立于2010年6月，注册地位于临安区太阳镇太阳大街193号，统一社会信用代码为913301853219428400，经营范围为：扳手、钳子。由于市场原因，企业注册后一直未进行生产。临安华中五金工具有限公司拟投资150万元，租用临安圣泽电子厂闲置厂房，厂房面积为1485.42平方米购置磨床、电火花、高频炉、锻压机、拉床、冲床、切割机等设备，项目建成后，将形成年产600万支扳手、年加工300付模具生产能力。 9.2.2 环境质量现状评价结论 （1）水环境质量现状 根据监测结果，项目所在区域太阳溪各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准，目前水环境质量为良。 （2）环境空气质量现状 项目所在地环境空气中常规污染因子日均值均能满足国家《环境空气质量标准》（GB3925-2012）中二级标准要求，项目所在区域各污染物达标率均为100%，满足功能区划要求。 （3）声环境质量现状 监测结果表明，各厂界四周及敏感点钟宜王家声环境监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3926-2008）中2类标准限值，项目所在地声环境质量良好，能够满足相应功能区的要求。 9.2.3 环境影响评价结论 （1）水环境影响评价结论 项目排水采用室内污、废分流制，室外雨、污分流制，项目生活污水依托现有的化粪池处理后纳入市政污水管网，最终由太阳镇污水处理厂处理达标后外排，企业废水对区域地表水环境影响不大。 （2）大气环境影响评价结论 项目产生的废气主要是喷砂颗粒物，喷砂颗粒物通过布袋除尘装置处理后15m高排气筒排放；同时加强车间通风，对周围大气环境影响较小。 （3）噪声环境影响评价结论 项目主要的噪声源为切割机、冲床、压机、电焊机等设备，声压级在70~92 dB之间。根据预测结果，采取有效防噪措施后，项目正常生产时，东、南、西、北各厂界的昼间噪声贡献值为47.6dB~57.4dB，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的2类标准限值要求（昼间≤60dB）。 此外，项目东北侧钟宜王家最近点离厂界在130m以上，经距离衰减后，昼间噪声叠加值为55.2dB。 总体而言，采取有效降噪措施后，本项目对周围声环境影响不大。 （4）固废环境影响评价结论 项目产生的金属边角料、不合格产品、废砂轮、集尘灰收集后出售；项目磨削过程中乳化液循环使用、电火花生产过程中使用的煤油循环使用、机加工过程中使用的润滑油循环使用，不外排。生活垃圾由企业统一收集后由当地环卫部门统一清运处置。各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。 只要认真落实这些处理措施，则本项目固体废弃物对周围环境的影响基本可消除，并达到部分废弃物资源化综合利用的目的。故在此前提下，本项目固废不会对周围环境产生不良的污染影响。 9.3主要污染源强数据及污染防治措施 9.3.1 主要污染源强数据 项目完成后，全厂污染产生及排放情况见表9-1。 表9-1 全厂污染产生及排放情况 内容 类型 排放源或工序 污染物名称 处理前产生量及 产生浓度 最终排放量及 排放浓度 大气污染物 喷砂 颗粒物 2.3t/a 有组织：0.46t/a，47.9mg/m3 电火花 非甲烷总烃 0.008 t/a 无组织：0.008 t/a，0.0033kg/h 水污染物 职工生活 废水量 510m3/a 510m3/a CODCr 0.1785 t/a，350 mg/L 0.0255t/a，50 mg/L NH3-N 0.01785 t/a，35 mg/L 0.00255t/a，5 mg/L 固体废物 下料、冲压切边、冲开口 边角料 8/a 0 检验 不合格产品 30 t/a 0 砂轮机 废砂轮 0.8 t/a 0 废气处理 集尘灰 2.254 t/a 0 职工生活 生活垃圾 1.8 t/a 0 噪声 项目噪声主要来自切割机、高频炉、冲床、压机等机械设备，作业时噪声声级为70~92dB。 9.3.2污染防治措施 项目主要污染防治措施及治理效果见表9-2。 表9-2 项目污染防治措施及预期治理效果 内容 类型 排放源 （编号） 污染物 名称 防治措施 预期 治理效果 水污 染物 生活污水 CODcr、氨氮 SS 1、室外排水雨、污分流制，雨水经雨水管收集后，排入雨水管网； 2、生活污水依托厂区现有化粪池处理后纳管，最终由太阳镇污水处理厂处理达标后外排。 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准 大气污染物 喷砂 颗粒物 布袋除尘装置处理后通过15m排气筒高空排放 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准 电火花 非甲烷总烃 加强车间通风 / 噪声 生产、设备噪声 Leq（A） 尽量选用低噪声设备，合理布置厂区平面布局，加强设备维修，降低设备噪声强度，加强日常生产管理，夜间不得生产。 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 固废 下料、冲压切边、冲开口 边角料 企业收集后外售 资源化、无害化 检验 不合格产品 砂轮机 废砂轮 废气处理 集尘灰 企业收集后由环卫部门清运 职工生活 生活垃圾 9.4 总量控制 根据工程分析，项目纳入总量控制的污染物为COD、氨氮、烟粉尘。项目废水污染物建议值为COD0.0255 t/a、氨氮0.00255 t/a，根据浙江省环境保护厅文件《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的相应要求，“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代消减”，项目排放的废水主要为生活污水，故项目排放的废水污染物无需环保部门调剂解决。 根据环发[2014]197号文，细颗粒（PM2.5）年均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍消减替代。项目新增排放的粉尘需进行1:2替代消减。根据表4-8，项目新增粉尘排放量为0.46t/a，故新增粉尘排放量需按1:2进行替代消减，粉尘替代消减量为0.92 t/a。本项目总量指标要求企业向当地环保部门提出申请，在区域范围内予以平衡调剂。 在此基础上，项目的实施符合总量控制要求。 9.5 建议 （1）加强对职工的环境保护教育，提高职工的环境意识。 （2）加强环保管理，落实环保措施和治理费用。 （3）积极推行清洁生产，减少污染物排放量。 9.6 环评总结论 临安华中五金工具有限公司年产600万支扳手、年加工300付模具生产线项目选址于临安区太阳镇宜中王家70（4幢102）），项目符合环境功能区划的要求；污染物的排放符合国家、省规定的污染物排放标准和总量控制要求；对周边环境的影响不大，符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；项目的选址符合当地土地利用规划；从事的生产行业符合国家、省产业政策要求，从环保角度分析本项目在拟建地建设是可行的。

# Text boxes

磨削

电火花

检验

模具毛坯

检验

成品

粉尘

废气、固废、噪声

固废、噪声

边角料、噪声

噪声

噪声

扳手

噪声

拉成型

厌氧池

废水

细格栅

沉砂池

隔油池

调节池

混凝沉淀池

污泥

兼氧池

消毒池

集水池

砂滤池

二淀池

好氧池

清水池

污泥

污泥浓缩池

达标排放

标排口

泥饼外运

脱水机房

喷砂

冲开口

噪声

边角料

金属边角料、噪声

噪声

锻压

打钢字你

冲压切边

滚轧

电加热

下料

圆钢