建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：杭州杭重年产100台强夯机工艺及设备改进项目

建 设 单 位：杭州杭重工程机械有限公司

环评单位：杭州博盛环保科技有限公司

编制日期：2021年1月

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境和社会环境简况	16

三、环境质量状况	31

四、评价适用标准	43

五、建设项目工程分析	43

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	60

七、环境影响分析	61

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	61

九、结论与建议	83

附图：

附图1  建设项目地理位置示意图

附图2  建设项目周边环境概况

附图3  建设项目厂区平面布置图

附图4  水环境功能区划图

附图5  环境功能区划图

附图6  临安区域规划图

附图7  临安生态红线划分图

附件：

附件1  企业法人营业执照

附件2  浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

附件3  租赁协议及不动产权证

附件4  原环评批复及验收批复

附件5  危废协议

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州杭重年产100台强夯机工艺及设备改进项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州杭重工程机械有限公司 |
| 法人代表 | 章淑通 | 联系人 | 袁国富 |
| 通讯地址 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道王家山路5号 |
| 联系电话 | 13346163122 | 传真 | / | 邮政编码 | 311300 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道王家山路5号 |
| 立项审批部门 | 临安区经济和信息化局 | 批准文号 | 2020-330112-35-03-154810 |
| 建设性质 | 新建( 技改( 扩建( | 行业类别 及代码 | 建筑工程用机械制造（C3514） |
| 占地面积 （亩） | 9.909 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资（万元） | 600 | 其中：环保投资（万元） | 100 | 环保投资占 总投资比例 | 16.7% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | / |
| 1.1 项目由来 杭州杭重工程机械有限公司位于浙江省杭州市临安区青山湖街道王家山路5号，原属于杭州重型机械有限公司的子公司，专门进行工程机械的生产。杭州重型机械有限公司在临安区青山湖街道王家山路5号厂区内先后进行过2个项目环评审批，分别为2007年的《杭州重型机械有限公司（工程机械产业）项目》（临环批[2007]259号、临环验[2010]227号）和2015年的《杭州重型机械有限公司新增干式喷漆房设备项目》（临环保[2015]15号），杭州杭重工程机械有限公司生产项目包含在上述两个项目环评中，未单独进行过环评审批。 2017年12月杭叉集团股份有限公司通过网络竞价方式购买了杭州重型机械有限公司位于浙江省杭州市临安区青山湖街道王家山路5号生产厂区即杭州杭重工程机械有限公司的资产包，原杭州重型机械有限公司的土地、厂房、项目均归杭叉集团股份有限公司所有，杭州杭重工程机械有限公司归属于杭叉集团股份有限公司的子公司。现杭州杭重工程机械有限公司为了适应市场、满足越来越高的环保要求，公司拟在现有厂区内投资600万元，进行产品结构调整、涂装工艺优化，实施杭州杭重年产100台强夯机工艺及设备改进项目。该项目由杭州杭重工程机械有限公司以独立法人形式进行申报，厂房、土地仍归杭叉集团股份有限公司所有，杭州杭重工程机械有限公司以租用厂房的形式实施该项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》，项目需进行环境影响评价。为此建设单位委托我单位进行该项目的环评工作。对照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，项目属于“C3514建筑工程用机械制造”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“三十二、专用设备制造”中的“70-采矿、冶金、建筑专用设备制造 351-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类别，需编制环境影响评价报告表。此外对照《青山湖科技城“区域环评+环境标准”改革负面清单》，本项目涉及溶剂型涂料使用，不属于降级项目，仍编制环境影响报告表。我单位接受委托后，通过对项目周围实地踏勘、工程分析、现状调查、收集相关资料的基础上，依据环境影响评价技术导则的要求，编制了本环境影响评价报告表，请环境保护管理部门审查。 1.2 编制依据 1.2.1国家法律法规 (1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订)，2014.4.24修订，2015.1.1施行； (2)《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1起实施； (3)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29施行； (4)《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修订； (5)《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29施行； (6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行； (7)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）； 8)《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)>的通知》，环办[2013]103号，2013.11.14发布，2014.1.1起实施； (9)《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019.1.1起实施； (10)《国家危险废物名录(2021年本)》； (11)《固体废物鉴别标准通则》； (12)《大气污染防治行动计划》，2013.9.10； (13)《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，环发【2014】197号，2014.12.31； (14)《关于印发“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，中华人民共和国环境保护部等部门环大气[2017]121号，2017.9.14。 (15)《关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017.6.21通过，2017.10.1起施行。 (16)《建设项目危险废物环境影响评价指南》，中华人民共和国环境保护部公告[2017]43号，2017.10.1实施。 1.2.2地方法律法规 (1)《浙江省水污染防治条例》(2020年修订)，2020.11.27施行； (2)《浙江省大气污染防治条例》(2020年修订)，2020.11.27施行； (3)《浙江省固体废物污染环境防治条例》（修订），浙江省第十二届人民代表大会常务委员会公告第11号，2017.9.30； (4)《浙江省排污权有偿使用和交易试点工作暂行办法》，浙政办发【2010】132号； (5)《浙江省环境污染监督管理办法(2014年修正)》，省政府令第321号修正，2014.3.13施行； (6)《浙江省建设项目环境保护管理办法（2018年修正）》，浙江省人民政府令第364号，2018.3.1起实施； (7)《关于印发<浙江省挥发性有机物污染整治方案>的通知》，浙环发[2013]54号，2013.11.4； (8)《关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，浙江省人民政府浙政发[2018]35号，2018.9.25； (9)《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》，浙江省环境保护厅浙环便函[2015]509号，2015.8； （10）浙江省环境保护厅浙环发[2016]4号《关于加快推进工业企业“零土地”技术改造项目环评审批方式改革的通知》，2016.1.8。 （11）《美丽杭州建设领导小组关于引发杭州市打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治2020年实施计划的通知》（杭美建[2020]3号）。 (12)《杭州市环境保护“十三五”规划》（杭州市环境保护局，2017.1）； (13)《杭州市大气污染防治规定》（杭州市人民政府办公厅，杭政办函〔2017〕60号，2017.6.30施行）； （14）杭州市人民政府《关于杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案的批复》（杭政函〔2020〕76号）； （15）《青山湖科技城“区域环评+环境标准”改革实施方案》。 1.2.3有关技术规范 (1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)； (2)《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)； (3)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) (4)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)； (5)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)； (6)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)； (7)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； (8)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，浙政函[2015]71号； (9)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，浙江省环保局，2005.4。 1.2.4相关产业政策 （1）《市场准入负面清单（2019 年版）》，发改体改[2019]1685号； （2）《产业结构调整指导目录》(2019年本)，国家发展和改革委员会； （3）《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》，杭州市发改委杭发改产业[2019]330号； （4）《临安区产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年），临安区人民政府，2013.7。 1.2.5相关规划 （1）临安区人民政府《临安区域总体规划》（2007-2020年），2008.12 （2）《青山湖科技城规划》和《青山湖科技城规划环评》； （3）《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》。 1.2.6项目技术文件及资料 (1)企业法人营业执照； (2)浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书； (3)不动产权证； (4)原环评批复及验收批复 (5)杭州杭重工程机械有限公司与本单位签订的技术咨询合同； (6)杭州杭重工程机械有限公司提供的其他相关资料。 1.3本项目主要内容 1.3.1项目概况及产品方案 项目名称：杭州杭重年产100台强夯机工艺及设备改进项目 建设单位：杭州杭重工程机械有限公司 建设性质：技改 建设地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道王家山路5号 建设规模：公司拟投资600万元，租用杭叉集团股份有限公司位于临安区青山湖街道王家山路5号的厂房作为项目营运房，改善强夯机涂装工艺流程，零部件面漆改为水性涂料，形成年产100台强夯机的生产能力。 产品方案：项目产品方案如下。 表1.1-1 产品方案表 产品种类 技改前审批量 技改后全厂控制量 工程机械（包括强夯、起重机，起重、挖钻机，挖掘机及变形产品，挖泥船等） 207台/年 100台/年（技改后仅生产强夯机） 风力发电机 100台/年 0（技改后不再生产） 机场地面设备 100台/年 0（技改后不再生产） 1.3.2项目厂区平面布置 公司租用杭叉集团股份有限公司位于临安区青山湖街道王家山路5号的厂房进行生产，公司租用厂房其中的两跨，面积约6600m2，租用场地东侧为杭叉集团试车车间，南侧为杭叉集团叉车成品库，西侧为杭叉集团宿舍楼，北侧为杭叉集团驾驶室车间。 1.3.3 生产组织及劳动定员 本项目实施后全厂劳动定员不变，约50人，全年工作日250 d，采用8h一班制生产。 1.3.4公用工程 1、供水：项目水源依托杭叉集团厂区现有供水系统，由市政自来水公司供水。 2、排污：项目排水为雨污分流排水，雨水直接排至杭叉集团厂区现有雨水排水系统，废水经处理达标后依托杭叉集团厂区现有排水系统排入市政污水管网。 3、供电：该项目用电取自市政配套电网，供电能力充足，可满足项目用电需求。 4、供热：本项目供热燃料为轻柴油。 1.3.5主要生产设备 本次技改项目实施后公司减少1个喷漆房，全厂主要设备详见下表。 表1.3-1 本次技改项目实施后全厂主要设备汇总表 单位：台/套 序号 设备名称 规格型号 现有数量 技改后数量 增减量 1 摇臂钻床 Z3050Φ 50X1600 1 1 0 2 摇臂钻床 Z3080 80×2500 2 2 0 3 移动式万向摇臂钻床 ZW3725 25mm 1 1 0 4 卧式镗床 T612，X125 1 1 0 5 镗铣床 W160H 1 1 0 6 镗铣床 T6916C 1 1 0 7 数控落地铣镗床 TK6920 1 1 0 8 数显卧式铣镗床 TX6113C/2 1 1 0 9 移动式摇臂钻床 ZW3225，X25 1 1 0 10 摇动式摇臂钻床 GW3225，X25 1 1 0 11 简易油压机 60T（双柱） 1 1 0 12 电磁感应膨胀器 HAV-II型 1 1 0 13 二氧化碳气体保护焊机 CPXDS-500 2 2 0 15 逆变手弧焊机 ZX7-500 2 2 0 16 组合夯锤 30吨 1 1 0 17 除尘砂轮机 M3220 3 3 0 18 除尘砂轮机 M3340 3 3 0 19 伸缩喷漆室 10000*6000*4000 1 0 -1 20 喷烘式两用喷漆室 10000*6000*4000 1 1 0 21 固定式喷漆室 15000*9400*8000 1 1 0 1.3.6项目主要原辅材料用量 本次项目实施后公司调整产品结构、减少涂装面积，可减少油性漆使用量，且部分油性漆用水性漆替代，原辅料消耗情况详见下表。 1、项目主要原辅材料消耗 表1.3-2本次技改项目实施后全厂主要原辅料一览表 序号 品名 技改前达产消耗量 技改后达产消耗量 增减量 备注 1 强夯机零部件 16000 8000 -8000 零部件采购组装 2 液压油 100 50 -50 出厂装在强夯机油箱里随车出厂，不在厂区内消耗 3 齿轮油 16 8 -8 4 汽轮油 12 6 -6 5 防冻液 12 6 -6 6 柴油 34 17 -17 7 黄油 2 1 -1 8 部件水性面漆 0 2 +2 金质丽 9 油性面漆 8.28 1 -7.28 金质丽 10 油性面漆稀释剂 4.14 0.2 -3.94 11 油性面漆固化剂 1.55 0.25 -1.3 12 焊条/焊丝 2 1 -1 13 乳化液 0.16 0.08 -0.08 14 轻柴油 1.2 0.6 -0.6 燃料 15 液压油 1 0.5 -0.5 用于油压机 2、项目涂料组分 根据企业提供的资料，油漆、稀释剂、固化剂MSDS组分见下表。 表1.3-3 油漆、稀释剂、固化剂组分 项目 成分 比例 金质丽面漆固化剂 聚氨酯 75-80% 乙酸丁酯 20-25% 金质丽面漆 丙烯酸树脂 65% 大红粉 20% 二甲苯 5% 乙酸丁酯 5% 丙二醇甲醚醋酸酯（PMA） 5% 金质丽面漆稀释剂 乙酸甲酯 5-10% 二甲苯 10-12% 醋酸乙酯 60-65% PMA 10-20% 水性面漆 水溶性环氧改性树脂 50-60 钛白粉 20-25 炭黑 0.3-0.5 防锈颜料 10-15 水 20-25 |

1.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1.4.1项目概况 杭州杭重工程机械有限公司位于浙江省杭州市临安区青山湖街道王家山路5号，原属于杭州重型机械有限公司子公司，原审批项目为《杭州重型机械有限公司（工程机械产业）项目》（临环批[2007]259号、临环验[2010]227号）和《杭州重型机械有限公司新增干式喷漆房设备项目》审批（临环保[2015]15号）。 1、产品方案 表1.4-1 项目产品方案 产品名称 批复产量 2019年产量 技改后产量 工程机械（包括强夯、起重机，起重、挖钻机，挖掘机及变形产品，挖泥船等） 207台/年 100台 100 风力发电机 100台/年 0 0 机场地面设备 100台/年 0 0 公司自2017年起就不再生产风力发电机和机场地面设备，工程机械也仅生产强夯机。 2、公用工程概况 1、供水：由自来水厂供水，青山湖科技城自来水总管上引出的给水管进入厂区。 2、排污：厂区采用雨、污分流制。雨水在厂区内汇总后排至市政雨水管网。厂区污水预处理达标后纳管，送杭州青山湖科技城排水有限公司处理达标后外排。 3、供电：由临安电力局青山湖街道洞霄宫变电所供电，总装机容量11280kVA。 1.4.2 工程分析 1、原辅材料消耗 现有项目原辅材料消耗情况见下表。 表1.4-2 现有项目原辅材料消耗 序号 物料名称 2019年用量t/a 现有项目达产年用量t/a 备注 1 液压油 50 100 出厂装在强夯机油箱里随车出厂，不在厂区内消耗 2 齿轮油 8 16 3 汽轮油 6 12 4 防冻液 6 12 5 柴油 17 34 6 黄油 1 2 7 柴油 0.6 1.2 燃料 8 金质丽面漆 零部件喷漆室 1.2 3.1 油性漆 整车喷漆室 2 5.18 9 金质丽面漆稀释剂 零部件喷漆室 0.6 1.55 整车喷漆室 1 2.59 10 金质丽面漆固化剂 零部件喷漆室 0.23 0.58 整车喷漆室 0.37 0.97 11 焊材 1 2 固态 12 零部件 8000 16000 固态 13 切削液 0.08 0.16 14 液压油 0.5 1 用于油压机 项目油漆、稀释剂、固化剂主要成分见下表。 表1.4-3 主要原辅料成分表 项目 成分 比例 金质丽面漆固化剂 聚氨酯 75-80% 乙酸丁酯 20-25% 金质丽面漆 丙烯酸树脂 65% 大红粉 20% 二甲苯 5% 醋酸丁酯 5% 丙二醇甲醚醋酸酯（PMA） 5% 金质丽面漆稀释剂 醋酸甲酯 5-10% 二甲苯 10-12% 醋酸乙酯 60-65% PMA 10-20% 2、生产设备 现有项目主要生产设备见下表。 表1.4-4 项目主要生产设备表 序号 设备名称 规格型号 现有数量 1 摇臂钻床 Z3050Φ 50X1600 1 2 摇臂钻床 Z3080 80×2500 2 3 移动式万向摇臂钻床 ZW3725 25mm 1 4 卧式镗床 T612，X125 1 5 镗铣床 W160H 1 6 镗铣床 T6916C 1 7 数控落地铣镗床 TK6920 1 8 数显卧式铣镗床 TX6113C/2 1 9 移动式摇臂钻床 ZW3225，X25 1 10 摇动式摇臂钻床 GW3225，X25 1 11 简易油压机 60T（双柱） 1 12 电磁感应膨胀器 HAV-II型 1 13 二氧化碳气体保护焊机 CPXDS-500 2 15 逆变手弧焊机 ZX7-500 2 16 组合夯锤 30吨 1 17 除尘砂轮机 M3220 3 18 除尘砂轮机 M3340 3 19 伸缩喷漆室 10000*6000*4000 1 20 喷烘式两用喷漆室 10000*6000*4000 1 21 固定式喷漆室 15000*9400*8000 1 3、 生产工艺 图1.4-1 工艺流程图 工艺说明： 外购结构件、铸锻件、原料小件无法达到装配要求的先进行金加工，再对部分组装件进行喷涂，然后装配成整机，对局部需要上漆的部分进行面漆喷涂，采用干法喷漆，自然晾干后进行试车调试，最后检验合格后出厂。 4、污染源强 （1）废水 现有项目仅产生生活污水，具有员工50人，以每人每天100L用水计，年工作时间250天，则各类生活用水量为1250t/a。污水产生量按85%计，则生活污水量为1063t/a（4.3t/d），一般生活污水CODcr浓度约为350 mg/L，氨氮浓度为35mg/L，则CODcr年产生量约0.372t/a，氨氮年产生量为0.037t/a。项目生活污水经化粪池预处理后纳管进青山排水有限公司达标处理后排放。则排放量为废水1063t/a，COD0.053t/a，氨氮0.003t/a。 （2）废气 1）燃料废气 公司现有项目烘喷一体房烘干采用轻柴油加热，原环评未对该部分废气进行分析，本次环评根据公司实际情况，对该部分废气进行补充核算分析。现有项目达产规模下年消耗燃料轻柴油1.2t/a，公司采用的0#柴油含硫率≤0.1%。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，柴油燃烧污染物产排系数见下表。 表1.4-5 柴油燃烧产污系数 项 目 产污系数 烟气量 17804Nm3/t原料 SO2 19S① kg/t原料 烟尘 0.26kg/t原料 NOX 3.03kg/t原料 注①：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。 公司现有项目达产规模燃油废气产排情况见下表。 表1.4-6 现有项目达产规模燃油废气产生量与排放量 项 目 产生量 排放量 排放浓度 烟气量 21364.8m3/a 21364.8m3/a / SO2 0.002t/a 0.002t/a 93.6mg/m3 烟尘 0.0003 t/a 0.0003 t/a 14.04 mg/m3 NOX 0.004 t/a 0.004t/a 187.2mg/m3 现有项目燃油废气符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中对于工业炉窑的相关限值要求。 2）焊接烟尘 现有项目焊接主要采用CO2保护焊。焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的，因此，焊接烟尘的化学成分取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料成分及其蒸发的难易。CO2气体保护焊焊接烟尘成分主要为MnO2、Fe2O3与有害气体CO、NOx、O3。根据经验系数，施焊时发尘量约为5g/kg焊接材料。现有项目达产规模下焊材消耗量为2t/a，则达产规模下焊接烟尘产生量为0.01t/a。焊接烟尘产量较小，无组织排放。 3）喷漆废气 现有项目设置1个调漆间和3个喷漆室，其中2个为零部件喷漆室，1个为整车喷漆室。零部件喷漆室1个为烘喷一体房，喷漆后在喷漆室内直接进行烘干，1个为伸缩式喷漆房（自然晾干，喷漆时将外罩打开，形成密闭喷漆时，喷漆结束收拢外罩）；整车喷漆室喷漆后自然晾干。 根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》浙环发【2017】30号文中物料VOCs量法核算现有项目有机废气产生量。现有项目使用油性漆涂装，根据经验系数，5%有机废气在调漆过程挥发，35%有机废气在喷涂过程挥发，60%有机废气在烘干（晾干）过程挥发，喷涂和晾干有机废气均在喷漆房内挥发。 根据表1.4-2油漆、稀释剂、固化剂等含有机溶剂的原辅料达产年耗量以及表1.4-3各原辅料溶剂组成情况，则现有项目达产规模有机废气产生情况见下表。 表1.4-7 现有项目达产规模有机废气产生情况一览表 单位：t/a 有机废气 总产生量 产生量 调漆室 零部件喷漆车间 整车喷漆车间 非甲烷总烃 1.035 0.052 0.368 0.615 二甲苯 0.869 0.043 0.309 0.517 乙酸甲酯 0.311 0.016 0.110 0.185 乙酸丁酯 0.763 0.038 0.271 0.453 乙酸乙酯 2.588 0.129 0.920 1.538 VOCs合计 5.565 0.278 1.979 3.308 现有项目调漆间无废气收集装置，整车喷漆室无废气处理装置，均不符合《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》等规范性文件的要求。企业已制定相应整改计划，拟对调漆间设置机废气负压收集装置，收集的废气接入喷漆室有机废气处理系统一并处理后15m排气筒排放；整车喷漆室废气收集后增加活性炭吸附装置处理后15m排气筒排放。 表1.4-8 公司有机废气处理整改要求 车间 已有措施 整改计划 收集效率 整改后处理效率 整改期限 调漆室 / 设置废气负压收集装置，风量5000m3/h，收集废气接入零部件喷漆室废气处理系统 98% 90% 本次技改项目投产前 零部件喷漆车间 密闭负压收集+过滤棉过滤+活性炭吸附 / 98% 10%+90% 整车喷漆车间 密闭负压收集+过滤棉过滤 过滤棉过滤后道增加活性炭吸附 98% 10%+90% 根据上述情况，通过整改后，公司现有项目达产规模下有机废气排放情况见下表。 表1.4-9 公司现有项目达产规模下有机废气排放情况一览表 单位：t/a 车间 有机废气 有组织排放量 无组织排放量 合计 调漆室 非甲烷总烃 0.005 0.001 0.006 二甲苯 0.004 0.001 0.005 乙酸甲酯 0.002 0.000 0.002 乙酸丁酯 0.004 0.001 0.005 乙酸乙酯 0.013 0.003 0.015 零部件喷漆车间 非甲烷总烃 0.032 0.007 0.040 二甲苯 0.027 0.006 0.033 乙酸甲酯 0.010 0.002 0.012 乙酸丁酯 0.024 0.005 0.029 乙酸乙酯 0.081 0.018 0.100 整车喷漆车间 非甲烷总烃 0.054 0.012 0.067 二甲苯 0.046 0.010 0.056 乙酸甲酯 0.016 0.004 0.020 乙酸丁酯 0.040 0.009 0.049 乙酸乙酯 0.136 0.031 0.166 合计 非甲烷总烃 0.092 0.021 0.112 二甲苯 0.077 0.017 0.094 乙酸甲酯 0.028 0.006 0.034 乙酸丁酯 0.068 0.015 0.083 乙酸乙酯 0.229 0.052 0.281 VOCs合计 0.494 0.111 0.605 4）金属粉尘 零部件金加工过程产生金属粉尘，其成分主要为金属铁屑，比重、颗粒较大，在车间内均能沉降，定期清扫收集后可外售。 （3）固废 现有项目2019年固废实际产生情况以及达产规模下固废产生量汇总见下表。 表1.4-10 固废产生及排放情况 单位t/a 序号 固体废物名称 产生工序 形态 主要成分 属性 废物代码 产生量 排放量 实际处置方式及去向 2019年 达产 1 含油抹布 员工劳保 固态 纤维、油 危险废物 列入危废豁免清单 0.1 0.26 0 有杭叉集团统一委托杭州立佳环境服务有限公司处置 2 废包装桶 油漆等拆包 固态 铁桶 危险废物 HW49（900-041-49） 2.5 6.47 0 3 废滤棉 干法喷漆 固态 滤棉、有机物 危险废物 HW12（900-252-12） 0.02 0.05 0 4 漆渣 油漆废水处理 固态 油漆 危险废物 HW12（900-252-12） 0.02 0.05 0 5 废乳化液 机械加工 液态 烃水混合物 危险废物 HW09（900-006-09） 0.5 1 0 6 废液压油 设备维护 液态 液压油 危险废物 HW08（900-218-08） 0.1 0.26 0 7 废活性炭 废气处理 固体 炭 危险废物 HW49（900-041-49） / 30 0 8 边角料、金属屑 机械加工 固态 金属 一般固废 / 15 38.8 0 外卖综合利用 9 废包装材料 原料包装 固态 木箱、纸袋等 一般固废 / 2 5.18 0 10 废焊渣 焊接 固态 焊丝 一般固废 / 0.02 0.05 0 11 生活垃圾 员工生活 固体 瓶罐等 一般固废 / 10 10 0 环卫部门清运 （4）污染源汇总 现有项目达产规模污染物排放汇总情况如下。 表1.4-11 现有项目污染源汇总表 单位：t/a 污染源 产生量 排放量 废水 废水量 1063 1063 COD 0.372 0.053 氨氮 0.037 0.003 废气 柴油燃烧废气 SO2 0.002 0.002 烟尘 0.0003 0.0003 NOx 0.004 0.004 焊接烟尘 0.01 0.01 喷漆废气 非甲烷总烃 1.035 0.112 二甲苯 0.869 0.094 乙酸甲酯 0.311 0.034 乙酸丁酯 0.763 0.083 乙酸乙酯 2.588 0.281 烟粉尘小计 0.01 0.01 VOCs小计 5.565 0.605 固废 一般固废 44.03 0 危险废物 38.09 0 生活垃圾 10 0 （5）企业现有总量 杭叉集团股份有限公司最新报批的项目《杭叉集团年产六万台新能源叉车建设投资项目环境影响登记表（报告表降级）》在报告中已经明确了杭州杭重工程机械有限公司单独分离出去的量，并经由杭州市生态环境局污控科确认，因此公司现有总量根据杭叉集团已审批的《杭叉集团年产六万台新能源叉车建设投资项目环境影响登记表（报告表降级）》进行确定，废水、废气总量分别为COD0.053t/a，氨氮0.003t/a，VOCs0.759t/a。上述COD、氨氮、VOCs总量已由杭州市生态环境局临安分局进行确认。此外公司现有项目实际采用柴油作为燃料进行供热，原环评未核算该部分废气总量，本环评根据公司实际柴油使用量进行污染物核算，确定该部分废气总量为SO20.002t/a，NOx0.004t/a。 1.4.3 现有企业污染防治措施介绍 1、废水 现有项目仅产生生活污水，经化粪池预处理后纳管进入杭州青山湖科技城排水有限公司处理后排放。 2、废气 现有项目零部件喷漆室设置密闭负压系统，对产生的有机废气进行密闭收集，然后采样过滤棉+活性炭吸附装置处理后15m排气筒排放。整车喷漆室目前仅有密闭负压系统，收集后的有机废气经过滤棉处理后直接排放，无后道处理工艺。调漆间未设置废气收集系统。 3、固废 公司固废暂存依托杭叉集团现有一般固废暂存间和专用危废暂存间，杭叉集团现有危废间约450m2，位于杭叉集团青山湖厂区内的驾驶室车间东侧，定期委托杭州立佳环境服务有限公司安全处置。公司为杭叉集团子公司，且租用杭叉集团厂房进行生产，公司与杭叉集团签订有相关协议（协议见附件），危险废物统一由杭叉集团进行暂存、处置。 1.4.5 原环评及批复要求落实情况 公司现有项目原环评及验收批复要求落实情况详见下表。 表1.4-1 公司现有项目原环评及批复要求落实情况表 环评及批复要求 公司实际情况 是否落实 废水方面 严格实行雨污分流的排水体制，生活污水经预处理达到纳管标准后纳入污水管网，由杭州青山湖科技城排水有限公司处理后达标排放。 公司严格实行雨污分流的排水体制，生活污水经预处理达到纳管标准后纳入污水管网，由杭州青山湖科技城排水有限公司处理后达标排放。 已落实 废气方面 喷漆房有机废气要求经收集处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）后高高空排放，打磨和喷丸粉尘分别经收集处理后高空排放，同时要求企业将焊接设备集中布置，并对焊接烟气进行收集处理后高空排放。燃油锅炉废气经处理后排放。 公司现有项目目前不涉及喷丸、打磨工序，也已拆除燃油锅炉，改为柴油燃烧器，燃烧器废气可以满足相应排放标准。整车喷漆室、焊接烟尘均无相应的处理装置进行处理。 未落实，需整改 噪声方面 应选用低噪声型，并合理布局。项目设备噪声源应按环评中提出的要求进行布置，并落实相应的噪声防治措施，确保厂界噪声达到3类标准。 根据现状监测，公司厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 已落实 固废方面 生产过程中的各类固废应分类收集，合理堆存，尽可能综合利用。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001），在贮存、运输和转移过程中严格按照各项管理办法进行操作，并委托有资质单位安全处置，生活垃圾由环卫部门清运。 公司产生的一般固废和危险废物分类收集、分开堆放，依托杭叉集团现有一般固废间和危险废物间，一般固废外卖综合利用，危险废物委托有资质单位安全处置，转移等国产执行联单制，生活垃圾由环卫部门清运。 已落实 1.4.6 现有企业存在主要问题及整改进度要求 1、焊接烟尘无收集处理措施，要求企业设置焊接烟尘净化装置，对焊接烟尘收集处理后排放。 2、整车喷漆室仅有废气收集装置和过滤棉吸附处理，无后道有机废气处理装置。调漆室无废气收集处理装置。要求公司在调漆室内设置废气收集系统，收集的废气接入零部件喷漆室废气处理系统一并处理；整车喷漆室废气收集后经过滤棉吸附后再增加活性炭吸附处理后排放。

# 二、建设项目所在地自然环境和社会环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 临安区地处浙江省西北部，在以上海为核心的长江三角洲经济区内，东经118°51′～119°52′，北纬29°56′～30°23′。东临杭州、西接黄山，是连接浙皖的省际边界区，是浙皖相邻地区的商品集散地。境域东界杭州市余杭区，南接富阳区、桐庐县和淳安县，西接安徽省歙县，北邻安吉县及安徽省绩溪县、宁国市。区域东西长100余km，南北宽50余km，总面积3126.8km2。杭昱公路02省道穿境而过，区政府驻地锦城东距杭州市区46公里。 临安区青山湖科技城位于临安区东北部，西临临安区13km，东距104国道20km。东临余杭区，南接锦城街道，北界余杭太平，是临安区链接外界的一个重要门户。项目具体地理位置见附图1。 2.1.2 地形、地貌、地质 临安区地质史上大致经过海浸、沉积、隆起、海沉、退积、褶皱、断裂等演化过程。前震旦纪，临安处于地槽发展阶段，震旦纪末成为钱塘海湾中的边缘海湾，境内一片汪洋；志留纪末加里东地壳运动，地层发生差异性隆起，出现高低不平的台地，海水渐退；三迭纪末期印支造山运动，使巨厚的沉积岩发生褶皱，从而奠定了临安区地质基本构造，成为浙西大复向斜的一部分；白垩期前后的燕山地壳运动，使临安地层发生断陷和火山喷发，增加了地质构造的复杂性。多期的火山喷发、岩浆的入侵作用与火山作用，为临安区矿产资源的形成带来好处。 临安区轮廓呈东西狭长形，地势西北部高、东南部低，且高差悬殊；西北山岭起伏延绵，多崇山峻岭，向东渐趋低缓，形成低泉口、坎头村海拔仅9m，为省内少见。由于临安地区地质构造复杂，地史演变频繁，岩性多样，断裂褶皱分布广。在湿热多暴雨的气候条件影响下，流水的侵蚀堆积作用和岩石的机械风化作用强烈，致使该区域地形破碎，地貌类型多样，往往是低山和丘陵相互交错，峡谷和山间盆地错落其间，河谷平原和河谷盆地串珠般相连的地貌景观。全区大致可分为中山——深谷、丘陵——宽谷、河谷——平原三种地貌。 根据临安区地质灾害调查区划工作确定的“临安区地质灾害易发区图”和2008年8月出版的《临安区地质灾害防治规划(2008-2015)》，该区域为地质灾害低易发区，该区域植被茂盛，地形较平坦，岩土层均未遭破坏,地质环境条件较好,现状地质灾害不发育,工程建设遭受地质灾害的可能性小，应属于地质灾害危险性小的区域。 2.1.3水文特征 临安区境内溪流多，有南苕溪、中苕溪、天目溪、昌化溪、分水江等主要干流和七十二条支流，分属太湖、钱塘江两大流域的源头。南苕溪、中苕溪向东汇入东苕溪注入太湖；昌化溪和天目溪向南于紫溪汇合后为分水江，西南部青坑溪独流入分水江，东南部三口水独流入渌渚江，均属钱塘江水系。昌化溪为境内最大溪流。境内上游段多峡谷，坡陡谷深流急；中、下游段处低山丘陵，多河谷平原，地势平坦，除小段河谷狭窄外，溪面开阔，流速减缓。汛期洪水峰高量大、暴涨暴落。 2.1.4气候特征 临安区属中亚热带季风气候，温暖湿润，日照充足，雨量充沛，四季分明。据常年气象资料统计，年平均降雨量1489毫米，平均气温16.6℃，全年日照数1813.6小时，年平均相对湿度82%，年平均风速1.8米/秒，常年盛行风向SW、WSW和ENE（频率分别为14.93%、13.21%和12.89%）。 2.2临安区域总体规划 本次总体规划期限为2007－2020年，其中：近期为2007—2010年；远期为2011—2020年。 2.2.1总体发展战略 以全面构建杭州西郊现代化生态区为总体目标，依托临安自身条件与发展优势，坚持创新发展、科学发展、和谐发展，以融入大都市为主线，大力实施“科技兴区、工业强区、开放活区、环境立区、民生安区”五大战略，着力提高自主创新能力，培育新的经济增长点，发展循环经济，转变经济增长方式，走新型工业化与新型城市化道路，实施城乡统筹，推进城乡一体化发展。 2.2.2产业发展战略 （1）多元发展、转型提升 形成以“高新技术产业为主导、先进装备制造业为主体、现代服务业为支撑、现代农业为基础”的产业体系，着力打造杭州先进制造业特色基地、大都市高新技术产业拓展基地，形成以现代服务业，高技术产业和先进制造业、都市型现代农业三位一体的多元产业。 按照“发展工业—发展现代服务业—发展文化创意产业”的产业发展总体要求，加快推进产业转型升级，促进产业高端化发展，形成制造与创造相互促进，制造业与服务业相互配套，工业化与信息化相互融合，以创新性、知识性、开放性、融合性、集聚性、可持续为主要特征的现代产业体系，实现临安产业转型提升。 （2）构建“内生型”、“创新型”多依存型产业发展模式 依托青山湖科技城的科教、创新资源，发展创新型主导产业。 依托环境、资源优势，大力发展特色农业与休闲旅游产业等环境依存的内生型的产业。 2.2.3产业布局 形成“一轴三带五区多点”产业布局结构。 1、一轴：工业与高新技术产业发展主轴线。 以杭徽高速公路为轴发展，以青山湖、锦城、板桥、玲珑、藻溪、于潜、太阳、昌化、龙岗等乡镇（街道）为重点，辐射太湖源、高虹、潜川等乡镇，构筑临安区工业与高新技术产业发展的主轴线。 2、三带：三条农业产业带。 以主城区为核心，杭徽高速公路为轴线，逐步建立三大特色农业产业带。即：北部竹笋、茶叶、花卉苗木特色农业产业带；西部山核桃、水果、高山蔬菜特色农业产业带；南部畜禽、蚕桑、中药材特色农业产业带。 3、五区：五大特色旅游区。 整合旅游资源，重点发展生态观光、休闲度假旅游与文创产业，明确功能定位，建设五大特色旅游区。主要为青山湖休闲度假旅游区、太湖源乡村度假旅游区、天目山森林生态旅游区、浙西大峡谷生态观光旅游区、大明山高山度假旅游区。 4、多点：多点的商贸服务业发展格局。 以“一主两副多镇”的城市布局为依托，以乡镇、村和旅游景点为基础，大力发展商贸服务业，形成覆盖全区的多点的商贸服务业发展网络。 2.2.4市政工程设施规划 1、给水工程规划 （1）规划目标 保护和合理利用水资源，开源与节流并举，建成可靠的取水水源和完善的给水系统。给水工程的建设适当超前于社会经济发展的需要，供水的水量、水质、水压及供水安全等达到新的水平，积极推进城乡供水一体化。 （2）给水量预测 根据城市发展规模，2020年总需水量为65.7万立方米。 （3）给水规划 给水分区：分为中部城镇群、西部城镇群和东部城镇群三个给水分区。 表2.2-1 给水分区分布表 供水分区 供水区域 水源 西部 岛石、龙岗、昌化、清凉峰、河桥、湍口 水库水 中部 太阳、于潜、潜川、藻溪 水库水 东部 太湖源、高虹、临安主城区、板桥 水库水 （4）水厂规划 主要给水厂 ①东部分区设置8座给水厂，2020年水厂规模48.6万立方米/日。 ②中部分区设置5座给水厂，2020年水厂规模10.4万立方米/日。 ③西部分区设置7座给水厂，2020年水厂规模7.57万立方米/日。 ④农村饮水工程 “十一五”规划建造农村自来水厂45座，供水范围扩大到320个村庄，供水规模达到日供水8万吨，解困人口达到16万人。 （5）节水规划 以建立节水型城市为目标，按照科学发展观和发展循环经济的要求，以提高城市用水效率为核心，采用多种措施，做好节水工作，提高工业用水，生活用水的重复利用率，控制城市用水的不合理增长，初步建成完善的节水机制。 2、排水工程规划 （1）规划目标 ①近期续建中心城区及建制镇污水处理设施，改造整合现状管网，新建污水干管，中期末形成较为完善的骨干污水收集系统及处理设施；远期进一步完善收集系统，扩大污水处理规模和收集范围，提高截污率、处理率。 ②针对农村污水极其分散的实际情况，建立完善的农村污水处理系统。 ③根据相关防涝规划，新建雨水排放设施，提高排涝能力。 （2）排水规划 ①排水体制 中心城区及建制镇新区全部实行雨污分流制。 ②规划污水量 2020年区域污水量约为43万立方米/日。 ③主要污水厂 A、临安区污水厂远期（2020年）污水处理能力达到14万立方米/日。青山湖污水厂远期（2020年）污水处理能力达到12万立方米/日。 B、排水分区：分为中部城镇群、西部城镇群和东部城镇群三个排水分区。 表2.2-2 排水分区分布表 供水分区 供水区域 西部 岛石、龙岗、昌化、清凉峰、河桥、湍口 中部 太阳、于潜、潜川、藻溪 东部 太湖源、高虹、临安主城区、板桥 2.2.5工业区块 由于该规划编制时间较早，目前未进行修订，原先规划布局的工业区块与现状发生较大变化，根据《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》，临安区工业区块布局主要包括3个，分别为高新技术产业园区，位于青山湖科技城；玲珑工业功能区，位于玲珑街道；淤潜工业功能区，位于淤潜镇。 2.3青山湖科技城规划概况 2.3.1规划范围 规划共分为三个空间层次： 概念规划范围东至临安区与余杭区行政界限，南至杭徽高速公路及板桥石亭子，西至锦城街道，北至中苕溪，总面积约115平方公里。 城市设计范围东至临安经济开发区，南至杭徽高速，西至西环路，北至旗子山，总面积约10.3平方公里。 城市设计重点范围东临余杭边界、西至横坞山村、南至水泥厂、北至胜联村大礼堂，规划面积约2平方公里。 2.3.2功能结构规划 结合青山湖科技城启动区的山水空间形态，科技城的空间结构体现为“一轴、三心、五区”。 一轴：打造十里科技长廊 顺应山谷地形，结合水系，依托大园路构建南北向的公共服务带串联科技城三大公共服务核心，以街区型的空间组织模式为主，打造十里科技长廊。 作为科技城核心功能与空间组织的纽带，科技长廊是青山湖科技城的脊梁，展现科技之魂，文化之魄。规划形成独特的空间与功能序列，并结合以水为脉的开放空间体系，赋予其特有的文化与景观内涵，是科技城创新与服务品质的集中展示区。 三心：研发中心、转化中心、城市中心 （1） 研发中心 在首期启动区块，结合16家科研院所的入驻，建设以研发孵化、综合服务为主的配套服务中心，规划商务宾馆、创业大厦、管理大楼等功能建筑，为科技城的首期发展及科研服务提供支撑。研发中心将成为科技城未来中小型研发企业的创业摇篮，是科技城最具创新活力的思维碰撞地。 （2）转化中心 依托轻轨5号线，在南苕溪北岸建设转化中心，配置转化大厦、服务大楼、管理大楼、高档宾馆、商务会展以及风险投资、产权交易等功能，为科研成果的产品化与市场化提供综合性服务，是科研成果走向市场，实现经济效益的助推器。唯有通过转化中心的服务支持，科技城才能真正发挥“科技引领未来”的作用，才能真正体现青山湖科技城的影响力与科研品牌。 充分利用区域强大的制造业基础，形成科研成果的中试基地与产业化平台，增强科技城的核心竞争力，通过研发与制造产业的融合互动，增强产业发展活力。中试基地集科研、生产、综合管理、服务等多功能于一体，主体功能包括：a.生产用房：中式车间、生产基地、繁育基地、试验区等;b.辅助用房：仓库等;c.综合管理办公：管理用房、学术综合楼、研发交流、培训教室等;d.休闲餐饮。 （3）城市中心 依托轻轨5号线站点，以复合多元的功能组织建设城市服务综合体，重点发展综合性的生活服务业，如大型商业、文化设施、医疗设施、酒店、商务等功能，面向临安、服务科技城，体现科技城生活配套的高标准与高品质。 三大中心通过十里科技长廊的开放空间体系加以联系，形成整体的互动发展格局，共同体现科技城的核心竞争力。 五区：宜居宜业的主体功能区 （1）人才培训区 在相对封闭的山谷区，结合电子科技大学的建设，规划人才与教育培训功能区，增加公共设施的共享以及教学成果向研发的转化。一方面为科技城培养高端人才，另一方面依托科技城高素质的师资力量为高虹-横畈等制造业培养大量技术人才，同时，也作为职业再培训的基地。 （2）科技研发区 依托首期入驻的16家科研院所进行空间与功能的拓展，增加园区型和街区型研发机构的空间集聚，积极吸引国内外先进的科研院所入驻，是科技城科技研发功能的主要空间载体。科研区块功能相对独立，并向转化服务区进行拓展延伸。 （3）转化服务区 围绕转化中心，形成产品中试、生产服务、商务居住等功能的空间集聚。为科研成果的转化提供综合性服务支持。转化服务区体现功能混合多元的建设理念，强调研发与城市服务功能的延伸，承担科技研发和城市服务区块之间的过渡作用。 （4）城市服务区 依托轻轨5号线和城市中心，采用TOD发展模式，打造城市综合服务的功能，强调多元混合和配套完善。 （5）生活居住区 构建服务完善、环境宜人的高尚生活社区，不同的居住组团体现不同的空间发展特色，为科技城工作人员提供不同层次的多元化居住选择和完善的生活配套服务。 五大功能区的建设构成科技城的主体功能，形成类似“中科院-中关村-海淀区”的功能空间架构，体现研究-转化-生活的功能联动。通过“一轴三心五区”空间架构的确立，实现具有青山湖特色的科技城发展模式。 2.3.3产业布局 规划形成“三区多谷”的产业空间结构。“三区”指三个产业片区，“多谷”指生命健康谷以及科技研发谷。 “三区”：产业片区，结合“三城”打造三个产业片区。 1、锦城片区 锦城片区为科技城的服务片区。规划在城东新区结合轨道交通锦城站发展高等级文化、商业、金融设施，如音乐厅、文化艺术中心、博物馆、影城、图书馆、大型商业中心等，在城东新区原高新园区文一路以南地区设置总部基地。 城东新区以软件信息及外包服务、文化创意、中介咨询服务、休闲商务等高新产业功能为主体，以突出的自然生态园环境和为产业发展提供高端配套服务功能为特色，兼具生态旅游和都市休闲功能，生态型、综合型、开放型的高新技术产业园区。 2、青山片区 青山片区为科技城的研发片区。规划以转化中心、城市中心、研发中心为核，以科技研发和教育培训为支撑，建设体现新时代特色、青山湖地域特点的、综合型、可持续发展的创新源地、研发基地。 （1）根据现状的优势和科技城的需求，聚集科研、高校和企业研发，积极打造研发创新基地。积极发展科技成果转化，培育科技转化中心；共建公共技术支撑平台，鼓励资源节约且促进交流。 （2）面向杭州大都市区，积极发展郊区休闲经济，建设休度假基地。依托良好环境，积极发展健康服务如疗养中心等 （3）科技城的崛起，需要一个相对独立于锦城的中心，商业、文体、医疗等生活服务中心，服务于青山湖街道、胜联组团和部分横畈地区。本次规划范围覆盖了《青山湖科技城概念规划》中十里科技长廊的城市服务区和生活居住区，而且相较于胜联组团、横畈，本次规划区域居住、商业等方面均有较好基础，交通条件较好，是打造一个新中心的首选之地。 （4）充分利用好青山湖和苕溪的环境优势，重新梳理和提升空间品质，进一步完善基础设施和服务设施，建设高科技人才居住地，杭州外围居住组团，临安东部品质生活社区。 （5）工业园区现状形成了先进装备制造业为特色，机械制造业、电子电气机械及器材制造业、金属制品及非金属矿物制品业和纺织服装业等四大主导产业为主的产业结构体系，吸引了杭氧、杭叉等企业进驻园区。从未来科技城发展的可持续性角度考虑，综合经济、社会和环境效益，规划范围内多数企业逐步向横畈片区置移，逐步释放城市发展空间。 3、横畈片区 规划范围为16.5km2，具体四至范围为：东界临安与余杭行政界线，南临大园路隧道，西至前毛坞森林公园，北邻洪村。 横畈片区为科技城的产业片区，整合现状镇区的功能及产业，结合科技城及杭州现代服务业基地的拓展功能，形成科技城的高新制造业生产片区，重点发展新材料、装备制造业、新能源、电子信息（物联网）等产业类型。 基于产业转移的产业承接：产业化区应将开发区内已落户的杭氧、杭叉等高端装备制造产业作为优势基础，大力发展超、特高压输变电成套设备，轨道交通装备，空分成套设备，高档数控机床，高档印刷机械，节能环保设备，大型工程机械，汽车部件，大飞机零配件，关键基础零部件及大型铸锻件等高端装备制造业。 基于现有支柱产业的提升创新：从规划范围内的现状产业构成看，积极促进电线电缆、绿色照明等传统产业的产业链形成，以及其他无污染、低能耗、技术密集型产业作为有机组成部分。 基于提高园区品质的现代服务业创建——利用园区环境景观优越的良好条件，在保留的林地、水库周边安排生态健康休闲用地，设置企业会所、都市休闲娱乐、都市养生等设施；根据现代企业发展需求，建设仓储物流设施，为企业提供高效的生产服务。 三个产业片区之间形成功能联动，研发片区为产业片区提供智力支持与动力保障，产业片区为研发片区的市场化推广提供产业环境并反哺研发片区的成长，服务片区则为产业片区、研发片区的建设与发展，为其中人才的生活与工作提供强劲的服务支撑。 “多谷”：生命健康谷、科技研发谷 生命健康谷：规划在青山湖以南发展体育休闲、医疗保健、度假房产等产业，设置体育公园、健康会所、疗养中心、室外spa等项目，同时结合青山湖北侧的南山、凤凰山以及西大山设置森林公园，在其中发展植物园、郊野公园、山地瑜伽、机车运动、登山步道、森林浴场等项目，发展山地体育健身以及旅游休闲。 科技研发谷：科技研发产业主要结合谷地呈组团式布局，其中胜连研发片区以及高新区研发片区为产业研发区块，山谷研发片区规划为高端研发区块。教育培训产业结合现状浙江林学院、警官学校等布局。 2.3.4给水规划 1、现状概况 规划区现状主要由太湖源水厂（供水能力10万吨/日）、高虹水厂（规划2万吨/日，现状1万吨/日）、锦北水厂（现状5万吨/日，远期7万吨/日）及青山水厂联合供给，其中青山水厂为青山片区的应急备用水源，在用水高峰期间为青山片区补充供水。 其中锦城、青山湖、锦南、锦北街道及板桥乡由太湖源水厂（供水能力10万吨/日）及锦北水厂（现状5万吨/日，远期7万吨/日）联合供给。 2、给水工程规划 （1）供水方式 青山湖由临安第二水厂供水。 （2）管网规划 青山片区沿城区主要道路铺设DN200-DN500毫米配水管道，沿大园路铺设DN500毫米给水管道，并预留给水接口至横畈片区。 2.3.5排水规划 1、科技城排污现状 青山湖科技城沿现状文一路敷设有2根d500-d800毫米污水管道，天柱街铺设d600毫米污水管道，区内有杭州青山湖科技城排水有限公司污水处理厂一座，目前运行规模4万m3/d，现状收集为1.6万m3/d。 2、科技城规划排污系统 杭州青山湖科技城排水有限公司(现状4万m3/d，远期污水处理能力达到12万m3/d)主要收集科技城东部青山湖街道污水。 3、污水管网布置 科技城现状北侧污水通过跨南苕溪d600毫米污水倒虹吸管进入污水处理厂，南侧污水通过景观大道d1000毫米污水管道收集进入污水处理厂，东侧污水通过d600毫米污水跨河倒虹吸跨南苕溪通过污水泵站提升后进入污水处理厂。科技城内地势南北高，中间低，南苕溪从城中穿越，规划保留3条主要进厂管线，并沿市政道路完善铺设污水管道收集城区污水，通过现状污水进厂管线将规划区污水全部收集进厂处理，提高污水处理率。 2.3.6产业结构体系 以建立研发—转化—制造的产业联动体系，实现研发与生活服务的融合为目标，突出产业发展的区域带动作用，强化在杭州和浙江省产业发展格局中的战略地位，青山湖科技城应打造由战略培育、基础提升和服务拓展三大产业门类组成的产业体系。 1、战略培育型产业 研发产业是青山湖科技城产业发展的战略性重点，需要加以战略性培育。青山湖科技城应抓住省级科创基地和国家级孵化中心建设的有利契机，抓住首批16家科研院所的建设机遇，以建设孵化中心、管理中心、综合服务易中心为载体，集聚创新型产业、创意型产业和创造型产业，重点发展新材料、新能源以及电子信息（物联网）的研发、生产以及孵化。通过研发产业带动制造业的发展。 2、基础提升型产业 青山湖科技城的产业发展必须建立在一定的制造业基础之上，在某个科学领域找到突破口，进而形成特有的竞争力。而核心和优势产业的选择要基于地区产业的发展基础和比较优势，并具有广阔的发展前景和应用价值。临安区提出加快电线电缆、绿色照明、装饰纸等传统产业改造提升。结合青山湖科技城所在区域的产业发展基础和未来前景，装备制造业和新能源加工等产业应进一步加以提升和强化，以制造业的拓展为基础，为科技研发产业的发展提供市场化途径，并反哺科技研发。 3、服务拓展型产业 服务产业是青山湖科技城科学产业发展和宜居宜业城区建设的重要支撑，需要进行结构性拓展，一方面要为研发产业的发展提供良好的创新环境和创新氛围，另一方面要营造吸引和留住高端科学人才的环境，为他们提供高质量的生活及配套环境。临安区提出积极发展旅游、商贸物流、文化创意、信息服务、软件业、中介服务等现代服务业。青山湖科技城应当结合自身特点，生产性服务业重点发展会议展览、信息咨询、服务外包和技术培训等行业。消费性服务业则重点聚焦于旅游度假、休闲娱乐、康体疗养和零售贸易。 2.3.7相符性分析 本项目拟建地属于青山湖科技城青山片区，本项目属于青山片区四大主导产业之一的机械制造业。本项目废水预处理后纳管，废气处理后可达标排放，厂界噪声达标，各类固废合理处置，符合青山湖科技城规划要求。 2.4青山湖科技城规划环评概况 青山湖科技城管委会于2013年委托浙江大学编制了《青山湖科技城概念性及城市设计规划环境影响报告书》，浙江省环保厅以浙环函[2013]411号文予以批复。 2.4.1污染防治措施要求 1、废水 （1）所有企业都必须严格实施清污分流，分质收集处理。厂区各只设一个排放口和一个清下水排放口，污水排放口应按GB15562.1-1995《环境保护图形标志——排放口（源）》的要求设置和维护图形标志。 （2）企业应加强管理，节约用水，提高水资源利用率，从而减少耗水量和排水量。 （3）各企业工业废水进管水质必须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准的要求。其中对含有一类污染物的废水，必须将一类污染物在车间排放口浓度达标后才能进管。 （4）重视厂区废水预处理系统建设，采用国内先进、技术可行、运行可靠的工艺，从根本上减少事故性排放的可能性；充实污水处理站技术力量，加强设备的维修和运行管理，对废水处理装置的运行，必须严格按规定操作，杜绝事故性排放造成对环境和污水处理厂的影响。 （5）对重点废水污染源必须安装废水量和COD在线监测仪，其污染治理设施的现场监理每月不少于1次；对一般污染源及其污染治理设施的现场监理每季度不少于1次。 2、废气 建议对于喷砂抛丸粉尘采用旋风加布袋二级除尘器；对于喷漆工序漆雾及二甲苯净化可采用活性炭纤维或有机废气催化燃烧装置，确保有机废气达标准排放，同时使用低苯系的绿色油漆，减少有机废气发生量，以改善车间内的作业环境。 3、噪声 （1）合理布局，统一规划，严格按规划建设。入区项目必须在规划、选址布局上把好关，敏感点周围不得建设噪声污染较大的企业，即产生噪声污染的工业设施应远离居民区，企业要与敏感点之间保持足够的距离。 （2）优先引入低噪声污染的企业，入区企业应尽量选用低噪声设备及工艺，一般不得使用高噪声设备。如必须要使用，则应对高噪声设备采用安装减振装置、吸声（消声）设备，设置隔声罩等控制措施，并加强车间的隔声，有效降低噪声。以噪声污染为主的工业企业（特别是纺织、铸造企业）应采取综合防噪声措施，设计单位应按《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）的要求进行设计，最大限度地降低噪声源强度，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的要求。 （3）严格控制建筑施工噪声污染。加强对建筑施工单位施工噪声的监测和监督管理，选用低噪声施工机械，建立噪声源登记档案，控制噪声超标排放；合理布置施工设备和施工时间，从严控制夜间建筑施工，减少噪声扰民施工期间做好与周边企业及居民的沟通工作。 4、固废 （1）全面推行无废少废工艺和清洁生产，减少废物产生量。 （2）提高危险废物综合利用率。与一般工业固体废物相比，危险废物中资源成分更高；与城市垃圾相比，危险废物的成分更单一。因此危险废物污染控制应以综合利用为重点，提高综合利用技术水平、综合利用率，减少二次污染。 （3）严格控制、强化管理。开展各产业区块工业企业排查，建立危险废物重点控制企业名录，要求重点控制企业制定完整的危险废物综合利用和安全处置方案。 （4）妥善落实工业危险废物的处置，危险固废处理处置率达到100%。 （5）企业危险废物应严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB-18597-2001）要求，分类收集、建造规范的危险废物暂存场所，暂存场具有防渗、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其他生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离。 （6）危险废物转移须严格执行国家环保局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。危险废物外运应采用专门密闭车辆，防止散落和流洒，并应选择合适的运输路线，避免经过居民集聚点（区）。 2.4.2规划环评结论和建议 青山湖科技城是杭州城西科创产业集聚区的核心组成部分，新产业发展的先导区，青山湖科技城旨在打造“国内领先、国际一流”的科技创新之城，在临安、杭州及浙江省新的历史发展时期具有重要的战略意义，对于提升杭州以及浙江省的综合竞争力和转变经济发展模式具有重要的战略引领作用，以此体现浙江省创新产业发展实力、展现未来产业发展潜力、争站科技发展高地。 青山湖科技城在规划定位、产业导向、总体布局方面是基本合理的。通过进一步明确科技城产业类型、用地类型布局等规划方案，明确部分工业用地、居住用地，在详规中明确市政工程规划内容、居民点安置搬迁方案规划及充实青山湖保护规划，同时加快相关基础环保设施建设，加强产业入园过程控制，严格执行产业、项目环保准入条件，并在规划实施过程中落实有关环境保护对策和措施，切实加强管理和污染控制，青山湖科技城规划的实施从环保上讲是可行的。 由于青山湖科技城实施滚动开发，其过程将经历各种不确定性和多变性因素的影响，在开发过程中必将出现新问题，今后环境影响复杂而深远，建议定期开展回顾性评价，及时修正规划不足。临安区人民政府已批准实施《青山湖科技城“区域环评+环境标准”改革实施方案》。 2.4.3相符性分析 本项目废水纳入污水处理厂处理，不向周边河道排放，不会造成水环境污染；各类废气经过相应处理工艺处理后达标排放，对周边大气环境影响较小；车间噪声经过隔声降噪后厂界排放达标；公司各类固废依托杭叉集团现有固废间和危废间进行存放，不会造成环境污染。因此本项目污染防治措施可以满足青山湖科技城规划环评要求。 2.5“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目拟建地属于临安区青山湖综合产业集聚重点管控单元，为产业集聚类重点管控单元。管控单元管控要求具体要求如下： （1）空间布局引导 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 （2）污染物排放管控 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。 （3）环境风险防控 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 （4）符合性分析 本项目为区域主导产业，企业与周边敏感点之间设置有绿化带等隔离带，项目严格实施污染物总量控制制度，要求企业在本项目环保竣工验收完成前编制环境突发事故应急预案，并报环保部门备案。综上，本项目符合目《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 2.6 区域污水厂概况 本项目废水经处理后均纳入杭州青山湖科技城排水有限公司处理。杭州青山湖科技城排水有限公司位于青山湖科技城中部，占地面积约70亩，主要处理开发区工业废水以及青山湖街道生活污水，收纳工业废水与生活污水的比例为7:3，污水处理厂服务范围内工业商贸区面积为6.1平方公里，居民集居生活区面积为5.2平方公里。污水处理厂设计规模为：一期2万吨/日，二期4万吨/日，远期计划达到12万吨/日，目前污水处理厂的处理能力为4万吨/日，日进污水约1.6万吨/日，出水水质为一级A标准。该污水处理工程设计采用MSBR工艺，尾水排放南苕溪，其排污口距临安、余杭交界断面约2.3km，采用河中排放的方式。其具体工艺流程如图2-1所示： 图2.6-1 杭州青山湖科技城排水有限公司处理工艺流程

# 三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 1、基本污染物 建设项目所在地根据环境空气质量功能区分类划分为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及关于发布《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单的公告（生态环境部公告 公告 2018年 第29号）中二级标准。根据2019年临安区环境空气状况公报，区域基本污染物的环境质量现状评价见下表。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 污染物名称 取值时间 2019年 测得值 评价 浓度限值 二级标准 浓度单位 二氧化硫SO2 年均值 5 达标 60 ug/m3 24小时平均第98百分位数 11 达标 150 二氧化氮NO2 年均值 27 达标 40 24小时平均第98百分位数 54 达标 80 颗粒物 PM10 年均值 68 达标 70 24小时平均第95百分位数 132 达标 150 颗粒物 PM2.5 年均值 37 超标0.06倍 35 24小时平均第95百分位数 74 达标 75 一氧化碳 CO 24小时平均第95百分位数 1.2 达标 4 mg/m3 臭氧 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 115 达标 160 ug/m3 由表3-1可知，可吸入细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度无法满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及关于发布《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单的公告（生态环境部公告 公告 2018年 第29号）中二级标准。因此，项目所在区域为不达标区。 接下来，全区将进一步深化大气污染防治工作，落实《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，分解落实治理“燃煤烟气”、治理“工业废气”等6大方面62项具体任务。实施工业污染防治专项行动，完成35吨以上锅炉超低排放改造，实施重点行业废气清洁排放技术改造，统筹推进能源结构调整、产业结构调整、机动车污染防治、扬尘烟尘整治和农村废气治理专项行动。全面启动区域臭气废气整治工作，开展风险源排查，编制整治方案和项目库，明确二年内完成20家污水厂和重点企业治理项目，扎实推进全密闭、全加盖、全收集、全处理、全监管等“五全”目标落实。随着上述工作的持续推进，区域环境空气质量必将得到改善。 2、其他污染物 本项目引用《杭叉集团股份有限公司五万台电动工业车辆扩产改造项目环境影响报告书》中杭叉集团青山湖厂区周边区域现状监测数据进行其他污染物现状评价。 （1）监测布点 表3.1-2 监测点位布置一览表 编号 监测点位 相对项目位置及距离 方位 距离（m） 1# 白坟村 东北面 450 2# 上洪村 东南侧 1000 3# 洞霄宫村 南 600 4# 坎头村 西南 700 5# 竹园村 西北 850 6# 相坞（位于原杭重机械喷涂车间下风向） 西北面 100 （2）引用的监测因子：非甲烷总烃、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯 （2）监测日期及频次 2018.4.20～2018.4.26，连续监测7天，每天监测4次，获取一次值，监测时间须满足所用评价标准的取值时间要求。 （4）监测结果统计与评价 表3.1-3 区域其他污染物现状监测结果统计汇总 污染物 监测点 数据个数 监测浓度范围 标准值 最大比标值 超标倍数 达标率 小时值范围 小时值 小时值 二甲苯 1＃ 28 <0.00045mg/m3 0.3mg/m3 / 0 100 2＃ 28 / 0 100 3# 28 / 0 100 4# 28 / 0 100 5# 28 / 0 100 6# 28 / 0 100 非甲烷总烃 1＃ 28 0.732~1.04mg/m3 2mg/m3 0.52 0 100 2＃ 28 0.78~1.01mg/m3 0.505 0 100 3# 28 0.762~0.946mg/m3 0.473 0 100 4# 28 0.812~0.935mg/m3 0.4675 0 100 5# 28 0.73~0.963mg/m3 0.4815 0 100 6# 28 0.725~0.937mg/m3 0.4685 0 100 乙酸甲酯 1＃ 28 <0.01mg/m3 0.07mg/m3 / 0 100 2＃ 28 / 0 100 3# 28 / 0 100 4# 28 / 0 100 5# 28 / 0 100 6# 28 / 0 100 乙酸乙酯 1＃ 28 <0.01mg/m3 0.1mg/m3 / 0 100 2＃ 28 / 0 100 3# 28 / 0 100 4# 28 / 0 100 5# 28 / 0 100 6# 28 / 0 100 乙酸丁酯 1＃ 28 <0.01mg/m3 0.1mg/m3 / 0 100 2＃ 28 / 0 100 3# 28 / 0 100 4# 28 / 0 100 5# 28 / 0 100 6# 28 / 0 100 综上，本项目拟建地区域其他污染物非甲烷总烃、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯小时浓度值均能满足相应限值要求。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目拟建地区域主要水系为南苕溪，为了解南苕溪水环境现状，本环评收集了南苕溪水质监测数据对周边地表水水质现状进行评价。 ⑴监测项目 pH、CODMn、CODcr、BOD5、DO、氨氮、总磷、石油类。 ⑵监测断面 南苕溪 ⑶监测分析方法 按国家有关标准和环保部颁布的《水和废水监测分析方法》(第四版)有关规定执行。质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。 ⑷监测时间及频率 监测时间为2018年3月19日~20日，监测2天，每天2次。 ⑸监测结果及评价 现状监测结果及评价见下表。 表3.1-4 地表水监测结果 除pH无量纲，其它mg/L 点位名称 pH CODMn 溶解氧 CODcr BOD5 氨氮 总磷 石油类 南苕溪 2018.3.19上午 6.8 4.9 7.9 16 2.3 0.386 0.08 ＜0.04 2018.3.19下午 6.94 4.8 7.8 15 2.2 0.403 0.06 ＜0.04 2018.3.20上午 6.98 5.2 7.3 19 2.5 0.369 0.07 ＜0.04 2018.3.20下午 6.85 5.0 7.6 18 2.6 0.429 0.05 ＜0.04 Ⅲ类标准 6-9 ≤6 ≥5 ≤20 ≤4 ≤1 ≤0.2 ≤0.05 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 综上可知，项目拟建地周边地表水监测断面的各监测评价因子均可以满足标准要求。项目拟建地周边地表水环境良好。 3.1.3地下水环境质量现状 为了解区域地下水环境现状，本环评引用《杭叉集团股份有限公司五万台电动工业车辆扩产改造项目环境影响报告书》和《青山湖科技城规划环境影响报告书》中区域地下水现状监测数据进行地下水环境现状评价。 监测时间和监测点位 项目地下水现状监测点位、监测时间、监测项目及数据来源项目见下表。 表3.1-5 地下水监测点位、监测时间及监测数据来源 监测点位 监测时间 监测项目 1#项目拟建地 2018.3.19、2018.4.20， 水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、CODMn、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、Ca2+、Mg2+、K+、Na+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3- 2#白坟村 3#坎头村 4#E119°50′50″，W30°15′59″ 水位 5#E119°51′11″，W30°16′26″ 6#E119°52′09″，W30°15′36″ ⑵监测结果与评价 表3.1-6 地下水水位监测 监测点位 1# 2# 3# 4# 5# 6# 水位 1.3m 1.5m 1.58m 1m 1.4m 1.3m 表3.1-7 地下水现状评价结果 单位：除pH外，mg/L 点位名称 pH值 耗氧量 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 挥发酚类 六价铬 铅 总硬度 镉 锰 溶解性总固体 氯化物 硫酸盐 氟化物 铁 总大肠菌群（CFU/100ml） 1# 2018.4.20 7.18 1.8 0.11 5.28 ＜0.005 ＜0.0003 ＜0.004 ＜0.00011 116 ＜0.000009 ＜0.01 220 14.4 27.9 ＜0.006 0.06 1.8 Ⅲ类标准 6.5~8.5 3 0.5 20 0.1 0.002 0.05 0.2 450 0.005 0.1 1000 250 250 1 0.3 3 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 2# 2018.4.20 7.09 1.8 0.145 3.97 ＜0.005 ＜0.0003 ＜0.004 ＜0.00011 100 ＜0.000009 ＜0.01 178 7.34 7.91 ＜0.006 0.05 1.3 Ⅲ类标准 6.5~8.5 3 0.5 20 0.1 0.002 0.05 0.2 450 0.005 0.1 1000 250 250 1 0.3 3 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 3# 2018.3.19 7.13 1.7 0.154 / ＜0.005 ＜0.0003 ＜0.004 ＜0.00011 82 ＜0.000009 ＜0.01 160 4.85 9.5 0.094 / / Ⅲ类标准 6.5~8.5 3 0.5 20 0.1 0.002 0.05 0.2 450 0.005 0.1 1000 250 250 1 0.3 3 达标情况 达标 达标 达标 / 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 / / 表 3.1-8阴阳离子平衡检查结果 监测项目 1# 2# 3# mg/l mmol/L mg/l mmol/L mg/l mmol/L K+ 7.75 0.2 2.5 0.06 6.2 0.16 Na+ 12.7 0.55 7.48 0.33 6.98 0.3 Ca2+ 38.5 1.93 32.8 1.64 30.3 1.52 Mg2+ 6.45 0.54 5.68 0.47 3.11 0.26 小计 / 3.21 / 2.5 / 2.24 CO32- / / / / / / HCO3- 132 2.16 128 2.1 110 1.8 Cl- 14.4 0.41 7.34 0.21 4.85 0.14 SO42- 27.9 0.58 7.91 0.16 9.5 0.2 小计 / 3.15 / 2.47 / 2.14 相对误差 / 0.94% / 0.6% / 2.28% 由监测结果可知，本项目拟建地地下水类型为SO4--Ca2+，各个监测点阴阳离子相对误差＜5%。地下水各监测因子均能达标。地下水环境质量良好。 3.1.4声环境质量现状 本环评于2020.12.18委托浙江华标检测技术有限公司对项目厂区厂界噪声进行监测。 （1）监测项目 Leq(A) （2）监测点位 在东、西厂界各设置一个监测点，南、北厂界紧邻其他企业生产用房，无法进行监测。 （3）监测时间和频率 2020年12月18日，各监测点昼间监测一次。 （4）监测方法 噪声监测按《声环境质量标准》(GB3096-2008)及《环境监测技术规范》（噪声部分）执行。 （5）监测结果与分析 青山湖厂区声环境质量监测结果详见下表所示。 表3.1-9 青山湖厂区噪声现状监测值 测点 昼间Leq（dB(A)） 夜间Leq（dB(A)） 标准值（dB(A)） 达标情况 1#厂东界 52 49 65/55 达标 2#厂西界 53 48 65/55 达标 根据监测，本项目东、西厂界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类噪声标准限值。因此，项目拟建地声环境质量良好。 3.1.5土壤环境质量现状 本项目土壤评价等级为一级，根据环境部部长信箱“关于土壤监测、水质、噪声等十一个问题的回复”中“关于土壤现状监测点位如何选择的回复”：根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测，但需要详细说明无法取样原因。 本项目为租用杭叉集团生产车间进行生产，车间内地面均已进行了硬化处理，无法进行土壤采样。但是考虑到本项目土壤为一级评价，按照土壤导则，厂区外按一级评价要求布设4个表层样监测点，厂区内适当简化，在本项目原料运输车辆行驶经过的杭叉集团厂区内土壤可采用的其他地方布设1个柱状样和1个表层样。 1、监测点位：在占地范围内布设1个柱状样点，1个表层样点；占地范围外布设4个表层样点，具体见下图。 图3.1-1 土壤监测布点图 2、监测项目： 1#号点位测柱状样，2#~6#点位为表层样，其中1#、2#、4#监测点位为工业用地，3#监测点为居住用地，5#监测点为林地，6#监测点为农田。 2#点位监测因子：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3，-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a，h］蒽、茚并［1,2,3-cd］芘、萘、石油烃。 1#、3#、4#、5#点位监测因子：间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃。 6#点位监测因子：pH 值、镉、汞、砷、铅、镉、铜、镍、锌 3、监测频次 监测1次。 4、监测结果 本次土壤现状监测结果见下表。 表3.1-10土壤环境质量现状监测结果表 采样时间 采样点位 项目名称及单位 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg 邻二甲苯 μg/kg 石油烃（C10~C40） mg/kg 2020.12.18 1#土壤采样点A 0-0.5m <1.2 <1.2 43 0.5-1.5m <1.2 <1.2 76 1.5-3m <1.2 <1.2 38 3-6m <1.2 <1.2 63 4#土壤采样点D 0-0.2m <1.2 <1.2 44 5#土壤采样点E 0-0.2m <1.2 <1.2 56 执行标准 570000 640000 4500 是否达标 达标 达标 达标 3#土壤采样点C 0-0.2m <1.2 <1.2 28 执行标准 163000 222000 826 是否达标 达标 达标 达标 续表3.1-10土壤环境质量现状监测结果表 采样时间 采样点位 项目名称及单位 2#土壤采样点B 标准 是否达标 0-0.2m 2020.12.18 铜 mg/kg 25 18000 达标 铅 mg/kg 23.4 800 达标 六价铬 mg/kg <0.5 5.7 达标 砷 mg/kg 12.7 60 达标 汞 mg/kg 0.126 38 达标 镍 mg/kg 20 900 达标 镉 mg/kg 0.111 65 达标 四氯化碳 μg/kg <1.3 2800 达标 氯仿 μg/kg <1.1 900 达标 氯甲烷 μg/kg <1.0 37000 达标 1,1-二氯乙烷 μg/kg <1.2 9000 达标 1,2-二氯乙烷 μg/kg <1.3 5000 达标 1,1-二氯乙烯 μg/kg <1.0 66000 达标 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg <1.3 596000 达标 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg <1.4 54000 达标 二氯甲烷 μg/kg <1.5 616000 达标 1,2-二氯丙烷 μg/kg <1.1 5000 达标 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg <1.2 10000 达标 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg <1.2 6800 达标 四氯乙烯 μg/kg <1.4 53000 达标 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg <1.3 840000 达标 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg <1.2 2800 达标 三氯乙烯 μg/kg <1.2 2800 达标 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg <1.2 500 达标 氯乙烯 μg/kg <1.0 430 达标 苯 μg/kg <1.9 4000 达标 氯苯 μg/kg <1.2 270000 达标 1,2-二氯苯 μg/kg <1.5 560000 达标 1,4-二氯苯 μg/kg <1.5 20000 达标 乙苯 μg/kg <1.2 28000 达标 苯乙烯 μg/kg <1.1 1290000 达标 甲苯 μg/kg <1.3 1200000 达标 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg <1.2 570000 达标 邻二甲苯 μg/kg <1.2 640000 达标 硝基苯 mg/kg <0.09 76 达标 苯胺 mg/kg <0.01 260 达标 2-氯苯酚 mg/kg <0.06 2256 达标 苯并[a]蒽 mg/kg <0.1 15 达标 苯并[a]芘 mg/kg <0.1 1.5 达标 苯并[b]荧蒽 mg/kg <0.2 15 达标 苯并[k]荧蒽 mg/kg <0.1 151 达标 䓛 mg/kg <0.1 1293 达标 二苯并[a, h]蒽 mg/kg <0.1 1.5 达标 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg <0.1 15 达标 萘 mg/kg <0.09 70 达标 石油烃（C10~C40） mg/kg 82 4500 达标 续表3.1-10土壤环境质量现状监测结果表 采样时间 采样点位 项目名称及单位 6#土壤采样点F 标准 是否达标 0-0.2m 2020.12.18 铜 mg/kg 27 50 达标 铅 mg/kg 19.5 90 达标 、 砷 mg/kg 16.5 40 达标 汞 mg/kg 0.122 1.8 达标 镍 mg/kg 17 70 达标 镉 mg/kg 0.115 0.3 达标 pH 无量纲 6.22 5.5<pH≤6.5 达标 铬 mg/kg 84 150 达标 锌 mg/kg 142 200 达标 表3.1-11 土壤理化性质 点位 A 时间 2020.12.18 经度 119°51′26.31″ 纬度 30°16′26.39″ 层次 0-0.5m 0.5-1.5m 1.5-3m 3-6m 现场记录 颜色 浅棕 棕色 棕褐色 棕褐色 结构 团粒 团粒 团粒 团粒 质地 壤土 壤土 壤土 壤土 砂砾含量% 24 17 14 13 其他异物 砂石 无 砂石 砂石 实验室测定 pH 无量纲 6.61 5.92 6.20 6.07 阳离子交换量cmol/kg 24.5 24.2 24.0 23.9 氧化还原电位mV 414 363 298 253 饱和导水率cm/s 0.0005 0.0005 0.0005 0.0004 土壤容重g/cm³ 1.28 1.30 1.33 1.34 总孔隙度% 51.30 51.21 50.70 47.90 点位 B C D 时间 2020.12.18 2020.12.18 2020.12.18 经度 119°51′27.19″ 119°51′22.62″ 119°51′26.00″ 纬度 30°16′15.65″ 30°16′26.23″ 30°16′19.25″ 层次 0-0.2m 0-0.2m 0-0.2m 现场记录 颜色 浅棕 浅棕 浅棕 结构 团粒 团粒 团粒 质地 壤土 壤土 壤土 砂砾含量% 17 15 20 其他异物 根系 根系 根系 实验室测定 pH 无量纲 6.11 6.42 5.83 阳离子交换量cmol/kg 24.7 24.2 25.1 氧化还原电位mV 421 411 423 饱和导水率cm/s 0.0005 0.0005 0.0005 土壤容重g/cm³ 1.29 1.28 1.29 总孔隙度% 51.70 51.71 51.69 续表3.1-11 土壤理化性质 点位 E F 时间 2020.12.18 2020.12.18 经度 119°51′37.34″ 119°51′44.84″ 纬度 30°16′28.10″ 30°16′34.33″ 层次 0-0.2m 0-0.2m 现场记录 颜色 浅棕 浅棕 结构 团粒 团粒 质地 壤土 壤土 砂砾含量% 19 19 其他异物 根系 根系 实验室测定 pH 无量纲 6.66 6.22 阳离子交换量cmol/kg 24.9 24.1 氧化还原电位mV 430 400 饱和导水率cm/s 0.0004 0.0004 土壤容重g/cm³ 1.27 1.28 总孔隙度% 52.42 51.40 5、结论 根据监测可知，本项目周边工业用地、林地可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)二类用地筛选值要求，居住用地各指标均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)一类用地筛选值要求，农田各指标均可以满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中的相应限值要求。 3.2主要环境保护目标 根据本环评单位现场踏勘，确定主要环境敏感点及其所处位置，具体内容见下表。 表3.2-1 本项目环境保护敏感点一览表 序号 保护目标 方位 离厂界最近距离 户数 敏感性 保护目标 1 相坞 W ~115m 约50户 敏感 大气环境：二级标准 声环境：2类标准 2 杨梅湾 S ~900m 约35户 敏感 3 施姑坪 SW ~680m 约30户 敏感 4 竹园村 NE ~530m 约15户 较敏感 5 康村 N ~1390m 约150户 一般 6 金家 SE ~1330m 约100户 一般 7 上洪村 SE ~1510m 约70户 一般 8 洞霄宫村 S ~1670m 约300户 一般 9 南湖 SE ~3030m 约30户 一般 10 施家头 SE ~1790m 约100户 一般 11 徐家 NW ~970m 约30户 一般 12 壬子弄 NE ~1900m 约50户 一般 13 顾家头 NW ~1780m 约20户 一般 14 南山脚 NW ~1750m 约100户 一般 15 南苕溪 S 1100m III类水体

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气： 根据环境功能区划，本项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，其他污染物二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值；乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯参照《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）执行；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求。具体见下表。 表4-1 项目涉及的环境空气质量标准 污染物 平均时间 浓度限值（μg/m3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 二甲苯 小时值 200 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 乙酸甲酯 一次值 70 《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71） 乙酸乙酯 一次值 100 乙酸丁酯 一次值 100 非甲烷总烃 一次值 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量 项目所在区域的地表水为南苕溪，编号苕溪58，水功能区为南苕溪临安农业用水区3，水环境功能区为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。具体见下表。 表4-2 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位：除pH外为mg/L 参数 pH CODcr DO 氨氮 TP 石油类 BOD5 Ⅲ类水质 6~9 ≤20 ≥5 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 ≤4.0 3、声环境质量标准 本项目所在区域未划入临安区声环境功能区划方案内，根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）声环境划分标准，本项目拟建地位于工业区，声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准。 具体标准值见下表。 表4-3 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 类别 等效声级Leq(A) dB 昼间 夜间 3 65 55 4、地下水环境质量标准 区域地下水尚未划分功能区，参照使用功能进行评价，执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准，具体标准限值摘录见下表。 表4-4 地下水环境质量标准（单位：除pH外均为mg/L） 序号 污染物名称 Ⅲ类标准 1 pH 6.5~8.5 2 氨氮 ≤0.5 3 硝酸盐 ≤20 4 亚硝酸盐 ≤0.1 5 挥发性酚类 ≤0.002 6 氰化物 ≤0.05 7 砷 ≤0.01 8 汞 ≤0.001 9 铬（六价） ≤0.05 10 总硬度 ≤450 11 铅 ≤0.2 12 氟化物 ≤1 13 镉 ≤0.005 14 铁 ≤0.3 15 锰 ≤0.1 16 溶解性总固体 ≤1000 17 CODMn ≤3.0 18 硫酸盐 ≤250 19 氯化物 ≤250 20 总大肠菌群（CFU/100ml） ≤3.0 21 细菌总数（CFU/100ml） ≤100 5、土壤环境质量标准 项目周边居民居住用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第一类用地筛选值进行评价；工业用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值进行评价；农田土壤环境执行《土壤环境质量 农用土地污染风险管控标准》(GB 15618-2018)中的筛选值进行评价。 表4-5 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 单位：mg/kg 序号 污染物项目 筛选值 管制值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 20① 60① 120 140 2 镉 20 65 47 172 3 铬(六价) 3.0 5.7 30 78 4 铜 2000 18000 8000 36000 5 铅 400 800 800 2500 6 汞 8 38 33 82 7 镍 150 900 600 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 0.9 2.8 9 36 9 氯仿 0.3 0.9 5 10 10 氯甲烷 12 37 21 120 11 1,1-二氯乙烷 3 9 20 100 12 1,2-二氯乙烷 0.52 5 6 21 13 1,1-二氯乙烯 12 66 40 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 66 596 200 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 10 54 31 163 16 二氯甲烷 94 616 300 2000 17 1,2-二氯丙烷 1 5 5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 2.6 10 26 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 1.6 6.8 14 50 20 四氯乙烯 11 53 34 183 21 1,1,1-三氯乙烷 701 840 840 840 22 1,1,2-三氯乙烷 0.6 2.8 5 15 23 三氯乙烯 0.7 2.8 7 20 24 1,2,3-三氯丙烷 0.05 0.5 0.5 5 25 氯乙烯 0.12 0.43 1.2 4.3 26 苯 1 4 10 40 27 氯苯 68 270 200 1000 28 1,2-二氯苯 560 560 560 560 29 1,4-二氯苯 5.6 20 56 200 30 乙苯 7.2 28 72 280 31 苯乙烯 1290 1290 1290 1290 32 甲苯 1200 1200 1200 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 163 570 500 570 34 邻二甲苯 222 640 640 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 34 76 190 760 36 苯胺 92 260 211 663 37 2-氯酚 250 2256 500 4500 38 苯并[a]蒽 5.5 15 55 151 39 苯并[a]芘 0.55 1.5 5.5 15 40 苯并[a]荧蒽 5.5 15 55 151 41 苯并[k]荧蒽 55 151 550 1500 42 䓛 490 1293 4900 12900 43 二苯并[a,h]蒽 0.55 1.5 5.5 15 44 茚并[1,2,3-cd] 芘 5.5 15 55 151 45 萘 25 70 255 700 石油烃类 46 石油烃 826 4500 5000 9000 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值(见3.6)水平的，不纳入污染地块管理。 表4-6 《土壤环境质量 农用土地污染风险管控标准》 单位mg/kg 序号 污染物项目 风险筛选值 pH≤5.5 5.5<pH≤6.5 6.5<pH≤7.5 pH>7.5 1 镉 水田 0.3 0.4 0.6 0.8 其他 0.3 0.3 0.3 0.6 2 汞 水田 0.5 0.5 0.6 1.0 其他 1.3 1.8 2.4 3.4 3 砷 水田 30 30 25 20 其他 40 40 30 25 4 铅 水田 80 100 140 240 其他 70 90 120 170 5 铬 水田 250 250 300 350 其他 150 150 200 250 6 铜 果园 150 150 200 200 其他 50 50 100 100 7 镍 60 70 100 190 8 锌 200 200 250 300 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值 |
| --- | --- |
| 污染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目焊接烟粉尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。 表4-7 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监控点 浓度限值(mg/m3) 15m 粉尘 120 3.5 1 本项目喷漆工艺排放的废气排放执行浙江省地标《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2特别排放限值，详见表4-5~表4-6。 表4-8 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 污染物排放监控位置 苯系物 20 车间或生产设施排气筒 非甲烷总烃（其他） 60 乙酸酯类 50 TVOC（其他） 120 表4-9 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 污染物 无组织排放监控点 浓度限值(mg/m3) 污染物排放监控位置 苯系物 2 厂界 非甲烷总烃 4 乙酸甲酯 1 乙酸乙酯 1 乙酸丁酯 0.5 厂区内无组织有机废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）。 表4-10 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019） 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控点 NMHC 6 监控点处 1 h 平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 本项目柴油燃烧器尾气执行《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函〔2019〕315号）中相关限值和《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的二级标准。 表4-11 柴油燃烧尾气标准 （单位：mg/Nm3） 序号 炉窑类别 各类工业炉窑 1 烟粉尘浓度（mg/m3） 30 2 二氧化硫（mg/m3） 200 3 氮氧化物（mg/m3） 300 2、废水 项目废水经厂区污水站预处理后排入市政污水管网，废水纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准；废水纳管后由杭州青山湖科技城排水有限公司处理后排放。杭州青山湖科技城排水有限公司尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18198-2002）一级A标准，其中氨氮排放执行2.5mg/L，具体见下表。 表4-12 污水排放标准 单位：mg/L(除pH) 参数 pH CODcr SS BOD5 氨氮 石油类 纳管标准 6～9 500 400 300 35* 20 污水厂排放标准 6~9 50 10 10 2.5 1 *注：氨氮按浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的限值要求执行。 3、噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 4、固体废物 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》中的有关规定要求。一般固体废物贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，处置执行《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)、《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)；同时需执行《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>(GB18599-2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告》(环境保护部公告2013年 第36号)的要求。 |
| 各要素评价等级及评价范围 | 1、大气评价等级 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)，采用ARESCREEN估算模式计算项目正常工况下最大落地浓度及浓度占标率，废气最大地面浓度占标率Pmax =5.91%，最大占标率＜10%，依据《环境影响评价技术导则—大气环境》确定空气环境评价等级为二级。 评价范围：厂界外边长为5km的矩形。 2、地表水评价等级 本项目日常营运过程中产生的污废水经处理达标后可纳管，最终进杭州青山湖科技城排水有限公司统一处理后排放。对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，项目地表水评价等级为三级B，可以不进行环境影响预测。 评价范围：分析纳管可行性。 3、地下水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目属于通用、专用设备制造及维修中有喷漆工艺的，地下水环境影响评价类别为III类，项目所在区域地下水环境敏感程度为不敏感，地下水评价等级为三级。 评价范围：项目周边6km2区域。 4、声环境评价等级 项目所在区域属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009），确定本项目声环境评价等级为三级。 评价范围：厂界外200m。 5、土壤评价等级 本项目属于污染型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于使用有机涂层的设备制造项目，为I类项目，规模为小型，周边土壤环境敏感程度为敏感，根据判断，土壤评价等级为一级。 评价范围：厂区周边1km。 6、风险评价等级 本项目Q值为0.0318＜1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级低于三级，只需进行简单分析。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 污染物总量控制是我国现阶段环境保护的一项行之有效的管理制度。根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》、《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》等文件要求及项目特点，确定本项目污染因子考核CODcr、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、VOCs。 2、公司现有总量 公司现有总量根据杭叉集团已审批的《杭叉集团年产六万台新能源叉车建设投资项目环境影响登记表（报告表降级）》进行确定，废水、废气总量分别为COD0.053t/a，氨氮0.003t/a，VOCs0.759t/a。上述COD、氨氮、VOCs总量已由杭州市生态环境局临安分局进行确认。此外公司现有项目实际采用柴油作为燃料进行供热，原环评未核算该部分废气总量，本环评根据公司实际柴油使用量进行污染物核算，确定该部分废气总量为SO20.002t/a，NOx0.004t/a。 3、项目实施前后总量指标变化情况 本项目实施前后总量指标变化情况如下表。 表4-13 本项目总量情况 单位：t/a 污染源名称 公司现有总量控制指标 本项目总量指标 “以新带老”削减量 本项目实施后，全公司污染物排放量 较总量增减量 废水 COD 0.053 0.053 0.053 0.053 0 氨氮 0.003 0.003 0.003 0.003 0 废气 二氧化硫 0.002 0.001 0.002 0.001 -0.001 氮氧化物 0.004 0.002 0.004 0.002 -0.002 VOCs 0.759 0.045 0.759 0.045 -0.714 本项目实施后全公司总量控制指标为COD0.053t/a，氨氮0.003t/a，SO20.001t/a，NOx0.002t/a，VOCs0.045t/a。COD、氨氮、NOx、SO2、VOCs指标均未超出公司现有总量控制值，无需进行总量调剂。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1营运期污染源强分析 5.1.1生产工艺及产污环节 本次技改项目实施后公司调整产品结构，优化生产工艺，产品产能减少为100台/年强夯机，其他产品不再生产。此外外购零部件均为半成品，底漆均已涂装完成，仅需在厂区内进行面漆的涂装。 总体来说，本次技改项目实施后生产工艺不变，减少涂装面积，可减少油性漆使用量，且部分油性漆用水性漆替代。 图5.1-1 项目生产工艺流程图 工艺说明： 外购结构件、铸锻件、原料小件无法达到装配要求的先进行金加工，再对部分组装件进行喷涂，然后装配成整机，对局部需要上漆的部分进行面漆喷涂，采用干法喷漆，自然晾干后进行试车调试，最后检验合格后出厂。 5.1.2污染源强分析 5.1.2.1废水 技改项目实施后废水产生了不变，仅产生生活污水。公司具有员工50人，以每人每天100L用水计，年工作时间250天，则各类生活用水量为1250t/a。污水产生量按85%计，则生活污水量为1063t/a（4.3t/d），一般生活污水CODcr浓度约为350 mg/L，氨氮浓度为35mg/L，则CODcr年产生量约0.372t/a，氨氮年产生量为0.037t/a。项目生活污水经化粪池预处理后纳管进青山排水有限公司达标处理后排放。则排放量为废水1063t/a，COD0.053t/a，氨氮0.003t/a 5.1.2.2废气 技改项目实施后废气主要为焊接烟尘、喷漆废气和燃料废气。 1、焊接烟尘 焊接作业会产生焊接废气。焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的，因此，焊接烟尘的化学成分取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料成分及其蒸发的难易。CO2气体保护焊焊接烟尘成分主要为MnO2、Fe2O3与有害气体CO、NOx、O3。根据经验系数，施焊时发尘量约为5g/kg焊接材料。技改项目实施后公司全年焊材用量1t/a，则焊接烟尘产生量为0.005t/a。要求公司对焊接烟尘进行收集后采用焊接烟尘净化装置处理，尾气在车间内无组织排放。收集效率按70%，处理效率按80%，则无组织排放焊接烟尘为0.002t/a（0.001kg/h）。 2、燃料废气 技改项目实施后公司年消耗燃料轻柴油0.6t/a，公司采用的0#柴油含硫率≤0.1%。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，柴油燃烧污染物产排系数见下表。 表5.1-1 柴油燃烧产污系数 项 目 产污系数 烟气量 17804Nm3/t原料 SO2 19S① kg/t原料 烟尘 0.26 kg/t原料 NOX 3.03 kg/t原料 技改项目实施后公司燃油废气产排情况见下表。 表5.1-2 技改项目实施后燃油废气产生量与排放量 项 目 产生量 排放量 排放浓度 烟气量 10682.4m3/a 10682.4m3/a / SO2 0.001t/a 0.001t/a 93.6mg/m3 烟尘 0.0002 t/a 0.0002 t/a 14.04 mg/m3 NOX 0.002 t/a 0.002t/a 187.2mg/m3 现有项目燃油废气符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中对于工业炉窑的相关限值要求。 3、喷漆废气 本次技改项目实施后减少一个移动式喷漆室，仅保留1个调漆室、1个零部件喷漆室和1个整车喷漆室。喷漆室设置如下 表5.1-3 各喷漆室喷涂设备情况一览表 车间 面漆喷枪 数量 单支最大喷涂速率 零部件喷漆车间（烘喷一体房） 1 0.1L/min 整车喷漆车间（采用自然晾干） 1 0.1L/min ①有机废气产排情况 根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》浙环发【2017】30号文中物料VOCs量法核算本项目有机废气产生量。根据经验系数，油性漆5%有机废气在调漆过程挥发，35%有机废气在喷涂过程挥发，60%有机废气在烘干（晾干）过程挥发，喷涂和烘干（晾干）有机废气均在喷漆房内挥发。根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》，本项目水性漆溶剂含量按水性树脂的2%计。 根据表1.3-2油漆、稀释剂、固化剂等含有机溶剂的原辅料达产年耗量以及表1.3-3各原辅料溶剂组成情况，则本项目有机废气产生情况见下表。 表5.1-4 本项目有机废气产生情况一览表 单位：t/a 有机废气 总产生量 产生量 调漆室 涂装过程 烘干（晾干）过程 非甲烷总烃 0.102 0.005 0.036 0.061 二甲苯 0.072 0.004 0.025 0.043 乙酸甲酯 0.015 0.001 0.005 0.009 乙酸丁酯 0.106 0.005 0.037 0.064 乙酸乙酯 0.125 0.006 0.044 0.075 VOCs合计 0.420 0.021 0.147 0.252 公司零部件喷漆室已设置废气收集处理装置，废气采用过滤棉+活性炭吸附处理后15m排气筒排放，风量70000m3/h。 要求调漆间、整车喷漆室也均设置废气密闭收集装置，调漆间废气收集后接入零部件喷漆室废气处理系统处理后一并排放，整车喷漆室废气收集后经过滤棉+活性炭吸附处理后15m排气筒排放，整车喷漆室顶部设置2个排气筒，风量均为50000m3/h。本项目调漆间、喷漆室均全密闭设置，内部保持负压，废气有组织收集效率较高，按98%计。有机废气采用过滤棉去除漆雾，再采用活性炭吸附，一般情况下过滤棉对漆雾有较好的去除，对有机废气去除率较小，按10%计；活性炭按设计规范保证更换频次的情况下，对有机废气的吸附去除效率可保持在90%左右。 表5.1-5 本项目有机废气处理措施一览表 车间 收集措施 处理措施 收集效率 处理效率 调漆室 密闭负压收集 收集废气接入零部件喷漆室废气处理系统 98% 90% 零部件喷漆车间 密闭负压收集 过滤棉过滤+活性炭吸附 98% 10%+90% 整车喷漆车间 密闭负压收集 过滤棉过滤+活性炭吸附 98% 10%+90% 根据上述情况，本项目有机废气排放情况见下表。 表5.1-6 本项目有机废气排放情况一览表 单位：t/a 车间 有机废气 有组织排放量 无组织排放量 合计 调漆室 非甲烷总烃 0.0004998 0.000102 0.0006018 二甲苯 0.0003528 0.000072 0.0004248 乙酸甲酯 0.0000735 0.000015 0.0000885 乙酸丁酯 0.000520625 0.00010625 0.000626875 乙酸乙酯 0.0006125 0.000125 0.0007375 涂装过程 非甲烷总烃 0.00314874 0.000714 0.00386274 二甲苯 0.00222264 0.000504 0.00272664 乙酸甲酯 0.00046305 0.000105 0.00056805 乙酸丁酯 0.003279938 0.00074375 0.004023688 乙酸乙酯 0.00385875 0.000875 0.00473375 烘干（晾干）过程 非甲烷总烃 0.00539784 0.001224 0.00662184 二甲苯 0.00381024 0.000864 0.00467424 乙酸甲酯 0.0007938 0.00018 0.0009738 乙酸丁酯 0.00562275 0.001275 0.00689775 乙酸乙酯 0.006615 0.0015 0.008115 合计 非甲烷总烃 0.00904638 0.00204 0.01108638 二甲苯 0.00638568 0.00144 0.00782568 乙酸甲酯 0.00133035 0.0003 0.00163035 乙酸丁酯 0.009423313 0.002125 0.011548313 乙酸乙酯 0.01108625 0.0025 0.01358625 VOCs合计 0.037271973 0.008405 0.045676973 ②有机废气产排速率 本环评按喷涂设备最大喷涂速率核算有机废气喷漆过程排放速率；按年调漆时间、烘干（晾干）时间核算有机废气调漆、烘干（晾干）过程排放速率。项目年调漆时间250h/a，零部件喷漆室烘干时间1000h/a，整车喷漆室晾干时间4000h/a，各车间喷涂设备情况见表5.1-3。 根据各喷漆室喷枪数量以及最大喷涂速率、调漆室和烘干（晾干）年工作时间，有机废气最大产排速率见下表。 表5.1-7 有机废气产排速率一览表 产生/排放速率单位：kg/h 排放浓度单位：mg/m3 车间 有机废气类别 有组织排放 无组织最大排放速率 最大排放速率 排放浓度 调漆室 非甲烷总烃 0.001568 0.3136 0.00032 二甲苯 0.0014112 0.28224 0.000288 乙酸甲酯 0.000294 0.0588 0.00006 乙酸丁酯 0.0020825 0.4165 0.000425 乙酸乙酯 0.00245 0.49 0.0005 车间 有机废气类别 喷涂最大产生速率 有组织排放 无组织排放 喷涂过程 烘干（晾干）过程 喷涂过程 烘干（晾干）过程 最大排放速率 排放浓度 最大排放速率 排放浓度 最大排放速率 最大排放速率 零部件喷漆车间 非甲烷总烃 0.364137931 0.032116966 0.458813793 0.00269892 0.038556 0.007282759 0.000612 二甲苯 0.327724138 0.028905269 0.412932414 0.00190512 0.027216 0.006554483 0.000432 乙酸甲酯 0.068275862 0.006021931 0.086027586 0.0003969 0.00567 0.001365517 0.00009 乙酸丁酯 0.48362069 0.042655345 0.609362069 0.002811375 0.0401625 0.009672414 0.0006375 乙酸乙酯 0.568965517 0.050182759 0.716896552 0.0033075 0.04725 0.01137931 0.00075 整车喷漆车间 非甲烷总烃 0.364137931 0.032116966 0.321169655 0.00067473 0.038556 0.007282759 0.000153 二甲苯 0.327724138 0.028905269 0.28905269 0.00047628 0.027216 0.006554483 0.000108 乙酸甲酯 0.068275862 0.006021931 0.06021931 0.000099225 0.00567 0.001365517 0.0000225 乙酸丁酯 0.48362069 0.042655345 0.426553448 0.000702844 0.0401625 0.009672414 0.000159375 乙酸乙酯 0.568965517 0.050182759 0.501827586 0.000826875 0.04725 0.01137931 0.0001875 由上表可知，项目各有机废气排放均满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）。 4、废气处理汇总 （1）焊接区内采取全面机械通风换气系统，设置焊接专区，同时配备移动式焊接烟尘净化器进行处理，烟尘净化率不小于80%，收集处理后的焊接烟尘排放量较小，在车间内无组织排放。 （2）柴油燃烧器尾气由烘喷一体房烘排气筒15m高空排放。 （3）调漆间设置废气密闭收集装置，调漆过程产生的有机废气收集后接入零部件喷漆室有机废气处理系统处理；零部件喷漆室、整车喷漆室有机废气密闭负压收集后经过滤棉+活性炭吸附处理后15m高空排放。 （4）本项目水性漆不含游离态有机溶剂，油性漆VOCs含量约为150g/L，满足《浙江省2020年细颗粒物和臭氧“双控双减”实施方案》中季节性VOCs强化减排措施正面清单表2-1工程机械面漆涂料要求（＜250g/L）。此外本项目有机废气收集后采用活性炭吸附处理，《浙江省2020年细颗粒物和臭氧“双控双减”实施方案》季节性VOCs强化减排措施正面清单表2-3重点行业VOCs高效处理设施，活性炭吸附工艺适用于溶剂型原辅材料使用量低于10吨的企业治理。本项目油性漆（含稀释剂、固化剂）年用量仅1.45t/a，因此本项目有机废气采用活性炭吸附处理满足《浙江省2020年细颗粒物和臭氧“双控双减”实施方案》要求。 5、废气汇总 本项目废气产生及排放情况汇总详见下表。 表5.1-8 项目废气产生及排放情况汇总 来源 污染物 产生情况 削减量 排放情况 有组织 无组织 合计 t/a t/a t/a t/a t/a 焊接 焊接烟尘 0.005 0.003 0 0.002 0.002 柴油燃烧 二氧化硫 0.001 0 0.001 0 0.001 氮氧化物 0.002 0 0.002 0 0.002 颗粒物 0.0002 0 0.0002 0 0.0002 喷漆 非甲烷总烃 0.102 0.091 0.009 0.002 0.011 二甲苯 0.072 0.064 0.006 0.001 0.008 乙酸甲酯 0.015 0.013 0.001 0.0003 0.002 乙酸丁酯 0.106 0.095 0.010 0.002 0.011 乙酸乙酯 0.125 0.112 0.011 0.003 0.013 烟粉尘合计 0.0052 0.003 0.0002 0.002 0.0022 VOCs 0.42 0.375 0.037 0.008 0.045 5.1.2.3固体废物 项目产生的固废主要包括边角料和金属屑、焊渣、含油抹布、废包装桶、废滤棉、漆渣、废乳化液、废液压油、废活性炭以及生活垃圾等。由于本次技改项目实施后公司主体生产工艺不变，因此固废产生类别亦不变，根据技改后产品产能以及公司2019年实际生产产生的固废量，本项目各类固废产生情况如下所示。 （1）边角料：类比公司2019年现有项目边角料产生情况，本项目边角料产生量约为15t/a。 （2）焊渣：根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等）研究报道，焊渣产生量约为焊材用量的5%，本项目焊材使用量为1t/a，则焊渣产生量为0.05t/。 （3）含油抹布：类比公司2019年现有项目含油抹布产生情况，本项目含油抹布产生量约为0.1t/a。 （4）废包装桶（包括油性漆、稀释剂、固化剂、水性漆和各种油类）：本次技改项目实施后公司油漆使用量大大减少，废包装桶产生量约2t/a。 （5）废滤棉：本次技改项目实施后公司涂装规模大大减少，废滤棉产生量也随之减少，约0.01t/a。 （6）漆渣：本次技改项目实施后公司涂装规模大大减少，漆渣产生量也随之减少，约0.01t/a。 （7）废乳化液：本项目乳化液使用时与水配比比例约为1∶15，使用过程约70%乳化液损失。本项目乳化原液使用量共计0.08t/a，由此计算，废乳化液产生量约为0.38t/a。 （8）废液压油：类比公司2019年现有项目废液压油产生情况，本项目废液压油产生量约为0.1t/a。 （9）废活性炭：本项目有机废气采用活性炭吸附处理，一般1t活性炭可吸附0.15t有机废气，本项目活性炭吸附有机废气量为0.355t/a，则废活性炭（包括吸附在活性炭上的有机废气量）产生量约为2.8t/a。本项目活性炭吸附装置单次填装量约800kg，一年更换频次为3次。 （11）生活垃圾：本项目实施后员工人数不变，生活垃圾产生量与现有项目一致，约10t/a。 根据《固体废物鉴别标准 通则》的规定，各固废进行判定结果见下表。 表5.1-9 项目固废产生情况 单位：t/a 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量 是否属固废 判定依据 边角料 机加工 固体 钢铁 15 是 《固体废物鉴别标准 通则》4.1、4.2、4.3 焊渣 焊接 固体 焊材 0.05 是 含油抹布 员工劳保用品 固体 抹布 0.1 是 废包装桶 油漆拆包 固体 铁桶 0.2 是 废滤棉 有机废气处理 固体 滤棉 0.01 是 漆渣 喷漆 固体 油漆 0.01 是 废乳化液 机加工 液体 油、水混合物 0.38 是 废液压油 设备维护 液体 液压油 0.1 是 废活性炭 有机废气处理 固体 活性炭 2.8 是 生活垃圾 员工生活 固体 瓶罐等 10 是 根据《国家危险废物名录》（2021年版），判定项目固体废物是否为危险废物，判断结果如下。 表5.1-10 危险废物属性判定 单位：t/a 固废名称 产生工序 形态 主要成分 是否属危废 废物代码 产生量 边角料 机加工 固体 钢铁 否 / 15 焊渣 焊接 固体 焊材 否 / 0.05 含油抹布 员工劳保用品 固体 抹布 是 HW49（900-041-49） 0.1 废包装桶 油漆等拆包 固体 铁桶 是 HW49（900-041-49） 2 废滤棉 有机废气处理 固体 滤棉 是 HW49（900-041-49） 0.01 漆渣 喷漆 固体 油漆 是 HW12（900-252-12） 0.01 废乳化液 机加工 液体 油、水混合物 是 HW09（900-006-09） 0.38 废液压油 设备维护 液体 液压油 是 HW08（900-218-08） 0.1 废活性炭 有机废气处理 固体 活性炭 是 HW49（900-041-49） 2.8 生活垃圾 员工生活 固体 瓶罐等 否 / 10 合计 危险废物 5.4 一般固废 15.05 生活垃圾 10 项目固废产生情况及去向见下表。 表5.1-11 固废处置去向情况 废物名称 属性 废物代码 预测产生量(t/a) 去向 边角料 一般固废 / 15 外卖综合利用 焊渣 一般固废 / 0.05 含油抹布 危险废物 HW49（900-041-49） 0.1 委托有资质单位安全处置 废包装桶 危险废物 HW49（900-041-49） 0.2 废滤棉 危险废物 HW49（900-041-49） 0.01 漆渣 危险废物 HW12（900-252-12） 0.01 废乳化液 危险废物 HW09（900-006-09） 0.38 废液压油 危险废物 HW08（900-218-08） 0.1 废活性炭 危险废物 HW49（900-041-49） 2.8 生活垃圾 一般固废 / 10 环卫部门清运 表5.1-12 危险废物汇总表 序号 名称 类别 代码 产生量t/a 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 含油抹布 HW49 900-041-49 0.1 员工劳保用品 固体 抹布 油 每天产生 T、In 豁免，可不作为危废处置 2 废包装桶 HW49 900-041-49 2 油漆拆包 固体 铁桶 油漆 每天产生 T、In 危废间分类暂存，定期委托有资质单位安全处置 3 废滤棉 HW49 900-041-49 0.01 有机废气处理 固体 滤棉 有机物 1周更换一次 T、I 4 漆渣 HW12 900-252-12 0.01 喷漆 固体 油漆 油漆 每天产生 T、I 5 废乳化液 HW49 900-006-09 0.38 机加工 液体 油、水混合物 乳化液 每月产生 T 6 废液压油 HW08 900-218-08 0.1 设备维护 液体 液压油 油 一年更换一次 T、I 7 废活性炭 HW49 900-041-49 2.8 有机废气处理 固体 活性炭 有机物 一年更换3次 T、In 5.1.2.4噪声 项目噪声主要来源于厂区各种机械设备的运行噪声。各种机械设备的噪声声值见下表。 表5.1-13 各类机械的噪声源强一览表 单位；dB（A） 序号 声源 规格型号 数量（台） 噪声源强 排放方式 位置 1 摇臂钻床 Z3050φ50×1600等 6 85-90 间断 距噪声源1m处 2 镗铣床 W160H等 4 80-85 间断 距噪声源1m处 3 简易油压机 60T（双柱） 1 85-90 间断 距噪声源1m处 4 焊机 CPXDS-500等 4 90-95 间断 距噪声源1m处 5 空压机 V-0.17/8等 7 90-95 连续 距噪声源1m处 6 组合夯锤 30吨 1 90-95 间断 距噪声源1m处 7 喷漆室 10000*6000*4000mm 2 75-80 间断 距噪声源1m处 5.2项目污染物产生及排放情况汇总 本项目主要污染物产生及排放情况汇总详见下表。 表5.2-1 项目污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 污染源名称 本项目 产生量 削减量 排放量 废水 水量 1063 0 1063 CODcr 0.372 0.319 0.053 氨氮 0.037 0.034 0.003 废气 焊接烟尘 0.005 0.003 0.002 柴油燃烧尾气 二氧化硫 0.001 0 0.001 氮氧化物 0.002 0 0.002 颗粒物 0.0002 0 0.0002 喷漆 非甲烷总烃 0.102 0.091 0.011 二甲苯 0.072 0.064 0.008 乙酸甲酯 0.015 0.013 0.002 乙酸丁酯 0.106 0.095 0.011 乙酸乙酯 0.125 0.112 0.013 烟粉尘合计 0.0052 0.003 0.0022 VOCs合计 0.42 0.375 0.045 工业固废 危险废物 5.4 5.4 0 一般工业固废 15.05 15.05 0 小计 20.45 20.45 0 生活垃圾 10 10 0

5.3本项目实施后公司污染物产排情况汇总 表5.3-1 本项目实施后公司全厂污染物产排情况汇总表 单位：t/a 污染源名称 现有项目合法总量 本项目 “以新带老”削减量 项目实施后公司预测排放量 实施前后增减量 产生量 削减量 排放量 废水 水量 1063 1063 0 1063 1063 1063 0 COD 0.053 0.372 0.319 0.053 0.053 0.053 0 氨氮 0.003 0.037 0.034 0.003 0.003 0.003 0 废气 烟粉尘 0.01 0.005 0.003 0.002 0.01 0.002 -0.008 二氧化硫 0.002 0.001 0 0.001 0.002 0.001 -0.001 氮氧化物 0.004 0.002 0 0.002 0.004 0.002 -0.002 VOCs 0.759 0.42 0.375 0.045 0.759 0.045 -0.714 固废 固废合计 0 30.45 30.45 0 0 0 0

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 综合废水 | 废水量 | 1063t/a | 1063t/a |
|  |  | CODcr | 350mg/L、0.372t/a | 环境量：50mg/L、0.053t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L、0.037t/a | 环境量：2.5mg/L、0.003t/a |
| 废气污染物 | 焊接 | 焊接烟尘 | 0.005t/a | 0.002t/a |
|  | 柴油燃烧尾气 | 二氧化硫 | 0.001t/a | 0.001t/a |
|  |  | 氮氧化物 | 0.002t/a | 0.002t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.0002t/a | 0.0002t/a |
|  | 喷漆废气 | 非甲烷总烃 | 0.102 t/a | 0.011t/a |
|  |  | 二甲苯 | 0.072 t/a | 0.008t/a |
|  |  | 乙酸甲酯 | 0.015 t/a | 0.002t/a |
|  |  | 乙酸丁酯 | 0.106 t/a | 0.011t/a |
|  |  | 乙酸乙酯 | 0.125t/a | 0.013t/a |
| 固体废物 | 机加工 | 边角料 | 15t/a | 0 |
|  | 焊接 | 焊渣 | 0.05t/a | 0 |
|  | 员工劳保用品 | 含油抹布 | 0.1t/a | 0 |
|  | 油漆等拆包 | 废包装桶 | 0.2t/a | 0 |
|  | 有机废气处理 | 废滤棉 | 0.01t/a | 0 |
|  | 喷漆 | 漆渣 | 0.01t/a | 0 |
|  | 机加工 | 废乳化液 | 0.38t/a | 0 |
|  | 设备维护 | 废液压油 | 0.1t/a | 0 |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 | 2.8t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 10t/a | 0 |
| 噪声 | 机械设备 | 项目噪声源主要为设备运行时产生的机械噪声， 运行噪声值范围75~95dB(A) |
| 主要生态影响： 根据现场调查，本项目位于杭叉集团现有厂区内建设，生态结构简单，无自然植被群落和珍稀动植物资源，故对当地生态环境影响较小。 |

# 七、环境影响分析

7.1营运期环境影响分析 7.1.1 大气环境影响分析 本项目废气主要为焊接烟尘、喷漆废气，此外还有柴油燃烧废气。 根据工程分析，喷漆废气收集后采用过滤棉+活性炭吸附处理后15m排气筒排放，可以满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）；柴油燃烧尾气与零部件喷漆室废气一并排放，可以满足《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中对于工业炉窑的相关限值要求；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。 7.1.1.1大气影响预测 为了解本项目建成后废气排放对周围环境的影响，本环评主要对烟粉尘、SO2、NOx、非甲烷总烃、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯进行影响分析。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择AERSCREEN模型进行模拟计算。评价标准及估算模式参数选取：颗粒物：0.45 mg/m3，NOx：0.25 mg/m3，SO2：0.5 mg/m3，非甲烷总烃：2 mg/m3，二甲苯：0.2 mg/m3，乙酸甲酯：0.07 mg/m3，乙酸乙酯：0.1 mg/m3，乙酸丁酯：0.1 mg/m3， 项目废气有组织排放情况见表7.1-1，无组织排放（矩形面源）情况详见表7.1-2。 表7.1-1 项目点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 内径m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（g/s） X Y PM10 SO2 NOx 非甲烷总烃 二甲苯 乙酸甲酯 乙酸丁酯 乙酸乙酯 1 1#零部件喷漆室排气筒 774965.5 3352583.2 32.0 15 1.4 12.6 25 2000 正常 0.00006 0.0003 0.0006 0.01 0.009 0.002 0.01 0.015 2 2#整车喷漆室排气筒（1） 774922.3 3352636.6 31.9 15 1.2 12.3 25 2000 正常 / / / 0.004 0.004 0.0008 0.006 0.007 3 2#整车喷漆室排气筒（2） 774914.6 3352624.2 31.9 15 1.2 12.3 25 2000 正常 / / / 0.004 0.004 0.0008 0.006 0.007 表7.1-2 项目矩形面源参数表 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（g/s) X Y 颗粒物 非甲烷总烃 二甲苯 乙酸甲酯 乙酸丁酯 乙酸乙酯 1 生产车间 774918.0 3352663.7 32.2 180 70 0 12 2000 正常 0.0003 0.004 0.004 0.0006 0.005 0.007 项目选用AERSCREEN模型，估算模型参数详见下表。 表7.1-3 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 53万 最高环境温度/℃ 41.9 最低环境温度/℃ -13.1 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 □是 √否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 √否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 预测结果如下： 表7.1-4 预测结果 单位μg/m3 排放方式 污染源 污染因子 最大落地浓度(ug/m3) 最大浓度落地点(m) 评价标准(ug/m3) 占标率 (%) D10% (m) 推荐评价等级 有组织 1#零部件喷漆室排气筒 PM10 0.013 57 450 0.0029 0 III SO2 0.0648 57 500 0.013 0 III NOx 0.1296 57 250 0.0519 0 III 非甲烷总烃 2.1614 57 2000 0.11 0 III 二甲苯 1.94526 57 200 0.97 0 III 乙酸甲酯 0.43228 57 70 0.62 0 III 乙酸丁酯 2.1614 57 100 2.16 0 II 乙酸乙酯 3.2421 57 100 3.24 0 II 2#整车喷漆室排气筒（1） 非甲烷总烃 0.86455 57 2000 0.04 0 III 二甲苯 0.86455 57 200 0.43 0 III 乙酸甲酯 0.17291 57 70 0.25 0 III 乙酸丁酯 1.29683 57 100 1.30 0 II 乙酸乙酯 1.51296 57 100 1.51 0 II 3#整车喷漆室排气筒（2） 非甲烷总烃 0.86455 57 2000 0.04 0 III 二甲苯 0.86455 57 200 0.43 0 III 乙酸甲酯 0.17291 57 70 0.25 0 III 乙酸丁酯 1.29683 57 100 1.30 0 II 乙酸乙酯 1.51296 57 100 1.51 0 II 无组织 生产车间 PM10 0.2768 111 450 0.0615 0 III 非甲烷总烃 3.3762 111 2000 0.17 0 III 二甲苯 3.3762 111 200 1.69 0 II 乙酸甲酯 0.50643 111 70 0.72 0 III 乙酸丁酯 4.22025 111 100 4.22 0 II 乙酸乙酯 5.90835 111 100 5.91 0 II 由上表可知：正常排放情况下，本项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax =5.91%，项目最大占标率＜10%，项目废气排放对周边环境影响较小。根据大气导则，本项目大气评价等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见下表。 表7.1-5大气污染有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（µg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 1 1# SO2 93600 0.001 0.001 NOx 187200 0.002 0.002 颗粒物 14040 0.0002 0.0002 非甲烷总烃 1773 0.036 0.0045 二甲苯 1596 0.0324 0.0032 乙酸甲酯 3330 0.0072 0.00065 乙酸丁酯 2356 0.036 0.0047 乙酸乙酯 2771 0.054 0.006 2 2# 非甲烷总烃 625 0.0144 0.00225 二甲苯 562.5 0.0144 0.0016 乙酸甲酯 1175 0.00288 0.000325 乙酸丁酯 830.5 0.0216 0.00215 乙酸乙酯 977 0.0252 0.0025 3 3# 非甲烷总烃 625 0.0144 0.00225 二甲苯 562.5 0.0144 0.0016 乙酸甲酯 1175 0.00288 0.000325 乙酸丁酯 830.5 0.0216 0.00215 乙酸乙酯 977 0.0252 0.0025 一般排放口合计 SO2 0.001 NOx 0.002 颗粒物 0.0002 非甲烷总烃 0.009 二甲苯 0.0064 乙酸甲酯 0.0013 乙酸丁酯 0.009 乙酸乙酯 0.011 有组织排放总计 有组织排放总计 SO2 0.001 NOx 0.002 颗粒物 0.0002 非甲烷总烃 0.009 二甲苯 0.0064 乙酸甲酯 0.0013 乙酸丁酯 0.009 乙酸乙酯 0.011 表7.1-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（µg/m3） 1 生产车间 焊接 颗粒物 焊接烟尘净化器 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 1000 0.002 喷漆 非甲烷总烃 过滤棉+活性炭 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 4000 0.002 二甲苯 2000 0.0014 乙酸甲酯 1000 0.0003 乙酸丁酯 500 0.002 乙酸乙酯 1000 0.002 无组织排放总计 主要排放口合计 颗粒物 0.002 非甲烷总烃 0.002 二甲苯 0.0014 乙酸甲酯 0.0003 乙酸丁酯 0.002 乙酸乙酯 0.002 表7.1-7 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 SO2 0.001 2 NOx 0.002 3 颗粒物 0.002 4 非甲烷总烃 0.011 5 二甲苯 0.008 6 乙酸甲酯 0.002 7 乙酸丁酯 0.011 8 乙酸乙酯 0.013 7.1.1.2大气防护距离： 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据AERSCREEN模型估算，本项目厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值。故本项目不需设置大气环境防护距离。 7.1.1.3建设项目大气环境影响评价自查表 项目建设项目大气环境影响评价自查表详见下表。 表7.7-8 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a( 评价因子 基本污染物（颗粒物、SO2） 其他污染物（非甲烷总烃、NOx、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、乙酸乙酯） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调差数据来源 长期例行监测 数据□ 主管部门发布的 数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价（不涉及） 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 ( 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100%( C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤ -20%□ k ＞ -20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、SO2、非甲烷总烃、NOx、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、乙酸乙酯） 无组织废气监测( 有组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（ 0.001）t/a NOx：（0.002）t/a 颗粒物：（0.002）t/a VOCs：（0.045）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 7.1.1.4大气环境影响评价结论 本项目废气正常排放情况下，废气最大地面浓度占标率Pmax =5.91%，最大占标率＜10%，项目废气排放对周边环境影响较小。本项目无须设置大气环境防护距离。 7.1.2 运营期水环境影响分析 7.1.2.1地表水环境影响分析 1、废水排放方案 根据工程分析，项目废水仅为生活污水，经厂区化粪池处理达到杭州青山湖科技城排水有限公司纳管标准后，进入杭州青山湖科技城排水有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）中一级标准A类标准后排放。 2、评价等级判定 项目日常营运过程中产生的污废水经处理达标后可纳管，最终经杭州青山湖科技城排水有限公司处理工程统一处理后排放。对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，项目地表水评价等级为三级B，可以不进行环境影响预测。 3、废水纳管可行性分析 根据工程分析，本项目生活污水经化粪池处理后可达到纳管标准。根据现场勘查，项目租用的杭叉集团厂区所在区域均为杭州青山湖科技城排水有限公司污水管网覆盖范围内。目前杭州青山湖科技城排水有限公司处理规模为4万t/d，实际进水量约1.6万t/d，尚有较大处理余量，出水水质为一级A标。本项目废水排放量约为4.252t/d，占污水厂处理余量的0.02%，在空间上具有较好的衔接性。本项目仅排放生活污水，基本没有毒性，也不含特殊污染物，所以项目建成后在达标排放的情况下，水质完全可满足污水处理厂纳管浓度要求，不会对污水处理厂的正常运行产生明显的影响。 因此，本项目污水纳管在时间上、在空间上具有较好的衔接性，只要项目实施后做好污水预处理以及污水纳管工作，确保污水纳入污水收集管网，由杭州青山湖科技城排水有限公司集中达标处理后排放；严禁直接排入周围水体，在此前提下，项目废水对周围水环境质量不产生明显的污染影响。 4、建设项目污染物排放信息表 ⑴废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表7.1-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施 名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 CODCr、NH3-N 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 生活污水处理系统 化粪池 DW001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 ⑵废水排放口基本情况表表 7.1-10 废水间接排放口基本信息表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间接排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 774675.5 3351978.5 3.5602 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 09:00-17:00 杭州青山湖科技城排水有限公司 CODCr 50 NH3-N 2.5 表7.1-11 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 CODCr 《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准、 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） 500 NH3-N 35 ⑶废水污染物排放信息表 表7.1-12 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 新增日排放量/（t/d） 全厂日排放量（t/d） 新增年排放量/（t/a） 全厂年排放量（t/a） 1 DW001 CODCr 500 0 0.000212 0 0.053 NH3-N 35 0 0.000012 0 0.003 全厂排放口合计 CODCr 0 0.053 NH3-N 0 0.003 5、建设项目地表水环境影响评价自查表 表7.1-13 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他 影响途径 水污染影响型 直接排放□；间接排放(；其他 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□ 评价等级 水污染影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B； 现状调查 区域污染源 调查内容 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 受影响水体水环境质量 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季(；夏季□；秋季□；冬季□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 补充监测 监测时期 丰水期□；平水期□；枯水期(；冰封期□ 春季(；夏季□；秋季□；冬季□ 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ ）km2 评价因子 （ pH、CODcr、CODmn、DO、氨氮、总磷、石油类、BOD5 ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季(；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□ 达标区 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ ）km2 本项目 不涉及 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 污染源排放量核算 污染物名称 排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） COD 0.053 50 氨氮 0.003 2.5 替代源排放情况 / 生态流量确定 / 防治措施 环保措施 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测 手动(；自动；无监测□ 监测点位 / （厂区污水排放口） 监测因子 / （pH、COD、氨氮） 污染物排放清单 评价结论 可以接受；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。 7.1.2.2地下水环境影响分析 1、地下水污染类型 根据工程分析，项目对地下水可能造成影响的污染源主要是固废暂存库和污染区(包括生产区及三废防治区)的地面，主要污染物为废水和固体废物。 2、污染途径分析 本项目对地下水产生污染的途径主要是渗透污染。 污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物和地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和保护层。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。 (1)污染途径 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域地质情况，拟建项目可能对地下水造成污染的途径主要有：生产车间、固废间等污水下渗对地下水造成的污染。 (2)影响分析 ①浅层地下水的污染影响 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地为亚粘土层，单层厚度>1m，亚粘土渗透系数为10-4cm/s~10-7cm/s之间，且分布连续、稳定，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小。 ②对深层地下水的污染影响 判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内第II含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的亚粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。 7.1.3固废环境影响分析 1、固体废物利用处置方式评价 表7.1-14 项目固体废物利用处置情况表 废物名称 属性 废物代码 预测产生量(t/a) 去向 边角料 一般固废 / 15 外卖综合利用 焊渣 一般固废 / 0.05 含油抹布 危险废物 HW49（900-041-49） 0.1 委托有资质单位安全处置 废包装桶 危险废物 HW49（900-041-49） 0.2 废滤棉 危险废物 HW49（900-041-49） 0.01 漆渣 危险废物 HW12（900-252-12） 0.01 废乳化液 危险废物 HW09（900-006-09） 0.38 废液压油 危险废物 HW08（900-218-08） 0.1 废活性炭 危险废物 HW49（900-041-49） 2.8 生活垃圾 一般固废 / 10 环卫部门清运 2、固体废物暂存的环境影响 本项目危险固废外送安全处置之前，需在厂内暂存一定时间。危险废物暂存场所应遵守《危险废物贮存污染控制标准》以及危险废物暂存场所的其它相关技术规范要求。 本项目依托杭叉集团现有危废间进行暂存，公司与杭叉集团签订有相关协议，本项目产生的危废暂存及处置均由杭叉集团统一管理，相关责任由杭叉集团承担。根据调查，杭叉集团现有危废间已做好“防雨、防晒、防漏、防渗”措施，地面采用水泥硬化，四周设置渗滤液导流沟，设置危废标志，危废间内分类堆放危险废物。 表7.1-15 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 杭叉集团危废间 废包装桶 HW49 900-041-49 杭叉集团厂区内 450m2 袋装 0.2t ＜1年 2 废滤棉 HW49 900-041-49 袋装 0.01t ＜1年 3 漆渣 HW12 900-252-12 桶装 0.01t ＜1年 4 废乳化液 HW49 900-006-09 桶装 0.38 ＜1年 5 废液压油 HW08 900-218-08 桶装 0.1 ＜1年 6 废活性炭 HW49 900-041-49 袋装 2.8 ＜1年 综上，在以上条件下本项目固体废物暂存一般不会对周围环境产生大的危害。 3、固体废物最终处置环境影响 要求杭叉集团统一将危险废物委托有资质单位安全处置，危废转移过程遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，办理转移联单，危废接收单位有危废处置的资质；边角料等一般固废外卖综合利用。生活垃圾由环卫部门清运。 本项目生产运营过程中产生的固体废物基本上能够遵循分类管理、妥善储存、合理处置的原则，进行固废处置，符合“无害化、减量化、资源化”的原则，项目产生的固体废都得到综合利用或有效处置，对周围环境造成的影响较小。 4、固废影响分析小结 项目产生的固废包括工业固废及生活垃圾。其中危险废物共5.4t/a，需委托有资质单位处置；一般工业固废共15.05t/a，收集后出售给正规物资回收单位；其余生活垃圾由环卫部门收集清运。所产生的固废分类堆放，并设置专门的防雨棚、场地进行堆放，固废应及时清运。经过上述处理后，项目产生的固废均能做到有效处置，周围环境能维持现状。 7.1.4声环境影响分析 本项目实施后公司全厂减少1套喷漆室，无新增生产设备，因此本项目实施后无新增噪声源，根据声环境现状监测，公司厂界四周噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 7.1.5环境风险影响分析 1、评价依据 本项目涉及风险物质为油漆中的二甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、乙酸乙酯，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果如下。 表7.1-16危险物质数量与临界量比值（Q）计算表 序号 物质 最大储存量(t) 临界量(t) Q值 1 二甲苯 0.072 10 0.0072 2 乙酸甲酯 0.015 10 0.0015 3 乙酸丁酯 0.106 10（参照乙酸乙酯） 0.0106 4 乙酸乙酯 0.125 10 0.0125 5 合计 0.0318 本项目Q值为0.0318＜1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级低于三级，只需进行简单分析。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 2、环境敏感目标概况 根据本环评单位现场踏勘，确定主要环境敏感点及其所处位置，具体内容见表3.2-1。 3、环境风险识别 表7.1-17 主要原辅材料及产品的毒性判别表 物质名称 存放位置 危险特性 健康危害特性 可能影响环境的途径 二甲苯 油漆仓库 大鼠经口LD505950mg/kg 吸入、摄入或经皮肤吸收对身体有害。对皮肤有刺激作用，对眼有明显刺激性，可致结膜和角膜炎。遇热分解出有刺激性的烟雾。遇明火、高热可燃。 泄漏、挥发、火灾 乙酸甲酯 大鼠经口LD50500mg/kg 吸入蒸汽可导致呼吸道刺激及肝肾损害。蒸汽对眼睛有刺激性，皮肤接触可致皮炎。遇明火、高热可燃。 泄漏、挥发、火灾 乙酸乙酯 大鼠经口LD50800mg/kg 吸入蒸汽可导致呼吸道刺激及肝肾损害。蒸汽对眼睛有刺激性，皮肤接触可致皮炎。遇明火、高热可燃。 泄漏、挥发、火灾 乙酸丁酯 大鼠经口LD50800mg/kg 吸入蒸汽可导致呼吸道刺激及肝肾损害。蒸汽对眼睛有刺激性，皮肤接触可致皮炎。遇明火、高热可燃。 泄漏、挥发、火灾 4、环境风险分析 1）储存过程环境风险辨识 物料储存风险主要为大气污染事故，主要是物料储存过程的泄漏。本项目油漆厂区内储存采用桶装，厂内储存过程中，由于包装桶开裂、操作不当等原因，有可能导致物料泄漏。 一旦油漆泄漏，油漆内的有毒有害物质挥发形成废气，对周边大气环境造成污染影响，此外油漆泄漏若不及时收集，进入外环境，将可能对地表水环境、地下水环境及土壤环境造成污染影响。若泄漏的油漆遇到明火还将引发火灾甚至爆炸。 2）公用工程环境风险辨识 就本项目而言，废气处理系统故障主要因处理设备故障也会造成大量非正常排放，废气大量散发将造成环境空气污染。 3）伴生/次生环境风险辨识 伴生/次生污染事故类型主要为泄漏发生后，由于应急预案不到位或未落实，造成泄漏物料流失到雨水系统，从而污染内河。 5、环境风险防范措施及应急要求 1）事故风险防范措施 “预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。建议做好以下几个方面的工作。 ①风险管理 安全生产是企业立厂之本，企业在生产过程中一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下： A必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则。 B必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 C设立环保部，负责全厂的环保、安全管理，应由具有丰富经验的人才担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。 D全厂设立安全生产领导小组，由厂长亲自担任领导小组组长，形成领导负总责，全公司参与的管理模式。 E建立完备的应急组织体系。建立风险应急领导小组，小组分为厂内和厂外两部分。厂内部分落实厂内应急防范措施，厂外部分负责上报当地政府、安全、消防、环保、监测站等相关部门。 F按《中华人民共和国劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全条件和劳动防护用品，厂区医院必须配备足够的医疗药品和其他救助品，便于事故应急处置和救援。 G要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ②贮存过程中的安全防范措施 A在装卸化学危险物品前，预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运工具。 B操作人员应根据不同物品的危险特性，分别配戴相应的防护用具，包括工作服、围裙、袖罩、手套、防毒面具、护目镜等。 C化学品洒落地面、车板上应及时清除，对易燃易爆物品应用松软物经水浸湿后扫除。 D装卸化学危险品时，不得饮酒、吸烟，工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，重者送医院治疗。 ③厂区及车间布局防范措施 A设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 B厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。 C尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 D仓库必须采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应。为防止直接雷击，一般在库房周围须装设避雷针，仓库各部分必须完全位于避雷针的保护范围以内。仓库和堆场配备防火器材，严禁与易燃易爆品混存。 E按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。 F在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。 ④其他 A建设单位在对各类危险化学品的运输、贮存和使用过程中应严格遵守《危险化学品安全管理条例》中规定的要求。 B厂区内应制定事故应急计划，一旦发生事故，工作人员应立即进入现场切断泄漏源，减少泄漏量，同时通知当地公安、消防、环保等部门，及时协作处理事故，减少事故的影响。 C企业需按要求定期对厂区废气、废水处理设施进出口进行监测，确保达标排放的同时，保证项目废气处理设施的处理效率，实现稳定达标排放。一旦出现事故性排放，应立即停产检修。 2）事故风险预防管理制度 ①组织措施 建立安全生产厂长负责制，企业法人代表是本企业安全生产的第一责任人，全权负责本厂安全生产工作。成立风险事故防范工作领导小组，由厂内环境管理机构兼管，至少由副总进行日常管理，有2～3名专职管理人员。与消防、卫生、环保、公安各部门建设常设联系，接受其培训、检查与监督。 ②法制管理 依法进行企业管理，严格执行《关于加强化学危险物品管理的通知》(环发[1999]296 号)、国务院发布的《化学危险品安全管理条例》、原化学工业部等发布的《化学危险品安全管理条例实施细则》以及有关生产、设计规范要求。 制定本企业安全生产管理条例，依法进行企业管理，不断提高职工法制观念和消防安全观念，形成依法治厂、违法必纠的良性氛围。 ③教育手段 对职工普及与该项目有关的化学品烧伤急救和化学品急性中毒急救知识，以及防范急救措施；定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工灭火操作技能，能够熟悉掌握和使用消防器材；职工上岗前必须进行生产技术技能培训和生产安全培训，熟悉掌握生产操作技能和生产安全规程，经考核符合条件者，准予上岗，不符合条件的决不能上岗。如发现企业职工有异常现象者，应立即停止工作，以免发生操作事故，从而引发污染事故。 ④技术保障措施 一是配备专业环保技术人员，技术人员必须熟知有关专业知识、熟知这些物料特性和防范措施；二是是设立事故应急池，便于收集事故排放废水(液)或事故处理产生的废水，便于后续处理。 ⑤事故应急处置 A污染物处理系统事故应急行动 一旦企业废气处理设施出现故障，企业应立即查明原因并及时抢修。如在条件允许的情况下，可以投入备用废气处理设施对废气进行处理。在废气处理设施出现故障后，如果企业无备用废气处理设施或者暂时无法对故障废气处理设施进行修复时，在生产允许的情况下应立即停车直至废气处理系统正常运行。 B事故处理过程中伴生污染的处理措施 本项目的环境风险事故主要包括仓库发生泄漏、火灾等。在进行事故处理过程中不可避免地会造成一些伴生/次生污染问题，在此进行分析并提出相应的处理措施。 a生产区及仓储区火灾的消防水 本着对事故状态下消防水能够有效收集、确保最终不排入水体环境，结合本项目的实际情况，消防水的防范措施如下： 如果出现事故状况导致消防水外溢，消防水则会进入雨水系统。因此，本项目将事故应急池作为消防水的缓冲池，通过管道接通。 此外，需要在雨水管末端，即接入开发区雨水管网处设置闸门。若生产区、仓储区发生火情，消防水则可能进入雨水系统，此时应及时关闭雨水系统末端入开发区雨水管网的闸门，切换至事故应急池，以切断污水排入雨水管网。应急事故水池容积确定如下： b计算依据 根据《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)，应急事故水池的容量应考虑各方面的因素。应急事故废水的最大量的计量为： V总= (V1+ V2- V3)max + V4+ V5 注：(V1+ V2- V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。 注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3 c本项目应急事故水池容积确定 表7.1-18 项目事故应急池最小容积计算 单位：m3 名称 V1 V2* V3 (V1+V2-V3)max V4 V5 V总 生产区 0 90 0 90 0 0 90 注：项目消防用水量按25L/S计。发生事故时，消防用水持续时间按60分钟计。 公司依托杭叉集团已有应急池和消防水池，容积分别为300m3、620m3，可以满足本项目废水应急储存需求。 3）事故应急预案 根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》(环发[2015]4号)的要求：“建设单位制定的环境应急预案或者修订的企业环境应急预案，应当在建设项目投入生产或者使用前，按照本办法第十五条的要求，向建设项目所在地受理部门备案。”要求企业根据要求编制突发环境事件应急预案，并报环保部门备案。 （6）分析结论 本项目风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级低于三级，只需进行简单分析。本项目风险事故主要为危化品泄漏、火灾、废气超标排放等。公司对厂区地面、生产车间、危化品仓库均进行防渗处理，安排环保专员定期巡查，发现泄漏及时封堵，严格规范员工生产操作流程，定期对排放的废气进行监测，确保废气达标排放。采取以上风险防范措施后，本项目环境风险预计可控。 表7.1-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 杭州杭重年产100台强夯机工艺及设备改进项目 建设地点 （浙江）省 （杭州）市 （临安）区 （/）县 青山湖科技城 地理坐标 经度 119.858565 纬度 30.273946 主要危险物质及分布 二甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、乙酸乙酯，均位于原料仓库 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 1、以上各危化品泄漏挥发对大气环境造成污染影响； 2、以上各危化品泄漏进入地表水、地下水或土壤造成水环境或土壤环境污染影响； 3、油漆泄漏遇明火引发火灾等风险； 4、废气设施故障或处理失灵导致污染物直接排入环境，造成大气影响。 风险防范措施要求 1、生产过程中一定要强化风险意识、加强安全管理 2、贮存过程中做好安全防范措施 3、厂区及车间布局防范措施 4、定期对厂区废气处理设施进出口进行监测，确保达标排放 5、设置事故应急池 6、厂区内配备消防设施 7、编制突发环境事件应急预案 填表说明：本项目Q值为0.0318＜1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级低于三级，只需进行简单分析。 7.1.6土壤环境影响分析 1、评价等级判断 本项目属于污染型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于I类项目，规模为小型（≤5hm2），周边土壤环境敏感程度为敏感，土壤评价等级为一级。 2、预测评价范围 占地范围外1000m范围内，评价范围内现状敏感保护目标为东南侧乌渡村居民。 3、预测与评价因子 项目对土壤影响主要为垂直入渗及大气沉降影响，根据工程分析可知，主要预测与评价因子为石油类、二甲苯等有机物。 4、影响分析 本项目属于污染型项目，评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境 （试行）》（HJ964-2018）可采用类比分析法。 本项目对土壤的污染途径主要为垂直入渗和大气沉降，公司对厂区、车间等地面采取防渗措施，废水不会入渗进入土壤环境，且根据大气预测，废气排放浓度较小，对周边环境影响有限。根据区域土壤环境现状监测可知，区域土壤环境质量均能达标，说明公司现有项目生产过程对区域土壤环境的影响在可接受范围内。本项目实施后生产规模与公司2019年生产规模一致，油性漆使用量大大减少，因此类比公司现有项目对土壤的影响，预计本项目对土壤影响在可接受范围内。 5、土壤环境影响评价自查表 项目土壤环境影响评价自查表见下表。 表7.1-20 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ / 土地利用类型 建设用地☑；农用地□；未利用地□ 土地利用类型图 占地规模 （9.909）hm2 / 敏感目标信息 敏感目标（相坞）、方位（W）、距离（130m） （杨梅湾）、方位（S）、距离（900m） （施姑坪）、方位（SW）、距离（680m） （竹园村）、方位（NE）、距离（530m） （徐家）、方位（NW）、距离（970m） / 影响途径 大气沉降(；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（） / 全部污染物 COD、氨氮、石油类、二甲苯等有机物 / 特征因子 石油类、二甲苯等有机物 / 所述土壤环境影响评价项目类别 I类☑；II类□；III类□；IV类□ / 敏感程度 敏感(；较敏感□；不敏感□ / 评价工作等级 一级(；二级(；三级□ 现状调查内容 资料收集 a)☑；b)☑；c)□；d)□ / 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 1 4 0-0.2m 柱状样点数 1 0-3m 现状监测因子 《建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中的45项基本因子级石油烃、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准标准（试行）》(GB15618-2018) 中的基本因子 / 现状评价 评价因子 《建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中的45项基本因子级石油烃、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准标准（试行）》(GB15618-2018) 中的基本因子 / 评价标准 GB15618☑；GB36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（） / 现状评价结论 土壤环境可以满足《建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准标准（试行）》(GB15618-2018) 中的相应标准 / 影响预测 预测因子 石油烃、二甲苯 / 预测方法 附录E□；附录F□；其他（类比分析） / 预测结论 达标结论：a)☑；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□ / 防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控☑；其他（） / 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 / 占地范围内1个 石油烃、二甲苯 5年开展一次 / 信息公开指标 / 评价结论 建设项目土壤环境影响可接受 /

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 综合污水 | 1、雨污分流、清污分流。 2、生活污水经化粪池处理后纳管进入杭州青山湖科技城排水有限公司处理达标后排放。 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 废气污染物 | 焊接烟尘 | 设置焊接专区，焊装区内采取全面机械通风换气系统，同时配备移动式焊接烟尘净化器进行处理后无组织排放。 | 达到GB16297-1996新污染源二级标准 |
|  | 柴油燃烧尾气 | 直接通过15m排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） |
|  | 喷漆废气 | 过滤棉+活性炭吸附处理后15m排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） |
| 固体废物 | 含油抹布 | 混入生活垃圾处置 | 零排放 |
|  | 废包装桶 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废滤棉 |  |  |
|  | 漆渣 |  |  |
|  | 废乳化液 |  |  |
|  | 废液压油 |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |
|  | 边角料 | 外卖或综合利用 |  |
|  | 焊渣 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 由当地环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | ①噪声设备安置在厂房内，安装减振装置、消声器、隔声罩。 ②噪声设备的维护管理。 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： 根据现场调查，本项目位于杭叉集团现有厂区内建设，生态结构简单，无自然植被群落和珍稀动植物资源，故对当地生态环境影响较小。 |

# 九、结论与建议

9.1基本结论 9.1.1环境现状结论 1、大气环境质量现状 2019年度临安区环境空气质量相关指标二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物（PM10）均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准；细颗粒物(PM2.5)指标未达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。项目所在区域属于非达标区。 接下来，全区将进一步深化大气污染防治工作，落实《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，分解落实治理“燃煤烟气”、治理“工业废气”等6大方面62项具体任务。实施工业污染防治专项行动，完成35吨以上锅炉超低排放改造，实施重点行业废气清洁排放技术改造，统筹推进能源结构调整、产业结构调整、机动车污染防治、扬尘烟尘整治和农村废气治理专项行动。全面启动区域臭气废气整治工作，开展风险源排查，编制整治方案和项目库，明确二年内完成20家污水厂和重点企业治理项目，扎实推进全密闭、全加盖、全收集、全处理、全监管等“五全”目标落实。随着上述工作的持续推进，区域环境空气质量必将得到改善。 本项目拟建地区域其他污染物非甲烷总烃、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯小时浓度值均能满足相应限值要求。 2、地表水环境质量现状 项目拟建地周边地表水各监测断面水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 3、地下水环境质量现状 本项目拟建地地下水类型为SO4--Ca2+，各个监测点阴阳离子相对误差＜5%。地下水各监测因子均能达标。地下水环境质量良好。 4、声环境质量现状 厂区东、西厂界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类噪声标准限值，南、北厂界紧邻其他公司生产厂区，无法进行监测。项目拟建地声环境质量良好。 5、土壤环境质量现状 根据监测可知，本项目周边工业用地、林地可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)二类用地筛选值要求，居住用地各指标均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)一类用地筛选值要求，农田各指标均可以满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中的相应限值要求。 9.1.2本次项目工程分析结论 1、工程概况 公司拟投资600万元，租用杭叉集团股份有限公司位于临安区青山湖街道王家山路5号的厂房作为项目营运房，改善强夯机涂装工艺流程，零部件面漆改为水性涂料，形成年产100台强夯机的生产能力。 2、项目工程分析 本项目“三废”产生及排放情况详见下表9.1-1。 表9.1-1 项目“三废”产生及排放情况汇总 污染源名称 本项目 产生量 削减量 排放量 废水 水量 1063 0 1063 CODcr 0.372 0.319 0.053 氨氮 0.037 0.034 0.003 废气 焊接烟尘 0.005 0.003 0.002 柴油燃烧尾气 二氧化硫 0.001 0 0.001 氮氧化物 0.002 0 0.002 颗粒物 0.0002 0 0.0002 喷漆 非甲烷总烃 0.102 0.091 0.011 二甲苯 0.072 0.064 0.008 乙酸甲酯 0.015 0.013 0.002 乙酸丁酯 0.106 0.095 0.011 乙酸乙酯 0.125 0.112 0.013 烟粉尘合计 0.0052 0.003 0.0022 VOCs合计 0.42 0.375 0.045 工业固废 危险废物 5.4 5.4 0 一般工业固废 15.05 15.05 0 小计 20.45 20.45 0 生活垃圾 10 10 0 本项目污染治理措施汇总见下表。 表9.1-2 本项目污染治理措施 治理对象 主要内容 预期治理效果 废气 焊接烟尘 设置焊接专区，焊装区内采取全面机械通风换气系统，同时配备移动式焊接烟尘净化器进行处理后无组织排放。 达到GB16297-1996新污染源二级标准 柴油燃烧尾气 直接通过15m排气筒排放 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 喷漆废气 过滤棉+活性炭吸附处理后15m排气筒排放 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 废水 综合污水 1、雨污分流、清污分流。 2、生活污水经化粪池处理后纳管进入杭州青山湖科技城排水有限公司处理达标后排放。 达到GB8978-1996中三级标准 噪声 设备选型及 车间降噪 高噪声设备安置在厂房内，安装减振装置、消声器、隔声罩 达到GB12348-2008厂界3类标准 噪声设备的维护管理 固废 含油抹布 混入生活垃圾处置 零排放 废包装桶 委托有资质单位处置 废滤棉 漆渣 废乳化液 废液压油 废活性炭 边角料 外卖或综合利用 焊渣 生活垃圾 由当地环卫部门定期清运 9.1.3环保投资估算 项目环保投资100万元，总投资600万元，环保投资占总投资的16.7%。企业需建立较为完善的污染控制设施，有效地控制和避免有机污染物排放和噪声等对环境的污染，具体环保投资估算见下表。 表9.1-3 本项目环保投资估算 来源 污染源 环保措施 位置 环保投资 项目废气治理 焊接烟尘 移动式焊接烟尘净化器，并加强车间机械通风 焊接区 100万元 喷漆废气 活性炭吸附装置 整车喷漆室 调漆废气 密闭收集装置 调漆室 项目废水治理 生活污水 依托现有化粪池 / 0 项目噪声治理 车间 依托现有降噪设备 / 0 固废暂存、处理 固废 依托杭叉集团现有危废间 / 0 合计 100万元 9.1.4环境影响分析结论 1、大气环境影响分析结论 本项目废气主要为焊接烟尘、喷漆废气，此外还有柴油燃烧废气。 根据工程分析，喷漆废气收集后采用过滤棉+活性炭吸附处理后15m排气筒排放，可以满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）；柴油燃烧尾气与零部件喷漆室废气一并排放，可以满足《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中对于工业炉窑的相关限值要求；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。 正常排放情况下，项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax =5.91%，最大占标率＜10%，项目废气排放对周边环境影响较小。根据大气导则，本项目大气评价等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见表7.1-5~表7.1-7。根据AERSCREEN模型估算，本项目厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，故本项目不需设置大气环境防护距离。 2、地表水环境影响分析结论 本项目污水纳管在时间上、在空间上具有较好的衔接性，只要项目实施后做好污水预处理以及污水纳管工作，确保污水纳入污水收集管网，由杭州青山湖科技城排水有限公司集中达标处理后排放；严禁直接排入周围水体，在此前提下，项目废水对周围水环境质量不产生明显的污染影响。 3、地下水环境影响分析结论 通过水文地质条件分析，区内第II含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的亚粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。 4、声环境影响分析结论 本项目实施后公司全厂减少1套喷漆室，无新增生产设备，因此本项目实施后无新增噪声源，根据声环境现状监测，公司厂界四周噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 5、固废环境影响分析结论 项目产生的固废包括工业固废及生活垃圾。其中危险废物共5.4t/a，需委托有资质单位处置；一般工业固废共15.05t/a，收集后出售给正规物资回收单位；其余生活垃圾由环卫部门收集清运。所产生的固废分类堆放，并设置专门的防雨棚、场地进行堆放，固废应及时清运。经过上述处理后，项目产生的固废均能做到有效处置，周围环境能维持现状。 6、土壤环境影响分析结论 本项目对土壤的污染途径主要为垂直入渗和大气沉降，公司对厂区、车间等地面采取防渗措施，废水不会入渗进入土壤环境，且根据大气预测，废气排放浓度较小，对周边环境影响有限。类比公司现有项目生产期土壤环境现状监测数据，预计本项目对土壤影响在可接受范围内。 9.2环境可行性分析 9.2.1“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析 本项目拟建地属于临安区青山湖综合产业集聚重点管控单元，为产业集聚类重点管控单元。 符合性分析：本项目为区域主导产业，企业与周边敏感点之间设置有绿化带等隔离带，项目严格实施污染物总量控制制度，要求企业在本项目环保竣工验收完成前编制环境突发事故应急预案，并报环保部门备案。综上，本项目符合目《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 9.2.2达标排放原则符合性分析 本项目外排废水主要污染因子为CODcr、氨氮，废水产生量共1063t/a。废水经厂区预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排入杭州青山湖科技城排水有限公司。 本项目废气主要为焊接烟尘、喷漆废气，此外还有柴油燃烧废气。根据工程分析，喷漆废气收集后采用过滤棉+活性炭吸附处理后15m排气筒排放，可以满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）；柴油燃烧尾气与零部件喷漆室废气一并排放，可以满足《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中对于工业炉窑的相关限值要求；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。 本项目实施后公司全厂减少1套喷漆室，无新增生产设备，因此本项目实施后无新增噪声源，根据声环境现状监测，公司厂界四周噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 项目产生的固废包括工业固废及生活垃圾。其中危险废物共5.4t/a，需委托有资质单位处置；一般工业固废共15.05t/a，收集后出售给正规物资回收单位；其余生活垃圾由环卫部门收集清运。所产生的固废分类堆放，并设置专门的防雨棚、场地进行堆放，固废应及时清运。经过上述处理后，项目产生的固废均能做到有效处置，周围环境能维持现状。 项目产生的各类污染物经过治理后可以满足达标排放。 9.2.3总量控制原则符合性分析 本项目总量控制污染因子考核CODcr、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs。本项目实施后全公司总量控制指标为COD0.053t/a，氨氮0.003t/a，SO20.001t/a，NOx0.002t/a，VOCs0.045t/a。COD、氨氮、NOx、SO2、VOCs指标均未超出公司现有总量控制值，无需进行总量调剂。 因此，本项目的实施符合总量控制原则。 9.2.4维持环境质量原则符合性分析 正常工况下，本项目废气排放对周边环境影响较小，本项目废气排放对周围环境的影响在可承受范围内。项目无组织排放源无须设置大气环境防护距离。 本项目废水经厂区预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入杭州青山湖科技城排水有限公司处理，对周围地表水环境无影响；厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准，对周围环境影响不大。项目产生的固废经相应处理后“零”排放，对周围环境影响不大。 本项目实施后污染物排放对周围环境及敏感点影响较小，区域环境质量可以维持在现有等级，因此符合维持环境功能区划原则。 9.2.5土地利用规划符合性分析 本项目租用杭叉集团现有厂区厂房进行生产，根据企业提供租赁协议和不动产权证，项目用地为工业用地。 因此，本项目选址符合当地的土地利用总体规划。 9.2.6产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目不属于限制类和禁止类项目。 根据《杭州市2019年产业发展导向目录与空间布局指引》和《临安区年产业发展导向目录与空间布局指引（2013年）》，本项目不属于限制类和禁止类项目。 项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中禁止与限制用地。故项目建设符合国家及地方的产业政策。 综上所述，本项目建设符合国家及省、市的相关产业政策要求。 9.2.10“三线一单”控制要求符合性 1、生态保护红线 本项目位于青山湖科技城，项目用地性质为工业用地。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及临安区生态保护红线划定等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 本项目废气、废水、噪声经治理后均能达标排放，各类固废有效处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 3、资源利用上线 本项目用水来自市政供水管网。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 4、环境准入负面清单 本项目不属于《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》和《青山湖科技城概念性及城市设计规划环境影响报告书》所规定的禁止、限制建设项目，满足负面清单要求。 9.2.11 “四性五不准”符合性分析 根据建设项目环境保护管理条例（2017年07月16日修正版），本项目“四性五不准”符合性分析如表9.2-1所示。 表9.2-1 建设项目环境保护管理条例重点要求符合性分析 内容 本项目情况 是否符合 四性 建设项目的环境可行性 本项目符合产业政策、达标排放、选址规划、“三线一单”生态环境分区管控方案、总量控制原则及环境质量要求等，从环保角度看，本项目在所选场地上实施是基本可行的。 符合 环境影响分析预测评估的可靠性 本评价类比公司现有项目并根据本项目设计产能、原辅材料消耗量等进行废水、废气环境影响分析预测，利用整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析预测评估具有可靠性。 符合 环境保护措施的有效性 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。 符合 环境影响评价结论的科学性 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。 符合 五不准 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。 不属于不予批准的情形 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求 本项目所在区域地表水环境质量、声环境质量符合国家标准，环境空气质量尚未达标，废气经收集处理后对周围大气环境影响较小，近年来随着蓝天保卫行动计划的开展实施，区域环境空气质量逐渐改善，本项目的实施不会降低区域环境空气质量。废水、噪声若能落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大。 不属于不予批准的情形 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。 不属于不予批准的情形 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施 本评价针对现有项目提出可靠合理的环境有效防治措施。 不属于不予批准的情形 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。 不属于不予批准的情形 9.3环保监管措施 企业应设立专门的环境保护管理机构，建立环境监督员制度，统一管理和规划厂区内的各项环境保护工作，监督厂区内各部门的环境保护设施的设计建设和运转，并对各车间做好规划管理。企业应委托临安区环境监测站对厂区及保护目标的环境质量、重要污染源等进行定期监测。 运营期监测计划见下表。 表9.3-1 运营期环境监测计划 项目 监测因子 监测地点 监测频次 废水 水量、CODCr、氨氮 厂区标准化排污口 每半年监测一次 雨水 pH、CODcr、氨氮 厂区雨水排放口 每半年监测一次 噪声 等效A声级 厂界周围 每半年监测一次，测昼间噪声 表9.3-2 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 1#零部件喷漆室排放口 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、乙酸乙酯 每半年监测一次 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 2#整车喷漆室排放口 非甲烷总烃、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、乙酸乙酯 每半年监测一次 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 表9.3-3 无组织废气监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂区厂界 非甲烷总烃、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、乙酸乙酯 每半年监测一次 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 颗粒物 每半年监测一次 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 9.4要求 1、厂内设专职环保管理人员，制定相应的环境管理制度，加强员工环保意识教育，使本项目各项环保措施得到切实执行。 2、项目建成投产后应及时进行竣工验收、ISO14000认证及清洁生产审核工作，厂方在项目建设中，应严格执行“三同时”的原则。 3、加强安全管理，把安全生产放在头等重要的位置，把安全责任层层分解、落实到个人，制定专门的应急预案并切实落实。 4、推行清洁生产工艺，坚持采用先进的工艺和设备，生产环境友好型产品，减少对环境的污染影响。 5、企业应加强设备的日常维护工作及日常生产管理工作，最大限度的防止出现“跑、冒、滴、漏”现象发生。一旦出现事故性排放，应立即采取相应的应急措施。 6、环评要求企业落实本环评提出的各项污染物治理措施，加强管理，及时维修设备，一旦因企业设备故障等各类原因而导致污染物超标排放或造成环境污染纠纷事故时，企业应立即停产整顿，直至满足国家相关法律法规要求。 7、须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案、生产规模和生产工艺组织生产，如有变更，应向环境保护管理部门重新报批。 9.5环评综合结论 杭州杭重年产100台强夯机工艺及设备改进项目建于浙江省杭州市临安区青山湖街道王家山路5号，项目建设符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，项目建设符合城市总体规划；符合国家及省市的产业政策；采用的工艺和设备符合清洁生产要求。 本报告认为，从环保角度分析本项目在拟建厂址建设是可行的。

预审意见： （公章） 经办人（签字）: 年 月 日

杭州市生态环境局临安分局派出机构（环保所）或下属机构临安区环境监察大队意见： （公章） 经办人（签字）: 年 月 日