建设项目环境影响报告表

项目名称：临安岭东食品有限公司年产1000吨山核桃等

系列炒货食品及坚果制品生产线项目

建设单位：临安岭东食品有限公司

河南金环环境影响评价有限公司

编制日期  2019年8月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

三、环境质量状况	17

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	26

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	34

七、环境影响分析	35

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	59

九、审批原则符合性分析	61

十、结论与建议	68

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目周边环境概况图

附图3：建设项目厂区总平面布置图

附图4-1：临安区环境功能区划分图

附图4-2：龙岗镇环境功能区划分区图

附图5：建设项目周围环境照片

附图6：临安区水环境功能区划图

附件：

附件1：备案通知书

附件2：营业执照

附件3：法人代表身份证

附件4：厂房租赁合同

附件5：土地证

附件6：政府同意证明

附件7：原环评批复

附件8：污水纳管协议

附件9：原审批总量

附件10：真实性承诺书

附表：

建设项目环评审批基础信息表

## 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 临安岭东食品有限公司年产1000吨山核桃等系列炒货食品及坚果制品生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 临安岭东食品有限公司 |
| 法人代表 | 邵雅琴 | 联系人 | 邵雅琴 |
| 通讯地址 | 杭州市临安区龙岗镇松云路66号 |
| 联系电话 | 13738076257 | 传真 | / | 邮政编码 | 311322 |
| 建设地点 | 杭州市临安区龙岗镇松云路66号 |
| 立项审批部门 | 临安区经济和信息化局 | 批准文号 | 2019-330112-13-03-027986-000 |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别及代码 | C1373水果和坚果加工 |
| 建筑面积 （平方米） | 2200 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 326.55 | 其中：环保投资 (万元) | 20 | 环保投资占总投资比例 | 6.1% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 1.1 项目由来及概况 1.1.1项目由来 临安岭东食品有限公司成立于2016年7月25日，主要从事山核桃等系列产品的生产加工，厂址位于临安区龙岗镇松云路66号，租用临安华林食品有限公司的闲置厂房（建筑面积2200平方米）建设。企业于2016年编制环境影响报告表并通过杭州市生态环境局临安分局审批（临环审[2016]181号），已审批产量为年产300吨山核桃等系列炒货食品及坚果制品（包括山核桃20吨、山核桃仁10吨、碧根果80吨、夏威夷果50吨、纸皮核桃50吨、巴旦木90吨）。后因项目资金、设备等问题，该项目一直处于建设中，但未实施状态。 现根据市场发展需要，企业拟投资326.55万元利用原有厂房进行炒货生产，购置清洗机、烘干机、热风炉、破碎机等设备，项目完成后预计形成年产1000吨山核桃等系列炒货食品及坚果的生产能力。由于企业生产设备、生产规模等发生重大变动，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件，因此，企业向杭州市生态环境局临安分局重新报批环评文件。 为科学、客观地评价项目对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需进行环境影响评价。对照原中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号），本项目属于“三、食品制造业（16营养食品、保健品、冷冻饮料、食用冰制造及其他食品制造）”中的“除手工制作和单纯分装外的”，应编制环境影响报告表。为此，临安岭东食品有限公司特委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘与调查的基础上，按照环评工作规范，以客观、真实反映该项目对环境的影响为目标，编制了本项目的环境影响报告表，作为环保审批部门的审批依据。 1.1.2编制依据 1、法律法规及规范性文件 (1) 《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》，2015年1月1日； (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并施行； (3) 《中华人民共和国水污染防治法（2017年修订）》，2018年1月1日； (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行； (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订并施行； (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修订）》，2016年11月7日； (7) 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日施行； (8) 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订并施行； (9) 《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修订并施行； (10) 《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部 部令 第4号)，2019年1月1日施行； (11) 《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1施行； (12) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单，生态环境部令第1号， 2018.4.28施行； (13) 《浙江省大气污染防治“十三五”规划》； (14) 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，2014年3月25日； (15) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环境保护部环发[2012]98号； (16) 《国家危险废物名录（2016年）》，2016年8月1日； (17) 《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》，环大气[2017]121号，2017.9.26。 (18) 《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》； (19) 《浙江省建设项目环境保护管理办法（2018年修订）》，2018年3月1日； (20) 《浙江省环境污染监督管理办法（2014修正本）》，2014.3.13施行； (21) 《浙江省大气污染防治条例（2016年修订）》，2016.7.1施行； (22) 《浙江省水污染防治条例（2017年修订）》，2018.1.1施行； (23) 《浙江省固体废物污染环境防治条例（2017年第二次修正）》，2017.9.30施行； (24) 《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012年2月24日； (25) 《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》，浙政发〔2018〕35号，2018年9月25日； (26) 《浙江省人民政府关于浙江省环境功能区划的批复》，浙政函〔2016〕111号，2016年7月5日； (27) 关于印发《浙江省工业污染防治“十三五”规划》的通知，浙环发〔2016〕46号，2016年10月18日； (28) 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2013]104号； (29) 《浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法》，浙政办发[2014]86号； （30）关于印发《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》的通知，浙淘汰办[2012]20号，2012年12月； (31) 《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，浙政函[2015]71号； 2、相关的技术规范 (1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》，HJ2.1-2016，环境保护部； (2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》，HJ2.2-2018，生态环境部； (3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》，HJ2.3-2018，生态环境部； (4) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016，环境保护部； (5) 《环境影响评价技术导则 声环境》，HJ2.4-2009，环境保护部； (6) 《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19-2011，环境保护部； (7) 《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，生态环境部； (8) 《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018，生态环境部； (9) 《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局，2005.4； (10) 《国家大气污染物排放标准制定技术导则》(HJ945.1-2018)，2019年1月1日施行； (11) 《国家水污染物排放标准制定技术导则》(HJ945.2-2018)，2019年1月1日施行； 3、其他依据 (1) 关于印发《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》的通知，杭州市发展和改革委员会，杭发改产业[2019]330号； (2)《临安区产业发展导向目录与空间布局指引（2013年）》； (3) 临安区域总体规划(2007-2020)； (4) 《临安区环境功能区划文本（报批稿）》（2015.10）。 1.1.3 项目概况 1、项目名称： 临安岭东食品有限公司年产1000吨山核桃等系列炒货食品及坚果制品生产线项目 2、建设性质： 扩建 3、建设地点： 杭州市临安区龙岗镇松云路66号 4、建设内容及规模 企业拟投资326.55万元利用原有厂房进行炒货生产，购置清洗机、烘干机、热风炉、破碎机等设备，项目完成后预计形成年产1000吨山核桃等系列炒货食品及坚果的生产能力。 5、产品方案 项目产品方案如下表： 表1-1 项目产品方案表 序号 产品名称 原审批年产量(t/a) 增减量（t/a） 本项目年产量（t/a） 1 山核桃 20 +80 100 2 山核桃仁 10 +40 50 3 碧根果 80 +170 250 4 夏威夷果 50 +100 150 5 纸皮核桃 50 +100 150 6 巴旦木 90 +210 300 总计 / 300 +700 1000 注：原审批年产量来自原环评报告表。 6、主要工艺设备 企业主要生产设备汇总见下表。 表1-2 企业主要生产设备一览表 序 号 设备名称 设备型号 原审批 设备数量 增减量 本次重新报批后全厂设备数量 1 不锈钢挑选台 240*120cm 1 +1 2 2 不锈钢清洗机 380*180*180cm 1 +1 2 3 坚果破碎机 120*70*110cm 5 0 5 4 不锈钢原料料仓 200*200*300cm 6 +2 8 5 自动杀青机 8*1.2*1.8m 1 0 1 6 自动入味机 7*0.7*0.65m 1 0 1 7 烘干机 8型 2 0 2 8 烘干机（烘池） 250*200*130cm 5 +6 11 9 烘干机（双层） 380*200*300cm 2 -2 0 10 不锈钢成品料仓 200*200*300cm 2 0 2 11 不锈钢包装台 240*120cm 1 0 1 12 封口机 FRD-1000W 1 0 1 13 煮锅 ZG 4 0 4 14 炒锅 CG 2 +1 3 15 生物质锅炉 2t/h 1 -1 0 16 生物质热风炉 WRF-700-YO 1 -1 0 17 醇基燃料立式存放罐 2t型 1 -1 0 18 天然气锅炉 2t/h 0 +1 1 19 山核桃破壳机 SL-12A 0 +3 3 20 天然气热风炉 RFL（25KW） 0 +8 8 21 封箱机 AS223 0 +1 1 注：本项目不设冷库，生产的产品借用临安华林食品有限公司的冷库进行冷藏；原审批设备数量来自原环境影响报告表。 7、原辅材料消耗 原辅材料消耗情况详见下表。 表1-3 项目主要原辅材料一览表 序号 原辅材料名称 原审批年用量（t/a） 增减量（t/a） 本项目年用量（t/a） 1 山核桃 21 +81 102 2 山核桃仁 10 +40 50 3 碧根果 81 +171 252 4 夏威夷果 51 +101 152 5 纸皮核桃 51 +101 152 6 巴旦木 91 +211 302 7 辅料盐 3.5 +8.2 11.7 8 辅料糖 3 +7 10 9 食用香精 0.2 +0.5 0.7 10 生物质燃料 400 -400 0 11 天然气 0 +21.6万m3/a 21.6万m3/a ★本项目天然气使用量的计算： （1）锅炉：根据资料查询，一般2吨锅炉功率为1400KW，则每小时可产生1400(KW)×3600(秒)=5040000(KJ/h)。天然气的热值为8400Kcal，也就是8400×4.184=35145.6(KJ/立方米)。则天然气的流量为：5040000(KJ/h)÷(35145.6KJ/立方米)=143.4(立方米/h)，锅炉的热效率按90%计，则本项目2吨的锅炉每小时燃天然气量为143.4(立方米/h) ÷0.9=159.3立方米/h。按年工作日150天，每天8小时计算，则该锅炉每年使用天然气量为19.11万立方米/a。 （2）热风炉：根据企业提供资料，本项目使用的热风炉功率为25KW，则每小时可产生25(KW)×3600(秒)=90000(KJ/h)。天然气的热值为8400Kcal，也就是8400×4.184=35145.6(KJ/立方米)。则天然气的流量为：90000(KJ/h)÷(35145.6KJ/立方米)=2.6(立方米/h)，热风炉的热效率按100%计，则本项目热风炉每小时燃天然气量为2.6立方米/h。按年工作日150天，每天8小时计算，共8台热风炉，则本项目热风炉每年使用天然气量为2.49万立方米/a。 综上，本项目天然气使用量为19.11万立方米/a+2.49万立方米/a=21.6万立方米/a。 1.1.4总平面布局 本项目租用临安华林食品有限公司的闲置厂房进行建设，厂房大门朝南，共2层。其中，第1层北侧至西向东依次分布内包装间、成品仓库、摊凉间、入味烘制间（内设烘池和烘干机）、热风炉、锅炉；南侧至西向东依次分布配料间、辅料仓库、更衣室、预处理间、原料仓库、清洗间。第2层分布办公室、外包材库、内包材库。 项目厂区平面布置示意图见附图3。 1.1.5劳动定员和生产天数 由于本项目生产具有季节性，年平均生产天数为150天（主要集中在9月—次年1月），企业劳动定员为40人，单班制生产（8h/班）。厂区内设宿舍，不设食堂。 1.1.6公用工程 （1）给排水 给水：本项目用水由市政供水管网统一供给。 排水：项目厂区实行雨污分流制。项目废水主要为员工生活污水和生产废水。项目生活污水经化粪池预处理达龙岗镇污水处理厂纳管水质要求后纳入市政污水管网，最终进入龙岗镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后排入外环境；生产废水经沉淀池预处理达到园区统一建设的污水处理站（临安原野污水处理有限公司，）的设计进水标准后纳入该污水站处理，并达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后经污水管网接至龙岗镇污水处理厂，再由龙岗镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。污水纳管协议见附件8。 （2）供电 本项目供电由当地供电所供电。 （3）供热 本项目生产设备及设施均使用电作为能源。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染问题及主要环境问题 1.2.1原有工程概况 临安岭东食品有限公司成立于2016年7月25日，主要从事山核桃等系列产品的生产加工，厂址位于临安区龙岗镇松云路66号，租用临安华林食品有限公司的闲置厂房（建筑面积2200平方米）建设。企业于2016年编制环境影响报告表并通过杭州市生态环境局临安分局审批（临环审[2016]181号），已审批产量为年产300吨山核桃等系列炒货食品及坚果制品（包括山核桃20吨、山核桃仁10吨、碧根果80吨、夏威夷果50吨、纸皮核桃50吨、巴旦木90吨）。 由于资金、设备等问题，原有项目一直处于建设中，但未实施状态，因此，原有项目无污染物产生和排放。 |

## 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况： 2.1.1项目的地理位置 临安区位于浙江省杭州市西部，杭州市辖区。地处浙江省西北部天目山区，东邻余杭区，南连富阳区和桐庐县、淳安县，西接安徽省歙县，北接安吉县及安徽省绩溪县、宁国市。临安区境东西宽约100千米，南北长约50千米，总面积3126.8平方千米；辖5个街道13个乡镇298个行政村。区人民政府设在锦城街道。 本项目建设地址为杭州市临安区龙岗镇松云路66号（东经119.134232°，北纬30.172829°）。周边具体环境详见表2-1及附图2。 表2-1 本项目周围环境概况 方位 名 称 东 东侧为临安小草食品有限公司 南 南侧为临安华林食品有限公司其他厂房、杭州临安超越食品有限公司， 再往南为龙昌街 西 西侧为正科稀有金属回收有限公司、临安恒隆食品有限公司， 西南侧距本项目厂房400m外有兴龙村农居点 北 北侧为空地，再往北为杭州临安友铭食品有限公司、山体 2.1.2地质地貌 临安区地质史上大致经过海浸、沉积、隆起、海沉、退积、褶皱、断裂等演化过程。前震旦纪，临安处于地槽发展阶段，震旦纪末成为钱塘海湾中的边缘海湾，境内一片汪洋；志留纪末加里东地壳运动，地层发生差异性隆起，出现高低不平的台地，海水渐退；三叠纪末期印支造山运动，使巨厚的沉积岩发生褶皱，从而奠定了临安区地质基本构造，成为浙西大复向斜的一部分；白垩期前后的燕山地壳运动，使临安地层发生断陷和火山喷发，增加了地质构造的复杂性。多期的火山喷发、岩浆的入侵作用与火山作用，为临安市矿产资源的形成带来好处。 临安区轮廓呈东西狭长形，地势西北部高、东南部低，且高差悬殊；西北山岭起伏延绵，多崇山峻岭，向东渐趋低缓，形成低山丘陵与宽谷盆地相间排列，交错分布。浙皖交界的清凉峰海拔1787m，与余杭接壤的石泉、坎头村海拔仅9m，为省内少见。由于临安地区地质构造复杂，地史演变频繁，岩性多样，断裂褶皱分布广。在湿热多暴雨的气候条件影响下，流水的侵蚀堆积作用和岩石的机械风化作用强烈，致使该区地形破碎，地貌类型多样，往往是低山和丘陵相互交错，峡谷和山间盆地错落其间，河谷平原和河谷盆地串珠般相连的地貌景观。全市大致分为中山—深谷、丘陵—宽谷、河谷—平原三种地貌。 2.1.3水文条件 临安区多年平均水资源总量为26.64亿m3，其中地表水资源量23.13亿m3，地下水资源量3.51亿m3，人均占有量5400 m3。地下水可开采量为0.566亿m3，占总资源量的16.17%。主要类型有：河谷平原冲击层空隙潜水，碳酸盐岩夹碎屑岩溶洞与裂隙水，火山岩及侵入岩裂隙水，湍流低温热水。含水层由砂砾岩、砂卵石组成，富水程度中等至丰富，水质好，开采方便。 由于山高谷深，落差大，水利资源丰富，理论蕴藏量23.29万千瓦。全市已建成蓄水1万m3以上的水库843座，总蓄水量3.45亿m3，其中蓄水量100万m3以上的水库有16座，设计总库容达到2.7976亿m3。建成水电站58处，装机容，量25950千瓦。 临安境内主要河流有；南苕溪、中苕溪、昌化溪、天目溪。南苕溪发源于东天目山北麓的临目马尖岗，海拔1271.4米，南流经里畈水库、杨岭、穿越锦城城区入青山水库，在余杭境内与中苕溪、北苕溪汇合后称东苕溪，流经德清、吴兴等地入太湖境内，主流长65.6km，流域面积620.6km2。锦溪属于南苕溪支流，由西向东流经玲珑街道，穿越临安城区，入青山水库。 2.1.4气候特征 临安地处浙江省西北部、中亚热带季风气候区南缘，属季风型气候，温暖湿润，光照充足，雨量充沛，四季分明。年均降水量1613.9毫米，降水日158天，无霜期年平均为237天，受台风、寒潮和冰雹等灾害性天气影响。境内以丘陵山地为主，地势自西向东南倾斜，立体气候明显，从海拔不足50米的锦城至1500米的天目山顶，年平均气温由16℃降至9℃，年温差7℃，相当横跨亚热带和温带两个气候带。 表2-2 临安气象资料情况 名称 东部 西部 多年平均气温 15.8℃ 15.2℃ 极端最高气温 41.2℃ 41.9℃ 极端最低气温 -13.1℃ -13.3℃ 年相对湿度 80% 50% 年日照时数 1939小时 1805.8小时 年辐射总量 107.8千卡/平方厘米 102.9千卡/平方厘米 临安区多年平均降雨量1478.0毫米，降雨量时空分布不均，年内变化大，春末夏初梅雨明显，盛夏有雷阵雨，夏秋偶有台风雨，春秋有连绵雨。降雨量春季约450毫米，占全年降雨量30%，夏季约550毫米，占37%，秋季约310毫米，占21%，冬季约190毫米，占12%。 临安区多年平均蒸发量在800到850毫米之间，因受季节变化，每年7、8蒸发量最大，最大月蒸发量占全年的16%左右；1、2月最小，最小月蒸发量占全年的4%，且实际变化不大。 2.1.5土壤植被 土壤分为红壤、黄壤、岩性土、山地草甸土、潮土、水稻土等六类，其中红壤土分布最大，面积262.8万亩，占全市土壤面积的58.94%。 临安区位于浙江省西北部，属中亚热带季风气候，太湖、钱塘江水系。植被以森林植被为主，属亚热带东部常绿阔叶林植被区。乔木层建群种主要是马尾松，其间伴生短叶松、枫香、木荷、青冈栎、冬青、麻栎等乔木，灌木常见的有木荷，石栎、青冈栎、乌饭树、映山红等，草本主要为铁芒萁、蕨类、苦竹、茅草等。山地植被为次生林与人工林混合分布，次生林有落叶乔木针闹叶混交林和灌木林等，人工林有杉木，松木等。经济林有山核桃、板栗等。 2.1.6矿产资源 境内矿产资源有30余种，分四大类：金属矿有钨、铍、锑、铅、锌、钼、锰、铁、镍、铜、铌（钽）铁、独居石和金矿；非金属矿有膨润土、萤石、重晶石、鸡血石、白云石、石灰石、磷、花岗岩、方解石、高岭土矿等；燃料矿有烟煤、沥青煤和石煤等；天然矿泉水主要分布在湍口镇湍口村（温泉）和青山湖街道研里村。除钨、膨润土、萤石、石灰石和鸡血石外，其余矿床品位欠佳或储量较少，开采价值较低。 2.2临安区环境功能区规划 本项目位于杭州市临安区龙岗镇松云路66号，根据《临安区环境功能区划文本（报批稿）》，该区域属于“龙岗-昌化产业发展环境重点准入区（0185-VI-0-03）”。 具体规划内容如下： 1、基本概况 面积为8.71km2，范围主要为农产品深加工园区的建设用地范围，包括龙岗发展区块、龙岗核心区块、昌化核心区块、昌化发展区块。据临安区“十二五”平台建设，该区域属于省级经济开发区整合提升平台建设之一，即临安农产品深加工工业产业园（原龙岗工业功能区及昌化西区），区域旨在打造“省级农产品深加工特色基地及国际化的坚果炒货食品交易中心”、“浙江省农产品深加工特色工业示范性窗口”、“华东地区特色农产品深加工基地”等称号。该区域的核心区块（含龙岗核心区块和昌化核心区块）的范围东起昌化镇联盟村，西至龙岗镇茆里村，南起杭瑞高速公路，北至长峰岭脚。该区域未来产业布局将大力实施金色战略，进行动态、滚动的功能区开发模式。推进特色功能区的建设，加大招商引资工作，把功能区做强做大，并逐步形成“一廊、一轴、 两心、四片”的总体布局结构。区域内现状工业企业共有71家，主要集中在杭瑞高速龙岗互通口的北侧，基地范围内西侧的龙岗镇茆里村，以及龙岗镇区均有少量分布。其中农特产品深加工企业42家，另有少量机械制造业和医药化工企业。 生态系统敏感性：中度敏感到较敏感；生态系统重要性：中等重要到较重要。 2、主导功能和环境目标 主导环境功能： 保障工业企业的正常生产，并维持区域环境质量的良好状态不受破坏。 环境质量目标： 地表水环境质量达到地表水环境功能区的要求；大气环境质量达到《杭州市环境空气质量功能区》要求；声环境质量达到《声环境质量标准》3类标准；土壤环境质量达到相关评价标准并不低于现状。 3、管控措施 （1）调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量； （2）禁止新建、扩建不符合园区发展（总体）规划及当地主导（特色）产业的其他三类工业建设项目； （3）新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平； （4）合理规划居住区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全； （5）禁止畜禽养殖； （6）加强土壤和地下水污染防治； （7）最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除以防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止除生态护岸建设以外的堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能； （8）区域实行重点开发，引导产业集聚发展，为发展先进制造业、高新技术产业提供承载空间。优化提升农副产品加工业、食品加工业、生物医药等传统优势产业；加强节能减排，推行低碳发展、绿色发展，积极打造生态型工业集聚区，特别是新兴工业发展区块，提高项目准入门槛，坚决杜绝先污染后治理的情况发生； （9）加强区内河道的综合治理，加强污水的处理；加强对餐饮业、娱乐业、服务业及村庄内排水方式的管理，严禁生活污水未经处理排入河道； （10）严格污染物排放总量控制，建设项目按浙江省、杭州市主要污染物的总量准入审核和总量削减要求执行，强化污染治理手段，加大监督和执法力度，确保“三废”达标排放。 4、负面清单 禁止发展《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013）》中禁止（淘汰）类工业项目（根据杭州市发改委最新文件调整），详见文本第十三条环境重点准入区负面清单。 本项目为C1373水果和坚果加工，为第二类工业项目，不在该环境功能区负面清单内，符合该功能区的管控措施要求。项目位于杭州市临安区龙岗镇松云路66号，不新征土地不新建厂房，不属于能耗水耗高、资源消耗量大的工业项目。生产过程产生的污染物较少，废气经收集处理达标后由15m高排气筒高空排放；废水经预处理后纳入龙岗镇污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放；固废合理处置。经以上措施处理后，本项目产生的“三废” 可以达标排放，基本不会对周围环境造成明显的污染。此外，本项目的建设可进一步加快龙岗镇经济社会发展，提高企业经济效益。 综上所述，项目符合临安区环境功能区划要求。 临安区环境功能区划图见附图4。 2.3临安原野污水处理有限公司概况 1、企业概况 临安原野污水处理有限公司位于临安区龙岗镇兴龙村，总用地面积45664平方米，由临安西部工业功能区的多家炒货企业共同出资建设，设计日处理污水能力为3000吨，实行炒货污水统一处理后排放，完全可接纳处理本项目生产废水。 2、污水处理工艺 临安原野污水处理有限公司污水处理工艺如下： 图2-1 临安原野污水处理有限公司污水处理工艺图 临安原野污水处理有限公司排水实行雨污分流、清污分流的排水体制。废水经以上工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后经污水管网接至龙岗镇污水处理厂，再由龙岗镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 设计的处理效果见下表所示。 表2-3 污水排放标准 （单位：除pH外mg/L） 污染因子 pH SS COD 氨氮 原野污水处理有限公司 设计进水标准 6~9 ≤2500 ≤8500 ≤60 尾水排放标准 6~9① ≤20 ≤60 ≤8 注：临安原野污水处理有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 3、近期废水监测结果 本次环评收集了临安原野污水处理有限公司2018年8月18日、8月19日的总排放口废水监测数据。 表2-4 临安原野污水处理有限公司2018年8月18日-19日废水监测结果 检测点位 监测项目 2018/8/18 2018/8/19 执行标准 达标符合性 总排放口 样品性状 无色无味 无色无味 / / pH值 7.58-7.65 7.54-7.60 6-9 达标 色度 2 2 30 达标 悬浮物 12 10 20 达标 BOD5 19.2 19.9 20 达标 化学需氧量 51 52 60 达标 石油类 0.2 0.19 3 达标 动植物油 0.22 0.24 3 达标 硫化物 0.006 0.005 1 达标 氨氮 3.71 4.1 8 达标 总氮 4.38 5.51 20 达标 总磷 0.05 0.06 1 达标 六价铬 <0.004 <0.004 0.05 达标 汞 <4×10-5 <4×10-5 0.001 达标 砷 1.7×10-3 1.6×10-3 0.1 达标 铜 <0.01 <0.01 0.5 达标 锌 <0.004 <0.004 1.0 达标 氰化物 <0.004 <0.004 0.5 达标 阴离子表面活性剂（LAS） 0.066 0.062 1 达标 粪大肠菌群数（个/L） 6.3×103 8.1×103 104 达标 由表可知，2018年8月18日-19日临安原野污水处理有限公司废水总排放口的尾水各类指标均能满足相应的排放标准要求。 4、纳管可行性分析 本项目位于临安区龙岗镇松云路66号，目前所在地块污水管网已铺设完毕，已与临安原野污水处理有限公司接管，并已签订纳管协议，故废水能纳入临安原野污水处理有限公司进行处理。因此，污水纳管可行。 2.4临安区龙岗污水处理有限公司概况 1、企业概况 临安区龙岗污水处理有限公司位于临安区龙岗镇中胜村（昌化煤气有限公司龙岗镇煤气站西侧），成立于2007年，总投资480万，资金由区财政补助及自筹解决均由政府部门划拨。污水厂总用地面积12887m2。污水处理厂总体设计处理规模为6000t/d，一次设计、二期实施，一期设计规模至2010年3000t/d，二期规模至2020年6000t/d。处理工艺采用高效成熟可行的A2/O活性污泥法处理工艺。污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入昌化溪。其具体处理工艺流程如下图2-1。 图2-2 临安区龙岗污水处理有限公司污水处理工艺图 设计的处理效果见下表所示。 表2-4 污水排放标准 （单位：除pH外mg/L） 污染因子 pH SS COD 氨氮 龙岗污水处理有限公司 设计进水标准 6~9 ≤200 ≤200 ≤15 尾水排放标准 6~9① ≤10 ≤50 ≤5(8) ① 注：①括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标。②尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 2、近期废水监测结果 本次环评收集了龙岗污水处理有限公司2019年1月23日的废水监测数据。 表2-5 龙岗污水处理有限公司2019年1月23日废水监测结果 检测点位 监测项目 单位 2018/8/19 执行标准 达标符合性 进口 样品性状 / 无色、清 / / 总磷 mg/L 0.106 1.5 达标 悬浮物 mg/L 63 60 达标 总氮 mg/L 1.43 25 达标 五日生化需氧量 mg/L 31.2 100 达标 粪大肠菌群 MPN/L 80 / / 总排放口 样品性状 / 无色、清 / / 总磷 mg/L 0.067 0.5 达标 悬浮物 mg/L 11 10 超标 总氮 mg/L 0.32 15 达标 五日生化需氧量 mg/L <2 10 达标 粪大肠菌群 MPN/L <20 103 达标 由表可知，2019年1月23日龙岗污水处理有限公司尾水各类指标除悬浮物外均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。 3、纳管可行性分析 本项目位于临安区龙岗镇松云路66号，目前所在地块污水管网已铺设完毕，已与临安区龙岗污水处理有限公司接管，并已签订纳管协议，故废水能纳入临安区龙岗污水处理有限公司进行处理。因此，污水纳管可行。污水纳管协议见附件8。

## 三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 本次环评大气和水环境质量现状根据临安区环境监测站提供的项目拟建地附近的常规监测数据进行评价，声环境质量现状采用现场监测数据进行评价。 3.1.1空气环境质量现状及评价 根据浙江省空气质量功能区划，该项目所在区域大气环境为二类环境质量功能区。为反映项目所在地环境空气质量现状，本环评引用临安区环境监测站提供的2018年1-12月的环境空气监测数据进行分析评价，监测结果见表3-1。 表3-1 大气监测点数据 污染物 名称 取值时间 2018年测得值/ （μg/m3） 浓度限值 二级标准/ （μg/m3） 占标率 /（%） 评价 二氧化硫（SO2） 年平均质量浓度 8 60 13 达标 24小时平均第98百分位数 16 150 11 达标 二氧化氮（NO2） 年平均质量浓度 28 40 70 达标 24小时平均第98百分位数 65 80 81 达标 颗粒物（PM10） 年平均质量浓度 66 70 94 达标 24小时平均第95百分位数 135 150 90 达标 颗粒物（PM2.5） 年平均质量浓度 37 35 106 不达标 24小时平均第95百分位数 81 75 108 不达标 一氧化碳（CO） 年平均质量浓度 1200 4000 30 达标 百分位数（95%）日平均质量浓度 1200 4000 30 达标 臭氧 （O3） 最大8小时滑动平均值的第90百分位数 146 160 91 达标 根据《环境空气质量评价技术规范》（试行）（HJ663-2013），参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），2018年度临安城区环境空气质量相关指标二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、颗粒物（PM10）、臭氧均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；颗粒物（PM2.5）指标未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。因此，项目所在区域为未达标区域。 2018年，临安区大气污染防治措施与行动如下：（1）加快产业结构调整，今年继续借势中央环保督察整改，推进大气污染企业的结构调整和散乱污整治，2018年完成11家淘汰整治，11家全部淘汰或关停；完成大气散乱污企业整治19家；3家玻璃企业清洁化改造全部完成；2家矿山粉尘治理，规划和自然资源临安分局牵头已完成，生态环境局临安分局监测站已进行监测。（2）深化有机废气治理，制定颁布《杭州市临安区人民政府办公室关于印发＜杭州市临安区“清洁排放区”建设暨大气污染防治2018年实施计划＞＜杭州市临安区治污水暨水污染防治行动2018年实施计＞＜杭州市临安区土壤污染防治2018年实施计划＞的通知》（临政办〔2018〕56号），继续加大工业治理力度，完成挥发性有机物治理10家，完成挥发性有机物在线监测试点5家，同时完成临安经济开发区园区废气专项整治方案编制。（3）开展秋冬季大气保障工作，,2018年长三角首次列入秋冬季大气保障，9月份以来基础调查和整治任务较多。一是完成336台锅炉、窑炉的排查。二是重点应急响应企业应急减排方案的制定，完成59家列入应急响应名单企业的应急响应方案编制。三是汽修行业的应急响应工作，按照省、市要求汽修行业也纳入秋冬季应急响应，全区涉及126家有喷漆的汽修厂全部完成应急响应方案编制。四是大气散乱污企业的整治，我区上报生态环境部的秋冬季保障131家大气散乱污企业，基本完成关停和整治工作。随着上述工作的持续推进，区域环境空气质量必将得到改善。 3.1.2水环境现状评价 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，该项目附近水体为昌北溪（钱塘195，源头（西舍村）~昌北、昌西溪交汇口下3km），水功能区为昌北溪临安源头水保护区，水质为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准。为了解项目附近段昌北溪的水环境现状，本环评采用杭州河道水质2019年4月对昌北溪的地表水质监测数据，监测结果见下表。 表3-2 项目附近地表水水质监测结果与分析 河段名称 监测点位 溶解氧mg/L 高锰酸盐指数mg/L 氨氮mg/L 总磷mg/L 昌北溪 浙西大龙湾 8.79 1.0 0.163 0.01 Ⅱ类标准 ≥6 ≤4 ≤0.5 ≤0.1 标准指数 0.59 0.25 0.326 0.1 达标情况 达标 达标 达标 达标 由上表可知，昌北溪企业附近段各因子监测值均可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准，项目所在地附近地表水水环境质量较好。 3.1.3声环境质量现状 为了解项目厂界的声环境质量现状，本评价使用AWA5610B型积分声级计于2019年5月8日在项目所在地四周环境噪声进行了监测。在项目边界周围设置监测点，各点监测时间10min。各监测布点详见附图2，监测结果统计见下表。 表3-3 项目周界噪声环境现状监测结果 （LAeq：dB(A)） 监测点 监测值 标准值 评价结论 昼间 昼间 昼间 1#（生产厂房东侧） 55.2 60 达标 2#（生产厂房南侧） 56.1 60 达标 3#（生产厂房西侧） 55.6 60 达标 4#（生产厂房北侧） 54.8 60 达标 监测结果显示，在本项目未生产且周边其他企业正常运行的状态下，项目生产厂房东、南、西、北侧监测点的昼间噪声本底值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间标准限值（昼间≤60 dB(A)）。总体来说，项目所在地声环境质量良好。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 1、环境空气保护目标 项目所在地附近空气质量应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、水环境保护目标 项目所在地附近地表水质量应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准； 3、声环境保护目标 项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、其他保护目标 本项目主要敏感保护目标见下表。 表3-4 项目主要保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离/m X Y 兴龙村 30.16930 119.13080 人群 130户，约550人 大气：二类功能区 SW、S 400 龙井村 30.16949 119.12654 人群 50户，约180人 大气：二类功能区 W、SW 700 汤家湾村 30.16116 119.13222 人群 300户，1120人 大气：二类功能区 S 1200 上营村 30.17114 119.14986 人群 60户，260人 大气：二类功能区 E 1600 九龙村 30.18056 119.15106 人群 80户，300人 大气：二类功能区 NE 1800 昌北溪 / / 水体 水 水：Ⅱ类水质功能区 W、SW 540 注：本项目噪声的保护内容为厂界及厂界200m范围内，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类。

## 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境质量标准 4.1.1环境空气质量标准 本项目所在地环境空气属二类功能区，周围空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 项目 类别 浓度限值 单位 执行标准 SO2 年平均 60 μg/Nm3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 4.1.2水环境质量标准 项目附近水体主要为昌北溪，按环境功能区划，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） （单位：除pH 外mg/L） 指标 pH DO CODMn 氨氮 总磷 标准值（Ⅱ类） 6~9 ≥6 ≤4 ≤0.5 ≤0.1 4.1.3声环境质量标准 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准见下表。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） （单位：dB(A)） 类别 适用区域 等效声级 昼间 夜间 2类 居住、商业、工业混杂区域 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.2污染物排放标准 4.2.1废气 本项目设有1台锅炉和8台热风炉，使用天然气为燃料，废气主要为天然气燃烧废气。燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中燃气锅炉特别排放标准，具体表4-4。 表4-4 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 炉型 颗粒物（mg/Nm3） SO2浓度（mg/Nm3） NOX浓度（mg/Nm3） 汞及其 化合物（mg/Nm3） 林格曼黑度（级） 燃气锅炉 20 50 150 / ≤1 本项目烘干工序会有少量异味气体散发，该气味成分复杂，但无毒无害，参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物厂界新、扩、改二级标准。另外，污水处理站产生少量废气，主要为恶臭，也执行该标准，具体见表4-5。 表4-5 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 污染物 厂界标准值 排放标准值 二级，新扩改建 排气筒高度（m） 排放量 臭气浓度 20（无量纲） 15 2000（无量纲） 4.2.2废水 本项目生活污水经化粪池预处理达龙岗镇污水处理厂纳管水质要求后纳入市政污水管网，最终进入龙岗镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后排入外环境；生产废水经沉淀池预处理达到园区统一建设的污水处理站（临安原野污水处理有限公司）的设计进水标准后纳入该污水站处理，并达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后经污水管网接至龙岗镇污水处理厂，再由龙岗镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。具体标准见下表4-6~表4-8。 表4-6 原野污水处理厂设计进水水质 单位（mg/L） 项目 pH CODCr SS 氨氮 设计进水水质 6~9 8500 2500 60 表4-7 龙岗镇污水处理厂纳管水质要求 单位：除pH外为mg/L 项目 pH CODCr SS 氨氮 设计进水水质 6~9 200 200 15 表4-8 污水排放标准 单位：除pH外为mg/L 污染物 标准 pH SS CODCr 氨氮 （GB18918-2002）一级标准B标准 6~9 20 60 8 （GB18918-2002）一级标准A标准 10 50 5(8)① 注：水温＞12℃时的控制指标为5mg/L；水温≤12℃时的控制指标为8 mg/L。 4.2.3噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，详见下表。 表4-9 《 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（单位：LeqdB(A)） 类别 昼间 夜间 2类 ≤60 ≤50 4.2.4固体废弃物 固体废物处置依据《国家危险废物名录》和《固体废物鉴别标准 通则》，来鉴别一般工业废物和危险废物；根据固废的类别分别执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（环境保护部公告2013年第36号）的要求。 |
| 总量控制指标 | 4.3总量控制指标 4.3.1总量控制原则 1、总量控制指标 根据国家环保“十三五”规划纲要，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：SO2和COD、NH3-N、NOX、及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。 结合本项目的实际情况分析，本项目被纳入总量控制指标的有：SO2、NOX、COD、氨氮、工业烟粉尘。 2、总量控制指标调剂比例 (1) 废气污染物 ② SO2、NOX、工业烟粉尘 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）第“四、指标审核（二）：用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标”。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。 根据上述要求，确定本项目SO2、NOX、工业烟粉尘污染物削减替代量比例为1:2。 (2) 废水污染物 根据浙环发〔2012〕10号关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的规定：“建设项目需新增污染物排放量（主要是COD、SO2两项指标，其中废水需排入钱塘江和太湖流域水体的，增加氨氮指标），必须削减一定比例的同类污染物排放量。生态环境功能区规划及其他相关规划明确总量削减比例的按规划执行，没有明确的，其替代比例为：环境功能区达标较好地区可按新增量与削减量1∶1比例替代；其他地区新增量与削减量不得低于1∶1.2。化工、医药、制革、印染、造纸等重点水污染行业削减COD总量比例不得低于1∶1.5。”。 根据以上规定，确定本项目COD、氨氮削减替代量比例为1:1。 3、总量控制建议值及平衡方案 结合工程分析，本项目总量平衡替代方案见下表。 表4-10 企业污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 类别 环保部门已批排放总量指标① 本项目排放总量 与已审批排放总量相比增减量 本次环评需申请量 区域平衡替代削减量 SO2（t/a） 0.1212 0.086 -0.0352 0 / NOX（t/a） 0.3836 0.404 +0.0204 0.0408 0.0408 （按1：2削减） CODCr（t/a） 0.042 0.149 +0.107 0.107 0.107 （按1：1削减） 氨氮（t/a） 0.007 0.0149 +0.0079 0.0079 0.0079 （按1：1削减） 工业烟粉尘② （颗粒物） （t/a） 0.0306 0.048 +0.0024 0.0048 0.0048 （按1：2削减） 注：①环保部门已批排放总量指标参照原有环评报告表；②本项目工业烟粉尘排放量为烟尘的排放量。 由上表，本项目SO2、NOX、COD、氨氮、工业烟粉尘的排放量分别为0.086t/a、0.404t/a、0.149t/a、0.0149t/a、0.048t/a。 与环保部门已审批排放总量指标相比，本项目SO2有所减少，因此SO2的排放可来自企业原有总量，无需重新申请。本项目COD、氨氮、NOX、工业烟粉尘的排放量分别增加了为0.107t/a、0.0079t/a、0.0204t/a、0.0024t/a。其中，COD、氨氮的总量按1:1比例进行区域削减替代，替代削减/置换量分别为0.107t/a、0.0079t/a。NOX、工业烟粉尘的排放总量按1:2比例进行区域削减替代，替代削减/置换量分别为0.0408t/a 、0.0048t/a。 |

## 五、建设项目工程分析

5.1施工期环境影响要素分析 本项目租用临安华林食品有限公司的闲置厂房实施本项目，厂房已存在，施工期主要为生产设备的安装，不涉及大规模建筑施工过程。由于施工期较短，对周边环境影响较小。 5.2营运期环境影响要素分析 5.2.1营运期生产工艺流程 本项目产品为山核桃、山核桃仁、碧根果、夏威夷果、纸皮核桃、巴旦木，具体生产工艺如下。 1、山核桃生产工艺及产污流程图： 图5-1 本项目山核桃生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 山核桃生子经筛选、清洗后需要蒸煮去除涩味，去除涩味后经清洗、敲裂、一次烘干、浸料、二次烘干、摊凉、挑选等处理后即为成品，最终包装入库。 2、山核桃仁生产工艺及产污流程图 图5-2 本项目山核桃仁生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 收购的山核桃仁浸泡、蒸煮达到去除涩味的目的，去除涩味后再经一次烘干、浸料、炒制、二次烘干、摊凉后即为成品，最终包装入库。 3、碧根果、夏威夷果、纸皮核桃、巴旦木生产工艺及产污流程图： 图5-3 本项目碧根果、夏威夷果、纸皮核桃、巴旦木生产工艺流程及产污节点图 主要工艺说明： 各原料收购进场后经筛选、清洗、敲裂、一次烘干、浸料、二次烘干、摊凉、挑选等处理后即为成品，最终包装入库。 （1）筛选：经过筛选、挑选去除原料中的杂质，选用成熟、饱满的果实。 （2）清洗：在清洗机内用水浸泡清洗，去除杂质。 （3）蒸煮：在蒸煮锅内蒸制（2小时左右），去除原料的涩味，保证产品质量，去涩后，用清洁水冲洗。蒸煮蒸汽由锅炉提供，原有项目锅炉以无烟煤为能源。 （4）浸料：在浸泡池内浸料，根据不同产品要求加入配料，使产品具有本企业特色，配料中食品添加剂的使用量应符合GB2760的要求，浸料时间在3-5分钟，然后取出沥干。 （5）烘干：在烘箱内将产品烘干至肉仁有香味，水分符合要求。烘干温度保持在135~145℃，烘干时间约40分钟。两次烘干由热风炉提供热量，原有项目热风炉以无烟煤为能源。 （6）炒制：加入其他辅料后放置炒锅中进行搅拌炒制。 （7）包装：使用自动封口机，控制密封线距边袋0.8-1cm，要求摆正位置，密封时间3秒，根据产品不同规格要求进行包装，封口平整，净含量准确。 5.2.2营运期主要污染因子 表5-1 项目主要污染因子汇总表 项目 污染工序 污染因子 营运期 废气 燃气锅炉、燃气热风炉 燃烧烟气（烟尘、SO2、NOX） 炒制 炒制烟气 烘干 异味气体（恶臭） 污水处理站 恶臭 废水 浸泡、清洗、蒸煮、 设备及场地冲洗 生产废水（COD、SS、色度） 职工生活 生活污水（COD、SS、氨氮） 噪声 生产设备及配套设施运行 设备运行噪声（等效声级） 固废 筛选、挑选、敲裂 残次坚果 污水处理 污泥 包装 包装废料 职工生活 生活垃圾 5.2.3运营期污染物源强分析 一、废气 本项目生产过程中产生的废气主要为燃烧废气、炒制烟气、烘干异味、污水处理站废气。 （1）燃烧废气 本项目锅炉和热风循环烘箱采用天然气作为燃料，燃烧废气经管道收集后经15m高排气筒高空排放。项目年消耗天然气量约21.6万m3/a（本项目天然气使用量的计算见前文第6页表1-3），目前企业周边已具备天然气供应管道，本项目天然气由园区管道输送。天然气燃烧时有二氧化硫和氮氧化物等污染物产生，根据《工业源产排污系数手册（2010修订）》中“4430热力生产和供应行业（包括工业锅炉）”中注意事项内容可知：“热风炉和导热油炉的燃烧方式可按其燃烧装置的具体类型选择。”故废气产排污系数参照执行燃气工业锅炉产排污系数，产排污系数表见表5-2，S取值200。 表5-2 燃气工业锅炉产排污系数 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 排污系数 蒸汽/热水/其它 天然气 室燃炉 所有规模 工业废气量 标立方米/万立方米-原料 136,259.17 直排 136,259.17 二氧化硫 千克/万立方米-原料 0.02S① 直排 0.02S 氮氧化物 千克/万立方米-原料 18.71 直排 18.71 表5-3 本项目燃天然气时燃烧废气产生及排放情况表 天然气耗量 污染物 产污系数 产生情况 排放情况 排放浓度 21.6万m3/a 烟气量 1.36×105Nm³/万m3 293.8万m3/a 293.8万m3/a / 烟尘 2.2 kg/万m3 0.048t/a 0.048t/a 16.38 mg/m³ SO2 0.02S*kg/万m3 0.086t/a 0.086t/a 29.3mg/m³ NOX 18.71kg/万m3 0.404t/a 0.404t/a 137.5mg/m³ 注：①烟尘产污系数根据《社会区域类登记培训教材》中相关内容（烟尘：2.2 kg/万m3）； ②产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指燃气收到基硫分含量，是以百分数形式表示，天然气含硫率净化厂出厂指标为小于20mg/m3。 根据上表可知，本项目燃烧废气经烟道后直接由15米高排气筒（1#排气筒）排放，烟尘排放浓度为16.38mg/m3、SO2 排放浓度为29.3mg/m3、NOX排放浓度为137.5mg/m3，可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 根据《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（浙政发[2018]35号），环评要求企业燃气锅炉采用低氮燃烧技术。 （2）炒制烟气 根据实际情况，产品炒制时将产生少量的炒制烟气，主要为含盐、糖分的水汽。本环评要求在炒制机上方设置吸风罩，经吸风罩集中收集后高空排放，排放高度为15m。 （3）烘干废气（异味） 本项目生产过程中烘干工序会产生少量异味气体，此异味成分复杂，但无毒无害，且影响范围较小，本环评不作定量分析，环评要求加强车间通风。 （4）污水处理站废气 本项目污水处理站产生少量恶臭气体，影响范围较小，本环评不作定量分析，环评要求加强通风。 ★废气排气筒排放高度核定：根据现场踏勘，企业拟建排气筒半径200m范围内最高建筑物高度约10米，本项目排气筒不低于15米，符合排气筒的设定高度需高于周围建筑物5米的环保要求。 二、废水 本项目废水主要为生产废水、员工生活污水。 （1）生产废水 根据调查临安区山核桃等加工行业用水、废水产生情况，山核桃加工行业各处产污系数及废水水质见下表。 表5-4 山核桃等加工行业各处产污系数及废水水质 产污单元 用水系数 t/t产品 产污系数 t/t产品 污染因子 水质 浸泡 2 1.8 CODCr、色度 CODCr：10000mg/L ，色度是300倍 蒸煮 1.1 1 pH、CODCr、NH3-N、色度 pH：8~9，CODCr：10000mg/L、NH3-N：200mg/L、SS：800mg/L、色度：300倍 山核桃清洗 0.5 0.45 pH、CODCr、色度 pH：6~8，CODCr：5000mg/L、SS：600mg/L、色度：300倍 碧根果、巴旦木、纸皮核桃、夏威夷果清洗 2 1.8 pH、CODCr、色度 pH：6~8，CODCr：5000mg/L、SS：600mg/L、色度：300倍 设备和生产场地清洗 1 0.9 CODCr、SS CODCr：1000mg/L、SS：200 mg/L 由上表可知，本项目产品加工过程中污染物产生量见表5-5。 表5-5 产品加工过程中污染物产生量 产污单元 各单元加工用水量 污染物名称 废水产生量 污染物产生量 备注 浸泡 100t/a 浸泡废水 90t/a CODCr0.9t/a / 蒸煮 165t/a 蒸煮废水 150t/a CODCr1.5t/a； NH3-N0.03t/a； SS0.12t/a / 山核桃清洗 50t/a 清洗废水 45t/a CODCr0.225t/a；SS0.027t/a / 碧根果、巴旦木、纸皮核桃、夏威夷果清洗 1700t/a 清洗废水 1530t/a CODCr7.65t/a；SS0.918t/a / 设备和生产场地清洗 1000t/a 清洗废水 900t/a CODCr0.9t/a；SS0.18t/a 每天清洗一次； 合计 3015t/a 工艺废水 2715t/a CODCr11.175t/a； NH3-N0.03t/a； SS1.245t/a / 本项目生产废水经厂区沉淀池预处理达到园区统一建设的污水处理站（临安原野污水处理有限公司）的设计进水标准后纳入该污水站处理，并达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后经污水管网接至龙岗镇污水处理厂，再由龙岗镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。则本项目生产废水排放量为2715t/a，COD0.136t/a（50mg/L）、氨氮0.0136t/a（5mg/L）、SS0.027t/a（10mg/L）。 （2）生活污水 本项目员工人数40人，年工作日150天，企业不设食堂和宿舍，人均用水量按50L/人•天计，则用水量为300t/a，产污系数取0.85，则污水产生量为255t/a。生活污水水质为COD400mg/L、氨氮40mg/L，污染物产生量为：COD0.102t/a、氨氮0.01t/a。 项目生活污水经化粪池预处理达龙岗镇污水处理厂纳管水质要求后纳入市政污水管网，最终进入龙岗镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入外环境。则本项目生活废水排放量为255t/a，COD0.013t/a（50mg/L）、氨氮0.0013t/a（以5mg/L计）。 项目废水产生和环境排放情况见表5-6。 表5-6 项目废水排放情况汇总 污染物名称 产生情况 环境排放情况 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 排放量t/a 生产废水 水量 2715 2715 COD 4116 11.175 50 0.136 氨氮 11 0.03 5 0.0136 SS 458 1.245 10 0.027 生活污水 水量 255 255 COD 400 0.102 50 0.013 氨氮 40 0.01 5 0.0013 合 计 水量 2970 2970 COD / 11.277 50 0.149 氨氮 / 0.04 5 0.0149 SS / 1.245 10 0.027 三、噪声 项目噪声源主要来自生产线等设备运行噪声，主要设备噪声源强见下表： 表5-7 项目噪声源强一览表 （单位：dB(A)） 序号 噪声源 数量 噪声级dB（A） 所在位置（室内/室外） 监测位置 1 不锈钢挑选台 2 70~75 室内 距设备1m处 2 不锈钢清洗机 2 70~75 室内 3 坚果破碎机 5 75~80 室内 4 自动杀青机 1 70~75 室内 5 自动入味机 1 65~70 室内 6 烘干机 2 65~70 室内 7 烘池 10 65~70 室内 8 不锈钢包装台 1 70~75 室内 9 封口机 1 70~75 室内 10 煮锅 4 70~75 室内 11 炒锅 3 75~80 室内 12 天然气锅炉 1 75~80 室内 13 天然气热风炉 8 75~80 室内 14 山核桃破壳机 3 75~80 室内 15 封箱机 1 70~75 室内 16 引风机 2 80~85 室内 四、固废 项目产生的固废主要有：残次坚果、污泥、包装废料、员工生活垃圾。 （1）残次坚果：筛选、挑选、敲裂等过程产生，主要成分为残次品、果壳等，产生量约为原料用量的1%，即10t/a，为一般固废，经收集后由正规的物资回收公司回收综合利用。 （2）污泥：污泥产生量参照《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010修订）工业废水集中处理设施核算与校核公式计算，本项目污水处理污泥产生量约1.63t/a，主要成分为碎果皮等，为一般固废，经收集后由正规的物资回收公司回收综合利用。 （3）包装废料：包装工序产生包装废料，产生量约为0.1t/a，为一般固废，经收集后由正规的物资回收公司回收综合利用。 （4）生活垃圾：项目员工人数为40人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，年产生量3t/a。生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。 本项目副产物产生情况汇总见下表。 表5-8 副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量 1 残次坚果 筛选、挑选、敲裂 S 残次品、果壳等 10t/a 2 污泥 污水处理 S 碎果皮等 1.63t/a 3 包装废料 包装 S 纸箱、塑料袋 0.1t/a 4 生活垃圾 职工生活 S 塑料、纸张等 3t/a 根据《固体废物鉴别标准 通则（GB34330-2017）》，判定上述副产物情况如下： 表5-9 副产物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于固废 判定依据 1 残次坚果 筛选、挑选、敲裂 S 残次品、果壳等 是 《固体废物鉴别标准 通则（GB34330- 2017）》 2 污泥 污水处理 S 碎果皮等 是 3 包装废料 包装 S 纸箱、塑料袋 是 4 生活垃圾 职工生活 S 塑料、纸张等 是 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物： 表5-10 危险废物属性判定表 序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 危废代码 1 残次坚果 筛选、挑选、敲裂 否 / 2 污泥 污水处理 否 / 3 包装废料 包装 否 / 4 生活垃圾 职工生活 否 / 综上，本项目产生的固体废物情况汇总如下表： 表5-11 项目固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物名称 产生工序 形态 属性 预测产生量 1 残次坚果 筛选、挑选、敲裂 S 一般固废 10t/a 2 污泥 污水处理 S 一般固废 1.63t/a 3 包装废料 包装 S 一般固废 0.1t/a 4 生活垃圾 职工生活 S 一般固废 3t/a

## 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量及产生浓度 | 排放量及排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃气锅炉、 燃气热风炉 | 燃烧烟气 | 烟气量 | 293.8万m3/a | 有组织293.8万m3/a |
|  |  |  | 烟尘 | 0.048t/a | 有组织0.048t/a， 16.38 mg/m³ |
|  |  |  | SO2 | 0.086t/a | 有组织0.086t/a， 29.3 mg/m³ |
|  |  |  | NOX | 0.404t/a | 有组织0.404t/a， 137.5 mg/m³ |
|  | 炒制 | 炒制烟气 | 少量 | 少量 |
|  | 烘干 | 异味气体 （恶臭） | 少量 | 少量 |
|  | 污水处理站 | 恶臭 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 废水量 | 2715t/a | 2715t/a |
|  |  | COD | 11.175t/a | 0.136t/a，50mg/L |
|  |  | 氨氮 | 0.03t/a | 0.0136t/a，5mg/L |
|  |  | SS | 1.245t/a | 0.027t/a，10mg/L |
|  | 生活污水 | 废水量 | 255t/a | 255t/a |
|  |  | COD | 0.102t/a | 0.013t/a，50mg/L |
|  |  | 氨氮 | 0.01t/a | 0.0013t/a，5mg/L |
| 固 体 废 物 | 筛选、挑选、敲裂 | 残次坚果 | 10t/a | 0 |
|  | 污水处理 | 污泥 | 1.63t/a | 0 |
|  | 包装 | 包装废料 | 0.1t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 0 |
| 噪声 | 噪声主要来自车间设备及其配套设施运行产生的噪声，源强为65-85dB。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目租用临安华林食品有限公司的闲置厂房实施本项目，厂房已存在，施工期主要为生产设备的安装，不涉及大规模建筑施工过程。由于施工期较短，对周边环境影响较小。 |

## 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析 本项目租用临安华林食品有限公司的闲置厂房实施本项目，厂房已存在，施工期主要为生产设备的安装，不涉及大规模建筑施工过程。由于施工期较短，对周边环境影响较小。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1废气 一、大气污染物达标排放分析 本项目生产过程中产生的废气主要为燃烧废气、烘干异味、污水处理站废气。 （1）燃烧烟气 本项目锅炉和热风炉采用天然气作为燃料，根据第五章工程分析，本项目燃烧废气经烟道后直接由15米高排气筒（1#排气筒）排放，烟尘排放浓度为16.38mg/m3、SO2 排放浓度为29.3mg/m3、NOX排放浓度为137.5mg/m3，可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 根据《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（浙政发[2018]35号），环评要求企业燃气锅炉采用低氮燃烧技术。 （2）炒制烟气 根据实际情况，产品炒制时将产生少量的炒制烟气，主要为含盐、糖分的水汽。本环评要求在炒制机上方设置吸风罩，经吸风罩集中收集后高空排放，排放高度为15m。 （3）烘干异味 本项目生产过程中烘干工序会产生少量异味气体，此异味成分复杂，但无毒无害，且影响范围较小，本环评不作定量分析，环评要求加强车间通风。 （4）污水处理站废气 本项目污水处理站产生少量恶臭气体，影响范围较小，本环评不作定量分析，环评要求加强通风。 二、大气污染物影响预测与评价 评价等级判断 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目选用估算模式AERSCREEN进行大气环境评价等级判断。 评价因子和评价标准筛选 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值 标准来源 颗粒物 1小时平均 900ug/m3 《环境空气质量标准（GB3095-2012） 中的二级标准 SO2 1小时平均 500ug/m3 NOx 1小时平均 200ug/m3 （2）估算模型参数 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 41.9 最低环境温度/℃ -13.3 最小风速 0.5m/s 风速计高度 10m 土地利用类型 农田 区域湿度条件 湿润 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否■ 地形数据分辨率/m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□ 否■ 岸线距离/km 岸线方向/° （3）源强参数汇总 根据工程分析，本项目预测因子污染源强统计资料见下表。 表7-3 点源参数表 编 号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 颗粒物 SO2 NOx 1 1# 排气筒 30.181934 119.134232 8 15 0.3 6.74 100 1200 正常 0.04 0.072 0.337 （4）预测结果分析 本项目主要污染源估算模型计算结果见下表。 表7-4 主要点源污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m 1#排气筒排放的SO2 1#排气筒排放的NOx 预测质量 浓度 ug/m3 占标率/% 预测质量 浓度 ug/m3 占标率/% 10 1.09E-01 0.02 4.90E-01 0.25 25 3.29E+00 0.66 1.48E+01 7.40 50 3.44E+00 0.69 1.55E+01 7.74 75 3.65E+00 0.73 1.64E+01 8.21 97 3.83E+00 0.77 1.72E+01 8.62 100 3.83E+00 0.77 1.72E+01 8.61 125 3.55E+00 0.71 1.60E+01 7.98 150 3.60E+00 0.72 1.62E+01 8.09 175 3.53E+00 0.71 1.59E+01 7.93 200 3.37E+00 0.67 1.52E+01 7.58 225 3.28E+00 0.66 1.48E+01 7.38 250 3.35E+00 0.67 1.51E+01 7.54 275 3.33E+00 0.67 1.50E+01 7.49 300 3.25E+00 0.65 1.46E+01 7.32 325 3.14E+00 0.63 1.41E+01 7.07 350 3.02E+00 0.60 1.36E+01 6.79 375 2.99E+00 0.60 1.35E+01 6.74 400 2.95E+00 0.59 1.33E+01 6.64 425 2.89E+00 0.58 1.30E+01 6.50 450 2.82E+00 0.56 1.27E+01 6.34 475 2.74E+00 0.55 1.23E+01 6.17 500 2.66E+00 0.53 1.20E+01 5.99 600 2.34E+00 0.47 1.05E+01 5.26 700 2.14E+00 0.43 9.62E+00 4.81 800 2.02E+00 0.40 9.08E+00 4.54 900 1.89E+00 0.38 8.50E+00 4.25 1000 1.76E+00 0.35 7.93E+00 3.96 1500 1.39E+00 0.28 6.24E+00 3.12 2000 1.15E+00 0.23 5.16E+00 2.58 2500 9.76E-01 0.20 4.39E+00 2.20 下风向最大质量浓度及占标率 3.83E+00 0.77 1.72E+01 8.62 D10%最远距离 0 0 表7-5 主要点源污染源估算模型计算结果表2 下风向距离/m 1#排气筒排放的颗粒物 预测质量浓度 ug/m3 占标率/% 10 5.99E-02 0.01 25 1.81E+00 0.20 50 1.89E+00 0.21 75 2.01E+00 0.22 97 2.11E+00 0.23 100 2.10E+00 0.23 125 1.95E+00 0.22 150 1.98E+00 0.22 175 1.94E+00 0.22 200 1.85E+00 0.21 225 1.80E+00 0.20 250 1.84E+00 0.20 275 1.83E+00 0.20 300 1.79E+00 0.20 325 1.73E+00 0.19 350 1.66E+00 0.18 375 1.65E+00 0.18 400 1.62E+00 0.18 425 1.59E+00 0.18 450 1.55E+00 0.17 475 1.51E+00 0.17 500 1.46E+00 0.16 600 1.29E+00 0.14 700 1.18E+00 0.13 800 1.11E+00 0.12 900 1.04E+00 0.12 1000 9.69E-01 0.11 1500 7.63E-01 0.08 2000 6.31E-01 0.07 2500 5.37E-01 0.06 下风向最大质量浓度及占标率 2.11E+00 0.23 D10%最远距离 0 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10％。其中Pi的定义见下公式。 Pi=Ci×100％/Coi 式中： Pi——第个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；□ Ci——采用估算模型计算出的第个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3； Coi——第个污染物环境空气质量浓度标准，mg/m3。 评价工作等级评判依据见下表。 表7-6 评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax＜1% 注：（1）同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 （2）对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级。 本项目主要废气污染物等占标率计算见下表。 表7-7 估算模式预测结果 污染源 污染因子 源强 (kg/h) 执行标准(mg/m3) 最大落地点距离（m） 最大落地点 浓度(ug/m3) Pmax (%) D10% (m) 评价等级 1#排气筒 烟尘 （颗粒物） 0.04 0.9 97 2.11E+00 0.23 0 三 SO2 0.072 0.5 97 3.83E+00 0.77 0 三 NOx 0.337 0.2 97 1.72E+01 8.62 0 二 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax为8.62%，污染因子为NOx，污染源为燃天然气燃料时1#排气筒排放的NOx。 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级。根据导则，本评价的大气环境评价工作等级为二级，不进行进一步预测模式作预测，只对污染物排放量进行核算。 2、污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算详见下表。 表7-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（ug/m3） 核算排放速率 核算年排放量 （kg/h） （t/a） 主要排放口 …… …… …… …… …… …… 主要排放口合计 …… …… …… …… 1 1# 烟尘 （颗粒物） 16380 0.04 0.048 SO2 29300 0.072 0.086 NOx 137500 0.337 0.404 有组织排放总计 工业烟粉尘（颗粒物） 0.048 SO2 0.086 NOx 0.404 （2）无组织排放量核算 项目大气污染物无组织排放量核算详见下表。 表7-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值 1 生产车间 炒制 炒制烟气 通风 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 20（无量纲） 少量 2 烘干 恶臭 通风 少量 3 污水处理站 废水处理 恶臭 通风 少量 无组织排放总计 无组织排放总计 恶臭 少量 注：要求企业加强生产车间和污水处理站通风换气工作。 （3）大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量核算详见下表。 表7-10 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 SO2 0.086 2 NOx 0.404 3 工业烟粉尘（颗粒物） 0.048 4 恶臭 少量 注*：本项目工业烟粉尘排放量为烟尘的排放量。 2、敏感点污染物预测结果 表7-11 项目敏感点污染物预测结果表(小时浓度) 单位：mg/m3 敏感点 污染物名称 贡献值 环境背景值 叠加值 标准值 是否达标 有组织排放 无组织排放 兴龙村 （400m） SO2 2.06E-04 / / 2.06E-04 0.5 是 NOx 0.00959 / / 0.00959 0.2 是 颗粒物 0.00118 / / 0.00118 0.9 是 根据以上分析，周围最近敏感点市地村的最大落地浓度均小于标准值，因此，本项目废气排放对周围环境影响较小。 三、建设项目大气环境影响评价自查表 综上分析，本项目排放的大气污染物对周围环境影响较小，建设项目大气环境影响评价自查表见下表。 表7-12 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km 评价因子 SO2 +NOx 排放量 ≥2000t/a□ 500～2000t/a□ ＜500 t/a 评价因子 基本污染物（SO2、NOX、PM10、CO、O3max8h、PM2.5） 其他污染物（无） 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准 □ 附录 D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 预测范围 边长≥50 km□ 边长5～50 km □ 边长= 5 km 预测因子 预测因子（SO2、NOX、颗粒物） 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% C本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30% C本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1h 浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 □ C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤−20% □ k＞−20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（SO2、NOX、颗粒物） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（无） 监测点位数（0） 无监测 评价结论 环境影响 可以接受 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2： （0.086）t/a NOX： （0.404）t/a 颗粒物： （0.048）t/a VOCS： （0）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。 7.2.2废水 本项目产生的废水主要为生产废水、员工生活污水。 根据第五章的工程分析，本项目废水产生量为2970t/a（其中生产废水2715t/a、生活污水255t/a），各污染物产生量为COD 11.277t/a、氨氮0.04t/a、SS1.245t/a。 本项目生产废水与生活污水分开处理。生产废水经厂区沉淀池预处理达到园区统一建设的污水处理站（临安原野污水处理有限公司）的设计进水标准后纳入该污水站处理，并达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后经污水管网接至龙岗镇污水处理厂，再由龙岗镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。则本项目生产废水排放量为2715t/a，COD0.136t/a（50mg/L）、氨氮0.0136t/a（5mg/L）、SS0.027t/a（10mg/L）。 生活污水经化粪池预处理达龙岗镇污水处理厂纳管水质要求后纳入市政污水管网，最终进入龙岗镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入外环境。则本项目生活废水排放量为255t/a，COD0.013t/a（50mg/L）、氨氮0.0013t/a（以5mg/L计）。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)，建设项目地表水环境影响评价工作等级划分见下表。 表7-13 地表水环境影响评价工作等级分级表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜60000 三级B 间接排放 - 对照上表，本项目废水经污水处理设施预处理后排放至龙岗镇污水处理厂处理，为间接排放，则评价等级为三级B，三级B评价可不进行水环境影响预测，须对所依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进出水水质、处理后的废水稳定达标排放情况等内容进行调查并分析。 1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 （1）本项目水环境污染防治措施包括： ①本项目实行雨污分流制，雨水排入雨水管网。 ②本项目生产废水经厂区沉淀池预处理达到园区统一建设的污水处理站（临安原野污水处理有限公司）的设计进水标准后纳入该污水站处理，并达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后经污水管网接至龙岗镇污水处理厂，因此本项目生产废水经预处理后可以达到龙岗镇污水处理厂设计进水指标。 ③本项目生活污水经化粪池预处理后可以达到龙岗镇污水处理厂设计进水指标。 因此，本项目废水防治措施能够达到到龙岗镇污水处理厂设计进水指标，预处理后纳管排放能有效地减缓本项目对周围水环境的影响。 2、依托污水处理设施的环境可行性分析 （1）污水管网建设情况 本项目位于临安区龙岗镇松云路66号，经向当地政府了解获知，周边市政污水管网已铺设完成，从管网配套性分析，项目建成后能实现污水纳管排放。 （2）对污水处理厂冲击情况 根据对临安区龙岗污水处理有限公司调查获知，龙岗镇污水处理厂位于临安区龙岗镇中胜村，总用地面积12887m2，主要处理龙岗镇工业废水以及生活污水。污水处理厂设计规模为：一期3000t/d，二期6000t/d。处理工艺采用高效成熟可行的A2/O活性污泥法处理工艺。污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入昌化溪。 本项目在其服务范围之内，区域道路配套的污水管网已先期建成，因此，本项目废水可纳入市政污水管网。 本项目废水排放量为19.8t/d（年工作日按150天计），约占污水处理厂处理量(临安污水处理二厂尚有余量处理本项目废水)的0.66%，占比较小。根据前面分析，本项目废水经污水处理设施预处理后，废水水质符合龙岗镇污水处理厂污水纳管标准，对污水厂整体处理系统不会产生明显冲击影响。 综上所述，在废水正常排放情况下，本项目废水接入城市污水管网后送龙岗镇污水处理厂处理，不会对污水处理厂的正常运行产生不良影响。 3、污染源排放量信息表 表7-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 设施编号 设施名称 设施工艺 1 生产废水 COD、氨氮 龙岗镇污水处理厂 间接排放 TW001 沉淀池、气浮池、A/O池 “絮凝复合水解+接触氧化+絮凝+臭氧氧化+生物滤池” DW001 是 龙岗镇污水处理厂 排放口 2 生活污水 COD、氨氮 TW002 化粪池 沉淀、发酵 表7-15 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口经纬度 废水排放量万吨/a 排放规律 间歇排 放时段 受纳污水处理厂信息 经度° 纬度° 名称 污染 物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L 1 DW001 119.134232 30.172829 0.1035 间歇 8:00-17:00 龙岗镇污水处理厂 COD 50 氨氮 5 表7-16 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值mg/L 1 DW001 COD 龙岗镇污水处理厂设计进水标准 200 氨氮 15 表7-17 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度mg/L 日排放量t/d 年排放量t/a 1 DW001 COD 50 9.93E-04 0.149 氨氮 5 9.93E-05 0.0149 全厂排放口合计 COD 0.149 氨氮 0.0149 4、建设项目地表水环境影响评价自查表 表7-18 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响评价 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□，重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他□ 水温□；径流□；水域面积□； 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B( 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□； 补充检测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 补充检测 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充检测□；其他□ 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （） 监测断面或点位个数（） 现状评价 评价范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷） 评价标准 河流、湖库、河口：I类□；II类□；III类(；IV类□；V类□ 近岸海域：第一类□；第二类□第三类□第四类□ 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标；□不达标□； 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标□； 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域(区域)水资源《包括水能资源》与开发总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况和河湖演变状况□ 达标区( 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□；设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区(流)域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区(流)城水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求口水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区(流)域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境淮入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/(t/a) 排放浓度/（mg/L） COD 0.149 50 氨氮 0.0149 5 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/(t/a) 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流 量确定 生态流量:一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位:一般水期（）m；鱼类繁殖期()m；其他（）m 防治措施 环保措施 污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无检测( 手动(；自动□；无检测□ 监测点位 / （厂区污水排放口） 监测因子 / （pH、COD、氨氮） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受□ 注:“口”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 7.2.3噪声 1、噪声源强 项目噪声主要来自各生产车间内设备运转过程中产生的噪声，各设备噪声级详见前表5-7，其噪声源强65~85dB(A)。 2、污染防治措施 根据各发声设备摆放位置及设备本身噪声源强，本环评提出以下几点防治措施： ①项目投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声； 对噪声较大的设备安装减震垫； 加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产； ④对厂区内的设备进行合理布置，设备不得在室外使用； ⑤合理安排生产计划，夜间不生产。 3、预测模式 （1）整体声源模式 根据总平面布置图以及车间内平面布置图，本项目噪声污染源可看作车间整体声源。本次评价采用Stueber整体声源模式。 Stueber整体声源模式的基本思路：将较大范围分布的复杂声源（如生产车间）看作一个声源，称为整体声源。预先求得该整体声源的声功率级，然后计算该整体源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。受声点的预测声级按下式计算： 式中：Lp——受声点预测声压级； LW——整体声源的声功率级； ——声传播方向上各因素引起声能量的总衰减量，Ai为第i种因数造成的衰减量。 ①整体声功率级LW的计算方法 使用上式进行预测计算的关键是求整体声源的声功率级。可按如下的Stueber公式计算： 式中: ——整体声源周围测量线上的声级平均值，dB； L——测量线总长，m a——空气吸收系数； h——传声器高度，m Sa——测量线所围成的面积，m2； Sp——整体声源的实际面积，m2； D——测量线边界至整体声源边界的平均距离，m； 以上几何参数见下图： 以上计算方法中因子较多，计算复杂，在评价估算时，按一定的条件可以作适当的简化。当D<<时，≈，则Stueber公式可简化为： 在工程计算时还可以作进一步的简化： 其中 ------车间内各设备的联合源强，dB(A)； ------采取治理措施后的衰减量，dB(A)。 ②总衰减量的计算方法 式中：Ad---------距离衰减量，dB(A)；可由 公式计算，r为受声点距离整体声源中心的距离，m. △L------附加衰减，dB(A)。 （2）点声源模式。 室外点源衰减模式如下 式中：L0——声源近场的噪声级，dB(A)； Lp——声源在预测点产生的声压级，dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； Δ——各种因素引起的附加衰减量，dB(A)； （3）多源叠加模式 如有多个声源，则逐个计算其对受声点的影响，然后将各个声源的影响叠加，即得最终预测结果。声压级的叠加按下式计算： 式中：L0——叠加后的总声级，dB(A)； n——声源个数； Li——各声源在某点的声级。 厂房采用整体声源预测模式。类比同类型企业，本项目整体车间的参数见下表。 表7-19 噪声整体声源 编号 声源 类型 规格 平均噪声级（dB(A)） （dB(A)） 墙体隔声量dB(A) 1 生产厂房 整体声源 65m×34m 94 15 20 本项目生产车间中心距离厂房边界距离如下： 表7-20 生产厂房中心与厂界的距离 声源 预测点 厂房边界 东侧 厂房边界 南侧 厂房边界 西侧 厂房边界 北侧 生产厂房 距离(m) 33 18 33 18 表7-21 厂界周边预测点噪声值一览表 （单位：Leq dB(A)） 预测点 厂房边界 东侧 厂房边界 南侧 厂房边界 西侧 厂房边界 北侧 噪声贡献值 54.1 59.4 54.1 59.4 标准限值 昼间 60 60 60 60 达标情况 昼间 达标 达标 达标 达标 由以上预测结果可知，经采取环评提出的治理措施后，项目厂房边界东侧、南侧、西侧、北侧的噪声贡献值分别为54.1dB(A)、59.4dB(A)、54.1dB(A)、59.4dB(A)，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准限值要求。 为进一步减小项目噪声对周围环境的影响，项目投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。对噪声较大的设备安装减震垫，同时加强车辆运输管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。在此基础上，本项目产生的噪声对周围环境影响不大。 7.2.4固体废弃物 根据工程分析分析，针对企业的固体废物，本环评提出如下措施，具体见下表： 表7-22 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 属性 危废代码 预测产生量 利用处置方式 1 残次坚果 筛选、挑选、敲裂 一般固废 / 10t/a 回收外卖 综合利用 2 污泥 污水处理 一般固废 / 1.63t/a 3 包装废料 包装 一般固废 / 0.1t/a 4 生活垃圾 职工生活 一般固废 / 3t/a 委托环卫部门统一清运 企业必须保证按照上述安全途径对所有固废进行及时处置，避免长期堆放。对于一般固废，厂区内应设防雨淋堆场，并及时清运；对生活垃圾也要设防雨淋垃圾桶储装，做到每日一清，以免因为雨水冲刷造成二次污染问题。要设置足够容积的临时堆场，堆场应做水泥地面，并设有排水沟，以便固废中渗出的水纳入污水处理设施。固体废弃物在储存的过程中应妥善保管，并有专人管理。 综上，只要企业认真实施本报告提出的危废防治措施，本项目固体废物处置符合国家技术政策，各类固废可得到合理安全处置，对周围环境的影响不大，但是本环评仍然要求企业对固废不能随意处理和乱堆乱放。在生产过程中要注意对危废固废的收集和储运，必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，切实按照本环评提出的方案进行处置。在此基础上，本项目固体废弃物对周围环境影响不大。 7.2.5土壤环境影响评价分析 1、土壤环境评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中“附录A.1 土壤环境影响评价项目类别”中，本项目属于“其他行业”，故土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。 根据土壤导则，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价工作。 2、拟建项目对土壤环境的污染 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 拟建项目污染物质可能通过多种途径进入土壤，主要类型有以下四种： （1）大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是颗粒物等，它们降落到地表可引起土壤质量下降，破坏土壤肥力与生态系统的平衡，会造成土壤的多种污染。 （2）水污染型：拟建项目废水发生泄漏，若废水纳管管网发生破损，致使周边土壤受到的污染。 （3）固体废物污染型：拟建项目污泥、残次坚果、生活垃圾在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 3、土壤污染控制措施 （1）控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 （2）在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 4、土壤环境影响评价自查表 表7-23 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□ 土地利用类型 建设用地；农用地□；未利用地□ 土壤利用类型图 占地规模 （ 0.22 ）hm2 敏感目标信息 敏感目标（ 无 ）、方位（ / ）、距离（ / ） 影响途径 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（ ） 全部污染物 SO2、NOX、工业烟粉尘、COD、氨氮 特征因子 SO2、NOX、工业烟粉尘、COD、氨氮 所属土壤环境影响评价项目类别 Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类 敏感程度 敏感□；较敏感□；不敏感□ 评价工作等级 一级□；二级□；三级□ 根据土壤导则，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价 现状调查内容 资料收集 a)□；b)□；c)□；d)□ 理化特性 / 同附录C 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 柱状样点数 现状监测因子 / 现状评价 评价因子 / 评价标准 GB15618□；GB36600□；表D.1□；表D.2□； 其他（ ） 现状评价结论 / 影响预测 预测因子 / 预测方法 附录E□；附录F□；其他（ ） 预测分析内容 影响范围（ ） 影响程度（ ） 预测结论 达标结论：a)□；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□ 防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（ ） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 / / / 信息公开指标 / 评价结论 / 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤影响评价等级的，分别填写自查表。 7.2.6事故风险评价 1、环境风险分析 根据本项目企业在生产、使用、储存过程中所涉及到的化学危险品，对照《危险化学品名录》、《危险货物品名表》、《剧毒化学品目录》进行辨识，本项目生产过程中所用原辅材料天然气为危险化学品，天然气由园区管道直接供应，厂区不涉及天然气储存，在使用过程中，如管理操作不当或意外事故，存在着天然气管道泄漏、火灾等事故风险。 2、重大危险源辨识 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《浙江省企业环境风险评估技术指南》（修订版），本项目企业生产涉及重大危险品物质状况及重大危险源辨识如下： 表7-24 储存场所重大危险物质储存情况 序号 物质名称 最大存在量（t） 危险物质种类 临界量（t） q/Q 是否构成重大危险源 1 天然气 0.01 易燃气体 50 0.0002 未构成 合计 0.0002 未构成 单元存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 Q=q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+…+ qn/Qn≥1 式中q1，q2，q3，…，qn——每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2，Q3，…，Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 根据计算，本项目生产界区物质总量与其临界量比值Q为0.0002<1，物料存在量小于临界量，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目厂区不构成重大危险源。 3、环境风险评价等级的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中规定，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 本项目Q<1，因此环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的评价工作等级划分，如下表。 表7-25 评价工作级别 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性的说明。 根据上表评价工作等级划分表，判定本项目风险评价工作等级为简单分析。 4、主要风险分析 项目主要风险类型及原因分析如下： （1）天然气泄漏、爆炸：天然气在空气中含量达到一定程度后会使人窒息，天然气不像一氧化碳那样具有毒性，它本质上是对人体无害的，不过如果天然气处于高浓度的状态，并使空气中的氧气不足以维持生命的话，还是会致人死亡的，毕竟天然气不能用于人类呼吸，作为燃料，天然气也会因发生爆炸而造成伤亡。要求定期检查供气管道是否有泄漏，天然气泄漏可能对周边环境造成影响。 （2）火灾：火灾是生产车间常见的风险事故，项目生产过程中各类生产设备均使用电能，若电线裸露在外或者破损，遇明火，容易引发火灾。本项目天然气为易燃气体，遇明火易燃，影响周围大气环境及水环境，要求远离火种、热源。 通过上述危险、有害因素产生的原因及可能造成的事故后果等的分析，确定本项目的主要危险、有害因素见下表。 表7-26 项目涉及的主要风险类型及原因分析 危险源 危险、有害因素 可能造成后果 天然气供气管道 泄漏、爆炸、火灾 人员窒息伤亡、财产损失、污染环境 生产车间 火灾 人员伤亡、财产损失、污染环境 本项目生产过程生产场所未构成重大危险源。根据本项目风险识别情况，本项目风险事故为天然气泄漏、爆炸、生产车间火灾等。 5、环境风险防范措施 环境事故的发生会给周围环境带来严重的不利影响，也会给人体的健康造成一定的伤害。为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动安全管理卫生管理，制定完善、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。 在生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性环境风险事故特别是生产车间火灾、仓库火灾等重大事故将对事故现场人员的健康和生命造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置的能力，对企业具有更重要的意义。 对突发性环境风险事故的防治对策除了科学合理地进行厂址选址之外，还应严格控制和管理，加强事故预防措施和应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主、安全第一”是减少污染事故发生、降低污染事故危害的重要保障。建议项目上马后企业做好以下几个方面的工作： （1）提高认识，完善制度，严格检查 企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟常鸣。建议企业建立安全环保科，主要负责检查和监督安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度。并列出潜在危险的工艺、原料、设备等清单。 （2）加强技术培训，提高安全意识 企业应加强技术人员的引进，对生产操作工人进行上岗前的专业技术培训，严格管理，提高安全意识，尽最大限度地降低事故发生的可能性，以避免发生恶性事故，进而造成事故性环境污染。 （3）提高应急处理能力 企业应对具有高危害设备设置保险措施，对危险区域设置消防装置等必备的应急措施，并制定厂内的应急计划，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，配备必要的通讯工具和消防应急设施。 （4）加强污染治理措施的维护 加强废气处理设施的日常维修，定时清理，维护，使生产设备处于正常工况，切实保障废气处理设施的正常运行。一旦废气处置设施发生故障或发生事故性废气排放时，应立即停止生产，查明事故原因，排除故障，待废气处置设施运行正常后，方可恢复生产。 （5）火灾预防措施 要求企业做好车间内消防器材的设置。 （6）生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： ①厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道； ②尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全设施； ③按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； ④在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； ⑤在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品。 6、事故应急池 事故应急池总有效容积： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；无。 V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），消火栓流量为5L/s，使用2支水枪。企业不设其它消防设备，则消防设施给水流量为36m3/h。 t消——消防设施对应的设计消防历时，h；设计消防历时为1h。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；无。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；无。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；本项目各道工序均位于室内，生产操作也位于室内，因此V5为0。 由以上公式计算得本项目需设事故应急池36m3（取深为3m，应急池占地面积为12m2，长4m，宽3m），事故应急池设置在污水处理站旁边，可满足本项目废水事故应急时需要。一旦发现排水中有害污染物质浓度超标，则应减小事故污水进入污水处理装置流量，必要时切断，使其不会对厂区内污水处理装置正常运行产生不良影响。 7、事故应急计划 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。 表7-27 环境风险突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 2 应急计划区 装置区、仓储区、临近地区。 3 应急组织 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长厂，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散 4 应急状态分类应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 5 应急设施 设备与材料 生产装置和贮区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；化工生产原料贮场应设置事故应急池，以防液体化工原料的进一步扩散；配备必要的防毒面具。 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 6 应急通讯 通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等 7 应急环境监测及事故后评价 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 8 应急防护措施 消除泄漏措施及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施。 9 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保护公众健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 10 应急状态中止 恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。 11 人员培训 与演习 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。 12 公众教育 信息发布 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 13 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 14 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 8、建设项目环境风险简单分析内容表见下表。 表7-28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 临安岭东食品有限公司年产1000吨山核桃等系列炒货食品及坚果制品生产线项目 建设地点 （浙江）省 （杭州）市 （临安）区 （ ）县 （ ）园区 地理坐标 经度 东经119.134232° 纬度 北纬 30.172829° 主要危险物质及分布 本项目不涉及 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 具体见前表7-25“环境风险识别”内容 风险防范措施要求 具体详见前面分析“环境风险防范措施”内容 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 7.3环境监测计划 本项目的环境监测计划主要是保证项目所排放的污染物能够达标排放。从本项目的污染物排放特点来看，具体监测计划见下表。 表7-29 本项目环境监测计划 监测点位 监测项目 监测频次 水污染物监测 厂区污水排放口 pH、COD、氨氮 一次/月 大气污染物监测 1#排气筒 PM10、SO2、NOX 一次/半年 厂界无组织监控点 臭气浓度 一次/半年 噪声监测 厂界噪声监测点位 设备噪声及厂界噪声 一次/季 7.4退役后的环境影响分析 本项目退役以后，企业不再进行生产，不再产生废水、废气、废渣、噪声等环境污染因素，留下的主要是厂房和废弃的设备，为有效预防和控制退役过程中的环境影响，必须落实以下措施： 1、将原材料分档存放，要有明显标记，重新利用。 2、在拆卸生产设备时，先将各设备用水冲洗干净，然后用空气置换，自然放置一周以上。加工设备可经清洗后进行拆除，设备主要为金属，对设备材料作完全拆除，经分捡处理后可回收利用。 3、在拆除厂房前将物料分门别类，搬走所有的物料到安全指定地点，然后打扫厂房，用水冲洗干净，不留死角，废水汇入污水处理池处理。拆除厂房时注意安全，拆除产生的建筑废渣中，砖块可重新利用，其他可作填地材料。 4、暂不能处理却可回用的固废先拉至安全指定地点，固废分门别类，贴好标签，上车时小心轻放，不得随意散放，防晒防雨淋，送有危废杭州立佳环境服务有限公司处置。 5、将不能回收的陈旧设备清洗干净卖给有回收能力的回收公司。

## 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉、热风炉 | SO2、NOX、 烟尘 | 采用低氮燃烧技术，燃天然气燃料产生的燃烧废气经烟道后直接由15米高排气筒（1#排气筒）排放 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中燃气锅炉特别排放标准 |
|  | 炒制 | 炒制烟气 | 经吸风罩集中收集后高空排放 | 对大气环境基本无影响 |
|  | 烘干 | 异味气体 （恶臭） | 加强车间通风 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物厂界新、扩、改二级标准 |
|  | 污水处理站 | 恶臭 | 加强通风 |  |
| 水 污 染 物 | 生产过程 | 生产废水 | 1、实施清污分流，雨污分流 2、经厂区沉淀池预处理达到园区统一建设的污水处理站（临安原野污水处理有限公司）的设计进水标准后纳入该污水站处理，并达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后经污水管网接至龙岗镇污水处理厂，再由龙岗镇污水处理厂处理 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18198-2002）一级A标准 |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 经化粪池预处理达龙岗镇污水处理厂纳管水质要求后纳入市政污水管网，最终进入龙岗镇污水处理厂处理 |  |
| 固 体 废 物 | 筛选、挑选、敲裂 | 残次坚果 | 回收外卖，综合利用 | 综合利用或妥善安全处置 |
|  | 污水处理 | 污泥 |  |  |
|  | 包装入库 | 包装废料 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 项目建成后的主要噪声源为破碎机、破壳机、锅炉、风机等，为确保厂区内外有一个良好的声环境，需对高噪声设备采取防治措施。具体如下：在车间的布局上，应把噪声较大的设备布置在远离厂界，墙体采用双层隔声结构，窗采用双层铝固定窗，门采用双道隔声门，生产时关闭门窗，以防噪声对工作环境的影响。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 项目总投资326.55万元，其中环保投资20万元，约占总投资的6.1%。具体见表8-1。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目 内容 投资（万元） 环保效益 废气治理 低NOx燃烧器、排风扇、15m排气筒、风机 （本次新增） 8 废气达标排放 废水处理 化粪池（依托厂区现有）、 沉淀池（本次新增）、 废水委托处置费用（本次新增） 污水纳管费用（本次新增） 8 废水达标排放 噪声治理 隔声降噪措施、减震垫 1 厂界噪声达标 固废处置 一般工业固废存储房的建设、固废处置及垃圾清运 （本次新增） 1 防止二次污染 事故风险 应急物资、应急池（本次新增） 2 合 计 20 － |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目租用临安华林食品有限公司的闲置厂房实施本项目，厂房已存在，施工期主要为生产设备的安装，不涉及大规模建筑施工过程。由于施工期较短，对周边环境影响较小。 |

## 九、审批原则符合性分析

9.1环保审批原则符合性分析 9.1.1符合环境功能区规划的要求 本项目位于杭州市临安区龙岗镇松云路66号，根据《临安区环境功能区划文本（报批稿）》，该区域属于“龙岗-昌化产业发展环境重点准入区（0185-VI-0-03）”。根据负面清单：禁止发展《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013）》中禁止（淘汰）类工业项目（根据杭州市发改委最新文件调整），详见文本第十三条环境重点准入区负面清单。 本项目为C1373水果和坚果加工，为第二类工业项目，不在该环境功能区负面清单内，符合该功能区的管控措施要求。项目位于杭州市临安区龙岗镇松云路66号，不新征土地不新建厂房，不属于能耗水耗高、资源消耗量大的工业项目。生产过程产生的污染物较少，废气经收集处理达标后由15m高排气筒高空排放；废水经预处理后纳入龙岗镇污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放；固废合理处置。经以上措施处理后，本项目产生的“三废” 可以达标排放，基本不会对周围环境造成明显的污染。此外，本项目的建设可进一步加快龙岗镇经济社会发展，提高企业经济效益。 综上所述，项目符合临安区环境功能区划要求。 9.1.2符合污染物排放标准 根据工程分析和影响分析，项目生产废水和生活污水经预处理达到龙岗镇污水处理厂纳管标准后纳管进入污水处理厂处理。对于废气，在采取必要的、可行的废气收集、治理措施后，可做到达标排放；对于噪声，要求企业在高噪声设备加装减振垫降低噪声污染；固废收集后综合利用。因此，公司必须确保废气处理装置正常运行、废水纳管排放、噪声治理设施正常运行、固废收集后综合利用，在此基础上项目投产后废气、废水及噪声尚可达标。 9.1.3符合主要污染物排放总量控制指标 根据浙江省环保厅下发的《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发[2009]77号）精神及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）要求，本项目纳入总量控制的指标为SO2、NOX、COD、氨氮、工业烟粉尘。 项目总量平衡替代方案见下表。 表9-1 企业污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 类别 环保部门已批排放总量指标① 本项目排放总量 与已审批排放总量相比增减量 本次环评需申请量 区域平衡替代削减量 SO2（t/a） 0.1212 0.086 -0.0352 0 / NOX（t/a） 0.3836 0.404 +0.0204 0.0408 0.0408 （按1：2削减） CODCr（t/a） 0.042 0.149 +0.107 0.107 0.107 （按1：1削减） 氨氮（t/a） 0.007 0.0149 +0.0079 0.0079 0.0079 （按1：1削减） 工业烟粉尘② （颗粒物） （t/a） 0.0306 0.048 +0.0024 0.0048 0.0048 （按1：2削减） 注：①环保部门已批排放总量指标参照原有环评报告表；②本项目工业烟粉尘排放量为烟尘的排放量。 由上表，本项目SO2、NOX、COD、氨氮、工业烟粉尘的排放量分别为0.086t/a、0.404t/a、0.149t/a、0.0149t/a、0.048t/a。 与环保部门已审批排放总量指标相比，本项目SO2有所减少，因此SO2的排放可来自企业原有总量，无需重新申请。本项目COD、氨氮、NOX、工业烟粉尘的排放量分别增加了为0.107t/a、0.0079t/a、0.0204t/a、0.0024t/a。其中，COD、氨氮的总量按1:1比例进行区域削减替代，替代削减/置换量分别为0.107t/a、0.0079t/a。NOX、工业烟粉尘的排放总量按1:2比例进行区域削减替代，替代削减/置换量分别为0.0408t/a 、0.0048t/a。 9.1.4造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 根据环境影响预测分析与现状监测，只要建设项目严格执行“三同时“政策，确保落实各项环境保护措施及污染防治对策，确保环保设施的正常运转，在此前提下，本项目的实施不会对当地环境质量现状产生明显的冲击和影响。 9.2 环评审批要求符合性分析 9.2.1符合风险防范措施的要求 本环评提出了一系列针对项目特点的风险防范措施，企业必须落实到位，特别加强生产过程安全操作、原料储存、运输的风险防范及环保设施的正常运行，杜绝超标排放。 根据本环评风险评价，企业如能采取本环评风险防范对策和应急措施，本项目风险评价在可接受的范围之内。 9.3 其他部门审批要求符合性分析 9.3.1符合产业政策要求 本项目属于C1373水果和坚果加工，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目；根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发【2005】40号）第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”；对照《浙江省限制和淘汰制造业落后生产能力目录（2012年本）》，该项目不属于禁止发展和限制类产业；根据《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》和《临安区产业发展导向目录与空间布局指引（2013年）》，该项目不属于禁止发展和限制类产业，故项目符合国家和地方产业政策。 9.3.2符合主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划 1、主体功能区规划符合性分析 项目各类污染物产生量不大，且通过落实各项防治措施后，均能达标排放，符合所在环境主体功能区划要求。 2、土地利用总体规划符合性分析 项目选址位于杭州市临安区龙岗镇松云路66号，不新征土地不新建厂房，根据《土地证》，该地块为工业用地，因此项目建设符合土地利用总体规划要求。 3、城乡规划符合性分析 本项目位于杭州市临安区龙岗镇松云路66号，不新征土地不新建厂房。本项目主要为山核桃等坚果的生产，生产过程废水排放量较少，不属于高耗水、高污染的造纸、印染、染织类产业项目，也不进行高污染化工产品生产。本项目的建设，可进一步提高企业经济效益，促进龙岗镇经济社会进一步发展，而且项目在建设前已经征得龙岗镇政府的同意，符合城乡规划。 因此，本项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划要求。 9.4符合“三线一单”管理机制要求 一、环境质量底线 本项目建设地位于杭州市临安区龙岗镇松云路66号，项目拟建地SO2、NO2、 PM10指标能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；项目附近昌北溪水质较好，各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准要求；项目所在地昼间声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准规定要求，因此项目所在地声环境现状良好。 根据工程分析，营运期产生的各类污染物通过采取有效的污染防治措施后，均能实现达标排放，因此符合环境质量底线。 二、生态红线 本项目建设地位于杭州市临安区龙岗镇松云路66号，根据《临安区环境功能区规划》，本项目不在生态红线范围内，因此满足生态红线保护要求。 三、资源利用上线 本项目不属于高耗能、高污染、资源型企业，用水来自龙岗镇供水管网，用电来自市政供电。本项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 四、环境准入负面清单 根据《临安区环境功能区规划》，本项目区域属于“龙岗-昌化产业发展环境重点准入区（0185-VI-0-03）”，根据该区域负面清单分析，本项目建设不在该区域负面清单中，符合环境功能区规划。 因此，本项目的建设符合“三线一单”管理机制要求。 9.5涉水行业污染整治分析 对照《杭州市涉水行业污染整治提升方案》（杭污整提办[2017]1号）中杭州市农副食品加工行业污染整治提升标准相关内容，本项目符合性分析见下表： 表9-2 《杭州市涉水行业污染整治提升方案》符合性分析 类别 内容 序号 判断依据 本项目 是否 符合 政策 法规 生产 合法性 1 严格执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度 环评要求企业执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度 符合 2 依法办理排污许可证，依法进行排污许可证登记 企业应依法办理排污许可证，并依法进行排污许可证登记 符合 工艺装备/生产现场 工艺装备水平 3 淘汰产业结构调整指导目录中淘汰类产品、工艺和生产设备 本项目不属于产业结构调整指导目录中淘汰类产品、工艺和生产设备 符合 清洁生产 4 鼓励企业开展清洁生产审核，使用自动化先进设备和工艺，从源头上削减污染，提高资源利用效率 本项目生产过程中使用自动化先进设备和工艺 符合 生产现场 5 生产线或车间应安装水计量装置，并记录 环评要求企业规范安装 符合 6 企业生产现场环境清洁、整洁、管理有序 企业生产现场应环境清洁、整洁、管理有序 符合 7 原材料、产品、固体废物不得露天堆放，所有生产过程必须在室内进行，不得露天作业 本项目原材料、产品、固体废物均在室内堆放，所有生产过程在室内进行 符合 8 工艺废水管线采取明管套明沟（渠）或架空敷设，废水管道（沟、渠）应满足防腐、防渗漏要求 环评要求项目工艺废水管线采取明管套明沟（渠）或架空敷设，废水管道（沟、渠）满足防腐、防渗漏要求 符合 9 废水收集和排放系统等各类废水管网设置清晰，有流向、污染物种类等标示 环评要求企业废水收集和排放系统等各类废水管网设置清晰，有流向、污染物种类等标示 符合 10 厂区地面必须实现全部硬化，满足防渗漏要求，渗漏水必须由管网收集 厂区地面应实现全部硬化，满足防渗漏要求 符合 污染治理 废水处理 11 雨污分流、清污分流和污水分质分流，并配套合适的废水处理设施 雨污分流、清污分流和污水分质分流，生产废水经污水处理设施预处理后纳管排放；生活污水经化粪池预处理后纳管排放 符合 12 污水处理设施排放口及污水回用管道需安装流量计 环评要求企业规范安装 符合 13 设置标准化、规范化排污口 本项目排污口设置标准化、规范化 符合 14 污水处理设施实现稳定达标排放 本项目污水处理设施实现稳定达标排放 符合 废气处理 15 异味、恶臭的生产工序须经配套的处理装置有效收集、处理后达标排放，加强车间机械通风 本项目烘干工序产生的少量异味、恶臭需加强车间机械通风 符合 16 锅炉按照要求进行清洁化改造，达到特别排放限值要求 本项目采用燃气锅炉和燃气热风炉，已按照要求进行清洁化改造，达到特别排放限值要求 符合 17 废气处理设施正常稳定运行，定期清理 本项目废气处理设施正常稳定运行，定期清理 符合 固废处理 18 根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范处置 本项目固废按照“减量化、资源化、无害化”的原则，分类收集、规范处置 符合 19 一般固废暂存处置满足《一般工业废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）要求 本项目一般固废暂存处置满足要求 符合 环境 监管 水平 环境 应急 管理 20 切实落实雨、污排放口设置应急阀门 环评要求企业规范安装应急阀门 符合 21 建有规模合适的事故应急池，应急事故水池的容积应符合相关要求且能确保事故废水能自流导入 环评要求企业应规范建设事故应急池 符合 22 制定污染事故应急预案并定期组织演练，配备相应的应急物资与设备 本项目应制定污染事故应急预案并定期组织演练，并配备相应的应急物资与设备 符合 环境 监测 23 按要求建成废水、废气在线监测监控设施，并与环保部门联网 环评要求企业建成废水、废气在线监测监控设施，并与环保部门联网 符合 内部管理档案 24 配备专职、专业人员负责日常环境管理和“三废”处理 企业已配备专职、专业人员负责日常环境管理和“三废”处理 符合 25 建立完善的环保组织体系、健全的环保规章制度 企业应建立完善的环保组织体系、健全的环保规章制度 符合 26 完善相关台帐制度，记录每天的废水、废气处理设施运行、加药、电耗、维修情况；污染物监测台帐规范完备 企业要求企业建立相关台帐制度，记录每天的废水、废气处理设施运行、加药、电耗、维修情况 符合 由上表分析，本项目食品生产线的生产水平符合杭污整提办[2017]1号文的相关要求。 9.6与《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》符合性分析 根据浙江省人民政府2018年9月25日印发的《关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（浙政发[2018]35号），本项目与此文件相符性分析如下。 1、开展燃煤锅炉综合整治。巩固禁燃区建设成果，加大燃煤小锅炉淘汰力度。全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，县级及以上城市建成区基本淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施。基本淘汰10蒸吨/小时以上35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。35蒸吨/小时及以上高污染燃料锅炉完成节能和超低排放改造。燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。 本项目对照：本项目有2蒸吨/小时燃天然气蒸汽锅炉1台，要求企业燃气锅炉采用低氮燃烧技术。 2、开展工业炉窑整治专项行动。各地制定工业炉窑综合整治实施方案。开展拉网式排查，建立各类工业炉窑管理清单，凡未列入清单的工业炉窑均纳入秋冬季错峰生产方案。严格实施行业规范和涉各类工业炉窑的环保、能耗等标准。加大不达标工业炉窑淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉，加大化肥行业固定床间歇式煤气化炉整改力度；禁止掺烧高硫石油焦。将工业炉窑治理作为环保督查重点任务。 本项目对照：本项目热风炉使用清洁能源天然气为燃料。 综上，本项目符合浙政发[2018]35号文中的相关要求。 综上所述，本项目建设符合环保审批原则，符合其他环保审批要求。

## 十、结论与建议

10.1项目工程分析 项目建成投产后主要三废污染物产生、排放情况见下表： 表10-1 三废污染物产生、排放情况 污染物种类 污染物 名称 本项目 污染防治措施 产生量 削减量 排放量 废气 燃天然气锅炉、燃天然气热风炉 烟气量 293.8万m3/a 0 293.8万m3/a 收集后由15m高排气筒排放 烟尘 （颗粒物） 0.048t/a 0 0.048t/a SO2 0.086t/a 0 0.086t/a NOX 0.404t/a 0 0.404t/a 炒制 炒制烟气 少量 少量 少量 收集后高空排放 烘干 异味气体 （恶臭） 少量 少量 少量 加强通风 污水处理站 恶臭 少量 少量 少量 加强通风 废水 废水量 2970t/a 0 2970t/a 生产废水与生活污水分开处理；生产废水经预处理后纳管，生活污水经预处理后纳管 COD 11.277t/a 11.128t/a 0.149t/a 氨氮 0.04t/a 0.0251t/a 0.0149t/a SS 1.245t/a 1.218t/a 0.027t/a 固废 残次坚果(t/a) 10t/a 10t/a 0 回收外卖 综合利用 污泥(t/a) 1.63t/a 1.63t/a 0 包装废料(t/a) 0.1t/a 0.1t/a 0 生活垃圾(t/a) 3t/a 3t/a 0 由环卫部门统一清运 10.2环境质量现状评价结论 （1）根据监测结果分析，建设区域的环境空气质量现状SO2、NO2和PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，表明该区域的环境空气质量较好，达到当地环境空气功能区划的要求。 （2）根据水质监测资料，项目附近段的昌北溪的水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水环境质量良好。 （3）根据监测结果，项目厂房边界东、南、西、北侧监测点监测点的噪声本底值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区相应的声环境功能区划要求。 10.3建设项目环境影响评价结论 10.3.1施工期环境影响分析结论 本项目租用临安华林食品有限公司的闲置厂房实施本项目，厂房已存在，施工期主要为生产设备的安装，不涉及大规模建筑施工过程。由于施工期较短，对周边环境影响较小。 10.3.2营运期大气环境影响分析结论 本项目生产过程中产生的废气主要为燃烧废气、烘干异味、污水处理站废气。 （1）燃烧烟气 本项目锅炉和热风炉采用天然气作为燃料，根据第五章工程分析，本项目燃烧废气经烟道后直接由15米高排气筒（1#排气筒）排放，烟尘排放浓度为16.38mg/m3、SO2 排放浓度为29.3mg/m3、NOX排放浓度为137.5mg/m3，可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 根据《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（浙政发[2018]35号），环评要求企业燃气锅炉采用低氮燃烧技术。 （2）炒制烟气 根据实际情况，产品炒制时将产生少量的炒制烟气，主要为含盐、糖分的水汽。本环评要求在炒制机上方设置吸风罩，经吸风罩集中收集后高空排放，排放高度为15m。 （3）烘干异味 本项目生产过程中烘干工序会产生少量异味气体，此异味成分复杂，但无毒无害，且影响范围较小，本环评不作定量分析，环评要求加强车间通风。 （4）污水处理站废气 本项目污水处理站产生少量恶臭气体，影响范围较小，本环评不作定量分析，环评要求加强通风。 10.3.3营运期水环境影响分析结论 本项目产生的废水主要为生产废水、员工生活污水。 根据第五章的工程分析，本项目废水产生量为2970t/a（其中生产废水2715t/a、生活污水255t/a），各污染物产生量为COD 11.277t/a、氨氮0.04t/a、SS1.245t/a。 本项目生产废水与生活污水分开处理。生产废水经厂区沉淀池预处理达到园区统一建设的污水处理站（临安原野污水处理有限公司）的设计进水标准后纳入该污水站处理，并达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后经污水管网接至龙岗镇污水处理厂，再由龙岗镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。则本项目生产废水排放量为2715t/a，COD0.136t/a（50mg/L）、氨氮0.0136t/a（5mg/L）、SS0.027t/a（10mg/L）。 生活污水经化粪池预处理达龙岗镇污水处理厂纳管水质要求后纳入市政污水管网，最终进入龙岗镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入外环境。则本项目生活废水排放量为255t/a，COD0.013t/a（50mg/L）、氨氮0.0013t/a（以5mg/L计）。 综上所述，本项目废水经收集处理后纳管进入龙岗镇污水处理厂处理，在此前提下，本项目废水不会对周围水环境造成明显的不良影响。 10.3.4营运期噪声影响分析结论 根据预测结果可知，经采取环评提出的治理措施后，项目厂房边界东侧、南侧、西侧、北侧的噪声贡献值分别为54.1dB(A)、59.4dB(A)、54.1dB(A)、59.4dB(A)，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准限值要求。 为进一步减小项目噪声对周围环境的影响，项目投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。对噪声较大的设备安装减震垫，同时加强车辆运输管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。在此基础上，本项目产生的噪声对周围环境影响不大。 10.3.5营运期固废影响分析结论 项目固体废弃物主要为残次坚果、污泥、包装废料、生活垃圾。残次坚果、污泥、包装废料可回收外卖综合利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运。在此基础上，本项目固体废弃物对周围环境影响不大。 10.4主要建议 为确保项目建设与运行过程中对周围环境造成的污染影响最小化，提出如下建议： （1）企业应加强环境保护意识，在项目实施后，企业要重点做好环保设施的运行管理工作，制定环保设施操作运行规程，建立健全环保岗位责任制，强化环境管理； （2）必须严格落实环评提出的各项意见，执行环保“三同时”制度，做好“三废”污染防治工作； （3）应定期向当地区环保和相关管理部门申报排污状况，并接受其依法监督与管理。同时项目完成后应及时向所在区的环保局报请组织验收； （4）以上评价结果是根据委托方提供的规模、布局做出的，如委托方扩大规模、改变布局，委托方必须按照环保要求重新申报。 10.5结论 根据以上分析，临安岭东食品有限公司年产1000吨山核桃等系列炒货食品及坚果制品生产线项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

建设单位意见： 单位盖章 年 月 日

杭州市生态环境局临安分局派出机构（所）或下属机构临安区环境监察大队意见： 环保员签名： 年 月 日

# Text boxes

无害化处理

泵

站

格栅井

隔油调节池

厌氧池

缺氧池

好氧池

二沉池

标排口

风机

污泥浓缩池

污泥脱水机

泵

泵

泵

沉砂及栅渣

废水

一沉池

PAC、PAM

污泥调节池

石灰水

PAM

整体声源

D

测量线

受声点P

r