建设项目环境影响报告表

项目名称：年产260万把五金工具建设项目

建设单位：杭州马坦工具科技有限公司

重庆大润环境科学研究院有限公司

编制日期  2019年8月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	25

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	38

七、环境影响分析	39

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	66

九、审批原则符合性分析	69

十、结论与建议	76

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目周边环境概况图

附图3：建设项目厂区总平面布置图

附图4-1：临安区环境功能区划分图

附图4-2：太阳镇环境功能区划分区图

附图5：建设项目周围环境照片

附图6：临安区水环境功能区划图

附件：

附件1：备案通知书

附件2：营业执照

附件3：法人代表身份证

附件4：厂房租赁合同

附件5：经营场所证明

附件6：政府同意证明

附件7：原有环保资料

附件8：生活污水农灌证明

附件9：小水库水功能区证明

附表：

建设项目环评审批基础信息表

## 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产260万把五金工具建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州马坦工具科技有限公司 |
| 法人代表 | 徐黎明 | 联系人 | 徐黎明 |
| 通讯地址 | 杭州市临安区太阳镇枫树岭村原达美丝织厂内 |
| 联系电话 | 13968030502 | 传真 | / | 邮政编码 | 311314 |
| 建设地点 | 杭州市临安区太阳镇枫树岭村原达美丝织厂内 |
| 立项审批部门 | 临安区经济和信息化局 | 批准文号 | 2019-330112-33-03-800718 |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别及代码 | C3329其他金属工具制造 |
| 建筑面积 （平方米） | 600 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资 (万元) | 30 | 环保投资占总投资比例 | 30% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 1.1 项目由来及概况 1.1.1项目由来 杭州马坦工具科技有限公司成立于2019年6月，厂址位于杭州市临安区太阳镇枫树岭村原达美丝织厂内，租用太阳镇枫树岭村村民委员会的闲置厂房（建筑面积600平方米），主要从事五金工具的生产销售。企业于2019年6月25日自行网上申报《杭州马坦工具科技有限公司年组装150万把活动扳手》环境影响登记表（备案号：201933018500000419），该登记表的建设内容为：杭州马坦工具科技有限公司租用太阳镇枫树岭村村民委员会的闲置厂房，对周边五金工具加工厂的配件进行组装（不进行生产加工），形成年组装150万把活动扳手。 现由于公司发展需要，企业计划在原有厂房内进行扩建。项目拟总投资100万元，购置中频炉、冲床、辊锻机、浸塑机等生产设备，对五金工具进行生产加工，该项目实施后马坦公司全厂的生产能力为年产260万把五金工具（包括150万把活动扳手、110万把鲤鱼钳）。 为科学、客观地评价项目对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需进行环境影响评价。对照原中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号），本项目属于“二十二、金属制品业”中的“67、金属制品加工制造——其他（仅切割组装的除外）”，因此环境影响报告类型为报告表。为此，杭州马坦工具科技有限公司特委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘与调查的基础上，按照环评工作规范，以客观、真实反映该项目对环境的影响为目标，编制了本项目的环境影响报告表，作为环保审批部门的审批依据。 1.1.2编制依据 1、法律法规及规范性文件 (1) 《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》，2015年1月1日； (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并施行； (3) 《中华人民共和国水污染防治法（2017年修订）》，2018年1月1日； (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行； (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订并施行； (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修订）》，2016年11月7日； (7) 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日施行； (8) 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订并施行； (9) 《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修订并施行； (10) 《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部 部令 第4号)，2019年1月1日施行； (11) 《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1施行； (12) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单，生态环境部令第1号， 2018.4.28施行； (13) 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，2014年3月25日； (14) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环境保护部环发[2012]98号； (15) 《国家危险废物名录（2016年）》，2016年8月1日； (16) 《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》，环大气[2017]121号，2017.9.26。 (17) 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》，环大气[2019]53号，2019.6.26。 (18) 《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》； (19) 《浙江省大气污染防治“十三五”规划》； (20) 《浙江省建设项目环境保护管理办法（2018年修订）》，2018年3月1日； (21) 《浙江省环境污染监督管理办法（2014修正本）》，2014.3.13施行； (22) 《浙江省大气污染防治条例（2016年修订）》，2016.7.1施行； (23) 《浙江省水污染防治条例（2017年修订）》，2018.1.1施行； (24) 《浙江省固体废物污染环境防治条例（2017年第二次修正）》，2017.9.30施行； (25) 《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012年2月24日； (26) 《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》，浙政发〔2018〕35号，2018年9月25日； (27) 《浙江省人民政府关于浙江省环境功能区划的批复》，浙政函〔2016〕111号，2016年7月5日； (28) 关于印发《浙江省工业污染防治“十三五”规划》的通知，浙环发〔2016〕46号，2016年10月18日； (29) 关于《做好挥发性有机物总量控制工作的通知》，浙环发〔2017〕29号； (30)关于印发《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》的通知，浙环发〔2017〕41号，2017年11月17日； (31) 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2013]104号； (32) 《浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法》，浙政办发[2014]86号； （33）关于印发《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》的通知，浙淘汰办[2012]20号，2012年12月； (34) 《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，浙政函[2015]71号； 2、相关的技术规范 (1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》，HJ2.1-2016，环境保护部； (2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》，HJ2.2-2018，生态环境部； (3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》，HJ2.3-2018，生态环境部； (4) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016，环境保护部； (5) 《环境影响评价技术导则 声环境》，HJ2.4-2009，环境保护部； (6) 《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19-2011，环境保护部； (7) 《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，生态环境部； (8) 《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018，生态环境部； (9) 《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局，2005.4； (10) 《国家大气污染物排放标准制定技术导则》(HJ945.1-2018)，2019年1月1日施行； (11) 《国家水污染物排放标准制定技术导则》(HJ945.2-2018)，2019年1月1日施行； 3、其他依据 (1) 关于印发《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》的通知，杭州市发展和改革委员会，杭发改产业[2019]330号； (2) 《临安区产业发展导向目录与空间布局指引（2013年）》； (3) 临安区域总体规划(2007-2020)； (4) 《临安区环境功能区划文本》（2015.10）。 1.1.3 项目概况 1、项目名称： 年产260万把五金工具建设项目 2、建设性质： 扩建 3、建设地点： 杭州市临安区太阳镇枫树岭村原达美丝织厂内 4、建设内容及规模 项目拟总投资100万元，购置中频炉、冲床、辊锻机、浸塑机等生产设备，对五金工具进行生产加工，该项目实施后马坦公司全厂的生产能力为年产260万把五金工具（包括150万把活动扳手、110万把鲤鱼钳）。 5、产品方案 项目产品方案如下表： 表1-1 项目产品方案表 序号 产品方案 原审批产量 本次新增产量 扩建后 企业总产量 备注 1 活动扳手 150万把/年 0 150万把/年 原审批产量来自企业原有环境影响评价登记表。 2 鲤鱼钳 0 +110万把/年 110万把/年 合计 （包括活动扳手、鲤鱼钳） 150万把/年 +110万把/年 260万把/年 注：原有项目仅对活动扳手进行组装，本项目对活动扳手和鲤鱼钳进行生产加工，但不涉及电镀、热处理等工艺。 6、主要工艺设备 企业主要生产设备汇总见下表。 表1-2 企业主要生产设备一览表 序号 设备名称 原环评 已审批量 本次增加 设备数量 扩建后 企业设备 总数量 规格型号 1 中频炉 0 +1台 1台 KCPS-350KW 2 中频炉 0 +1台 1台 KCPS-250KW 3 高频炉 0 +2台 2台 120KW 4 冲床 0 +1台 1台 J23-100T 5 冲床 0 +1台 1台 J21-125T 6 冲床 0 +1台 1台 J21-80T 7 冲床 0 +2台 2台 J23-63T 8 冲床 0 +2台 2台 J21-40T 9 冲床 0 +1台 1台 J23-35T 10 冲床 0 +1台 1台 J23-25T 11 冲床 0 +1台 1台 J23-16T 12 螺杆空压机 0 +1台 1台 5立方 13 辊锻机 0 +3台 3台 500型 14 双盘摩擦压力机 0 +1台 1台 J53-630T 15 双盘摩擦压力机 0 +1台 1台 J53-400T 16 双盘摩擦压力机 0 +1台 1台 J53-300T 17 双盘摩擦压力机 0 +1台 1台 J53-160T 18 断料机 0 +2台 2台 Q50 19 覆带式抛丸机 0 +1台 1台 CR3210 20 拉床 0 +3台 3台 LB20 21 摇臂钻 0 +1台 1台 / 22 电火花 0 +2台 2台 ZNC350 23 精雕机 0 +1台 1台 600A 24 铆钉机 0 +2台 2台 / 25 油压机 0 +1台 1台 100T 26 油压机 0 +2台 2台 40T 27 浸塑机 0 +1台 1台 / 28 砂带机 0 +2台 2台 / 29 抛光机 0 +3台 3台 / 30 激光打标机 0 +3台 3台 / 31 专用铣齿机 0 +4台 4台 / 注：原有项目仅对活动扳手进行组装，因此原环评已审批设备均为0。 7、原辅材料消耗 （1）原辅材料消耗情况详见下表。 表1-3 企业主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 原有项目 年用量 本次增减 用量 扩建后企业 年用量 包装方式/规格 最大 贮存量 备注 1 钢材 0 +1000t/a 1000t/a 散装 50t 外购，存放于货架 2 砂带 0 +0.8t/a 0.8t/a 盒装，50kg/盒 0.1t 外购，存放于原料仓库 3 刀具 0 +2000把/a 2000把/a 盒装， 20把/盒 100把 外购，存放于原料仓库 4 钢丸 0 +0.25t/a 0.25t/a 袋装， 20kg/袋 0.1t 外购，存放于原料仓库 5 PVC浸塑液 0 +15t/a 15t/a 桶装， 20kg/桶 1t 外购，存放于原料仓库 6 皂化液 0 +0.01t/a 0.01t/a 桶装， 10kg/桶 0.01t 外购，存放于原料仓库 7 润滑油 0 +0.8t/a 0.8t/a 桶装， 50kg/桶 0.1t 外购，存放于原料仓库 8 成品扳手 配件 150万把/a -150万把/a 0 / / / （2）原辅材料成分分析 1）钢材：钢，是对含碳量质量百分比介于0.02%至2.11%之间的铁碳合金的统称。 2）PVC浸塑液：是以聚乙烯混合多种添加剂，经多道工序精制而成。使用PVC浸塑液生产的浸塑产品，色彩缤纷，具有瓷器般的美丽光泽，附着性强、耐磨、耐拉、耐热、高绝缘度，寒冬盛夏不缩不裂，手感好，使用寿命长，安全可靠。 根据厂家提供资料(杭州萧山兴达华轻金属有限公司)，本项目PVC浸塑液主要成分为PVC糊状树脂38%、柠檬酸三丁酯38%（增塑剂）、钙锌稳定剂20%、紫外线吸收剂1%、颜料1%。 3）皂化液：在金属加工、热处理等工艺过程中与热交换过程中，为了使工件得到所期望的几何形状、尺寸精度和表面质量，需要对工件材料进行切削加工、压力成形加工或热处理等。金属加工皂化液是金属加工工艺过程中所使用的润滑冷却材料或工作介质的总称。 1.1.4总平面布局 本项目利用原有厂房建设，厂区大门朝东。生产厂房北侧至西向东依次分布原料仓库、成品仓库、危废暂存区，厂房南侧至西向东依次分布机加工区域、抛丸房、抛光区域、浸塑区域、冷却水暂存池。废气处理设施位于浸塑区域旁。生活污水处理设施位于生产厂房外北侧。 项目厂区平面布置示意图见附图3。 1.1.5劳动定员和生产天数 企业原有员工2人，本项目新增员工10人，扩建后企业共有12人。年工作日300天，生产实行8小时一班制（8:00~17:00）。项目不提供食堂，不提供宿舍。 1.1.6公用工程 （1）给排水 给水：本项目用水由市政供水管网统一供给。 排水：本项目排水采用雨污分流制排水系统。本项目无生产废水排放，因目前暂未挖通管网，企业生活污水经厂区地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的一级标准后农田灌溉不外排(见附件8)，远期待纳管条件成熟后纳入集镇污水处理厂处理后达标排放。 （2）供电 本项目供电由当地供电所供电。 （3）供热 本项目生产设备及设施均使用电作为能源。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染问题及主要环境问题 1.2.1原有工程概况 杭州马坦工具科技有限公司成立于2019年6月，厂址位于杭州市临安区太阳镇枫树岭村原达美丝织厂内，租用太阳镇枫树岭村村民委员会的闲置厂房（建筑面积600平方米），主要从事五金工具的生产销售。企业于2019年6月25日自行网上申报《杭州马坦工具科技有限公司年组装150万把活动扳手》环境影响登记表（备案号：201933018500000419），该登记表的建设内容为：杭州马坦工具科技有限公司租用太阳镇枫树岭村村民委员会的闲置厂房，对周边五金工具加工厂的配件进行组装（不进行生产加工），形成年组装150万把活动扳手。 根据现场踏勘及企业提供资料，原有项目实际生产情况如下： 表1-4 原有项目实际生产情况汇总 序号 产品 原环评已审批量 企业实际生产量 1 活动扳手（仅组装） 150万把/年 150万把/年 本环评根据现场踏勘、原有项目环评报告、环保批文及企业提供资料，归纳企业现有污染情况及存在的主要环境问题如下： 1.2.2原有项目生产工艺流程图 原有项目主要对活动扳手配件进行组装，不涉及生产加工工序，见下图。 图1-1 原有项目生产工艺流程及产污环节图 主要工艺流程简介：原有项目主要对周边五金工具厂的配件进行组装，检验合格后包装入库。 1.2.3 原有项目环保治理措施及污染源强调查汇总 根据环评单位现场调查、原环评和相关计算，原有项目污染治理措施见下表。 表1-7 原有项目污染防治措施 类型 排放源 污染物名称 防治措施 是否符合环保要求 水污染物 职工生活 生活污水 生活污水经厂区地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的一级标准后农田灌溉不外排（农灌协议见附件8），远期待纳管条件成熟后纳入集镇污水处理厂处理后达标排放 符合 固 废 检验 不合格产品 由正规的物资回收公司回收综合利用 符合 包装 包装废料 符合 职工生活 生活垃圾 由当地环卫部门统一清运 符合 噪声 生产车间 车间合理布局，利用建筑物对噪声进行隔声等 符合 1.2.4 原有项目污染源强汇总 表1-8 原有项目污染源汇总 类型 排放源 污染物名称 产生量 排放量 防治措施 水污染物 生活污水 废水量 26t/a 0 生活污水经厂区地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的一级标准后农田灌溉不外排（农灌协议见附件8），远期待纳管条件成熟后纳入集镇污水处理厂处理后达标排放 COD 0.01t/a 0 氨氮 0.001t/a 0 固体废物 检验 不合格产品 0.1t/a 0 由正规的物资回收公司回收综合利用 包装 包装废料 0.1t/a 0 职工生活 生活垃圾 0.3t/a 0 委托环卫部门统一清运 |

## 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况： 2.1.1项目的地理位置 临安区位于浙江省杭州市西部，杭州市辖区。地处浙江省西北部天目山区，东邻余杭区，南连富阳区和桐庐县、淳安县，西接安徽省歙县，北接安吉县及安徽省绩溪县、宁国市。临安区境东西宽约100千米，南北长约50千米，总面积3126.8平方千米；辖5个街道13个乡镇298个行政村。区人民政府设在锦城街道。 本项目建设地址为杭州市临安区太阳镇枫树岭村原达美丝织厂内（东经119.325195°，北纬30.190467°）。周边具体环境详见表2-1及附图2。 表2-1 本项目周围环境概况 方位 名 称 东 东侧为山体、树林，再往东距本项目生产厂房70m外有10户农居点 南 南侧为其他厂、横昌线、隔路为临安铁桥工具有限公司、临安飞和机械有限公司 西 西侧为其他厂、临安泽川照明电器有限公司， 西南侧距本项目生产厂房125m外为后坞口农居点（20户） 北 北侧为山体、树林，北侧距本项目生产厂房100m外有一小水库（用于农田灌溉用水，不作饮用水使用，证明见附件9） 2.1.2地质地貌 临安区地质史上大致经过海浸、沉积、隆起、海沉、退积、褶皱、断裂等演化过程。前震旦纪，临安处于地槽发展阶段，震旦纪末成为钱塘海湾中的边缘海湾，境内一片汪洋；志留纪末加里东地壳运动，地层发生差异性隆起，出现高低不平的台地，海水渐退；三叠纪末期印支造山运动，使巨厚的沉积岩发生褶皱，从而奠定了临安区地质基本构造，成为浙西大复向斜的一部分；白垩期前后的燕山地壳运动，使临安地层发生断陷和火山喷发，增加了地质构造的复杂性。多期的火山喷发、岩浆的入侵作用与火山作用，为临安市矿产资源的形成带来好处。 临安区轮廓呈东西狭长形，地势西北部高、东南部低，且高差悬殊；西北山岭起伏延绵，多崇山峻岭，向东渐趋低缓，形成低山丘陵与宽谷盆地相间排列，交错分布。浙皖交界的清凉峰海拔1787m，与余杭接壤的石泉、坎头村海拔仅9m，为省内少见。由于临安地区地质构造复杂，地史演变频繁，岩性多样，断裂褶皱分布广。在湿热多暴雨的气候条件影响下，流水的侵蚀堆积作用和岩石的机械风化作用强烈，致使该区地形破碎，地貌类型多样，往往是低山和丘陵相互交错，峡谷和山间盆地错落其间，河谷平原和河谷盆地串珠般相连的地貌景观。全市大致分为中山—深谷、丘陵—宽谷、河谷—平原三种地貌。 2.1.3水文条件 临安区多年平均水资源总量为26.64亿m3，其中地表水资源量23.13亿m3，地下水资源量3.51亿m3，人均占有量5400 m3。地下水可开采量为0.566亿m3，占总资源量的16.17%。主要类型有：河谷平原冲击层空隙潜水，碳酸盐岩夹碎屑岩溶洞与裂隙水，火山岩及侵入岩裂隙水，湍流低温热水。含水层由砂砾岩、砂卵石组成，富水程度中等至丰富，水质好，开采方便。 由于山高谷深，落差大，水利资源丰富，理论蕴藏量23.29万千瓦。全市已建成蓄水1万m3以上的水库843座，总蓄水量3.45亿m3，其中蓄水量100万m3以上的水库有16座，设计总库容达到2.7976亿m3。建成水电站58处，装机容，量25950千瓦。 临安境内主要河流有；南苕溪、中苕溪、昌化溪、天目溪。南苕溪发源于东天目山北麓的临目马尖岗，海拔1271.4米，南流经里畈水库、杨岭、穿越锦城城区入青山水库，在余杭境内与中苕溪、北苕溪汇合后称东苕溪，流经德清、吴兴等地入太湖境内，主流长65.6km，流域面积620.6km2。锦溪属于南苕溪支流，由西向东流经玲珑街道，穿越临安城区，入青山水库。 2.1.4气候特征 临安地处浙江省西北部、中亚热带季风气候区南缘，属季风型气候，温暖湿润，光照充足，雨量充沛，四季分明。年均降水量1613.9毫米，降水日158天，无霜期年平均为237天，受台风、寒潮和冰雹等灾害性天气影响。境内以丘陵山地为主，地势自西向东南倾斜，立体气候明显，从海拔不足50米的锦城至1500米的天目山顶，年平均气温由16℃降至9℃，年温差7℃，相当横跨亚热带和温带两个气候带。 表2-2 临安气象资料情况 名称 东部 西部 多年平均气温 15.8℃ 15.2℃ 极端最高气温 41.2℃ 41.9℃ 极端最低气温 -13.1℃ -13.3℃ 年相对湿度 80% 50% 年日照时数 1939小时 1805.8小时 年辐射总量 107.8千卡/平方厘米 102.9千卡/平方厘米 临安区多年平均降雨量1478.0毫米，降雨量时空分布不均，年内变化大，春末夏初梅雨明显，盛夏有雷阵雨，夏秋偶有台风雨，春秋有连绵雨。降雨量春季约450毫米，占全年降雨量30%，夏季约550毫米，占37%，秋季约310毫米，占21%，冬季约190毫米，占12%。 临安区多年平均蒸发量在800到850毫米之间，因受季节变化，每年7、8蒸发量最大，最大月蒸发量占全年的16%左右；1、2月最小，最小月蒸发量占全年的4%，且实际变化不大。 2.1.5土壤植被 土壤分为红壤、黄壤、岩性土、山地草甸土、潮土、水稻土等六类，其中红壤土分布最大，面积262.8万亩，占全市土壤面积的58.94%。 临安区位于浙江省西北部，属中亚热带季风气候，太湖、钱塘江水系。植被以森林植被为主，属亚热带东部常绿阔叶林植被区。乔木层建群种主要是马尾松，其间伴生短叶松、枫香、木荷、青冈栎、冬青、麻栎等乔木，灌木常见的有木荷，石栎、青冈栎、乌饭树、映山红等，草本主要为铁芒萁、蕨类、苦竹、茅草等。山地植被为次生林与人工林混合分布，次生林有落叶乔木针闹叶混交林和灌木林等，人工林有杉木，松木等。经济林有山核桃、板栗等。 2.1.6矿产资源 境内矿产资源有30余种，分四大类：金属矿有钨、铍、锑、铅、锌、钼、锰、铁、镍、铜、铌（钽）铁、独居石和金矿；非金属矿有膨润土、萤石、重晶石、鸡血石、白云石、石灰石、磷、花岗岩、方解石、高岭土矿等；燃料矿有烟煤、沥青煤和石煤等；天然矿泉水主要分布在湍口镇湍口村（温泉）和青山湖街道研里村。除钨、膨润土、萤石、石灰石和鸡血石外，其余矿床品位欠佳或储量较少，开采价值较低。 2.2临安区环境功能区规划 本项目位于杭州市临安区太阳镇枫树岭村原达美丝织厂内，根据《临安区环境功能区划文本（报批稿）》，该区域属于太阳综合产业发展环境 优化准入区（0185-V- 0-08）。 具体规划内容如下： 1、基本特征 该小区面积为 5.03km2，位于太阳集镇规划区范围及中部杭徽高速公路沿线。据临安市“十二五”平台建设，该区域为太阳工业功能区重点建设区块。区域所在乡镇的定位为：沿杭徽高速城镇带的特色工业重镇和重要连接组团。区域内产业主要以五金、机械、制药等产业为主，并以五金制造业为优势，并有“五金工具之乡”的称号，此外，区域也积极引进电子、汽配、食品等高附加值、高技术产业。该区域属于一般的生态环境敏感区和生态服务功能区。目前已基本形成五金工具、机械制造、玻璃安瓶、纺织和农产品加工等 5 大支柱产业。本区域为临安市五金工具制造业的重要基地，五金工具制造行业在生产过程中，会产生一定量的电镀废水及噪声污染。区域产业发展应进一步强化太阳五金等特色产业基础上，大力发展农产品加工业、新兴高新产业，加强污染控制，对污染企业实施改造和搬迁；同时用地尽量规模化、集约化发展，形成较大规模的工业片区。 生态系统重要性：不重要到中等重要 2、主导环境功能和环境质量目标 主导环境功能：保障工业企业的正常生产，并维持区域环境质量的良好状态不受破坏。 环境质量目标：地表水环境质量达到地表水环境功能区的要求；大气环境质量达到《杭州市环境空气质量功能区》要求；声环境质量达到《声环境质量标准》3 类标准；土壤环境质量达到相关评价标准并不低于现状。 3、管控措施 （1）除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造； （2）新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平； （3）严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 （4）优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全； （5）禁止畜禽养殖； （6）加强土壤和地下水污染防治与修复； （7）最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除以防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能； （8）区域实行重点开发，引导产业集聚发展，为发展先进制造业、高新技术产业提供承载空间。优化提升农副产品加工业、五金制造等传统优势产业；加强节能减排,推行低碳发展、绿色发展，积极打造生态型工业集聚区，特别是新兴工业发展区块，提高项目准入门槛,坚决杜绝先污染后治理的情况发生； （9）实施生态保育区建设、形成太阳镇的绿色生态屏障，开展小流域综合治理，保护水体环境；加强农业环境保护，保障农产品区的粮食及食品安全； （10）严格污染物排放总量控制，建设项目按浙江省、杭州市主要污染物的总量准入审核和总量削减要求执行，强化污染治理手段,加大监督和执法力度，确保“三废”达标排放。 4、负面清单 禁止新、改、扩三类工业项目，包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的有化学反应过程的）86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。 本项目主要从事五金工具的生产加工，属于二类工业项目，不涉及电镀、热处理等，不在该环境功能区负面清单内，符合该功能区的管控措施要求。项目位于临安区太阳镇枫树岭村原达美丝织厂内，不新征土地不新建厂房，不属于能耗水耗高、资源消耗高的工业项目。生产过程产生的污染物较少，废气经收集处理达标后由15m高排气筒高空排放；生活污水经厂区地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的一级标准后农田灌溉不外排，远期待纳管条件成熟后纳入临安集镇污水处理厂处理后达标排放；危险废物委托有资质单位进行安全处置。经以上措施处理后，本项目产生的“三废” 可以达标排放，基本不会对周围环境造成明显的污染。此外，本项目的建设可进一步加快太阳镇经济社会发展，提高企业经济效益。 综上所述，项目符合临安区环境功能区划要求。

## 三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 本次环评大气和水环境质量现状根据临安区环境监测站提供的项目拟建地附近的常规监测数据进行评价，声环境质量现状采用现场监测数据进行评价。 3.1.1空气环境质量现状及评价 根据浙江省空气质量功能区划，该项目所在区域大气环境为二类环境质量功能区。为反映项目所在地环境空气质量现状，本环评引用临安区环境监测站提供的2018年1-12月的环境空气监测数据进行分析评价，监测结果见表3-1。 表3-1 大气监测点数据 污染物 名称 取值时间 2018年测得值/ （μg/m3） 浓度限值 二级标准/ （μg/m3） 占标率 /（%） 评价 二氧化硫（SO2） 年平均质量浓度 8 60 13 达标 24小时平均第98百分位数 16 150 11 达标 二氧化氮（NO2） 年平均质量浓度 28 40 70 达标 24小时平均第98百分位数 65 80 81 达标 颗粒物（PM10） 年平均质量浓度 66 70 94 达标 24小时平均第95百分位数 135 150 90 达标 颗粒物（PM2.5） 年平均质量浓度 37 35 106 不达标 24小时平均第95百分位数 81 75 108 不达标 一氧化碳（CO） 年平均质量浓度 1200 4000 30 达标 百分位数（95%）日平均质量浓度 1200 4000 30 达标 臭氧 （O3） 最大8小时滑动平均值的第90百分位数 146 160 91 达标 根据《环境空气质量评价技术规范》（试行）（HJ663-2013），参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），2018年度临安城区环境空气质量相关指标二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、颗粒物（PM10）、臭氧均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；颗粒物（PM2.5）指标未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。因此，项目所在区域为未达标区域。 2018年，临安区大气污染防治措施与行动如下：（1）加快产业结构调整，今年继续借势中央环保督察整改，推进大气污染企业的结构调整和散乱污整治，2018年完成11家淘汰整治，11家全部淘汰或关停；完成大气散乱污企业整治19家；3家玻璃企业清洁化改造全部完成；2家矿山粉尘治理，规划和自然资源临安分局牵头已完成，生态环境局临安分局监测站已进行监测。（2）深化有机废气治理，制定颁布《杭州市临安区人民政府办公室关于印发＜杭州市临安区“清洁排放区”建设暨大气污染防治2018年实施计划＞＜杭州市临安区治污水暨水污染防治行动2018年实施计＞＜杭州市临安区土壤污染防治2018年实施计划＞的通知》（临政办〔2018〕56号），继续加大工业治理力度，完成挥发性有机物治理10家，完成挥发性有机物在线监测试点5家，同时完成临安经济开发区园区废气专项整治方案编制。（3）开展秋冬季大气保障工作，,2018年长三角首次列入秋冬季大气保障，9月份以来基础调查和整治任务较多。一是完成336台锅炉、窑炉的排查。二是重点应急响应企业应急减排方案的制定，完成59家列入应急响应名单企业的应急响应方案编制。三是汽修行业的应急响应工作，按照省、市要求汽修行业也纳入秋冬季应急响应，全区涉及126家有喷漆的汽修厂全部完成应急响应方案编制。四是大气散乱污企业的整治，我区上报生态环境部的秋冬季保障131家大气散乱污企业，基本完成关停和整治工作。随着上述工作的持续推进，区域环境空气质量必将得到改善。 3.1.2水环境现状评价 该项目所在区域附近地表水体为太阳溪，水系为钱塘216。根据《浙江省水功能区水环境功能区划方案（2015）》（浙政函[2015]71号），本项目所在河段（太阳镇——天目溪交汇口）为Ⅲ类水环境多功能区，水功能区为太阳溪临安农业用水区2，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。为了解项目附近段太阳溪的水环境现状，本环评采用杭州河道水质2019年5月对太阳溪的地表水质监测数据，监测结果见下表。 表3-2 项目附近地表水水质监测结果与分析 河道名称 测点 名称 溶解氧mg/L 高锰酸盐指数mg/L 氨氮mg/L 总磷mg/L 太阳溪 南山坞 7.73 3.4 0.332 0.07 Ⅲ类标准 ≥5 ≤6 ≤1.0 ≤0.2 标准指数 0.83 0.57 0.332 0.35 达标情况 达标 达标 达标 达标 由上表可知，太阳溪企业附近段的水质各因子监测值均可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，水环境质量较好。 3.1.3声环境质量现状 为了解项目厂界的声环境质量现状，本评价使用AWA5610B型积分声级计于2019年6月27日在项目所在地四周环境噪声进行了监测。在项目边界周围设置监测点，各点监测时间10min。各监测布点详见附图2，监测结果统计见下表。 表3-3 项目周界噪声环境现状监测结果 （LAeq：dB(A)） 监测点 监测值 标准值 评价结论 昼间 昼间 昼间 1#（厂房边界东侧） 55.1 60 达标 2#（厂房边界南侧） 56.2 60 达标 3#（厂房边界西侧） 55.6 60 达标 4#（厂房边界北侧） 54.8 60 达标 5#（东侧农居点） 54.2 60 达标 6#（西南侧农居点） 54.5 60 达标 监测结果显示，在本项目未生产且周边其他企业正常运行的状态下，项目厂房边界东、南、西、北侧监测点、东侧农居点、西南侧农居点的昼间噪声本底值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间标准限值（昼间≤60dB(A)）。总体来说，项目所在地声环境质量良好。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 1、环境空气保护目标 项目所在地附近空气质量应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、水环境保护目标 项目所在地附近地表水质量应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准； 3、声环境保护目标 项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、其他保护目标 本项目主要敏感保护目标见下表。 表3-4 项目主要保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 枫树岭村 东侧农居点 30.184740 119.320283 人群 10户，40人 大气：二类功能区 E 70 后坞口 30.183037 119.315532 人群 20户，70人 大气：二类功能区 SW 125 枫树岭村 30.183044 119.326946 人群 60户，240人 大气：二类功能区 SE 285 宜钟王家 30.180051 119.322183 人群 20户，80人 大气：二类功能区 SE 560 沈家村 30.180443 119.327717 人群 30户，110人 大气：二类功能区 SE 910 太阳村 30.183801 119.301691 人群 200户，840人 大气：二类功能区 SW 900 徐家村 30.183554 119.332178 人群 100户，460人 大气：二类功能区 SE 1200 铜山村 30.178773 119.337976 人群 30户，100人 大气：二类功能区 SE 1800 上太阳村 30.185632 119.295566 人群 80户，360人 大气：二类功能区 W 2100 上庄村 30.158326 119.309696 人群 50户，210人 大气：二类功能区 SW 2500 太阳溪 / / 水体 水 地表水：长度面积（10km/km2）， Ⅲ类水质功能区 S 470 表3-5 噪声主要保护目标 环境要素 名称 方位 与本项目最近距离 规模 敏感性描述 保护级别 噪声 东侧农居点 E 最近一户距本项目厂房边界70m 10户，40人 敏感 （GB3096-2008）2类 后坞口 SW 最近一户距本项目厂界125m 20户，70人 敏感 厂界及厂界200m范围内

## 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境质量标准 4.1.1环境空气质量标准 本项目所在地环境空气属二类功能区，周围空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 项目 类别 浓度限值 单位 执行标准 SO2 年平均 60 μg/Nm3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 非甲烷总烃 一次值 2.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》详解 总挥发性有机物（TVOC） 8小时平均 0.6 mg/m3 HJ2.2-2018 附录D 4.1.2水环境质量标准 项目附近水体主要为太阳溪，按环境功能区划，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） （单位：除pH 外mg/L） 指标 pH DO CODMn 氨氮 总磷 标准值（Ⅲ类） 6~9 ≥5 ≤6 ≤1 ≤0.2 4.1.3声环境质量标准 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准见下表。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） （单位：dB(A)） 类别 适用区域 等效声级 昼间 夜间 2类 居住、商业、工业混杂区域 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.2污染物排放标准 4.2.1废气 本项目浸塑产生的非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的排放限值要求，非甲烷总烃的企业边界任何1小时大气污染物平均浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的浓度限值要求；厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1排放限值；抛丸及抛光产生的颗粒物、浸塑产生的HCl均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源的二级排放标准；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的恶臭污染物厂界新、扩、改二级标准。具体见表4-4至表4-8。 表4-4 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）单位：mg/m3 污染物 适用的合成树脂类型 排放限值 污染物排放监控位置 排放限值（mg/m3） 单位产品非甲烷总烃产生量（kg/t产品） 非甲烷总烃 所有合成树脂 60 0.3 车间或生产设施排放口 表4-5 企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 序号 污染物项目 限值 1 非甲烷总烃 4.0 注*：企业边界任何1 小时大气污染物平均浓度值。 表4-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 表4-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）单位：mg/m3 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放监控 浓度限值 排气筒高度（m） 二级（kg/h） 监控点 浓度限值 （mg/m3） 颗粒物 120（其他） 15 3.5 界外浓度最高点 1.0 HCl 100 0.26 0.2 表4-8 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 污染物 厂界标准值（mg/m3） 排放标准值 二级，新扩改建 排气筒高度（m） 排放量（kg/h） 臭气浓度 20（无量纲） 15 2000（无量纲） 4.2.2废水 本项目无生产废水排放。生活污水经厂区地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的一级标准后农田灌溉不外排，远期待纳管条件成熟后纳入集镇污水处理厂处理后达标排放。 表4-9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（单位：除pH 外mg/L） 标准值 pH SS COD 氨氮 一级 6-9 ≤70 ≤100 ≤15 4.2.3噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，详见下表。 表4-10 《 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（单位：LeqdB(A)） 类别 昼间 夜间 2类 ≤60 ≤50 4.2.4固体废弃物 固体废物处置依据《国家危险废物名录》和《固体废物鉴别标准 通则》，来鉴别一般工业废物和危险废物；根据固废的类别分别执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（环境保护部公告2013年第36号）的要求。 |
| 总量控制指标 | 4.3总量控制指标 4.3.1总量控制原则 1、总量控制指标 根据国家环保“十三五”规划纲要，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：SO2和COD、NH3-N、NOX、及工业烟粉尘、重金属、挥发性有机物（VOCs）。 结合本项目的实际情况分析，本项目被纳入总量控制指标的有：COD、氨氮、VOCs、工业烟粉尘。 2、总量控制指标调剂比例 (1) 废气污染物 ① VOCs 根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求环杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1:2，这些地区的改、扩建项目以及舟山和丽水的新建项目的VOCs替代比不低于1: 1.5。 根据以上规定，确定本项目VOCs削减替代量比例为1:2。 ② 工业烟粉尘 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）第“四、指标审核（二）：用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标”。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。 根据上述要求，确定本项目工业烟粉尘污染物削减替代量比例为1:2。 (2) 废水污染物 根据浙环发〔2012〕10号关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知：“新建、改建、扩建项目不排放生产废水，且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮可以不进行区域替代削减”。 本项目不排放生产废水，因此COD、氨氮无需进行总量区域替代削减。 3、总量控制建议值及平衡方案 结合工程分析，本项目总量平衡替代方案见下表。 表4-11 企业污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 类别 扩建后企业排放总量 环保部门已批排放总量指标① 与已审批排放总量相比增减量 本次环评需申请量 区域平衡替代削减量 COD（t/a） 0 0 0 0 / 氨氮（t/a） 0 0 0 0 / VOCs（t/a）③ 0.036 0 +0.036 0.072 0.072（按1:2削减） 工业烟粉尘 （颗粒物） （t/a）③ 0.192 0 +0.192 0.384 0.384（按1:2削减） 注：①环保部门已批排放总量指标参照原环评登记表；②本项目VOCs排放量为非甲烷总烃的排放量，工业烟粉尘排放量为抛丸粉尘、抛光粉尘的排放量之和。 由上表，扩建后企业生活污水经处理后农田灌溉不外排，无COD、氨氮排放，因此本项目无需申请COD、氨氮的总量。VOCs、工业烟粉尘排放量分别为0.036t/a、0.192t/a，其中VOCs、工业烟粉尘排放总量分别增加了0.036t/a、0.192t/a，VOCs、工业烟粉尘的总量按1:2比例进行区域削减替代，替代削减/置换量分别为0.072t/a、0.384t/a。 |

## 五、建设项目工程分析

5.1施工期环境影响要素分析 本项目在厂区内利用原有厂房对生产线进行扩建，厂房已存在，施工期主要为生产设备的安装，不涉及大规模建筑施工过程。由于施工期较短，对周边环境影响较小。 5.2营运期环境影响要素分析 5.2.1营运期生产工艺流程 本项目生产的五金工具主要为活动扳手、鲤鱼钳，生产工艺基本相同，具体生产工艺如下所示： 1、总工艺流程图 图5-1 本项目五金工具生产工艺流程及产污环节图 主要工艺说明： （1）落料：按照设计尺寸将外购的钢材切断成一定长度。 （2）加热、锻打、冲压：钢材在中频炉或高频炉内加热至软化出炉，然后经过辊锻机锻压锻打，以增加钢材韧性、强度，再通过冲床冲压成型，形成具有一定雏形的鲤鱼钳及活动扳手等初产品。 （3）钻孔、精加工、铣开口：接着经过钻孔、精铣等精加工处理，去除边角，使其平整。精加工过程需用到皂化液，皂化液使用时先用水稀释，根据企业提供资料，5%的皂化液掺杂95%的水。 接着外协进行热处理，本项目不涉及热处理工艺。 （4）抛丸：在抛丸机中，用钢丸将毛坯料打光，钢丸打细后定期更换，抛丸机自配布袋除尘器。 （5）拉砂带：拉砂带砂去毛刺。 （6）抛光：用抛光机将部件抛光。 形成五金工具半成品，之后外协电镀（本项目不涉及），运回厂区内进行装配。 （7）浸塑：钳类工具的手柄，沾上PVC塑液，经加热固化成塑料手柄，浸塑加热使用电能。 最后涂上防锈油经检验合格后包装入库。 2、浸塑工艺流程图 图5-1 本项目浸塑工艺流程及产污环节图 主要工艺说明： （1）上件：将钳类五金件挂于挂钩上，工件与挂钩要接触牢靠。 （2）预热：直接利用电加热方式将五金件进行预热，预热温度为150-200℃，预热时间为5-15分钟，以便于浸塑时PVC浸塑液在金属表面产生吸附。 （3）浸塑：在浸塑槽内加入PVC浸塑液，本项目PVC浸塑液为外购成品。预热后的五金件由挂钩输送到浸塑槽内进行浸塑处理。浸塑时间一般控制在1-30秒。 （4）加热塑化：浸塑后的五金件进入加热塑化工序，用电加热的方式对五金件表面附着的PVC浸塑液进行加热使其塑化成型。本项目加热温度控制在160-200℃，加热时间约5分钟。 （5）冷却：塑化成型的五金件通过冷却水冷却，该冷却水冷却方式为间接冷却，冷却水循环使用不外排，只需定期补充蒸发损耗。 最后五金件下挂，检验合格后包装入库。 5.2.2营运期主要污染因子 表5-1 项目主要污染因子汇总表 污染工序 污染因子 废气 抛丸 颗粒物 抛光 颗粒物 浸塑（加热塑化） 有机废气（以非甲烷总烃计）、HCl、恶臭 废水 冷却 冷却水 员工生活 生活污水（COD、SS、氨氮） 噪声 设备运行 等效声级 固废 落料、钻孔、拉砂带 废边角料 检验 不合格产品 包装 包装废料 除尘器收集 除尘器收集粉尘 抛丸 废钢丸 精加工、铣开口 废皂化液 含皂化液边角料与皂化液分离处理 滤渣（含皂化液的金属屑） 有机废气处理 废活性炭 原料贮存 废原料桶 上防锈油、设备维护 含油废抹布 职工生活 生活垃圾 5.2.3运营期污染物源强分析 一、废气 本项目营运期产生的废气主要为抛丸工序产生的颗粒物、抛光工序产生的颗粒物、浸塑工序产生的有机废气及恶臭。 1、抛丸工序产生的颗粒物 抛丸是将丸料高速抛向工件表面通过高速碰撞的方式进行表面处理的一种方式。本项目需抛丸的金属配件在抛丸机内分批次进行，使用的丸料为钢丸。由于丸料与工件高速碰撞，会产生粉尘，主要为破碎的丸料、金属表面氧化铁皮及铁屑，抛丸机设置丸料回收和通风除尘净化装置，将丸料回收后重新利用，抛丸粉尘经净化处理后排放。 根据经验数据，抛丸粉尘产生量以丸料消耗量的5倍计。项目钢丸使用量为0.25t/a，则抛丸粉尘产生量为1.25t/a、0.52kg/h。根据《涂装作业安全规程 涂漆前处理工艺安全及其通风净化》（GB7692-2012）的要求，单个抛丸机除尘净化装置进口的平均浓度为1190mg/m3，抛丸粉尘经自带的粉尘净化系统处理后通过15m高排气筒（1#排气筒）高空排放，净化系统采用布袋除尘装置，风机风量不低于1000m3/h。除尘效率以98%计，则项目抛丸工序颗粒物排放量为0.025t/a、0.01kg/h，均为有组织排放，排放浓度为10mg/m3，排放速率和排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》中新污染源的二级标准。 2、抛光工序产生的颗粒物 抛光工序过程中会产生一定量的金属粉尘，主要成分为钢材，根据厂方提供资料以及同类企业类比调查，抛光工序金属粉尘产生量约为原料使用量的0.1%，本项目钢材使用量为1000t/a，则金属粉尘产生量为1t/a，0.238kg/h。本环评要求企业在每台抛光机上方安装集气罩（共3台抛光机，共设3个，集气罩长0.5m、宽0.5m，风速取0.5m/s），风机总风量不低于2000m3/h，粉尘由集气装置收集，经引风机抽出，收集效率不低于85%，收集后的粉尘经布袋除尘器处理后通过引风机由15m高排气筒（2#排气筒）排放，布袋除尘器除尘效率不低于98%，则抛光工序颗粒物有组织排放量为0.017t/a，排放速率0.007kg/h，排放浓度为3.5mg/m3，排放速率和排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》中新污染源的二级标准。无组织总排放量为0.15t/a，0.036kg/h。 3、浸塑工序产生的有机废气 本项目浸塑设备利用电能加热，主要原料为PVC浸塑液，根据厂方提供资料，本项目PVC浸塑液主要成分为PVC糊状树脂38%、柠檬酸三丁酯38%（增塑剂）、钙锌稳定剂20%、紫外线吸收剂1%、颜料1%。 PVC的热分解温度在220℃左右，而本项目浸塑设备的加热塑化温度约160-200℃，因此本项目塑化过程所使用的原料不会产生热分解反应，但塑料熔融过程会产生少量的有机废气，其主要是少量塑料单体在高温下挥发的低聚有机废气，主要污染因子以非甲烷总烃计。根据同类企业类别调查，浸塑设备加热塑化过程非甲烷总烃产生量为原料用量的1%，本项目PVC浸塑液用量为15t/a，则本项目浸塑过程非甲烷总烃产生量为0.15t/a、0.063kg/h。 另外，PVC在130℃以上的温度下会产生极少量的HCl气体，根据对同类企业的类比调查，PVC加热产生的HCl单体产生量为0.015kg/t（PVC原料），本项目PVC浸塑液用量15t/a，则HCl气体产生量为0.00023t/a、9.6×10-5kg/h。 综上，本项目浸塑设备加热塑化工序共产生非甲烷总烃0.15t/a，HCl 0.00023t/a。本环评要求企业在浸塑机上方安装顶吸罩（设1个，集气罩长1m、宽0.5m，风速取0.5m/s），对有机废气进行有效收集，风机风量不低于1000m3/h，废气收集效率为85%。收集的废气通过“光催化氧化+活性炭吸附”联合装置处理后由不低于15m高排气筒（3#排气筒）高空排放，去除效率按90%计（光催化氧化去除效率按50%，活性炭去除效率按80%计，合计去除效率为90%）。则经处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.013t/a、HCl 0.0002t/a，排放速率分别为非甲烷总烃0.005kg/h、HCl 8.3×10-5kg/h，排放浓度分别为5mg/m3、0.1mg/m3，则非甲烷总烃的排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的排放限值要求，HCl的排放速率和排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》中新污染源的二级标准。无组织排放非甲烷总烃0.023t/a、HCl 0.00003t/a，厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1排放限值。 本项目有机废气具体处理工艺流程见下图。 图5-2 本项目有机废气处理工艺流程图 ★本项目有机废气处理可行性分析 现今比较常用的有机废气治理技术的优缺点及适用范围，见下表。 表5-2 常规有机废气治理技术 治 方法 优点 缺点 适用范围 活性炭吸附 废气中有机成分可以回收；安全性高；去除效率较高（80%以上） 废气温度较高时需先冷却；活性炭需经常进行更换，运行维护成本高；易二次污染 适用于常温、低浓度、废气量相对较小时的废气治理 催化燃烧法 治理效率高（95%以上）；设备占地面积小 设备费用高；催化剂使用寿命短，处理效率不稳定 适用于高温、高浓度、废气量较大的废气治理 直接燃烧法 效率高、可靠性好 能耗、费用高；需考虑防爆等危险，有一定安全隐患 适用于高温、高浓度、废气量较大的废气治理 低温等离子体技术 占地面积小，去除效率较高（60%-70%），运行费用低；无二次污染 有一定耗电量；对高浓度易燃易爆废气，极易引起爆炸，有一定安全隐患 适用于低浓度的有机废 气治理，尤其适用于其他方法难以处理的多组分混合气体 光催化氧化净化 操作极为简单，占地面积小 对不能吸收光子的污染物质效果差，对于成分复杂的废气无法达到预期处理效果 适用于浓度较低，且能 吸收光子的污染物质；可以处理大气量的、低浓度的臭气、有机废气 根据工程分析可知，本项目有机废气属于常温气体，浓度较低，废气量相对较小，根据上表列出的有机废气处理工艺，企业采用“光催化氧化+活性炭吸附”联合处理装置处理有机废气，废气处理效率可达到90%，经处理后由不低于15m高排气筒高空排放。 4、恶臭 本项目浸塑工序会有少量恶臭产生。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，即《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。 目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度5级分级（1958年）；日本的臭气强度6级分级（1972年）等。这种测定方法以经过训练合格的5-8名臭气监测员以自身的恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。 北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见下表），该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 表5-3 恶臭6级分级法 恶臭强度级 特 征 0 未闻到有任何气味，无任何反应 1 勉强能闻到有气味，但不宜辩 气味性质（感觉阈值）认为无所谓 2 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常 3 很容易闻到气味，有所不快，但不反感 4 有很强的气味，而且很反感，想离开 5 有机强的气味，无法忍受 立即逃跑 根据对类似项目生产车间调查，本项目厂房内的恶臭等级一般在2级左右，厂房外15米范围外恶臭等级为0级，基本无气味。 5、废气汇总 本项目各类废气产排源强见下表。 表5-4 本项目各类废气产排情况一览表 序号 污染工序 污染源 产生量 排放量 排气筒编号 污染防治措施 1 抛丸 颗粒物 1.25t/a 有组织0.025t/a 1#排气筒 全密闭+布袋除尘器处理+15m高排气筒 2 抛光 颗粒物 1t/a 有组织0.017t/a；无组织0.15t/a 2#排气筒 顶吸罩+布袋除尘器处理+15m高排气筒 3 浸塑（加热塑化） 非甲烷总烃 0.15t/a 有组织0.013t/a；无组织0.023t/a 3#排气筒 顶吸罩+光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒 HCl 0.00023t/a 有组织0.0002t/a； 无组织0.00003t/a 恶臭 少量 少量 ★废气排气筒排放高度核定：根据现场踏勘，企业拟建排气筒半径200m范围内最高建筑物高度约10米，本项目排气筒不低于15米，符合排气筒的设定高度需高于周围建筑物5米的环保要求。 二、废水 本项目产生的废水主要为冷却水和员工生活污水。 1、冷却水 浸塑机加热塑化成型后冷却需要冷却用水，生产过程采用间接冷却，冷却水循环使用不排放，只需定期补充蒸发损耗，企业在车间内设一暂存池用于暂存冷却水，暂存池体积为2×1.5×2=6m3。 2、生活污水 本项目新增员工人数10人，年工作日300天，企业不提供食堂住宿，人均用水量按50L/人•天计，则生活用水量为150t/a。产污系数取0.85，则生活污水产生量为128t/a。生活污水水质指标COD400mg/L、氨氮40mg/L，产生COD 0.051t/a、氨氮0.005t/a。 由于企业所在地附近暂时没有接通污水管网，因此本项目生活污水经厂区化粪池及地埋式一体化污水处理设施（地埋式一体化设施体积为3×2×3=18m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的一级标准后农田灌溉不外排，远期待纳管条件成熟后纳入集镇污水处理厂处理后达标排放。 本项目生活污水处理工艺如下： 图5-3 本项目生活污水处理工艺流程图 农灌可行性分析：根据《农田灌溉水质标准》（GB5084-1992）中的规定，旱作类农作物需灌溉水量为300m3/亩•年，本项目生活污水产生量为128t/a，需约0.43亩农田进行灌溉，目前业主已与附近农户签订农灌协议（见附件8），协议中提供灌溉的农田面积约1亩，故本项目生活污水处理达标后可由农户拉运去农灌，本项目生活污水去向可行。 另外，企业需在厂区内建造一个体积约为5立方米的蓄水池用于暂存本项目生活污水，并定期联系农灌协议上的农户将蓄水池中的生活污水拉去农灌。要求企业加强蓄水池附近通风换气工作。 综上，本项目的生活污水经处理达标后用于农灌从环保的角度来说是可行的。 三、噪声 项目噪声源主要来自生产线等设备运行噪声，主要设备噪声源强见下表： 表5-5 项目噪声源强一览表 （单位：dB(A)） 序号 设备名称 数量 声源位置 监测距离 噪声时间特性 噪声源强 1 中频炉 2台 生产厂房 距离设备1m处 连续运行 65~70 2 高频炉 2台 连续运行 65~70 3 冲床 10台 连续运行 85~90 4 螺杆空压机 1台 连续运行 80~85 5 辊锻机 3台 连续运行 80~85 6 双盘摩擦压力机 4台 连续运行 75~80 7 断料机 2台 连续运行 80~85 8 覆带式抛丸机 1台 连续运行 80~85 9 拉床 3台 连续运行 75~80 10 摇臂钻 1台 连续运行 75~80 11 电火花 2台 连续运行 70~75 12 精雕机 1台 连续运行 70~75 13 铆钉机 2台 连续运行 70~75 14 油压机 3台 连续运行 75~80 15 浸塑机 1台 连续运行 70~75 16 砂带机 2台 连续运行 75~80 17 抛光机 3台 连续运行 80~85 18 专用铣齿机 4台 连续运行 75~80 19 风机 3台 连续运行 80~85 四、固废 项目产生的固废主要有：废边角料、不合格产品、包装废料、除尘器收集粉尘、废钢丸、废皂化液、滤渣、废活性炭、废原料桶、含油废抹布、员工生活垃圾。 （1）废边角料：落料、钻孔等工序产生废边角料，产生量约为原料加工量的1%，每年产生废边角料约10t/a。该废边角料主要成分为废钢材，为一般固体废物，经收集后由正规的物资回收公司回收综合利用。 （2）不合格产品：检验工序产生不合格产品，产生量约为0.1t/a，为一般固体废物，经收集后由正规的物资回收公司回收综合利用。 （3）包装废料：包装工序产生包装废料，产生量约为0.1t/a，为一般固废，经收集后由正规的物资回收公司回收综合利用。 （4）除尘器收集粉尘：根据废气章节分析及物料平衡，本项目除尘器收集粉尘约2.058t/a，经收集后由正规的物资回收公司回收综合利用。 （5）废钢丸：抛丸工序产生废钢丸，对使用的钢丸进行定期筛选，破碎的钢丸作为一般固废，经与企业核实，废钢丸产生量约占钢丸使用量的50%，产生量为0.125t/a，经收集后由正规的物资回收公司回收综合利用。 （6）废皂化液：精加工、铣开口等工序需用到皂化液，其使用一段时间后需定期更换，产生废皂化液。根据企业提供资料，皂化液使用时先用水稀释，其与水的配比为1:19，本项目皂化液使用量为0.01t/a，则废皂化液产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录（2016版）》其属于危险固废，该类废物类别为HW09，废物代码为“900-006-09”，收集后委托有资质单位进行安全处置。 （7）滤渣：本项目皂化液使用一段时间后采用离心处理方式，经离心机处理后皂化液可回用于生产。具体离心分离措施为：将含有皂化液的边角料放入离心机中，运用离心过滤作用将皂化液和金属边角料分离，离心过滤完成后干净的皂化液返回到生产中循环再利用，离心的滤渣作为危险废物处理。预计本项目滤渣产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2016版）》其属于危险固废，该类废物类别为HW08，废物代码为“900-213-08”，收集后委托有资质单位进行安全处置。 （8）废活性炭：根据废气章节分析，本项目有机废气被吸附量约0.0114t/a。活性炭吸附有机废气量按0.2kg/kg-活性炭计，则需使用活性炭0.057t/a，因此，废活性炭产生量约0.068t/a。废活性炭一般半年更换一次，每次更换量约0.034t。根据《国家危险废物名录（2016版）》其属于危险固废，该废物类别为HW49，废物代码为“900-041-49”，废活性炭经集中收集后委托有资质单位进行安全处置。 （9）废原料桶：PVC浸塑液、皂化液、润滑油等使用桶装，使用过程有原料桶产生，项目原料包装规格20kg/桶、50kg/桶，预计每年产生废原料桶约766只，每只油漆桶重量约0.5kg，则废原料桶重量约0.383t/a，根据《国家危险废物名录（2016版）》其属于危险固废，废物类别为HW49，废物代码为“900-041-49”，收集后委托有资质单位进行安全处置。 （10）含油废抹布：机械加工设备使用一段时间后需用润滑油进行维护，对于设备上多余的润滑油用抹布擦拭掉，此过程产生含油废抹布，预计本项目含油废抹布产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2016版）》其属于危险固废，该类废物类别为HW49，废物代码为“900-041-49”，收集后委托有资质单位进行安全处置。 （11）生活垃圾：本项目员工人数为10人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，年产生量1.5t/a。生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。 副产物产生情况汇总见下表。 表5-6 副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量 1 废边角料 落料、钻孔、拉砂带 S 钢材 10t/a 2 不合格产品 检验 S 钢材 0.1t/a 3 包装废料 包装 S 纸箱、包装袋 0.1t/a 4 除尘器收集粉尘 除尘器收集 S 铁削 2.058t/a 5 废钢丸 抛丸 S 钢丸 0.125t/a 6 废皂化液 精加工、铣开口 L 皂类等有机物 0.2t/a 7 滤渣 含皂化液边角料与皂化液分离处理 S 含皂化液的金属屑 0.1t/a 8 废活性炭 有机废气处理 S 活性炭、有机废气 0.068t/a 9 废原料桶 原料贮存 S 铁桶、树脂、油类、皂类等 0.383t/a 10 含油废抹布 上防锈油、设备维护 S 抹布、油类物质 0.01t/a 11 生活垃圾 职工生活 S 塑料、纸张等 1.5t/a 根据《固体废物鉴别标准 通则（GB34330-2017）》，判定上述副产物情况如下： 表5-7 副产物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于固废 判定依据 1 废边角料 落料、钻孔、拉砂带 S 钢材 是 《固体废物鉴别标准 通则（GB34330- 2017）》 2 不合格产品 检验 S 钢材 是 3 包装废料 包装 S 纸箱、包装袋 是 4 除尘器收集粉尘 除尘器收集 S 铁削 是 5 废钢丸 抛丸 S 钢丸 是 6 废皂化液 精加工、铣开口 L 皂类等有机物 是 7 滤渣 含皂化液边角料与皂化液分离处理 S 含皂化液的金属屑 是 8 废活性炭 有机废气处理 S 活性炭、有机废气 是 9 废原料桶 原料贮存 S 铁桶、树脂、油类、皂类等 是 10 含油废抹布 上防锈油、设备维护 S 抹布、油类物质 是 11 生活垃圾 职工生活 S 塑料、纸张等 是 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物： 表5-8 危险废物属性判定表 序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 危废代码 1 废边角料 落料、钻孔、拉砂带 否 / 2 不合格产品 检验 否 / 3 包装废料 包装 否 / 4 除尘器收集粉尘 除尘器收集 否 / 5 废钢丸 抛丸 否 / 6 废皂化液 精加工、铣开口 是 HW09（900-006-09）使用切削油和切削液进行机械加工过程产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 7 滤渣 含皂化液边角料与皂化液分离处理 是 HW08（900-213-08）废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质 8 废活性炭 有机废气处理 是 HW49（900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 9 废原料桶 原料贮存 是 10 含油废抹布 上防锈油、设备维护 是 11 生活垃圾 职工生活 否 / 综上，本项目产生的固体废物情况汇总如下表： 表5-9 项目固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物名称 产生工序 形态 属性 预测产生量 1 废边角料 落料、钻孔、拉砂带 S 一般固废 10t/a 2 不合格产品 检验 S 一般固废 0.1t/a 3 包装废料 包装 S 一般固废 0.1t/a 4 除尘器收集粉尘 除尘器收集 S 一般固废 2.058t/a 5 废钢丸 抛丸 S 一般固废 0.125t/a 6 废皂化液 精加工、铣开口 L 危险固废 0.2t/a 7 滤渣 含皂化液边角料与皂化液分离处理 S 危险固废 0.1t/a 8 废活性炭 有机废气处理 S 危险固废 0.068t/a 9 废原料桶 原料贮存 S 危险固废 0.383t/a 10 含油废抹布 上防锈油、设备维护 S 危险固废 0.01t/a 11 生活垃圾 职工生活 S 一般固废 1.5t/a 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关要求，本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容汇总见下表。 表5-10 工程分析中危险废物汇总样表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废皂化液 HW09（900-006-09）使用切削油和切削液进行机械加工过程产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09 0.2 精加工 L 油水混合物 皂类等有机物 90天 毒性 暂存危废暂存库废皂化液暂存区，后委托有资质单位进行安全处置 2 滤渣 HW08（900-213-08）废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质 900-213-08 0.1 精磨边角料与皂化液分离处理 S 含皂化液的金属屑 皂类等有机物 30天 毒性 暂存厂区内的危废暂存库滤渣暂存区，后委托有资质单位进行安全处置 3 废活性炭 HW49其他废物（900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质） 900-041-49 0.068 废气处理 S 炭、有机废气 有机废气 180天 毒性 暂存厂区内的危废暂存库废活性炭暂存区，后委托有资质单位进行安全处置 4 废原料桶 900-041-49 0.383 原料贮存 S 铁桶、树脂、油类、皂类等 树脂、油类、皂类 30天 毒性 暂存于危废暂存库废原料桶暂存区，后委托有资质单位进行安全处置 5 含油废抹布 900-041-49 0.01 上防锈油、设备维护 S 抹布、润滑油 润滑油 30天 毒性 暂存于危废暂存库含油废抹布暂存区，后委托有资质单位安全处置 5.4 扩建前后企业“三本账” 表5-11 扩建前后企业“三本帐” 项目名称 原项目 本项目 整体工程 （扩建后企业） 排放增 减量t/a 产生量 t/a 排放量 t/a 产生量 t/a 排放量 t/a 以新带老 削减量t/a 排放总 量t/a 废气 工业烟粉尘①（颗粒物） 0 0 2.25 0.192 0 0.192 +0.192 VOCs① 0 0 0.15 0.036 0 0.036 +0.036 HCl 0 0 0.00023 0.00023 0 0.00023 +0.00023 恶臭 0 0 少量 少量 0 少量 / 废水② 废水量 26 0 128 0 0 0 0 COD 0.01 0 0.051 0 0 0 0 氨氮 0.001 0 0.005 0 0 0 0 固废 废边角料 0 0 10 0 0 0 0 不合格产品 0.1 0 0.1 0 0 0 0 包装废料 0.1 0 0.1 0 0 0 0 除尘器收集粉尘 0 0 2.058 0 0 0 0 废钢丸 0 0 0.125 0 0 0 0 废皂化液 0 0 0.2 0 0 0 0 滤渣 0 0 0.1 0 0 0 0 废活性炭 0 0 0.068 0 0 0 0 废原料桶 0 0 0.383 0 0 0 0 含油废抹布 0 0 0.01 0 0 0 0 生活垃圾 0.3 0 1.5 0 0 0 0 注：①本项目工业烟粉尘为抛丸粉尘、抛光粉尘的排放量之和；本项目VOCs排放量为非甲烷总烃的排放量。②生活污水经厂区地埋式一体化设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的一级标准后农田灌溉不外排，远期待纳管条件成熟后纳入集镇污水处理厂处理后达标排放。

## 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量及产生浓度 | 排放量及排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 抛丸 | 颗粒物 | 1.25t/a | 有组织0.025t/a，10mg/m3 |
|  | 抛光 | 颗粒物 | 1t/a | 有组织0.017t/a，3.5mg/m3；无组织0.15t/a |
|  | 浸塑（加热塑化） | 非甲烷总烃 | 0.15t/a | 有组织0.013t/a，5mg/m3； 无组织0.023t/a |
|  |  | HCl | 0.00023t/a | 有组织0.0002t/a，0.1mg/m3； 无组织0.00003t/a |
|  |  | 恶臭 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 128t/a | 0 |
|  |  | COD | 0.051t/a，400mg/L | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.005t/a，40mg/L | 0 |
| 固 体 废 物 | 落料、钻孔、拉砂带 | 废边角料 | 10t/a | 0 |
|  | 检验 | 不合格产品 | 0.1t/a | 0 |
|  | 包装 | 包装废料 | 0.1t/a | 0 |
|  | 除尘器收集 | 除尘器收集粉尘 | 2.058t/a | 0 |
|  | 抛丸 | 废钢丸 | 0.125t/a | 0 |
|  | 精加工、铣开口 | 废皂化液 | 0.2t/a | 0 |
|  | 含皂化液边角料与皂化液分离处理 | 滤渣 | 0.1t/a | 0 |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 | 0.068t/a | 0 |
|  | 原料贮存 | 废原料桶 | 0.383t/a | 0 |
|  | 上防锈油、设备维护 | 含油废抹布 | 0.01t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
| 噪声 | 噪声主要来自车间设备及其配套设施运行产生的噪声，源强为65-90dB。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目在厂区内利用原有厂房对生产线进行扩建，厂房已存在，施工期主要为生产设备的安装，不涉及大规模建筑施工过程。由于施工期较短，对周边环境影响较小。 |

## 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析 本项目在厂区内利用原有厂房对生产线进行扩建，厂房已存在，施工期主要为生产设备的安装，不涉及大规模建筑施工过程。由于施工期较短，对周边环境影响较小。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1废气 一、大气污染物达标排放分析 扩建后企业营运期产生的废气主要为抛丸工序产生的颗粒物、抛光工序产生的颗粒物、浸塑工序产生的有机废气及恶臭。 1、抛丸工序产生的颗粒物 根据工程分析，扩建后企业抛丸工序粉尘产生量为1.25t/a。抛丸粉尘经自带的粉尘净化系统处理后通过15m高排气筒（1#排气筒）高空排放，净化系统采用布袋除尘装置，风机风量1000m3/h。除尘效率以98%计，则项目抛丸工序粉尘排放量为0.025t/a、0.01kg/h，均为有组织排放，排放浓度为10mg/m3，排放速率和排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》中新污染源的二级标准。 2、抛光工序产生的颗粒物 根据工程分析，扩建后企业抛光工序粉尘产生量为1t/a。本环评要求企业在每台抛光机上方安装集气罩，风机总风量不低于2000m3/h，粉尘由集气装置收集，经引风机抽出，收集效率不低于85%，收集后的粉尘经布袋除尘器处理后通过引风机由15m高排气筒（2#排气筒）排放，布袋除尘器除尘效率不低于98%，则抛光工序颗粒物有组织排放量为0.017t/a，排放速率0.007kg/h，排放浓度为3.5mg/m3，排放速率和排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》中新污染源的二级标准。无组织总排放量为0.15t/a，0.036kg/h。 3、浸塑工序产生的有机废气 根据工程分析，本项目浸塑设备加热塑化工序共产生非甲烷总烃0.15t/a，HCl 0.00023t/a。本环评要求企业在浸塑机上方安装顶吸罩，对有机废气进行有效收集，风机风量不低于1000m3/h，废气收集效率为85%。收集的废气通过“光催化氧化+活性炭吸附”联合装置处理后由不低于15m高排气筒（3#排气筒）高空排放，去除效率按90%计。则经处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.013t/a、HCl 0.0002t/a，排放速率分别为非甲烷总烃0.005kg/h、HCl 8.3×10-5kg/h，排放浓度分别为5mg/m3、0.1mg/m3，则非甲烷总烃的排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的排放限值要求，HCl的排放速率和排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》中新污染源的二级标准。无组织排放非甲烷总烃0.023t/a、HCl 0.00003t/a，厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1排放限值。 二、大气污染物影响预测与评价 评价等级判断 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目选用估算模式AERSCREEN进行大气环境评价等级判断。 评价因子和评价标准筛选 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值 标准来源 颗粒物 1小时平均 900ug/m3 《环境空气质量标准（GB3095-2012） 中的二级标准 非甲烷总烃 一次值 2.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》详解 （2）估算模型参数 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 41.9 最低环境温度/℃ -13.3 最小风速 0.5m/s 风速计高度 10m 土地利用类型 农田 区域湿度条件 湿润 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否■ 地形数据分辨率/m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□ 否■ 岸线距离/km 岸线方向/° （3）源强参数汇总 根据工程分析，本项目预测因子污染源强统计资料见下表。 表7-3 点源参数表 编 号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 颗粒物 非甲烷总烃 氯化氢 1 1# 排气筒 30.190478 119.325176 8 15 0.3 3.97 25 2400 正常 0.01 / / 2 2# 排气筒 30.190494 119.325188 8 15 0.3 7.94 25 2400 正常 0.007 / / 3 3# 排气筒 30.190462 119.325164 8 15 0.3 3.97 25 2400 正常 / 0.005 8.3×10-5 表7-4 面源参数表 编 号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 颗粒物 非甲烷总烃 氯化氢 1 生产厂房 30.190467 119.325195 8 30 20 15 8 2400 正常 0.063 0.01 1.3×10-5 （4）预测结果分析 本项目主要污染源估算模型计算结果见下表。 表7-5 主要点源污染源估算模型计算结果表1 下风向距离/m 1#排气筒排放的颗粒物 2#排气筒排放的颗粒物 预测质量 浓度 ug/m3 占标率/% 预测质量 浓度 ug/m3 占标率/% 10 4.14E-02 0.00 1.28E-02 0.00 25 8.92E-01 0.10 4.62E-01 0.05 49 1.74E+00 0.19 7.80E-01 0.09 50 1.74E+00 0.19 7.80E-01 0.09 65 1.48E+00 0.16 8.18E-01 0.09 75 1.48E+00 0.16 7.93E-01 0.09 100 1.44E+00 0.16 7.23E-01 0.08 125 1.30E+00 0.14 7.43E-01 0.08 150 1.13E+00 0.13 6.97E-01 0.08 175 9.74E-01 0.11 6.30E-01 0.07 200 9.50E-01 0.11 5.75E-01 0.06 225 1.02E+00 0.11 6.55E-01 0.07 250 1.03E+00 0.11 7.00E-01 0.08 275 1.02E+00 0.11 7.19E-01 0.08 300 1.01E+00 0.11 7.21E-01 0.08 325 9.98E-01 0.11 7.13E-01 0.08 350 9.77E-01 0.11 6.98E-01 0.08 375 9.51E-01 0.11 6.79E-01 0.08 400 9.21E-01 0.10 6.58E-01 0.07 425 8.90E-01 0.10 6.36E-01 0.07 450 8.61E-01 0.10 6.15E-01 0.07 475 8.42E-01 0.09 6.01E-01 0.07 500 8.22E-01 0.09 5.87E-01 0.07 600 7.35E-01 0.08 5.25E-01 0.06 700 6.54E-01 0.07 4.67E-01 0.05 800 5.83E-01 0.06 4.17E-01 0.05 900 5.24E-01 0.06 3.74E-01 0.04 1000 4.74E-01 0.05 3.39E-01 0.04 1500 3.23E-01 0.04 2.31E-01 0.03 2000 2.51E-01 0.03 1.79E-01 0.02 2500 2.13E-01 0.02 1.52E-01 0.02 下风向最大质量浓度及占标率 1.74E+00 0.19 8.18E-01 0.09 D10%最远距离 0 0 表7-6 主要点源污染源估算模型计算结果表2 下风向距离/m 3#排气筒排放的非甲烷总烃 3#排气筒排放的HCl 预测质量 浓度 ug/m3 占标率/% 预测质量 浓度 ug/m3 占标率/% 10 2.07E-02 0.00 3.40E-04 0.00 25 4.46E-01 0.02 7.33E-03 0.01 49 8.68E-01 0.04 1.43E-02 0.03 50 8.68E-01 0.04 1.43E-02 0.03 75 7.41E-01 0.04 1.22E-02 0.02 100 7.18E-01 0.04 1.18E-02 0.02 125 6.52E-01 0.03 1.07E-02 0.02 150 5.65E-01 0.03 9.29E-03 0.02 175 4.87E-01 0.02 8.00E-03 0.02 200 4.75E-01 0.02 7.81E-03 0.02 225 5.08E-01 0.03 8.35E-03 0.02 250 5.16E-01 0.03 8.48E-03 0.02 275 5.09E-01 0.03 8.36E-03 0.02 300 5.05E-01 0.03 8.29E-03 0.02 325 4.99E-01 0.02 8.20E-03 0.02 350 4.88E-01 0.02 8.02E-03 0.02 375 4.75E-01 0.02 7.81E-03 0.02 400 4.61E-01 0.02 7.57E-03 0.02 425 4.45E-01 0.02 7.31E-03 0.01 450 4.30E-01 0.02 7.07E-03 0.01 475 4.21E-01 0.02 6.92E-03 0.01 500 4.11E-01 0.02 6.75E-03 0.01 600 3.67E-01 0.02 6.04E-03 0.01 700 3.27E-01 0.02 5.37E-03 0.01 800 2.92E-01 0.01 4.79E-03 0.01 900 2.62E-01 0.01 4.31E-03 0.01 1000 2.37E-01 0.01 3.90E-03 0.01 1500 1.62E-01 0.01 2.66E-03 0.01 2000 1.25E-01 0.01 2.06E-03 0.00 2500 1.06E-01 0.01 1.75E-03 0.00 下风向最大质量浓度及占标率 8.68E-01 0.04 1.43E-02 0.03 D10%最远距离 0 0 表7-7 主要面源污染源估算模型计算结果表1 下风向距离/m 生产厂房排放的颗粒物 生产厂房排放的非甲烷总烃 预测质量浓度 ug/m3 占标率/% 预测质量浓度 ug/m3 占标率/% 10 3.01E+01 3.34 5.02E+00 0.25 25 4.24E+01 4.71 7.06E+00 0.35 50 4.92E+01 5.46 8.19E+00 0.41 60 4.99E+01 5.55 8.32E+00 0.42 75 4.86E+01 5.40 8.10E+00 0.40 100 4.31E+01 4.79 7.19E+00 0.36 125 3.83E+01 4.26 6.38E+00 0.32 150 3.36E+01 3.73 5.59E+00 0.28 175 3.00E+01 3.33 5.00E+00 0.25 200 2.72E+01 3.03 4.54E+00 0.23 225 2.50E+01 2.78 4.17E+00 0.21 250 2.32E+01 2.58 3.87E+00 0.19 275 2.17E+01 2.41 3.61E+00 0.18 300 2.04E+01 2.26 3.40E+00 0.17 325 1.93E+01 2.14 3.21E+00 0.16 350 1.83E+01 2.03 3.04E+00 0.15 375 1.74E+01 1.93 2.90E+00 0.14 400 1.66E+01 1.85 2.77E+00 0.14 425 1.59E+01 1.77 2.65E+00 0.13 450 1.53E+01 1.70 2.55E+00 0.13 475 1.47E+01 1.63 2.45E+00 0.12 500 1.42E+01 1.58 2.36E+00 0.12 600 1.25E+01 1.38 2.08E+00 0.10 700 1.12E+01 1.24 1.86E+00 0.09 800 1.02E+01 1.13 1.70E+00 0.08 900 9.36E+00 1.04 1.56E+00 0.08 1000 8.69E+00 0.97 1.45E+00 0.07 1500 6.54E+00 0.73 1.09E+00 0.05 2000 5.34E+00 0.59 8.9E-01 0.04 2500 4.57E+00 0.51 7.61E-01 0.04 下风向最大质量浓度及占标率 4.99E+01 5.55 8.32E+00 0.42 D10%最远距离 0 0 表7-8 主要面源污染源估算模型计算结果表2 下风向距离/m 生产厂房排放的HCl 预测质量浓度 ug/m3 占标率/% 10 6.69E-03 0.01 25 9.41E-03 0.02 50 1.09E-02 0.02 60 1.11E-02 0.02 75 1.08E-02 0.02 100 9.59E-03 0.02 125 8.51E-03 0.02 150 7.46E-03 0.01 175 6.67E-03 0.01 200 6.06E-03 0.01 225 5.56E-03 0.01 250 5.16E-03 0.01 275 4.82E-03 0.01 300 4.53E-03 0.01 325 4.28E-03 0.01 350 4.06E-03 0.01 375 3.86E-03 0.01 400 3.69E-03 0.01 425 3.54E-03 0.01 450 3.40E-03 0.01 475 3.27E-03 0.01 500 3.15E-03 0.01 600 2.77E-03 0.01 700 2.48E-03 0.00 800 2.26E-03 0.00 900 2.08E-03 0.00 1000 1.93E-03 0.00 1500 1.45E-03 0.00 2000 1.19E-03 0.00 2500 1.01E-03 0.00 下风向最大质量浓度及占标率 1.11E-02 0.02 D10%最远距离 0 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10％。其中Pi的定义见下公式。 Pi=Ci×100％/Coi 式中： Pi——第个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；□ Ci——采用估算模型计算出的第个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3； Coi——第个污染物环境空气质量浓度标准，mg/m3。 评价工作等级评判依据见下表。 表7-9 评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax＜1% 注：（1）同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 （2）对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级。 本项目主要废气污染物等占标率计算见下表。 表7-10 估算模式预测结果 污染源 污染因子 源强 (kg/h) 执行标准(mg/m3) 最大落地点距离（m） 最大落地点 浓度(ug/m3) Pmax (%) D10% (m) 评价等级 1#排气筒 颗粒物 0.01 0.9 49 1.74E+00 0.19 0 三 2#排气筒 颗粒物 0.007 0.9 65 8.18E-01 0.09 0 三 3#排气筒 非甲烷总烃 0.0005 2.0 49 8.68E-01 0.04 0 三 HCl 8.3×10-5 0.05 49 1.43E-02 0.03 0 三 生产厂房 颗粒物 0.063 0.9 60 4.99E+01 5.55 0 二 非甲烷总烃 0.001 2.0 60 8.32E+00 0.42 0 三 HCl 1.3×10-5 0.05 60 1.11E-02 0.02 0 三 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax为5.55%，污染因子为颗粒物，污染源为生产厂房内颗粒物无组织排放。 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级。根据导则，本评价的大气环境评价工作等级为二级，不进行进一步预测模式作预测，只对污染物排放量进行核算。 2、污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算详见下表。 表7-11 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（ug/m3） 核算排放速率 核算年排放量 （kg/h） （t/a） 主要排放口 …… …… …… …… …… …… 主要排放口合计 …… …… …… …… 1 1# 颗粒物 10000 0.01 0.025 2 2# 颗粒物 3500 0.007 0.017 3 3# 非甲烷总烃 500 0.0005 0.013 HCl 100 8.3×10-5 0.0002 有组织排放总计 颗粒物 0.042 非甲烷总烃 0.013 HCl 0.0002 （2）无组织排放量核算 项目大气污染物无组织排放量核算详见下表。 表7-12 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值 （ug/m3） 1 生产厂房 抛光 颗粒物 移动式除尘器 GB16297-1996 1000 0.15 浸塑（加热塑化） 非甲烷总烃 “光催化氧化+活性炭吸附” GB31572-2015 4000 0.023 HCl GB16297-1996 200 0.00003 无组织排放总计 颗粒物 0.15 非甲烷总烃 0.023 HCl 0.00003 （3）大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量核算详见下表。 表7-13 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 工业烟粉尘（颗粒物） 0.192 2 非甲烷总烃 0.036 3 HCl 0.00023 4 VOCs* 0.036 注*：本项目VOCs排放量为非甲烷总烃的排放量。 3、敏感点污染物预测结果 表7-14 项目敏感点污染物预测结果表(小时浓度) 单位：mg/m3 敏感点 污染物名称 贡献值 环境背景值 叠加值 标准值 是否达标 有组织排放 无组织排放 东侧农居点 （70m） 颗粒物 0.00227 0.0486 / 0.05087 0.9 是 非甲烷总烃 0.00074 0.0081 / 0.00884 2.0 是 HCl 0.00001 0.000011 / 0.00002 0.05 是 后坞口（西南侧125m） 颗粒物 0.00204 0.0383 / 0.04034 0.9 是 非甲烷总烃 0.00065 0.00638 / 0.00703 2.0 是 HCl 0.00001 0.00001 / 0.00002 0.05 是 根据以上分析，周围最近敏感点的最大落地浓度均小于标准值，因此，本项目废气排放对周围环境影响较小。 4、污染源非正常排放量核算 项目大气污染源非正常排放量核算见下表。 表7-15 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（ug/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 抛丸 废气处理设施维护 颗粒物 521000 0.521 1 0~1 停止生产 2 抛光 废气处理设施维护 颗粒物 209000 0.417 1 0~1 停止生产 2 浸塑（加热塑化） 废气处理设施维护 非甲烷总烃 63000 0.063 1 0~1 停止生产 HCl 96 9.6×10-5 1 0~1 停止生产 三、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目厂界外所有污染物的短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，因而无需设置大气环境防护距离。 四、建设项目大气环境影响评价自查表 综上分析，本项目排放的大气污染物对周围环境影响较小，建设项目大气环境影响评价自查表见下表。 表7-16 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km 评价因子 SO2 +NOx 排放量 ≥2000t/a□ 500～2000t/a□ ＜500 t/a 评价因子 基本污染物（SO2、NOX、PM10、CO、O3max8h、PM2.5） 其他污染物（无） 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准 □ 附录 D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 预测范围 边长≥50 km□ 边长5～50 km □ 边长= 5 km 预测因子 预测因子（颗粒物、非甲烷总烃、HCl） 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% C本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30% C本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1h 浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 □ C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤−20% □ k＞−20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（PM10、非甲烷总烃、HCl） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（无） 监测点位数（0） 无监测 评价结论 环境影响 可以接受 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2： （0）t/a NOX： （0）t/a 颗粒物： （0.192）t/a VOCS： （0.036）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。 7.2.2废水 扩建后企业产生的废水主要为冷却水和员工生活污水。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)要求，本次环评对项目废水进行环境影响分析。 （1）废水情况及评价等级判定 根据企业确认，生产过程冷却需要冷却用水，采用间接冷却方式，冷却水循环使用不排放，只需定期补充蒸发损耗，企业在车间内设一暂存池用于暂存冷却水。因此，项目无生产废水排放。根据工程分析，扩建后企业生活污水产生量为154t/a、COD 0.051t/a、氨氮0.005t/a。 近期：由于企业所在地附近暂时没有接通污水管网，企业生活污水经厂区地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的一级标准后农田灌溉不外排。远期：待纳管条件成熟后纳入集镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18198-2002）一级A标准后外排。 本项目近期废水用于农灌，远期废水属间接排放，故评价等级为三级B。 （2）农灌可行性分析 项目废水产生量较小，约为154t/a（0.51t/d），项目所在地枫树岭村有山林和农田，项目生活污水经经厂区污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的一级标准的基础上，可以用于附近农田和山林的灌溉。 根据《农田灌溉水质标准》（GB5084-1992）中的规定，旱作类农作物需灌溉水量为300m3/亩•年，本项目生活污水产生量为154t/a，需约0.51亩农田进行灌溉，目前业主已与附近农户签订农灌协议，协议中提供灌溉的农田面积约1亩，故本项目生活污水处理达标后可由农户拉运去农灌，本项目生活污水去向可行。 要求企业在厂区内建造一个体积约为5立方米的蓄水池用于暂存本项目生活污水，并定期联系农灌协议上的农户将蓄水池中的生活污水拉去农灌。 在此基础上，本项目产生的废水对周边地表水环境影响不大。 （3）建设项目地表水环境影响评价自查表 表7-17 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响评价 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□，重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他□ 水温□；径流□；水域面积□； 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B( 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□； 补充检测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 补充检测 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充检测□；其他□ 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （） 监测断面或点位个数（） 现状评价 评价范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷） 评价标准 河流、湖库、河口：I类□；II类□；III类(；IV类□；V类□ 近岸海域：第一类□；第二类□第三类□第四类□ 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标；□不达标□； 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标□； 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域(区域)水资源《包括水能资源》与开发总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况和河湖演变状况□ 达标区( 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□；设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区(流)域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区(流)城水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求口水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区(流)域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境淮入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/(t/a) 排放浓度/（mg/L） COD 0 0 氨氮 0 0 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/(t/a) 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流 量确定 生态流量:一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位:一般水期（）m；鱼类繁殖期()m；其他（）m 防治措施 环保措施 污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无检测( 手动(；自动□；无检测□ 监测点位 / （厂区污水排放口） 监测因子 / （pH、COD、氨氮） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受□ 注:“口”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 7.2.3噪声 1、噪声源强 项目噪声主要来自各生产车间内设备运转过程中产生的噪声，各设备噪声级详见前表5-5，其噪声源强65~90dB(A)。 2、污染防治措施 根据各发声设备摆放位置及设备本身噪声源强，本环评提出以下几点防治措施： ①项目投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声； 对噪声较大的设备安装减震垫； 加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产； ④对厂区内的设备进行合理布置，设备不得在室外使用； ⑤合理安排生产计划，夜间不生产。 3、预测模式 （1）整体声源模式 根据总平面布置图以及车间内平面布置图，本项目噪声污染源可看作车间整体声源。本次评价采用Stueber整体声源模式。 Stueber整体声源模式的基本思路：将较大范围分布的复杂声源（如生产车间）看作一个声源，称为整体声源。预先求得该整体声源的声功率级，然后计算该整体源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。受声点的预测声级按下式计算： 式中：Lp——受声点预测声压级； LW——整体声源的声功率级； ——声传播方向上各因素引起声能量的总衰减量，Ai为第i种因数造成的衰减量。 ①整体声功率级LW的计算方法 使用上式进行预测计算的关键是求整体声源的声功率级。可按如下的Stueber公式计算： 式中: ——整体声源周围测量线上的声级平均值，dB； L——测量线总长，m a——空气吸收系数； h——传声器高度，m Sa——测量线所围成的面积，m2； Sp——整体声源的实际面积，m2； D——测量线边界至整体声源边界的平均距离，m； 以上几何参数见下图： 以上计算方法中因子较多，计算复杂，在评价估算时，按一定的条件可以作适当的简化。当D<<时，≈，则Stueber公式可简化为： 在工程计算时还可以作进一步的简化： 其中 ------车间内各设备的联合源强，dB(A)； ------采取治理措施后的衰减量，dB(A)。 ②总衰减量的计算方法 式中：Ad---------距离衰减量，dB(A)；可由 公式计算，r为受声点距离整体声源中心的距离，m. △L------附加衰减，dB(A)。 （2）点声源模式。 室外点源衰减模式如下 式中：L0——声源近场的噪声级，dB(A)； Lp——声源在预测点产生的声压级，dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； Δ——各种因素引起的附加衰减量，dB(A)； （3）多源叠加模式 如有多个声源，则逐个计算其对受声点的影响，然后将各个声源的影响叠加，即得最终预测结果。声压级的叠加按下式计算： 式中：L0——叠加后的总声级，dB(A)； n——声源个数； Li——各声源在某点的声级。 厂房采用整体声源预测模式。类比同类型企业，本项目整体车间的参数见下表。 表7-18 噪声整体声源 编号 声源 类型 规格 平均噪声级（dB(A)） （dB(A)） 墙体隔声量dB(A) 1 生产厂房 整体声源 30m×20m 99.3 15 25 本项目生产车间中心距离厂房边界距离如下： 表7-19 生产厂房中心与厂界的距离 声源 预测点 厂房边界 东侧 厂房边界 南侧 厂房边界 西侧 厂房边界 北侧 生产厂房 距离(m) 16 11 16 11 表7-20 生产厂房中心与各敏感点的距离 声源 预测点 东侧农居点 西南侧农居点 生产厂房 距离(m) 86 136 表7-21 厂界周边预测点噪声值一览表 （单位：Leq dB(A)） 预测点 厂房边界 东侧 厂房边界 南侧 厂房边界 西侧 厂房边界 北侧 噪声贡献值 55.1 58.3 55.1 58.3 标准限值 昼间 60 60 60 60 达标情况 昼间 达标 达标 达标 达标 表7-22 敏感点处噪声预测结果一览表 （单位：Leq dB(A)） 预测点 东侧农居点 西南侧农居点 贡献值 40.4 36.4 背景值 昼间 54.2 54.5 预测值 昼间 54.2 54.5 标准限值 昼间 60 60 达标情况 昼间 达标 达标 由以上预测结果可知，经采取环评提出的治理措施后，项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧的噪声贡献值分别为55.1dB(A)、58.3dB(A)、55.1dB(A)、58.3dB(A)，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准限值要求。 本项目在东侧农居点、西南侧农居点的噪声贡献值分别为40.4dB(A)、36.4dB(A)，叠加本底值后噪声预测值为54.2dB(A)、54.5dB(A)，能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 为进一步减小项目噪声对周围环境的影响，项目投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。对噪声较大的设备安装减震垫，同时加强车辆运输管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。在此基础上，本项目产生的噪声对周围环境影响不大。 7.2.4固体废弃物 根据工程分析分析，针对企业的固体废物，本环评提出如下措施，具体见下表： 表7-23 企业固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 属性 危废代码 预测产生量 利用处置方式 1 废边角料 落料、钻孔、拉砂带 一般固废 / 10t/a 由正规的物资回收公司回收综合利用 2 不合格产品 检验 一般固废 / 0.1t/a 3 包装废料 包装 一般固废 / 0.1t/a 4 除尘器收集粉尘 除尘器收集 一般固废 / 2.058t/a 5 废钢丸 抛丸 一般固废 / 0.125t/a 6 废皂化液 精加工、铣开口 危险固废 HW09（900-006-09）使用切削油和切削液进行机械加工过程产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 0.2t/a 委托有资质单位进行安全处置 7 滤渣 含皂化液边角料与皂化液分离处理 危险固废 HW08（900-213-08）废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质 0.1t/a 8 废活性炭 有机废气处理 危险固废 HW49（900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 0.068t/a 9 废原料桶 原料贮存 危险固废 0.383t/a 10 含油废抹布 上防锈油、设备维护 危险固废 0.01t/a 11 生活垃圾 职工生活 一般固废 / 1.8t/a 委托环卫部门统一清运 企业必须保证按照上述安全途径对所有固废进行及时处置，避免长期堆放。对于一般固废，厂区内应设防雨淋堆场，并及时清运；对生活垃圾也要设防雨淋垃圾桶储装，做到每日一清，以免因为雨水冲刷造成二次污染问题。要设置足够容积的临时堆场，堆场应做水泥地面，并设有排水沟，以便固废中渗出的水纳入污水处理设施。固体废弃物在储存的过程中应妥善保管，并有专人管理。 对于危险固废在厂区内贮存时，企业应做到如下要求：①危险废物堆放同其他物资保持一定的间距，不相容的危险废物堆放区必须有隔离区隔断，有明显的危险废物识别标志，单独收集和贮运，由专业人员操作。②危险废物应堆放于室内，不能露天堆放，堆放设施应有防泄漏、防渗、防雨的措施，地面硬地化、无裂隙，经过耐腐蚀处理。中转堆放期不超过国家规定。③对危险废物在外委过程中，遵照国家环保总局《危险废物转移联单管理办法》中的要求，按照“六联单”的方式办理危险废物转移联单手续。禁止在转移过程中将危险废物随处倾倒而严重污染环境。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，企业须设立独立的危险废物暂存场所并做好标识，要求企业在厂房内设置单独的危废暂存库。要求如下： （1）做好相应标识，并设置人员定时检查； （2）应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，须有耐腐蚀的硬化地面； （3）有隔离设施和防风、防晒、防雨、防渗漏设施。 结合《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关要求，本项目危险废物的环境影响分析如下： 1、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 （1）本项目危险废物贮存场选址的可行性分析： ①本项目在厂区隔一块25m2的面积建设危险废物贮存场，位于室内，具备防风、防晒、防雨、防渗漏设施； ②危险废物贮存场靠近厂区大门，便于装卸运输； ③地面与裙脚有坚固防渗的材料建造，地面硬化耐腐蚀。 （2）本项目危险废物产生量较小，贮存期限不超过30天，企业在厂区内设一25m2的危险废物贮存场，可以满足贮存要求。 （3）本项目危险废物贮存在室内，在做好贮存场的地面防腐防渗工作的情况，贮存过程基本不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成不利影响。 2、运输过程的环境影响分析 本项目产生危险废物的工艺环节与贮存场所在同一厂房内，距离较近，因此基本不存在从产生工艺环节运输到贮存场所或处置设施可能产生散落、泄漏所引起的环境影响。 对于未签订危废协议的危险废物，建议企业可委托有资质单位定期到厂内收集并运输转移，根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJA2025-2012），对本项目危险废物厂外运输过程的安全管理提出如下要求： （1）每转移一次危险废物，应按每一类危险废物填写一份联单； （2）运输车辆必须悬挂“危险废物”字样及相应标志； （3）合理规划运输路线及运输时间，尽可能避免车辆穿越附近学校、医院和农居点； 3、委托处置危险废物的环境影响分析 根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况，企业委托有资质单位处置本项目产生的危废。 本项目危险废物贮存场所（设施）的基本情况见下表。 表7-24 危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存库 废皂化液 HW09（900-006-09）使用切削油和切削液进行机械加工过程产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09 危废暂存库废皂化液暂存区 5m2 专用防渗容器 1吨 30天 2 滤渣 HW08（900-213-08）废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质 900-213-08 危废暂存库滤渣暂存区 5m2 专用防渗容器 1吨 30天 3 废活性炭 HW49（900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 900-041-49 危废暂存库废活性炭存区 5m2 专用防渗容器 1吨 30天 4 废原料桶 900-041-49 危废暂存库废原料桶暂存区 5m2 专用防渗容器 1吨 30天 5 含油废抹布 900-041-49 危废暂存库含油废抹布暂存区 5m2 专用防渗容器 1吨 30天 综上，只要企业认真实施本报告提出的危废防治措施，本项目固体废物处置符合国家技术政策，各类固废可得到合理安全处置，对周围环境的影响不大，但是本环评仍然要求企业对固废不能随意处理和乱堆乱放。在生产过程中要注意对危废固废的收集和储运，必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，切实按照本环评提出的方案进行处置。在此基础上，本项目固体废弃物对周围环境影响不大。 7.2.5土壤环境影响评价分析 1、土壤环境评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中“附录A.1 土壤环境影响评价项目类别”中，本项目属于“制造业—金属制品—其他”，故土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》(HJ964-2018)导则，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，具体见下表。 表7-25 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的。 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的。 不敏感 其他情况 本项目所在地位于杭州市临安区太阳镇枫树岭村原达美丝织厂内（属于太阳工业功能区），周边主要为其他工业企业，对照表7-25，本项目土壤环境为不敏感。 本项目在原有厂房内进行改建（占地面积600平方米），根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目占地规模规模为小型（≤5hm2）。 按照导则，建设项目土壤环境影响评价工作等级划分见下表。 表7-26 污染影响型评价工作等级划分表（土壤） 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 一级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 根据上表判断，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 2、拟建项目对土壤环境的污染 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 拟建项目污染物质可能通过多种途径进入土壤，主要类型有以下四种： （1）大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是颗粒物、非甲烷总烃等，它们降落到地表可引起土壤质量下降，破坏土壤肥力与生态系统的平衡，会造成土壤的多种污染。 （2）水污染型：拟建项目废水发生泄漏，若废水纳管管网发生破损，致使周边土壤受到的污染。 （3）固体废物污染型：拟建项目废皂化液、废活性炭、废原料桶等危险废物、生活垃圾在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 3、土壤污染控制措施 （1）控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 （2）在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 4、土壤环境影响评价自查表 表7-27 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□ 土地利用类型 建设用地；农用地□；未利用地□ 土壤利用类型图 占地规模 （ 0.06 ）hm2 敏感目标信息 敏感目标（ 无 ）、方位（ / ）、距离（ / ） 影响途径 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（ ） 全部污染物 颗粒物、非甲烷总烃、HCl、COD、氨氮 特征因子 颗粒物、非甲烷总烃、HCl、COD、氨氮 所属土壤环境影响评价项目类别 Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□ 敏感程度 敏感□；较敏感□；不敏感 评价工作等级 一级□；二级□；三级□ 根据土壤污染影响型评价工作等级划分表判定，本项目可不开展土壤环境影响评价 现状调查内容 资料收集 a)□；b)□；c)□；d)□ 理化特性 / 同附录C 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 柱状样点数 现状监测因子 / 现状评价 评价因子 / 评价标准 GB15618□；GB36600□；表D.1□；表D.2□； 其他（ ） 现状评价结论 / 影响预测 预测因子 / 预测方法 附录E□；附录F□；其他（ ） 预测分析内容 影响范围（ ） 影响程度（ ） 预测结论 达标结论：a)□；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□ 防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（ ） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 / / / 信息公开指标 / 评价结论 / 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤影响评价等级的，分别填写自查表。 7.2.6事故风险评价 1、物质危险性分析 根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）中规定，本项目生产过程中所用原辅材料未涉及该标准所规定的四大类物质，因此本项目不存在重大危险源。 2、环境风险评价等级的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中规定，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 本项目Q<1，因此环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的评价工作等级划分，如下表。 表7-28 评价工作级别 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性的说明。 根据上表评价工作等级划分表，判定本项目风险评价工作等级为简单分析。 4、主要风险分析 项目主要风险类型及原因分析如下： 表7-29 项目涉及的主要风险类型及原因分析 工序 风险类型 危 害 原 因 简 析 浸塑 有机废气未有效收集处理、呈无组织排放 污染周边 大气环境 有机废气排入大气污染周围环境、威胁员工身心健康 抛丸、抛光 粉尘未有效收集，呈无组织排放 污染周边大气环境 对员工身体健康产生影响，对周围大气环境产生污染 另外，本项目还可能存在的风险事故类型如下： a、原料和产品运输过程 本项目原料由原料提供厂家负责运输。 在运输过程中可能产生的风险事故可能有：发生交通事故。 b、在具有爆炸和火灾危险的环境，若安装一般的电气设备、不合格的防爆电气设备、选型不当的防爆电气设备、选型得当但安装上存在问题或运行故障失修的防爆电气设备和打开带电的电气设备进行检修等，都会产生电弧、电火花、电热或漏电，成为点火源，若遇到可燃物质、爆炸性混合物，会引起火灾爆炸事故。 c、其他：企业对自然条件、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、灼伤烫伤等其它方面的危险因素也应引起足够的注意，因为这些伤害事故有可能引起其它事故的发生。 5、事故应急措施 （一）火灾事故防范措施 （1）生产过程使用的原辅材料、半成品、成品进行临时储存时，储存地点应与生产区进行一定的隔离，长期储存的原料、成品应存于仓库内。加强仓库与生产车间的隔离。禁止将原料、半成品、成品储存在生产场地，尤其不可堆在设备边上和消防设施周围。 （2）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，保持疏散通道畅通。 （3）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；物品分开放置。车间及仓库要设有良好的通风设施，仓库内保持阴凉干燥，防止原料高热自燃，在不影响生产的情况下，车间内要保持较高的相对湿度。 （4）车间内设备布置合理，各机械设备之间保持一定的距离，禁止在通道上堆放原料或者成品，机械设备要加强维护，定期检修，保障正常运行。高速转动的轴、轮等部位要定期、按时注入润滑剂，各设备要有良好的接地或接零装置。 （5）加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是挤出设备、电器设备、空压设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 （二）事故应急措施 ①防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具。 眼睛防护：一般不需要特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。 ②急救措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼皮，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼气困难，给输氧。如呼气停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮总量温水，催吐，就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 6、事故应急计划 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。 表7-30 环境风险突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 2 应急计划区 装置区、仓储区、临近地区。 3 应急组织 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长厂，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散 4 应急状态分类应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 5 应急设施 设备与材料 生产装置和贮区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；化工生产原料贮场应设置事故应急池，以防液体化工原料的进一步扩散；配备必要的防毒面具。 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 6 应急通讯 通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等 7 应急环境监测及事故后评价 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 8 应急防护措施 消除泄漏措施及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施。 9 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保护公众健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 10 应急状态中止 恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。 11 人员培训 与演习 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。 12 公众教育 信息发布 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 13 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 14 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 7.3环境监测计划 本项目的环境监测计划主要是保证项目所排放的污染物能够达标排放。从本项目的污染物排放特点来看，具体监测计划见下表。 表7-31 本项目环境监测计划 监测点位 监测项目 监测频次 水污染物监测 厂区污水排放口 pH、COD、氨氮 一次/月 大气污染物监测 1#排气筒 PM10 一次/半年 2#排气筒 PM10 一次/半年 3#排气筒 PM10、非甲烷总烃、HCl 一次/半年 厂界无组织监控点 PM10、非甲烷总烃、HCl 一次/半年 噪声监测 厂界噪声监测点位 设备噪声及厂界噪声 一次/季 7.4退役后的环境影响分析 本项目退役以后，企业不再进行生产，不再产生废水、废气、废渣、噪声等环境污染因素，留下的主要是厂房和废弃的设备，为有效预防和控制退役过程中的环境影响，必须落实以下措施： 1、将原材料分档存放，要有明显标记，重新利用。 2、在拆卸生产设备时，先将各设备用水冲洗干净，然后用空气置换，自然放置一周以上。加工设备可经清洗后进行拆除，设备主要为金属，对设备材料作完全拆除，经分捡处理后可回收利用。 3、在拆除厂房前将物料分门别类，搬走所有的物料到安全指定地点，然后打扫厂房，用水冲洗干净，不留死角，废水汇入污水处理池处理。拆除厂房时注意安全，拆除产生的建筑废渣中，砖块可重新利用，其他可作填地材料。 4、暂不能处理却可回用的固废先拉至安全指定地点，固废分门别类，贴好标签，上车时小心轻放，不得随意散放，防晒防雨淋，送有资质单位进行安全处置。 5、将不能回收的陈旧设备清洗干净卖给有回收能力的回收公司。

## 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 抛丸 | 颗粒物 | 抛丸粉尘经自带的粉尘净化系统处理后通过15m高排气筒（1#排气筒）高空排放，净化系统采用布袋除尘装置，风机风量1000m3/h。除尘效率以98%计 | 达到《大气污染物综合排放标准》中新污染源的二级标准 |
|  | 抛光 | 颗粒物 | 在每台抛光机上方安装集气罩，风机总风量不低于2000m3/h，收集效率不低于85%，收集后的粉尘经布袋除尘器处理后通过引风机由15m高排气筒（2#排气筒）排放，布袋除尘器除尘效率不低于98% |  |
|  | 浸塑（加热塑化） | 非甲烷总烃、HCl、恶臭 | 在浸塑机上方安装顶吸罩，对有机废气进行有效收集，风机风量不低于1000m3/h，废气收集效率为85%。收集的废气通过“光催化氧化+活性炭吸附”联合装置处理后由不低于15m高排气筒（3#排气筒）高空排放，去除效率按90%计 | 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的排放限值要求；达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1排放限值；恶臭达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的恶臭污染物厂界新、扩、改二级标准 |
| 水 污 染 物 | 冷却 | 冷却水 | 冷却水循环使用不排放，定期补充蒸发损耗，企业在车间内设一暂存池用于暂存冷却水 | / |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 1、实施清污分流，雨污分流 2、因目前暂未挖通管网，企业生活污水经厂区化粪池及地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的一级标准后农田灌溉不外排，远期待纳管条件成熟后纳入临安集镇污水处理厂处理后达标排放。 | 达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的一级标准 |
| 固 体 废 物 | 落料、钻孔、拉砂带 | 废边角料 | 回收外卖综合利用 | 综合利用或妥善安全处置 |
|  | 检验 | 不合格产品 |  |  |
|  | 包装 | 包装废料 |  |  |
|  | 除尘器收集 | 除尘器收集粉尘 |  |  |
|  | 抛丸 | 废钢丸 |  |  |
|  | 精加工、铣开口 | 废皂化液 | 委托有资质单位进行安全处置 |  |
|  | 含皂化液边角料与皂化液分离处理 | 滤渣 |  |  |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 原料贮存 | 废原料桶 |  |  |
|  | 上防锈油、设备维护 | 含油废抹布 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 项目建成后的主要噪声源为冲床、辊锻机、螺杆空压机、抛丸机、抛光机、风机等，为确保厂区内外有一个良好的声环境，需对高噪声设备采取防治措施。具体如下：在车间的布局上，应把噪声较大的设备布置在远离厂界，墙体采用双层隔声结构，窗采用双层铝固定窗，门采用双道隔声门，生产时关闭门窗，以防噪声对工作环境的影响。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 项目总投资100万元，其中环保投资30万元，约占总投资的30%。具体见表8-1。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目 内容 投资（万元） 环保效益 废气治理 2台布袋除尘器（本次新增）； 1套光催化氧化装置（本次新增）； 1套活性炭吸附装置（本次新增）； 集气罩、废气收集系统、 15m排气筒（本次新增） 15 废气达标排放 废水处理 化粪池（利用原有）、 蓄水池、暂存池、污水管道、地埋式一体化设施（本次新增） 8 废水达标排放 噪声治理 隔声降噪措施、减震垫 3 厂界噪声达标 固废处置 危废贮存场所的建设（顶部采取防风防雨措施、地面进行硬化和防腐防渗处理）、专用防渗容器、危废委托处置费用 （本次新增） 3 防止二次污染 事故风险 应急物资（本次新增） 1 合 计 30 － |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目在厂区内利用原有厂房对生产线进行扩建，厂房已存在，施工期主要为生产设备的安装，不涉及大规模建筑施工过程。由于施工期较短，对周边环境影响较小。 |

## 九、审批原则符合性分析

9.1环保审批原则符合性分析 9.1.1符合环境功能区规划的要求 本项目位于杭州市临安区太阳镇枫树岭村原达美丝织厂内，根据《临安区环境功能区划文本（报批稿）》，该区域属于“太阳综合产业发展环境 优化准入区（0185-V- 0-08）”。根据负面清单：禁止新、改、扩三类工业项目，包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的有化学反应过程的）86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。 本项目主要从事五金工具的生产加工，属于二类工业项目，不涉及电镀、热处理等，不在该环境功能区负面清单内，符合该功能区的管控措施要求。项目位于临安区太阳镇枫树岭村原达美丝织厂内，不新征土地不新建厂房，不属于能耗水耗高、资源消耗高的工业项目。生产过程产生的污染物较少，废气经收集处理达标后由15m高排气筒高空排放；生活污水经厂区地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的一级标准后农田灌溉不外排，远期待纳管条件成熟后纳入临安集镇污水处理厂处理后达标排放；危险废物委托有资质单位进行安全处置。经以上措施处理后，本项目产生的“三废” 可以达标排放，基本不会对周围环境造成明显的污染。此外，本项目的建设可进一步加快太阳镇经济社会发展，提高企业经济效益。 综上所述，项目符合临安区环境功能区划要求。 9.1.2符合污染物排放标准 根据工程分析和影响分析，项目生活污水经厂区污水处理设施处理达标后农田灌溉不外排。对于废气，在采取必要的、可行的废气收集、治理措施后，可做到达标排放；对于噪声，要求企业在高噪声设备加装减振垫降低噪声污染；危险废物委托有资质单位进行安全处置。因此，公司必须确保废气处理装置正常运行、废水农田灌溉不外排、噪声治理设施正常运行、危险废物委托有资质单位进行安全处置，在此基础上项目投产后废气、废水及噪声尚可达标。 9.1.3符合主要污染物排放总量控制指标 根据浙江省环保厅下发的《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发[2009]77号）精神及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）要求，本项目纳入总量控制的指标为COD、氨氮、VOCs、工业烟粉尘。 项目总量平衡替代方案见下表。 表9-1 企业污染物排放汇总一览表（单位：t/a） 类别 扩建后企业排放总量 环保部门已批排放总量指标① 与已审批排放总量相比增减量 本次环评需申请量 区域平衡替代削减量 COD（t/a） 0 0 0 0 / 氨氮（t/a） 0 0 0 0 / VOCs（t/a）③ 0.036 0 +0.036 0.072 0.072（按1:2削减） 工业烟粉尘 （颗粒物） （t/a）③ 0.192 0 +0.192 0.384 0.384（按1:2削减） 注：①环保部门已批排放总量指标参照原环评登记表；②本项目VOCs排放量为非甲烷总烃的排放量，工业烟粉尘排放量为抛丸粉尘、抛光粉尘的排放量之和。 由上表，扩建后企业生活污水经处理后农田灌溉不外排，无COD、氨氮排放，因此本项目无需申请COD、氨氮的总量。VOCs、工业烟粉尘排放量分别为0.036t/a、0.192t/a，其中VOCs、工业烟粉尘排放总量分别增加了0.036t/a、0.192t/a，VOCs、工业烟粉尘的总量按1:2比例进行区域削减替代，替代削减/置换量分别为0.072t/a、0.384t/a。 9.1.4造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 根据环境影响预测分析与现状监测，只要建设项目严格执行“三同时“政策，确保落实各项环境保护措施及污染防治对策，确保环保设施的正常运转，在此前提下，本项目的实施不会对当地环境质量现状产生明显的冲击和影响。 9.2 环评审批要求符合性分析 9.2.1符合风险防范措施的要求 本环评提出了一系列针对项目特点的风险防范措施，企业必须落实到位，特别加强生产过程安全操作、原料储存、运输的风险防范及环保设施的正常运行，杜绝超标排放。 根据本环评风险评价，企业如能采取本环评风险防范对策和应急措施，本项目风险评价在可接受的范围之内。 9.3 其他部门审批要求符合性分析 9.3.1符合产业政策要求 本项目属于C3329其他金属工具制造，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目；根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发【2005】40号）第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”；对照《浙江省限制和淘汰制造业落后生产能力目录（2012年本）》，该项目不属于禁止发展和限制类产业；根据《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》和《临安区产业发展导向目录与空间布局指引（2013年）》，该项目不属于禁止发展和限制类产业，故项目符合国家和地方产业政策。 9.3.2符合主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划 1、主体功能区规划符合性分析 项目各类污染物产生量不大，且通过落实各项防治措施后，均能达标排放，符合所在环境主体功能区划要求。 2、土地利用总体规划符合性分析 项目选址位于杭州市临安区太阳镇枫树岭村原达美丝织厂内，不新征土地不新建厂房，根据《经营场所证明》，该地块为工业用地，因此项目建设符合土地利用总体规划要求。 3、城乡规划符合性分析 本项目位于临安区太阳镇枫树岭村原达美丝织厂内，不新征土地不新建厂房。本项目主要为五金工具的生产，生产过程无废水排放，不属于高耗水、高污染的造纸、印染、染织类产业项目，也不进行高污染化工产品生产。本项目的建设，可进一步提高企业经济效益，促进太阳镇经济社会进一步发展，而且项目在建设前已经征得太阳镇镇政府的同意，符合城乡规划。 因此，本项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划要求。 9.4符合“三线一单”管理机制要求 一、环境质量底线 本项目建设地位于杭州市临安区太阳镇枫树岭村原达美丝织厂内，项目拟建地SO2、NO2、 PM10指标能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准（PM2.5不满足大气环境质量标准中的二级标准，临安政府已制定了相关减排计划，不达标区将逐步转变为达标区）；项目附近太阳溪水质较好，各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求；项目所在地昼间声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准规定要求，因此项目所在地声环境现状良好。 根据工程分析，营运期产生的各类污染物通过采取有效的污染防治措施后，均能实现达标排放，因此符合环境质量底线。 二、生态红线 本项目建设地位于杭州市临安区太阳镇枫树岭村原达美丝织厂内，根据《临安区环境功能区规划》，本项目不在生态红线范围内，因此满足生态红线保护要求。 三、资源利用上线 本项目不属于高耗能、高污染、资源型企业，用水来自太阳镇供水管网，用电来自市政供电。本项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 四、环境准入负面清单 根据《临安区环境功能区规划》，本项目区域属于“太阳综合产业发展环境 优化准入区（0185-V- 0-08）”，根据该区域负面清单分析，本项目建设不在该区域负面清单中，符合环境功能区规划。 因此，本项目的建设符合“三线一单”管理机制要求。 9.5与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 根据中华人民共和国生态环境部2019年6月26日印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号)，本项目与此文件相符性分析如下。 表 9-2 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 源项 检查环节 检查要点 本项目情况 符合性分析 VOCs物料储存 容器、包装袋 1.容器或包装袋在非取用状态时是否加盖、封口，保持密闭；盛装过VOCs 物料的废包装容器是否加盖密闭。 2.容器或包装袋是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。 项目配套设置原料仓库，PVC浸塑液等含VOCs 的物料均存储于原料仓库内，在非取用状态时均加盖保持密闭，并且需存放于室内。 符合 储库、料仓 10.围护结构是否完整，与周围空间完全阻隔。 11.门窗及其他开口（孔）部位是否关闭（人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口除外）。 项目设置独立的原料仓库，日常无人员进出时均保持关闭状态。 符合 VOCs 物料转移和输送 液态VOCs物料 1.是否采用管道密闭输送，或者采用密闭容器或罐车。 项目液态VOCs 物料均为密封桶装，转移和输送不涉及管道输送或罐车等。 本项目不涉及 挥发性有机液体装载 3.汽车、火车运输是否采用底部装载或顶部浸没式装载方式。 4.是否根据年装载量和装载物料真实蒸气压，对VOCs 废气采取密闭收集处理措施，或连通至气相平衡系统；有油气回收装置的，检查油气回收量。 项目液态VOCs 物料均为密封桶装，转移和输送不涉及管道输送或罐车等。 本项目不涉及 工艺过程VOCs 无组织排放 VOCs 物料投加和卸放 1.液态、粉粒状VOCs 物料的投加过程是否密闭，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs 废气收集处理系统。 2.VOCs 物料的卸（出、放）料过程是否密闭，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs 废气收集处理系统。 项目浸塑工序在密闭浸塑车间内进行，浸塑工序上方设置集气罩进行废气收集；有机废气经收集后进入“光催化氧化+活性炭吸附”联合装置处理后达标排放。 符合 含VOCs 产品的使用过程 11.调配、涂装、印刷、粘结、印染、干燥、清洗等过程中使用VOCs 含量大于等于10%的产品，是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 12.有机聚合物（合成树脂、合成橡胶、合成纤维等）的混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等制品生产过程，是否采用密闭设备，或在密 闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 项目浸塑工序在密闭浸塑车间内进行，浸塑工序上方设置集气罩进行废气收集；有机废气经收集后进入“光催化氧化+活性炭吸附”联合装置处理后达标排放。 符合 其他过程 13.载有VOCs 物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，是否在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装；退料过程废气、清洗及吹扫过程排气是否排至VOCs 废气收集处理系统。 项目浸塑工序在密闭浸塑车间进行，对浸塑机清理时均在密闭浸塑车间内进行，设置了有效的废气收集装置。 符合 VOCs 无组织废气收集处理系统 14.是否与生产工艺设备同步运行。 15.采用外部集气罩的，距排气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速是否大于等于0.3 米/秒（有行业具体要求的按相应规定执行）。 16.废气收集系统是否负压运行；处于正压状态的，是否有泄漏。 17.废气收集系统的输送管道是否密闭、无破损。 要求企业在生产时同步运行VOCs 废气处理装置；采用外部集气罩的，距排气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速应大于等于0.3 米/秒；对废气收集系统、管道等。 符合 敞开液面VOCs 逸散 废水集输系统 1.是否采用密闭管道输送；采用沟渠输送未加盖密闭的，废水液面上方VOCs 检测浓度是否超过标准要求。 2.接入口和排出口是否采取与环境空气隔离的措施。 本项目浸塑机无废水产生。 本项目不涉及 废水储存、处理设施 3.废水储存和处理设施敞开的，液面上方VOCs 检测浓度是否超过标准要求。 4.采用固定顶盖的，废气是否收集至VOCs 废气收集处理系统。 本项目浸塑机无废水产生。 本项目不涉及 有组织VOCs 排放 排气筒 1.VOCs 排放浓度是否稳定达标。 2.车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于3 千克/小时、重点区域大于等于2 千克/小时的，VOCs 治理效率是否符合要求；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs 含量产品规定的除外。 3.是否安装自动监控设施，自动监控设施是否正常运行，是否与生态环境部门联网。 项目有机废气采用“光催化氧化+活性炭吸附”进行处理，去除效率不低于90%；项目建成后要求企业每年至少开展1 次VOCs 废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，监测包含原辅料中主要特征污染物和非甲烷总烃等指标 符合 废气治理设施 吸附装置 4.吸附剂种类及填装情况。 5.一次性吸附剂更换时间和更换量。 6.再生型吸附剂再生周期、更换情况。 7.废吸附剂储存、处置情况。 项目废气处理设施中活性炭填充量不低于57kg/次，年更换频次为半年更换一次。产生的废活性炭收集后暂存于危废暂存库中，并定期委托相应危废处置单位处置。 符合 台账 企业是否按要求记录台账。 企业应健全废气监测台帐、废气处理设施运行台帐等各类台账并严格管理 符合 由上表可知，本项目建设基本符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求。 综上所述，本项目建设符合环保审批原则，符合其他环保审批要求。

## 十、结论与建议

10.1项目工程分析 项目建成投产后主要三废污染物产生、排放情况见下表： 表10-1 三废污染物产生、排放情况 污染物种类 污染物 名称 原有项目排放量 本项目 以新带老削减量 扩建后企业排放量 污染防治措施 产生量 削减量 排放量 废气 工业烟粉尘 （颗粒物）(t/a) 0 2.25 2.058 0.192 0 0.192 经处理后达标排放 VOCs(t/a) 0 0.15 0.114 0.036 0 0.036 经处理后达标排放 HCl(t/a) 0 0.00023 0 0.00023 0 0.00023 恶臭 0 少量 少量 少量 0 少量 废水 废水量(t/a) 0 128 128 0 0 0 经厂区污水处理设施处理达标后农田灌溉不外排 COD (t/a) 0 0.051 0.051 0 0 0 氨氮(t/a) 0 0.005 0.005 0 0 0 固废 废边角料(t/a) 0 10 10 0 0 0 由正规的物资回收公司回收综合利用 不合格产品(t/a) 0 0.1 0.1 0 0 0 包装废料(t/a) 0 0.1 0.1 0 0 0 除尘器收集粉尘(t/a) 0 2.058 2.058 0 0 0 废钢丸(t/a) 0 0.125 0.125 0 0 0 废皂化液(t/a) 0 0.2 0.2 0 0 0 委托有资质单位进行安全处置 滤渣(t/a) 0 0.1 0.1 0 0 0 废活性炭(t/a) 0 0.068 0.068 0 0 0 废原料桶(t/a) 0 0.383 0.383 0 0 0 含油废抹布(t/a) 0 0.01 0.01 0 0 0 生活垃圾(t/a) 0 1.5 1.5 0 0 0 由环卫部门统一清运 10.2环境质量现状评价结论 （1）根据监测结果分析，建设区域的环境空气质量现状SO2、NO2和PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（PM2.5不满足大气环境质量标准中的二级标准，临安政府已制定了相关减排计划，不达标区将逐步转变为达标区）。 （2）根据水质监测资料，项目附近段的太阳溪断面的水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水环境质量良好。 （3）根据监测结果，项目厂界东、南、西、北侧监测点监测点的噪声本底值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区相应的声环境功能区划要求。 10.3建设项目环境影响评价结论 10.3.1施工期环境影响分析结论 本项目在厂区内利用原有厂房对生产线进行扩建，厂房已存在，施工期主要为生产设备的安装，不涉及大规模建筑施工过程。由于施工期较短，对周边环境影响较小。 10.3.2营运期大气环境影响分析结论 扩建后企业营运期产生的废气主要为抛丸工序产生的颗粒物、抛光工序产生的颗粒物、浸塑工序产生的有机废气及恶臭。 1、抛丸工序产生的颗粒物 根据工程分析，扩建后企业抛丸工序粉尘产生量为1.25t/a。抛丸粉尘经自带的粉尘净化系统处理后通过15m高排气筒（1#排气筒）高空排放，净化系统采用布袋除尘装置，风机风量1000m3/h。除尘效率以98%计，则项目抛丸工序粉尘排放量为0.025t/a、0.01kg/h，均为有组织排放，排放浓度为10mg/m3，排放速率和排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》中新污染源的二级标准。 2、抛光工序产生的颗粒物 根据工程分析，扩建后企业抛光工序粉尘产生量为1t/a。本环评要求企业在每台抛光机上方安装集气罩，风机总风量不低于2000m3/h，粉尘由集气装置收集，经引风机抽出，收集效率不低于85%，收集后的粉尘经布袋除尘器处理后通过引风机由15m高排气筒（2#排气筒）排放，布袋除尘器除尘效率不低于98%，则抛光工序颗粒物有组织排放量为0.017t/a，排放速率0.007kg/h，排放浓度为3.5mg/m3，排放速率和排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》中新污染源的二级标准。无组织总排放量为0.15t/a，0.036kg/h。 3、浸塑工序产生的有机废气 根据工程分析，本项目浸塑设备加热塑化工序共产生非甲烷总烃0.15t/a，HCl 0.00023t/a。本环评要求企业在浸塑机上方安装顶吸罩，对有机废气进行有效收集，风机风量不低于1000m3/h，废气收集效率为85%。收集的废气通过“光催化氧化+活性炭吸附”联合装置处理后由不低于15m高排气筒（3#排气筒）高空排放，去除效率按90%计。则经处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.013t/a、HCl 0.0002t/a，排放速率分别为非甲烷总烃0.005kg/h、HCl 8.3×10-5kg/h，排放浓度分别为5mg/m3、0.1mg/m3，则非甲烷总烃的排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的排放限值要求，HCl的排放速率和排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》中新污染源的二级标准。无组织排放非甲烷总烃0.023t/a、HCl 0.00003t/a，厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1排放限值。 10.3.3营运期水环境影响分析结论 扩建后企业产生的废水主要为冷却水和员工生活污水。 根据企业确认，生产过程冷却需要冷却用水，采用间接冷却方式，冷却水循环使用不排放，只需定期补充蒸发损耗，企业在车间内设一暂存池用于暂存冷却水。因此，项目无生产废水排放。根据工程分析，扩建后企业生活污水产生量为154t/a、COD 0.051t/a、氨氮0.005t/a。 近期：企业生活污水经厂区地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的一级标准后农田灌溉不外排。远期：待纳管条件成熟后纳入集镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18198-2002）一级A标准后外排。 因此，只要项目实施后做好污水处理工作，生活污水经厂区污水处理设施处理达标后农田灌溉不外排。在此前提下，项目废水对周围水环境质量不产生明显的污染影响。 10.3.4营运期噪声影响分析结论 根据预测结果可知，经采取环评提出的治理措施后，项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧的噪声贡献值分别为55.1dB(A)、58.3dB(A)、55.1dB(A)、58.3dB(A)，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准限值要求。 本项目在东侧农居点、西南侧农居点的噪声贡献值分别为40.4dB(A)、36.4dB(A)，叠加本底值后噪声预测值为54.2dB(A)、54.5dB(A)，能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 为进一步减小项目噪声对周围环境的影响，项目投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。对噪声较大的设备安装减震垫，同时加强车辆运输管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。在此基础上，本项目产生的噪声对周围环境影响不大。 10.3.5营运期固废影响分析结论 项目固体废弃物主要为废边角料、不合格产品、包装废料、除尘器收集粉尘、废钢丸、废皂化液、滤渣、废原料桶、废活性炭、含油废抹布、生活垃圾。废皂化液、滤渣、废原料桶、含油废抹布、废活性炭均委托有资质单位进行安全处置；废边角料、不合格产品、包装废料、除尘器收集粉尘、废钢丸可回收外卖综合利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运。 10.3.6营运期土壤环境影响分析结论 控制项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。在此基础上，该项目对周围土壤环境影响较小。 10.4公众参与采纳情况 本次公众参与严格按照《浙江省建设项目环境保护管理办法（2018年修订）》（浙江省人民政府第364号令）的要求，主要采用浙江政务服务网公示和项目所在地枫树岭村村民委员会公示栏公示，向公众公开了项目的建设情况、污染防治措施和环境影响等基本情况。 项目在公示期间，我单位未收到周边居民和企事业单位的意见和要求。 10.5主要建议 为确保项目建设与运行过程中对周围环境造成的污染影响最小化，提出如下建议： （1）企业应加强环境保护意识，在项目实施后，企业要重点做好环保设施的运行管理工作，制定环保设施操作运行规程，建立健全环保岗位责任制，强化环境管理； （2）必须严格落实环评提出的各项意见，执行环保“三同时”制度，做好“三废”污染防治工作； （3）应定期向当地区环保和相关管理部门申报排污状况，并接受其依法监督与管理。同时项目完成后应及时向所在区的环保局报请组织验收； （4）以上评价结果是根据委托方提供的规模、布局做出的，如委托方扩大规模、改变布局，委托方必须按照环保要求重新申报。 10.6结论 根据以上分析，杭州马坦工具科技有限公司年产260万把五金工具建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

建设单位意见： 单位盖章 年 月 日

杭州市生态环境局临安分局派出机构（所）或下属机构临安区环境监察大队意见： 环保员签名： 年 月 日

# Text boxes

成品活动

扳手配件

组装

不合格产品

包装入库

检验

包装废料

钢材

落料

加热

锻压、冲压

钻孔

抛 丸

热处理（外协）

铣开口

精加工

电 镀（外协）

检验包装

噪声

废皂化液

颗粒物

拉砂带

抛光

颗粒物

装配

浸塑

上防锈油

含油废抹布

包装废料

噪声、边角料

噪声、边角料

噪声

噪声、废皂化液

非甲烷总烃、HCl、恶臭

噪声、边角料

非甲烷总烃、HCl、恶臭

PVC浸塑液

下挂

冷却

加热塑化

浸塑

预热

五金件

上挂

冷却水循环使用,不外排

达标排放

排气筒

生产过程产生的有机废气、

恶臭

顶吸罩收集+光催化氧化装置+活性炭吸附

引风机

农田灌溉，不外排

地埋式一体化设施

化粪池

生活污水

整体声源

D

测量线

受声点P

r