建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产25万平方米高性能铝基片

生产线建设项目

建设单位（盖章）：杭州临安华吉科技有限公司

编制日期：      2024年4月

浙江辉志环保科技有限公司

# 目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	25

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	45

四、主要环境影响和保护措施	55

五、环境保护措施监督检查清单	112

六、结论	115

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、项目厂区平面布置图

附图3、项目卫星图及周围环境关系示意图

附图4、项目所在区域“三线一单”管控单元图

附图5、周围环境现状照片

附图6、杭州市环境空气质量功能区划分图

附图7、杭州市临安区水环境功能区划图

附图8、杭州市临安区生态保护红线分布图

附图9、杭州市临安区“三区三线”分布图

附件：

附件1、项目备案通知书

附件2、企业营业执照

附件3、不动产权证

附件4、政府同意证明

附件5、废水纳管证明

附件6、原辅材料MSDS

附件7、大气特征污染因子检测报告

附件8、临安华阳电子有限公司原环保资料、排污登记回执

附件9、边框边角料危险特性鉴别材料

附件10、企业2014年原环评计算废水污染物方面信息

附件11、评审会签到单

附件12、评审会专家意见

附件13、专家意见修改清单

附表：

附表1：建设项目污染物排放量汇总表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年产25万平方米高性能铝基片生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2304-330112-04-01-370398 |
| 建设单位 联系人 | *雪芬 | 联系方式 | 138****8945 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市临安区板桥镇灵溪村沈塘7号 |
| 地理坐标 | （ 东经：119°46′20.976″， 北纬：30°11′38.366″） |
| 国民经济 行业类别 | C3982电子电路制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39—81电子元件及电子专用材料制造398—印刷电路板制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 杭州市临安区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2304-330112-04-01-370398 |
| 总投资（万元） | 2080 | 环保投资（万元） | 85 |
| 环保投资占比（%） | 4.1 | 施工工期（月） | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2799.9（4.2亩） |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》专项评价设置原则表，详见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 专项评价设置原则表 本项目情况 大气 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目 本项目排放的废气不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等，不设大气专项 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目废水经厂区污水处理设施自行处理达标后纳管排放，不属于新增工业废水直排建设项目，不需要设置地表水专项评价 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目 本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量， 不设环境风险专项 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 由上表可知，本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《临安市板桥镇城镇总体规划（2011-2030）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、《临安市板桥镇城镇总体规划》符合性分析 1、规划概况 （1）规划范围 城乡规划范围（规划区范围）：板桥镇镇域范围，行政区域面积139.3平方公里，包括15个行政村地域范围。 城镇总体规划用地控制范围：包括板桥、环湖、如龙、灵溪村等4个行政村的地域范围，总用地面积约9.7平方公里。 城镇建设用地：规划板桥镇远期（2030年）城镇建设用地控制在4.2平方公里。 （2）城镇性质 板桥镇的城镇性质为：临安市城东南部以先进装备制造业为主导，集休闲房产、效益农业于一体的生态型重点镇。 （3）城镇规模 人口：中期（2020年）为4.0万人，远期（2030年）为4.5万人。 用地：中期（2020年）用地379.8公顷，人均108.5平方米；远期（2030年）用地421.6公顷，人均105.4平方米。 （4）村镇体系规划 统筹城乡建设是板桥镇经济、社会发展的基础和载体，城镇发展带动农村地区的发展，同时农村地区积极响应区域、城镇各项建设，城乡发展应是统筹协调、共同发展的过程。因此有必要对镇域的村镇体系结构、村镇发展模式、城乡产业发展等进行总体安排，提出新农村建设思路，配套城乡社会设施，并对城乡综合交通、绿地系统、景观风貌、环境保护等方面做出导向性的规划。 （5）镇域空间布局结构 根据城乡规模与分布情况以及交通线走向，确定板桥镇城乡空间布局结构为“一心三副，三带三轴”。 “一心”：即板桥中心镇区，是板桥镇域内的核心区域。 “三副”：以三口、上田、界联为中心的三个镇域副中心。 “三带”：灵溪景观带、灵溪花戏分支景观带和三口溪景观带。 “三轴”：老牧松线、规划牧松线改道线和石横线三条镇域发展轴线。 （6）城镇用地总体布局规划 居住用地：规划形成板桥、灵溪和环湖3个居住组团。 公共设施用地：建议一个设施配套、功能完善、布局合理、方便生活、生产的公共设施服务体系。 工业用地：规划形成“一区两片”的工业用地布局。 “一区”：以现有工业功能区为基础，进行整合和扩容，形成一个镇区级工业功能区，具体空间布局分为两大片区。 “两片”：以石横线为界，规划划分两大片：即镇北片区和镇南片区。 （7）规划结构 规划形成“双心两轴，一区两带三组团”的用地布局结构。 “双心”：形成板桥镇政府所在区域的城镇行政服务中心和灵溪大街两侧的商业服务中心。在两个中心规划相对集中布置商业、金融业、休闲娱乐及广场、市场等设施。 “两轴”：以规划牧松线改道线和石横线为依托，形成板桥镇“一横一纵”两条城镇发展主轴线。 “一区”：即板桥镇工业功能区，同时以石横线为界，工业功能区分镇北工业片区和镇南工业片区。 “两带”：以灵溪和灵溪花戏分支两条为滨河景观带。 “三组团”：以镇区居民点为基础，集中布置3个居住组团：即板桥居住组团、灵溪居住组团和环湖-如龙高尚居住组团。 2、相符性分析 本项目位于浙江省杭州市临安区板桥镇灵溪村沈塘7号，项目用水、用电均为市政供应，厂房用地性质为工业用地，项目废气经处理后达标排放，对环境空气质量基本无影响；排放的废水可纳管进入杭州临安板桥集镇污水处理厂处理；固废可得到有效处置，不会产生二次污染。综上，本项目建成后不会改变所在区域环境功能区划，符合《临安市板桥镇城镇总体规划（2011-2030）》中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、 “三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环评[2016]150号）》规定，建设项目“三线一单”相符性分析如下： （1）三区三线 根据《自然资源部办公厅关于浙江等省（市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函[2022]2080号）及《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函[2022]2072号），三区三线中“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间。“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。 本项目位于杭州市临安区板桥镇灵溪村沈塘7号，不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线，因此本项目的建设符合自然资办函[2022]2080号及自然资办函[2022]2072号等相关文件要求。 杭州市临安区“三区三线”分布图见附图9。 （2）环境质量底线 由环境现状数据可知，项目所在区域环境空气质量、地表水环境和声环境质量均能达到环境功能区要求；项目排放废水、废气和噪声经处理后达标排放，满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目所用原料均从正规合法单位购得，同时水、电等公共资源由当地相关部门供应，且整体而言本项目所用资源相对较小，也不占用当地其他自然资源和能源，因此不触及资源利用上线。 （4）环境准入清单 本项目从事印刷电路板的加工，属于C3982电子电路制造，为二类工业项目，符合“临安区板桥产业集聚重点管控单元（环境管控单元编码：ZH33011220010）”准入清单要求。 综上所述，项目符合“三线一单”要求。 2、杭州市“三线一单”生态环境管控方案 本项目位于杭州市临安区板桥镇灵溪村沈塘7号，根据《杭州市“三线一单”生态环境管控方案（发布稿）》（2020年8月），本项目属于“临安区板桥产业集聚重点管控单元（环境管控单元编码：ZH33011220010）”，属于“重点管控单元”。 重点管控单元要求及符合性分析见下表： 表1-2 重点管控单元要求及符合性分析 序号 重点管控单元管控要求 符合性分析 是否符合 1 空间布局引导 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带 本项目为二类工业项目，项目所在地位于工业功能区内，周围主要为工业企业，企业周边已设置防护绿地、生活绿地等隔离带，符合空间布局约束要求。 符合 2 污染物排放管控 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流 企业落实污染物总量控制制度，实现雨污分流。本项目废气经收集有效处理后可达标排放，生产过程废水经厂区污水处理设施预处理达标后纳管排放，生活污水经厂区化粪池预处理达标后纳管排放，进入杭州临安板桥集镇污水处理厂处理达标后外排，固体废弃物妥善处置综合利用，符合污染物排放管控要求。 符合 3 环境风险防控 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设 企业建设投产后，应依据相关规定编制突发环境事件应急预案，定期进行演练，加强企业风险防控体系建设，在此基础上，本项目的建设符合环境风险管控要求。 符合 4 资源开发效率要求 / / 符合 5 重点管控对象 板桥镇工业集聚区 本项目位于板桥镇工业集聚区 符合 根据上述分析，本项目符合杭州市“三线一单”生态环境管控方案的要求。 项目所在区域“三线一单”管控单元图见附图4。 3、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号）审批原则符合性分析 （1）建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 根据前文分析，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。 由下文分析可知，在落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目污染物排放满足总量控制要求。 （3）建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。 本项目位于杭州市临安区板桥镇灵溪村沈塘7号，根据《不动产权证》，项目用地性质为工业用地（浙（2022）临安区不动产权第0057407号），符合国土空间规划要求。 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类、鼓励类，因此该项目符合国家产业政策要求。 根据《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》，本项目不属于其中的限制类和禁止类产业，为允许类，因此该项目符合杭州市产业政策要求。 因此，项目建设符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。 综上，本项目建设符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》中审批原则。 4、建设项目“四性五不批”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）“四性五不批”要求分析了本项目符合性，具体见下表。 表1-3 “四性五不批”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例 符合性分析 是否符合 四性 建设项目的环境可行性 本项目符合国家法律法规；符合临安区总体规划要求；符合杭州市“三线一单”生态环境管控方案的要求；环保措施合理，污染物可稳定达标排放。 符合 环境影响分析预测评估的可靠性 本项目各要素分析预测评估按照相关技术导则和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》进行 符合 环境保护措施的有效性 根据“4、主要环境影响和保护措施”，本项目环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。 符合 环境影响评价结论的科学性 根据相关技术导则和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》编制，本项目环境影响评价结论科学。 符合 五不批 （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划 本项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。 符合审批原则 （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求 根据监测数据表明，企业所在地大气环境常规污染物均能满足相关标准要求，地表水环境、声环境均能满足相关标准要求，区域环境质量较好。 符合审批原则 （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。 符合审批原则 （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施 本项目不涉及。 符合 （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理 建设项目编制环境影响报告表的基础资料数据真实，内容不存在重大缺陷、遗漏，且环境影响评价结论明确、合理。 / 根据以上对照分析情况，本项目建设满足“四性五不批”的相关要求。 5、排污许可管理要求 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）、《生态环境部关于废止、修改部分规章的决定》（生态环境部令第7号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台申请取得排污许可证或者填报排污登记表，本项目排污管理类别具体见下表。 表1-4 固定污染源排污许可分类管理名录 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39 89 电子元件及电子专用材料制造398 纳入重点排污单位名录的 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料（稀释剂）的 其他 注：字体加粗和下划线的为本项目类别。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39”中“89电子元件及电子专用材料制造398”，本项目不属于纳入重点排污单位名录的项目，也不属于年使用10吨及以上溶剂型涂料（稀释剂）的项目，因此实施登记管理。企业在启动生产设施或者发生实际排污之前应申请取得排污许可证，在此基础上，方可正式投入运营。 6、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》相符性分析 经对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》实施细则，本项目符合相关实施细则要求，具体见下表。 表 1-5 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》的符合性分析 序号 负面清单 项目情况 1 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》。 本项目不属于码头项目。 2 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。 本项目不属于码头项目。 3 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。 禁止在Ⅰ级林地、一级国家级公益林内建设项目。 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内；本项目不在Ⅰ级林地、一级国家级公益林内。 4 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。 本项目不在饮用水水源一级保护区的、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。 5 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。 6 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（1）禁止挖沙、采矿；（2）禁止任何任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（3）禁止开（围）垦，填埋或者排干湿地；（4）禁止截断湿地水源；（5）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（6）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（7）禁止引入外来物种；（8）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（9）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。 本项目均不涉及。 7 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。 本项目不利用、不占用长江流域河湖岸线。 8 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。 本项目不占用长江流域河湖岸线，也不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。 9 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。 10 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 本项目不涉及。 11 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 本项目不在长江支流重要岸线一公里范围内，本项目也不在太湖重要岸线一公里范围内。 12 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 13 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。 本项目从事电路板的加工，属于C3982电子电路制造，对照《环境保护综合目录（2021年版）》，项目产品不属于高污染产品。 14 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 本项目不属于石化、现代煤化工等建设项目。 15 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，也不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目。 16 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 17 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 本项目不属于高耗能高排放项目。 18 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。 本项目不涉及。 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》相关要求。 7、《太湖源流域水环境综合治理总体方案的通知》相符性分析 本项目位于杭州市临安区板桥镇灵溪村沈塘7号，根据《国家发展改革委等部门关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知》（发改地区[2022]959号），具体符合性分析见下表。 表1-6 《太湖源流域水环境综合治理总体方案的通知》相符性分析 相关要求 符合性分析 第二章总体要求 第四节治理分区 根据不同区城对太湖水环境的形响和作用，将太湖流域划分为太湖湖体保护区城、江苏上游地区、浙江上游地区和太湖下游地区四类区域，实施分区治理，提开治理精准化水平。太湖湖体保护区域重点加强蓝藻水华的监测预警和打捞处置，科学推进重点水域生态清淤，促进重点区域水生植被恢复，改善湖泊生境，提高湖泊生态功能。江苏上游地区主要包括无锡市、常州市和镇江市，该区域入湖污染负荷较高，是入湖污染负荷防控重点区域，主要通过优化调整涉磷等产业结构和布局、提高污水收集处理效能、深入推进面源污染洽理、加强河网湖荡系统治理和生态保护修复、完善水网工程体系、强化水资源调控、促进水体有序流动等措施，大幅削减各类入湖污染负荷。浙江上游地区主要是湖州市、杭州市的临安区和余杭区，通过加强种植业、养殖业和农村生活污染防控，减少面源污染，强化城市生活污染治理，实施以水源涵养为重点的生态保护修复工程，提高水源涵养能力，实现清水入湖。太湖下游地区主要包括江苏省苏州市，浙江省嘉兴市、杭州市的上城区、拱墅区、西湖区(临平区等地，以及上海市青浦区练塘镇、金泽镇和朱家角镇，坚持节水优先，提高区域水资源利用效率，全力提升河网湖荡水质，恢复水生态功能。 本项目位于杭州市临安区板桥镇灵溪村沈塘7号，属于浙江上游地区。本项目生产过程生产废水经厂区内污水处理站预处理达标后纳管排放，生活污水经厂区化粪池预处理达到《污水综合排放标准》三级标准后纳管排放，废水进入杭州临安板桥集镇污水处理厂处理达标后外排。本项目不属于涉磷的产业。 第三章大力推进污染治理 / 以减磷控氮为主线，以太湖上游为重点，深化控源截污，加强环保垫础设施建设，有序推进内源污染治理，全面开展入河（湖）排污口排查整治，建立涉氮磷项目减量替代合账，不断提升洽理能力和治理标准，严格控制入湖污染负荷。 本项目属于太湖流域的浙江上游地区，不属于新增涉磷的产业，本项目生产过程废水经厂区内污水处理站预处理达标后纳管排放，进入杭州临安板桥集镇污水处理厂处理达标后外排，满足要求。 第六章推动流域高质量发展 第一节引导产业合理布局 严禁落地国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目，依法推动污染企业退出。继续推进城市建成区内造纸、印染、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闲，推动环太湖生态环境敏感区内不符合产业发展政策、存在重大安全隐惠且不具备整治条件的企业依法关闭或搬迁至合规工业园。推进太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内重点排污企业逐步退出。除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。 本项目不属于国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类建设项目。本项目生产过程中不涉及磷污染物的排放，氨氮排放总量可来自临安华阳电子有限公司原有总量，因此本项目不属于生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。满足要求。 综上，本项目的实施符合《国家发展改革委等部门关于印发太湖源流域水环境综合治理总体方案的通知》（发改地区[2022]959号）中的相关要求。 8、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 为深入推进“十四五”挥发性有机物治理，进一步改善环境空气质量，浙江省生态环境厅等7个部门联合制定了《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》。对照该方案，其相符性分析如下： 表1-7 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》要求符合性分析 序号 要求 项目情况 是否符合 1 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。 本项目使用的油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量 的限值》(GB38507-2020)要求，洗网水符合《清洗剂挥发性有机化合物 含量限值》(GB38508-2020) 符合 2 严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减：上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。 本项目符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，新增的VOCs总量进行区域削减替代。 符合 3 全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。 项目不涉及 / 4 全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。 本项目不涉及工业涂装。 / 5 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。 本项目产生VOCs的部位全部设置收集装置，对VOCs废气有效收集治理后排放；采用集气罩收集的，要求距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3米/秒。 符合 6 全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展LDAR工作；其他企业载有气态、液态VOCs物料设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。开展LDAR企业3家以上或辖区内开展LDAR企业密封点数量合计1万个以上的县（市、区）应开展LDAR数字化管理，到2022年， 15个县（市、区）实现LDAR数字化管理；到2025年，相关重点县（市、区）全面实现LDAR数字化管理。 / 不涉及 7 规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在O3污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。 / 不涉及 8 建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025 年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级。 本项目VOCs采用“二级活性炭吸附装置”处理 符合 9 加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 本项目建成后按此规定执行 符合 10 规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含VOCs排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。应急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告。 本项目不涉及 符合 综上，本项目的实施符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发[2021]10号）中要求。 9、与《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》符合性分析 对照《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》（浙美丽办〔2022〕26号），本项目相关符合性分析如下表。 表1-8 《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》相符性分析 项目 文件要求 项目实际情况 是否符合 低效治理设施改造升级相关要求 对于采用低效VOCs治理设施的企业，应对照《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治技术指南》排查废气处理技术是否符合指南要求，不符合要求的应按照指南和相关标准规范要求实施升级改造 本项目有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，不属于低效VOCs治理设施 符合 采用吸附技术的企业，应按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026—2013）、《浙江省分散吸附—集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》进行设计、建设与运行管理。 本项目不涉及 符合 采用活性炭作为吸附剂的企业，宜选用颗粒状活性炭。颗粒状活性炭的碘值不宜低于800mg/g。活性炭分散吸附技术一般适用于VOCs产生量不大的企业，活性炭的动态吸附容量宜按10—15%计算 本项目采用颗粒状活性炭。颗粒状活性炭的碘值不低于800mg/g。 符合 采用单一或组合燃烧技术的企业，催化燃烧装置应按照《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027—2013）进行设计、建设与运行管理，蓄热燃烧装置应按照《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ1093—2020）进行设计、建设与运行管理。相关温度、开关参数应自动记录存储，保存时间不少于5年 本项目不涉及 符合 新建、改建和扩建涉VOCs项目不使用低温等离子、光氧化、光催化等低效治理设施（恶臭异味治理除外） 本项目不使用低温等离子、光氧化、光催化等低效治理设施 符合 源头替代相关要求 使用上述低VOCs原辅材料，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设VOCs末端治理设施。对于现有项目，实施低VOCs原辅材料替代后，如简化或拆除VOCs末端治理设施，替代后的VOCs排放量不得大于替代前的VOCs排放量 本项目油墨部分属于低VOCs原辅材料，油墨废气经收集后采用二级活性炭吸附装置进行处理 符合 VOCs无组织排放控制相关要求 优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集废气的方式，并保持微负压运行。密闭空间或全密闭集气罩常开开口面（进出通道、窗户、补风口等）的控制风速参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ 1089—2020）附录D执行，即与车间外大气连通的开口面控制风速不小于1.2米/秒；其他开口面控制风速不小于0.4米/秒。当密闭空间或全密闭集气罩内需要补送新风时，净抽风量应满足控制风速要求，否则应在外层设置双层整体密闭收集空间，收集后进行处理 本项目蚀刻机以及各槽均为全密闭设置，密闭收集控制风速不小于1.2米/秒 符合 开放环境中采用局部集气罩方式收集废气的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3米/秒 本项目无法密闭设备采用集气罩方式对废气进行收集，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3米/秒 符合 根据行业排放标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）要求，做好工艺过程和公用工程的VOCs无组织排放控制。完善非正常工况VOCs管控，不得进行敞开式退料、清洗、吹扫等作业。火炬燃烧装置原则上只用于应急处置，应安装温度、废气流量、助燃气体流量等监控装置，并逐步安装热值检测仪 本项目不进行敞开式退料、清洗、吹扫等作业 符合 综上，本项目的实施符合《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》（浙美丽办〔2022〕26号）中相关要求。 10、《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》符合性分析 本项目不属于印刷行业，但涉及印刷工序，对照《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》中印刷行业及涉酸洗工序行业，本项目与此文件相符性分析如下。 表1-9 《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》相符性分析 类别 内容 文件要求 项目实际情况 是否符合 印刷行业 高污染原辅料 替代、生产工艺环保先进性 ①采用采用植物油基胶印油墨、无/低醇润湿液、辐射固化油墨、水性凹/凸印油墨、水性光油、UV光油等环保型原辅料替代技术； 本项目油墨部分属于低VOCs原辅材料 符合 ②采用自动橡皮布清洗、无水胶印、无溶剂复合、共挤出等环保性能较高的印刷工艺； 本项目未采用以上印刷工序，但项目印刷机及烘干设备废气均收集处理，能够减少废气无组织排放 符合 物料调配与运 输方式 ①油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗等VOCs物料密闭储存； 本项目油墨、清洗等VOCs物料密闭储存 符合 ②油墨、稀释剂等VOCs物料的调配过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，并设置专门的密闭调配间，调配废气排至收集处理系统；无法密闭的，采取局部气体收集措施； 本项目油墨不需要调配 符合 ③含VOCs物料转运和输送采用集中供料系统，实现密闭管道输送；若采用密闭容器的输送方式，在涂装作业后将剩余的涂料等原辅材料送回调配间或储存间； 本项目印刷作业后将剩余的油墨等原辅材料送回储存间 符合 生产、公用设施密闭性 ①设置密闭印刷隔间，除进出料口外，其余须密闭； 本项目设置密闭印刷隔间 符合 ②废油墨、废稀释剂、废清洗剂、废活性炭等含VOCs废料（渣、液）以及VOCs物料废包装物等危险废物密封储存于危废储存间； 本项目VOCs物料废包装物等危险废物密封储存于危废贮存间 符合 ③其中液态危废采用储罐、防渗的密闭地槽或外观整洁良好的密闭包装桶等，固态危废采用内衬塑料薄膜袋的编织袋密闭包装，半固态危废综合考虑其性状进行合理包装； 本项目建成后要求企业按该条规定实施 符合 废气收集方式 ①在不影响生产操作的同时，尽量减小密闭换风区域，提高废气收集处理效率，降低能耗； 本项目建成后要求企业按该条规定实施 符合 ②因特殊原因无法实现全密闭的，采取有效的局部集气方式，控制点位收集风速不低于0.3m/s； 项目局部集气方式控制点位收集风速不低于0.3m/s； 符合 危废库异味管控 ①涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸； 项目建成后要求企业按该条规定实施 符合 ②对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施； 本项目要求企业涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，可减少异味产生及排放 符合 废气处理工艺 适配性 高浓度VOCs废气优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的VOCs回收利用，并辅以催化燃烧、热力燃烧等治理技术实现达标排放及VOCs减排。中、低浓度VOCs废气有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理； 本项目为低浓度VOCs废气，采用二级活性炭吸附装置处理，属于《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治技术指南》中的可行技术 符合 环境管理措施 根据实际情况优先采用污染预防技术，并采用适合的末端治理技术。按照HJ 944的要求建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量， 吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年。 本项目建成后要求企业按该条规定实施 符合 涉酸洗工序行业 酸雾废气收集效果 ①优化生产工艺，使用酸雾抑制剂减少酸雾产生； 本项目蚀刻机及各槽均为全密闭，能够减少酸雾产生 符合 ②对酸洗工序优先采用区域全密闭的收集方式，或采用集气罩、吹吸罩兼全密闭的收集方式，确保密闭空间保持微负压，提供废气收集效率； 本项目酸洗工序采用密闭收集方式 符合 废气处理系统效率 ①污染防治设施与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放； 本项目建成后要求企业按该条规定实施 符合 ②加强酸雾处理设备巡检，消除设备隐患，保证正常运行。碱洗装置采用自动加药装置，控制pH值； 本项目建成后要求企业按该条规定实施 符合 环境管理措施 根据实际情况优先采用污染预防技术，并采用适合的末端治理技术。按照HJ 944的要求建立台账，记录污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、风量，药剂添加量、添加时间、喷淋液pH值，等信息。台账保存期限不少于三年。 本项目建成后要求企业按该条规定实施 符合 综上，本项目的实施符合《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》中相关要求。 11、《浙江省重点行业大气污染防治绩效分级技术指南 电子制造（试行）》符合性分析 根据《浙江省重点行业大气污染防治绩效分级技术指南 电子制造（试行）》，本项目要求如下。 表1-10 《浙江省重点行业大气污染防治绩效分级技术指南 电子制造（试行）》相符性分析 差异化指标 B级企业 本项目情况 是否符合 能源 全部采用天然气、电 本项目全部采用电能 符合 原辅材料 丝网印刷工艺使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤5%）的比例达 30%及以上 本项目丝网印刷工艺时能量固化油墨使用量2.5t（VOCs≤5%），使用比例为41.7%， 大于30%，符合 符合 挥发性有机液体储罐 1.对储存物料的真实蒸气压≥2.8kPa且储罐容积≥20m3的有机液体储罐，应符合以下规定： a)采用浮顶罐；对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式； b)采用固定顶罐并安装密闭排气系统； 2.符合第1条的固定顶罐排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等组合处理工艺，处理效率不低于80% 项目不涉及挥发性有机液体容积20m3以上的储罐，酸性蚀刻液和废蚀刻液储罐均为塑料吨桶 符合 泄漏检测与修复 涉VOCs物料企业按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规范》（DB33/T 330007-2021）相关要求，开展泄漏检测与修复工作 本项目建成后要求企业按照该条规定执行 符合 工艺过程 1.胶粘剂、涂布液等挥发性有机液体全部采用自动配料系统； 本项目不涉及胶粘剂、涂布液 符合 2.粉料采用管道或气力输送 本项目不涉及 符合 无组织排放 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 本项目满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求 符合 清洗剂、涂料、油墨、胶粘剂等VOCs物料密闭储存，存放于无阳光直射的场所；废清洗剂、废涂料、废油墨、废胶粘剂等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所 本项目清洗剂、油墨等VOCs物料设有专门密闭储存间，储存间无阳光直射，含VOCs的废物分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于危废仓库，无阳光直射 符合 配料、涂覆、复合、清洗和印刷在密闭设备或密闭负压空间内操作，烘箱保持负压状态，进出口设置局部集气罩进行废气收集，废气全部进VOCs治理设施 本项目丝网清洗在密闭间内操作，印刷区域密闭，收集的废气全部进二级活性炭吸附装置 符合 小料人工投加区应进行密闭，并建设集尘罩 本项目要求小料人工投加区进行密闭，并设置集气罩 符合 热压机整体密闭或设置局部集气罩进行收集 本项目不涉及 符合 污染治理技术 使用溶剂型物料时，配料、喷涂、涂覆、复合、清洗和印刷等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+冷凝回收、吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥80%，年使用量10吨以下的可采用吸附法等技术 本项目溶剂型油墨使用量在10吨以下，采用二级活性炭吸附装置，处理效率≥80% 符合 使用水性涂料、水性清洗剂（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施 本项目油墨废气采用二级活性炭吸附装置处理 符合 锅炉采用低氮燃烧技术 本项目不涉及锅炉 符合 排放限值 在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为<40mg/m3 本项目建成后要求按照此条执行 符合 厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3 本项目建成后要求按照此条执行 符合 其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求 本项目建成后要求按照此条执行 符合 监测监控水平 严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求 本项目建成后要求按照此条执行 符合 重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上 本项目不属于重点排污企业 符合 安装DCS系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上 本项目建成后要求按照此条执行 符合 环境管理水平 环保档案齐全：1.环评批复文件；2.排污许可证及季度、年度执行报告；3.竣工验收文件；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告 本项目建成后要求按照此条执行 符合 台账记录： 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）； 4.主要原辅材料消耗记录（涂料、胶粘剂、稀释剂、清洗剂、油墨等VOCs物料使用量、回收量、近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）； 5.燃料（天然气）消耗记录 本项目建成后要求按照此条执行 符合 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 本项目建成后要求按照此条执行 符合 运输方式 1.物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 本项目建成后要求按照此条执行 符合 2.厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 本项目建成后要求按照此条执行 符合 3.厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于80% 本项目建成后要求按照此条执行 符合 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 本项目建成后要求按照此条执行 符合 综上，本环评要求企业建成后按照该文件中相关要求实施，在此基础上，本项目的建设符合《浙江省重点行业大气污染防治绩效分级技术指南 电子制造（试行）》相关要求。 12、《临安市印制电路板企业环保整治验收标准》符合性分析 2013年3月14日，原临安市环境保护局以“临环污整办〔2013〕9号”文出具了“临安区印制电路板行业环保整治提升实施方案”，明确规定了对区内印制电路板行业进行环保整治提升的方案以及企业整治验收的标准。 本项目与临安区印制电路板企业环保整治验收标准进行逐条对比，具体如下。 表1-11 《临安市印制电路板企业环保整治验收标准》要求符合性分析 类别 内容 序号 判断依据 本项目情况 符合情况 相关手续 相关手续 1 严格执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度 企业严格执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度 符合 2 依法办理排污许可证，依法进行排污许可证登记，足额缴纳排污费 本项目建成后，要求企业依法办理排污许可证，依法进行排污许可证登记，足额缴纳排污费 符合 方案编制 3 企业整治方案委托有资质单位进行编制 本环评要求企业整治方案委托有资质单位进行编制 符合 生产现场 生产现场 4 生产现场环境清洁、整洁、管理有序，生产过程中无跑冒漏现象，废水不落地，危险品有明显标识 本环评要求项目建成后，生产现场环境清洁、整洁、管理有序，生产过程中无跑冒漏现象，废水不落地，危险品有明显标识 符合 5 车间内实施干湿区分离，湿区地面敷设网格板，生产车间地面采取防渗、防漏和防腐措施，厂区道路经过硬化处理 本项目生产车间地面采取防渗、防漏和防腐措施，厂区道路经过硬化处理 符合 6 排水管系统及建、构筑物进出水管有防腐蚀、防沉降、防折断措施 本项目排水管系统及建、构筑物进出水管有防腐蚀、防沉降、防折断措施 符合 7 厂区污水收集和排放系统等各类污水管线设置清晰，有流向、污染物种类等标识。 本项目厂区污水收集和排放系统等各类污水管线设置清晰 符合 污染防治处理设施 废水处理 8 “三废”处理设计单位具有相应的设计资质 本项目委托有资质单位设计污水处理站处理工艺 符合 9 雨污分流，建有与生产能力配套的废水处理设施，污水处理设施运行正常，污水处理设施实现稳定达标排放。 企业厂区实施雨污分流，建有污水处理设施 符合 10 车间内废水分质分流，废水管线采用明管套明沟或架空敷设，（车间外管线建议架空敷设），管道采用防腐防渗管道，并有废水收集管道布置图 本项目废水分质分流，废水管线架空敷设，管道采用防腐防渗管道，并有废水收集管道布置图 符合 11 印制电路板企业中水回用率不小于45% 本项目的中水回用率不小于45% 符合 12 废水处理站安装自动控制加药 本项目废水处理站安装自动控制加药 符合 废气处理 13 粉尘、酸雾、有机废气等废气设立气体收集系统和集中净化处理装置，气体处理达标后高空排放 本项目各类废气均由处理装置处理达标后高空排放 符合 14 废气处理设施正常稳定运行，台账齐全，定期维护 本项目废气处理设施正常稳定运行，台账齐全，定期维护 符合 噪声处理 15 单独设置冲压车间，设置隔声门帘；对风机出口加装高效消声器；对高噪声源的动力设备，采取减振、隔声、消声等措施 本环评要求企业单独设置冲压车间，设置隔声门帘；对风机出口加装高效消声器；对高噪声源的动力设备，采取减振、隔声、消声等措施 符合 固废处理 16 按照固废特性分类进行收集、贮存，危险废物规范化管理 本项目固废分类收集、储存，危废管理规范 符合 17 危险废物贮存场所地面须作硬化处理，设有雨棚、围堰围墙，设置废水导排管道，能够将废水、废液纳入污水处理设施。 本项目建成后危险废物贮存场所地面拟硬化处理，设置雨棚、围堰围墙，设置废水导排管道，能够将废水、废液纳入污水处理设施 符合 18 贮存场所外设置设施危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上设置危险废物标签 本项目建成后贮存场所外拟设置设施危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上设置危险废物标签 符合 19 产生危险废物的单位应当建立工业危险废物管理台账，制定危险废物管理计划并报县环保部门备案 本项目建成后拟建立工业危险废物管理台账，制定危险废物管理计划并报县环保部门备案 符合 20 危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度 本环评要求企业危险废物委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度 符合 清洁生产 清洁生产 21 鼓励通过清洁生产审核 / / 环境应急建设 环境应急设施 22 有事故应急池或相应的应急设施，应急事故水池或应急设施的容积原则上应能容纳4h以上的废水量或最大一次事故排放的废水总量 本项目已按要求设置事故应急池，能够容纳4h以上的废水量 符合 23 酸、碱等贮罐周围建有围堰，围堰高度满足应急要求 本项目不涉及 符合 24 配酸碱、存酸碱所在地面进行防渗、防腐工作 本项目建成后存酸配酸所在地面拟进行全面防渗、防腐工作 符合 环境应急管理 25 制定了环境污染事故应急预案，可操作性强，并及时更新完善，按照预案要求配备相应的应急物资与设备，定期进行环境事故应急演练 本环评要求项目建成后制定环境污染事故应急预案，配备相应应急物资，定期开展演练 符合 环境监测 26 印制电路板企业必须建成标准化排污口，雨水口、废水排放口安装在线监控设施，并与环保部门联网 本项目实施后厂区新建标准化排污口，雨水口、废水排放口安装在线监控设施，并与环保部门联网 符合 内部管理档案 27 环保规章制度齐全，设置专门的内部环保机构，建立企业领导、环境管理部门、车间负责人和专职环保员组成的企业环境管理责任体系 本项目建成后要求企业按该规定实施 符合 28 相关档案齐全，每日的废水、废气处理设施运行、加药、电耗及维修记录、污染物监测台账规范完备 本项目建成后要求企业按该规定实施 符合 综上，本项目建设基本符合《临安市印制电路板企业环保整治验收标准》相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 临安华阳电子有限公司成立于2006年4月14日，厂址位于杭州市临安区锦南街道上杨路98号（杨岱工业安置小区），主要从事单面印刷线路板的生产和销售。企业于2009年7月编制《临安华阳电子有限公司年产5万平方米电路板迁扩建项目环境影响报告表》并通过环保审批（临环保[2009]202号），已审批的年产量为5万平方米单面印刷线路板，2012年通过竣工验收（临环验[2012]91号）。后于2014年5月编制《临安华阳电子有限公司年产16万平方米线路板迁扩建项目环境影响报告书》并通过环保审批（临环审[2014]324号），已审批的年产量为16万平方米单面印刷线路板，2016年12月通过竣工验收（临环验L[2016]063号）。企业目前已完成排污许可手续。 为配合天目医药港有效更新项目的实施，临安华阳电子有限公司需进行整体搬迁。又因企业拿地需以新注册的杭州临安华吉科技有限公司名义才能新征土地，造成后续的立项审批手续均需以杭州临安华吉科技有限公司名义进行，考虑到企业搬迁前后实际控制人一致的情况，现将临安华阳电子有限公司16万平方米/年单面印刷线路板的产能及污染物排放总量平移至杭州临安华吉科技有限公司，平移后临安华阳电子有限公司原厂址不再生产。 目前，本项目以杭州临安华吉科技有限公司的名义已在浙江省企业投资项目备案系统中进行了备案，批准代码：2304-330112-04-01-370398。本项目拟总投资2080万元，在杭州市临安区板桥镇灵溪村沈塘7号新征土地建设厂房进行生产，用地面积2799.9平方米（约4.2亩），总建筑面积8300平方米，将原厂区（临安华阳电子有限公司原有项目所在厂区）的生产设备搬迁至新厂区，同时购置部分先进的生产设备和国内先进的配套环保设施，项目建成后拟形成年产25万平方米高性能铝基片的生产能力。 通过本次迁建，企业采用草酸替代硫酸酸洗，不再产生硫酸雾，从源头削减污染源。另外清洗均采用二级逆流漂洗，减少废水产生量。末端治理方面，将低温等离子装置整改为活性炭吸附装置，提高有机废气处理效率。因此，企业搬迁后无论从原料、工艺、末端治理措施方面均有所提升。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《浙江省建设项目环境保护管理办法》，该项目建设需执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目环评类别属具体见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）（摘录） 项目类别 报告书 报告表 登记表 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 81 电子元件及电子专用材料制造398 半导体材料制造；电子化工材料制造 印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的 以上均不含仅分割、焊接、组装的 / 注：字体加粗和下划线的为本项目类别。 对照上表，本项目应编制环境影响报告表。为此，杭州临安华吉科技有限公司委托我公司承担该项目环评的编制工作。我单位接受委托后对本项目的拟建场地周围环境进行了现场踏勘、调查和监测，在建设项目资料收集的基础上进行了项目工程分析及环境影响预测与评价，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》编制了本报告，报送审批。 2、建设项目主要工程 本项目工程组成详见下表。 表2-2 本项目组成一览表 工程类别 建设内容 建设规模 主体工程 生产厂房 共5层，高度19m，建筑面积约8000m2。 厂房内第1层布置冲压车间、数控车间、打孔车间、蚀刻车间、印刷车间、剪板磨板车间、原料仓库、成品仓库、危废间、一般工业固废贮存库。 第2层布置清洗车间、印刷车间、光固化车间、涂覆车间、防阻焊车间。 第3至5层为闲置状态。 辅助工程 办公楼 位于生产厂房东南侧，建筑面积约300m2。 储运工程 原料仓库 位于生产厂房内，贮存能力1个月 成品仓库 位于生产厂房内，贮存能力1个月 罐区 位于生产厂房东南侧，贮存能力10-20天 依托工程 废水 市政污水管网，杭州临安板桥集镇污水处理厂 固废 一般工业固废 物资回收单位 危险废物 危废处置单位 生活垃圾 环卫部门 公用工程 供电 市政电网供电 给水 市政自来水管网供应 排水 项目排水采用雨、污分流制 环保工程 废气 1、有机废气：有机废气经收集通过“二级活性炭吸附装置”处理后由不低于20m高排气筒（DA001）高空排放。 2、粉尘：粉尘经收集通过布袋除尘器处理后由不低于20m高排气筒（DA002）高空排放。 3、酸洗、酸性蚀刻废气经负压收集、污水处理站废气经集气管道收集后一并由碱液喷淋塔处理后通过不低于20m排气筒（DA003）高空排放。 废水 1、生产废水：生产废水经厂区污水处理设施处理达到纳管标准后，50%废水再经深度处理后回用于生产，另50%废水纳管进入杭州临安板桥集镇污水处理厂处理达标准后外排。 2、生活污水：生活污水经厂区内化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排放，后进入杭州临安板桥集镇污水处理厂处理达标后外排。 噪声 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施。 固废 一般工业固废贮存库 设置一般固废贮存库1个，面积30m2，贮存周期6个月 危废间 设置危废间1个，面积30m2，贮存周期6个月，危险废物定期送有资质单位处置 生活垃圾 生活垃圾收集后委托环卫部门进行清运 3、产品方案和规模 本项目产品方案见下表。 表2-3 项目产品规模 序号 产品名称 单位 本项目产量 1 高性能铝基片 平方米/年 25万 注：本项目生产的铝基片均为单面印制电路板，不生产双面板及其他类型的电路板，本项目不进行电镀镍加工、不进行喷锡加工。 本项目产品规格尺寸：1000mm×1200mm，厚度在0.6mm到1.5mm。面积约1.2m2/张铝基片。 4、主要生产及辅助设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-4 主要生产设备清单 序号 设备名称 型号 数量 单位 备注 1 冲床 63T 5 台 来自华阳公司搬迁 2 划槽机 WQJG-1V 3 台 来自华阳公司搬迁 3 剪板机 QC12Y 2 台 外购新增 4 磨边机 / 1 台 外购新增 5 清洗机 DAS-630 2 条 来自华阳公司搬迁 6 蚀刻去膜流水线 7.5m×1.2m×1.5m 1 条 来自华阳公司搬迁 7 自动丝印机 KQ-6575-A 8 台 来自华阳公司搬迁 8 UV光固化机 DAG-630 2 台 来自华阳公司搬迁 9 烘箱 电加热 4 台 来自华阳公司搬迁 10 烘道 长18m，电加热 1 条 来自华阳公司搬迁 11 打孔机 JS14S 3 台 来自华阳公司搬迁 12 台钻 / 2 台 来自华阳公司搬迁 13 电脑测试机 KHL-300V 3 台 来自华阳公司搬迁 14 蚀刻液储罐 塑料吨桶，5m3 2 个 外购新增 15 废蚀刻液储罐 塑料吨桶，5m3 2 个 外购新增 表2-5 主要生产设备尺寸一览表 序号 设备名称 数量 外部尺寸 内部槽体 数量 槽体尺寸 1 清洗机 2 10m×1.5m×1.2m 酸洗槽 2 1.2m×1.3m×0.6m 清洗槽 4 吹干、烘干 4 涂覆* 1 2 蚀刻去膜流水线 1 14m×1.5m×1.2m 蚀刻槽 3 1.2m×1.3m×0.6m 退膜槽 1 清洗槽 2 烘干 1 备注*：助焊剂涂覆箱体为一个独立箱体，使用时可移动，与清洗机连接。 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料年消耗情况如下表所示。 表2-6 主要原辅材料年消耗情况 序号 原料名称 本项目 年消耗量 形状及包装规格 厂区最大 储存量 暂存位置 电路板工序 1 单面铝基覆铜板 26.25万m2 固态，纸箱装 6000m2 原料仓库 2 草酸 0.6t 固态，40kg/袋 0.07t 原料仓库 3 酸性蚀刻液 100t 液态，5m3储罐 8t 蚀刻液储罐 4 氢氧化钠 2t 固态，25kg/袋 0.2t 原料仓库 5 线路油墨 2.5t 液态，5kg/桶 0.2t 原料仓库 6 UV光固阻焊油墨 1.7t 液态，5kg/桶 0.15t 原料仓库 7 UV光固字符油墨 0.8t 液态，5kg/桶 0.1t 原料仓库 8 热固白油 1t 液态，1kg/桶 0.1t 原料仓库 9 助焊剂 0.5t 液态，25kg/桶 0.05t 原料仓库 10 防白水溶液 0.5t 液态，25kg/桶 0.05t 原料仓库 制版工序 11 洗网水 0.5t 液态，25kg/桶 0.05t 原料仓库 12 网框 320个 / 50个 原料仓库 13 水菲林 350m2 5m2/袋 50m2 原料仓库 公用 14 抹布 0.5t / / 原料仓库 15 水 6553m3 / / / 16 电 80万kWh / / / 本项目使用的主要原辅材料性质见下表。 （1）单面铝基覆铜板：覆铜板又名基材，将补强材料浸以树脂，一面或两面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，称为覆铜箔层压板。按不同的绝缘材料、结构，可分为有机树脂类覆铜板、金属基（芯）覆铜板、陶瓷基覆铜板。金属基覆铜板由三层结构所组成，分别为电路层（铜箔）、绝缘层、金属基层。从金属基层的组成上划分为铝基覆铜板、铁基覆铜板、铜基覆铜板、钼基覆铜板等。 本项目铝基片主要基材：酚醛树脂覆铜板，重量1kg/m2，含铜量约140g/m2。 （2）本项目化学品类原辅材料及油墨类原辅材料的理化性质见下表。 表2-7 本项目主要原辅材料的理化性质、毒性毒理 名称 成分 理化特性 毒性毒理 状态、作用等 酸性蚀刻液 15%盐酸、 氯化钠10%、 氯酸钠20%、 其他55% （其他包括碳水化合物、表面活性剂、其他氯化盐及纯水等，其中氯化铵含量1%） 酸性蚀刻液是专门针对线路板高精密度内层板,单双面板，多层板的精细线路腐蚀，而从国外引进的一种新型的酸性氯化铜蚀刻盐，它具有速度快、腐蚀小、无沉淀、气味小、无烟雾、不攻击有机抗蚀层，操作控制简便等非常显著的优点。 对眼和呼吸道粘膜有刺激作用，长期接触较高浓度可造成慢性支气管炎、胃肠功能障碍以及牙齿损害。急性中毒时，出现头痛、头昏、恶心、呼吸困难等。具有强腐蚀性。 用于酸性蚀刻 盐酸 HCl 无色或微黄色有刺激性臭味液体，熔点-114.8℃，沸点为108.6℃，比重约1.2，易挥发，与水混溶，可溶于碱液。 对眼和呼吸道粘膜有刺激作用，长期接触较高浓度可造成慢性支气管炎、胃肠功能障碍以及牙齿损害。急性中毒时，出现头痛、头昏、恶心、呼吸困难等。具有强腐蚀性。 用于酸性蚀刻 草酸 H2C2O4 也称乙二酸，无色片状固体，无味。密度1.772g/cm3，熔点189.5℃，沸点365.1℃，闪点188.79℃，升华温度100℃，溶于水、乙醇。 急性毒性：大鼠经口LD50：7500 mg/kg；小鼠腹腔LD50：270 mg/kg。具有强烈刺激性和强烈腐蚀性。 用于酸洗 氢氧 化钠 NaOH 白色不透明固体，易溶解，不会燃烧，遇水放热，形成腐蚀性液体，与酸中和反应并放热。 具有较强的腐蚀性。 用作去膜液 线路油墨 丙烯酸树脂20% 酚醛环氧树脂5% 二氧化钛30% 滑石粉10% DBE溶剂25% 硫酸钡10% MSDS报告见附件 蓝色粘稠液体，不溶于水，密度1.35g/cm3，轻微气味 刺激鼻子、喉咙，造成头痛、恶心，对皮肤瘙痒 又被称作导电用墨。 用导电材料制成的油墨，具有一定程度导电性质，可作为印刷导电点或导电线路之用。用于印刷线路板 UV光固阻焊油墨 环氧树脂35% 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯20% 色粉2% 光敏剂6% 羟乙酯20% 填料17% MSDS报告见附件 绿色粘稠液体，含芳香味，不溶于水，密度1.25g/cm3，闪点130℃，分解温度300℃，蒸汽压0.4mmHg(25℃) 液体、蒸汽会刺激眼睛、皮肤，反复或长期暴露可能引起皮肤炎 用于阻焊印刷 UV光固字符油墨 环氧树脂35% 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯18% 色粉2% 光敏剂8% 羟乙酯15% 填料22% MSDS报告见附件 黑色粘稠液体，含芳香味，不溶于水，密度1.25g/cm3，闪点130℃，分解温度300℃，蒸汽压0.4mmHg(25℃) 液体、蒸汽会刺激眼睛、皮肤，反复或长期暴露可能引起皮肤炎 用于字符印刷 热固白油 丙烯酸树脂40% 环氧树脂10% 溶剂9% 颜料3% 钛白粉35% 气相二氧化硅2% 表面活性剂1% MSDS报告见附件 糊状液固混合物，不溶于水，不燃，粘度120-2000PS（25℃） 皮肤或呼吸道不舒服；眼睛不适或视觉模糊 用于印刷 防白水溶液 乙二醇丁醚与水的溶液，浓度为90% 无色液体，有中等程度醚味，溶于大多数有机溶剂及矿物油，相对密度0.9，闪点61.1℃，沸点171.9℃，饱和蒸汽压0.101kPa(20℃) LD50 2460mg/kg（大鼠经口）；LC50 4665mg/m3，7小时（大鼠吸入）。 用于清洗印刷版 助焊剂 醇类溶剂80~90% 天然树脂4~6% 活性剂4~6% 表面活性0.2%~1.0%助溶剂2~7% 高温氧化防止剂0.2%~0.5% 其他2%~6% 无色透明，无铅 皮肤或呼吸道不舒服；眼睛不适或视觉模糊 用于涂覆 洗网水 环保型溶剂45% 表面活性剂8% 分散剂8% 渗透剂13% 其他3% LPG抛射剂23% MSDS报告见附件 无色透明液体，相对密度0.8 可快速生物降解。 用于洗网 ★主要原辅材料关键成分介绍： 1）光敏剂（UV光固阻焊油墨和UV光固字符油墨中的成分）：CAS号84-51-5，根据CAS号查询，该光敏剂成分为2-乙基蒽醌，分子式为C16H12O2，分子量236，不含氮磷，密度1.27g/cm3，熔点108-111℃，沸点180-190℃，闪点>210℃，稳定性较好，易燃，与强氧化剂不相溶。 2）DBE溶剂（线路油墨中的成分）：CAS号5437-45-6，根据CAS号查询，该DBE溶剂成分为2-溴乙酸苄酯，分子式为C9H9BrO2，分子量229，不含氮磷，密度1.446g/cm3，熔点199-201℃，沸点166-170℃，闪点>230℃，广泛用于农药、医药、多种精细化工产品的合成中。 3）溶剂（热固白油中的成分）：CAS号111-76-2，根据CAS号查询，该溶剂成分为乙二醇单丁醚，分子式为C6H14O2，分子量118，不含氮磷，密度0.902g/cm3，熔点-70℃，沸点171℃，闪点140℃，无色易燃液体，具有中等程度醚味。适用于作天然橡胶和合成橡胶的溶剂，也用作松香、虫胶、贝壳松脂 和氧茚树脂、乙基纤维和硝酸纤维的溶剂。 4）表面活性剂（热固白油中的成分）：CAS号9016-00-6，根据CAS号查询，该表面活性剂成分为聚二甲基硅氧烷，分子式为C5H6Si，分子量94，不含氮磷，密度0.971g/cm3，熔点-35℃，沸点155-220℃，闪点63℃，稳定性好，易燃或可燃，可燃性取决于聚合程度，与强氧化剂不相容。可作为消泡剂、润滑剂、脱模剂，广泛应用与化工、纺织、印染、造纸等行业。 5）环保型溶剂（洗网水的成分）：根据厂界提供资料，该环保型溶剂主要为矿物油，不含氮磷。 6）LPG抛射剂（洗网水的成分）：根据资料查询，LPG抛射剂一般为烷烃类，主要成分为丙烷、正丁烷、异丁烷及其混合物，不含氮磷。 ★本项目使用的油墨VOCs含量均符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）要求，洗网水、防白水溶液VOCs含量均符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020），具体分析如下。 表2-8 本项目油墨、清洗剂VOCs含量表 物料名称 溶剂成分 密度 VOCs 含量 限值 依据 线路油墨 DBE溶剂25% / 25% ≤75% （油性网印油墨限值） 《油墨中可挥发性有机化合物VOCs）含量的限值》（GB38507-2020） 热固白油 溶剂9% / 9% UV光固 阻焊油墨 / / 1.5% ≤5% （能量固化网印油墨限值） UV光固 字符油墨 / / 1.36% 洗网水* 环保型溶剂45%、 LPG抛射剂23% 0.8g/mL 544g/L ≤900g/L （溶剂清洗剂限值） 《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020） 防白水溶液 乙二醇丁醚90% 0.93g/mL 837g/L ①UV光固阻焊油墨VOCs计算过程：(35%+20%+20%)×2%=1.5%。UV光固字符油墨VOCs计算过程：(35%+18%+15%)×2%=1.36%。 注：树脂中VOCs含量参照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》中3.1.1物料VOCs量：“采用水性丙烯酸乳液或类似物料时，不可忽略水性丙烯酸乳液或类似物料中的游离VOCs，无法获取游离VOCs含量的，按水性丙烯酸乳液质量百分含量的2%计入VOCs。” ②本项目洗网水VOCs含量计算过程：VOCs含量=(1×(0.45+0.23)×106)/(1÷0.8×103)=544g/L。（注：根据企业提供的洗网水MSDS，洗网水平均密度为0.8g/mL，以成分中环保型溶剂及LPG抛射剂全部挥发计，LPG抛射剂一般为烷烃类，主要成分为丙烷、正丁烷、异丁烷及其混合物。） ③本项目防白水溶液VOCs含量计算过程：VOCs含量=(1×0.9×106)/(1÷0.93×103)=837g/L。 ★本项目油墨用量匹配性分析： 表2-9 本项目油墨用量核算表 油墨种类 印刷面积（m2） 印刷厚度 （mm） 固含量 （%） 油墨密度 （g/L） 理论使用量（t） 实际使用量（t） 单面板 线路油墨 250000 5 75 1.35 2.25 2.5 阻焊油墨 250000 5 98.5 1.25 1.586 1.7 字符油墨 250000 2 98.64 1.25 0.634 0.8 热固白油 250000 2 91 1.35 0.742 1 根据上表分析，企业提供的油墨用量与理论消耗量基本匹配。 ★本项目设备与产能匹配性分析： 根据生产线设备产能核算，本项目生产线产能主要受限于清洗生产线，本项目清洗线传送带速度为0.8m/min，工件宽幅为1200mm、生产时间为2400h/a，项目共设2条清洗线，则设计产能约为27.6万m2/a，结合企业现状，以及设备的有效利用率约为90%，则项目产能确定为25万m2/a较合理的。 ★蚀刻能力匹配性分析： 本项目设1条蚀刻线，共3个蚀刻槽。本项目蚀刻线传送带速度为0.6m/min，工件宽幅为1200mm、生产时间为2400h/a，项目共有3个蚀刻槽，则设计产能约为31.1万m2/a，结合企业现状，蚀刻成品率约为90%，则该条蚀刻线可蚀刻28万m2/a的铝基片，满足本项目25万m2/a铝基片的蚀刻需求。 6、总平面布置 本项目新建厂房进行生产，主要建设一幢厂房和一幢办公楼。生产厂房共5层，呈南北走向，第1层分布冲压车间、数控车间、打孔车间、蚀刻车间、印刷车间、剪板磨板车间、原料仓库、成品仓库、危废间、一般工业固废贮存库；第2层分布清洗车间、印刷车间、光固化车间、涂覆车间、防阻焊车间。第3至5层为闲置状态。办公楼位于生产厂房东南侧，紧挨生产厂房，呈东西走向。 其中，冲压车间布置冲床、数控车间布置划槽机、剪板磨板车间布置剪板机和磨边机、打孔车间布置打孔机、蚀刻车间布置蚀刻去膜流水线、清洗车间布置清洗机、印刷车间布置自动丝印机、光固化车间布置UV光固化机以及烘箱烘道。废气处理设施位于楼顶。废水处理设施位于厂区东南侧。 本项目厂区平面布置图见附图2。 ★总平面布局合理性分析： 本项目厂区大门朝北，厂区西侧自北向南依次分布生产厂房、办公楼，东侧自北向南依次分布门卫、污水处理设施、贮罐区。厂房距离大门较近，便于货物的装卸。将贮罐区安排远离敏感点的一端，布局较科学合理；废气处理装置设于厂房楼顶，距离敏感点较远，布局较为合理；另外，将废气处理装置设于厂房楼顶便于处理和高空排放本项目废气，减小废气事故性排放产生的概率。 本项目总图布置设计规整，功能区划清楚，各功能区间衔接适当，物流顺畅。厂内交通道路分布合理，可实现人流物流分离，利于厂内秩序和安全生产要求，便于检修和人员活动，一旦发生危险时利于消防、安全疏散。 综上所述，本项目的厂区平面布局较为合理。 7、劳动定员 本项目员工30人，生产实行8小时白班制，年工作日300天，企业设有食堂及宿舍。 8、公用工程 （1）给排水 给水：本项目由市政管网统一供水。 排水：项目采用雨污分流制，雨水经厂区雨水管网收集后排入附近雨水管网。本项目生产废水经厂区内污水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》三级标准后（其中氨氮执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33 887-2013）中的排放限值，总铜执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1间接排放限值），50%废水再经深度处理后回用于生产，其余50%生产废水纳管排放。生活污水经厂区内化粪池预处理达到《污水综合排放标准》三级标准后纳管排放（其中氨氮执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33 887-2013）中的排放限值）。生产废水和生活污水分别收集、分别纳管，最终废水进入杭州临安板桥集镇污水处理厂处理达标后外排。（纳管证明见附件5） （2）供电 本项目供电由当地供电所供电。 （3）供热 本项目生产设备及设施均使用电作为能源。 9、水平衡 图2-1 本项目水平衡图 （单位：t/a） 10、物料平衡 （1）铜平衡 根据企业提供资料，项目覆铜板重量为2.2kg/m2，铜含量为140g/m2，则项目覆铜板用量为577.5t/a，含铜量为36750kg/a；铜离子产出主要为产品中含量、废水中带走、含铜固废中铜含量、不合格产品中的铜含量、以及下料过程中产生的部分边角料直接作为下游厂家原料。 根据业主提供资料，产品中铜含量约为120g/m2（按产能25万平方米折算，含铜量为30000kg/a）。根据工程分析，废水中铜离子产生量为143kg/a。根据工程分析，含铜固废分为含铜边角料、废蚀刻液，其中含铜边角料为2.157t/a，按原料铜含量折算铜离子为138kg/a；根据物料平衡，废蚀刻液中铜离子产生量约5000kg/a。不合格产品产生量为0.5t/a（约217m2/a，按产品中含铜量折算为26kg/a）。根据业主提供资料，下料过程中作为下游厂家原料的边角料产生量为22675kg/a（按原料中含铜量折算，含铜量为1443kg/a）。 表2-10 铜离子平衡表（单位：kg/a） 序号 投入 产出 名称 年投入量（kg/a） 名称 年产量 (kg/a） 1 铜 36750 产品带走 30026 成品：30000 不合格产品：26 2 废水中带走 143 3 固废中带走 含铜边角料带走 138 4 废蚀刻液带走 5000 5 作为下游厂家原料的边角料带走 1443 6 合计 36750 / 36750 （2）氮平衡 根据企业提供资料，为保证蚀刻速度，酸性蚀刻液中一般含有1%氯化铵，其中约15%的氯化铵蚀刻后残留于覆铜板表面带到下一道清洗工序中，从而进入清洗废水中，剩余85%在蚀刻过程消耗或留存于废蚀刻液中。本项目酸性蚀刻液用量100t/a，则氯化铵含量1t/a，折算成氮元素含量为0.26t/a。其中0.85t/a氯化铵残留在废蚀刻液中，折算成氮元素含量为0.222t/a。另外0.15t/a进入废水中，折算成氮元素含量为0.038t/a，最终以氨氮（0.045t/a）形式存在。 表2-11 氮平衡表 序号 投入 产出 名称 年投入量（t/a） 名称 年产量 (t/a） 1 氮 0.26 废水中带走 0.038（折算成氨氮为0.046） 2 废蚀刻液带走 0.222 6 合计 0.26 / 0.26 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 本项目生产工艺如下。 （1）网版制作 网版制作是印制电路板生产的前道工序，网版制作流程及产污节点如下图。 图2-2 本项目网版制作生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 首先利用网框通过拉网制成丝网，然后采用水菲林进行贴膜。水菲林是以厚度为0.025mm的透明塑料薄膜为片基，使用时在网版上贴上水菲林膜片，膜片通过毛细作用被吸附到丝网上，与母版贴合放入晒版机内曝光，就成为丝印网版。丝网需用抹布浸润洗网水进行擦拭，然后采用清水冲洗干净后回用，有破损的丝网则作为固废，产生的污染物主要为有机废气、洗网废水、废干膜、废抹布、废丝网和噪声。 （2）单面铝基电路板生产工艺 本项目生产的铝基片均为单面铝基（印制）电路板，不生产其他类型的电路板，本项目不进行电镀镍加工、不进行喷锡加工。其生产工艺如下图所示。 图2-3 本项目单面铝基（印制）电路板生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）下料：用剪板机将单面铝基覆铜板裁剪成所需尺寸，并用磨边机去毛刺磨边、倒角。 （2）草酸酸洗、逆流水洗：使用草酸轻微腐蚀电路板表面以增加粗糙度，去除表面所带电荷，使在后续加工中与触媒有较佳密着性。酸洗温度40℃，酸洗、逆流水洗均在清洗机中进行，酸洗后清洗采用逆流漂洗方式。 （3）线路印刷、光固化：将抗蚀性线路油墨丝印到铝基覆铜板上，然后经UV光固化，最终将底片上的线路图形转移复制到覆铜板上。丝印后的覆铜板在车间内自然晾干。丝印过程有一定的有机废气产生。 （4）酸性蚀刻、逆流水洗：将线路以外的油墨湿膜用酸性蚀刻液（盐酸、蚀刻盐和水混合溶液）进行化学腐蚀，腐蚀基板表面的铜箔，保留需要的线路图形，经检查合格进入下一工序。采用酸性蚀刻液进行蚀刻工艺具有速度快、腐蚀小、无沉淀、气味小、无烟雾、不攻击有机抗蚀层，操作控制简便等非常显著的优点，产废少从而减少环保处置成本。蚀刻温度40℃，盐酸操作浓度约15%。整个过程均在蚀刻去膜流水线内完成。 酸性蚀刻原理：酸性蚀刻液具有氧化性，在蚀刻线的蚀刻槽中将覆铜板表面的铜氧化成Cu+，Cu+和Cl-结合成Cu2Cl2，其化学方程式为：Cu+CuCl2＝Cu2Cl2。生成的Cu2Cl2不溶于水，在有过量Cl-存在的情况下，这种不溶于水的Cu2Cl2和过量的Cl-形成络合离子脱离被蚀刻的覆铜板表面，使蚀刻过程进行完全，其化学方程式为：Cu2Cl2+4Cl-＝2[CuCl3]2-。 本项目蚀刻线为封闭设计，采用多级逆流清洗工艺，提高了清洗水的利用率。 （5）去膜、逆流水洗：铜蚀刻成的线路层表面仍保留有印刷的油墨湿膜，采用3~4%NaOH溶液进行清洗，保证后道覆盖层的附着力。本项目配有有机膜过滤系统，去膜液经过滤器过滤去除悬浮物后循环使用，同时需定时补加一定的NaOH，以保证去膜效果。去膜液经循环使用20天后进行更换。去膜后的板材进入清洗槽多级逆流水洗并烘干。去膜过程中会产生一定的废槽渣和清洗废水。 （6）打孔、逆流水洗：将半成品在打孔机中打孔，并放入清洗机中清洗掉打孔残留在表面的灰尘等杂质。 （7）印阻焊、光固化：在线路板上丝印一层含阻焊剂的防焊油墨，然后经曝光(UV)将底片上的防焊图形复制到线路板上，保证不同线路之间以及同一线路之间不短路。 （8）印文字、光固化：在防焊层上用文字油墨丝印客户所需的文字、商标或零件符号等，再以电加热固化。 （9）烘干：印刷之后，在烘道内进行烘干，烘干温度在160~170℃。 （10）冲压、划槽：根据客户要求，将线路板用冲床、划槽机切割成客户所需的外形尺寸。 （11）成品水洗、烘干：通过高压水流将冲压后的线路板表面及孔中的碎屑冲洗干净，然后烘干表面水汽。 （12）涂覆：将线路板在助焊剂中浸2~3min使其表面涂上一层保护膜，此工序在清洗机尾部箱体内完成。该过程产生有机废气。 最后成品经检验合格后包装入库。 2、产排污环节汇总 本项目营运期污染工序与污染因子见下表。 表2-12 项目营运期产排污环节汇总 主要污染源 主要污染因子 类别 编号 污染源 废气 G1有机废气 G1-1 洗网有机废气 非甲烷总烃 G1-2 油墨有机废气 非甲烷总烃 G1-3 涂覆有机废气 非甲烷总烃 G1-4 洗版有机废气 非甲烷总烃 G2含尘废气 G2 下料、打孔、划槽粉尘 颗粒物 G3酸雾废气 G3 酸性蚀刻、储罐 盐酸雾 G4恶臭 G4 污水处理系统恶臭 臭气浓度 G5食堂油烟 G5 食堂油烟 油烟 废水 W1有机清洗废水 W1-1 洗网清洗废水 pH、CODCr、总铜、Al3+、 石油类、LAS W1-2 蚀刻去膜线清洗废水 pH、CODCr、氨氮、总铜、Al3+、石油类、LAS W2高铜废水 W2 清洗机酸洗废水 pH、CODCr、总铜、Al3+ W3低浓度 清洗废水 W3-1 清洗机清洗废水 pH、CODCr、总铜、Al3+ W3-2 打孔后清洗废水 pH、CODCr、总铜、Al3+ W3-3 成品清洗废水 pH、CODCr、总铜、Al3+ W4喷淋塔废水 W4 碱喷淋塔 pH、CODCr W5初期雨水 W5 初期雨水 pH、SS W6生活污水 W6 生活污水 CODCr、氨氮、动植物油 噪声 —— 冲床、风机、水泵等设备噪声 LAeq，dB（A） 固体 废物 S1 拉网、丝印 废丝网 S2 贴膜 废干膜 S3 洗网、洗版 废抹布 S4 去膜、酸洗 废槽渣 S5-1 冲压 边框边角料 S5-2 下料、划槽、打孔、 含尘废气处理 含铜边角料 S6 检验 不合格品 S7 包装入库 一般包装材料 S8 蚀刻 废蚀刻液 S9 废水处理 污泥 S10 油墨等原料贮存 废包装桶 S11 氢氧化钠原料贮存 废包装袋 S12 有机废气处理 废活性炭 S13 UV光固化机 废紫外灯管 S14 印刷过程 废油墨 S15 员工生活 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、本项目新征地块 本项目在新征土地内新建厂房进行建设，根据现场踏勘，该地块为未开发用地，不存在原有污染源。 2、临安华阳电子有限公司概况 根据《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南常见问题解答》:“4、异地整体搬迁项目是否要在报告表中对现有工程进行说明？异地整体搬迁项目按照新项目内容填报，需要说明现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护设施验收、排污许可手续等情况，不需要对现有工程进行评价。涉及污染物总量问题，可以在总量控制指标里明确搬迁项目与现有工程的总量核算关系”。 （1）临安华阳电子有限公司审批、验收、排污许可证概况 ①临安华阳电子有限公司审批及环保竣工验收情况 临安华阳电子有限公司成立于2006年4月14日，厂址位于杭州市临安区锦南街道上杨路98号（杨岱工业安置小区），主要从事单面印刷线路板的生产和销售。企业于2009年7月编制《临安华阳电子有限公司年产5万平方米电路板迁扩建项目环境影响报告表》并通过环保审批（临环保[2009]202号），已审批的年产量为5万平方米单面印刷线路板，2012年通过竣工验收（临环验[2012]91号）。后于2014年5月编制《临安华阳电子有限公司年产16万平方米线路板迁扩建项目环境影响报告书》并通过环保审批（临环审[2014]324号），已审批的年产量为16万平方米单面印刷线路板，2016年12月通过竣工验收（临环验L[2016]063号）。 临安华阳电子有限公司老厂区正面临拆迁，拆迁后老厂区不再生产。 企业历次环评审批及验收情况如下表所示。 表2-13 企业历次环评审批及验收情况汇总 项目名称 批复文件 审批产能 实施及验收情况 《临安华阳电子有限公司年产5万平方米电路板迁扩建项目环境影响报告表》 临环保[2009]202号 单面印刷线路板 5万平方米/年 临环验[2012]91号 《临安华阳电子有限公司年产16万平方米线路板迁扩建项目环境影响报告书》 临环保[2014]202号 单面印刷线路板 16万平方米/年 临环验L[2016]063号 ②排污许可手续落实情况 根据《国务院办公厅关于印发<控制污染物排放许可制实施方案>的通知》（国办发〔2016〕81 号）、《国家环保部“关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知”》（环办环评〔2017〕84号文）、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）要求，“现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。”根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》要求，临安华阳电子有限公司现有项目情况判定如下： 表2-14 固定污染源排污许可管理类别判定表 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39 89 电子元件及电子专用材料制造398 纳入重点排污单位名录的 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料（稀释剂）的 其他 综上所述，临安华阳电子有限公司现有项目排污许可证管理为登记管理类。企业已于2021年3月5日取得排污许可证（详见附件8），登记编号913301857853433600002Z，有效期为2021年3月5日至2026年3月4日，企业已按要求填报了执行报告。 （2）临安华阳电子有限公司现有总量指标 表2-15 临安华阳电子有限公司现有已审批总量表（单位：t/a） 污染源名称 临安华阳电子有限公司 已批总量① 废气 VOCs 0.08 工业烟粉尘 0.14 废水 CODCr 0.48 氨氮 0.02② 总铜 2.78kg/a 备注：①以上总量数据来自于企业现有项目环评报告及批复。②企业2014年环评报告《临安华阳电子有限公司年产16万平方米线路板迁扩建项目环境影响报告书》只计算了生活污水中氨氮的排放总量0.002t/a，未对生产废水中的氨氮进行核算，且本次搬迁前后生产废水的水质不变，因此本环评重新进行核算：原有项目生产废水排放量为9260m3/a，纳管经杭州临安排水有限公司污水处理二厂处理后氨氮排放浓度为2mg/L，因此原有项目生产废水中氨氮排放量为9260m3/a×2mg/L×10-6=0.018t/a。生产废水与生活污水氨氮合计0.02t/a。（企业2014年原环评计算废水污染物方面信息见附件10） （3）原有项目环境问题及整改措施 临安华阳电子有限公司已通过环保验收，目前存在主要环保问题如下。 表2-16 临安华阳电子有限公司主要环保问题及整改措施 序号 现状存在的环保问题 整改措施及计划 1 有机废气经收集后通过低温等离子装置处理后高空排放。 根据《杭州市生态环境局关于加快VOCs治理活性炭吸附设施升级改造工作的通知》（杭环函[2023]53号）中的要求：淘汰典型的VOCs低效治理设施，确保VOCs废气治理效果有效提升。因此，本环评要求杭州临安华吉科技有限公司将有机废气通过二级活性炭吸附装置处理后高空排放。 2 根据《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》（2023年7月1日实施，）企业危废仓库标识标牌设置仍为旧版的标识标牌。 要求企业根据要求及时按规范更换标识标牌。 3、临安华阳电子有限公司原有厂址退役污染防治措施 临安华阳电子有限公司原有厂址（杭州市临安区锦南街道上杨路98号）将不再生产。为了有效预防和控制原有厂址退役过程中的环境影响，必须落实以下措施： （1）将原材料进行分档存放，要有明显标记，以便搬迁过程中不遗落。 （2）在拆卸设备时，先将设备进行水冲洗，然后自然放置一周以上，生产设备经清洗后无使用价值，进行报废的，清洗后外卖给回收公司回收利用。 （3）将各车间内的设备、物料搬走后，应对车间等进行打扫。 （4）整个厂区拆除过程应认真检查是否有危险死角存在。 （5）原有厂址退役后，建议可开展相应地块的土壤、地下水环境监测，视监测结果是否开展必要的土壤、地下水修复工作。要求企业单独预留专项环保资金用于原有厂址退役期环保治理工作。 若原有厂址用地性质改变或进行再利用开发，场地责任人应委托有相应能力的污染调查和风险评估单位展开风险评估。场地需治理修复的，责任人应按要求开展场地治理修复，委托具有相应能力的机构编制修复方案。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状调查与评价 （1）基本污染物 根据《浙江省环境空气质量功能区划分》，本项目地处环境空气质量二类功能区，项目建设区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单中的二级标准。为了解项目所在区域空气环境质量现状，本环评引用《2022年杭州市临安区环境状况公报》中临安区的2022年的环境空气监测数据（指标为SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5）的监测结果进行评价，监测结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物名称 取值时间 2022年 测得值 评价 浓度限值 二级标准 浓度单位 二氧化硫 SO2 年均值 8 达标 60 μg/m3 24小时平均第98百分位数 12 达标 150 二氧化氮 NO2 年均值 23 达标 40 24小时平均第98百分位数 46 达标 80 颗粒物 PM10 年均值 48.9 达标 70 24小时平均第95百分位数 105 达标 150 颗粒物 PM2.5 年均值 30.3 达标 35 24小时平均第95百分位数 66 达标 75 一氧化碳 CO 24小时平均第95百分位数 1.1 达标 4 mg/m3 臭氧 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 144 达标 160 μg/m3 根据《环境空气质量评价技术规范》（试行）（HJ663-2013），参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），2022年度临安城区环境空气质量相关指标二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）、臭氧均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准规定要求。因此，项目所在区域为环境空气质量达标区域。 （2）特征污染物 ①TSP 为了解项目所在地附近总悬浮颗粒物现状情况，本环评委托杭州艾克瑞尔检测科技有限公司对项目所在地环境空气中的TSP进行了监测（见附件7），监测点位基本信息详见表3-2，监测结果见表3-3。 表3-2 TSP监测点位基本信息表 监测点位 监测指标 监测频次 执行环境质量标准 项目所在地西南侧 TSP 2023.11.28-2023.12.1，连续 监测3 个有效日；监测日均值 TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准 表3-3 TSP环境质量现状（监测结果）表 采样点 检测项目 时段 检测结果（单位：μg/m3） 11.28~11.29 11.29~11.30 11.30~12.01 厂界西南侧 TSP 日均值 178 190 169 标准 300 比标值 0.593 0.633 0.563 达标情况 达标 达标 达标 由以上监测结果，本项目附近TSP可达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中的二级标准限值要求。 ②HCl 为了解项目所在地附近特征污染物氯化氢现状情况，本环评委托杭州艾克瑞尔检测科技有限公司对项目所在地环境空气中的HCl进行了监测（见附件7），监测点位基本信息详见表3-4，监测结果见表3-5。 表3-4 HCl监测点位基本信息表 监测点位 监测指标 监测频次 执行环境质量标准 项目所在地西南侧 HCl 2023.11.28-2023.12.1，连续 监测3 个有效日；小时值：在北京时间02:00、08:00、14:00、20:00四个时刻的采样。 HCl执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D相关标准 表3-5 特征污染物因子HCl监测结果（单位：mg/m3） 监测点 监测时间 HCl 项目所在地西南侧 2023.11.28 20:00~21:00 <0.02（未检出） 2023.11.29 02:00~03:00 <0.02（未检出） 08:00~09:00 <0.02（未检出） 14:00~15:00 <0.02（未检出） 20:00~21:00 <0.02（未检出） 2023.11.30 02:00~03:00 <0.02（未检出） 08:00~09:00 <0.02（未检出） 14:00~15:00 <0.02（未检出） 20:00~21:00 <0.02（未检出） 2023.12.01 02:00~03:00 <0.02（未检出） 08:00~09:00 <0.02（未检出） 14:00~15:00 <0.02（未检出） 监测值范围 <0.02（未检出） 标准值 ≤0.05 比标值范围 <1 超标率（%） 0 由上表可见，本项目附近HCl可达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D相关标准。 2、地表水环境质量与评价 项目所在区域的主要水系为灵溪（苕溪75），根据《浙江省水功能区水环境功能区划方案（2015）》（浙政函[2015]71号），本项目所在地河段（苕溪75，源头（庙边坞）——青山水库入口）为Ⅲ类水环境多功能区，水功能区为灵溪临安农业用水区，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。为了解项目附近段灵溪的水环境现状，本环评采用杭州河道水质2023年7月至11月对灵溪（板桥镇段）的地表水质监测数据，监测结果见下表。 表3-6 项目附近地表水水质监测结果与分析 时间 河段名称 pH 溶解氧mg/L 高锰酸盐指数mg/L 氨氮mg/L 总磷mg/L 2023.7 灵溪 （板桥镇段） 7.6 6.9 1.8 0.085 0.13 2023.8 7.5 6.6 2 0.036 0.14 2023.9 7.5 6.3 1.4 0.071 0.12 2023.10 8 6.6 1.5 0.09 0.1 2023.11 8.1 7.2 4.6 0.676 0.12 / 平均值 / 6.72 2.26 0.22 0.068 / Ⅲ类标准 6-9 ≥5 ≤6 ≤1.0 ≤0.2 / 标准指数 <1 0.47 0.38 0.19 0.12 / 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可知，灵溪企业附近段各因子监测值均可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，项目所在地附近地表水水环境质量较好。 3、声环境质量与评价 项目建设地址位于杭州市临安区板桥镇灵溪村沈塘7号，厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目，故不开展声环境质量现状评价。 4、生态环境 本项目位于杭州市临安区板桥镇灵溪村沈塘7号，属于板桥镇灵溪村高湾工业集聚点，本项目新征工业用地进行厂房建设，周边无保护的动植物，用地范围及周边不涉及风景名胜区等特殊保护目标，不进行生态现状调查。 5、地下水 本项目生产厂房地面使用水泥硬化处理，厂区除绿化用地外均进行地面硬化处理，项目废水纳管排放，在做好危废间、原料仓库、生产车间的防渗防漏防腐工作，同时做好日常地下水防护工作后无地下水环境污染途径，可以不进行地下水环境质量现状调查。 6、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021年4月1日起实施），项目废气污染物主要为有机废气、颗粒物，不涉及重金属、持久性难降解有机污染物，不开展土壤环境质量现状调查。 7、电磁辐射 项目不属于新建或改建、迁建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气保护目标 本项目厂界外500米范围主要大气环境敏感目标见下表及图3-1。 表3-7 主要大气环境保护目标 类别 保护目标名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气环境 沈塘村 30.192869 119.765675 农居点 20户 环境空气二类区 西南 235 高湾村 30.195131 119.776747 农居点 100户 东 255 ★规划环境保护目标调查：本项目北侧隔村道目前为空地，经向当地政府了解获知，该空地为工业用地，用于建造工业厂房。 2、声环境保护目标 本项目厂界外 50 m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目周边无生态环境保护目标。 图3-1 大气环境保护目标分布图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目废气主要为有机废气（以非甲烷总烃计）、颗粒物、盐酸雾（以氯化氢计）以及污水处理系统恶臭。 （1）有机废气 本项目印刷、固化、涂覆、洗网、洗版等有机废气（以非甲烷总烃计）按照多个标准从严执行的原则，执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 厂区内VOCs无组织排放限值（注：《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 厂区内VOCs无组织排放限值严于《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）附表A.1的限值，因此从严执行GB37822-2019）。具体见表3-8、表3-9。 表3-8 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022） 污染物 限值（mg/m3） 污染物排放监控位置 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 70 车间或生产设施排气筒 周界外浓度最高点 4.0 注：非甲烷总烃厂界无组织排放浓度参照《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）中的“新污染源大气污染物排放限值二级标准”。 表3-9 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 厂区内VOCs无组织排放限值 （单位：mg/m3） 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 （2）颗粒物、氯化氢 生产过程产生的粉尘、氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准（新改扩），具体如下。 表3-10 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 序号 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度 1 颗粒物 120 20 5.9 周界外浓度最高点 1.0 2 HCl 100 20 0.43 0.2 （3）恶臭 污水处理系统废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（14554-93）中新扩改建二级标准。 表3-11 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 序号 控制项目 排气筒高度（m） 排放量 恶臭污染物厂界标准 1 臭气浓度（无量纲） 15 2000 20（无量纲） 25 6000 （4）食堂油烟 食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型饮食业单位标准，具体标准值见下表。 表3-12 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模 小型 中型 大型 基础灶头数 ≥1，＜3 ≥3， ＜6 ≥6 对应灶头功率（108J/h） ≥1.67，<5.00 ≥5.00，<10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面(m2) ≥1.1，<3.3 ≥3.3，<6.6 ≥6.6 最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 净化设施最低去除率(%) 60 75 85 2、废水 本项目厂区实行雨污分流制。本项目生产过程冷却水循环使用不外排。 生产废水经厂区污水处理设施处理达到纳管标准后，50%废水再经深度处理后回用于生产，另50%废水纳管进入杭州临安板桥集镇污水处理厂处理达标后外排；生活污水经厂区内化粪池预处理达到纳管标准后纳入杭州临安板桥集镇污水处理厂处理达标后外排。其中，纳管标准执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1间接排放限值。废水进入杭州临安板桥集镇污水处理厂处理达标后外排，其中CODCr、氨氮、总氮、总磷四项指标执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中的标准，其余指标仍按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准执行。具体标准如下。 表3-13 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）（单位：除pH 外，其它均为mg/L） 污染物 pH CODcr SS 氨氮 总磷 石油类 LAS 总铜 GB39731-2020 表1间接排放限值 6~9 ≤500 ≤400 ≤45 ≤8.0 ≤20 ≤20 ≤2 注*：生活污水中的动植物油纳管标准执行《污水综合排放标准》三级标准“动植物油≤100mg/L”。 表3-14 《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1标准 序号 项目 单位 标准值 1 化学需氧量（CODCr） mg/L 40 2 氨氮（NH3-N） mg/L 2（4）* 3 总氮（TN） mg/L 12（15）* 4 总磷（TP） mg/L 0.3 *注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日控制指标。 表3-15 城镇污水处理厂污染物排放标准 （单位：pH无量纲，其他均为mg/L） 项目 pH SS 石油类 LAS 总铜 动植物油 GB18918-2002一级A标准 6~9 ≤10 ≤1 ≤0.5 ≤0.5 ≤1 表3-16 单位产品基准排水量 标准 产品类型 单位 单位产品基准排水量 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020） 单面板 m3/m2 0.22 3、噪声 （1）施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体数值详见下表。 表3-17 建筑施工场界环境噪声排放标准 （单位:dB（A）） 昼间 夜间 70 55 （2）营运期 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中各类标准适用区域划分，项目所在地声环境功能区为2类区，因此营运期厂界东、南、西、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准值见下表。 表3-18 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） （单位：LeqdB(A)） 标准 类型 昼间 夜间 GB12348-2008 2类 60 50 4、固体废物 项目固体废物依据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)、《危险废物鉴别标准》（5085.7-2019）和《国家危险废物名录（2021年版）》来鉴别是否属于一般工业固废或危险废物。 根据固废的类别，一般工业固体废物在厂内贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。固废的管理还应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2017.9.30实施）等国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），“严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为项目环境影响评价审批的前置条件。” 结合本项目特征，本项目实施总量控制的污染物为CODCr、氨氮、VOCs、工业烟粉尘。项目实施后，项目污染物排放总量控制建议值具体见下表。 表3-19 本项目污染物排放总量控制建议值汇总表 控制建议值 污染因子 本项目排放量（t/a） 废水 CODcr 0.227 氨氮 0.01 总铜 2.47kg/a 废气 VOCs 0.468 工业烟粉尘 0.343 注：保留小数点后三位有效数字。 2、总量控制指标调剂比例 （1）废气污染物 1）VOCs 根据《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》相关说法：上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减。 根据以上规定，确定本项目VOCs削减替代量比例为1:1。 2）工业烟粉尘 根据《关于印发〈浙江省工业污染防治“十三五”规划〉的通知》相关说法：对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行现役源2倍削减量替代。 本项目位于杭州市临安区，属于重点区域内。根据上述要求，确定本项目工业烟粉尘的污染物削减替代量比例为1:2。 3、总量控制建议值及平衡方案 根据工程分析，本项目建设完成后总量控制指标具体见下表。 表3-20 项目总量控制指标汇总 （单位：t/a） 类别 临安华阳电子有限公司原有总量 本项目 排放总量 “以新带老消减量” 全厂总量控制指标 建议值 增减量 削减替代比例 区域替代 削减量 CODcr 0.48 0.227 0.48 0.227 -0.253 / / 氨氮* 0.02 0.01 0.02 0.01 -0.01 / / 总铜 2.78×10-3 2.47×10-3 2.78×10-3 2.47×10-3 -0.31×10-3 / / VOCs 0.08 0.468 0.08 0.468 +0.388 1:1 0.388 工业烟粉尘 0.14 0.343 0.14 0.343 +0.203 1:2 0.406 注*：企业2014年环评报告《临安华阳电子有限公司年产16万平方米线路板迁扩建项目环境影响报告书》只计算了生活污水中氨氮的排放总量0.002t/a，未对生产废水中的氨氮进行核算，本次搬迁前后生产废水的水质不变，生产工艺和原料基本不变，因此本环评重新进行核算：原有项目生产废水排放量为9260m3/a，纳管经杭州临安排水有限公司污水处理二厂处理后氨氮排放浓度为2mg/L，因此原有项目生产废水中氨氮排放量为9260m3/a×2mg/L×10-6=0.018t/a。生产废水与生活污水氨氮合计0.02t/a。 根据工程分析，本项目CODcr、氨氮、总铜的排放总量可来自临安华阳电子有限公司原有已审批总量，不需要替代削减。 本项目VOCs排放量为0.468t/a，与临安华阳电子有限公司原有已审批总量相比，增加了0.388t/a，VOCs的总量按1：1比例进行区域削减替代，替代削减/置换量为0.388t/a。 本项目工业烟粉尘排放量为0.343t/a，与临安华阳电子有限公司原有已审批总量相比，增加了0.203t/a，工业烟粉尘的总量按1：2比例进行区域削减替代，替代削减/置换量为0.406t/a。 本次新增的总量由当地生态环境管理部门在区域内进行调剂平衡，企业应向当地生态环境管理部门申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期环境保护措施 本项目新征土地新建厂房进行建设，施工过程中产生扬尘、废水、噪声和固体废物，主要施工期防治措施如下： 1.1施工期环境空气保护措施 施工扬尘防治措施： 参照《杭州市城市扬尘污染防治管理办法》，建设单位的工程概算应当包括扬尘污染防治费用。建筑工程施工工地周围应当分别设置不低于2.5m、2.1m的遮挡围墙，市政设施、道路挖掘施工工地周围应当设置不低于2.1m的硬质密闭围档。 建筑工程、市政设施、道路挖掘施工单位应当遵守下列规定： 1）施工方案中应当有明确的扬尘污染防治措施，并严格遵守和实施； 2）工地内应当根据行政主管部门的要求，设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁； 3）施工中产生的物料堆应当采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其它防尘措施； 4）施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其它有效防尘措施； 5）工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施； 6）易产生扬尘的天气应当暂停土方开作业，并对工地采取洒水等防尘措施，停止施工的通告由环境保护行政主管部门负责拟定，报经政府同意后予以公布； 7）从事平整场地、清运建筑垃圾和渣土等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式。 1.2施工期水环境防治措施 ①施工人员生活污水防治措施 利用项目场地周边道路已开通污水管网的情况，施工期应先建设简易公厕和化粪池，施工期产生的生活污水经管道运至杭州青山湖科技城排水有限公司处理。 ②施工污水防治措施 施工废水主要为泥浆废水，主要来自浇水泥工段用水，其水量与地层水位、天气状况有极大的关系，排放量较难估算。主要污染因子为SS等。建设单位应加强施工队伍管理，做好建筑材料和建筑废料的管理，防止其成为二次污染源。建筑工地四周需设集水沟，所排施工废水经集水沟进入沉淀池，经沉淀处理后的上清液回用于施工。 1.3施工期噪声防治措施 ①合理安排施工时间 制订施工计划时，除特殊作业需要外，夜间禁止施工，晚22：00~次晨6:00不得施工，因工艺因素或其它特殊原因确需夜间施工的应提前向当地生态环境保护部门或主管部门申请夜间施工许可，并接收监督。施工单位应当将夜间作业证明提前三日向附近居民公告，并按照夜间作业证明载明的作业时间、作业内容、作业方式以及避免或者减轻干扰附近居民正常生活的防范措施等要求进行施工。在施工期间必须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制。 ②合理布局施工场地 施工场地周围建设围墙，设置进出口应控制到最小数量，并避开易受施工污染影响的居民区；避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高；尽量利用工地已完成的建筑作为声障，而达到自我缓解噪声的效果。合理安排车辆运输线路及时间，减少车辆运输噪声对沿线学校、居民的影响。 ③降低设备声级 优化设备选型，尽量采用先进设备替代老旧生产设备，并定期进行维护，降低设备生产噪声。 ④降低人为噪声按规范操作机械设备；在模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。 1.4施工期固体废物防治措施 施工期间产生的土石方尽量在厂区内进行平衡，多余土石方外运至指定区域进行消纳；废建筑材料尽量资源化利用，无法资源化材料外运至指定单位消纳。现场设垃圾桶，生活垃圾贮存于垃圾桶内，并委托当地环卫部门统一清运、处理。 1.5 施工期生态环境防治措施 ① 挖方应尽可能地用于填方和其它综合利用，坚持节约用地的原则，同时尽量避免高填深埋，做到少取土，少弃土，少占地，搞好挖填土方平衡，最大限度的减少临时用地。工程多余的废土、废渣严禁随意乱放乱弃，及时运至建筑垃圾填埋场妥善处置。 ② 区块内部土地开挖工程施工时应注意对附近水体的影响，严禁泥浆水未经处理直接外排。 ③ 注意保护场地及周围的植被，把工程建设对植被的破坏降到最低程度，施工便道等临时用地应及时的复土种草植树恢复植被。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期环境影响和保护措施 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）要求，本环评对本项目运营阶段产生的废气、废水、噪声及固废产排情况进行汇总。在采取相应措施后，本项目污染物产生及排放量汇总见表4-1~4-5。 |

1）废气污染源强核算汇总 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节 污染物种类 污染物产生 排放形式 治理措施 污染物排放 排放口 编号 核算方法 总产生量t/a 有组织产生量t/a 有组织产生速率kg/h 有组织产生浓度mg/m3 无组织产生量t/a 无组织产生速率kg/ 治理 工艺 收集效率 去除率 是否为 可行技术 排放量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 洗网、印刷、固化、烘干、涂覆、洗版等 非甲烷总烃 产污系数法 1.99 1.791 0.746 50 / / 有组织 二级活性炭吸附装置 90 85 是 0.269 0.29 19.3 DA001 / / / 0.199 0.083 无组织 / / / / 0.199 0.083 / / 下料、打孔、划槽等 颗粒物 产污系数法 1.78 1.602 0.631 158 / / 有组织 布袋除尘器 90 95 是 0.076 0.032 8 DA002 / / / 0.267 0.111 无组织 / / / / 0.267 0.111 / / 蚀刻、 污水处理站 HCl 产污系数法 0.036 0.032 0.013 13 / / 有组织 碱喷淋塔 90 90 是 0.003 0.0013 1.3 DA003 / / / 0.004 0.0017 无组织 / / / / 0.004 0.0017 / / 臭气浓度 / 少量 / / / 少量 / 无组织 / / / / 少量 / / / 食堂 食堂油烟 类比法 6.5×10-3 6.5 ×10-3 0.005 2.5 / / 有组织 油烟净化器 100 65 是 2.3 ×10-3 0.002 1 DA004 2）废水污染源强核算汇总 表4-2 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间/h 核算方法 产生废水量/(m3/a) 产生浓度(mg/L) 产生量(t/a) 工艺 效率/% 排放方式 排放废水量(m3/a) 排放浓度/(mg/L) 排放量/(t/a) 生产过程 / 生产废水 CODcr 类比法 9880 423 4.182 破洛+二级物化+SBR +石英砂过滤 83 间接排放 4940 72 0.356 2400 氨氮 类比法 4.7 0.046 49 2.4 0.012 2400 总铜 类比法 14.5 0.143 99 0.5 0.002 2400 日常生活 / 生活污水 CODcr 类比法 720 350 0.252 化粪池+隔油池 15 间接排放 720 300 0.216 2400 NH3-N 类比法 35 0.026 3 34 0.024 2400 动植物油 类比法 35 0.026 90 4 0.003 2400 3）噪声污染源强核算汇总 表4-3 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室内声源） 序号 建筑物 名称 声源名称 型号 声源源强 声源控制措施 空间位置 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 声压级/距声源距离/dB(A)/m X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 1 厂房 冲床 点源 85/1 选用符合噪声限值要求的低噪声设备 2 1 6 E10, S49, W25, N1 E58.4, S49.1, W55.6, N74.3 昼间8h/d 21 E37.4,S28.1, W34.6,N53.3 1 2 厂房 冲床 点源 85/1 2 2 6 E10, S48, W25, N2 E58.4, S49.2, W55.6, N71.3 昼间8h/d 21 E37.4,S28.2, W34.6,N50.3 1 3 厂房 冲床 点源 85/1 2 3 6 E9, S48, W26, N2 E58.5, S49.2, W55.5, N71.3 昼间8h/d 21 E37.5,S28.2, W34.5,N50.3 1 4 厂房 冲床 点源 85/1 3 4 6 E11, S47, W24, N3 E58.3, S49.3, W55.7, N68.3 昼间8h/d 21 E37.3,S28.3, W34.7,N47.3 1 5 厂房 冲床 点源 85/1 3 5 6 E11, S46, W24, N4 E58.3, S49.4, W55.7, N65.3 昼间8h/d 21 E37.3,S28.4, W34.7,N44.3 1 6 厂房 划槽机 点源 80/1 3 1 6 E25, S42, W10, N8 E50.6, S47.7, W53.4, N54.3 昼间8h/d 21 E29.6, S26.7, W32.4, N33.3 1 7 厂房 划槽机 点源 80/1 4 2 6 E24, S41, W11, N9 E50.7, S47.8, W53.3, N54.2 昼间8h/d 21 E29.7, S26.8, W32.3, N33.2 1 8 厂房 划槽机 点源 80/1 4 3 6 E23, S41, W12, N9 E50.8, S47.8, W53.2, N54.2 昼间8h/d 21 E29.8, S26.8, W32.2, N33.2 1 9 厂房 剪板机 点源 80/1 10 3 6 E10, S10, W25, N40 E53.4, S53.4, W50.6, N49.6 昼间8h/d 21 E32.4, S32.4, W29.6, N28.6 1 10 厂房 剪板机 点源 80/1 10 2 6 E11, S11, W24, N39 E53.3, S53.3, W50.7, N49.7 昼间8h/d 21 E32.3, S32.4, W29.7, N28.7 1 11 厂房 磨边机 点源 80/1 11 4 6 E12, S12, W23, N38 E53.2, S53.2, W50.8, N49.8 昼间8h/d 21 E32.2, S32.2, W29.8, N28.8 1 12 厂房 清洗机 点源 75/1 6 4 6 E25, S24, W10, N26 E45.6, S45.7, W48.8, N45.7 昼间8h/d 21 E24.6, S24.7, W27.8, N24.7 1 13 厂房 清洗机 点源 75/1 5 3 6 E24, S25, W11, N25 E45.7, S45.6, W48.7, N45.6 昼间8h/d 21 E24.7, S24.6, W27.7, N24.6 1 14 厂房 蚀刻去膜流水线 点源 75/1 7 5 6 E25, S24, W10, N26 E45.6, S45.7, W48.8, N45.7 昼间8h/d 21 E24.6, S24.7, W27.8, N24.7 1 15 厂房 自动丝印机 点源 70/1 8 7 6 E10, S10, W25, N40 E43.4, S43.4, W40.6, N39.6 昼间8h/d 21 E22.4, S22.4, W19.6, N18.6 1 16 厂房 自动丝印机 点源 70/1 8 8 6 E11, S11, W24, N39 E43.3, S43.3, W40.7, N39.7 昼间8h/d 21 E22.3, S22.3, W19.7, N18.7 1 17 厂房 自动丝印机 点源 70/1 8 6 6 E12, S10, W23, N40 E43.2, S43.4, W40.8, N39.6 昼间8h/d 21 E22.2, S22.4, W19.8, N18.6 1 18 厂房 自动丝印机 点源 70/1 8 5 6 E13, S10, W22, N40 E43.1, S43.4, W40.9, N39.6 昼间8h/d 21 E22.1, S22.4, W19.9, N18.6 1 19 厂房 自动丝印机 点源 70/1 8 4 6 E14, S10, W21, N40 E43, S43.4, W41, N39.6 昼间8h/d 21 E22, S22.4, W20, N18.6 1 20 厂房 自动丝印机 点源 70/1 9 8 6 E15, S11, W20, N39 E42.9, S43.3, W41.1, N39.7 昼间8h/d 21 E21.9, S22.3, W20.1, N18.7 1 21 厂房 自动丝印机 点源 70/1 9 7 6 E16, S11, W19, N39 E42.8, S43.3, W41.2, N39.7 昼间8h/d 21 E21.8, S22.3, W20.2, N18.7 1 22 厂房 自动丝印机 点源 70/1 9 6 6 E17, S11, W18, N39 E42.7, S43.3, W41.3, N39.7 昼间8h/d 21 E21.7, S22.3, W20.3, N18.7 1 23 厂房 UV光固化机 点源 70/1 7 5 6 E22, S11, W13, N39 E42.2, S43.3, W41.8, N39.7 昼间8h/d 21 E21.2, S22.3, W20.8, N18.7 1 24 厂房 UV光固化机 点源 70/1 7 6 6 E22, S12, W13, N38 E42.2, S43.2, W41.8, N39.8 昼间8h/d 21 E21.2, S22.2, W20.8, N18.8 1 25 厂房 烘箱 点源 65/1 9 6 6 E23, S13, W12, N37 E37.1, S38.1, W36.9, N34.9 昼间8h/d 20 E16.1, S16.1, W15.9, N13.9 1 26 厂房 烘箱 点源 65/1 9 7 6 E23, S14, W12, N36 E37.1, S38, W36.9, N35 昼间8h/d 21 E16.2, S17, W15.9, N14 1 27 厂房 烘箱 点源 65/1 9 8 6 E23, S15, W12, N35 E37.1, S37.9, W36.9, N35.1 昼间8h/d 21 E16.2, S16.9, W15.9, N14.1 1 28 厂房 烘箱 点源 65/1 9 10 6 E23, S16, W12, N34 E37.1, S37.8, W36.9, N35.2 昼间8h/d 21 E16.2, S16.8, W15.9, N14.2 1 29 厂房 烘道 点源 65/1 10 8 6 E22, S15, W13, N35 E37.2, S37.9, W36.8, N35.1 昼间8h/d 21 E16.2, S16.9, W15.8, N14.1 1 30 厂房 打孔机 点源 80/1 7 9 6 E20, S33, W15, N17 E52.4, S50.3, W52.9, N52.7 昼间8h/d 21 E31.4, S29.3, W31.9, N31.7 1 31 厂房 打孔机 点源 80/1 7 8 6 E21, S33, W14, N17 E52.3, S50.3, W53, N52.7 昼间8h/d 21 E31.3, S29.3, W32, N31.7 1 32 厂房 打孔机 点源 80/1 7 7 6 E22, S33, W13, N17 E52.2, S50.3, W53.1, N52.7 昼间8h/d 21 E31.2, S29.3, W32.1, N31.7 1 33 厂房 台钻 点源 80/1 6 5 6 E19, S32, W16, N18 E52.5, S50.4, W52.8, N52.6 昼间8h/d 21 E31.5, S29.4, W31.8, N31.6 1 34 厂房 台钻 点源 80/1 6 7 6 E19, S31, W16, N19 E52.5, S50.5, W52.8, N52.5 昼间8h/d 21 E31.5, S29.5, W31.8, N31.5 1 表4-4 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行时段 X Y Z （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） 1 风机 点源 14 12 6 85/1 设备减振 8:00~ 17:00 2 水泵 点源 13 11 6 85/1 设备减振 8:00~ 17:00 4）固废污染源强核算汇总 表4-5 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 固体废物名称 固废属性 产生情况 处置措施 最终去向 核算方法 产生量（t/a） 工艺 处置量/(t/a) 包装入库 / 一般包装材料 一般固废 物料衡算法 1 委托物资回收单位处理 1 物资回收单位 贴膜 / 废干膜 一般固废 类比法 0.1 0.1 冲压 / 边框边角料 一般固废 物料衡算法 17 17 拉网、丝印 / 废丝网 危险废物 类比法 0.1 委托有资质单位进行安全处置 0.1 危废处置单位 洗网、洗版 / 废抹布 危险废物 类比法 0.2 0.2 去膜、酸洗 / 废槽渣 危险废物 类比法 0.5 0.5 下料、划槽、 打孔、 含尘废气处理 / 含铜边角料 危险废物 物料衡算法 2.157 2.157 检验 / 不合格品 危险废物 类比法 0.5 0.5 蚀刻 / 废蚀刻液 危险废物 物料衡算法 105 105 废水处理 / 污泥 危险废物 产污系数法 11 11 油墨等原料贮存 / 废包装桶 危险废物 物料衡算法 1.945 1.945 氢氧化钠原料贮存 / 废包装袋 危险废物 物料衡算法 0.004 0.004 有机废气处理 二级活性炭吸附装置 废活性炭 危险废物 产污系数法 11.669 11.669 UV光固化机 / 废紫外灯管 危险废物 类比法 0.1 0.1 废油墨 危险废物 类比法 0.06 0.06 职工生活 / 生活垃圾 一般固废 产污系数法 4.5 委托环卫部门清运 4.5 环卫部门

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1废气 1、废气源强核算 根据2.2章节工艺流程和产排污环节分析，本项目生产期间的废气主要为有机废气（以非甲烷总烃计）、粉尘、酸雾、污水处理系统废气，以及食堂油烟。 （1）有机废气G1 本项目有机废气主要为洗网有机废气、印刷、固化、烘干有机废气、涂覆有机废气、洗版有机废气，要求洗网间、印刷、固化、烘道、涂覆区域采用密闭隔间，安装集气罩对各节点有机废气进行收集，有机废气收集后采用二级活性炭吸附装置处理。 1）洗网有机废气G1-1 丝网在网版曝光后需用沾有洗网水的抹布擦拭干净。本项目洗网水用量为0.5t/a，项目采用环保型洗网水，主要成分为环保型溶剂45%、LPG抛射剂23%、表面活性剂8%、分散剂8%、渗透剂13%、其他3%，根据以上成分的物化性质，有机组分以环保型溶剂45%、LPG抛射剂23%全部挥发来计算，以非甲烷总烃计，则洗网过程非甲烷总烃产生量为0.34t/a（0.142kg/h）。本环评要求企业洗网区域密闭，在洗网区顶部安装集气罩收集，收集效率按90%计，洗网有机废气经收集进入二级活性炭吸附装置处理。 2）印刷、固化、烘干有机废气G1-2 ①线路油墨 项目印刷过程会产生有机废气，以非甲烷总烃计，采用《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）中的物料衡算法，根据企业提供的线路油墨的MSDS可知，本项目所使用的线路油墨可挥发性为25%（DBE溶剂含量为25%），线路油墨用量为2.5t/a，则非甲烷总烃产生量为0.625t/a。 ②阻焊油墨 根据前文第31页分析可知，本项目所使用的阻焊油墨可挥发性为1.5%，阻焊油墨用量为1.7t/a，则非甲烷总烃产生量为0.026t/a。 ③字符油墨 根据前文第31页分析可知，本项目所使用的字符油墨可挥发性为1.36%，字符油墨用量为0.8t/a，则非甲烷总烃产生量为0.011t/a。 ④热固白油 根据企业提供的MSDS可知，本项目所使用的热固白油可挥发性为9%（溶剂含量为9%），热固白油用量为1t/a，则非甲烷总烃产生量为0.09t/a。 综上，本项目油墨印刷过程非甲烷总烃产生量合计0.752t/a（0.313kg/h）。本环评要求丝印区独立密闭设置，在各丝印机上方设置集气罩对印刷废气进行收集；固化在光固机内进行，光固机工作室密闭，两端敞开，上方设置集气风管；烘干在烘道内进行，烘道密闭，仅有进出口敞开，烘道上方设置集气风管。有机废气收集效率以90%计，油墨有机废气经收集进入二级活性炭吸附装置处理。 3）涂覆有机废气G1-3 在工艺末端的涂覆过程中会挥发一定量的废气，项目使用的助焊剂主要成分为醇类溶剂80~90%，天然树脂4~6%，活性剂4~6%，表面活性剂0.2%~1.0%，助溶剂2~7%，高温氧化防止剂0.2%~0.5%，其他2%~6%。该工序为常温操作，主要产生的废气为涂覆时挥发的有机溶剂（醇类溶剂和助溶剂），其中醇类溶剂挥发量以85%计（取含量中间值）、助溶剂挥发量以4.5%计（取中间值），以非甲烷总烃计。本项目助焊剂用量为0.5t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.448t/a。项目助焊剂涂覆在清洗机尾部移动箱体内完成，箱体整体密闭，进出料口敞开，箱体上方设置集气风管，收集效率以90%计。涂覆有机废气经收集进入二级活性炭吸附装置处理。 4）洗版有机废气G1-4 项目自动丝印机需定期清洗印刷版，企业使用防白水溶液附着在抹布上对印刷版进行清洗，一般每天清洗一次，清洗时间为1h，项目使用的防白水为90%浓度乙二醇丁醚。该工序为常温操作，乙二醇丁醚按最不利因素计全部挥发，以非甲烷总烃计。本项目防白水用量为0.5t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.45t/a。企业设置独立密闭的洗版区，在洗版区顶部设置集气罩对有机废气进行收集，收集效率以90%计。洗版有机废气经收集进入二级活性炭吸附装置处理。 5）小结 综上，本项目洗网、印刷、固化、烘干、涂覆、洗版等有机废气（以非甲烷总烃计）总产生量为1.99t/a，项目年工作时间为2400h（洗版为300h），本次环评要求企业在产生有机废气的工位上方设置集气罩集中收集后经二级活性炭吸附装置处理达标后经20m高排气筒（DA001）排放。收集效率按90%，处理效率按85%，设计风机总风量为15000m3/h，有机废气风量核算情况见下表。 表4-6 本项目有机废气风量核算情况 工序 设备/操作间 数量 （台/套） 单个排气 量(m3/h) 风量合计m3/h 集气方式 收集效率 单面板生产线 洗网区 1 1000 14280 区域密闭、集气罩收集 90% 丝印机 8 800 丝印区密闭，各丝印机上方设置集气罩 90% 烘道 1 1000 烘道密闭，排气口收集，出入口敞开 90% 烘箱 4 600 烘箱密闭，排气口收集，出入口敞开 90% UV光固化机 2 1000 光固机密闭，排气口收集，出入口敞开 90% 清洗机 2 240 清洗机密闭，排气口收集，出入口敞开 90% 洗版区 1 1000 区域密闭、集气罩收集 90% 风量设计（考虑一定量漏风系数） 15000 / / 则本项目有机废气排放情况详见下表。 表4-7 本项目有机废气产生、排放一览表 废气 产生量 有组织 无组织 总排放量 排放量 排放速率 排放浓度 排放量 排放速率 t/a t/a kg/h mg/m3 t/a kg/h t/a 有机废气排气筒DA001 洗网 非甲烷总烃 0.34 0.046 0.019 / 0.034 0.014 0.08 印刷、固化、烘干 非甲烷总烃 0.752 0.102 0.043 / 0.075 0.031 0.177 涂覆 非甲烷总烃 0.448 0.06 0.025 / 0.045 0.019 0.105 洗版 非甲烷总烃 0.45 0.061 0.203 / 0.045 0.019 0.106 合计 非甲烷总烃 1.99 0.269 0.29 19.3 0.199 0.083 0.468 注：本项目除了洗版年工作时间为300h外，其他工序年工作时间为2400h。 （2）粉尘G2 项目在下料、打孔、划槽等机加工工序会产生一定量的粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》38-40电子电气行业系数手册-机械加工工段-覆铜板-适用于3982行业，颗粒物产污系数为6.489克/平方米-原料。项目在机械加工工段共消耗覆铜板27.5万平方米/a，则在机械加工过程中产生颗粒物1.78t/a。根据《浙江省重点行业大气污染防治绩效分级技术指南 电子制造（试行）》，电子制造项目产生的颗粒物粒径较小，以PM作为评价因子，本环评颗粒物以PM10计，项目机加工设备共计16台，在各产尘点设置集气罩，每个集气罩风量为200m3/h，共计所需风机风量3200m3/h，环评建议风量可稍大，取4000m3/h核算，颗粒物经各集气罩收集后一并通过一套布袋除尘器处理后由20米高排气筒（DA002）高空排放，收集效率按85%，处理效率按95%，则项目排气筒颗粒物有组织排放量为0.076t/a，排放速率为0.032kg/h，排放浓度为8mg/m3；无组织排放量为0.267t/a，排放速率为0.111kg/h。 （3）酸雾G3 本项目酸性工序采用固体草酸作为酸洗原料，酸洗温度约40℃，而草酸的升华温度为100℃，酸洗槽为密闭状态，因此草酸基本不挥发，基本不产生草酸酸雾，对环境影响较小，不作定量分析。因此本项目产生的酸性废气主要为盐酸雾。 盐酸雾主要发生于酸性蚀刻工段，酸性蚀刻液为15%盐酸的蚀刻盐溶液。 项目酸性废气采用碱液喷淋塔装置吸收，其风量核算详见下表。 表4-8 酸性蚀刻槽风量核算情况 工序 设备 数量（个） 尺寸 单槽抽风量 风量合计 单面板生产线 酸性蚀刻槽 3 1.2m×1.3m×0.6m 5m3/分钟 900m3/h 风量设计（考虑一定量漏风系数） 1000m3/h 项目酸性蚀刻过程产生HCl，蚀刻机内循环蚀刻液中盐酸浓度约为15%。蚀刻槽挥发产生的HCl可根据槽边公式进行计算，计算公式及参数如下： Gz＝M（0.000352+0.000786U）×P×F 式中： Gz――酸雾量，kg/h M――HCl的分子量，36.5 U――蒸发液体表面上的空气流速度，m/s。一般取0.2～0.5m/s，本环评取0.5m/s。 P――相应液体温度下空气中饱和蒸汽分压力（mmHg），15%浓度盐酸在常温情况下的蒸汽压为43.3mmHg（其中HCl分压为0.12mmHg）。 F――蒸发面面积，蒸发面面积见下表。 表4-9 HCl蒸发面面积统计 类型 设备 尺寸 数量 面积（合计） 单面板 酸性蚀刻槽 1.2m×1.3m×0.6m 3 4.68m2 由槽边公式计得HCl产生速率为0.015kg/h，年工作时间为2400h，则HCl产生量约为0.036t/a。 酸性蚀刻槽均配套有专门废气外排管，并通过引风机产生的负压将挥发的废气抽出，全密闭设置，密封性较好，废气收集效率按90%计，收集后的HCl采用碱液喷淋塔装置处理后通过20m排气筒（DA003）高空有组织排放，碱液喷淋塔对HCl的处理效率可达90%以上，本环评按90%计。则本项目HCl的产排情况见下表。 表4-10 HCl产排情况一览表 产排污环节 排放形式 污染物种类 产生情况 防治设施 排放情况 产生量/(t/a) 产生浓度/(mg/m³) 产生速率 （kg/h） 风量（m3/h） 收集效率（%） 设施名称 治理工艺 去除效率/% 是否为可行技术 排放量/(t/a) 排放浓度/(mg/m³) 排放速率/(kg/h) 蚀刻 排气筒(DA003) HCl 0.036 / 0.015 1000 90 碱喷淋 吸收 90 是 0.003 1.3 0.0013 无组织 / / / / / / / / 0.004 / 0.0017 （4）储罐废气 本项目蚀刻液和废蚀刻液采用塑料储罐，储罐废气排放主要包括储罐的静置呼吸排放（小呼吸）和工作呼吸排放（大呼吸），储罐呼吸废气以工作呼吸排放为主。企业对储罐设置呼吸阀及平衡管，储罐车卸料时大呼吸废气由平衡管导出接入储罐内，杜绝大呼吸废气；小呼吸废气由呼吸阀导出，项目储罐总容积不大，且储存蚀刻液和废蚀刻液盐酸含量仅为15%，挥发性较小，小呼吸产生的HCl不大。因此本次环评不对其进行定量分析。 （5）污水处理系统废气G4 本项目污水处理站会产生少量恶臭气体。污水处理站废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类废气，主要来源于有机物降解过程产生的一些还原性有毒有害气态物质，经水解、曝气或自身挥发而逸入环境空气。恶臭废气成分主要有五类八大物质，排放方式为连续式，排放去向为环境空气。 目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度5级分级（1958年）；日本的臭气强度6级分级（1972年）等。这种测定方法以经过训练合格的5-8名臭气监测员以自身的恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。 北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见下表），该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 表4-11 恶臭6级分级法 恶臭强度级 特 征 0 未闻到有任何气味，无任何反应 1 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓 2 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常 3 很容易闻到气味有所不快，但不反感 4 有很强的气味，而且很反感，想离开 5 有机强的气味，无法忍受，立即逃跑 根据对类似项目调查，本项目污水处理站的恶臭等级一般在2级左右。企业委托工程单位针对项目废水的特征设计污水处理工程技术方案，在该设计方案中，拟对絮凝沉淀池、生化池、污泥浓缩池等进行加盖处理，然后通过收集管道将池内废气收集，再通过管道，将恶臭气体引入酸雾喷淋塔进行处理，处理后通过排气筒（DA003）排放。 （6）食堂油烟G5 本项目劳动定员30人，厂区内设置食堂，食堂提供中餐和晚餐，每日运行时间按4小时计。根据企业介绍，项目食堂规模为小型，配置油烟净化器，处理风量为2000m3/h，净化效率为65%，油烟废气经净化处理后由排气筒引至屋顶排放。根据类比调查，人均食用油用量约12g/人次，则本项目食用油年耗量为216kg/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本项目按3%计，则本项目食堂油烟产生量约6.5kg/a。油烟废气经过油烟净化器处理后由排气筒引至屋顶高空排放，则本项目食堂油烟排放量为2.3kg/a，排放浓度约1mg/m3，由此可知，本项目食堂油烟排放浓度能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的限值要求。 2、正常工况下废气排放情况 （1）废气产排情况 本项目工艺废气产生及排放情况见下表。 表4-12 本项目废气产排情况一览表 产生位置 污染物 产生情况 有组织排放 无组织排放 合计 排放量（t/a） 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 洗网、印刷、固化、烘干、涂覆、洗版等 非甲烷总烃 1.99 0.829 0.269 0.29 19.3 0.199 0.083 0.468 下料、打孔、划槽等 颗粒物 1.78 0.742 0.076 0.032 8 0.267 0.111 0.343 蚀刻 HCl 0.036 0.015 0.003 0.0013 1.3 0.004 0.0017 0.007 污水处理站 臭气浓度 少量 / / / / 少量 / 少量 食堂 食堂油烟 6.5×10-3 0.005 2.3×10-3 0.002 1 / / 2.3×10-3 （2）有组织废气对标情况 本项目工艺废气有组织排放与废气排放标准对照情况见下表。 表4-13 废气排放标准与本项目工艺废气排放情况对照表 排气筒编号 污染物种类 有组织 排放速率 (kg/h) 排放浓度（mg/m3） 标准 是否达标 DA001 非甲烷总烃 0.29 19.3 排放速率 / GB41616-2022 / 排放浓度 70mg/m3 是 DA002 颗粒物 0.032 8 排放速率 5.9kg/h GB16297-1996 是 排放浓度 120mg/m3 是 DA003 HCl 0.0013 1.3 排放速率 0.43kg/h 是 排放浓度 100mg/m3 是 根据上表可知，排气筒DA001有组织排放的非甲烷总烃的排放浓度可达到《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1中大气污染物排放限值；排气筒DA002有组织排放的颗粒物的排放速率和排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准（新改扩）；排气筒DA003有组织排放的HCl的排放速率和排放浓度可达到大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准（新改扩）。 3、废气收集处理措施 本项目各工序产生的废气污染物收集、治理、排放系统图见下图： 图4-1 本项目废气收集、治理、排放系统图 4、废气处理设施可行性分析 表4-14 本项目废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施一览表 主要生产单元 产排污环节 污染物种类 排放 方式 排放口 排放口类型 污染防治设施 污染防治设施名称及工艺 是否为可行技术 生产车间 洗网、印刷、固化、烘干、涂覆、洗版等 非甲烷总烃 有组织 DA001 一般排放口 二级活性炭吸附 是 下料、打孔、划槽等 粉尘 有组织 DA002 一般排放口 布袋除尘器 是 蚀刻、 污水处理 HCl、 臭气浓度 有组织 DA003 一般排放口 碱液喷淋塔 是 （1）二级活性炭吸附装置 活性炭吸附技术原理：当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使其废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 本项目二级活性炭吸附装置处理属于吸附法的VOCs治理技术，其中二级活性炭工艺中：一级活性炭吸附经收集后的有机废气进入活性炭装置吸附，通过活性炭其多微孔的吸附特性，将废气中的污染物吸附固定在内；二级活性炭吸附经一级活性炭吸附处理后的废气进入二级活性炭装置吸附，进一步降低污染物浓度，另外还可以避免因废气瞬时浓度变大，第一级活性炭吸附不完全导致的污染物泄漏，从而确保废气浓度达标到排放标准。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业（HJ 1031-2019）》表B.1，生产过程中产生的非甲烷总烃采用二级活性炭吸附处理技术属于可行技术。 （2）布袋除尘器 当含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的。根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业（HJ 1031-2019）》表B.1，本项目采用布袋除尘器属于其推荐的废气污染治理设施工艺中的袋式除尘，为可行性技术。 （3）碱液喷淋塔 碱液喷淋塔是利用碱液来吸收或中和喷淋塔内的酸性废气，将酸废气中和为中性，从而达到净化的目的。根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业（HJ 1031-2019）》表B.1，本项目生产过程中产生的HCl废气采用碱液喷淋塔处理技术属于可行技术。另外污水处理站产生的少量恶臭气体易溶于水、可被喷淋塔内的酸雾和水吸收中和，因此采用碱液喷淋进行处理是可行的。 本环评要求企业委托有设计能力的工程单位对项目废气治理设施进行设计、安装、调试，确保废气达标排放。 5、达标排放可行性分析 本项目洗网、印刷、固化、烘干、涂覆、洗版等过程中产生的有机废气经收集后由二级活性炭吸附装置处理达标后通过排气筒（DA001）高空排放；项目下料、打孔、划槽等机加工过程产生的粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理达标后通过排气筒（DA002）排放；项目酸性蚀刻废气经负压收集、污水处理站废气经集气管道收集后一并碱液喷淋塔处理达标后经排气筒（DA003）高空排放。根据工程分析可知，本项目非甲烷总烃排放浓度可满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值，粉尘、HCl的排放速率及浓度可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准排放限值；污水处理系统恶臭排放可满足《恶臭污染物排放标准》（14554-93）中新扩改建二级标准。食堂油烟排放浓度能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的限值要求。 6、环境影响分析 根据以上分析，污染工序排放的污染物经处理后能够达到相应的排放限值，对区域大气环境的环境影响较小，不会改变当地环境空气质量级别。 7、恶臭影响分析 项目生产过程产生少量恶臭。恶臭随扩散距离的增大而衰减，根据对同类型企业的类比调查分析，在落实恶臭防治措施条件下，恶臭主要影响厂区内环境，生产厂房外易感到微弱臭味，厂界处勉强可感觉到臭味，而一般厂房100m外感觉不到臭味，其影响显著减弱。对照恶臭强度分级标准（详见前表4-11），本项目污水处理站的恶臭等级一般在2级左右，污水处理站外100m恶臭等级为0级。由于项目最近敏感点在距离厂界235m以外，因此项目恶臭对周围环境敏感点影响较小。 本环评要求企业对絮凝沉淀池、生化池、污泥浓缩池等进行加盖处理，然后通过收集管道将池内废气收集，再通过管道，将恶臭气体引入酸雾喷淋塔进行处理，把恶臭污染物排放降至最低。 8、排气口基本情况 本项目大气排放口基本情况见下表。 表4-15 大气排放口基本情况表 排放口编号 DA001 DA002 DA003 排放口名称 1#排气筒 2#排气筒 3#排气筒 排放口类型 一般排放口 一般排放口 一般排放口 对应废气 有机废气 颗粒物 HCl 排气筒地理坐标 经度 119 度 46 分 20.982 秒 119 度 46 分 20.953 秒 119 度 46 分 20.992 秒 纬度 30 度 11 分 38.332 秒 30 度 11 分 38.354 秒 30 度 11 分 38.373 秒 排气筒高度（m） 20 20 20 排气筒出口内径（m） 0.8 0.3 0.3 烟气流速（m/s） 8.3 15.8 4 排气温度（℃） 25 25 25 年排放小时数（h） 2400 2400 2400 排放工况 正常 正常 正常 9、非正常工况废气排放影响分析 非正常排放情况下，考虑废气处置装置出现故障，废气未经处置直接通过排气筒排放，企业非正常排放量核算表见下表。 表4-16 非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常 排放浓度（mg/m3） 非正常 排放速率（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 DA001 废气处理装置出现故障，废气处理效率下降（本环评按处理效率20%计） 非甲烷总烃 37.6 0.564 1 0~1 停产检修 2 DA002 颗粒物 126 0.504 1 0~1 停产检修 3 DA003 HCl 11 0.011 1 0~1 停产检修 应对措施：为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换活性炭，以及喷淋塔中的碱液； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④定期维护、检修废气净化装置，使其保持净化能力和净化容量。 10、大气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）和本项目废气排放情况，对本项目废气的日常监测要求见下表： 表 4-17 环境监测计划一览表 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 DA001 非甲烷总烃 1次/年 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1中大气污染物排放限值 DA002 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准排放限值 DA003 HCl、臭气浓度 1次/年 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准 DA004 食堂油烟 1次/年 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 相关限值要求 厂区内 厂房外 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1排放限值 厂界 非甲烷总烃、 颗粒物、HCl、 臭气浓度 1次/年 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准 注：厂界、厂区内两个监测点应同时进行监测。 4.2.2废水 1、废水排放源强 本项目废水主要为生产废水、职工生活污水以及初期雨水。生产废水包括有机清洗废水、高铜废水、低浓度清洗废水、喷淋塔废水。 （1）有机清洗废水W1 ①洗网清洗废水W1-1 网版在用洗网水清洗后需再用清水清洗，会产生有机废水，废水产生量较小，根据企业提供资料及临安华阳电子有限公司现有实际运行经验，洗网槽尺寸为1m×1m×0.5m，清洗水深度为0.25m左右，清洗水每15天更换一次，则洗网冲洗水用量约5t/a，洗网废水产生量按85%计，则洗网废水产生量约4.25t/a（按4t/a计）。 ②蚀刻去膜线清洗废水W1-2 本项目投产后，企业拥有1条蚀刻去膜流水线，蚀刻去膜线安装有25L/min的流量计。清洗均采用逆流水洗，根据企业实际生产经验及工艺设计参数，一般生产时流量计数据在20~25L/min左右，本环评按25L/min计，则蚀刻去膜线进水流量为1.5m3/h，废水产生量按85%计，则排水槽流量约为1.28m3/h，工作时间为8h/d、300d/a。 表4-18 本项目蚀刻去膜线清洗废水产生情况 工序 单条进水量（m3/h） 单条出水量（m3/h） 设备数量 废水量（m3/h） 去膜清洗 1.5 1.28 1条 1.28 总计 / 1.28 由此估算本项目蚀刻去膜线清洗废水产生量约10.24t/d，3072t/a。 综上，本项目有机清洗废水产生量为3076t/a，主要污染因子为pH、CODCr、氨氮、总铜、Al3+、石油类、LAS。 （2）高铜废水W2 本项目高铜废水主要为下料后的清洗机酸洗废水。本项目有2条清洗机，共2个酸洗槽。酸洗槽中的酸洗水均循环使用，定期更换，根据企业提供资料，更换周期为3-5天（本环评按3天计算），酸洗槽尺寸为L500mm×W1300mm×H600mm，容积均为0.39m3，总容积为0.78m3，有效容积按90%，即约0.7m3，年工作时间300天，每年更换100次，则本项目高铜废水产生量约70t/a。该废水中主要污染因子为pH、CODCr、总铜、Al3+。 （3）低浓度清洗废水W3 该类废水包括清洗机清洗废水、打孔后清洗废水、成品清洗废水。以上清洗工序均在清洗机中进行，清洗机安装有25L/min的流量计。本项目投产后，企业拥有2条清洗机。清洗机清洗均采用逆流水洗，根据企业实际生产经验及工艺设计参数，一般生产时流量计数据在20~25L/min左右，本环评按25L/min计，则单条清洗机进水流量为1.5m3/h，废水产生量按85%计，则排水槽流量约为1.28m3/h，工作时间为8h/d、300d/a。清洗机进水量及出水量情况见下表4.3-9。 表4-19 本项目低浓度清洗废水产生情况 工序 单条进水量（m3/h） 单条出水量（m3/h） 设备数量 废水量（m3/h） 清洗线 1.5 1.28 2条 2.56 总计 / 2.56 由此估算本项目清洗线清洗废水产生量约20.48t/d，6144t/a。废水中主要污染因子为pH、CODCr、总铜、Al3+。 （4）喷淋塔废水W4 本项目酸雾吸收塔喷淋塔废水，循环使用，定期外排。为保证废气处理设施效果，喷淋塔循环水槽内废水3天更换一次，共两个循环水槽，每个水槽有效容积为0.8m3，废水按容积的90%计，则喷淋废水产生量为144t/a。废水中主要污染因子为pH、CODCr。 （5）初期雨水W5 地面初期雨水，特别是暴雨初期雨水含污染物浓度较高，若直接排入河流，将加重河流污染程度。本项目占地面积2799.9m2。 地面初期雨水量的计算如下：V=S·h/1000 式中：S为厂区面积； h为暴雨初期降水量，以159.3mm/a计（临安区多年平均降水量1593mm，初期雨水总产生量约全年降水量的10%）。 经计算本项目初期雨水量约446m3/a。地面初期雨水的水质类同于地面冲洗水，即主要水泥、砂、石等物质，SS的浓度约1500mg/L左右，SS的产生量为0.669t/a，经初期雨水池收集排入厂区污水处理站处理。 （6）生产废水汇总 根据同类企业类比调查（临安华阳电子有限公司、杭州宝临印刷电路有限公司），各股生产废水产生量和水质情况见下表。 表4-20 本项目各类生产废水水质情况（含初期雨水）（单位：mg/L，除pH外） 编号 废水类别 废水量 pH CODCr 总铜 氨氮 Al3+ 石油类 SS LAS t/a / mg/L W1 有机清洗废水 3076 6~9 1000~1200 10~20 10~20 10~20 10~20 / 10~20 W2 高铜废水 70 3~4 300~350 50~100 / 10~20 / / / W3 低浓度清洗废水 6144 3~6 100~150 10~20 / 10~20 / / / W4 喷淋塔废水 144 6~9 40~60 / / / / / / W5 初期雨水 446 6~9 / / / / / 1500 / 废水总产生量（t/a） 9880 / / / / / / / 根据上表，本项目取中间值计算，则各类废水污染物产生量见下表。 表4-21 本项目各类生产废水污染源强汇总（含初期雨水）（单位：t/a） 类别 废水量 CODCr 总铜 氨氮 Al3+ 石油类 SS LAS 产生量 产生量 产生量 产生量 产生量 产生量 产生量 有机清洗废水W1 3076 3.384 0.046 0.046 0.046 0.046 / 0.046 高铜废水W2 70 0.023 0.005 / 0.001 / / / 低浓度清洗废水W3 6144 0.768 0.092 / 0.092 / / / 喷淋塔废水W4 144 0.007 / / / / / / 初期雨水W5 446 / / / / / 0.669 / 合计 9880 4.182 0.143 0.046 0.139 0.046 0.669 0.046 （7）生活污水 本项目员工人数30人，厂区设食堂及宿舍，生活用水按100L/人天，年工作300天，则员工用水量约为900t/a，产污系数0.8计，则生活污水产生量约为720t/a。生活污水水质类比临安城市污水水质，即CODCr350mg/L、氨氮35mg/L、动植物油35mg/L，则污染物产生量为：CODCr0.252t/a、氨氮0.026t/a、动植物油0.026t/a。 （8）汇总 本项目生产废水（含初期雨水）经厂区内污水处理设施预处理达标后50%废水再经深度处理后回用于生产，其余50%生产废水纳管排放。生活污水经厂区内化粪池预处理达标后纳管排放。生产废水和生活污水分开收集、分开纳管，纳管标准执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1间接排放限值。最终废水进入杭州临安板桥集镇污水处理厂处理达标后外排，其中CODCr、氨氮、总氮、总磷四项指标执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中的标准，其余指标仍按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准执行。 本项目废水排放情况具体见下表。 表4-22 项目废水的产生、排放情况一览表 污染因子 污染物产生量 排环境量 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 排放量t/a 生产废水 （含初期雨水） 废水量 / 9880 / 4940 CODCr / 4.182 40 0.198 氨氮 / 0.046 2 0.009 总铜 / 0.143 0.5 2.47kg/a 石油类 / 0.046 1 0.005 SS / 0.669 10 0.049 Al3+ / 0.139 3 0.015 LAS / 0.046 0.5 0.003 生活污水 废水量 / 720 / 720 CODCr 350 0.252 40 0.029 氨氮 35 0.026 2 0.001 动植物油 35 0.026 1 0.001 合计 废水量 / 10600 / 5660 CODCr / 4.434 40 0.227 氨氮 / 0.072 2 0.01 总铜 0.143 0.5 2.47kg/a 石油类 / 0.046 1 0.005 LAS / 0.046 0.5 0.003 SS / 0.669 10 0.049 Al3+ / 0.139 3 0.015 动植物油 / 0.026 1 0.001 注：保留三位有效数字。Al3+参照《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准限值。 2、废水污染防治措施 （1）废水处理工艺 工艺说明：含铜废水经单独预处理（见图4-3）后暂存于暂存池，后在厂区综合调节池中分批与其他生产废水及初期雨水进行混合，通过调节废水水质水量，用潜水泵将废水抽至pH调节池，后进入混凝沉淀池，投加PAM或PAC，打开搅拌系统，到废水中出现较大繁花10分钟后关闭搅拌系统并进行沉淀，沉淀后上清液打到SBR池中。SBR池是一种新型高效的污水处理工艺，它代替传统活性污泥法中的二沉池，大大提高了系统固液分离的能力。需注意及时利用板框压滤机对污泥进行压泥，压出的含铜污泥作为危废处置。 图4-2 本项目废水处理工艺流程图 （2）含铜废水单独处理工艺 图4-3 本项目含铜废水预处理工艺流程图 含铜废水单独收集经破络、化学沉淀法预处理后排入综合调节池。参考其他企业采用化学沉淀法处理铜重金属效果，在优化投药量与运行控制条件的情况下，去除率可达95%以上，可有效去除铜离子，可使企业总排放口废水中铜的浓度可以达到2mg/L以下，满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1间接排放限值。 （3）回用水处理工艺 在二级物化+SBR生化污水处理系统的基础上，部分达标废水经石英砂过滤脱盐，进一步去除SS、色度及盐分等，确保回用水能够满足项目回用要求。 3、废水处理达标分析 表4-23 主要处理设施的处理效率 污水处理单元 CODCr 氨氮 总铜 经调节均质后废水水质（mg/L） 423 4.7 14.5 破络池+ 混凝沉淀池1 去除效率 30% 0 95% 出水水质（mg/L） 296 4.7 0.8 混凝沉淀池2 去除效率 30% 0 95% 出水水质（mg/L） 207 4.7 <0.5 SBR池 去除效率 65% 50% 0 出水水质（mg/L） 72 2.4 <0.5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 ≤500 ≤35* ≤2* 注：氨氮执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33 887-2013）中排放限值，总铜执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1间接排放限值。 4、处理工艺可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业（HJ 1031—2019）》表B.2，本项目生产废水处理工艺属于可行技术，治理设施相关参数如下： 表4-24 项目废水防治设施相关参数一览表 序号 废水类别 污染物种类 污染防治设施概况 排放口类型 排放口 编号 处理能力（t/d） 治理工艺 是否为可行技术 1 生产废水 CODCr、 氨氮、总铜 50 破洛+二级物化+SBR +石英砂过滤 是* 企业总排放口 DW001 注*：采用《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）表B.2中可行技术。 综上所述，本项目生产废水处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业（HJ 1031-2019）》表B.2中推荐的可行技术，结合企业废水处理方案各构筑物处理效率，项目生产废水经上述工艺处理后水质可满足纳管和企业回用水工艺要求。 5、处理规模可行性分析 根据企业提供资料，本项目废水处理站设计处理能力为50m3/d，根据工程分析，本项目生产废水产生量为9880t/a、33t/d，因此设计规模可满足项目生产废水处理所需。 6、废水回用可行性分析 根据临环污整办[2013]9号文要求，印制电路板企业中水回用率不小于45%。本项目废水通过化学沉淀法、生化法处理后再经过砂滤处理，可确保回用水水质要求。根据企业介绍及分质分流回用原则，本项目回用水回用于板材清洗、打孔后清洗、成品清洗等工段，上述工段清洗对水质要求不高，经上述工艺处理后废水能满足清洗水质要求。另外，本项目废水回用水量为4940m3/a，回用水用于清洗机清洗生产线，根据工程分析，该部分工艺用水量大于回用水量，因此项目废水回用水量在规模上是可行的。 综上，本项目废水回用能满足企业用水要求。 7、单位产品基准排水量分析 通过工程分析，本项目生产每平方铝基板产品的排水量为0.023m3/m2，符合《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中单面板单位产品基准排水量≤0.22 m3/m2的要求。 8、废水分质收集、暂存和输送要求 本项目废水分质分流，废水管线架空敷设，管道采用防腐防渗管道，并有废水收集管道布置图，确保本项目废水不落地。废水输送管道做好防渗、防漏和防腐措施，制定相关的防水、防渗漏设施及地面的维护管理制度。 8、项目废水排放信息 本项目废水污染物排放信息表详见下表。 表4-25 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 设施编号 设施名称 设施工艺 1 生产废水 CODCr、氨氮、 总铜、 Al3+、 SS、 石油类、LAS 杭州临安板桥集镇污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 TW001 破洛+二级物化+SBR +石英砂过滤 “混凝沉淀、间歇曝气活性污泥” DW001 是 企业总排口 2 生活污水 CODCr、氨氮、动植物油 TW002 化粪池、隔油池 “沉淀、发酵、隔油” 表4-26 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量 （万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 收纳污水处理厂 经度 纬度 名称 污染物种类 污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 DW001（一般排放口） 119.772544 30.194413 0.566 杭州临安板桥集镇污水处理厂 间断排放，排放流量不稳定，但有周期性规律 长白班 杭州临安板桥集镇污水处理厂 CODCr 40 氨氮 2 总铜 0.5 石油类 1 SS 10 LAS 0.5 动植物油 1 注：CODCr、氨氮指标执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中的标准。 表4-27 废水污染物排放标准执行表 序号 排放口编号 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值mg/L 1 DW001 CODCr 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1水污染物间接排放限值 500 氨氮 45 总铜 2 石油类 20 LAS 20 SS 400 动植物油 《污水综合排放标准》(GB8978-1996）三级标准 100 9、依托污水处理厂可行性 1）污水管网建设情况 本项目位于浙江省杭州市临安区板桥镇灵溪村沈塘7号，经向当地政府了解获知，周边市政污水管网已铺设完成，从管网配套性分析，项目建成后能实现污水纳管排放。 2）对污水处理厂冲击情况 杭州临安板桥集镇污水处理厂主体工程于2007年11月开工建设，选址板桥镇灵溪村高湾，占地7亩，投资580万元，系临安市“1010”生态建设工程，主体工程于2009年9月全部完成并投入使用，处理系统采用MSBR工艺，主要包括调节池、辅流沉淀池、MSBR池、排放口、污泥浓缩池和污泥脱水系统。纳污处理范围为板桥沿临富公路的原高湾村、横溪村及高墙村居民生活污水及附近工业企业废水，纳污水体为灵溪。2010年完善了泵站建设和化验室器材配备及在线污染监控系统的安装，设计处理能力2000t/d，现日处理量1800t/d，尚有200t/d的余量。板桥集镇污水处理厂于2015年4月实施提标升级改造工程，总投资213万元，在利用现有设施及现有排污口的基础上，污水处理主体工艺在原有的MSBR工艺上新增砂滤消毒池、加氯间、污泥堆场、集水池等，污水处理能力目前为5000t/d，提标后尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 本项目废水排放量约18.9t/d，约占杭州临安板桥集镇污水处理厂处理量的0.38%（杭州临安板桥集镇污水处理厂尚有余量处理本项目废水，目前水质达标排放），占比较小。根据前面分析，本项目废水经厂区污水处理设施预处理后，废水水质符合污水纳管标准，对杭州临安板桥集镇污水处理厂整体处理系统不会产生明显冲击影响。因此在废水正常排放情况下，本项目废水接入城市污水管网后送入杭州临安板桥集镇污水处理厂处理，不会对污水处理厂的正常运行产生不良影响。 3）进出水水质 进水水质标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 出水水质标准：CODCr、氨氮、总氮、总磷四项指标执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中的标准，其余指标按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准执行。 10、雨水重金属控制要求 雨水经厂区雨水管网收集后排入附近雨水管网，本环评要求企业在厂区周围及雨水管网周围种植绿化带，同时对厂界四周的雨水排放系统设置砂石过滤层减小初期雨水径流所产生的重金属污染。 11、污染源监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）和本项目废水排放情况，对本项目废水的日常监测要求见下表： 表4-28 污染源监测表 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 DW001 pH、CODcr、 氨氮、总铜、石油类、LAS、SS、Al3+、 动植物油 1次/年 满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1水污染物间接排放限值，其中动植物油满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中的三级标准 4.2.3噪声 1、源强及排放达标分析 本项目噪声主要来自生产设备及风机运行噪声。本环评噪声预测采用EIAProN软件，该软件以《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中的相关模式要求编制，具有与导则严格一致性的特点，适用于噪声领域的各个级别的评价。 本项目室内和室外噪声源强数据分别见表4-3及4-4。 2、噪声影响分析 采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测模式进行预测。 （1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)按公式（1）计算： （1） Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源， Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（2）计算： （2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（3）计算： ；（3） 式中： Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带 A 计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）和（5）作近似计算： （4） 或 （5） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如上图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（6）近似求出： （6） 式中： TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式（7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： （7） Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带叠加声压级： （8） 式中： LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（9）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （9） 式中： LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （10） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 预测参数： 房子的隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10~25dB。消声百叶窗的隔声量约10dB，双层中空玻璃窗隔声量取25dB，框架结构楼层隔声量取20~30dB，隔声屏隔声量取8dB。本项目生产车间为框架结构楼层，隔声量取20dB。 采取以上噪声防治措施后，项目厂区各预测点的噪声预测结果见下表。 表4-29 建设项目厂界噪声预测值 （单位：dB(A)） 噪声单元 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 噪声贡献值 56.4 57.1 58.2 57.4 标准值 昼间 60 60 60 60 达标情况 昼间 达标 达标 达标 达标 由以上预测结果可知，经采取环评提出的治理措施后，项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧的噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、噪声防治措施 为确保项目建成后厂界噪声达标，降低项目运营期噪声对周边敏感保护目标的影响，本环评提出以下噪声污染防治措施： （1）风机采取减振基底，外壳可敷设玻璃纤维、矿渣棉等隔声材料；连接处采用柔性接头；将高噪声设备置于室内等。 （2）设备电机可设隔声罩或局部隔声罩，罩内衬吸声材料，管道支架可做弹性支撑。 （3）在设备、管道安装设计中，应注意隔振、防冲击。注意改善气体输送时流场状况，以降低气体动力噪声。 （4）合理布局，高噪声设备尽量远离厂界布置。 （5）厂房周围设置绿化带，在噪声传播途径上对其进一步衰减。 （6）加强管理，降低人为噪声。合理安排工作时间，生产时关闭门窗，建立设备定期维护保养的管理制度，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）规定，本项目实施后生产运行阶段的噪声污染源监测计划如下表。 表 4-30 环境监测计划一览表 污染源 监测项目 监测点位 备注 噪声 Leq（A） 厂界四侧 1次/季度，昼间监测一次 4.2.4固废 1、固体废物源强 项目覆铜板下料过程中会产生一定量的废边角料，大部分边角料可外售，直接作为其他线路板厂的覆铜板原料用于制作小型的线路板，根据《固体废物鉴别标准-通则》（GB34330-2017）中6.1相关要求，该部分边角料可不作为固体废物管理。剩余不能利用的边角料则分为含铜边角料和边框边角料（不含铜），这部分边角料作为固废。 因此，本项目固体副产物为主要为废丝网、废干膜、废抹布、废槽渣、边框边角料、含铜边角料、不合格品、一般包装材料、废蚀刻液、污泥、废包装桶、废包装袋、废活性炭、废紫外灯管、废油墨、生活垃圾等。本项目固体副产物分析如下： （1）废丝网 网版制作过程会产生一定量破损的丝网，根据企业提供资料，破损的丝网产生量约为0.1t/a。废丝网属于HW12类危险废物，危废代码900-253-12，要求企业妥善收集后，委托有资质单位进行安全处置。 （2）废干膜 在网版制作去膜过程会产生废干膜，根据企业提供资料，废干膜产生量约0.1t/a。废干膜属于06废塑料制品类一般工业固废，废物代码398-002-06，要求企业收集后委托物资回收单位处理。 （3）废抹布 项目洗网、洗版过程中会产生一定量的废抹布，根据企业提供资料，产生量约为0.2t/a，废抹布属于HW49类危险废物，危废代码为900-041-49，要求企业妥善收集后，委托有资质单位进行安全处置。 （4）废槽渣 项目酸洗、去膜等过程产生将产生少量槽渣。根据企业提供资料，一般半年清理一次，废槽渣产生量约为0.5t/a。废槽渣属于HW17类危险废物，危废代码为336-064-17。企业妥善收集后定期委托有资质单位进行安全处置。 （5）废边角料 废边角料包括边框边角料、含铜边角料两种。 1）边框边角料 本项目冲压过程会产生边框边角料，根据杭州归源环保科技有限公司于2021年8月出具的《临安区印刷线路板行业单面板冲压边框边角料危险特性鉴别报告》相关内容（见附件9），该报告中提到临安华阳电子有限公司也采过样，因此本项目属于该报告中结论适用范围内的企业。因此，本项目冲压过程中产生的边框边角料可参考《临安区印刷线路板行业单面板冲压边框边角料危险特性鉴别报告》中的结论，判断为一般固废。根据企业提供资料，冲压过程中产生的边框边角料产生量约为17t/a，属于一般固废，代码为398-002-04，经收集后外售物资回收单位处理。 2）含铜边角料 项目覆铜板下料、划槽、打孔及含尘废气处理等过程中会产生含铜边角料，根据物料平衡，本项目含铜边角料产生量约2.157t/a，含铜边角料属于HW49类危险废物，危废代码为900-045-49。企业妥善收集后定期委托有资质单位进行安全处置。 （6）不合格品 项目成品检测过程中会产生不合格品，根据企业提供资料，不合格品产生量约为0.5t/a，不合格品属于HW49类危险废物，危废代码为900-045-49。企业妥善收集后定期委托有资质单位进行安全处置。 （7）一般包装材料 成品包装等工序产生一般包装材料，主要为纸箱等，根据企业提供资料，废包装材料产生量约1t/a，为一般固废，经收集后由正规的物资回收公司回收综合利用。 （8）废蚀刻液 蚀刻液在使用一段时间蚀刻效果降低或失效后需定期更换部分蚀刻液，每次更换量约为蚀刻槽内蚀刻液总量的33%，剩余部分则作为母液重复利用。蚀刻液在使用过程虽然会有少量因物料带出及盐酸挥发等的损失，但由于设备基本处于密封状态，而且蚀刻液溶解了部分的铜，使蚀刻液密度增大。本项目蚀刻液年用量为100t，根据企业提供资料及临安华阳电子有限公司现有实际运行经验，本项目蚀刻废液产生量约105t/a。废蚀刻液中含有高浓度的亚铜和铜离子以及氯离子，根据《国家危险废物名录（2021版）》，该废液属HW22含铜废物，废物代码为“398-051-22”， 企业废蚀刻液储存在废蚀刻液储罐内，定期委托有相关资质的单位进行安全处置。 （9）污泥 本项目厂区内污水处理站处理废水过程会产生污泥，参照《污泥产量与水量及削减CODCr量之间的关系研究》（赵志阳，山西建筑），污泥产量与削减CODCr量相关系数约为0.837，根据工程分析，项目CODCr削减量为3.984t/a，则污泥产量约为3.335t/a，考虑污泥含水率70%，则废水处理污泥产生量约为11t/a。污泥属于危险废物，废物类别为HW17，危废代码为336-064-17，委托有资质单位处理。 （10）废包装桶 本项目硫酸、油墨、助焊剂、防白水、洗网水等使用过程中会产生废包装桶，按保证规格及各危化品原料用量。其中硫酸桶1250个（0.5kg/个）、油墨桶1200个（1kg/个）、助焊剂桶20个（2kg/个）、防白水桶20个（2kg/个）、洗网水20个（2kg/个），则共计废包装桶1.945t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》，其属于危险固废，该废物类别为HW49，废物代码为“900-041-49”， 废包装桶经集中收集后委托有资质单位进行安全处置。 （11）废包装袋 氢氧化钠等固体原料贮存采用包装袋方式，使用完以后产生废包装袋，根据企业提供资料，预计本项目废包装袋产生量约80袋/a，每个包装袋重量约0.05kg，则废包装袋重量约0.004t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》，其属于危险固废，该废物类别为HW49，废物代码为“900-041-49”， 废包装袋经集中收集后委托有资质单位进行安全处置。 （12）废活性炭 根据废气章节分析，本项目有机废气被吸附量约1.522t/a。参考浙环发（2017）30号文件：“采用吸附抛弃法，吸附剂为活性炭时，VOCs质量百分含量按15%计（核算基准为吸附剂使用量）”，因此本项目活性炭吸附有机废气量按0.15kg/kg-活性炭计，则需使用活性炭约10.147t/a，因此，全年废活性炭产生量约11.669t/a。 根据《杭州市生态环境局关于加快VOCs治理活性炭吸附设施升级改造工作的通知》（杭环函[2023]53号）中提到：“活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月”。因此，要求本项目活性炭每三个月更换一次（年更换频次4次），碘吸附值不低于800mg/g，活性炭种类为颗粒状活性炭。根据《国家危险废物名录（2021版）》，其属于危险废物，该废物类别为HW49，废物代码为“900-039-49”， 收集后委托有资质单位进行安全处置。 （13）废紫外灯管 本项目UV固化时会产生一定量的废紫外灯管，根据企业提供资料，废紫外灯管产生量约为0.1t/a，废紫外灯管属于HW29类危险废物，危废代码为900-023-29，要求企业妥善收集后，委托有相关资质单位进行安全处置。 （14）废油墨 印刷过程产生废油墨，根据企业现有实际经验，废油墨产生量约为总用量的1%，本项目各类油墨总用量为6t/a，则废油墨产生量约0.06t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》，其属于危险废物，该废物类别为HW12，废物代码为“900-299-12”， 收集后委托有资质单位进行安全处置。 （15）生活垃圾 本项目员工人数30人，年工作时间300天，生活垃圾按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为4.5t/a。 项目各类副产物汇总见下表。 表4-31 各类副产物汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 产生量t/a（t/a） 1 一般包装材料 包装入库 固态 纸箱等 1 2 废干膜 贴膜 固态 水菲林 0.1 3 废丝网 拉网、丝印 固态 丝网、油墨 0.1 4 废抹布 洗网、洗版 固态 抹布、洗网水、防白水 0.2 5 废槽渣 去膜、酸洗 固态 硫酸、氢氧化钠、金属等 0.5 6 边框边角料 冲压 固态 酚醛树脂、木浆纸 17 7 含铜边角料 下料、划槽、 打孔、 含尘废气处理 固态 铜、树脂 2.157 8 不合格品 检验 固态 覆铜板 0.5 9 废蚀刻液 蚀刻 液态 盐酸、蚀刻盐 105 10 污泥 废水处理 固态 污泥 11 11 废包装桶 油墨等原料贮存 固态 油墨、塑料桶 1.945 12 废包装袋 氢氧化钠原料贮存 固态 氢氧化钠、塑料袋 0.004 13 废活性炭 有机废气处理 固态 活性炭、有机废气 11.669 14 废紫外灯管 UV光固化机 固态 紫外灯管 0.1 15 废油墨 丝印 液态 油墨 0.06 16 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 4.5 2、副产物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）、《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准》等对上述副产物的属性进行判断，判定表如下： 表4-32 副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于固废 判定依据 1 一般包装材料 包装入库 固态 纸箱等 是 4.1，h 2 废干膜 贴膜 固态 水菲林 是 4.1，h 3 废丝网 拉网、丝印 固态 丝网、油墨 是 4.1，h 4 废抹布 洗网、洗版 固态 抹布、洗网水、防白水 是 4.2，a 5 废槽渣 去膜、酸洗 固态 硫酸、氢氧化钠、金属等 是 4.2，b 6 边框边角料 冲压 固态 酚醛树脂、木浆纸 是 4.2，a 7 含铜边角料 下料、划槽、 打孔、 含尘废气处理 固态 铜、树脂 是 4.2，a 8 不合格品 检验 固态 覆铜板 是 4.1，a 9 废蚀刻液 蚀刻 液态 盐酸、蚀刻盐 是 4.2，b 10 污泥 废水处理 固态 污泥 是 4.3，e 11 废包装桶 油墨等原料贮存 固态 油墨、塑料桶 是 4.1，h 12 废包装袋 氢氧化钠原料贮存 固态 氢氧化钠、塑料袋 是 4.1，h 13 废活性炭 有机废气处理 固态 活性炭、有机废气 是 4.3，l 14 废紫外灯管 UV光固化机 固态 紫外灯管 是 4.1，d 15 废油墨 丝印 液态 油墨 是 4.1，h 16 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 是 5.1，c 3、危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录（2021年版）》以及《危险废物鉴别标准》判定本项目的固体废物是否属于危险废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）确定本项目一般固体废物代码，判定结果详见下表。 表4-33 危险废物属性判定表 序号 固体废物名称 产生工序 是否属于 危险废物 废物类别或代码 1 一般包装材料 包装入库 否 398-002-07 2 废干膜 贴膜 否 398-002-06 3 边框边角料 冲压 否 398-002-04 4 废丝网 拉网、丝印 是 HW12（900-253-12） 5 废抹布 洗网、洗版 是 HW49（900-041-49） 6 废槽渣 去膜、酸洗 是 HW17（336-064-17） 7 含铜边角料 下料、划槽、 打孔、含尘废气处理 是 HW49（900-045-49） 8 不合格品 检验 是 HW49（900-045-49） 9 废蚀刻液 蚀刻 是 HW22（398-051-22） 10 污泥 废水处理 是 HW17（336-064-17） 11 废包装桶 油墨等原料贮存 是 HW49（900-041-49） 12 废包装袋 氢氧化钠原料贮存 是 HW49（900-041-49） 13 废活性炭 有机废气处理 是 HW49（900-039-49） 14 废紫外灯管 UV光固化机 是 HW29（900-023-29） 15 废油墨 丝印 是 HW12（900-299-12） 16 生活垃圾 员工生活 否 / 4、固废汇总 综上所述，项目固体废弃物利用处置情况具体见下表。 表4-34 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废 物名称 属性 废物类别或代码 产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式和方向 利用和处置量（t/a） 1 一般包装材料 一般固废 398-002-07 1 一般工业固废贮存库 由正规物资回收公司回收综合利用 1 2 废干膜 一般固废 398-002-06 0.1 0.1 3 边框边角料 一般固废 398-002-04 17 17 4 废丝网 危险废物 HW12（900-253-12） 0.1 危废间 委托有资质单位进行安全处置 0.1 5 废抹布 危险废物 HW49（900-041-49） 0.2 0.2 6 废槽渣 危险废物 HW17（336-064-17） 0.5 0.5 7 含铜边角料 危险废物 HW49（900-045-49） 2.157 2.157 8 不合格品 危险废物 HW49（900-045-49） 0.5 0.5 9 污泥 危险废物 HW17（336-064-17） 11 11 10 废包装桶 危险废物 HW49（900-041-49） 1.945 1.945 11 废包装袋 危险废物 HW49（900-041-49） 0.004 0.004 12 废活性炭 危险废物 HW49（900-039-49） 11.669 11.669 13 废紫外灯管 危险废物 HW29（900-023-29） 0.1 0.1 14 废油墨 危险废物 HW12（900-299-12） 0.06 0.06 15 废蚀刻液 危险废物 HW22（398-051-22） 105 废蚀刻液储罐 委托有资质单位进行安全处置 105 16 生活垃圾 一般固废 / 4.5 分类收集、贮存在垃圾桶内 委托环卫部门清运处理 4.5 由上表可知，本项目各固废均有合理去向，对周围环境不构成影响。 5、危险废物贮存场所（设施）基本情况 表4-35 危险废物汇总（单位：t/a） 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废丝网 HW12 900-253-12 0.1 拉网、丝印 固态 丝网、油墨 油墨 30天 T/In 委托有资质单位进行安全处置 2 废抹布 HW49 900-041-49 0.2 洗网、洗版 固态 抹布洗网水、等 洗网水 30天 T/In 3 废槽渣 HW17 336-064-17 0.5 去膜、酸洗 固态 硫酸、氢氧化钠、金属等 硫酸、氢氧化钠 180天 T/In 4 含铜边角料 HW49 900-045-49 2.157 下料、划槽等 固态 铜、 树脂 铜 1天 T/In 5 不合格品 HW49 900-045-49 0.5 检验 固态 覆铜板 覆铜板 1天 T/In 6 污泥 HW17 336-064-17 11 废水处理 固态 污泥 污泥 1天 T/In 7 废包装桶 HW49 900-041-49 1.945 油墨等原料贮存 固态 油墨、塑料桶等 油墨 1天 T/In 8 废包装袋 HW49 900-041-49 0.004 氢氧化钠原料贮存 固态 包装袋、 氢氧化钠 氢氧化钠 1天 T/In 9 废活性炭 HW49 900-039-49 11.669 有机废气处理 固态 活性炭、有机废气 有机废气 3个月 T/In 10 废紫外灯管 HW29 900-023-29 0.1 UV光固化机 固态 紫外灯管 紫外灯管 300天 T/In 11 废油墨 HW12 900-299-12 0.06 丝印 液态 油墨 油墨 30天 T/In 12 废蚀刻液 HW22 398-051-22 105 蚀刻 液态 盐酸、蚀刻盐等 盐酸、蚀刻盐 7天 T/In 表4-36 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废间 废丝网 HW12 900-253-12 厂房内 30m2 分类收集，贮存于专用的危废仓库 50t 6个月 2 废抹布 HW49 900-041-49 3 废槽渣 HW17 336-064-17 4 含铜边角料 HW49 900-045-49 5 不合格品 HW49 900-045-49 6 污泥 HW17 336-064-17 7 废包装桶 HW49 900-041-49 8 废包装袋 HW49 900-041-49 9 废活性炭 HW49 900-039-49 10 废紫外灯管 HW29 900-023-29 11 废油墨 HW12 900-299-12 12 废蚀刻液储罐 废蚀刻液 HW22 398-051-22 罐区 10m3 贮存于储罐内 10m3 1个月 6、废蚀刻液控制要求 （1）废蚀刻液不得采用地下式或半地下式储存池贮存，含铜废蚀刻液应选用耐酸碱、耐腐蚀材质并具备临时取样口。废蚀刻液储罐周围需设置围堰，储罐围堰内的有效容积不应小于罐组内单个最大储罐的容积。 （2）企业应建立巡检制度，巡检次数不少于每班2次，贮存过程若出现异常现象应立即按应急预案妥善处理。 （3）企业应建立完善的废蚀刻液委托处置及转运台帐。 7、固体废物管理要求 ①固废收集和贮存场所（设施） 项目实施后应当及时收集产生的固体废物，一般固废和危险固废分类贮存，并按《环境保护图形标志——固体废物储存（处置）场》（GB15562.2-1992）设置标志，由专人进行分类收集存放。 危废仓库做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，库内废物定期由有资质单位的专用运输车辆运输。危险废物按照类别分置于防渗漏的专用包装物或者密闭的容器内，专用包装物、容器设有明显的警示标识和警示说明。 贮存容器要求： 应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损，材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2023标准附录A所示的标签。 危废贮存设施的运行及管理： A．每个危废堆间应留有搬运通道，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，不得将不相容的废物混合或合并存放。 B．须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 C．必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 D．必须及时清运危废堆间内的危险废物，贮存周期不得超过半年。 危险废物贮存设施的安全防护与监测： A．危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志——固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 B．危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 C．危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 D．按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 ②运输过程 A．厂区内产生工艺环节运输到贮存场所过程 厂区内运输必须将先将危废密闭至于专用包装物、容器内，防止散落、泄漏；厂区地面均为水泥硬化，一旦因管理疏漏或包装物破损而发生散落、泄漏，要进行及时清理，以免产生二次污染。 B．危废外运过程 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： I做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 II废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 III处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 IV危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 V一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 综上所述，本项目各固废均有合理去向，对周围环境不构成影响。 4.2.5地下水、土壤环境 1、建设项目土壤环境影响源及影响因子识别 表4-37 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 生产厂房、 危废仓库、 原料仓库、 储罐区、 事故应急池 酸洗处理、蚀刻等槽液、油墨、各化学品原料、危废泄漏 地面漫流、垂直入渗 铜离子、有机物、油类物质等 铜离子、 有机物、 油类物质 事故 2、污染源及污染途径分析 污染物质可以通过多种途径进入土壤和地下水，主要类型有以下三种： ①水污染型：拟建项目废水管网发生破损，致使土壤、地下水受到污染。 ②固体废物污染型：拟建项目危险废物和生活垃圾等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤、地下水。 ③大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，本项目主要污染物是VOCs、颗粒物、HCl，它们降落到地表可引起土壤质量下降，破坏土壤肥力与生态系统的平衡，会造成土壤的多种污染。 3、污染控制措施 （1）源头控制措施 加强管理，减少“跑、冒、滴、漏”，采取严格的污染治理措施，减少污染物的排放量。 （2）防腐防渗措施：渗透污染是本项目导致土壤污染的主要方式之一，主要产生可能性来自事故排放和工程防渗透措施不规范。本项目的地下水潜在污染源来自于废水收集池、固废和危废仓库等，结合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（（GB18597-2023）），针对厂区各工作区特点和岩土层情况，做好相应的分区防渗。 1）做好事故安全工作，将污染物泄漏环境风险事故降到最低。做好风险事故（如泄漏、火灾、爆炸等）状态下消防废水等截流措施，设置规范的事故应急池。 2）加强厂区地面的防渗漏措施： ①报废汽车暂存堆场地面要做好防水、防渗漏措施。 ②排水沟要采用钢筋混凝土结构建设。 ③做好危险废物堆场的防雨、防渗漏措施，危险废物按照固体废物的性质进行分类收集和暂存，堆场四周应设集水沟，渗沥水纳入污水处理系统，以防二次污染。 ④加强清污分流和监控，防治清下水受到污染。 ⑤制订相关的防水、防渗漏设施及地面的维护管理制度。 （3）分区防控 本项目应按照分区防渗要求规范防渗处理。具体防渗要求见下表。 表4-38 地下水污染防渗分区参考一览表 防渗级别 工作区 防控要求 重点防渗区 生产厂房、 原料仓库、 危废间、 储罐区、 污水处理站 该地面防渗层为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s；或参考GB18697执行。 一般防渗区 一般工业固废贮存库 该地面防渗层为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s；或参考GB16889执行。 简单防渗区 办公区 进行地面硬化或绿化。 4.2.6生态环境 本项目在杭州市临安区板桥镇灵溪村沈塘7号新增土地新建厂房进行建设，根据现场调查，现场为空地，项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等特殊保护目标。施工过程必然要对现状生态环境带来一定破坏，破坏现有植被，引起一定量水土流失；施工期要求建设单位加强管理，对地面进行硬化，减少水土流失，收集表土用于后期的绿化，同时加强厂区内绿化。 4.2.7环境风险 1、评价依据 （1）风险识别 根据《危险化学品名录》（2015版）对企业生产中使用的主要原辅料进行辨识，本项目环境风险识别如下表所示。 表4-39 建设项目环境风险识别表 序号 危险 单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 1 储罐区 化学品、危废 酸性蚀刻液、废蚀刻液 有毒液态物质、易燃液态物质 土壤、地下水、空气 2 危废间 危险废物 废包装桶、废活性炭、废抹布、废槽渣、废紫外灯管、污泥 其他类物质及污染物 土壤、地下水 （2）风险调查 经现场调研，企业生产原料涉及大气环境风险物质主要为草酸、酸性蚀刻液、危险废物、油墨、助焊剂、防白水溶液、洗网水等，其主要风险成分在厂区内的存在量见下表。 表4-40 企业涉及的环境风险物质调查 序号 危险源名称 所在位置 类型 最大储存量（t） 1 酸性蚀刻液 （含15%盐酸，以盐酸计） 罐区 腐蚀性物质 2.96 2 危险废物 危废间 有毒物质 22.118 3 防白水溶液 原料仓库 易燃物质 0.05 4 氢氧化钠 原料仓库 腐蚀性物质 0.2 注：①酸性蚀刻液储量按储罐总容积80%计，即8t，其中酸性蚀刻液中含有15%的盐酸，经计算15%盐酸最大贮存量为1.2t，换算成37%盐酸最大贮存量为2.96t。②危废间的危险废物最大贮存量按半年计，即14.118t。废蚀刻液存储量按储罐总容积80%计，即8t。则危险废物最大存储量为22.118t。 （3）环境风险潜势初判 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据上式，计算企业Q值。详见下表。 表4-41 事故环境风险物质数量与临界量比值表 序号 物质名称 CAS号 最大储存量（t） 临界储存量（t） 1 酸性蚀刻液 （含15%盐酸，以盐酸计） 7647-01-0 2.96 （换算成37%盐酸最大贮存量） 7.5① 0.39467 2 危险废物 / 22.118 50 0.44236 3 防白水溶液 / 0.05 10② 0.005 4 氢氧化钠 / 0.2 50③ 0.004 Q 0.84603 注：①根据风险评价导则（HJ169-2018），盐酸（≥37%）的临界储存量为7.5t。②防白水溶液中主要含有乙二醇丁醚等物质，其临界量本环评参照乙醚的临界量。③查阅氢氧化钠的毒理学，其临界储存量本环评按健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）推荐临界量50t计。 经计算，Q=0.84603＜1，环境风险潜势为Ⅰ，因此环境风险不设专项（专题）评价。 2、环境风险识别及分析 （1）储存过程环境风险辨识 本项目设有（酸性蚀刻液、废蚀刻液）储罐区、原料仓库、危废间、污水处理站等。其中酸性蚀刻液、废蚀刻液等液态原料采用储罐方式储存，设置于储罐区；原料仓库内存储液态硫酸原料和其他油墨类原辅料；其中，储罐区、原料仓库、危废间涉及危险物质的储存，一旦发生泄漏，可能会对周边的地下水、地表水、大气环境产生一定的影响，属于危险单元。 原料仓库：原料仓库内储量一般按1~2周用量进行储存。原辅材料中的有毒有害危险化学品在运输、装卸、使用、储存过程中，存在“跑、冒、滴、漏”。在运输过程中，从装卸、运输到保管，工序长，参与人员多，存在泄漏甚至引起火灾和爆炸的风险。 储罐区：酸性蚀刻液等液态原料的储存方式均采取储罐方式，储罐区的化学品储量按照3-10天的用量进行周转。 危废间：危废间位于厂区东侧，危险废物主要包括废活性炭、污泥、废包装桶等。在建设单位交由有资质的单位处理处置前，厂内必须设置危险废物仓库对其进行合理贮存和严格管理，若任意堆放或危废仓库未采取防渗防漏措施或疏于管理，都将造成危险废物中的有毒有害物质进入周边环境，给周边的土壤、生态、水体及空气等环境造成一定的危害。 （2）生产过程环境风险辨识 1） 酸性溶液配置 本项目生产工序使用3%的稀硫酸，在配置稀硫酸过程中可能会发生灼伤工作人员等风险事故。 2）蚀刻 在蚀刻过程中，蚀刻液有较强的腐蚀性，若操作不当，一旦蚀刻液溅出，会灼伤人体。盐酸等物料对人体都有一定的毒害性。 3）清洗过程 在清洗过程中，基板上的酸液必须清洗干净，如带有残留的酸液会造成人员灼伤甚至死亡。 4）蚀刻废液 蚀刻废液中含有多种有害或有毒的物料，最常见的有铜化合物等。这些有毒有害物料如不加以处理，直接排放将对环境造成严重的污染，严重危害人体健康和生物生存。 5) 包装空桶处理 盛装化学品的容器或包装物若未经回收而擅自处理，使残余的物质失控，或清洗液乱排，可能引发人员中毒甚至死亡事故。 6）尾气处理单元 主要是物料引起的化学灼伤、中毒事故。物料腐蚀设备、管道，引起二次事故。 7）设备、管道 设备、管道因设计、选材、设备腐蚀或老化、维修安装存在缺陷，由于连接不良、震动等各种原因，有可能造成设备、管道破裂，有毒、易燃物料泄漏引起事故。 （3）火灾爆炸突发环境风险辨识 设备操作不当、电器短路等均可能引发火灾事故，当生产厂房物料、原辅材料、危险废物仓库发生泄漏或火灾，生成有害燃烧产物一氧化碳、二氧化碳等会对周围人群及大气环境产生影响；火灾爆炸导致泄漏物料及消防水如不能完全收集，将会对周围地下水和土壤环境产生影响。 3、环境风险防范措施及应急要求 （1）贮存过程中的安全防范措施 1）在装卸化学危险物品前，预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运工具，如工具曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染，必须清洗后方可使用。 2）操作人员应根据不同物品的危险特性，分别配戴相应的防护用具，包括工作服、围裙、袖罩、手套、防毒面具、护目镜等。 3）化学品洒落地面、车板上应及时清除，对易燃易爆物品应用松软物经水浸湿后扫除。 4）装卸化学危险品时，不得饮酒、吸烟，工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，重者送医院治疗。 5）项目各生产车间、危废间、储罐区、污水收集管网及处理系统等地面设置渗漏措施，设备周边设废水收集沟，收集沟可导至污水处理站或事故应急池内。正常生产时，收集池用于收集车间地面滴漏液体；一旦发生车间内个别容器、设备泄漏，即可用于收集泄漏液，有效防止溢流污染事故发生。上述措施可以保证地面冲洗水、危险品等顺畅地流入收集沟，可确保危险物质不外排。 6）应针对危险废物的特性、数量，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2023)要求，做好贮存风险事故防范工作。 a.危险废物贮存场所必须有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）厂》（GB15562.2-1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的专用标志；在废液储存区与各车间暂存区，必须按储存的危险废物类别分别建设专用的贮存设施。贮存设施的地面与裙脚必须用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容（即不相互反应）；地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 b.危险废物贮存场基础需设2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数应≤10-10cm/s，防止液体废物意外泄漏造成无组织溢流渗入地下。 c.危险废物贮存场门口应设置10～15cm高的挡水坡，防止暴雨时有雨水涌进；堆放货架最底层应距地面至少20cm，易溶性物品必须放在上层，防止水淹溶解；在贮存场、车间外部设雨水沟等径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会浸入。废液卸液、储存、配伍区域均设置应急泄漏围堰和泄漏收集池。 d.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间，废物储存应按废物种类及预测贮存数量减少分区贮藏和贮槽。 （2）发生泄漏事故处理措施 Ⅰ、最早发现者立即通知发生事故的部门或车间，并向有关领导报告。 Ⅱ、对污染现场环境进行彻底清理。将污染场地用细沙进行更为彻底的清扫，并收集后按危废进行安全处置；如遇硬质场地再用洗涤剂清洗，清洗废水须收集，收集后经处理达标排放，现场确保不留清洗残液。如遇土壤应剥离表层土，并收集按危废进行安全处置。 （3）发生火灾爆炸事故 Ⅰ、最早发现者立即通知发生事故的部门或车间，并向有关领导报告。相关生产岗位人员立即撤离。 Ⅱ、发生事故的部门、车间立即组织人员灭火，控制火势的发展，并立即报告。根据火灾情况，决定是否需要报警“119”、“110”和当地相关职能部门外部增援。 Ⅲ、迅速对起火点采取隔离措施，如有可能，转移未着火的容器和材料。 Ⅳ、消防人员必须佩戴自给式呼吸器，在上风向隐蔽处灭火。 Ⅴ、用水灭火，同时喷水冷却暴露于火场中的容器，保护现场应急处理人 员。 Ⅵ、立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内 的其他人员；根据事发当时的气象条件（主要是风向和风速），对下风向人群实行紧急撤离。 4、事故应急池 事故应急池总有效容积： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；本项目最大泄漏物料量按8m3的酸性蚀刻液完全泄漏考虑；即V1为8m3。 V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），消火栓流量为10L/s，使用1支水枪。企业不设其它消防设备，则消防设施给水流量为36m3/h。 t消——消防设施对应的设计消防历时，h；设计消防历时为1h。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目罐区设置围堰，罐区围堰体积取8m3(罐区围堰面积为10m2，围堰高度为0.8m，从而计算得罐区围堰体积为8m3)； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；无。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；根据计算杭州市一次暴雨时前15min下到本项目厂区的降雨量为6t/次，故V5为6m3。 综上，发生储罐泄漏情况下的应急水池容量最小要求计算见下表。 表4-42 应急水池容量计算列表 物料 V1，m3 V2，m3 V3，m3 V4，m3 V5，m3 最小应急水池容量要求，m3 废水 8 36 8 0 6 42 由以上公式计算得本项目需设事故应急池42m3，方可满足应急要求。 5、浙应急基础〔2022〕143号文相关要求 根据《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》(浙应急基础〔2022〕143号)，企业需建立环保设施合账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育，加强安全生产管理，落实全员安全生产责任制，改善安全生产条件，加强废气处理设施的维护和检修，一旦因企业设备故障等各类原因而导致污染物超标排放或造成环境污染纠纷事故时，企业应立即停产整顿。 6、环境风险分析结论 本项目风险事故主要为废气处理设备发生故障、车间未能及时通风，大量废气在车间内，原料及仓库火灾，发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气和水体进入环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 4.2.8电磁辐射影响分析 无。 4.2.9环保投资估算 本项目环保投资估算为85万元，占项目总投资2080万元的4.1%，要求建设单位严格执行三同时制度。 表4-43 环保投资估算 时段 治理项目 治理方式 投资（万元） 营运期 废气治理 布袋除尘器、二级活性炭吸附装置、碱喷淋塔、集气罩、管道、风机、排气筒、排风扇等 30 废水治理 污水处理站、化粪池、隔油池、水泵、纳管费用等 40 固废处置 垃圾储存设施、危废储存设施等 5 噪声防治 各种隔声、吸声、减振措施等 5 事故风险 应急物资、应急池、围堰等 5 合计 85 备注：具体环保投资应以实际费用为准。 4.2.10企业“三本账” 表4-44 企业“三本账” 废气 污染物类型 临安华阳电子有限公司 原有项目排放量 本项目 排放量 以新代老消减量 迁扩建后 全厂污染物排放量 排放 增减量 VOCs（t/a） 0.08 0.468 0.08 0.468 +0.388 工业烟粉尘（t/a） 0.14 0.343 0.14 0.343 +0.203 HCl（t/a） 0.01 0.007 0.01 0.007 -0.003 硫酸雾（t/a） 0.004 0 0.004 0 -0.004 臭气浓度 少量 少量 少量 少量 少量 食堂油烟（kg/a） 0 2.3 0 2.3 +2.3 废水 废水量（万t/a） 0.9643 0.566 0.9643 0.566 -0.3983 CODcr（t/a） 0.48 0.227 0.48 0.227 -0.253 氨氮（t/a） 0.02 0.01 0.02 0.01 -0.01 总铜（t/a） 2.78 2.47 2.78 2.47 -0.31 石油类（kg/a） 0 0.005 0 0.005 +0.005 Al3+(t/a) 0 0.015 0 0.015 +0.015 LAS（t/a） 0 0.003 0 0.003 +0.003 SS（t/a） 0 0.049 0 0.049 +0.049 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/ 洗网、印刷、固化、烘干、涂覆、洗版 | 非甲烷总烃 | 有机废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理，处理达标后通过20m高排气筒（DA001）高空排放 | 执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值；厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1特别排放限值要求 |
|  | DA002/ 下料、打孔、划槽等 | 颗粒物 | 粉尘废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，处理达标后通过20m高排气筒（DA002）高空排放 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准排放限值 |
|  | DA003/ 酸性蚀刻、 污水处理站 | HCl、 臭气浓度 | 酸性蚀刻废气经负压收集、污水处理站恶臭经加盖收集后一同通过碱液喷淋塔处理，处理达标后通过20m高排气筒（DA003）高空排放 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 厂区总排口（DW001） | 生产废水 （含初期雨水）、 CODCr、 氨氮、 总铜、Al3+、石油类 | 生产废水经厂区污水处理设施处理达到纳管标准后，50%废水再经深度处理后回用于生产，另50%废水纳管进入杭州临安板桥集镇污水处理厂处理达标后外排。 | 纳管标准执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1间接排放限值。 出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，其中CODCr、氨氮指标执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中的标准 |
|  |  | 生活污水、CODCr、氨氮 | 生活污水经厂区化粪池预处理达到纳管标准后进入杭州临安板桥集镇污水处理厂处理达标后外排。 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效 A 声级 | ①合理进行厂区平面布置，新增设备基础作减振处理。②生产设备宜选用低噪声型号，对高噪声设备积极采取防震、隔音措施，并采取对各种设备定期进行检查，确保机械设备在正常工况下运行；③加强设备的维护及管理，合理安排工作时间，夜间不生产。 | 《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 中的 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、废包装材料、废干膜、边框边角料等一般固废由正规的物资回收公司回收综合利用。生活垃圾委托环卫部门清运。 2、根据国家危险废物名录可知，项目生产过程产生的废丝网、废抹布、废槽渣、含铜废边角料、不合格品、废蚀刻液、污泥、废包装桶、废包装袋、废活性炭、废紫外灯管等均属于危险废物，须委托有危废资质单位处置。 3、危险废物需在符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的车间内，建设符合规范要求危险废物暂存库，统一管理，在厂区内分类收集、分类存放，按照危废转移联单要求，做好管理台账，定期交由有危险处理资质的单位进行妥善处置，严防二次污染。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 土壤防治措施：控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 地下水防治措施： ①源头控制措施：采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施： 1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。 2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1、危险废物存放于防雨淋、防风沙、防渗漏、防晒的专用堆放场地；堆放场所要有专门的标识。储罐区应设置围堰、收集管网等一旦储罐发生泄漏应将废液引入事故应急池中，并按相关要求进行处置。项目按要求设置不少于50m3的事故应急池。 2、防止机械着火源（撞击、摩擦）；控制高温物体着火源、电气着火源以及化学着火源；划定禁火区。 3、加强对废水、废气处理设备的维护及管理，以及危险废物收集、贮存场所的管理。 4、要求企业设置一套工业监控电视系统，在主要危险区域安装摄像头若干，各生产装置控制室能够实时地了解装置区域内主要监控点的生产状况，能够24小时全面监控生产界区内各监控点情况，在发生事故时可以迅速的确认事故现场的状态。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、企业设置专业的环保管理机构，配备环保管理人员，建立环保管理制度，加强职工环保教育、提升环保意识；加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 2、企业应定期向社会公开企业环保管理内容，包括污染物排放达标情况、环保管理制度和要求落实情况、环境风险防范措施情况等； 3、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于登记管理类别，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请排污许可变更。 4、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，在建设项目竣工后自主开展环境保护验收。 |

# 六、结  论

综上所述，杭州临安华吉科技有限公司年产25万平方米高性能铝基片生产线建设项目符合杭州市“三线一单”生态环境管控方案的要求；符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。 本环评认为只要建设方在建设及营运过程中坚持“三同时”原则，充分落实本环评提出的各项污染防治对策，严格执行各种污染物排放标准，其对当地环境造成的影响不大。因此，本项目的建设从环保角度分析是可行的。 本项目今后生产地点、生产规模、产品品种和生产设备及生产工艺等方面若有改变，需向环保部门重新报批并另行编制环评。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 临安华阳电子有限公司现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 临安华阳电子有限公司现有工程许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | / | / | / | / | / | / | / |
|  | VOCs（t/a） | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.468 | 0.08 | 0.468 | +0.388 |
|  | 工业烟粉尘（t/a） | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.343 | 0.14 | 0.343 | +0.203 |
|  | HCl（t/a） | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0.007 | -0.003 |
|  | 硫酸雾（t/a） | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | -0.004 |
|  | 臭气浓度 | 少量 | 少量 | / | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 |
|  | 食堂油烟（t/a） | 0 | 0 | 0 | 2.3×10-3 | 0 | 2.3×10-3 | +2.3×10-3 |
| 废水 | 废水量（万t/a） | 0.9643 | 0.9643 | 0 | 0.566 | 0.9643 | 0.566 | -0.3983 |
|  | CODCr（t/a） | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.227 | 0.48 | 0.227 | -0.253 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
|  | 总铜（t/a） | 2.78×10-3 | 2.78×10-3 | 0 | 2.47×10-3 | 2.78×10-3 | 2.47×10-3 | -0.31×10-3 |
|  | 石油类（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | LAS（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
|  | SS（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.049 | +0.049 |
|  | Al3+（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | +0.015 |
|  | 动植物油（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 一般包装材料（t/a） | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废干膜（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 边框边角料（t/a） | 35.2 | 35.2 | 0 | 17 | 35.2 | 17 | -18.2 |
| 危险废物 | 废丝网（t/a） | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0.24 | 0.1 | -0.14 |
|  | 废抹布（t/a） | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | +0.1 |
|  | 废槽渣（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 含铜边角料（t/a） | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 2.157 | +2.157 |
|  | 不合格品（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 污泥（t/a） | 20 | 20 | 0 | 11 | 20 | 11 | -9 |
|  | 废包装桶（t/a） | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.945 | 0.4 | 1.945 | +1.545 |
|  | 废包装袋（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | +0.004 |
|  | 废活性炭（t/a） | 0 | 0 | 0 | 11.669 | 0 | 11.669 | +11.669 |
|  | 废紫外灯管（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废油墨（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | +0.06 |
|  | 废蚀刻液（t/a） | 87 | 87 | 0 | 105 | 87 | 105 | +18 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

回用于板材清洗、打孔后清洗、成品清洗等工段，回用量共4940

4940

损耗1056

清洗机

清洗用水

6144

厂

区

污

水

处

理

站

清洗机

清洗废水

6144

2260

损耗528

3600

3072

3072

蚀刻线

清洗废水

蚀刻线

用水

回用水

处理

装置

损耗8

70

70

78

新

鲜

用

水

总

量

6553

4940

酸洗废水

酸洗用水

9880

损耗1

回调池

4940

4

4

洗网废水

5

洗网

用水

纳管进入杭州临安板桥集镇污水处理厂

5660

标排口

2.6

损耗16

160

144

144

喷淋塔

废水

喷淋塔

用水

446

初期雨水

720

损耗180

900

化粪池+隔油池

720

生活污水

720

生活用水

丝网、网框

拉网

废丝网S1

贴膜、干燥

网版曝光

废干膜S2

进入丝印工序

有机废气G1-1、洗网废水W1-1、

废抹布S3

洗网

洗网水酮

封网

水菲林

板材

逆流水洗

下料

粉尘G2

印线路油墨/光固化

线路油墨

废边角料S5

草酸酸洗

草酸

酸洗废水W2-1

清洗废水W3-1

有机废气G1-2

酸性蚀刻

酸性蚀刻液

盐酸雾G3

废蚀刻液S8

去膜

NaOH

废槽渣S4

逆流水洗

蚀刻去膜线清洗废水W1-2

印阻焊/光固化

阻焊油墨

有机废气G1-2

印文字/光固化

烘干

冲压/划槽

包装入库

字符油墨

成品水洗

包装废料S7

逆流水洗

助焊剂

成品清洗废水W3-3

打孔

废边角料S5

逆流水洗

打孔后清洗废水W3-2

有机废气G1-3

有机废气G1-2

不合格品S6

粉尘G2

废边角料S5

烘干

涂覆

检验

粉尘G2

注：本项目不进行电镀镍加工、不进行喷锡处理。

本项目

高湾村

沈塘村

比例尺

图例：    500m范围内大气环境保护目标

风机风量15000m3/h

DA001

二级活性炭吸附装置

有机废气

风机风量4000m3/h

粉尘颗粒物

布袋除尘器

DA002

风机风量1000m3/h

碱液喷淋塔

HCl、恶臭

DA003

引至屋顶高空排放

油烟净化器

食堂油烟

食堂

酸或碱

单独预处理

的含铜废水

PAM或PAC

SBR池

混凝沉淀池2

pH调节池

厂区综合调节池

初期雨水

上清液回流

污泥

其他生产废水

污

泥

回

流

污泥外运

板框压滤

污泥浓缩

污泥

50%

回用于生产

石英砂过滤

回调池

二沉池

50%

其他生活污水

排放口

集水池池

化粪池

食堂废水

隔油池

达标纳管排放

水线

泥线

片碱、PAM或PAC

破络剂

厂区综合

调节池

含铜

废水

暂存池

集水池

混凝沉淀池1

破络池

污泥

污泥浓缩池