杭州临安立鑫玻璃制品有限公司

年产800万只玻璃瓶新建项目

竣工环境保护验收监测报告表

杭广测监2019(HJ)字第0513号

建设单位： 杭州临安立鑫玻璃制品有限公司

编制单位： 杭州广测环境技术有限公司

二零一九年零六月

建设单位负责人:

编制单位负责人:

项 目 负 责 人:

填 表 人：      吴柯平

| 建设单位：杭州临安立鑫玻璃制品有限公司 | 编制单位：杭州广测环境技术有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: 13506817999 | 电话: 0571-85221885 |
| 传真: | 传真: 0571-85225690 |
| 邮编: 311306 | 邮编: 311112 |
| 地址: 临安区太湖源镇杨桥村杨桥头 | 地址: 浙江省杭州市余杭区良渚街道姚家路6号1幢三层、四层 |

表一

| 建设项目名称 | 杭州临安立鑫玻璃制品有限公司年产800万只玻璃瓶新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 杭州临安立鑫玻璃制品有限公司 |
| 建设项目性质 | √新建 扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 临安区太湖源镇杨桥村杨桥头 |
| 主要产品名称 | 玻璃瓶 |
| 设计生产能力 | 年产800万只玻璃瓶 |
| 实际生产能力 | 年产800万只玻璃瓶 |
| 建设项目环评时间 | 2017年08月 | 开工建设时间 | 2017年09月 |
| 调试时间 | 2018年06月 | 验收现场监测时间 | 2019年05月29日-30日 |
| 环评报告表 审批部门 | 原临安区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 杭州清雨环保工程有限公司 |
| 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  |
| 投资总概算 | 500万 | 环保投资总概算 | 30万 | 比例 | 6% |
| 实际总概算 | 500万 | 环保投资 | 30万 | 比例 | 6% |
| 验收监测依据 | (1) 中华人民共和国国务院第682号令关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定，2017； (2) 生态环境部 公告[2018]第9号 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告； (3) 环境保护部文件 国环规环评〔2017〕4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告； (4) 浙江省人民政府令第364号《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理 办法〉的决定》，2018年01月； (5) 浙江省环境保护厅 浙环发[2009]89号文《关于印发〈浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定〉的通知》； (6) 杭州清雨环保工程有限公司编制的《杭州临安立鑫玻璃制品有限公司年产800万只玻璃瓶新建项目》环境影响报告表，2017年08月； (7) 原临安区环境保护局 临环审〔2017〕134号《关于杭州临安立鑫玻璃制品有限公司年产800万只玻璃瓶新建项目环境影响报告表审查意见的函》，2017年09月。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 废水： 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的一级标准限值：pH值6-9，化学需氧量≤100mg/L，悬浮物≤70mg/L，总磷≤0.5mg/L，氨氮≤15mg/L，动植物油类≤10mg/L。 废气： 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中大气污染物二级排放限值：非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤10kg/h；颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h。 《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB 18483-2001）表2中规定的饮食业单位的油烟最高允许排放浓度值：油烟排放浓度≤2.0mg/m3。 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度：非甲烷总烃≤4.0mg/m3，颗粒物≤1.0mg/m3。 噪声： 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准：排放限值（昼间）Leq≤60 dB（A）。 固废： 固体废物属性判断依据《国家危险废物名录》（2016版）、《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017)。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001) 及其修改单（环境保护部公告2013年第36号），其他固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定。 总量控制指标： 环评文件中本项目污染物总量控制建议值：VOCs0.376t/a，粉尘0.154t/a。 |

表二

工程建设内容： 杭州临安立鑫玻璃制品有限公司位于临安区太湖源镇杨桥村杨桥头，企业总投资500万元，租用临安富鑫照明电器有限公司550m2闲置厂房进行生产，购置安瓶机、退火炉等设备，采用先进的生产工艺，形成年产800万只玻璃瓶的生产能力。 本项目由杭州清雨环保工程有限公司进行环境影响评价，并于2017年08月完成《杭州临安立鑫玻璃制品有限公司年产800万只玻璃瓶新建项目》环境影响报告表。2017年09月，原临安区环境保护局对本项目进行审批，文号为临环审〔2017〕134号。 受杭州临安立鑫玻璃制品有限公司委托，我公司承担了本项目的竣工环境保护验收监测工作。本次为整体验收，验收内容为：年产800万只玻璃瓶的生产规模。 企业共计员工15人。实行白班制生产，年工作日300天。企业设有食堂和宿舍，供5人住宿。 项目主要从事玻璃瓶的生产，本项目产品方案见表2-1。 表2-1项目主要产品方案 序号 产品名称 环评审批规模 实际生产规模 备注 1 玻璃瓶 800万只/a 800万只/a / 根据企业提供的资料与现场调查，本项目主要工艺设备见表2-2。 表2-2项目主要生产设备表 序号 设备名称 单位 环评审批数量 实际数量 1 安瓶机 台 10 10 2 退火炉 台 5 5 3 钢制模具 套 10 10

原辅材料消耗及水平衡： 根据企业提供的资料与现场调查，本项目所需的主要原辅材料情况见表2-3。 表2-3 主要原料消耗表（单位：t/a） 序号 原料名称 环评审批消耗量 实际消耗量 备注 1 液氧 260t/a 250t/a 外购 2 天然气 12万m3/a 11.5万m3/a 外购 3 玻璃管 800t/a 750t/a 外购 4 机油 1.7t/a 1.5t/a 外购 根据企业提供的资料，企业2018年06月至2019年05月用水量约为360吨。企业正常营运时的水平衡图如下。 图2-1 项目水平衡图

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）： 一、项目玻璃瓶生产工艺及产污流程图 图2-2 玻璃瓶生产工艺流程及产污流程图

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）： 废水 冷却水 本项目生产过程使用的冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排。 （2）生活污水 本项目员工共计15人，企业设有食堂和宿舍。食堂废水收集后经隔油池预处理后与员工生活废水一同经厂区内地埋式微动力一体化设备处理后农灌，不外排。本项目厂界西侧为农田，生活污水经预处理后即可进行农灌。 图3-1废水处理流程及监测点位示意图（★为监测点位） 二、废气 （1）燃气产生废气 本项目玻璃瓶生产过程中需燃烧天然气加热软化、烧制玻璃瓶，燃烧过程会产生少量的SO2和NOX。天然气为清洁能源，少量的燃烧废气呈无组织排放。 粉尘 本项目在玻璃管在切割过程中会产生一定量的粉尘，企业在安瓶机上方设置集气罩，收集后的粉尘与有机废气一同通过光催化氧化装置处理后引至15m高排气筒高空排放，风机风量为7400m3/h，颗粒物去除效率为88.3%。 有机废气 本项目玻璃管在加热软化和烧制过程中，有少量的有机废气产生，以非甲烷总烃计。企业在加热软化和烧制工序上方设置集气罩，有机废气经收集后通过光催化氧化装置处理后经15米高排气筒高空排放，风机风量为7400m3/h，VOCs（以非甲烷总烃计）去除效率为73.2%。 项目有机废气处理流程及监测点位示意图如下： 图3-2废气处理流程及监测点位示意图（◎为监测点位） 食堂油烟 本项目职工食堂配备1只标准灶，共有员工15人，油烟经收集后通过静电式油烟净化器处理后屋顶排放。 图3-3油烟处理流程及监测点位示意图（◎为监测点位） 本次验收对厂界无组织废气排放进行监测，监测点位示意图如下： 图3-3 项目无组织废气监测点位示意图（○为监测点位） 三、噪声 项目噪声主要为安瓶机10台、退火炉5台等机械设备运行时产生的噪声，企业选用低噪设备，加强设备维护，减少噪声的产生；合理布置车间，设备靠近车间中间位置；高噪设备安装减震降噪装置；合理安排运营时间，夜间不生产，避免噪声扰民。 噪声监测点位示意图如下： 图3-5 项目噪声监测点位示意图（▲为监测点位） 四、固废 本项目产生的固废主要为边角料、废包装材料、不合格产品、含油废抹布及生活垃圾。 边角料、废包装材料、不合格产品收集后由物资回收公司回收处置； 含油废抹布及生活垃圾由环卫部门进行统一清运处理。 本项目固体废物产生如下： 表3-1 固体废物情况一览表 序号 固体废物名称 产生工序 属性 产生量 利用处置方式 1 废包装材料 原料包装 一般固废 0.4t/a 收集后由物资回收公司回收处置 2 边角料 切割 一般固废 28t/a 3 不合格产品 检验 一般固废 0.48t/a 4 生活垃圾 职工生活 一般固废 6.5t/a 含油废抹布混入生活垃圾一起委托环卫部门清运 5 含油废抹布 擦拭 危险废物 0.5t/a

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表总结论 根据以上分析，杭州临安立鑫玻璃制品有限公司年产800万只玻璃瓶项目的选址合理，符合国家产业政策，符合三线一单政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。 二、环评及批复实际落实情况 表4-1环评及批复实际落实情况表 项目 环评及批复审批要求 实际落实情况 建设内容 在临安市太湖源镇杨桥村杨桥头进行建设。项目拟投资500万元，租用临安富鑫照明电器有限公司550m2闲置厂房进行生产，拟购置安瓶机、退火炉等设备，采用先进的生产工艺，项目建成后预计形成年产800万只玻璃瓶的生产能力。本项目夜间禁止生产。 基本一致。 项目地位于临安区太湖源镇杨桥村杨桥头，企业总投资500万元，形成年产800万只玻璃瓶的生产能力。 本项目为新建项目，夜间不生产。 废水 本项目排水应严格实行雨污分流的排水体制。本项目不产生生产性废水，生产过程使用的冷却水循环使用，定期补充不外排。食堂废水收集后经隔油池隔油处理后混入员工生活废水收集后经厂区内地埋式微动力一体化设备预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后农灌，不外排。 已落实。 本项目生产过程使用的冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排。 食堂废水收集后经隔油池预处理后与员工生活废水一同经厂区内地埋式微动力一体化设备处理后农灌，不外排。本项目厂界西侧为农田，生活污水经预处理后即可进行农灌。 废水均达标排放。 废气 本项目建成后，产生的废气主要为燃烧天然气产生的废气，切割玻璃管时产生的粉尘，加热、烧制玻璃管时过程产生的非甲烷总烃和食堂油烟废气：燃烧天然气产生的废气经收集处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3“燃气锅炉”特别排放限值后高空排放；切割过程产生废气经集气罩收集后再经活性炭吸附装置吸附处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准后高空排放；食堂烟气达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 后高空排放。 已落实。 天然气为清洁能源，少量的燃烧废气呈无组织排放。 企业在安瓶机上方设置集气罩，收集后的粉尘与有机废气一同通过光催化氧化装置处理后引至15m高排气筒高空排放，颗粒物去除效率为88.3%，VOCs（以非甲烷总烃计）去除效率为73.2%。 本项目职工食堂配备1只标准灶，油烟经收集后通过静电式油烟净化器处理后屋顶排放。 废气均达标排放。 噪声 本项目机械设备应选用低噪声型，并应合理布局。高噪声设备应按项目设计和环评分析要求进行布置，项目设备噪声源应按环评中提出的要求落实相应的噪声防治措施，确保项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。 已落实。 企业选用低噪设备，加强设备维护，减少噪声的产生；合理布置车间，设备靠近车间中间位置；高噪设备安装减震降噪装置；合理安排运营时间，夜间不生产，避免噪声扰民。 噪声达标排放。 固废 本项目营运后，生产过程中产生的各类固体废弃物应分类收集，合理堆存，分类处置，尽可能综合利用。项目产生的危险固废应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001），在贮存、运输和转移等处置中，严格按照各项管理办法进行操作，并委托有资质的单位安全处置；生活垃圾应委托当地环卫部门集中处置。 已落实。 边角料、废包装材料、不合格产品收集后由物资回收公司回收处置； 含油废抹布及生活垃圾由环卫部门进行统一清运处理。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 一、监测分析方法 监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表5-1。 表5-1监测分析方法 类别 编号 项目名称 监测方法 方法标准号及来源 废水 1 pH值 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环保总局（2002年） 2 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 3 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 4 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 5 总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 6 动植物油类 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 废气 7 排气参数 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 8 非甲烷总烃 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 9 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 10 颗粒物 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 11 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 12 低浓度颗粒物 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 13 油烟 饮食业油烟排放标准（试行） GB 18483-2001（附录A） 噪声 14 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 二、监测仪器分析 根据《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）中4.4.3章节的设备管理相关规定以及《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》第十二条要求，配齐包括现场测试和采样、样品保存运输和制备、实验室分析及数据处理等监测工作各环节所需的仪器设备，建立和保持仪器设备维护、管理相关的程序，使设备的性能和状态符合检测技术要求，对仪器设备实施有效管理。 我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定，并在有效的检定范围之内，设备使用前校准合格后使用，能保证监测数据的有效性。 三、人员资质 参与本项目的采样、分析技术人员均参与浙江省环境监测协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。 四、质量保证及质量控制 1、项目采样、布点、分析方法符合国家和行业标准及相关的监测技术规范； 2、参加环境保护设施竣工验收监测采样和测试人员，按国家有关规定持证上岗； 3、气体监测分析过程的质量保证和质量控制：采样器在监测前对气体分析、采样器流量计等进行校准； 4、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：噪声监测设备使用前校准合格后使用；并在有效的检定范围之内； 5、监测的采样记录及分析结果，按国家标准和监测技术规范要求进行数据处理及填报，并按规定和要求进行三级审核。

表六

验收监测内容： 一、废水 本次验收监测地埋式微动力一体化设备出口，监测内容见下表6-1。 表6-1 废水监测内容 测点编号 采样点位 监测项目 采样频次 ★出 地埋式微动力一体化设备出口 pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油类 2天，4个频次/天 二、废气 1、有组织废气 本项目有机废气及粉尘经收集后通过光催化氧化装置处理后15米高空排放，有组织废气监测内容见下表6-2。 表6-2 有组织废气监测内容 测点编号 采样点位 处理设施 监测项目 采样频次 ◎1# 安瓶机排气筒进出口 光催化氧化装置 非甲烷总烃、颗粒物 2天，3次/天 ◎2# 油烟排气筒出口 静电式油烟净化器 油烟 2天，5次/天 2、无组织废气 本项目无组织废气监测内容见下表6-3。 表6-3 无组织废气监测内容 测点编号/采样点位 监测项目 采样频次 厂界1#○、2#○、3#○、4#○ 颗粒物、非甲烷总烃 2天，4次/天 三、噪声 根据声源分布情况，围绕厂界设4个测点，每个测点分别在白天监测1次，监测2天。

表七

验收监测期间生产工况记录： 监测期间全厂生产正常，天气符合监测条件，本项目实际年产800万只玻璃瓶，年工作300天。 表7-1 监测期间工况 设计产量和日期 设计产量：每天生产2.67万只玻璃瓶 2019年05月29日 2019年05月30日 实际产量 生产负荷 实际产量 生产负荷 玻璃瓶 2.55万只 95.5% 2.60万只 97.4% 实际生产能力 年产772.5万只玻璃瓶

验收监测结果： 一、废水 表7-2废水监测结果 项目名称 单位 性状描述 点位及采样时间 pH值 无量纲 化学需 氧量 mg/L 悬浮物 mg/L 氨氮 mg/L 总磷 mg/L 动植物油类 mg/L 杭州临安立鑫玻璃制品有限公司 地埋式微动力一体化设备出口 05月29日 10:00 微黄微浊 6.94 34 6 0.102 0.107 0.55 12:00 6.83 32 9 0.085 0.100 0.57 14:00 6.94 36 7 0.147 0.095 0.66 16:00 7.02 33 5 0.167 0.100 0.49 均值 - 34 7 0.125 0.101 0.57 地埋式微动力一体化设备出口 05月30日 10:00 微黄微浊 6.82 30 7 0.130 0.138 0.59 12:00 6.93 36 8 0.122 0.106 0.59 14:00 6.84 36 5 0.142 0.127 0.73 16:00 6.98 34 7 0.102 0.121 0.61 均值 - 34 8 0.124 0.123 0.63 结论：2019年05月29-30日，地埋式微动力一体化设备出口水中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油类监测结果均符合标准限值要求。 废气 有组织废气 表7-3安瓶机排气筒出口废气第一周期监测结果 采样点位 安瓶机排气筒 净化设施 光催化氧化装置 排气筒高度 15m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 进口0.126m2；出口0.126m2 序号 监测项目 单位 2019年05月29日监测结果 进口 出口 第1次 第2次 第3次 均值 第1次 第2次 第3次 均值 1* 测点烟气温度 oC 23 23 23 - 24 24 24 - 2* 烟气含湿量 % 2.2 2.2 2.2 - 2.1 2.1 2.1 - 3* 测点烟气平均流速 m/s 17.4 17.4 17.4 17.4 18.0 18.0 18.0 18.0 4* 标态干烟气量 (Nd)m3/h 6.98×103 6.98×103 6.98×103 6.98×103 7.28×103 7.28×103 7.28×103 7.28×103 5 非甲烷总烃排放浓度 mg/m3 36.9 38.7 39.5 38.4 10.3 9.98 11.6 10.6 6 非甲烷总烃排放速率 kg/h 0.258 0.270 0.276 0.268 0.0750 0.0726 0.0844 0.0774 7 颗粒物排放浓度 mg/m3 32 33 30 32 3.5 3.1 3.2 3.3 8 颗粒物排放速率 kg/h 0.22 0.23 0.21 0.22 0.025 0.022 0.023 0.024 9 非甲烷总烃处理效率 % 71.1 10 颗粒物处理效率 % 89.1 备注：带*的为现场测定值。 结论：2019年05月29日，安瓶机排气筒出口废气中非甲烷总烃和颗粒物排放浓度、排放速率监测结果符合标准限值要求。 表7-4安瓶机排气筒出口废气第二周期监测结果 采样点位 安瓶机排气筒 净化设施 光催化氧化装置 排气筒高度 15m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 进口0.126m2；出口0.126m2 序号 监测项目 单位 2019年05月30日监测结果 进口 出口 第1次 第2次 第3次 均值 第1次 第2次 第3次 均值 1* 测点烟气温度 oC 23 23 23 - 25 25 25 - 2* 烟气含湿量 % 2.1 2.1 2.1 - 2.0 2.0 2.0 - 3* 测点烟气平均流速 m/s 17.2 17.2 17.2 17.2 17.9 17.9 17.9 17.9 4* 标态干烟气量 (Nd)m3/h 7.00×103 7.00×103 7.00×103 7.00×103 7.40×103 7.40×103 7.40×103 7.40×103 5 非甲烷总烃排放浓度 mg/m3 41.6 41.9 40.6 41.4 9.87 10.1 8.91 9.63 6 非甲烷总烃排放速率 kg/h 0.291 0.293 0.284 0.290 0.0730 0.0747 0.0659 0.0712 7 颗粒物排放浓度 mg/m3 28 30 27 28 3.3 3.2 3.5 3.3 8 颗粒物排放速率 kg/h 0.20 0.21 0.19 0.20 0.024 0.024 0.026 0.025 9 非甲烷总烃处理效率 % 75.4 10 颗粒物处理效率 % 87.5 备注：带*的为现场测定值。 结论：2019年05月30日，安瓶机排气筒出口废气中非甲烷总烃和颗粒物排放浓度、排放速率监测结果符合标准限值要求。 表7-5 油烟废气监测结果 工艺设备 单眼灶 净化设施 静电式油烟净化器 基准灶头数 1.0个 设施规模 小型 管道截面积 0.0706m2 序号 监测项目 单位 监测结果 2019年05月29日 2019年05月30日 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 均值 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 均值 1* 测点烟气温度 ℃ 23 24 2* 烟气含湿量 % 2.2 2.1 3* 测点烟气平均流速 m/s 3.4 3.7 4* 标态干烟气量 m3/h 788 839 5 油烟排放浓度 mg/m3 0.171 0.199 0.153 0.181 0.189 0.179 0.201 0.194 0.195 0.197 0.228 0.203 备注：带*的为现场测定值。 结论：2019年05月29-30日，建设单位食堂排气筒出口的油烟排放浓度监测结果符合标准限值要求。 2、无组织废气 表7-6采样期间气象参数 采样期间气象参数 日期 时间 风向 风速（m/s） 气温(℃) 气压(Kpa) 天气情况 2019年05月29日 09:30-10:30 东 2.1 23 102.1 晴 11:30-12:30 东 2.0 28 102.1 晴 13:30-14:30 东 2.2 30 102.1 晴 15:30-16:30 东 2.1 30 102.1 晴 2019年05月30日 09:30-10:30 东 2.2 25 102.7 晴 11:30-12:30 东 2.1 28 102.7 晴 13:30-14:30 东 2.0 29 102.7 晴 15:30-16:30 东 2.2 29 102.7 晴 表7-7无组织废气监测结果 监测点位 监测项目 单位 监测结果 2019年05月29日 2019年05月30日 第1次 第2次 第3次 第4次 最大值 第1次 第2次 第3次 第4次 最大值 厂界1# 非甲烷总烃 mg/m3 1.11 0.78 0.43 0.32 1.11 0.67 0.35 0.63 0.64 0.67 颗粒物 mg/m3 0.21 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.19 0.23 0.21 0.23 厂界2# 非甲烷总烃 mg/m3 1.57 1.54 0.61 0.55 1.57 0.75 0.55 0.71 1.34 1.34 颗粒物 mg/m3 0.23 0.23 0.19 0.22 0.23 0.25 0.20 0.24 0.23 0.25 厂界3# 非甲烷总烃 mg/m3 1.76 1.04 0.56 0.70 1.76 0.77 0.84 1.82 1.37 1.82 颗粒物 mg/m3 0.25 0.25 0.24 0.26 0.26 0.28 0.21 0.25 0.25 0.28 厂界4# 非甲烷总烃 mg/m3 1.37 1.33 1.05 0.68 1.37 0.97 0.68 0.96 1.32 1.32 颗粒物 mg/m3 0.20 0.24 0.22 0.23 0.24 0.22 0.22 0.23 0.20 0.23 结论：2019年05月29日，厂界无组织废气各监控点浓度最大值为非甲烷总烃1.76mg/m3、颗粒物0.26mg/m3；2019年05月30日，厂界无组织废气各监控点浓度最大值为非甲烷总烃1.82mg/m3、颗粒物0.28mg/m3，均符合标准限值。 噪声 表7-8噪声监测结果 测点编号 测点位置及时间 L10 dB（A） L50 dB（A） L90 dB（A） Lmax dB（A） Lmin dB（A） SD dB（A） 监测结果 Leq dB（A) 实测值 1# 05月29日 厂界东（10:36） 43.0 39.6 38.2 46.2 37.2 1.8 40.5 2# 厂界南（10:37） 60.0 59.2 58.6 64.9 58.0 0.7 59.4 3# 厂界西（10:27） 57.2 56.8 56.6 57.9 56.1 0.2 56.9 4# 厂界北（10:33） 53.2 51.8 51.0 60.1 50.1 1.0 52.2 1# 05月30日 厂界东（10:51） 51.8 51.0 50.4 56.4 50.0 0.8 51.3 2# 厂界南（10:54） 60.0 58.6 58.2 63.1 57.8 0.9 59.1 3# 厂界西（10:58） 57.4 56.6 56.2 60.4 55.5 0.6 56.8 4# 厂界北（10:47） 52.8 52.2 51.8 56.4 51.4 0.5 52.3 结论：2019年05月29-30日，厂界各监测点昼间噪声监测结果均符合标准限值要求。 四、固废 表7-9固废排放情况 序号 固体废物名称 产生工序 属性 产生量 利用处置方式 1 废包装材料 原料包装 一般固废 0.4t/a 收集后由物资回收公司回收处置 2 边角料 切割 一般固废 28t/a 3 不合格产品 检验 一般固废 0.48t/a 4 生活垃圾 职工生活 一般固废 6.5t/a 含油废抹布混入生活垃圾一起委托环卫部门清运 5 含油废抹布 擦拭 危险废物 0.5t/a 五、排放总量控制 表7-10总量控制指标 控制项目 环评预测值 实际总排放量 计算公式 VOCs（以非甲烷总烃计） 0.376t/a 0.178t/a 排放总量=0.0743kg/h×2400h×10-3 粉尘 0.154t/a 0.0576t/a 排放总量=0.024kg/h×2400h×10-3 备注 经监测，排气筒VOCs（以非甲烷总烃计）排放速率0.0743kg/h，颗粒物排放速率0.024kg/h，安瓶机年工作时间约2400h。

表八

验收监测结论： 一、环境保护执行情况 杭州临安立鑫玻璃制品有限公司在项目建设中落实了国家建设项目管理的有关规定和原临安区环境保护局对该项目环评的有关批复意见，履行了建设项目环境影响审批手续，执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。 二、 废水监测结论 2019年05月29-30日，地埋式微动力一体化设备出口水中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油类监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的一级标准限值。 三、 废气监测结论 2019年05月29日-30日，安瓶机排气筒出口废气中非甲烷总烃和颗粒物排放浓度、排放速率监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中大气污染物二级排放限值； 2019年05月29日-30日，食堂油烟排气筒出口废气中油烟排放浓度监测结果符合《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB 18483-2001）表2中规定的饮食业单位的油烟最高允许排放浓度值； 2019年05月29日，厂界无组织废气各监控点浓度最大值为非甲烷总烃1.76mg/m3、颗粒物0.26mg/m3；2019年05月30日，厂界无组织废气各监控点浓度最大值为非甲烷总烃1.82mg/m3、颗粒物0.28mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度。 三、噪声监测结论 2019年05月29日-30日，厂界各监测点昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。 四、总量控制结论 本项目主要污染物实际排放量VOCs（以非甲烷总烃计）0.178t/a，颗粒物0.0576t/a，符合环评审批总量控制要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：杭州广测环境技术有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 杭州临安立鑫玻璃制品有限公司年产800万只玻璃瓶新建项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 临安区太湖源镇杨桥村杨桥头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3055玻璃包装容器制造 | 建设性质 | √新建 □扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | 年产800万只玻璃瓶 | 实际生产能力 | 年产800万只玻璃瓶 | 环评单位 | 杭州清雨环保工程有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 原临安区环境保护局 | 审批文号 | 临环审〔2017〕134号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2017年09月 | 竣工日期 | 2018年06月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 杭州临安立鑫玻璃制品有限公司 | 环保设施监测单位 | 杭州广测环境技术有限公司 | 验收监测时工况 | 正常 |
|  | 投资总概算（万元） | 500 | 环保投资总概算（万元） | 30 | 所占比例（%） | 6 |
|  | 实际总投资（万元） | 500 | 实际环保投资（万元） | 30 | 所占比例（%） | 6 |
|  | 废水治理（万元） | 5 | 废气治理（万元） | 20 | 噪声治理（万元） | 3 | 固体废物治理（万元） | 2 | 绿化及生态（万元） |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2400h |
| 运营单位 | 浙江骅龙环保科技有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 |  |
| 污染物排放达 标与总量控制（工业建设项 详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOC |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.178 | 0.376 |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0576 | 0.154 |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

- 环评批复

- 设备清单及原辅材料使用量证明

- 工况证明

# Text boxes

损耗50t

280t

330t

生活用水（员工15人）

农灌

自来水360t

损耗30t

冷却用水

30t

地埋式微动力一体化设备

生活污水

★

农灌

有机废气

◎进口

15米高空

◎出口

光催化氧化装置

粉尘

静电式油烟净化器

屋顶

◎2#

油烟