# 建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 杭州友联橡塑有限公司橡胶板生产线改建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 杭州友联橡塑有限公司 |

浙江乔溢环保科技有限公司

------------------------------------------------------------------------

ZheJiang Qiaoyi Environmental Protection Technology Co.,Ltd

编制日期：2021年1月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	13

三、环境质量现状	19

四、评价适用标准	29

五、建设项目工程分析	37

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	47

七、环境影响分析	48

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	75

九、结论与建议	77

附图：

| 附图1 | 建设项目交通地理位置图 |
| --- | --- |
| 附图2 | 建设项目周边环境概况及噪声点位图 |
| 附图3 | 厂区平面布置图 |
| 附图4 | 建设项目周围环境状况照片 |
| 附图5 | 杭州市和临安区“三线一单”管控图 |
| 附图6 | 临安区水环境功能区划图 |

附件：

| 附件1 | 备案文件 |
| --- | --- |
| 附件2 | 营业执照 |
| 附件3 | 法人身份证复印件 |
| 附件4 | 土地证 |
| 附件5 | 原审批环评批复和验收意见 |
| 附件6 | 农灌协议 |
| 附件7 | 环评请示 |
| 附件8 | 环境质量现状监测报告 |
| 附件9 | 真实性承诺书 |

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州友联橡塑有限公司橡胶板生产线改建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州友联橡塑有限公司 |
| 法人代表 | 郑立元 | 联系人 | 郑立元 |
| 联系电话 | 13968058147 | 传真 | —— | 邮政编码 | 311301 |
| 建设地点 | 杭州市临安区板桥镇三口村 |
| 立项审 批部门 | 杭州市临安区经信局 | 项目代码 | 2011-330112-07-02-165711 |
| 建设性质 | 改建 | 行业类别 及代码 | C2912橡胶板、管、带制造 |
| 建筑面积 | 1932.5平方米 | 绿化面积 | / |
| 建设规模 | 年产80吨橡胶板 |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保 投资（万元） | 25 | 环保投资占总投资比例 | 12.5% |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投 产日期 | 2021.3 |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来及编制依据 1、项目由来 杭州友联橡塑有限公司位于浙江省杭州市临安区板桥镇三口村，主要经营范围为生产、销售：橡胶、橡塑产品。企业于2009年5月编制完成了《临安市友联橡塑有限公司橡塑、橡胶制品环境影响登记表》，经原临安市环境保护局审批通过，审批规模为年产橡胶杂件60吨和塑胶杂件20吨，并于2010年12月通过三同时竣工验收，验收编号：582。 现企业通过市场调查，杭州友联橡塑有限公司拟在现有厂址基础上对橡胶板生产线进行改建，拟投资200万元，淘汰落后生产设备，新购置低能耗生产设备，改建后，维持产能不变，保持年产80吨橡胶板的生产规模。本项目于2020年11月经杭州市临安区经济与信息化局备案通过（项目代码：2011-330112-07-02-1657 11）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府第364号令）等相关法律、法规的要求，该项目需进行环境影响评价。对照《设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目行业分类为C2912橡胶板、管、带制造，属于“二十六、橡胶和塑料制品业，53、橡胶制品业”中的“其他类”，应编制环境影响报告表。受杭州友联橡塑有限公司委托，浙江乔溢环保科技有限公司承担该项目环境影响报告表的编制任务。受委托后，我单位即对项目所在地进行现场踏勘与监测，并收集有关资料，按照环评导则等相关要求编制了本建设项目环境影响报告表，提请审批。 2、编制依据 1）法律法规 《中华人民共和国环境保护法（修订）》（2015年1月1日）； 《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》（2018年12月29日）； 《中华人民共和国水污染防治法（修订）》（2018年1月1日）； 《中华人民共和国大气污染防治法（修订）》（2018年10月26日）； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法（修订）》（2018年12月29日）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订》（2020年9月1日）； 《中华人民共和国清洁生产促进法（修订）》（2012年7月1日）； 《建设项目环境保护管理条例（修订）》（国务院令[2017]682号）； 《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，环发[2014]197号，2014年12月30日； 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）； 《设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号，2021年1月1日实施）； 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号，2018年01月26日）； 《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号，2021年1月1日）； 《浙江省大气污染防治条例（修订）》，浙江省人大常委会，2020年11月27日； 《浙江省水污染防治条例（修订）》，浙江省人大常委会，2018年1月1日； 《浙江省固体废物污染环境防治条例（修订）》，浙江省人大常委会，2017年9月30日； 《浙江省建设项目环境保护管理办法（修订）》，浙江省人民政府令364号，2018年3月1日； 《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发〔2014〕86号）； 《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）>的通知》，浙环发〔2014〕28号； 《关于全面深化环评审批制度改革的指导意见》（浙环发〔2014〕47号）； 《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》（浙环发〔2014〕26号）； 浙江省环保厅《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发〔2009〕77号）； 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发〔2009〕76号）； 《浙江省工业污染防治“十三五”规划》（浙环发〔2016〕46号）； 《关于印发<杭州市建设项目和排污交易总量审核管理暂行规定>的通知》（杭环发〔2015〕143号）； 美丽杭州建设领导小组关于印发《杭州市打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治2020年实施计划的通知》； 关于《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》的通知（浙政函[2015]71号），2015年6月30日； 《浙江省人民政府关于浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案的批复》（浙江省人民政府2020年5月14日）； 《杭州市人民政府关于杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案的批复》（杭州市人民政府，杭政函〔2020〕76号）； 《浙江省大气污染防治“十三五”规划》（浙发改规划〔2017〕250号，2017.3.17）； 《浙江省2020年细颗粒物和臭氧“双控双减”实施方案》，浙大气办〔2020〕2号； 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号，2019年6月26日）； 美丽杭州建设领导小组关于印发《杭州市打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治2020年实施计划的通知》； 《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号，2020年6月24日）。 2）技术规范 《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）； 《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）； 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； 《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； 《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； 《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）； 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）； 《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》； 《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》。 3）其他依据 《产业结构调整指导目录（2019年修订本）》，国家发改委，2020年1月1日实施； 《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》，浙淘汰办〔2012〕20号； 《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019）年本》，杭发改产业〔2019〕330号； 杭州市临安区人民政府关于印发《杭州市临安区声环境功能区划分方案》的通知（临政函[2018]85号）； 环境影响评价委托协议书。 1.1.2项目工程概况 杭州友联橡塑有限公司拟在现有厂址基础上对橡胶板生产线进行改建，拟投资200万元，淘汰落后生产设备，新购置低能耗生产设备，调整产品类别，由橡胶杂件和塑胶杂件的生产调整为橡胶板的生产，改建完成后，维持产能不变，保持年产80吨橡胶板的生产规模。 1.1.3产品方案 本项目生产线改建完成后，产品由橡胶杂件和塑胶杂件的生产变更为橡胶板的生产，方案如下所示： 产品方案 序号 名称 原审批规模 增减量 改建后规模 备注 1 橡胶杂件 60吨 -60吨 0 淘汰 2 塑胶杂件 20吨 -20吨 0 淘汰 3 橡胶板 0 +80吨 80吨 新增 1.1.4主要生产设备及原辅材料 本项目新增主要生产设备清单详见表1-2。 主要生产设备清单一览表 序号 设备名称 型号 原审批 设备数量 增减量 改建后 设备数量 1 炼胶机 / 2台 -2台 0 2 热压机 / 8台 -8台 0 3 车床 / 1台 -1台 0 4 塑炼机 / 1台 -1台 0 5 密炼机 500L 0 +2台 2台 6 密炼机 300L 0 +1台 1台 7 开炼机 14寸 0 +1台 1台 8 压延机 10寸 0 +1台 1台 9 压延机 6寸 0 +1台 1台 10 平板硫化热压线 定制2m*1.8m 0 +8台 8台 11 烘箱 电加热 0 +1台 1台 本项目主要原辅材料消耗汇总详见表1-3。 本项目主要原辅材料消耗汇总一览表 序号 原辅材料名称 原审批年消耗量 增减量 改建后年消耗量 1 硅橡胶 40吨 +19吨 59吨 2 塑料 15吨 -15吨 0 3 石粉 15吨 -15吨 0 4 填料 9吨 -9吨 0 5 硫化剂（双-25） 0.25吨 +0.05吨 0.3吨 6 颜料 0.5吨 0 0.5吨 7 硬脂酸锌 0 +0.2吨 0.2吨 8 白炭黑 0 +0.2吨 0.2吨 9 硅微粉 0 +20吨 20吨 主要原辅材料性质： （1）硅橡胶 硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。普通的硅橡胶主要由含甲基和少量乙烯基的硅氧链节组成。硅橡胶的耐热性能也很突出，在180℃下可长期工作，稍高于200℃也能承受数周或更长时间仍有弹性，瞬时可耐300℃以上的高温。硅橡胶的透气性好，氧气透过率在合成聚合物中是最高的。此外，硅橡胶还具有生理惰性、不会导致凝血的突出特性，因此在医用领域应用广泛。本项目主要采用二甲基硅橡胶和甲基乙烯基硅橡胶两大类。 二甲基硅橡胶简称甲基硅橡胶：二甲基硅橡胶生胶为无色透明的弹性体，通常用活性较高的有机过氧化物进行硫化。硫化胶可在-60~+250℃范围内使用，二甲基硅橡胶的硫化活性低，高温压缩永久变形大，不宜于制厚制品。制作高温下密封管件、垫圈、滚筒及防水、防潮绝缘材料，高效脱模剂。具有耐老化,防震,绝缘,增水及生理隋性等特性，二甲基硅橡胶的机械性能还可以有一定程度的增高的特性。 甲基乙烯基硅橡胶简称乙烯基硅橡胶：此种橡胶由于含有少量的乙烯基侧链，故比甲基硅橡胶容易硫化，使之有更多种类的过氧化物可供硫化使用，并可大大减少过氧化物的用量。采用含少量乙烯基的硅橡胶与二甲基硅橡胶相较，可使抗压缩永久变形性能获得显著的改进，低的压缩变形反映了它作为密封件在高温下具有较佳的支撑性，这乃是O型圈和垫圈等所必须具备的要求之一。甲基乙烯基硅橡胶工艺性能较好，操作方便，可制成厚制品且压出、压延半成品表面光滑，是较常用的一种硅橡胶。 （2）硅微粉 又称石英粉，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，性脆，贝壳状断口，油脂光泽。硅微粉的粒径为200-2000目，外观为灰色或灰白色粉末。 （3）硬脂酸锌 硬脂酸锌是一种有机物，化学式为C36H70O4Zn，是白色粉末，不溶于水，溶于热的乙醇、苯、甲苯、松节油等有机溶剂；遇到酸分解成硬脂酸和相应的盐；在干燥的条件下有火险性，自燃点900℃；有吸湿性。主要用作苯乙烯树脂、酚醛树脂、胺基树脂的润滑剂和脱模剂。同时在橡胶中还具有硫化活性剂，软化剂的功能。 （4）硫化剂 硫化剂是能在一定条件下使橡胶发生硫化的物质，所谓硫化是使橡胶线性分子结构通过硫化剂的"架桥"而变成立体网状机构，从而使橡胶的机械物理性能得到明显的改善。 本项目采用的硫化剂为双-25，2，5-二甲基-2，5-二（叔丁基过氧）己烷，简称AD。浅黄色油状液体。有特殊臭气。相对分子质量290.45。相对密度0.8650。熔点8℃。沸点55～57℃（0.9333×103Pa）。分解温度140～150℃。折射率1.4230、1.4185（28℃）。不溶于水。闪点41℃。主要用于硅橡胶、聚氨酯橡胶、乙丙胶和其他橡胶的硫化剂；可用于聚乙烯的交联剂和不饱和聚酯固化剂，提高制品的抗张强度和硬度。 毒理性：有毒，对眼睛有刺激作用。吸入，可致中枢神经损害，引起运动障碍、平衡失调等。小鼠腹腔LD50=1700mg/kg。 1.1.5劳动定员 本项目现有劳动定员为20人，本次项目改建完成后，劳动定员不变，实行8小时一班制生产，年生产天数为300天，厂区内不提供食宿。 1.1.6公用工程 1、供电：由当地供电所供电。 2、给排水： 给水系统：由当地自来水厂统一供给。 排水系统：厂区排水按“清污分流”、“雨污分流”的原则，雨水经厂区雨水管网收集后排入园区雨水管网；近期生活污水经微动力兼氧处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于农灌；远期当地市政污水管网接通后，本项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887—2013）中的排放限值）后，纳入市政污水管网，经当地污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后集中排放；设备冷却水循环使用，不外排，定期补充新鲜水。 1.1.7环保工程 废气：项目配料废气、炼胶废气经集气罩收集后通过布袋除尘器净化处理后，与收集后的硫化废气一并进入活性炭吸附装置净化处理，通过不低于15米高的排气筒高空排放。 废水：近期生活污水经微动力兼氧处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于农灌；远期当地市政污水管网接通后，本项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887—2013）中的排放限值）后，纳入市政污水管网，经当地污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后集中排放；设备冷却水循环使用，不外排，定期补充新鲜水。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 杭州友联橡塑有限公司位于浙江省杭州市临安区板桥镇三口村，主要经营范围为生产、销售：橡胶、橡塑产品。企业于2009年5月编制完成了《临安市友联橡塑有限公司橡塑、橡胶制品环境影响登记表》，经原临安市环境保护局审批通过，审批规模为年产橡胶杂件60吨和塑胶杂件20吨，并于2010年12月通过三同时竣工验收，验收编号：582。 通过对项目原有环评登记表、验收材料和企业原有生产情况的调查，以及企业提供的相关资料。本项目对原有生产及污染情况的分析和统计如下所示。 1、原有生产规模 年产橡胶杂件60吨和塑胶杂件20吨 2、原有生产设备 原有生产设备清单一览表 序号 名称 规格型号 数量 1 炼胶机 / 2台 2 热压机 / 8台 3 车床 / 1台 4 塑炼机 / 1台 3、原有生产原辅材料 根据《临安市友联橡塑有限公司橡塑、橡胶制品环境影响登记表》，由于原审批的登记表内容较简单，部分主要原辅料未能体现。根据企业提供的主要原辅材料使用情况进行统计，具体如下所示： 原有主要原辅材料消耗汇总一览表 序号 原辅材料名称 原审批年消耗量 1 硅橡胶 40吨 2 塑料 15吨 3 石粉 15吨 4 填料 10吨 5 硫化剂 0.25吨 6 颜料 0.5吨 4、原有生产工艺 原有工艺流程说明： 配料投加：企业根据不同产品的要求，采用不同比例进行配料，并投加入炼胶机和塑炼机内进行加工。 炼胶和炼塑：配好的原料由人工加入炼胶机和塑炼机进行炼胶和炼塑加工，根据不同产品，加工时间约为30~45min。 出片：炼胶和炼塑完成后，通过设备将橡胶和塑料加工片状。 硫化：橡胶片采用热压机进行硫化，边进料边加热硫化。 裁切：将硫化后的橡胶片和塑料片根据不同规格要求进行裁切，形成片状产品。 炼胶机和塑炼机在常温下加工，无需进行加热。同时加工过程中会有热量产生，采用冷却循环水进行降温冷却（间接冷却）。 5、原有污染物情况分析 ①废气：主要为配料粉尘、炼胶废气、炼塑废气和硫化废气； ②废水：主要为生活污水以及冷却循环水； ③噪声：主要为生产设备运行时产生的噪声； ④固废：废边角料，废次品、废包装物以及生活垃圾。 根据《临安市友联橡塑有限公司橡塑、橡胶制品环境影响登记表》和建设项目竣工环境保护验收申请登记卡，由于原环评登记表内容较简单，未对杭州友联橡塑有限公司污染物源强和污染防治措施进行详细分析和说明，具体情况本环评以原有情况进行分析汇总为主， 原有污染物源强和排放情况以及污染防治措施汇总一览表； 原有污染物源强以及排放情况汇总 类别 名称 产生量 （t/a） 削减量 （t/a） 排放量 （t/a） 原有污染防治措施 废气 配料粉尘 颗粒物 0.02475 0 0.02475 车间内无组织排放 炼胶废气 颗粒物 0.00407 0 0.00407 收集后通过等离子装置处理后排放；加强车间通风换气措施 非甲烷总烃 0.00006 0.00003 0.00003 VOCS 0.00163 0.00082 0.00081 硫化废气 非甲烷总烃 0.00106 0.00053 0.00053 CS2 0.00013 0.00007 0.00006 VOCS 0.07496 0.03748 0.03748 废水 生活污水 水量 270 0 270 经化粪池预处理后进行农灌 CODCr 0.095 0.095 0 NH3-N 0.0095 0.0095 0 固废 废边角料 0.2 0.2 0 收集后外卖综合利用 废次品 0.08 0.08 0 废包装物 0.1 0.1 0 生活垃圾 3 3 0 环卫部门清运处理 根据现场调查，杭州友联橡塑有限公司原有的污染防治措施及环保符合性见表1-7。 企业现污染防治措施汇总表 类型 现采取的污染防治措施 环保符合性 大气 污染物 配料粉尘 在车间内无组织排放；加强车间通风换气措施 不符合 炼胶废气 通过集气罩收集后由等离子装置处理后经排气筒排放；加强车间通风换气措施 不符合 硫化废气 水 污染物 经化粪池预处理后作为农肥外运农灌使用 不符合 噪声 厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的2类标准要求。 符合 固体废弃物 废边角料 收集后外卖综合利用 符合 废次品 收集后外卖综合利用 符合 废包装物 收集后外卖综合利用 符合 生活垃圾 环卫部门清运处理 符合 6、总量指标 根据企业提供的《临安市友联橡塑有限公司橡塑、橡胶制品环境影响登记表》和建设项目竣工环境保护验收申请登记卡，未对污染物总量控制指标进行核算，因此本项目污染物总量指标按照本项目工程分析以及现有污染物排放情况进行核算，具体如下所示： 杭州友联橡塑有限公司原有污染物总量控制指标见下表1-8。 原有总量指标 序号 污染物名称 总量指标t/a 1 烟粉尘 0.02882 2 VOCs 0.03829 7、主要环境问题及整改要求 根据调查，企业在废气处理方面尚存的环保问题如下 （1）原有项目未对配料粉尘收集处理，在车间内呈无组织排放；等离子装置对炼胶废气中的颗粒物无净化效率。 “以新带老”整改措施如下： （1）企业生产车间内单独设置配料间、炼胶车间、硫化车间，配料工序、密炼机、开炼机、平板硫化热压线等生产工位的顶部设置集气罩，配料粉尘、炼胶废气先通过布袋除尘器处理后，再与硫化废气一并进入活性炭吸附装置处理，最后通过不低于15米高的排气筒高空排放； （2）加强车间通风换气措施； （3）生活污水经微动力兼氧处理装置处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准用于农灌。 具体污染防治措施见本项目污染防治措施章节。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1项目所在地周围环境 杭州市临安区地处浙江省西北部，在以上海为核心的长江三角洲经济区内，东经118°51′～119°52′，北纬29°56′～30°23′。东临杭州、西接黄山，是连接浙皖的省际边界区，是浙皖相邻地区的商品集散地。境域东接杭州市余杭区，南接富阳区、桐庐县和淳安县，西接安徽省歙县，北邻安吉县及安徽省绩溪县、宁国市。区域东西长100余km，南北宽50余km，总面积3126.8km2。 本项目位于杭州市临安区板桥镇三口村，根据现场调查，该项目周边环境概况见表2-1。 表2-1项目建设地周边环境概况 方 位 与厂界距离 现 状 东侧 相邻 小路 ~5m 山林 ~140m 厂房 南侧 相邻 村道 ~10m 农田 西侧 相邻 山林 ~5m 1户居民 ~90m 塘园里自然村 北侧 相邻 山林空地 本项目所在地具体地理位置详见附图1，项目周围环境概况见附图2。 2.1.2地质地貌和土壤 该项目所在地区大地构造位置属扬子淮地台东南边缘浙西的一部分，中元古代以后，地层发育齐全，岩浆作用频繁，地质复杂。近期由于现代构造运动趋向缓和，地震活动显得微弱，地壳相当稳定。其地貌可分为山地、丘陵、平原三部分，自西向东地貌结构的层次和区域过渡十分明显。项目所在地地貌属太湖水网平原亚区，在全新世中、晚期由太湖水携带来的泥沙堆积而成，地势平坦，地面标高4.50～7.50m，表层为冲积、冲湖积褐黄、灰黄、灰色轻亚粘土、亚粘土、粉砂、细砂及亚砂土层组成。 2.1.3气候特征 临安区属中亚热带季风气候区，温暖湿润，四季分明，具有春多雨、夏湿热、秋气爽、冬干冷的气候特征。全年降雨量1628.6毫米，全年平均气温16.4℃，全年日照时数1847.3小时，森林覆盖率76.5%。气候温和，雨量充沛，气候在垂直方向上差异悬殊。多年平均气温为15.8℃，七月为最热月，历年平均为28.1℃，1月为最冷月，历年平均为3.4℃。极端高温41.9℃（1996年8月6日），极端低温-13.3℃（1967年1月16日）。历年平均日照明数1939小时，无霜期234天。 全区常年偏东风最多，以东北东风和东北风为主，出现频率分别为12%和11%，主导风向东北偏东风全年平均风速为2.3m/s；偏西风也较多，以西南风和西南西风为主，出现频率分别为10%和9%；静风占30%，年平均风速为1.8m/s（2级风），最大风速出现在1981年7月15日，为18.0m/s（8级风）。 2.1.4水文特征 杭州市临安区境内主要河流有：南苕溪、中苕溪属长江水系，昌化溪、天目溪属钱塘江水系。 南苕溪发源于东天目山北麓的临目马尖岗，海拔1271.4米，南流经里畈水库、杨岭、穿越锦城城区入青山水库，在余杭境内与中苕溪、北苕溪汇合后称东苕溪，流经德清、吴兴等地入太湖。境内主流长65.6km，流域面积620.6km2。 中苕溪发源于石门与安吉交界的青草湾岗，海拔1073.9米，流经水涛庄水库、高虹、横畈至余杭长乐入东苕溪，境内主流长27.8km，流域面积185.6km2。 昌化溪是分水江主干流，在龙岗以上分为昌北溪、昌西溪。主流昌北溪发源于安徽省绩溪县笔架山，海拔1385米，自新桥西舍村入境，流经石门潭水库（在建）、华光潭水库、浙西大峡谷、龙岗、昌化至河桥汇昌南溪入青山殿水库，至紫溪与天目溪汇合称分水江，经乐平、分水等地汇入富春江，境内流域面积1376km2，主流长93km。 天目溪为分水江主要支流，发源于西天目山与安吉县交界的桐坑岗，海拔1506米，向南流经西天目、淤潜、潜川至紫溪与昌化溪汇合入分水江，境内主流长56.8km，流域面积788.3km2。 除此外另有：三口水经富阳入富春江；乐平的紫坊水、里伍水、沈家水、七坑水在本区境内入分水江；源于洪岭南部的青坑溪，经桐庐县印渚入分水江。 根据现场调查，本项目所在地的地表水为三口水支流，汇入渌渚江（松溪），属钱塘江流域，所在区域水系为钱塘224，水功能区为渌渚江（松溪）临安、富阳工业用水区。 2.1.5土壤、植被 临安区境内土壤类型较多，主要有红壤土、黄壤土、岩性土、山地草甸土、潮土、水稻土等6大类。其中红土壤分布最大，面积262.8万亩，占全区土壤面积的58.94%（杭州市临安区土壤面积445.8万亩），主要分布在西、北部海拔650m以上的中、低山区；岩性土面积48.9万亩，占10.97%，由石灰岩、泥质灰岩等风化发育而言，分布在西南、东南等岩石地区；山地草甸土主要分布在千亩田、道场坪等中山夷平面上，面积0.1万亩；潮土面积0.4万亩，主要分布在昌化溪、天目溪、苕溪等中下游河谷平原区；水稻土面积43万亩，占全区土壤面积的9.64%，广泛分布在丘陵岗背、低山缓坡山垄及河谷，是各种自然土壤经长期耕作熟化所形成的特殊农业土壤。 临安区植被属中亚热带常绿阔叶林北部亚地带，为浙皖山丘青冈苦槠栽培植被区。植被类型主要有暖性针叶林、落叶阔叶林、常绿阔叶林、常绿落叶阔叶林、针阔混交林、山顶矮林、竹林、经济林等。 2.2杭州市和临安区“三线一单”生态环境分区管控方案 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（杭环发〔2020〕56号，2020年8月18日），本项目所在地环境管控单元名称为“临安区一般管控单元”，具体准入清单内容如下表所示： 表2-2杭州市环境管控单元分类准入清单 名称 内容 环境管控单元 类型 一般管控单元 区域 管控 要求 空间布局引导 原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加管控单元污染物排放总量。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 污染物排放管控 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。 环境风险防控 加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。 资源开发效率要求 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。 表2-3临安区环境管控单元准入清单一览表 名称 内容 管控单元空间属性 环境管控单元名称 临安区一般管控单元 环境管控单元编码 ZH33011230001 管控单元分类 一般管控单元 管控要求 空间布局引导 原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加管控单元污染物排放总量。 污染物排放管控 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理。 环境风险防控 加强对农田土壤、灌溉水的监测及评价，对环境风险源进行评估。 资源开发效率要求 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。 重点管控对象 1、玲珑街道：玲珑化龙小微园区（部分涉及），胥高线沿线分布较多自然村的工业区块；2、板桥镇：板桥三口农产品小微园、板桥造纸小微园；3、潜川镇：潜川西乐工业集聚点（牧亭集聚区、乐平河东区、乐平河西区）；4、清凉峰镇：清凉峰坚果食品加工集聚点，其他村分散分布农产品加工企业；5、太阳镇：界头村、东山坞村、横路村区块分布有较多的工业企业；6、锦北街道：上东村、大罗村等分布工业企业；7、龙岗镇：新溪村、无他村集中，其他村分散分布农产品加工企业；8、岛石镇：分散分布农产品加工企业。小微园区分布最终以发布的《临安区小微企业园高质量发展行动计划（2020-2025）》为准。 符合性分析： ①本项目位于杭州市临安区板桥镇三口村，主要从事橡胶板的生产和销售，行业类别属于C2912橡胶板、管、带制造。根据最新的工业项目分类表，本项目属于“129、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新（轮胎制造；有炼化及硫化工艺的）”，属三类工业。本项目在原有基础上对现有生产线和污染防治措施进行改建，不属于新建项目，项目改建完成后，减少污染物的排放总量，符合环保要求；项目于2020年11月经杭州市临安区经济与信息化局备案通过（项目代码：2011-330112-07-02-165711），在此基础上，本项目符合“临安区一般管控单元”中的空间布局引导要求； ②本项目废气污染物经收集和治理后，能够达标排放；近期生活污水经微动力兼氧处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于农灌；远期当地市政污水管网接通后，本项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887—2013）中的排放限值）后，纳入市政污水管网，经当地污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后集中排放；噪声经减震降噪措施后能够达标排放，污染物总量控制指标均得到削减，各污染物的排放水平能够达到同行业国内先进水平，符合“临安区一般管控单元”中的污染物排放管控要求； ③根据环境风险评价分析，项目环境分析总体可控，要求建设单位按照要求编制环境风险应急预案，加强车间生产设备、污染防治设施和各类风险物质的管理。在此基础上，项目建设能够符合“临安区一般管控单元”中的环境风险防控。 综上所述，本项目的建设符合杭州市和临安区环境管控单元准入清单的要求。 2.4“三线一单”相符性分析 本项目“三线一单”符合性分析具体见表2-4。 表2-4“三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 本项目位于杭州市临安区板桥镇三口村，环境管控单元为临安区一般管控单元，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 环境质量底线 根据监测结果，项目所在地水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求，水环境质量良好；环境空气质量中的PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，根据《杭州市大气环境质量限期达标规划》，随着整治工作的持续推进，预计杭州市全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等6项主要大气污染物将全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，不达标区会逐渐转变成达标区；厂界各测点的昼、夜间噪声现状监测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声功能区标准，声环境质量现状较好。 项目废气经收集和治理后，项目配料粉尘、炼胶废气经布袋除尘器处理后与硫化废气一并经活性炭吸附装置处理后达标排放；项目生活污水经微动力兼氧处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于农灌，作为农肥使用，不外排；噪声经隔声降噪措施处理后达标排放。因此项目对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。 环境准入清单 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在地的环境管控单元为临安区一般管控单元，通过对环境管控单元中的管控要求符合性分析，项目符合该管控单元的环境准入清单要求。

# 三、环境质量现状

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 1、常规污染因子现状与评价 该项目所在地根据环境空气质量功能区分类划分为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 为了解本项目所在区域空气环境质量现状，本环评采用2019年杭州市临安区环境状况公报数据，2019年度空气优良天数共计341天，优良天数比率为93.4%，重污染天数为0天。环境空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 大气环境监测结果 污染物名称 取值时间 2019年 测得值 评价 浓度限值 二级标准 浓度单位 二氧化硫 SO2 年均值 5 达标 60 ug/m3 24小时平均第98百分位数 11 达标 150 二氧化氮 NO2 年均值 27 达标 40 24小时平均第98百分位数 54 达标 80 颗粒物 PM10 年均值 68 达标 70 24小时平均第95百分位数 132 达标 150 颗粒物 PM2.5 年均值 37 超标0.06倍 35 24小时平均第95百分位数 74 达标 75 一氧化碳 CO 24小时平均第95百分位数 1.2 达标 4 mg/m3 臭氧 O3 日最大8小时滑动平均值 的第90百分位数 115 达标 160 ug/m3 根据表3-1可知，根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），2019年度临安城区环境空气质量相关指标二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、颗粒物（PM10）、臭氧均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；颗粒物（PM2.5）指标未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 全区将进一步深化大气污染防治工作，落实《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，分解落实治理“燃煤烟气”、治理“工业废气”等6大方面62项具体任务。实施工业污染防治专项行动，完成35吨以上锅炉超低排放改造，实施重点行业废气清洁排放技术改造，统筹推进能源结构调整、产业结构调整、机动车污染防治、扬尘烟尘整治和农村废气治理专项行动。全面启动区域臭气废气整治工作，开展风险源排查，编制整治方案和项目库，明确二年内完成20家污水厂和重点企业治理项目，扎实推进全密闭、全加盖、全收集、全处理、全监管等“五全”目标落实。根据《杭州市大气环境质量限期达标规划》，随着上述工作的持续推进，预计至2035年杭州市全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等6项主要大气污染物将全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，不达标区会逐渐转变成达标区。 2、特征污染因子现状与评价 为了解本项目所在地周围特征污染因子质量现状，特委托浙江华标检测技术有限公司对项目所在地区域进行了监测。 （1）监测点 监测点布置见表3-2。 表3-2环境空气质量现状监测布点 编号 测点名称 离本项目场界最近距离（m）及方位 监测数据时间 1 项目所在地A / 2020年9月9日~9月15日 （2）监测项目：非甲烷总烃和二硫化碳； （3）监测时间及频次：有效监测7天，每天采样4次； （4）监测分析方法：二硫化碳 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993；非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱 HJ 604-2017； （5）监测结果汇总：监测数据见表3-3。 表3-3环境空气检测分析结果 项目名称 及单位 采样 点位 日期 时间 09.09 09.10 09.11 09.12 09.13 09.14 09.15 标准 非甲 烷总烃 mg/m³ 项目 所在 地A 02:00 0.98 0.82 0.97 0.96 0.96 0.89 0.87 0.04 08:00 0.90 0.79 0.89 0.91 0.91 0.90 0.78 14:00 0.86 0.94 0.91 0.88 0.77 0.83 0.82 20:00 0.87 0.86 0.96 0.83 0.84 0.85 0.95 二硫 化碳 mg/m³ 02:00-03:00 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 2 08:00-09:00 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 14:00-15:00 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 20:00-21:00 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 根据监测统计结果，监测点的二硫化碳和非甲烷总烃1小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，无超标现象。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015修订版），项目附近地表水为三口水支流，汇入渌渚江（松溪），属钱塘江流域，所在区域水系为钱塘224，钱塘224段水功能区为渌渚江（松溪）临安、富阳工业用水区，水环境功能区为工业用水区，目标水质为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。为了解地表水水质现状，本次评价采用杭州河道水质的三口水河道水质监测数据，监测断面位于三口村，具体监测数据见表3-4。 表3-4 地表水监测数据 时间 断面名称 地表水 名称 pH 溶解氧 mg/L 高锰酸盐 指数mg/L 总磷 mg/L 氨氮 mg/L 2020/3/1 三口 三口水 7.48 10.6 1.8 0.069 0.107 2020/4/1 三口 三口水 7.52 9.87 1.7 0.046 0.146 2020/5/1 三口 三口水 7.39 10.2 5.8 0.096 0.284 2020/7/1 三口 三口水 7.91 8.13 1.9 0.088 0.167 2020/8/1 三口 三口水 7.81 7.71 1.2 0.075 0.102 2020/9/1 三口 三口水 8.22 10.2 1.7 0.056 0.06 2020/11/1 三口 三口水 7.79 8.41 1.4 0.051 0.11 Ⅱ类标准 6~9 ≥6 ≤4 ≤0.1 ≤0.5 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可知，三口水三口村监测点的各因子监测值均可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，水环境现状质量较好。 3.1.3声环境质量现状 （1）监测方案 为了解该项目周围声环境质量状况，本评价使用AWA5636-2型积分声级计对项目所在地场界噪声等效连续A声级进行了布点监测。在项目所在地周围共设5个监测点，监测时间：2020年12月20日10:00～10:30，23:00~23:30。各监测布点详见附图2-2。 （2）评价标准 根据《杭州市临安区声环境功能区划分方案》，项目所在地声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，其标准限值为昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 （3）监测结果 监测期间，企业处于停产状态，声环境监测值监测结果见下表3-5。 表3-5所在地声环境监测值监测结果 监测点 方位 昼间噪声值dB（A） 夜间噪声值dB（A） 1# 东 51.2 40.8 2# 南 52.8 41.2 3# 西 51.7 40.5 4# 北 50.4 40.9 5#西侧敏感点 西 51.5 40.2 从监测结果可知，企业厂界以及敏感点的昼间、夜间噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的限值要求，声环境质量现状较好。 3.1.4土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018），本项目行业类别为C2919其他橡胶制品造，对照导则附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，属于制造业中“石油、化工“类别中“其他”，归为Ⅲ类项目。 本项目所在地位于杭州市临安区板桥镇三口村，周边主要为农田，山林，土壤环境为敏感。企业厂房面积为1932.5平方米，小于5hm2，属于小型。 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018），本项目评价等级为“三级”。 为了解项目所在地周边土壤环境质量现状，企业于2020年9月9日委托浙江华标检测技术有限公司对项目所在地区域进行了土壤环境监测。 1、监测点位 设置3个点，现有场地范围内3个表层样。 2、监测项目 重金属和无机物（7项）：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍； 挥发性有机物（27项）：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯； 半挥发性有机物（11项）：硝基苯、苯胺、2,-氯苯、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 3、采样时间及频次 采样一次（具体按照各自污染因子监测方法进行）。 4、取样方法 取表层样和调查土壤导则附录C中的表C.1土壤理化性质特性调查表。 5、监测结果 表3-6项目土壤环境现状监测结果1 采样时间 采样点位 项目名称及单位 表层土A 表层土B 表层土C 0-0.2m 0-0.2m 0-0.2m 2020.09.09 铜 mg/kg 27 20 25 铅 mg/kg 22.5 30.1 24.1 六价铬 mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 砷 mg/kg 11.2 11.5 14.9 汞 mg/kg 0.105 0.113 0.108 镍 mg/kg 23 28 26 镉 mg/kg 0.109 0.130 0.105 四氯化碳 μg/kg <1.3 <1.3 <1.3 氯仿 μg/kg <1.1 <1.1 <1.1 氯甲烷 μg/kg <1.0 <1.0 <1.0 1,1-二氯乙烷 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 1,2-二氯乙烷 μg/kg <1.3 <1.3 <1.3 1,1-二氯乙烯 μg/kg <1.0 <1.0 <1.0 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg <1.3 <1.3 <1.3 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg <1.4 <1.4 <1.4 二氯甲烷 μg/kg <1.5 <1.5 <1.5 1,2-二氯丙烷 μg/kg <1.1 <1.1 <1.1 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 四氯乙烯 μg/kg <1.4 <1.4 <1.4 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg <1.3 <1.3 <1.3 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 三氯乙烯 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 氯乙烯 μg/kg <1.0 <1.0 <1.0 苯 μg/kg <1.9 <1.9 <1.9 氯苯 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 1,2-二氯苯 μg/kg <1.5 <1.5 <1.5 1,4-二氯苯 μg/kg <1.5 <1.5 <1.5 乙苯 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 苯乙烯 μg/kg <1.1 <1.1 <1.1 甲苯 μg/kg <1.3 <1.3 <1.3 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 邻二甲苯 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 表3-7项目土壤环境现状监测结果2 采样时间 采样点位 项目名称及单位 表层土A 表层土B 表层土C 0-0.2m 0-0.2m 0-0.2m 2020.09.09 硝基苯 mg/kg <0.09 <0.09 <0.09 苯胺 mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 2-氯苯酚 mg/kg <0.06 <0.06 <0.06 苯并[a]蒽 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 苯并[a]芘 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 苯并[b]荧蒽 mg/kg <0.2 <0.2 <0.2 苯并[k]荧蒽 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 䓛 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 二苯并[a, h]蒽 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 萘 mg/kg <0.09 <0.09 <0.09 注：2-氯苯酚别名：2-氯酚。 表3-8土壤理化特性调查表 点位 A B C 时间 2020.09.09 2020.09.09 2020.09.09 经度 119°43′57.74″ 119°43′59.75″ 119°43′59.57″ 纬度 30°06′27.49″ 30°06′29.31″ 30°06′29.95″ 层次 0-0.2m 0-0.2m 0-0.2m 现场记录 颜色 棕 棕 棕 结构 团粒 团粒 团粒 质地 壤土 壤土 壤土 砂砾含量% 43 44 42 其他异物 无 无 无 实验室测定 pH 无量纲 6.31 6.09 6.62 阳离子交换量cmol/kg 23.9 24.8 24.3 氧化还原电位mV 350 345 355 饱和导水率cm/s 0.0005 0.0005 0.0005 土壤容重g/cm³ 1.30 1.32 1.29 总孔隙度% 51.16 50.84 51.95 由监测结果可知，项目所在地周边的区域土壤中各监测因子符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险筛选值中的第二类用地标准要求，因此本项目所在区域内土壤现状质量良好。 3.1.5地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目行业类别为C2912橡胶板、管、带制造，为橡胶制品制造行业，对照导则附录A，本项目为“115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新”，属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅱ类项目，项目周边无地下水环境保护目标，环境敏感程度为不敏感，因此本项目地下水环境影响评价等级为三级。 为了解项目所在地周边地下水环境质量现状，企业于2020年9月9日委托浙江华标检测技术有限公司对项目所在地区域进行了地下水环境监测。项目设置3个水质和水位监测点位以及3个水位监测点位。 具体地下水环境现状监测结果见表 表3-9 地下水监测结果1 采样时间 采样点位 项目名称及单位 上游D 项目所在地E 下游F 2020.09.09 阳离子 钾 mg/L 2.88 3.76 3.69 钾×1（价态）mEq/L 0.07 0.10 0.09 钠 mg/L 46.4 58.2 61.0 钠×1（价态）mEq/L 2.02 2.53 2.65 钙 mg/L 46.5 41.9 41.1 钙×2（价态）mEq/L 2.33 2.10 2.06 镁 mg/L 6.44 13.3 13.5 镁×2（价态）mEq/L 0.54 1.11 1.13 阳离子合计 mEq/L 4.95 5.83 5.93 阴离子 碳酸盐 mg/L ＜1.00 ＜1.00 ＜1.00 碳酸盐×2（价态）mEq/L ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02 重碳酸盐 mg/L 203 221 214 重碳酸盐×1（价态）mEq/L 3.33 3.62 3.51 氯离子 mg/L 40.9 57.9 63.3 氯离子×1（价态）mEq/L 1.15 1.63 1.78 硫酸根离子 mg/L 16.7 23.3 22.7 硫酸根离子×2（价态）mEq/L 0.35 0.49 0.47 阴离子合计 mEq/L 4.84 5.76 5.78 表3-10 地下水监测结果2 采样时间 采样点位 项目名称及单位 上游D 项目所在地E 下游F 2020.09.09 pH 无量纲 7.39 7.44 7.67 氨氮 mg/L 0.064 0.084 0.093 硝酸盐（以N计） mg/L 1.26 1.68 1.10 亚硝酸盐（以N计） mg/L ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005 挥发酚 mg/L ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 氰化物 mg/L ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 砷 μg/L 1.24 0.73 0.70 汞 μg/L ＜0.025 ＜0.025 ＜0.025 六价铬 mg/L ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 总硬度 mg/L 141 158 153 铅 μg/L 1.57 1.31 0.97 氟化物 mg/L ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 镉 μg/L 0.216 0.211 0.198 铁 mg/L 0.04 0.07 0.05 锰 mg/L 0.07 0.07 0.05 溶解性总固体 mg/L 358 410 402 高锰酸盐指数 mg/L 1.4 1.5 1.7 硫酸盐 mg/L 16.7 23.3 22.7 氯化物 mg/L 40.9 57.9 63.3 *总大肠菌群MPN/100mL 未检出(<2) 未检出(<2) 未检出(<2) *菌落总数 CFU/mL 44 50 46 水样性状 清澈 清澈 清澈 表3-11 地下水水位监测情况 采样时间 项目名称及单位 采样点位 水位 m 2020.09.09 上游D 1.77 项目所在地E 1.80 下游F 1.85 上游G 1.72 下游H 1.83 下游I 1.84 由监测结果可知，各监测因子均可以达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅱ类标准限值要求，表明附近地下水环境质量良好。

3.2主要环境保护目标： 3.2.1保护目标 根据项目特点及区域环境现状初步踏勘和调查，本项目位于杭州市临安区板桥镇三口村。项目主要保护目标为大气环境、地表水环境、声环境，项目周边学校、医院等敏感点。确定本评价主要环境保护目标见表3-12。 表3-12项目所在地主要环境保护目标 名称 UTM坐标 相对厂 址方位 相对厂 界距离 保护 对象 保护内容 环境功 能区 X Y 塘园里自然村 763228.18 3333924.20 西 约90米 居民 约20户 二类环 境空气 功能区 一户居民 763339.37 3333926.17 西 约8米 居民 1户 香主庙自然村 763792.83 3333676.62 东 约450米 居民 约15户 方家墩自然村 764108.64 3333577.06 东 约820米 居民 约15户 三口自然村 764358.07 3333435.68 东 约1030米 居民 约45户 溪西自然村 764146.85 3333269.53 东南 约950米 居民 约25户 下钱自然村 762824.79 3334150.96 西 约530米 居民 约65户 三口行政村 764559.26 3332776.91 西 约1350米 居民 约487户 上钱行政村 762083.40 3334008.02 东 约1300米 居民 约699户 葱坑行政村 763664.30 3332395.25 南 约1550米 居民 约198户 秋口行政村 765791.86 3333458.82 东 约2550米 居民 约515户 花桥行政村 764622.58 3335354.71 西北 约2050米 居民 约503户 塘园里自然村 763228.18 3333924.20 西 约90米 居民 约20户 2类声环境功能区 一户居民 763339.37 3333926.17 西 约8米 居民 1户 三口水 763269.58 3333704.45 南 约185米 河流 河流 Ⅱ类水环境功能区 3.2.3保护级别 （1）大气环境：保持《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）水环境：保持《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准； （3）声环境：保持《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类。 图 3-1 项目主要保护目标分布示意图

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据环境空气质量功能区划，该项目所在地位于二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准要求；CS2和TVOC执行《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。具体标准见表4-1。 有关大气污染物环境质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值（µg/m3） 标准 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） （二级） NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 PM10 年平均 24小时平均 70 150 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 TSP 年平均 24小时平均 200 300 CO 24小时平均 1小时平均 4000 10000 O3 最大8小时平均 1小时平均 160 200 CS2 1小时平均 40 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D TVOC 8小时平均 600 非甲烷总烃 一次值 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量标准 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015修订版），项目附近地表水为三口水支流，汇入渌渚江（松溪），属钱塘江流域，所在区域水系为钱塘224，钱塘224段水功能区为渌渚江（松溪）临安、富阳工业用水区，水环境功能区为工业用水区，目标水质为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。具体标准见表4-2。 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：除pH外均为mg/L 类别 pH DO CODMn CODCr BOD5 NH3-N TP Ⅱ 6～9 ≥6 ≤4 ≤15 ≤3 ≤0.5 ≤0.1 3、声环境质量标准 根据《杭州市临安区声环境功能区划分方案》，项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区要求，执行2类标准限值。具体标准值见表4-3。 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 声环境功能区类别 标准值（单位：LAeq,dB） 昼间 夜间 2类 60 50 4、地下水质量标准 区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅱ类标准。 地下水质量标准（GB/T14848-2017）（单位：除pH外，均为mg/L） 序号 项目 Ⅱ类 1 pH 6.5~8.5 2 高锰酸盐指数 ≤3.0 3 氨氮 ≤0.1 4 总硬度 ≤300 5 溶解性总固体 ≤500 6 硝酸盐 ≤5 7 亚硝酸盐 ≤0.1 8 硫酸盐 ≤150 9 砷 ≤0.001 10 汞 ≤0.0001 11 六价铬 ≤0.01 12 铅 ≤0.005 13 氟化物 ≤1.0 14 镉 ≤0.001 15 氰化物 ≤0.01 16 挥发性酚类 ≤0.001 17 铁 ≤0.2 18 锰 ≤0.05 19 氯化物 ≤150 20 总大肠菌群（个/L） ≤3.0 21 细菌总数（个/L） ≤100 22 锌 ≤0.5 23 镍 ≤0.002 24 色度 ≤5 5、土壤环境质量标准 项目所在区域土壤标准执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险筛选值中的第二类用地标准，具体见表4-5。 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 项目 筛选值 管制值 第二类用地 第二类用地 砷 60 140 镉 65 172 铜 18000 36000 铅 800 2500 汞 38 82 镍 900 2000 铬（六价） 5.7 78 四氯化碳 2.8 36 氯仿 0.9 10 氯甲烷 37 120 1,1-二氯乙烷 9 100 1,2-二氯乙烷 5 21 1,1-二氯乙烯 66 200 顺-1,2-二氯乙烯 596 2000 反-1,2-二氯乙烯 54 163 二氯甲烷 616 2000 1,2-二氯丙烷 5 47 1,1,1,2-四氯乙烷 10 100 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8 50 四氯乙烷 53 183 1,1,1-三氯乙烷 840 840 1,1,2-三氯乙烷 2.8 15 三氯乙烷 2.8 20 1,2,3-三氯丙烷 0.5 5 氯乙烯 0.43 4.3 苯 4 40 氯苯 270 1000 1,2-二氯苯 560 560 1,4-二氯苯 20 200 乙苯 28 280 苯乙烯 1290 1290 甲苯 1200 1200 间二甲苯+对二甲苯 570 570 邻二甲苯 640 640 硝基苯 76 760 苯胺 260 663 2-氯酚 2256 4500 苯并[a]蒽 15 151 苯并[a]芘 1.5 15 苯并[b]荧蒽 15 151 苯并[k]荧蒽 151 1500 䓛 1293 12900 二苯并[a,h]荧蒽 1.5 15 茚并[1,2,3-cd]芘 15 151 萘 70 700 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目工艺废气主要为配料粉尘、炼胶废气、硫化废气，主要污染因子为颗粒物、CS2、非甲烷总烃、臭气浓度。橡胶废气中颗粒物、非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5大气污染物排放限值；CS2排放参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的“新扩改建项目、二级标准”。具体标准见下表。 橡胶制品工业污染物排放标准 序号 污染物 排放限值 （mg/m3） 排放速率 限值（kg/h） 基准排气量 （m3/t胶） 无组织排放监控 浓度值（mg/m3） 1 颗粒物 12 3.5kg/h* 2000 1.0 2 非甲烷总烃 10 10kg/h* 2000 4.0 注：*GB27632-2011中未规定颗粒物、非甲烷总烃排放速率限值，本次评价参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物、非甲烷总烃15m排气筒二级标准排放速率限值。 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 控制项目 厂界无组织监控限值 （mg/m3） 排放浓度 排气筒高度（m） 排放量（kg/h） CS2 3.0 15 1.5 臭气浓度 20（无量纲） 15 2000（无量纲） 2、废水排放标准 近期生活污水经微动力兼氧处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于农灌；远期当地市政污水管网接通后，本项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887—2013）中的排放限值）后，纳入市政污水管网，经当地污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后集中排放；设备冷却废水循环使用，不外排，定期补充新鲜水。具体标准值见下表。 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L，pH除外 标准名称 pH CODCr BOD5 NH3-N SS TP 一级标准 6~9 ≤100 ≤20 ≤15 ≤70 ≤0.5 三级标准 6~9 ≤500 ≤300 ≤35 ≤400 ≤8 *注：氮、磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33887-2013） 城镇污水处理厂污染物排放标准 （单位：除pH外，均为mg/L） 指标 pH CODCr BOD5 NH3-N SS TP 一级A标准 6～9 ≤50 10 ≤5（8） ≤10 ≤0.5 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见表4-10。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固体废弃物 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。 一般工业废物贮存、处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单（环境保护部公告2013年第36号）执行。 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 评价等级 | 1、大气评价标准 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式，预测软件则采用AERSCREEN预测模式进行预测，由估算模式计算得本项目Pmax（无组织VOCS）=1.45%，最大占标率小于10%。根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），大气评等级为二级评价。 评价范围：厂界外边长为5km的矩形。 2、地表水评价等级 本项目废水主要职工的生活污水和设备冷却水；其中项目生活污水经微动力兼氧处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于农灌；设备冷却废水循环使用，不外排，定期补充新鲜水。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ2.3-2018）中表1“水污染物影响型建设项目评价等级判定表”，本项目无废水排放，因此评价等级属于三级B。可以不进行环境影响预测。 评价范围：废水农灌可行性分析。 3、地下水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目行业类别为C2912橡胶板、管、带制造，为橡胶制品制造行业，对照导则附录A，本项目为“115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新”，属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅱ类项目，项目周边无地下水环境保护目标，环境敏感程度为不敏感，因此本项目地下水环境影响评价等级为三级。 4、声环境评价等级 项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），确定本项目声环境评价等级为二级。 评价范围：厂界外200m。 5、土壤评价等级 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018），本项目行业类别为C2919其他橡胶制品造，对照导则附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，属于制造业中“石油、化工”类别中“其他”，归为Ⅲ类项目。 本项目所在地位于杭州市临安区板桥镇三口村，周边主要为农田，山林，土壤环境为敏感。企业厂房占地面积为1932.5平方米，小于5hm2，属于小型。 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018），本项目评价等级为“三级”。 6、风险评价等级 本项目不涉及危险化学品，项目Q值小于1，所在地为环境低度敏感区（E3），故环境风险潜势为I，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 为控制环境污染的进一步加剧，推行可持续发展战略，国家提出污染物排放总量控制的要求，并把总量控制目标分解到省。污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，实践证明它是现阶段我国改善环境质量的一套行之有效的管理手段。 目前我国落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至四项，即CODCr、NH3-N、SO2、NOX。 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），“严格实施污染物排放总量控制，将烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。” 根据工程分析中污染物排放种类及污染因子，本项目的总量控制指标主要为烟粉尘和挥发性有机物VOCs。 本项目投产运营后，企业污染物总量控制变化情况汇总表如下所示。 企业污染物总量指标及解决方案 （单位：t/a） 污染物 名称 原审批 本项目 总量指标 增减量 产生量 削减量 排放量 烟粉尘 0.02882 0.02527 0.02158 0.00369 -0.02513 VOCS 0.03829 0.07659 0.05169 0.0249 -0.01339 根据上表，通过本次改建，污染物总量控制指标中烟粉尘、VOCS均得到削减，未新增总量指标。经计算，企业污染物总量控制指标为烟粉尘0.00369t/a、VOCS0.0249t/a。 企业改建完成后烟粉尘、VOCS排放总量指标可来自企业原有核定的排放总量，企业通过自身原有审批总量进行削减，无需重新申请总量，无需区域替代削减。 污染物的排放总量必须由企业向杭州市生态环境局临安分局申请，经审批同意后方能实施该项目，并根据给定的排污总量指标排放。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1营运期生产工艺流程及污染因素分析 5.1.1生产工艺流程 （1）生产工艺流程 图5-1 橡胶板的生产工艺流程及产污节点图 （2）工艺流程简述： 配料投加：企业根据不同产品的要求，采用不同比例进行配料，并投加入炼胶机和塑炼机内进行加工。 混炼（密炼机和开炼机）：配好的原料由人工投料从密炼机顶部加入密炼机捏合（密炼）均匀。密炼结束后，将密炼好的橡胶送入开炼机，橡胶通过开炼机辊筒的转动被卷入两辊间隙，受强烈剪切作用而达到塑化和进一步混匀的目的，加工时间约为45~60min。 出片：密炼和开炼后的橡胶，通过压延机进行出片加工，加工为橡胶片。 硫化：橡胶片采用热压机进行硫化，边进料边加热硫化。 裁切：将硫化后的橡胶片根据不同规格要求进行裁切，形成片状产品。 密炼机和开炼机在常温下加工，无需进行加热。同时加工过程中会有热量产生，采用冷却循环水进行降温冷却（间接冷却）。烘箱采用电加热，主要用于去除部分原料的水分。 5.2.2污染工序及污染因子 项目营运后主要污染工序及污染因子汇总情况见表5-1。 项目主要污染工序及污染因子汇总 类别 污染源 污染物名称 污染因子 废气 配料 配料粉尘 颗粒物 密炼、开炼 炼胶废气 颗粒物、CS2、非甲烷总烃、臭气浓度 硫化 硫化废气 CS2、非甲烷总烃、臭气浓度 废水 职工生活 生活污水 CODCr、NH3-N等 设备冷却 冷却废水 / 固体废物 生产加工 边角料 边角料 检验 废次品 废次品 废气治理 收尘 收集的粉尘 原料包装 普通废包装物 废包装袋 有毒有害废包装物 硫化剂等包装物 废气治理 废活性炭 活性炭 职工生活 生活垃圾 废纸屑、塑料等 噪声 设备运行噪声 Leq（A） 5.2.3物料平衡 1、物料平衡 本项目物料平衡见表5-2 硅橡胶制品的物料平衡（每批次10kg计算） 序号 加入物 加入量kg 产出物 产出量kg 备注 1 硅橡胶 7.357 橡胶制品 9.9222 橡胶密封件 2 硫化剂 0.037 粉尘 0.0032 配料、炼胶 3 颜料 0.062 VOCs 0.0296 炼胶、硫化 4 硬脂酸锌 0.025 边角料 0.0325 生产加工 5 白炭黑 0.025 废次品 0.0125 检验 6 硅微粉 2.494 7 合计 10 合计 10 / （2）水平衡 项目水平衡见下表。 水量平衡表 序号 用水 去向 项目 t/a 项目 t/a 1 新鲜自来水量 450 生活用水 300 2 / / 设备冷却水 150 3 合计 450 合计 450 5.2营运期污染源强分析 5.2.1废气 本项目废气主要为橡胶制品生产的配料粉尘，炼胶废气和硫化废气，主要污染物为颗粒物、CS2、非甲烷总烃和VOCs。 （1）配料粉尘 根据企业提供的原料清单，涉及粉料的主要为白炭黑、硅微粉、硬脂酸锌等，总用量为21.2t/a。企业设置单独的配料间，生产时关闭门窗，配料间设有小粉料称量装置，由工人手动将粉料拆包后倒入小粉料称量装置料斗内，通过小粉料称量装置将各种粉料混合，再由工人手动加入密炼机中。 根据同类型企业类比调查，配料粉尘产生量约为粉状原料用量的0.1%，则配料粉尘产生量为0.0212t/a。粉料拆包配料处设置集气罩，废气经收集后通过布袋除尘器净化处理后经不低于15米高的排气筒高空排放，废气收集率按90%计，布袋除尘器除尘效率按95%考虑，年工作时间约300h。风机设计风量为2000m3/h。配料粉尘产排情况如下： 配料粉尘产排情况表 污染物 产生情况 有组织排放情况 无组织排放情况 产生量 （t/a） 排放量 （t/a） 排放速率 （kg/h） 排放浓度 mg/m3 排放量 （t/a） 排放速率 （kg/h） 颗粒物 0.0212 0.001 0.0032 1.6 0.0021 0.0071 （2）炼胶废气 炼胶工序中产生的废气具有排放量大、污染物浓度低、成分复杂等特点，烟气中约有几十种有机成分，主要为烷烃、烯烃和芳烃及聚异戊二烯裂解产物，主要来自聚合物、防老剂、促进剂等，主要污染物以颗粒物、VOCs、非甲烷总烃计，并带有恶臭。 VOCs的排放系数参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》中橡胶制品行业的排放系数列表，其中无对应类型的选择相近轮胎类型或按最大值选取。本项目胶种为硅橡胶，排放系数取对应工序最大值；颗粒物、非甲烷总烃和CS2排放系数参照《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》中的废气污染物排放系数，各污染物排放系数见下表。 炼胶、硫化废气中各污染物排放系数一览表 产生工序 混炼 热压硫化 系数来源 VOCs 系数（kg/kg） 2.76E-05 9.37E-04 《浙江省重点行业 VOCs污染排放源排放量 计算方法（1.1版）》 颗粒物 系数（mg/kg） 69 / 《橡胶制品生产过程中 废气污染物的排放系数》 非甲烷总烃 系数（mg/kg） 1.1 13.2 CS2 系数（mg/kg） / 1.6 注：硅橡胶热压硫化污染物产生系数参照天然橡胶计 根据项目原辅材料消耗可知，项目硅橡胶炼胶用量为59t/a，经计算，项目炼胶过程各污染因子产生情况见下表： 炼胶过程中各污染因子产生情况一览表 产生工序 VOCs 颗粒物 非甲烷总烃 CS2 混炼 1.6284 kg/a 4.071 kg/a 0.0649 kg/a / 企业共设3台密炼机，1台开炼机。本环评要求企业单独设置炼胶车间，并在密炼机和开炼机四周安装透明软帘，使得机器运作时处于密闭的环境，加强废气收集效率。在密炼机顶部加装集气罩，在开炼机辊筒上方设置集气罩，炼胶废气收集后先经布袋除尘器处理后再与硫化废气一并通过活性炭吸附装置处理后经15米高的排气筒高空排放。收集效率为90%，活性炭吸附净化效率不低于75%，颗粒物的处理效率约95%。 根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008），同时结合本项目密炼机和开炼机的规格型号与数量，集气罩设置4个，设计参数（长1.0m、宽0.6m，风速取0.3m/s）。计算得到风机风量为2590m3/h（本次环评取3000m3/h）。项目年工作时间约2400h，则炼胶废气产排情况如下： 炼胶废气产排情况表 工序 污染物 产生情况 有组织排放情况 无组织排放情况 产生量（t/a） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 混炼 颗粒物 0.00407 0.00018 0.00008 0.025 0.00041 0.00017 非甲烷总烃 0.00006 0.000014 0.000006 0.002 0.000006 0.000003 VOCs 0.00163 0.00037 0.00015 0.051 0.00016 0.00007 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），本项目单位胶料实际排气量超过了单位胶料基准排气量，因此须将实际大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。具体情况如下： 炼胶废气折算后排放浓度汇总表 名称 设计总风量 m3/h 排放浓度 mg/m3 基准风量 m3/t 折合浓度 mg/m3 标准浓度 mg/m3 混炼 颗粒物 3000 0.025 2000 1.125 12 非甲烷总烃 3000 0.002 2000 0.09 10 VOCs 3000 0.051 2000 / / 由表5-7和表5-8可知，炼胶废气中非甲烷总烃、颗粒排放的排放浓度达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中根据基准排气量换算后的允许排放浓度限值要求，CS2排放速率均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准要求。 （3）硫化废气 本项目单独设置硫化车间，硫化机四周设置密闭软帘。硫化废气中污染因子主要为非甲烷总烃、CS2和VOCs，排放系数见表5-6。 项目硅橡胶硫化用量为80t/a，则硫化废气各污染物产生情况见下表： 硫化废气中各污染物产生情况一览表 产生工序 颗粒物 VOCs 非甲烷总烃 CS2 硫化 / 74.96 kg/a 1.056 kg/a 0.128 kg/a 本环评要求企业在平板硫化热压线上方安装集气罩，并在硫化区域四周设置密闭软帘。硫化废气经收集后，进入活性炭吸附装置净化处理后，经不低于15米高的排气筒高空排放。收集效率为90%，活性炭吸附净化效率不低于75%。 根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008），同时结合本项目平板硫化热压线的规格型号与数量，集气罩设置8个，设计参数（长1.4m、宽0.4m，风速取0.3m/s）。计算得到风机风量为4840m3/h（本次环评取5000m3/h）。项目年工作时间约2400h，则硫化废气产排情况如下： 硫化废气产排情况表 工序 污染物 产生情况 有组织排放情况 无组织排放情况 产生量（t/a） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 硫化 非甲烷总烃 0.00106 0.00024 0.0001 0.02 0.00011 0.00004 CS2 0.00013 0.00003 0.00001 0.002 0.00001 0.00001 VOCs 0.07496 0.01687 0.00703 1.4 0.0075 0.00312 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），本项目单位胶料实际排气量超过了单位胶料基准排气量，因此须将实际大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。具体情况如下： 硫化废气折算后排放浓度汇总表 名称 设计总风量 m3/h 排放浓度 mg/m3 基准风量 m3/t 折合浓度 mg/m3 标准浓度 mg/m3 硫化 非甲烷总烃 5000 0.02 2000 1.5 12 CS2 5000 0.002 2000 / / VOCs 5000 1.4 2000 / / 根据表5-10和表5-11，硫化废气中非甲烷总烃的排放浓度达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中根据基准排气量换算后的允许排放浓度限值要求，CS2的排放速率均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准要求。 （4）恶臭 根据《橡胶工厂环境保护设计规范》(GB50469-2008)，橡胶厂排放的恶臭污染物中没有单项恶臭，只有复合型臭气。橡胶生产过程中臭气主要产生于炼胶和硫化过程中，根据对橡胶生产企业的类比调查，炼胶工序臭气浓度在4000~5000左右，硫化工序臭气浓度在3000~4000左右。按照本项目拟建处理设施，项目臭气浓度排放情况见表5-12。 臭气浓度产生、处理及排放情况一览表 序号 工序 产生浓度 净化措施 处理效率 排放浓度 标准值 1 炼胶 4500 布袋除尘器+活性炭 80% 900 2000 2 硫化 3500 80% 700 2000 由上表可知，各工序臭气浓度低于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中排放浓度限值要求。 （5）废气污染防治措施以及产排放情况汇总 项目配料废气、炼胶废气经收集后通过布袋除尘器净化处理后，与硫化废气一并进入活性炭吸附装置净化处理，通过不低于15米高的排气筒高空排放。风机设计总风量为10000m3/h，收集效率约90%，布袋除尘器净化效率约95%，活性炭吸附效率不低于75%。 废气产排放情况汇总 工序 污染物 产生情况 有组织排放情况 无组织排放情况 产生量（t/a） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 配料 颗粒物 0.0212 0.001 0.0032 3.2 0.0021 0.0071 混炼 颗粒物 0.00407 0.00018 0.00008 0.025 0.00041 0.00017 非甲烷总烃 0.00006 0.000014 0.000006 0.002 0.000006 0.000003 VOCs 0.00163 0.00037 0.00015 0.051 0.00016 0.00007 硫化 非甲烷总烃 0.00106 0.00024 0.0001 0.02 0.00011 0.00004 CS2 0.00013 0.00003 0.00001 0.002 0.00001 0.00001 VOCs 0.07496 0.01687 0.00703 1.4 0.0075 0.00312 合计 颗粒物 0.02527 0.00118 0.00328 0.328 0.00251 0.00727 非甲烷总烃 0.00112 0.000254 0.000106 0.011 0.000116 0.000043 CS2 0.00013 0.00003 0.00001 0.001 0.00001 0.00001 VOCs 0.07659 0.01724 0.00718 0.718 0.00766 0.00319 5.2.2废水 项目产生的废水主要为生活污水和设备的冷却废水。 （1）生活污水 本项目改建完成后，劳动定员为20人，年工作日300d，生活用水量按50L/人·d计，则项目年用水量约为300t/a，排污系数以0.9计，生活污水水质CODCr约350mg/L，NH3-N约35mg/L，则生活污水产生量为270t/a，各污染物产生量CODCr约0.095t/a，NH3-N约0.0095t/a。 近期项目生活污水经微动力兼氧处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于农灌；远期当地市政污水管网接通后，本项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887—2013）中的排放限值）后，纳入市政污水管网，经当地污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后集中排放。 （2）设备冷却水 项目生产过程需用冷却水对设备进行降温冷却，生产过程采用间接冷却，循环水池内的循环冷却水循环使用，不外排。企业平时只需定期对循环冷却水进行补充，定期添加新鲜水用于蒸发损耗。根据企业提供资料，循环冷却用水新鲜事补充量约0.5吨/天，年补充量为150t/a。 5.2.3噪声 本项目主要噪声源为密炼机、开炼机、压延机、平板硫化热压线等设备运转及作业噪声，噪声源强为70~80dB（A）。噪声源强及减噪措施见表5-14。 主要噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号 噪声源 规格 噪声源强 减噪措施 1 密炼机 500L 70～80 设置减振基础，置于车间内 2 密炼机 300L 70～80 3 开炼机 14寸 70～80 4 压延机 10寸 70～80 5 压延机 6寸 70～75 6 平板硫化热压线 定制2m*1.8m 70～75 5.2.4固废 项目产生的固废副产物主要为边角料、废次品、收尘、普通废包装物、有毒有害废包装物、废活性炭和生活垃圾等。 （1）项目副产物产生情况 副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量 1 边角料 生产加工 固态 橡胶 0.26t/a 2 废次品 检验 液态 橡胶 0.1t/a 3 收尘 废气治理 固态 粉尘 0.022t/a 4 普通废包装物 原料包装 固态 废包装袋/纸 0.5t/a 5 有毒有害废包装物 原料包装 固态 硫化剂等包装物 0.1t/a 6 废活性炭 废气治理 固态 活性炭 1.38t/a 7 生活垃圾 职工生活 固态、液态 废纸屑、塑料等 3t/a 根据废气治理设施的去除效率，一级活性炭的净化效率约75%，VOCS废气产生量约0.2398t/a，活性炭的有机废气吸附能力约0.15kg/kg（活性炭量），有机废气吸附量约0.18t/a，则需活性炭约1.2吨/年，则废活性炭产生量为1.38t/a。活性炭吸附装置设计容量约1m3，活性炭装载量约为0.6吨，活性炭每半年需要更换一次。废活性炭属于危险废物，需单独设置危废暂存间用于存放。 （2）固体废物属性判定 A、固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则（GB34330-2017）》，判断每种副产物是否属于固体废物，判定结果详见表5-16： 项目副产物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 是否属固体废物 判定依据 1 边角料 生产加工 是 4.2（a） 2 废次品 检验 是 4.2（a） 3 收尘 废气治理 是 4.3（a） 4 普通废包装物 原料包装 是 4.1（c） 5 有毒有害废包装物 原料包装 是 4.1（c） 6 废活性炭 废气治理 是 4.3（l） 7 生活垃圾 职工生活 是 4.1（d） B、危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录（2021版）》，《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7—2019）以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，并对危险废物的危险特性进行汇总，判定结果详见表5-17： 危险废物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 边角料 生产加工 否 / 2 废次品 检验 否 / 3 收尘 废气治理 否 / 4 普通废包装物 原料包装 否 / 5 有毒有害废包装物 原料包装 是 HW49，900-041-49 6 废活性炭 废气治理 是 HW49，900-039-49 7 生活垃圾 职工生活 否 / 项目固体废物产生量及处置措施分析结果见表5-18； 项目固体废弃物产生量及处置措施汇总 序号 固体废物名称 属性 产生量 利用处置方式 是否符合环保要求 1 边角料 一般固废 0.26t/a 收集后外卖综合利用 符合 2 废次品 一般固废 0.1t/a 收集后外卖综合利用 符合 3 收尘 一般固废 0.022t/a 收集后外卖综合利用 符合 4 普通废包装物 一般固废 0.5t/a 收集后外卖综合利用 符合 5 有毒有害废包装物 危险废物 0.1t/a 危废间暂存，委托有资质的单位安全处置 符合 6 废活性炭 危险废物 1.38t/a 危废间暂存，委托有资质的单位安全处置 符合 7 生活垃圾 一般固废 3t/a 委托环卫部门清运 符合 5.4项目“三本帐”汇总 本项目属于改建项目，改建前后“三本帐”见下表5-19： 项目改建前后“三本帐” 单位：t/d 项目名称 原审批 本项目 整体工程 排放 增减量 排放量 产生量 削减量 排放量 以新带老 削减量 排放 总量 废 水 废水量 0 270 270 0 0 0 0 CODCr 0 0.095 0.095 0 0 0 0 NH3-N 0 0.0095 0.0095 0 0 0 0 废 气 颗粒物 0.02882 0.02527 0.02158 0.00369 0.02882 0.00369 -0.02513 非甲烷总烃 0.00056 0.00112 0.00075 0.00037 0.00056 0.00037 -0.00019 CS2 0.00006 0.00013 0.00009 0.00004 0.00006 0.00004 -0.00002 VOCS 0.03829 0.07659 0.05169 0.0249 0.03829 0.0249 -0.01339 固 废 废铁 0 0.26 0.26 0 0 0 0 废砖坯 0 0.1 0.1 0 0 0 0 沉渣 0 0.022 0.022 0 0 0 0 收尘 0 0.5 0.5 0 0 0 0 脱硫废渣 0 0.1 0.1 0 0 0 0 废次品 0 1.38 1.38 0 0 0 0 生活垃圾 0 3 3 0 0 0 0

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 配料 | 粉尘 （颗粒物） | 0.0212t/a | 颗粒物： 有组织0.00118t/a，0.328mg/m3 无组织0.00251t/a，0.00727kg/h 非甲烷总烃： 有组织0.0000254t/a，0.011mg/m3 无组织0.000116t/a，0.000043kg/h CS2： 有组织0.00003t/a，0.001mg/m3 无组织0.00001t/a，0.00001kg/h VOCS： 有组织0.01724t/a，0.718mg/m3 无组织0.00766t/a，0.00319kg/h |
|  | 密炼、开炼 | 颗粒物 | 0.00407t/a |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.00006t/a |  |
|  |  | VOCs | 0.00163t/a |  |
|  | 硫化 | 非甲烷总烃 | 0.00106t/a |  |
|  |  | CS2 | 0.00013t/a |  |
|  |  | VOCs | 0.07496t/a |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | 水量 | 270t/a | 0 |
|  |  | CODCr | 0.095t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 0.0095t/a | 0 |
|  | 冷却循环水 | 循环使用，定期补充新鲜水，不外排 |
| 固体 废物 | 生产加工 | 边角料 | 0.26t/a | 0 |
|  | 检验 | 废次品 | 0.1t/a | 0 |
|  | 废气治理 | 收尘 | 0.022t/a | 0 |
|  | 原料包装 | 普通废包装物 | 0.5t/a | 0 |
|  | 原料包装 | 有毒有害废包装物 | 0.1t/a | 0 |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 1.38t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为各类生产设备运行噪声。经类比调查，各设备噪声源强在70~80dB（A）之间 |
| 其他 | —— |
| 主要生态影响 根据现场调查，项目所在区域为杭州市临安区板桥镇三口村，周边主要为空地和山林。所在区域生态结构相对简单，无大面积的自然植被群落和珍稀动植物资源。故对当地生态环境影响较小。 |

# 七、环境影响分析

7.1营运期环境影响分析 7.1.1大气环境影响分析 本项目废气主要为橡胶制品生产的配料粉尘，炼胶废气和硫化废气，主要污染物为颗粒物、CS2、非甲烷总烃和VOCs。 （1）废气污染防治措施及有组织废气达标排放分析 废气污染防治措施及设计参数见表7-1。 废气防治措施及设计参数 污染物名称 收集和治理措施 设计参数 配料粉尘 （颗粒物） 企业设置单独的配料间，粉料拆包配料处设置集气罩进行收集废气； 企业单独设置炼胶车间，并在密炼机和开炼机四周安装透明软帘，使得机器运作时处于密闭的环境，加强废气收集效率。在密炼机顶部加装集气罩，在开炼机辊筒上方设置集气罩收集废气； 企业在平板硫化热压线上方安装集气罩，并在硫化区域四周设置密闭软帘收集废气； 项目配料废气、炼胶废气经收集后通过布袋除尘器净化处理后，与硫化废气一并进入活性炭吸附装置净化处理，通过不低于15米高的排气筒高空排放。 风机总设计风量10000m3/h； 粉尘收集效率90%，炼胶废气收集效率为90%，硫化废气收集效率为90% 除尘效率95%；活性炭吸附净化效率不低于75% 炼胶废气 （颗粒物、VOCs、非甲烷总烃） 硫化废气 （非甲烷总烃、CS2和VOCs） 项目废气经治理后各污染物有组织排放及达标情况见下表7-2。 废气达标排放可行性分析 产污 单元 污染物 名称 有组织排放情况 标准值 达标情况 速率 kg/h 浓度 mg/m3 速率 kg/h 浓度 mg/m3 配料、密炼、开炼、硫化 颗粒物 0.00328 0.328 3.5 12 达标排放 非甲烷总烃 0.000106 0.011 10 10 达标排放 CS2 0.00001 0.001 1.5 / 达标排放 VOCs 0.00718 0.718 / / 达标排放 由上表可知，项目配料粉尘、炼胶废气、硫化废气经收集和治理后，颗粒物、非甲烷总烃的排放速率和排放浓度均可达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5大气污染物排放限值，CS2的排放速率可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的“新扩改建项目、二级标准”限值中相关标准要求。 因此本项目废气可以做到达标排放，对周围大气环境影响较小。 （1）污染源调查情况汇总 根据工程分析，项目废气有组织污染物排放情况见下表7-3。 项目有组织排放参数 排放源 污染物 名称 排放量 t/a 最大排 放速率 kg/h 最大排 放浓度 mg/m3 最大 废气量 m3/h 排气筒参数 排放 m 直径 m 烟气出口 温度℃ 1#排气筒 颗粒物 0.00118 0.00328 0.328 10000 15 0.7 25 非甲烷总烃 0.000254 0.000106 0.011 CS2 0.00003 0.00001 0.001 VOCs 0.01724 0.00718 0.718 无组织排放情况如下表所示 项目无组织排放参数 排放源 污染物 名称 排放量 （t/a） 最大排放 速率(kg/h) 有效面 积（m2） 面源高 度(m) 面源长 度(m) 面源宽 度(m) 生产车间 颗粒物 0.00251 0.00727 1500 5 30 50 非甲烷总烃 0.000116 0.000043 CS2 0.00001 0.00001 VOCs 0.00766 0.00319 （2）大气评价等级 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.1条，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据工程分析，本评价针对配料粉尘，炼胶废气，硫化废气以及无组织排放的废气进行评价分析，主要以颗粒物、非甲烷总烃、CS2、VOCs来确定评价工作等级。根据第四章环境空气质量标准，颗粒物取值0.9mg/m3（24小时平均值的3倍），非甲烷总烃取值2mg/m3，CS2取值0.04mg/m3，VOCs取值1.2mg/m3（8小时平均值的2倍）。估算模型参数见表7-5。 估算模型参数表 参数 取值 城市农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 41.9 最低环境温度/℃ -13.3 土地利用类型 山地 区域湿度条件 湿润 是否考虑地形 考虑地形 □是 √否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 √否 岸线距离/km / 岸线方向/o / （3）预测结果 本次预测采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式，预测软件则采用AERSCREEN预测模式进行预测。根据估算模式计算结果，本项目各污染物最大地面落地点浓度和距离的分布情况见下表； 预测结果统计 污染源 污染物名称 环境空气质量 标准（mg/Nm3） 最大落地 浓度（ug/m3) 下风向 距离(m) Pi/% D10%/m 有组织 1#排气筒 颗粒物 0.9 0.22544 265 0.03 / 非甲烷总烃 2 0.0072756 265 0.00 / CS2 0.02 6.874701E-04 265 0.04 / VOCs 1.2 0.49246 265 0.04 / 无组织 生产车间 颗粒物 0.9 12.872 32 1.43 / 非甲烷总烃 2 0.0758 32 0.01 / CS2 0.02 0.017697 32 0.04 / VOCs 1.2 17.458 32 1.45 / 由表7-6，计算得本项目Pmax（无组织VOCS）=1.45%，最大占标率小于10%。根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），大气评等级为二级评价，因此本项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 厂界以及敏感点污染物（非甲烷总烃和CS2）浓度预测分析 各污染物在厂界以及敏感点落地浓度分析见表7-7； 厂界以及敏感点污染物的落地浓度及占标率 （单位：mg/m3） 项目 项目背景 最大值 有组织排放 无组织排放 叠加 背景值 落地浓度 占标率 落地浓度 占标率 非甲烷总烃 厂界 0.98 2.29E-08 0 5.21E-05 0 0.98 西侧居民 0.98 1.01E-06 0 7.27E-05 0 0.98 CS2 厂界 <0.01 2.16E-09 0 1.22E-05 0.03% <0.01 西侧居民 <0.01 9.54E-08 0 1.70E-05 0.04% <0.01 根据预测，项目厂界的非甲烷总烃最大落地点浓度5.21E-05mg/m3，占标率为0%；CS2最大落地点浓度1.22E-05mg/m3，占标率为0.03%，均低于10%；叠加背景值后，厂界最大预测值非甲烷总烃约0.98mg/m3，CS2小于0.01mg/m3；低于各污染物相应的环境空气质量标准限值，厂界能够达标排放。 项目西侧敏感点的非甲烷总烃最大落地点浓度7.27E-05mg/m3，占标率为0%；CS2最大落地点浓度1.70E-05mg/m3，占标率为0.04%，均低于10%；叠加背景值后，厂界最大预测值非甲烷总烃约0.98mg/m3，CS2小于0.01mg/m3；项目敏感点最大落地浓度和敏感点最大预测值均低于各污染物相应的环境空气质量标准限值要求。 综上所述，经预测分析，项目营运后对项目周边居民的环境空气影响较小。 （4）大气环境防护距离 为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置环境防护区域。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离模式，本项目大气评价等级为二级，无需进一步预测计算大气环境防护距离。 （5）污染物排放量核算 企业有组织排放量核算结果见表7-8。 企业全厂有组织排放量核算结果表 排放口编号 污染物 核算排放浓度 （mg/m3） 核算排放速率 （kg/h） 核算年排放量 （t/a） 主要排放口 1#排气筒 颗粒物 0.328 0.00328 0.00118 非甲烷总烃 0.011 0.000106 0.000254 CS2 0.001 0.00001 0.00003 VOCs 0.718 0.00718 0.01724 有组织排放合计 颗粒物 0.00118 非甲烷总烃 0.000254 CS2 0.00003 VOCs 0.01724 企业无组织排放量核算结果见表7-9。 企业全厂无组织排放量核算结果表 排放口 编号 产污环节 污染物 主要污染 防治措施 国家或地方污 染物排放标准 年排放量 （t/a） 名称 浓度限值 mg/m3 1# 生产车间 颗粒物 加强车间通风 《橡胶制品工业污染物排放标准》 1 0.00251 非甲烷总烃 4 0.000116 CS2 《恶臭污染物排放标准》 3 0.00001 VOCs / 0.00766 无组织排放量总计 无组织排放量 总计 颗粒物 0.00251 非甲烷总烃 0.000116 CS2 0.00001 VOCs 0.00766 企业大气污染物年排放量核算结果见表7-10。 企业大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量t/a 1 颗粒物 0.00369 2 非甲烷总烃 0.00037 3 CS2 0.00004 4 VOCs 0.0249 （6）建设项目大气环境影响评价自查表 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价 等级 与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长 5～50km□ 边长=5 km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ～ 2000t/a□ ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物(颗粒物) 其他污染物(非甲烷总烃、CS2、VOC) 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准 □ 附录 D ( 其他标准 ( 现状评价 环境 功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价 基准年 （2019）年 环境空气 质量现状 调查数据 来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源□ 现有污染源 □ 拟替代的 污染源( 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL 2000□ EDMS/AEDT □ CALPUFF( 网格模型□ 其他 ( 预测范围 边长≥ 50km□ 边长 5～50km ( 边长 = 5 km ( 预测因子 预测因子(颗粒物、非甲烷总烃、CS2、VOC) 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 ( 正常排放 短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100% □ 正常排放 年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大标率＞10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大标率＞30% □ 非正常排放 1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ / ）h C非正常占标率≤100% □ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均 浓度和年平均 浓度叠加值 C叠加达标 ( C叠加不达标 □ 区域环境质量 的整体变化情况 k≤-20% □ k＞-20% ( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、SO2、NOX、氟及其化合物、氨、硫化氢) 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 □ 大气环境 防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源 年排放量 SO2（/）t/a；NOx（/）t/a；颗粒物（0.00369）t/a；VOCs（0.0249）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 7.2.2水环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ2.3-2018）中表1“水污染物影响型建设项目评价等级判定表”，本项目废水主要职工的生活污水和设备冷却水；其中项目生活污水经微动力兼氧处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于农灌；设备冷却循环水循环使用，定期补充新鲜水，不外排；因此评价等级属于三级B。 （2）废水源强及污染防治措施汇总 根据工程分析，生活污水产生量约为270t/a，污染物产生量CODCr为0.095t/a，NH3-N为0.0095t/a。 项目近期生活污水经微动力兼氧处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于农灌；远期当地市政污水管网接通后，本项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887—2013）中的排放限值）后，纳入市政污水管网，经当地污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后集中排放。设备冷却循环水循环使用，定期补充新鲜水，不外排。 在此基础上，本项目产生的废水对周边地表水环境影响不大。 （3）农灌可行性分析 项目废水产生量较小，约为270t/a（0.9t/d），项目周边主要为山林和农地，因此项目废水通过厂区污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准的基础上，可以用于附近农地和山林的灌溉。 根据《浙江省农业用水定额标准》（DB33/T769-2009）中的农业用水量，灌溉水量以255m3/亩计，则项目所需的农田面积约为1.1亩左右。附近有较多的农地和山林，污水经处理达标后可以被消纳，综合利用。建设单位已与周边农户签订废水农灌协议，且农户田地面积总数不低于2亩，因此项目废水经处理后用于农灌是可行的。 要求企业设置废水临时储水池用于雨季废水的暂存，暂存不少于10天废水量，水池大小约15m3。建议临时储水池设置于生活污水处理设施附近，便于废水收储。 （4）建设项目地表水环境影响评价自查表 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响评价 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□，重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放□；其他( 水温□；径流□；水域面积□； 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B( 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□； 补充检测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 补充检测 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充检测□；其他□ 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （） 监测断面或点位个数（） 现状评价 评价范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷） 评价标准 河流、湖库、河口：I类□；II类(；III类□；IV类□；V类□ 近岸海域：第一类□；第二类□第三类□第四类□ 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标；□不达标□； 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标□； 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域(区域)水资源《包括水能资源》与开发总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况和河湖演变状况□ 达标区( 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□；设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区(流)域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区(流)城水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求口水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区(流)域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境淮入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/(t/a) 排放浓度/（mg/L） COD 0 0 NH3-N 0 0 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/(t/a) 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流 量确定 生态流量:一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位:一般水期（）m；鱼类繁殖期()m；其他（）m 防治措施 环保措施 污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无检测( 手动(；自动□；无检测□ 监测点位 / （1） 监测因子 / pH、COD、NH3-N 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受□ 注:“口”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 7.2.3噪声环境影响分析 本项目噪声主要源于各类生产设备运行噪声，噪声源强在70~80dB（A）之间。为确保企业正常生产情况下场界噪声能够稳定达标，需采取以下防治措施： ①生产车间窗户采用密闭隔声窗，生产时紧闭窗户，严禁开启； ②车间内需进行合理布局，生产设备尽量布置在车间中央。所有生产设备宜选用低噪声型号，对密炼机等高噪声设备采取防振、降噪、隔音措施，同时在设备底部加装减振垫，对设备定期进行检查，确保机械设备在正常工况下运行。 ③合理安排工作时间，车间采用低噪声排风扇。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式。 A室外声源 ①计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： L——oct(r)--点声源在预测点产生的倍频带声压级； L——oct(r0)--参考位置r0处的倍频带声压级； R——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文)。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 ②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 B室内声源 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，LwZoct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 C计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为 式中：T为计算等效声级时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 D预测结果 根据企业提供的厂区平面布局，本项目主要为炼胶车间和硫化车间，以及部分原料仓库和产品堆场，炼胶车间和硫化车间均为生产加工车间，属于噪声源。 本项目实行8小时白班制生产，建成运行后对昼间厂界噪声进行预测经叠加后，预测结果如下表7-13： 厂界噪声预测值 单位：dB(A) 位置 昼间 厂界预测贡献值 厂界现状值 叠加值 标准值 达标情况 1#东 48.3 51.2 53.0 60 达标 2#南 39.7 52.8 53.0 60 达标 3#西 48.3 51.7 53.3 60 达标 4#北 38.7 50.4 50.7 60 达标 由上表可知，本项目噪声经治理后，厂界昼间噪声预测贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，叠加本底值后厂界昼间噪声值可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 本项目生产车间噪声对周围环境敏感点贡献值见表7-14。 项目对周围环境敏感点贡献值和达标情况 项目 敏感点 厂界距敏感点距离，m 敏感点预测值dB(A) 敏感点现状监测值dB(A) 叠加值dB(A) 标准值dB(A) 达标情况 昼间 西侧敏感点 5 45.8 51.5 52.7 60 达标 由表7-13可知，本项目对周边环境敏感点的预测值低于60dB(A)，基本不改变当地的声环境质量，因此，本项目营运过程产生的噪声对周围环境敏感点不会产生明显影响。为更好的保护周边环境，本环评要求建设单位加强工人的生产操作管理，加强设备的日常维护，减少非正常生产噪声；并采取必要隔声减震降噪措施，进一步降低噪声对周围环境的影响。 综上所述，本项目噪声经治理后可以做到稳定达标排放，对周围环境不会产生不利影响。 7.2.4固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为边角料、废次品、收尘、普通废包装物、有毒有害废包装物、废活性炭和生活垃圾等。固体废弃物处置方式汇总见下表7-15。 固体废弃物处置方式汇总 序号 固体废物名称 属性 产生量 利用处置方式 是否符合环保要求 1 边角料 一般固废 0.26t/a 收集后外卖综合利用 符合 2 废次品 一般固废 0.1t/a 收集后外卖综合利用 符合 3 收尘 一般固废 0.022t/a 收集后外卖综合利用 符合 4 普通废包装物 一般固废 0.5t/a 收集后外卖综合利用 符合 5 有毒有害废包装物 危险废物 0.1t/a 危废间暂存，委托有资质的单位安全处置 符合 6 废活性炭 危险废物 1.38t/a 危废间暂存，委托有资质的单位安全处置 符合 7 生活垃圾 一般固废 3t/a 委托环卫部门清运 符合 危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号 贮存场所 名称 危险废物 名称 危险废物 类别代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废 暂存间 有毒有害废包装物 HW49，900-041-49 生产 车间 5m2 分类收集 存放，袋装 和桶装， 地面做好 防腐防渗 防漏措施 2t/a 每年 2 废活性炭 HW49，900-041-49 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，企业须单独设置危废暂存间，并做好标识标牌，同时企业应做到如下要求：①危险废物堆放同其他物资保持一定的间距，不相容的危险废物堆放区必须有隔离区隔断，有明显的危险废物识别标志，单独收集和贮运，由专业人员操作。②危险废物应堆放于室内，不能露天堆放，堆放设施应有防泄漏、防渗、防雨的措施，地面硬地化、无裂隙，经过耐腐蚀处理。中转堆放期不超过国家规定。③对危险废物在委托处置过程中，遵照国家环保总局《危险废物转移联单管理办法》中的要求，按照“六联单”的方式办理危险废物转移联单手续。禁止在转移过程中将危险废物随处倾倒而严重污染环境。 结合《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关要求，本项目危险废物的环境影响分析如下： 1、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 企业单独设置危废暂存间，设置标识标牌，地面做好防腐防渗防漏措施。危险废物经收集后暂存于危险废物仓库，并定时委托有资质单位处理。 2、运输过程的环境影响分析 项目产生危险废物的工艺环节与贮存场所距离较近，便于转移，避免危废的散落、泄漏所引起的环境问题。危废的处置由有资质单位定期到企业内进行收集和转运，采用专业危废运输车辆进行运输。 3、委托处置危险废物的环境影响分析 项目危废主要为废活性炭和有毒有害废包装物，经收集后暂存于危废暂存间，根据项目所在地周边危废处置单位的分布，企业产生的危废能够委托危废处置单位（如杭州立佳环境服务有限公司）处理，可以得到妥善的处置。 综上所述，该项目产生的固体废物种类明确，各类固体废物处置去向明确。厂区内应设一般固废暂存间或者防雨淋堆场，并及时清运；生活垃圾委托环卫部门定期清运；危险废物需要设置危暂存间，按照规范要求设置危废暂存场所，地面硬化，暂存间做好防腐防渗防漏措施，明显的标识标牌，委托处理时按要求办理危险废物转移联单手续。各类固废处置方式切实可行，不会造成二次污染，对周围环境影响很小。 7.2.5土壤环境影响分析 1、评价等级 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018），本项目行业类别为C2919其他橡胶制品造，对照导则附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，属于制造业中“石油、化工“类别中“其他”，归为Ⅲ类项目。 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 通过现场调查，本项目拟建地位于杭州市临安区板桥镇三口村，周边主要为农田，山林，项目所在区块土壤环境敏感程度属于敏感性质。 本项目主要为橡胶板的生产，性质属于污染影响型项目；所在区块土壤环境敏感程度属于敏感性质；企业厂房占地面积为1932.5m2（0.19325hm2），占地面积小于5hm2，属于小型规模。 对照导则《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）中表4“污染影响型评价工作等级划分表”，如下表所示； 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 I类 II类 III类 敏感程度 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 对照上表，项目为Ⅲ类，敏感，小型，评价工作等级为“三级”，因此本项目需要开展土壤环境影响评价工作，评价工作可以采用定性描述或者类比分析法进行预测。 2、土壤环境现状分析 根据第三章土壤现状监测数据，项目所在地周边的区域土壤中各监测因子符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中建设用地土壤污染风险筛选值中的第二类用地标准要求，因此本项目所在区域内土壤现状质量良好。 3、对土壤环境的污染 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及形状发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 本项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： （1）大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要废气污染物主要为配料粉尘、炼胶废气和硫化废气，主要污染因子为颗粒物、非甲烷总烃、CS2和挥发性有机物，它们降落到地表可引起土壤质量下降，破坏土壤肥力与生态系统的平衡，会造成土壤的多种污染。 （2）水污染型：本项目为橡胶板加工项目，废水来源主要为冷却循环水和生活污水，若收集设施和管网发生破损而引发泄漏事故，致使土壤受到污染。 （3）固体废物污染型：本项目固废主要为一般工业固废、危险废物以及生活垃圾，在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 4、土壤防治措施 ①在项目占地范围内采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物。 ②控制本项目“三废”的排放。做到地面的防腐防渗防漏措施，避免废气、废水、固废等污染物发生泄漏事故影响周边土壤环境；大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 ③在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 （4）土壤环境影响评价自查表 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□ / 土地利用类型 建设用地(；农用地□；未利用地□ 土地利用类型图 占地规模 0.19325hm2 / 敏感目标信息 敏感目标（）、方位（）、距离（） / 影响途径 大气沉降(；地面漫流□；垂直入渗(；地下水位□；其他（） / 全部污染物 COD、NH3-N / 特征因子 \ / 所属土壤环境影响评价项目类别 Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□ / 敏感程度 敏感(；较敏感□；不敏感□ / 评价工作等级 一级□；二级□；三级( / 现状调查内容 资料收集 a)□；b)□；c)□;d)□ / 理化特征 同附录C 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 3 0 0-0.2 柱状样点数 现状监测因子 现状评价 评价因子 评价标准 GB15618□;GB36600□;表D.1□；表D.2□；其他（） 现状评价结论 影响预测 预测因子 预测方法 附录E□；附录F□；其他（） 预测分析内容 影响范围（） 影响程度（） 预测结论 达标结论：a)□；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□ 防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 信息公开指标 评价结论 注1:“口”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 注2：需要分别开展土壤环境影响评价等级工作的，分别填写自查表。 7.2.6地下水环境影响分析 1、评价等级 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中建设项目对地下水环境影响的特征，比对导则附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目为“115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类。根据调查资料，项目场地地下水敏感程度为“不敏感”。 根据HJ610-2016评价工作等级分级表，确定本项目地下水评价工作等级为三级。仅需进行简单的地下水分析说明。 2、地下水污染类型 根据工程分析可知，项目对地下水可能造成影响的污染源主要是固废暂存库和污染区（包括公用工程区和三废治理设施区域）的地面，主要污染物为废水（生活污水和冷却循环水）和固体废物（主要是各类固废等）。 3、污染途径分析 污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物和地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和保护层。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，项目所在地可能对地下水造成污染的途径主要有：化粪池、危废暂存场所等污水下渗对地下水造成污染。 4、污染影响分析 ①浅层地下水的污染影响 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地为亚粘土层，单层厚度>1m，亚粘土渗透系数为10-4㎝/s~10-7㎝/s之间，且分布连续、稳定，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小。 冲积粉细砂孔隙承压含水层，水位埋深5-7米；冲积-湖积亚粘土，为相对隔水层，厚度为2-30米；冲击含砾砂、砂孔隙承压含水层，松散，厚度为2-30米。 ②对深层地下水的污染影响 通过水文地质条件分析，区内分布了比较稳定且厚度较大的亚粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。所以即使本项目防渗失效，在造成泄漏的情况下，对地下水影响也较小。 5、污染防范措施 本项目对厂区车间地面采取防渗、防漏和防腐措施，道路经过硬化处理。生产作业地面应在混凝土地面的基础上作防腐处理。 项目危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单进行建设，做好防雨防渗措。厂区内设排水沟，雨水经排水沟进入市政排水管网，生活污水经预处理后进行农灌，不外排，不会对地下水造成影响。 另外，为避免项目周边浅层地下水遭受污染，企业仍应采取以下防治措施：①加强生产管理，由专人负责，杜绝事故发生；②加强厂区地面硬化，修建厂区内排水沟及初期雨水沉淀池；③强化原料库、贮存间等防雨、防渗措施。 由污染途径及对应措施分析可知，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。根据同类企业类比可知：本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 6、防渗区划分及防渗措施 根据污染区的划分，不同的污染防治区应采取相应的防渗措施。防渗工程其中一般固废仓库、普通原料仓库等区域按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求，其他选择合适的防渗结构型式。 本项目防渗区防渗结构型式选择可参考下表： 项目分区防渗措施一览表 类别 名称 措施 一般污染防渗区 普通原料仓库 刚性防渗结构：抗渗混凝土（厚度不宜小于100mm）；一般防渗处理。 一般固废仓库 裁切区；修理区、硫化区 重点污染防渗区 危废暂存均、炼胶区，有毒有害原料仓库 刚性防渗结构：抗渗混凝土（厚度不宜小于100mm），防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm或者至少2mm厚的其它人工材料，防渗系数≤10-10cm）；地面做好防身防漏防腐措施，表面敷设环氧树脂等防腐材料。 总之，企业要加强污染源头控制措施，切实做好建设项目的事故风险防范措施，做好厂内的地面硬化、防渗并加强维护，特别是对固废堆场的地面防渗工作，则对地下水环境影响不大。 7.3环境风险评价 本环评事故风险评价不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对厂区外敏感点和周围环境造成污染的危害事故，假想事故应当是可能对厂区外敏感点和周围环境造成最大影响的可信事故。 7.3.1风险调查 （1）建设项目风险源调查 项目风险源主要来于：1、车间废气；2、危废暂存间；3、原料储存间。 （2）环境敏感目标调查 项目主要环境敏感目标分布情况详见第三章的表3-12。 7.3.2环境风险潜势初判及环境风险评价工作等级分析 A、环境风险潜势初判 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见下表。 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境敏感区（E1） IV+ IV III III 环境中度敏感区（E2） IV III III II 环境低度敏感区（E3） III III II I 注：IV+为极高环境风险 B、危险物质数量与临界量比值 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q； Q= q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn 其中q1、q2……qn――每种危险物质的最大存在总量（吨）； Q1、Q2……Qn――每种危险物质的临界量（吨）。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及的危险物质主要为硫化剂、白炭黑等；临界量以表B.2中序号3危害水环境物质（急性毒性类别1）计。 具体如下表示： 危险物质储存情况 序号 物质 最大储存量（t） 临界量（t） Q 1 硫化剂（双25） 0.1 100 0.001 2 白炭黑 0.1 100 0.001 3 合计 / / 0.002 由上表内列的数据可知，Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn =0.002＜1。 因Q＜1，本项目环境风险潜势直接判定为I C、环境风险评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分见下表。 评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 经计算，本项目风险潜势为I，项目环境风险评价工作等级开展简单分析即可。 7.3.3环境风险识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》和《环境风险评价实用技术和方法》（以下简称“方法”）规定，风险评价首先要评价有害物质，确定项目中哪些物质应该进行危险性评价的以及毒物危害程度的分级。根据导则和“方法”规定，毒物危害程度分级如下表所示，按导则进行危险性判别的标准见下表。 毒物危害程度分级（参见“方法”） 指标 分级 Ⅰ(极度危害) Ⅱ(高度危害) Ⅲ(中度危害) Ⅳ(轻度危害) 危害 中毒 吸入LC50(mg/m3) <200 200— 2000— >20000 经皮LD50(mg/kg) <100 100— 500— >2500 经口LD50(mg/kg) <25 25— 500— >5000 致癌性 人体致癌物 可疑人体致癌 实验动物致癌 无致癌性 物质危险性标准（参见“导则”） 类别 LD50(大鼠经口)mg/kg LD50(大鼠经皮)mg/kg LC50(小鼠吸入，4h)mg/L 有毒物质 1(剧毒物质) <5 <1 <0.01 2(剧毒物质) 5<LD50<25 10<LD50<50 0.1<LC50<0.5 3(一般毒物) 25<LD50<200 50<LD50<400 0.5<LC50<2 易燃物质 1(易燃物质) 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物； 其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 2(易燃物质) 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 3(易燃物质) 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下 （如高温高压）可以引起重大事故的物质 爆炸性物质(易爆物质) 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 本项目使用到原材料中含有硫化剂（双-25），属于危险化学品；剩余原辅材料为可燃物料，其理化性质及危险特性见表。 有害物质危险性分析一览表 名称 物化性质 毒性数据 健康危害及危险特性 双-25（2，5-二甲基-2，5-二（叔丁基过氧）己烷） 浅黄色油状液体。有特殊臭气。不溶于水。 小鼠腹腔LD50=1700mg/kg 对眼睛有刺激作用。吸入，可致中枢神经损害，引起运动障碍、平衡失调等。 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。与还原剂能发生强烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 依据《危险化学品重大源辨识》（GB18218-2009）标准，重大危险源为长期地或临时地生产、加工、使用或贮存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。 在判别重大危险源时，当单元内存在危险物质为多品种且每一种物品的储存量均未达到或超过其对应临界量，但满足下面的公式： 当：q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn≥1时为重大危险源，反之则不是。 其中q1、q2……qn――每种危险物实际存在量（吨） Q1、Q2……Qn――与各种物质相对的临界量（吨） 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中表1危险化学品名称及临界量，本项目所使用原辅材料不再名录范围内，故本项目未构成重大危险源。 本项目营运期的环境风险主要为以下几个方面： （1）火灾：火灾是常见的风险事故，企业采用的原辅材料（如硅橡胶、硫化剂等）具有可燃性，原料采用包装袋，属于可燃物，企业在使用过程中注意明火，可能引发火灾事故，对周围大气环境及水环境产生影响。 （2）废气治理设施故障：项目废气经设备上方集气罩收集后，通过布袋除尘器和活性炭吸附装置净化处理后，经不低于15米高的排气筒高空排放。若废气处理设施出现故障，废气无法得到有效处理，超标排放，对周边环境空气造成不利影响。 （3）原料仓库：项目原辅材料中硅橡胶属于可燃物，分区存放。原料仓库注意防火措施和泄露，严禁明火。若发生火灾事故，对周边环境空气和地表水环境造成不利影响；若出现泄露渗漏事故，对地下水和土壤造成不利影响。 （4）危废暂存间：项目废活性炭和有毒有害废包装物属于危险废物，要求企业单独设置危废暂存间，危险废物（废活性炭和有毒有害废包装物等）的容器或者储存间出现损坏，无法做到防腐防渗防漏措施，可能对周边环境造成影响。 通过上述危险、有害因素产生的原因及可能造成的事故后果等的分析，并结合现场调查的具体情况，确定本次评价的主要危险、有害因素见下表。 主要危险、有害因素 危险源 危险、有害因素 可能造成后果 原料仓库 火灾、泄露 火灾、中毒事故，人员伤亡、污染环境、财产损失 危废暂存间 火灾、泄露 火灾、中毒事故，人员伤亡、污染环境、财产损失 废气治理设施 失效 污染环境、财产损失和废气污染物超标排放 本项目生产场所和存储区均未构成重大危险源。根据本项目风险识别情况，本项目最大可信事故为生产车间和危废暂存间的火灾造成环境事故。 7.3.4环境风险防范措施 环境事故的发生会给周围环境带来严重的不利影响，也会给人体的健康造成一定的伤害。为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动安全管理卫生管理，制定完善、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。 在生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故特别是仓库火灾等重大事故将对事故现场人员的健康和生命造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置的能力，对企业具有更重要的意义。 对突发性污染事故的防治对策除了科学合理地进行厂址选址之外，还应严格控制和管理，加强事故预防措施和应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主、安全第一”是减少污染事故发生、降低污染事故危害的重要保障。建议项目上马后企业做好以下几个方面的工作： （1）提高认识，完善制度，严格检查 企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟常鸣。建议企业建立安全环保科，主要负责检查和监督安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度。并列出潜在危险的工艺、原料、设备等清单。 （2）加强技术培训，提高安全意识 企业应加强技术人员的引进，对生产操作工人进行上岗前的专业技术培训，严格管理，提高安全意识，尽最大限度地降低事故发生的可能性，以避免发生恶性事故，进而造成事故性环境污染。 （3）提高应急处理能力 企业应对具有高危害设备设置保险措施，对危险区域设置消防装置等必备的应急措施，并制定厂内的应急计划，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，配备必要的通讯工具和应急设施。 （4）火灾防范措施 火灾属于常规事故，项目采用原料以及包装材料等原料属于易燃物质，均有较大的危险性，整个厂区注意明火，可能引发火灾甚至爆炸事故，车间禁止吸烟，要求企业做好车间内消防器材的设置，厂区内堆放沙子，用于灭火。 （5）原料仓库注意事项及应急措施 要求企业仓库地面应严格采取防腐防渗防漏措施，杜绝“跑、冒、滴、漏”。在采取上述措施后，确保泄漏物质不会排到外环境。 （6）危废储存注意事项及应急措施 项目危险废物主要有有毒有害废包装物、废活性炭等，储存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设置：地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。搬运时防止包装容器损坏，仓库温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。 单独分区存放危险废物，做好标识标志，地面做好防腐防渗防漏措施。 （7）生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： 1、厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； 2、尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； 3、按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； 4、在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品。 7.3.5项目环境风险简单分析内容 根据导则附录A，项目环境风险简单分析内容见下表。 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 杭州友联橡塑有限公司橡胶板生产线改建项目 建设地点 杭州市临安区板桥镇三口村 地理坐标 经度 东经E119°44′15.7" 纬度 北纬N30°6′18.6" 主要危险物质及分布 1、车间废气；2、危废暂存间；3、原料储存间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 大气：废气设施发生故障，颗粒物、非甲烷总烃和CS2等废气事故性排放，造成环境事故，对周边环境以及敏感目标造成影响。 地表水：若发生泄漏进入雨水管网或者土壤环境，进入周边水环境，直接渗入地下或流入附近河流，则会对水环境产生污染。 地下水：项目车间、仓库、危废暂存间、循环水池在事故状态下渗漏，造成地下水和土壤污染。 风险防范措施要求 大气：事故状态下废气采用项目要求的污染物治理措施处理后排放，对外界影响较小； 废水：做好泄漏物质的收集工作，经收集后进入应急收集装置，确保泄漏液不会进入雨水管或者周边地下水和土壤环境，对外界影响较小； 地下水：车间做好防腐、防渗工作，预计对地下水环境影响较小。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 7.3.6事故应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，企业参考编制突发环境事件应急预案，对于企业可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。 环境风险的突发性事故应急预案纲要 序号 项目 内容及要求 1 总则 / 2 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 3 应急计划区 生产车间 4 应急组织 厂区：指挥部－负责现场全面指挥，专业救援队伍－负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部——负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制和疏散，专业救援队伍－负责对工厂专业救援队伍的支援。 5 应急状态分类 应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 6 应急设施 设备与材料 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 7 应急通讯 通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项。 8 应急环境监测 及事故后评估 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 9 应急防护措施 消除泄漏措施 及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大，蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备。 临近地区：控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 10 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保 护公众健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 11 应急状态中止 恢复措施 事故现场：应急状态终止秩序：事故现场处理，恢复生产措施。 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。 12 人员培训与演习 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。 13 公众教育 信息发布 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 14 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案制度，设专门部门负责管理。 15 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 7.4环境管理与环境监测 7.4.1环境管理 建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。根据公司的实际情况应建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干部，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： （1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 （2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，规范固废台账。 （3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，落实环保设施台账制度。安排落实环保设施的日常维持和维修。 （4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 （6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 （7）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）规范固废暂存场所设置，并设置标示牌，规范存储台帐、转运台帐的记录和管理。 （9）规范厂区内各单元标志牌设置，特别是原料储存区必须设置标志牌，并注明基本属性和应急措施。 7.4.2监测计划 在项目运营过程中，企业必须加强环保管理，减轻对环境的影响。 1、在所有环保设备经过试运转，并经检验合格后，方可开工运行。 2、公司必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 3、对废气、废水处理设施进行定期监测，保证处理设施正常运转。 4、对全部设施正常运转情况下，废水、废气及主要噪声设备向当地环保机构进行申报登记，交纳规费并进行每年一次的年审。 5、竣工验收监测的主要内容 ①对废水排放浓度进行监测，监测项目为：水量、pH、CODCr、NH3-N、SS、TP等。 ②对废气处理设施进行验收监测，主要监测为颗粒物、非甲烷总烃、CS2的排放速率和排放浓度；厂界无组织监控点主要监测为颗粒物、非甲烷总烃、CS2。 ③对厂界噪声进行监测，监测厂界噪声等效A声级。 ④各项固废按照规范进行处置，不随意丢弃，随意放置。 6、运营期具体监测计划如下： 项目运营期污染源监测计划见表7-30。 若厂内不具备监测能力的项目可委托临安区环境监测站或者第三方检测机构进行监测。 污染源监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频次 废气 废气1#排气筒 颗粒物、非甲烷总烃、CS2 每年一次 厂界无组织监控点 颗粒物、非甲烷总烃、CS2 每年一次 废水 污水处理设施 pH、CODCr、NH3-N、SS、TP 每年一次 噪声 厂界噪声 等效A声级 每年一次 7.5环保投资 企业应严格执行“三同时”等环保制度，并强化管理，确保各类污染物全面达到国家与地方环保相关规定要求。环保设施投资估算见表7-31。 环保投资费用估算 序号 分类 治理措施 投资（万元） 1 废气防治设施 废气收集设施和管道，1套布袋除尘器和活性炭吸附装置以及1个排气筒等 10 2 废水防治设施 生活污水处理设施；循环水池污水收集管网 3 3 降噪措施 减振、隔声处理 1 4 固废处置 固废收集暂存间、危废暂存间以及生活垃圾清运 2 5 合计 —— 16 合计本项目“三废”治理投资16万元，项目总投资200万元，环保投资占项目总投资的8%。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 配料 | 粉尘 （颗粒物） | 企业设置单独的配料间，粉料拆包配料处设置集气罩进行收集废气； 企业单独设置炼胶车间，并在密炼机和开炼机四周安装透明软帘，使得机器运作时处于密闭的环境，加强废气收集效率。在密炼机顶部加装集气罩，在开炼机辊筒上方设置集气罩收集废气； 企业在平板硫化热压线上方安装集气罩，并在硫化区域四周设置密闭软帘收集废气； 项目配料废气、炼胶废气经收集后通过布袋除尘器净化处理后，与硫化废气一并进入活性炭吸附装置净化处理，通过不低于15米高的排气筒高空排放。 | 达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5大气污染物排放限值；CS2排放参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的“新扩改建项目、二级标准” |
|  | 密炼、开炼 | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | VOCs |  |  |
|  | 硫化 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | CS2 |  |  |
|  |  | VOCs |  |  |
| 水污 染物 | 职工生活 | 生活污水 | 经微动力兼氧处理装置处理后用于农灌 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准 |
|  | 设备冷却 | 冷却循环水 | 循环使用，不外排 |
| 固体 废物 | 生产加工 | 边角料 | 收集后外卖综合利用 | 资源化 |
|  | 检验 | 废次品 | 收集后外卖综合利用 | 资源化 |
|  | 废气治理 | 收尘 | 收集后外卖综合利用 | 资源化 |
|  | 原料包装 | 普通废包装物 | 收集后外卖综合利用 | 资源化 |
|  | 原料包装 | 有毒有害废包装物 | 危废间暂存，委托有资质的单位安全处置 | 无害化 |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 危废间暂存，委托有资质的单位安全处置 | 无害化 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 | 无害化 |
| 噪 声 | ①生产车间窗户采用密闭隔声窗，生产时紧闭窗户，严禁开启； ②车间内需进行合理布局，生产设备尽量布置在车间中央。所有生产设备宜选用低噪声型号，对密炼机等高噪声设备采取防振、降噪、隔音措施，同时在设备底部加装减振垫，对设备定期进行检查，确保机械设备在正常工况下运行。 ③合理安排工作时间，车间采用低噪声排风扇。 |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期效果 根据现场调查，本项目所在区域生态结构相对简单，无大面积的自然植被群落和珍稀动植物资源。故对当地生态环境影响较小。 |

# 九、结论与建议

9.1项目概况 杭州友联橡塑有限公司拟在现有厂址基础上对橡胶板生产线进行改建，拟投资200万元，淘汰落后生产设备，新购置低能耗生产设备，调整产品类别，由橡胶杂件和塑胶杂件的生产调整为橡胶板的生产，改建完成后，维持产能不变，保持年产80吨橡胶板的生产规模。本项目于2020年11月经杭州市临安区经济与信息化局备案通过（项目代码：2011-330112-07-02-165711）。 9.2环评主要数据及污染防治措施 （1）本项目主要污染源汇总 表9-1污染物源强汇总 内容 类型 排放源 污染物名称 产生浓度及产生量 排放浓度及排放量 大气污染物 配料 粉尘 （颗粒物） 0.0212t/a 颗粒物： 有组织0.00118t/a，0.328mg/m3 无组织0.00251t/a，0.00727kg/h 非甲烷总烃： 有组织0.0000254t/a，0.011mg/m3 无组织0.000116t/a，0.000043kg/h CS2： 有组织0.00003t/a，0.001mg/m3 无组织0.00001t/a，0.00001kg/h VOCS： 有组织0.01724t/a，0.718mg/m3 无组织0.00766t/a，0.00319kg/h 密炼、开炼 颗粒物 0.00407t/a 非甲烷总烃 0.00006t/a VOCs 0.00163t/a 硫化 非甲烷总烃 0.00106t/a CS2 0.00013t/a VOCs 0.07496t/a 水污 染物 生活污水 水量 270t/a 0 CODCr 0.095t/a 0 NH3-N 0.0095t/a 0 冷却循环水 循环使用，定期补充新鲜水，不外排 固体 废物 生产加工 边角料 0.26t/a 0 检验 废次品 0.1t/a 0 废气治理 收尘 0.022t/a 0 原料包装 普通废包装物 0.5t/a 0 原料包装 有毒有害废包装物 0.1t/a 0 废气治理 废活性炭 1.38t/a 0 职工生活 生活垃圾 3t/a 0 噪 声 本项目噪声主要为各类生产设备运行噪声。经类比调查，各设备噪声源强在70~80dB（A）之间 （2）本项目主要污染防治措施汇总 表9-2本项目污染防治措施汇总表 内容 类型 排放源 污染物 名称 防治措施 预期治 理效果 大气 污染物 配料 粉尘 （颗粒物） 企业设置单独的配料间，粉料拆包配料处设置集气罩进行收集废气； 企业单独设置炼胶车间，并在密炼机和开炼机四周安装透明软帘，使得机器运作时处于密闭的环境，加强废气收集效率。在密炼机顶部加装集气罩，在开炼机辊筒上方设置集气罩收集废气； 企业在平板硫化热压线上方安装集气罩，并在硫化区域四周设置密闭软帘收集废气； 项目配料废气、炼胶废气经收集后通过布袋除尘器净化处理后，与硫化废气一并进入活性炭吸附装置净化处理，通过不低于15米高的排气筒高空排放。 达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5大气污染物排放限值；CS2排放参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的“新扩改建项目、二级标准” 密炼、开炼 颗粒物 非甲烷总烃 VOCs 硫化 非甲烷总烃 CS2 VOCs 水污 染物 职工生活 生活污水 经微动力兼氧处理装置处理后用于农灌 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准 设备冷却 冷却循环水 循环使用，不外排 固体 废物 生产加工 边角料 收集后外卖综合利用 资源化 检验 废次品 收集后外卖综合利用 资源化 废气治理 收尘 收集后外卖综合利用 资源化 原料包装 普通废包装物 收集后外卖综合利用 资源化 原料包装 有毒有害废包装物 危废间暂存，委托有资质的单位安全处置 无害化 废气治理 废活性炭 危废间暂存，委托有资质的单位安全处置 无害化 职工生活 生活垃圾 委托环卫部门清运 无害化 噪 声 ①生产车间窗户采用密闭隔声窗，生产时紧闭窗户，严禁开启； ②车间内需进行合理布局，生产设备尽量布置在车间中央。所有生产设备宜选用低噪声型号，对密炼机等高噪声设备采取防振、降噪、隔音措施，同时在设备底部加装减振垫，对设备定期进行检查，确保机械设备在正常工况下运行。 ③合理安排工作时间，车间采用低噪声排风扇。 （3）三本帐 本项目属于改建项目，改建前后“三本帐”见下表9-3 表9-3项目改建前后“三本帐” 单位：t/d 项目名称 原审批 本项目 整体工程 排放 增减量 排放量 产生量 削减量 排放量 以新带老 削减量 排放 总量 废 水 废水量 0 270 270 0 0 0 0 CODCr 0 0.095 0.095 0 0 0 0 NH3-N 0 0.0095 0.0095 0 0 0 0 废 气 颗粒物 0.02882 0.02527 0.02158 0.00369 0.02882 0.00369 -0.02513 非甲烷总烃 0.00056 0.00112 0.00075 0.00037 0.00056 0.00037 -0.00019 CS2 0.00006 0.00013 0.00009 0.00004 0.00006 0.00004 -0.00002 VOCS 0.03829 0.07659 0.05169 0.0249 0.03829 0.0249 -0.01339 固 废 废铁 0 0.26 0.26 0 0 0 0 废砖坯 0 0.1 0.1 0 0 0 0 沉渣 0 0.022 0.022 0 0 0 0 收尘 0 0.5 0.5 0 0 0 0 脱硫废渣 0 0.1 0.1 0 0 0 0 废次品 0 1.38 1.38 0 0 0 0 生活垃圾 0 3 3 0 0 0 0 （4）“以新带老”措施 根据企业提供的《临安市友联橡塑有限公司橡塑、橡胶制品环境影响登记表》和建设项目竣工环境保护验收申请登记卡，杭州友联橡塑有限公司于2010年12月通过环保三同时验收（验收编号：582），已按照环保要求落实各项污染防治措施。 通过对现场的调查，目前企业存在的环保问题如下所示：（1）原有项目未对配料粉尘收集处理，在车间内呈无组织排放；（2）等离子装置对炼胶废气中的颗粒物无净化效率。 通过以新带老整改措施后：（1）企业生产车间内单独设置配料间、炼胶车间、硫化车间，配料工序、密炼机、开炼机、平板硫化热压线等生产工位的顶部设置集气罩，配料粉尘、炼胶废气先通过布袋除尘器处理后，再与硫化废气一并进入活性炭吸附装置处理，最后通过不低于15米高的排气筒高空排放；（2）加强车间通风换气措施；（3）生活污水经微动力兼氧处理装置处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准用于农灌。 9.3环境质量现状评价结论 （1）水环境 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015修订版），项目附近地表水为三口水支流，汇入渌渚江（松溪），属钱塘江流域，所在区域水系为钱塘224，钱塘224段水功能区为渌渚江（松溪）临安、富阳工业用水区，水环境功能区为工业用水区，目标水质为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。根据监测结果，水质满足《地表水环境质量标准》中的Ⅱ类标准，水环境质量良好。 （2）环境空气 根据监测结果可知，评价区域的环境空气质量较好，部分监测项目能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，达到当地环境空气二类功能区的要求；其中PM2.5指标超标，临安地区属于不达标区，通过大气整治治理工作，不达标区会逐渐转变成达标区。 环境空气中二硫化碳和非甲烷总烃1小时平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，无超标现象。 （3）声环境 从监测结果可知，本项目厂界四周各测点的昼夜间噪声背景值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的限值要求，声环境质量现状较好。 （4）土壤环境 由监测结果可知，项目所在地周边的区域土壤中各监测因子符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险筛选值中的第二类用地标准要求，因此本项目所在区域内土壤现状质量良好。 （5）地下水环境 由监测结果可知，所在区域各监测点所有地下水样品中各项指标均达到标准要求，能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅱ类标准规定要求。 9.4营运期环境影响分析结论 （1）水环境影响分析结论 本项目废水主要职工的生活污水和冷却循环水。项目近期生活污水经微动力兼氧处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于农灌；远期当地市政污水管网接通后，本项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887—2013）中的排放限值）后，纳入市政污水管网，经当地污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后集中排放。冷却循环水循环使用，定期补充新鲜水，不外排。 因此项目废水对周围地表水环境影响较小，能维持现有环境质量功能区要求。 （2）大气环境分析结论 本项目废气主要为橡胶制品生产的配料粉尘，炼胶废气和硫化废气。主要污染因子为颗粒物、CS2、非甲烷总烃和VOCs。根据工程分析，项目配料废气、炼胶废气经收集后通过布袋除尘器净化处理后，与硫化废气一并进入活性炭吸附装置净化处理，通过不低于15米高的排气筒高空排放。 经预测，项目配料粉尘、炼胶废气、硫化废气经收集和治理后，颗粒物、非甲烷总烃的排放速率和排放浓度均可达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5大气污染物排放限值，CS2的排放速率可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的“新扩改建项目、二级标准”限值中相关标准要求，废气可以做到达标排放，对周边环境影响不大。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离模式，本项目大气评价等级为二级，无需设置大气环境防护距离。 （3）声环境影响分析结论 本项目噪声经治理后厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周边环境基本无影响。 （4）固体废物影响分析结论 本项目固体废物主要为边角料、废次品、收尘、普通废包装物、有毒有害废包装物、废活性炭和生活垃圾等。各类固体废物处置去向明确，切实可行，不会造成二次污染，对周围环境无影响。 9.5“三线一单”相符性分析 本项目“三线一单”符合性分析具体见表9-4。 表9-4“三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 本项目位于杭州市临安区板桥镇三口村，环境管控单元为临安区一般管控单元，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 环境质量底线 根据监测结果，项目所在地水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求，水环境质量良好；环境空气质量中的PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，根据《杭州市大气环境质量限期达标规划》，随着整治工作的持续推进，预计杭州市全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等6项主要大气污染物将全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，不达标区会逐渐转变成达标区；厂界各测点的昼、夜间噪声现状监测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声功能区标准，声环境质量现状较好。 项目废气经收集和治理后，项目配料粉尘、炼胶废气经布袋除尘器处理后与硫化废气一并经活性炭吸附装置处理后达标排放；项目生活污水经微动力兼氧处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于农灌，作为农肥使用，不外排；噪声经隔声降噪措施处理后达标排放。因此项目对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。 环境准入清单 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在地的环境管控单元为临安区一般管控单元，通过对环境管控单元中的管控要求符合性分析，项目符合该管控单元的环境准入清单要求。 9.6环保审批原则相符性分析 9.6.1建设项目环评审批原则符合性分析 （1）项目符合杭州市和临安区“三线一单”生态环境分区的要求 ①本项目位于杭州市临安区板桥镇三口村，主要从事橡胶板的生产和销售，行业类别属于C2912橡胶板、管、带制造。根据最新的工业项目分类表，本项目属于“129、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新（轮胎制造；有炼化及硫化工艺的）”，属三类工业。本项目在原有基础上对现有生产线和污染防治措施进行改建，不属于新建项目，项目改建完成后，减少污染物的排放总量，符合环保要求；项目于2020年11月经杭州市临安区经济与信息化局备案通过（项目代码：2011-330112-07-02-165711），在此基础上，本项目符合“临安区一般管控单元”中的空间布局引导要求； ②本项目废气污染物经收集和治理后，能够达标排放；近期生活污水经微动力兼氧处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于农灌；远期当地市政污水管网接通后，本项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887—2013）中的排放限值）后，纳入市政污水管网，经当地污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后集中排放；噪声经减震降噪措施后能够达标排放，污染物总量控制指标均得到削减，各污染物的排放水平能够达到同行业国内先进水平，符合“临安区一般管控单元”中的污染物排放管控要求； ③根据环境风险评价分析，项目环境分析总体可控，要求建设单位按照要求编制环境风险应急预案，加强车间生产设备、污染防治设施和各类风险物质的管理。在此基础上，项目建设能够符合“临安区一般管控单元”中的环境风险防控。 综上所述，本项目的建设符合杭州市和临安区环境管控单元准入清单的要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 项目采取相应污染防治措施后，各项污染物均可达到污染物排放标准要求，做到达标排放。因此，本项目符合达标排放的要求。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 根据工程分析和污染物总量计算，本项目投产运营后，企业污染物总量控制变化情况汇总表见9-5。 表9-5企业污染物总量指标及解决方案 （单位：t/a） 污染物 名称 原审批 本项目 总量指标 增减量 产生量 削减量 排放量 烟粉尘 0.02882 0.02527 0.02158 0.00369 -0.02513 VOCS 0.03829 0.07659 0.05169 0.0249 -0.01339 根据上表，通过本次改建，污染物总量控制指标中烟粉尘、VOCS均得到削减，未新增总量指标。经计算，企业污染物总量控制指标为烟粉尘0.00369t/a、VOCS0.0249t/a。企业改建完成后烟粉尘、VOCS排放总量指标可来自企业原有核定的排放总量，企业通过自身原有审批总量进行削减，无需重新申请总量，无需区域替代削减。 污染物的排放总量必须由企业向杭州市生态环境局临安分局申请，经审批同意后方能实施该项目，并根据给定的排污总量指标排放。 （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 根据工程分析、现场调查及环境影响分析，只要认真落实本报告提出的各项环保措施，本项目所造成的环境影响能符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。 9.6.2项目环评审批要求符合性分析 （1）清洁生产要求的符合性 经过工程分析、环境影响评价分析可知，企业只要能够将环境保护策略持续应用于全生产过程和产品中，同时项目只要能够按照环保“三同时”要求落实各项污染防治措施，做到达标排放，其最终排放的污染物量较小，另外产生的各种固体废物均可得到合理的处理和利用，降低了“二次污染”的可能性，可以认为本项目基本符合清洁生产要求。 9.6.3项目其他部门审批要求符合性分析 （1）项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目所在地位于杭州市临安区板桥镇三口村，根据企业提供的土地证，项目用地性质为工业用地。 根据《浙江省主体功能区规划》，项目所在位置为省级生态经济地区，功能区定位适度推进工业化城市化的地区，按照集中、有序、合理的原则，依托资源环境承载能力相对较强、发展潜力相对较好的平原、盆地和台地，集中布局，据点式开发推进城镇建设和工业开发。项目选址板桥镇秋口村，选址远离已建成的城镇中心，周边主要为山林空地，环境承载能力相对较强，项目利用现有厂房进行改建，不占用农田等土地资源。项目的建成可进一步加快板桥镇工业的发展，提高企业经济效益，促进板桥镇经济社会进一步发展。符合所在环境功能区划要求。项目建设符合土地利用总体规划要求，符合板桥镇和临安区总体规划。 （2）项目符合国家和省产业政策等的要求 对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）、《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》、《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》、《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019）年本》，本项目所属行业为C2912橡胶板、管、带制造，为橡胶制品制造行业，不属于产业政策中的限制、淘汰类，为允许类项目。本项目于2020年11月经杭州市临安区发改局备案通过（项目代码：2011-330112-07-02- 165711）。因此本项目的实施符合国家、浙江省、杭州市、临安区的产业政策要求。 （3）《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》符合性分析 本项目所在区域位于杭州市临安区板桥镇三口村，主要经营范围为生产、销售：橡胶、橡塑产品，行业分类为C2912橡胶板、管、带制造，不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》中禁止类、淘汰类等项目类别，所在区域不属于禁止建设范围内。此外，本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于列入《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目。综上分析，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》相关要求。 9.6.4“四性五不批”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）第九条及第十一条，对建设项目审批要求符合性进行分析，具体如下表所示： 表9-6“四性五不批”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例 符合性分析 是否 符合 四性 建设项目的环境可行性 项目所在区大气环境现状不达标，当地已制定区域减排计划，项目所在地大气环境将逐步得到改善；水环境、声环境现状达标。本项目废水、废气、固体废物、噪声经处理后均可达标排放。 符合 环境影响分析预测评估的可靠性 项目大气影响分析采用AERSCREEN预测模式进行预测；地表水针对生活污水农灌可行性分析；噪声影响分析采用声环境导则的推荐模式（室外声源和室内声源）进行预测。 符合 环境保护措施的有效性 项目废气污染物经收集和治理后，能够达标排放；生活污水经微动力兼氧处理装置处理后用于农灌，不外排；噪声经减震降噪措施后能够达标排放；固体废物经分类收集后进行安全处理。 符合 环境影响评价结论的科学性 项目环境影响评价结论符合相关导则及标准规范要求 符合 五不批 （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划 项目位于杭州市临安区板桥镇三口村，项目用地为工业用地,符合规划选址要求，不属于杭州市临安区“三线一单”生态环境分区以及“三线一单”规划负面清单中的类别，符合总量控制制度要求，满足环境保护法律法规和相关法定规划。 符合 （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求 项目所在地属于大气环境不达标区。随着区域减排计划的实施，项目所在地大气环境将逐步得到改善。项目附近地表水现状水质良好。声环境质量满足环境质量底线要求，土壤环境满足建设用地标准要求。 符合 （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏 项目废气污染物经收集和治理后，能够达标排放；生活污水经微动力兼氧处理装置处理后用于农灌，不外排；噪声经防噪后可达标排放；固体废物经分类收集后进行安全处理。 符合 （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施 本项目属于改建项目，已针对存在的环保问题提出整改措施，企业按照环保要求进行整改。 符合 （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 建设项目的编制环境影响报告表的基础资料数据真实，内容不存在重大缺陷、遗漏，且环境影响评价结论明确、合理。 符合 9.6.5挥发性有机物污染整治符合性分析 根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号），《国务院关于重点区域大气污染防治“十二五”规划的批复》（国函[2012]146）、《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发[2013]54号）和《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》，本项目行业类别为C2912橡胶板、管、带制造，为橡胶制品加工，属于整治规范中的“橡胶和塑料制品行业”。根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》的整治要求，本评价就项目建设与其相符性进行分析，具体如下： （1）重点行业挥发性有机物综合治理方案 本项目所属行业类别为C2912橡胶板、管、带制造，对照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，属于该方案中的化工行业—橡胶和塑料制品业。 针对本项目行业特点，比对整治方案中的相关要求： 一、控制思路与要求： 1、大力推进源头替代。化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。 2、全面加强无组织排放控制。加强设备与场所密闭管理，推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 3、推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 符合性分析：本项目使用的硅橡胶，属于新橡胶，采用原辅材料中无有机溶剂，优先采用密炼机进行炼胶，炼胶工艺在常温下进行，采用冷却循环水进行降温。设置单独车间，每台设备采用集气罩和软帘用于合理和有效收集各类废气，控制风速不低于0.3米/秒。尽可能将无组织排放的废气转为有组织排放。 项目配料粉尘、炼胶废气、硫化废气和注塑废气采用布袋除尘器+活性炭装置处理后经不低于15米高的排气筒高空达标排放。 因此本项目符合整治方案中的控制思路与要求。 二、化工行业VOCs综合治理 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集。橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂，使用石蜡油等替代普通芳烃油、煤焦油等助剂；橡胶制品行业推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。加快生产设备密闭化改造，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。加强非正常工况废气排放控制。 符合性分析：本项目采用新型热压硫化生产线，单独设置生产车间，有利于废气的收集和净化处理；项目采用一套废气治理设施用于净化处理废气，采用布袋除尘器，活性炭吸附装置进行处理颗粒物，有机废气和恶臭废气，废气经处理后达到相应的污染物排放标准。因此项目符合整治方案中的化工行业VOCs综合治理的相关要求。 （2）《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》符合性分析 橡胶和塑料制品行业：重点推进橡胶制品业、塑料制品业（不含塑料人造革、合成革制造）等VOCs排放控制。到2020年，VOCs排放量比2015年减少30%以上。 加强源头控制。橡胶行业推广使用新型偶联剂、黏合剂等产品，推广使用石蜡油等全面替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。推广使用清洁生产技术和设备。选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产成套设备；推广应用自动称量、配料、进料、出料的密闭炼胶生产线；推广采用串联法混炼工艺；优先采用水冷工艺，普及低温一次法炼胶工艺；硫化装置设置负压抽气、常压开盖的自动化排气系统。溶剂储运参考“石油和化工行业VOCs综合治理”中的相关要求。 加强废气收集与处理。在密炼机进、出口安装集气罩局部抽风，硫化机上方安装大围罩引风装置，打浆、浸胶、涂布工序应安装密闭集气装置，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上。炼胶废气采用除尘、吸附浓缩与焚烧组合工艺进行处理，硫化废气建议采用吸附燃烧工艺进行处理，打浆、浸胶、涂布废气采用吸附燃烧等高效治理措施进行处理。通过上述措施，VOCs综合去除率达到50%以上。 符合性分析：本项目所用助剂为硫化剂、硬脂酸锌等，设备均为新型自动化设备。项目生产车间废气均采用集气罩和软帘收集，收集效率不低于90%，炼胶、硫化采用布袋除尘+活性炭吸附装置进行处理，废气经治理后达到相应的污染物排放标准。因此项目符合《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》中的橡胶和塑料制品行业VOCs综合治理的相关要求。 （3）《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 表9-7《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求符合性分析 内容 序号 判断依据 企业情况 是否 符合 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 1 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准；大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代；企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。 本项目为使用低VOCs原辅材料，并做好相应台账 符合 全面落实标准要求，强化无组织排放控制 2 全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求；加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃 已执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，原辅材料车间密闭，地面架空妥善存放 符合 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 3 重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术，行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行，采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换； 本项目采用活性炭处理废气，采用的活性炭不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 符合 深化园区和集群整治，促进产业绿色发展 4 组织完成涉VOCs工业园区、企业集群、重点管控企业排查，明确VOCs主要产生环节，逐一建立管理台账； 已明确VOCs主要产生环节，逐一建立管理台账 符合 强化油品储运销监管，实现减污降耗增效 5 大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制，在保障安全的前提下，重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收治理，加大油气排放监管力度，并要求企业建立日查、自检、年检和维保制度 本项目不涉及 / 坚持帮扶执法结合，有效提高监管效能 6 紧盯工业园区、企业集群和重点管控企业，全面监督VOCs无组织和有组织达标排放情况，督促地方建立问题台账，制定整改方案，督促整改到位 本项目不涉及 / 完善监测监控体系，提高精准治理水平 7 加强污染源VOCs监测监控。重点区域要对石化、化工、包装印刷、工业涂装等行业VOCs自动监控设施建设和运行情况开展排查，达不到《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》规范要求的及时整改。 本项目不属于重点区域。 / 加大政策支持力度，提升企业治理积极性 8 大财政支持力度，中央大气污染防治专项资金、各省份环保专项资金重点向VOCs治理倾斜，优先将VOCs治理工程、低（无）VOCs含量原辅材料替代、工业园区和企业集群综合整治、监测监控能力建设等项目纳入项目储备库。实施差别化管理，对纳入监督执法正面清单的企业减少现场检查频次，做到无事不扰。综合考虑生产工艺、原辅材料使用、无组织排放控制、污染治理设施运行效果等，树立标杆企业，在政府绿色采购、企业信贷融资等方面给予支持。鼓励企业、集群或园区主动开展自愿减排工作，与政府签订VOCs减排协议，主动承诺遵守更严格的VOCs排放要求，实施更全面的VOCs治理任务。 企业按照环保要求落实各项污染防治措施 符合 加强宣传教育引导，营造全民共治良好氛围 9 完善信息公开制度，向社会公开VOCs重点排污单位名单。督促企业主动公开污染物排放、治污设施建设及运行情况等环境信息。各地要积极跟踪相关舆情动态，及时回应社会关切，积极开展多种形式的宣传教育，普及O3污染防治、VOCs综合治理的科学知识、政策法规，对治理成效突出的地方和企业，组织新闻媒体加强宣传报道。加大培训力度，各地组织开展VOCs治理政策、标准、技术专题培训，引导企业进一步树立加强管理就是减少成本、减少VOCs排放就是增加企业利润的理念；组织各级环境执法人员开展VOCs治理监督执法专题培训，提高执法能力。 企业按照环保要求落实各项污染防治措施 符合 切实加强组织领导，严格实施考核督察 10 各地要进一步把思想认识行动统一到党中央、国务院决策部署上来，切实加强组织领导，坚持目标导向、问题导向，把夏季VOCs攻坚行动放在重要位置，作为打赢蓝天保卫战的关键举措。各地生态环境部门要加强组织实施，监测、执法、人员、资金保障等重点向VOCs治理攻坚行动倾斜，加强与相关部门、行业协会等协调配合，形成工作合力。企业是污染治理的责任主体，要切实履行社会责任，落实项目和资金，确保工程按期建成并稳定运行。 企业按照环保要求落实各项污染防治措施 符合 根据上表分析，本项目的建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中的相关要求。 （4）《浙江省2020年细颗粒物和臭氧“双控双减”实施方案》相符性分析 根据省美丽浙江建设领导小组大气污染防治办公室关于印发《浙江省2020年细颗粒物和臭氧“双控双减”实施方案》的函（浙大气办[2020]2号）附表1，杭州市临安区未纳入O3污染控制重点区域，未纳入重点区域的市县可根据本地实际，参照该方案制定针对性、差异化减排措施，有效控制臭氧污染，相关要求如下： ①全面深化工业企业VOCs治理。优先推行生产和使用环节的源头替代，鼓励工业涂装、包装印刷等行业加大源头替代力度，推广使用低（无）VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料、建筑物和构筑物防护涂料以及低（无）VOCs含量油墨和胶粘剂，涂料、油墨、胶粘剂生产企业推广低（无）VOCs含量、低反应活性原辅材料使用。全面加强无组织排放控制，采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集和推广使用全密闭、连续化、自动化等生产技术以及高效工艺与设备等，削减VOCs无组织排放。有效提升末端治理效率，对现有治污设施实施提升改造，鼓励采用多种治理技术组合工艺和建设高效处理设施；推进工业园区和产业集群推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高治理效率；重点排污单位实行VOCs排放浓度与去除效率双控，有组织排放废气VOCs初始排放速率大于等于2kg/h的，除浓度稳定达标外，去除效率不低于80%，有行业排放标准的按其相关规定执行。严防涉VOCs“散乱污”企业反弹，建立健全“散乱污”企业及集群动态排查与整治机制，巩固提升整治成果。 相符性分析：本项目炼胶、硫化过程中产生的有机废气经收集后，通过活性炭吸附后高空排放。 ②根据省美丽浙江建设领导小组大气污染防治办公室关于印发《浙江省2020年细颗粒物和臭氧“双控双减”实施方案》的函（浙大气办[2020]2号）附表2季节性VOCs强化减排措施正面清单，重点行业VOCs高效处理设施可参考表9-8，具体如下： 表9-8重点行业VOCs高效处理设施 行业 适用技术 适用范围 常见的典型工艺 橡塑制品 除尘+吸附浓缩+燃烧 炼胶废气 布袋除尘+沸石吸附+CO/RTO/RCO 冷却与高压静电 塑料挤出含油废气 水喷淋+高压静电 根据上表，并结合企业实际情况，杭州友联橡塑有限公司属于橡塑制品制造企业，不属于重点VOCs企业（包括间/对二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1、3-丁二烯、三甲苯、邻二甲苯、苯乙烯等10类物质的涉VOCs企业生产和使用企业作为重点VOCs企业），且本项目所用原料均为新料，VOCs产生浓度较低，风量较小，废气中并不含比较难处理的废气，本环评要求企业采用“活性炭吸附”的方法处理有机废气可行。 （5）《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》相符性分析 表9-9《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》整治要求标准相符性分析 类别 内容 序号 判断依据 企业情况 是否符合 源头 控制 原辅 物料 1 采用清洁、环保型原辅料。 项目采用清洁、环保型原辅料 符合 2 再生胶生产企业禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废橡胶作为生产原辅料，禁止使用矿物系焦油添加剂。 本项目不属于再生胶生产企业 符合 3 鼓励使用石油系列产品和林化产品，发展无臭环保型再生胶。★ 本项目不涉及 / 4 有机溶剂进行密闭贮存，并配套废气收集处置装置。 不使用有机溶剂 符合 装备 5 鼓励选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产成套设备，推广应用自动称量、自动配料、自动进料、自动出料的密闭炼胶生产线。★ / / 6 优先选用密炼机、低线速切割搓丝系统、常压连续脱硫设备，捏精炼时采用“三机一线”、“四机一线”或“九机一线”等高速比捏炼机、精炼机组成的精捏炼成型变频联动调节工艺。★ / / 生产 工艺 7 鼓励企业通过各种添加剂的调节和装备的提升，降低各工序操作温度。★ / / 8 炼胶工序优先采用水冷工序，打浆、浸胶、涂装等工序在密闭空间内进行。 项目炼胶工序采用水冷工序，无打浆、浸胶、涂装工序 符合 9 推广物理再生法，减少水油法、油法等产生二次污染的再生法使用。 本项目不涉及 / 污染 防治 废气 收集 10 所有产生VOCs产生点都应设置相应的废气收集装置。 项目所有VOCs产生点都已设置废气收集装置 符合 11 在主要生产车间顶部安装引风装置，废气收集后处理后排放，如塑炼、压延、硫化、脱硫、打浆、浸胶等车间。★ 项目设置单独的炼胶车间和硫化车间，设备上方安装集气罩和软帘隔离 符合 12 当采用车间整体密闭换风时，车间换风次数原则上不少于8次/小时。当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s，确保废气收集效率。 项目设置单独的炼胶车间和硫化车间，设备上方安装集气罩和软帘隔离 符合 末端处理 13 VOCs废气处理设施选型满足企业实际要求。 项目废气收集后，采用布袋除尘器+活性炭吸附装置净化处理后高空达标排放 符合 14 炼胶废气要求先进行除尘处理。 项目炼胶废气收集后，采用布袋除尘器+活性炭吸附装置净化处理后高空达标排放 符合 15 打浆浸胶工序废气先进行溶剂回收后再处理。 无此工艺 符合 16 有溶剂浸胶工艺的VOCs废气总净化率不低于90%，车间内及厂界无明显恶臭。废气排放应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等标准相关要求。 无浸胶工序，车间内及厂界无明显恶臭。废气排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等标准相关要求。 符合 环境管理 内部 环境 管理 17 成立环保管理机构，引进专业环保人员，负责厂内环保相关工作。 企业设置环保岗位，安排专人负责环保事宜 符合 18 制定环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、环保奖励和考核制度、环保事故应急预案、环境监测制度、溶剂使用回收制度。 企业落实各项环境保护管理制度，制定环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度 符合 19 建立健全的台帐，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂物料的消耗台帐、废气处理耗材（活性炭、催化剂）更换台账。 企业将根据整治规范要求健全各类台帐并严格管理 符合 20 加强废气处理设施运行管理。制定确保废气处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。 制定环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度 符合 21 要求制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、事故等情况时的报告制度和处置方法。 企业将建立非正常工况申报制度，并及时向安吉县环保局报告并备案 符合 环境 监测 22 每年定期对废气排放口、厂界无组织VOCs浓度进行监测，监测指标须包含环评提出的主要特征污染物、非甲烷总烃和臭气等指标 企业将根据整治规范要求落实相应的监测制度，落实相应的监测频次及指标、监测点位 符合 说明：1加“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。 2整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。 由表9-9可知，项目建设在原辅物料、生产工艺、废气收集、末端治理、内部环境管理、环境监测等相关要求，均能《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》要求。 9.6.6项目审批符合性分析总结论 综上分析，就城市总体规划和杭州市临安区“三线一单”生态环境分区规划、环境影响程度而言，本项目选址符合上述规划，选址基本合理。在严格按报告提出的各项措施进行建设和运行的前提下，本项目的建设基本符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府第364号令）有关要求和原则。 9.7主要要求 （1）企业在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 （2）委托环保设计单位进行废水、废气、噪声的设计、治理工作。 （3）对固废进行分类收集，边角料、废次品、收尘、普通废包装物收集后外卖，有毒有害废包装物、废活性炭属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位安全处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运，卫生填埋，做到资源化和无害化。 （4）为了保证厂区内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议企业建立健全的环境保护制度，设置专人负责经常性的监督管理；加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转，杜绝跑、冒、滴、漏及事故性排放；环保设施故障时，应立即停产，待环保设施检修完毕运行正常后，方能恢复生产。 （5）建设单位应严格按照本环评的评价内容实施生产，如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门及时申报。 9.8环评总结论 “杭州友联橡塑有限公司橡胶板生产线改建项目”符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等的要求；符合“三线一单”要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。 综上所述，本项目符合环保审批原则，在拟建地实施从环境保护角度分析是可行的。

# Text boxes

硅橡胶、石粉、填料、硫化剂和颜料等

出片

裁切

硫化废气、噪声

包装

硫化

炼胶

废气、噪声

配料

粉尘

检验

废次品

噪声

产品

图1-1 橡胶板生产工艺流程图及产污节点图

塑料、石粉、填料和颜料等

出片

炼塑

废气、噪声

配料

粉尘

噪声

裁切

包装

检验

废次品

产品

图1-2 塑胶板生产工艺流程图及产污节点图

方家墩

香主庙

项目所在地

1户居民

塘园里

三口

溪西

上钱行政村

三口行政村

下钱

花桥行政村

秋口行政村

硅橡胶、石粉、填料、硫化剂和颜料等

开炼

裁切

硫化废气、噪声

包装

硫化

密炼

炼胶废气、噪声

配料

粉尘

检验

废次品

产品

出片